定审管环保发〔2021〕8号

定襄县行政审批服务管理局

关于定襄县新世纪机械有限公司年产15000吨法兰生产线改造项目环境影响报告表的批复

定襄县新世纪机械有限公司:

你单位报送的《关于〈定襄县新世纪机械有限公司年产15000吨法兰生产线改造项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》和报告表技术审查意见收悉。经专家评审会研究，现批复如下：

一、你单位拟在定襄县季庄乡西庄头村进行《定襄县新世纪机械有限公司年产15000吨法兰生产线改造项目》，主要建设内容：利用已有工业用地3330㎡，新建数控加工中心车间2250㎡；安装数控加工中心7套设备及其配套设施；购置安装SCR脱硝设备4套，改造现有生产线的13台天然气加热炉；拆除原有一台4 t/h天然气锅炉，购置1台2T天然气锅炉和一台1T天然气锅炉；购置安装两级活性炭吸附环保设施2套，改造原有蘸漆生产线；新增蘸漆生产线1条。项目总投资1500万元，其中环保投资122万元。本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2020-140921-41-03-023167。根据“报告表”结论，在落实各项环境保护措施的前提下，污染物能够达标排放，并符合总量控制要求，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工期间噪音实施严格控制；场地周边设围挡，物料堆放覆盖，土方开挖采用湿法作业，出入车辆进行冲洗，渣土运输车辆密闭运输，施工废水经沉淀处理后回用于运输车辆冲洗以及施工场地的洒水抑尘等，不得外排；建筑垃圾、生活垃圾及时清运，送环卫部门指定地点处置。

2、落实运营期污废水污染防治措施。食堂废水经油水分离器后，与生活污水一同进入化粪池后，再经地埋式污水处理装置处理后，回用于厂区洒水，不得外排。

3、落实运营期大气污染防治措施。全封闭涂油工段，包装车间内设全封闭漆房，蘸漆生产线废气经集气罩+两级活性炭吸附处置后，经15m高排气筒排放，污染物排放执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项整治方案》；天然气加热炉、退火炉配置SCR脱硝+15m高烟囱有效防护措施，污染物排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的标准；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，废气通过15m高排气筒排放，污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中的标准；食堂安装油烟净化装置机；修焊机配备滤筒式移动多头焊烟净化器,确保污染物达标排放。

4、落实运营期噪声污染防治措施。使用低噪设备，设置隔声、减振基础等，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、落实运营期固废污染防治措施。生产过程中产生的氧化铁皮、废铁屑、废边角料、废水性漆桶分类储存，出售废品回收站；废防锈油桶、漆渣、废乳化液、废机油、废活性炭收集后按危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

6、落实污染物排放总量控制要求。总量控制要求为：烟尘：0.2684t/a、氮氧化物：4.564t/a、二氧化硫：0.349t/a

7、落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告表》提出的规定程序实施竣工环境保护验收备案；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局定襄分局负责项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

定襄县行政审批服务管理局

2021年1月29日

抄送：忻州市生态环境局定襄分局、山西清源环境咨询有限公司

定襄县行政审批服务管理局               2021年1月29日印发

共印10份