厂区祖代区

厂区种猪区

目  录

概  述	1

1建设项目特点	1

2环境影响评价过程	2

3分析判定相关情况	3

4关注的主要环境问题及环境影响	13

5环境影响评价的主要结论	14

第一章  总  论	1-1

1.1编制依据	1-1

1.2评价因子与评价标准	1-4

1.3评价工作等级和评价范围	1-9

1.4相关规划及环境功能区划	1-14

1.5主要环境保护目标	1-21

第二章  建设项目工程分析	2-23

2.1建设项目概况	2-23

2.2工艺流程	2-17

2.3影响因素分析	2-35

2.4污染源源强核算	2-37

第三章  环境现状调查与评价	3-1

3.1自然环境概况	3-1

3.2环境质量现状监测与评价	3-1

3.3区域污染源调查	3-1

第四章  环境影响预测与评价	4-1

4.1大气环境影响预测与评价	4-2

4.2地表水环境影响分析	4-15

4.3地下水环境影响评价	4-24

4.4声环境影响预测	4-30

4.5固体废物环境影响分析	4-34

4.6土壤环境影响分析	4-37

4.7生态环境影响分析	4-40

4.8环境风险评价	4-43

第五章  污染防治措施及技术经济可行性论证	5-1

5.1施工期防治措施分析	5-1

5.2运营期废气污染防治措施技术经济可行性分析	5-5

5.3运营期废水污染防治措施技术经济可行性分析	5-7

5.4地下水污染防治措施技术经济可行性分析	5-11

5.5噪声污染防治措施技术经济可行性分析	5-14

5.6固体废物贮存处置措施可行性分析	5-14

5.7风险防范措施	5-18

5.8环保投资	5-23

第六章  环境影响经济损益分析	6-1

6.1环境影响损益分析	6-1

6.2生态效益	6-2

6.3社会效益	6-3

6.4小结	6-3

第七章  环境管理与监测计划	7-1

7.1环境管理	7-1

7.2环境监测	7-7

7.3污染物排放清单	7-9

第八章  环境影响评价结论	8-1

8.1建设项目概况	8-1

8.2环境质量现状	8-1

8.3污染物排放情况	8-2

8.4主要环境影响	8-4

8.5环境保护措施	8-5

8.6公众意见采纳情况	8-5

8.7总量控制	8-6

8.8环境影响经济损益分析	8-6

8.9环境管理与监测计划	8-6

8.10结论	8-6

附  件

附件1：定襄县新大象养殖有限公司委托书；

附件2：备案证；

附件3：营业执照；

附件4：土地租赁协议；

附件5：定襄县人民政府关于定襄新大象有限公司使用设施农用地的批复；

附件6：沼液综合利用协议；

附件7：定襄县新大象养殖有限公司关于年存栏3600头种猪场建设项目环境质量现状监测报告；

附件8：建设项目环评审批基础信息表。

# 概  述

## 1建设项目特点

### 1.1项目建设背景

畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。同时，畜牧业是人类动物性食品主要来源，一个工业国家人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水平的主要标志之一。我国不仅是生猪生产大国，而且是猪肉消费大国。在我国经济持续高速发展的带动下，随着人口增长、收入增加，人民生活水平显著提高，人们对肉类产品需求也随之增加。

全省第四次现代畜牧业建设工作会提出：“十三五”时期，山西省畜牧业的重心将是以调结构、转方式为主线，以提质增效为核心，以培育龙头企业和家庭畜牧场为着力点，强力实施“布局区域化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、产出安全化、发展生态化”六化战略，大力推进“产能建设、体质增效、龙头培育、饲草料倍增、生态养殖、质量安全”六大工程，加快构建种养加一体化、一二三产业融合、经济社会生态兼顾的现代畜牧产业体系，努力建成农牧结合、粮经饲统筹发展的示范省。为此，定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目。

定襄县新大象养殖有限公司于2020年9月30日取得定襄县行政审批服务管理局备案证证明，项目代码：2020-140921-01-03-020382（见附件2）。本项目位于定襄县崔家庄东南480m处，投资6380万元，项目总占地面积144亩，项目建成后，年存栏种猪3600头，年出栏仔猪50000头。

本次评价未收集到定襄县养殖规划。

### 1.2项目建设特点

### 1.2.1 工程特点

1、本项目年存栏育种猪3600头，年出栏仔猪50000头。养殖过程采用自动化技术，减少人工劳动；采用环保部认定的干清粪工艺，日产日清。

2、项目运行过程中产生的污染因素以废水、恶臭气体、固体废物和设备噪声为主。项目坚持“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

3、养殖过程产生的废水主要为尿液、猪舍冲洗废水、猪器具清洗废水、锅炉及软化水系统废水及员工生活废水，经“预处理+厌氧发酵”处理后，产生的沼液用于周围农田施肥，无废水外排。

4、养殖区、黑膜沼气池、固粪处理区产生的恶臭，通过采用低氮日粮、喷洒除臭剂等措施处理后可达标排放。

5、项目产生的猪粪、沼渣进入固粪处理区后进行固液分离，分离出的固态物质送固粪处理区发酵制作有机肥外销；产生的医疗废物，收集后储存于1座4m2的危废暂存间，定期交由有资质的公司处置；病死猪尸体送到填埋井填埋；出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置；沼气脱硫产生的废脱硫剂收集后储存于1座4m2的暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理；职工生活垃圾由场内垃圾桶收集，当地环卫部门定期清运处理。

### 1.2.2环境特点

1、环境空气

本项目环境空气监测数据引用“定襄县新大象养殖有限公司关于年存栏2400头种猪场建设项目”环评时监测数据，评价区特征污染因子H2S和NH3未出现超标情况；根据定襄县2019年环境空气例行监测数据，六项常规污染物中PM10、PM2.5、O3超标，NO、SO2、CO满足环境空气质量二类区标准要求。项目所在区域为不达标区域。

2、声环境

根据声环境监测结果，厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，区域声环境质量现状良好。

3、地下水

本项目地下水监测数据引用“定襄县新大象养殖有限公司关于年存栏2400头种猪场建设项目”环评时监测数据，各监测点各监测项目均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，评价区地下水质量较好。

4、土壤环境

根据土壤监测结果，评价区各监测点各监测项目均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中表1农用地土壤污染风险筛选值。

## 2环境影响评价过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“第二类“畜牧业”中3“牲畜饲养”中“年出栏生猪5000头及以上”的项目，应编制环境影响报告书。定襄县新大象养殖有限公司于2020年10月23日委托山西鑫象环保科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织评价组人员赴现场进行了实地踏勘，了解建设项目周围自然和社会环境概况，收集整理了与本项目有关的环境现状资料，研究了建设单位提供的工程资料，编写了《定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目环境质量现状监测方案》。

评价组在多次现场调查基础上，根据项目特点和区域环境特征，进行了环境影响因子识别和评价因子筛选；确定了项目评价等级、评价范围；对项目建设可能对环境的影响程度和范围进行全面、客观的分析、预测和评价，依据相关环境影响评价技术导则要求，编制完成了《定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目环境影响报告书》。

依据生态环境部环综合〔2020〕13号文件《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》及附件和山西省生态环境厅晋环环评函[2020]192号文件“山西省生态环境厅关于印发《山西省建设项目环境影响评价正面审批清单》的通知”及附件，本项目为“二、环评告知承诺制审批改革试点范围”的项目。

## 3分析判定相关情况

### 3.1环境保护相关法律法规、政策等判定情况

1、产业政策

本项目为养殖类项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目。本项目符合国家产业政策。

2、与《畜禽养殖业污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）相符性见表1。

表1  项目与《畜禽养殖业污染防治技术政策》的符合性分析

| 类别 | 《畜禽养殖业污染防治技术政策》 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总则 畜禽养殖污染防治应遵循技术原则 | 1.全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域。 | 本项目选址不处于饮用水 水源地、禁养区，符合当地规划 | 符合 |
|  | 2.发展清洁养殖，重视圈舍结构、粪污清理、饲料配比等环节的环境保护要求；注重在养殖过程中降低资源耗损和污染负荷，实现源头减排；提高末端治理效率，实现稳定达标排放和“近零排放”。 | 本项目采用干清粪工艺，日产日清，采用成品饲料、感应式自动投料设施，注重在养殖过程中降低资源耗损；采用成熟工艺进行废水处理，废水经处理后作农肥还田 | 符合 |
|  | 3.鼓励畜禽养殖规模化和粪污利用大型化和专业化，发展适合不同养殖规模和养殖形式的畜禽养殖废弃物无害化处理模式和资源化综合利用模式，污染防治措施应优先考虑资源化综合利用。 | 本项目猪粪、沼渣采用好氧堆肥，无害化处理后做为有机肥外销；污染防治措施优先考虑了资源化综合利用 | 符合 |
|  | 4.种、养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染。 | 沼液全部还田，实现了 生态种、养结合 | 符合 |
|  | 5.严格环境监管，强化畜禽养殖项目建设的环境影响评价、“三同时”、环保验收、日常执法监督和例行监测等环境管理环节，完善设施建设与运行管理体系；强化农田土壤的环境安全，防止以“农田利用”为名变相排放污染物。 | 本项目已委托山西鑫象环保科技有限公司进行环境影响评价工作；建设单位承诺在项目建设和运行中严格落实环境影响报告书中要求的“三同时”制度；在项目建成后按规定的程序和标准进行环保验收，设专门环境管理人员，及时接受环保部门监督，委托有检测能力的检测机构例行监测，监测计划按照本报告中监测计划执行；设置完善的设施建设与运行管理体系 | 符合 |
| 二、清洁养殖与废弃物收集 | （一）畜禽养殖应严格执行有关国家标准，切实控制饲料组分中重金属、抗生素、生长激素等物质的添加量，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。 | 本项目饲料外购，严格执行《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部 1224 号），公司有专门机构负责饲料安全性检测，保障畜禽养殖废弃物资源化综合利用的环境安全 | 符合 |
|  | （二）规模化畜禽养殖场排放的粪污应实行固液分离，粪便应与废水分开处理和处置；应逐步推行干清粪方式，最大限度地减少废水的产生和排放，降低废水的污染负荷。 | 本项目采用漏缝地板+干清粪工艺，日产日清，清粪工艺属于环保部认定的干清粪工艺，粪污经固液分离后，废水进入黑膜沼气池处理，固态物料在固粪处理区进行好氧发酵生产有机肥 | 符合 |
|  | （三）畜禽养殖宜推广可吸附粪污、利于干式清理和综合利用的畜禽养殖废弃物收集技术，因地制宜地利用农业废弃物（如麦壳、稻壳、谷糠、秸秆、锯末、灰土等）作为圈、舍垫料，或采用符合动物防疫要求的生物发酵床垫料。 |  | 符合 |
|  | （四）不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。 |  | 符合 |
|  | （五）畜禽粪便、垫料等畜禽养殖废弃物应定期清运，外运畜禽养殖废弃物的贮存、运输器具应采取可靠的密闭、防泄漏等卫生、环保措施；临时储存畜禽养殖废弃物，应设置专用堆场，周边应设置围挡，具有可靠的防渗、防漏、防冲刷、防流失等功能。 | 猪粪与冲洗废水经固液分离后，运至固粪处理区好氧堆肥；固粪处理区设置顶棚，三面设围墙，人工喷洒植物除臭剂 | 符合 |
| 三、废弃物无害化处理与综合利用 | （一）应根据养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及废水排放去向等因素，确定畜禽养殖废弃物无害化处理与资源化综合利用模式，并择优选用低成本的处理处置技术。 | 本项目采用干清粪工艺，废水经黑膜沼气池处理后，沼液全部还田。猪粪采用好氧堆肥法，实现了废弃物的无害化处理及资源综合利用 | 符合 |
|  | （二）鼓励发展专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理模式，实现畜禽养殖废弃物的社会化集中处理与规模化利用。鼓励畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 | 场区建黑膜沼气池，猪粪采用好氧堆肥，实现了无害化处理。实现了畜禽养殖废弃物的能源化利用和肥料化利用。 | 符合 |
|  | （三）大型规模化畜禽养殖场和集中式畜禽养殖废弃物处理处置工厂宜采用“厌氧发酵—（发酵后固体物）好氧堆肥工艺” 和“高温好氧堆肥工艺”回收沼气能源或生产高肥效、高附加值复合有机肥。 | 本项目猪粪采用好氧堆肥法生产有机肥，实现猪粪肥料化利用 | 符合 |
|  | 四）厌氧发酵产生的沼气应进行收集，并根据利用途径进行脱水、脱硫、脱碳等净化处理。沼气宜作为燃料直接利用，达到一定规模的可发展瓶装燃气，有条件的应采取发电方式间接利用，并优先满足养殖场内及场区周边区域的用电需要，沼气产生量达到足够规模的，应优先采取热电联供方式进行沼气发电并入电网。 | 本项目厌氧发酵产生的沼气进行收集脱硫净化后，用于场区食堂、沼气发电。 | 符合 |
|  | （五）厌氧发酵产生的底物宜采取压榨、过滤等方式进行固液分离，沼渣和沼液应进一步加工成复合有机肥进行利用。或按照种养结合要求，充分利用规模化畜禽养殖场（小区）周边的农田、山林、草场和果园，就地消纳沼液、沼渣。 | 本项目厌氧发酵产生的沼渣送固粪处理区进行固液分离，分离出来的固态物质送固粪处理区生产有机肥外销。企业周围耕地可完全消纳本项目产生的沼液。 | 符合 |
|  | （六）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜采用相对集中的方式处理畜禽养殖废弃物。宜采用“高温好氧堆肥工艺”或“生物发酵工艺”生产有机肥，或采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，并做到产用平衡。 | 本项目采用“厌氧发酵工艺”生产沼气，高温好氧堆肥处理粪渣。沼气用于场区食堂、沼气发电。 | 符合 |
|  | （七）畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。 | 病死猪尸体送入厂区填埋井填埋处理 | 符合 |
| 四、畜禽养殖废水处理 | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应建立完备的排水设施并保持畅通，其废水收集输送系统不得采取明沟布设；排水系统应实行雨污分流制。 | 本项目厂区排水实行雨污分流。污水管网均采用暗敷污水管，场内雨水敷设明渠。 | 符合 |
|  | （二）布局集中的规模化畜禽养殖场（小区）和畜禽散养密集区宜采取废水集中处理模式，布局分散的规模化畜禽养殖场（小区）宜单独进行就地处理。鼓励废水回用于场区园林绿化和周边农田灌溉。 | 本项目生活污水、生产废水汇入1 座黑膜沼气池进行集中处理，产生的沼液全部还田。 | 符合 |
|  | （三）应根据畜禽养殖场的清粪方式、废水水质、排放去向、外排水应达到的环境要求等因素，选择适宜的畜禽养殖废水处理工艺；处理后的水质应符合相应的环境标准，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准。 | 废水经黑膜沼气池处理后， 沼液做为农肥还田，不外排。 | 符合 |
|  | （四）规模化畜禽养殖场（小区）产生的废水应进行固液分离预处理，采用脱氮除磷效率高的“厌氧+兼氧”生物处理工艺进行达标处理，并应进行杀菌消毒处理。 | 废水经固液分离预处理后， 废水进入黑膜沼气池厌氧处理。 | 符合 |
| 五、畜禽养殖空气污染防治 | （一）规模化畜禽养殖场（小区）应加强恶臭气体净化处理并覆盖所有恶臭发生源，排放的气体应符合国家或地方恶臭污染物排放标准。 | 本项目采用雾化除臭、喷淋除臭治理猪舍恶臭；黑膜沼气池、沼液储存池全封闭，降低恶臭扩散；猪粪在固粪处理区进行好氧堆肥，通过喷洒生物型除臭剂抑臭，通过工程分析及预测分析可知，本项目排放的恶臭气体NH3和H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》表7标准 | 符合 |
|  | （二）专业化集中式畜禽养殖废弃物无害化处理工厂产生的恶臭气体，宜采用生物吸附和生物过滤等除臭技术，集中处理。 | 本项目采用喷洒植物除臭剂进行除臭 | 符合 |
|  | （三）大型规模化畜禽养殖场应针对畜禽养殖废弃物处理与利用过程的关键环节，采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施，减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体对场区空气质量和周边居民生活的影响。 | 采取场所密闭、喷洒除臭剂等措施， 减少恶臭气体扩散，降低恶臭气体 对场区空气质量和周边居民生活影响 | 符合 |
|  | （四）中小型规模化畜禽养殖场（小区）宜通过科学选址、合理布局、加强圈舍通风、建设绿化隔离带、及时清理畜禽养殖废弃物等手段，减少恶臭气体的污染。 | 本项目选址可行，平面布局合理， 通过加强圈舍通风、建设绿化隔 离带、及时清理畜禽养殖废弃物 等手段，减少恶臭气体的污染 | 符合 |

3、与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见表2。

表 2   项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析

| 规范 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总平面布置 | 平面布置应以污水处理系统、固体粪便处理系统、恶臭集中处理系统为主体，其他各项设施应按粪污处理流程合理安排，确保相关设备充分发挥功能，保证设施运行稳定、维修方便、经济合理、安全卫生 | 本项目污染治理工程以黑膜沼气池、固体粪便处理系统为主体，其他各项设施按粪污处理流程合理安排 | 符合 |
| 选址 要求 | 畜禽养殖业污染治理工程应与养殖场生产区、居民区等建筑保持一定的卫生防护距离，设置在畜禽养殖场的生产区、生活区主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目厂界与周围居民区最近距离480m，满足卫生防护距离要求；黑膜沼气池和固粪处理区位于厂址东北，设置在养殖场生产及生活管理区常年夏季主导风向下风向 | 符合 |
| 工艺 选择 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺； 畜禽粪污应日产日清。畜禽养殖场应建立排水系统，实行雨污分流 | 本项目采用干清粪工艺， 猪粪日产日清，且雨污分流 | 符合 |
|  | 选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因 素确定工艺路线及处理目标，并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺；采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣；干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理；当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70% | 项目采用干清粪工艺，清粪比例大于70%，项目猪粪送固粪处理区进行好氧堆肥后外销。企业周围耕地可消纳项目产生的全部沼液。 | 符合 |

4、与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）符合性分析

本项目与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》（国办发[2017]48号）符合性分析见表3。

表3 与国办发[2017]48号文相符性分析

| 相关规定 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| （一）指导思想。“坚持源头减量、过程控制、末端利用的治理路径，以畜牧大县和规模养殖场为重点，以沼气和生物天然气为主要处理方向，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向”，“全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局” | 本项目通过改变饲料结构，严格控制用水，并采用干清粪工艺，日产日清，科学控制饲料喂食量，猪粪和沼渣用于生产有机肥，沼液用于农田施肥，沼气用于食堂、沼气发电机组，实现源头减量、过程控制、末端利用 | 符合 |
| （二）基本原则。“因地制宜，多元利用。根据不同区域、不同畜种、不同规模，以肥料化利用为基础，采取经济高效适用的处理模式，宜肥则肥，宜气则气，宜电则电，实现粪污就地就近利用。” “政府引导，市场运作。建立企业投入为主、政府适当支持、社会资本积极参与的运营机制。完善以绿色生态为导向的农业补贴制度，充分发挥市场配置资源的决定性作用，引导和鼓励社会资本投入，培育发展畜禽养殖废弃物资源化利用产业。 | 本项目粪便用于生产有机肥，沼液作为农肥就近还田，采用黑膜沼气池，产生的沼气供食堂、沼气发电机组利用。本项目资金全部由企业自筹，实现畜禽养殖废弃物资源化利用。 | 符合 |
| （四）严格落实畜禽规模养殖环评制度。新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价。 | 本项目为新建项目，采用环保部认定的干清粪工艺，粪便在场内堆肥后外销；废水经厌氧发酵处理；沼气用于食堂、沼气发电机组，沼液利用周边农田就地消纳，沼渣生产有机肥外销。粪污得到综合利用，有配套消纳地，配备有必要的粪污收集、贮存、处理设施 | 符合 |
| （九）构建种养循环发展机制。通过支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等方式，解决粪肥还田“最后一公里”问题。鼓励沼液和经无害化处理的畜禽养殖废水作为肥料科学还田利用。加强粪肥还田技术指导，确保科学合理施用。 | 本项目产生的沼液定期由村民用车直接拉走用于农田施肥。同时企业配备专业技术人员指导农户科学合理施肥。 | 符合 |

5、与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）符合性分析

本项目与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）符合性分析见表4。

表4 与农办牧〔2020〕23号文相符性分析

| 相关规定 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 一、畅通还田利用渠道 | （一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放（含按农田灌溉水标准排放）变更为资源化利用（不含商业化沼气工程和商品有机肥生产），在项目竣工环保验收前变更的，按照非重大变动纳入竣工环境保护验收管理；在竣工环保验收后变更的，按照改建项目依法开展环评。 | 本项目采用漏缝地板+干清粪工艺，日产日清，清粪工艺属于环保部认定的干清粪工艺。粪污经固液分离后，废水进入黑膜沼气池处理后，沼气用于场区食堂、沼气发电机组；沼液做为农肥还田，不外排。实现了粪肥还田、制取沼气、生产有机肥资源化利用。 | 符合 |
|  | （二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。 | 本项目粪污经固液分离后，废水进入黑膜沼气池处理，经40d厌氧发酵后，产生的沼液作为农肥还田，处理后的液体畜禽粪便符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）中表2的要求；猪饲料无添加重金属、抗生素等成分，符合《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）中安全使用的要求；每公顷玉米地施肥量为9.72t，符合《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）中表4的要求；根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，计算出沼液消纳面积不得低于793.2亩，企业与崔家庄居民签订了1000亩消纳土地协议，完全可消纳本项目运营期产生的沼液。 | 符合 |
| 二、加强事中事后监管 | （一）落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。对畜禽规模养殖污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，农业农村部门要加强技术指导和服务，生态环境部门要依法查处。 | 本项目采用漏缝地板+干清粪工艺，日产日清，清粪工艺属于环保部认定的干清粪工艺。粪污经固液分离后，废水进入黑膜沼气池处理后，沼气用于场区食堂、沼气发电机组；沼液做为农肥还田，不外排。实现了粪污资源化利用，防止污染环境。 | 符合 |
|  | （二）强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。 | 根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，计算出沼液消纳面积不得低于793.2亩。企业与崔家庄居民签订了1000亩消纳土地协议。 | 符合 |
| 三、强化保障和支撑 | （一）完善粪肥还田管理制度。督促指导规模养殖场制定畜禽粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。推动建立畜禽粪污处理和粪肥利用台账，避免施用超量或时间不合理，并作为监督执法的重要依据。加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。 | 本项目配套消纳土地面积1000亩。同时，企业配备专业技术人员指导农户科学合理施肥并加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。 | 符合 |
|  | （二）加强技术和装备支撑。加快畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，着力破除粪污资源化利用过程中的技术和成本障碍。鼓励养殖场户全量收集和利用畜禽粪污，根据实际情况选择合理的输送和施用方式，不再强制要求固液分离。结合本地实际，推行经济高效的粪污资源化利用技术模式，积极推广全量机械化施用，逐步改进粪肥施用方式。 | 本项目废水经厌氧发酵处理后，沼液利用周边农田就地消纳，沼渣生产有机肥外销。粪污得到综合利用，有配套消纳地，配备有必要的粪污收集、贮存、处理设施。产生的沼液定期由村民用车直接拉走用于农田施肥。 | 符合 |

### 3.2选址可行性

1、规划符合性

1）城市总体规划

本项目位于定襄县神山乡崔家庄村东南，距离最近村庄崔家庄村480m，距离定襄县城边界约1.7km，不在定襄县县城总体规划范围，本项目的建设不违背定襄县县城总体规划要求。

2）土地利用规划

本项目占地租用定襄县神山乡崔家村的土地（见附件4），用于种猪养殖。本项目占地面积144亩，占地性质为设施农用地，《定襄县人民政府关于定襄新大象有限公司使用设施农用地的批复》见附件5。

3）定襄县畜禽养殖禁养区规划

根据《定襄县畜禽养殖禁养区划定方案》，定襄县畜禽养殖禁养区包括：

（1）饮用水水源保护区

定襄县饮用水水源地一级保护区和二级保护区的陆域范围为禁止养殖区域，总面积4.882km2，其中一级保护区面积0.904km2，二级保护区面积3.978km2。

（2）坪上泉域

结合《山西省泉域水资源保护条例》，定襄县东部大部分区域位于坪上泉域一般保护范围内，其东部滹沱河流域闫家庄村区域有一小部分区域位于坪上泉域的重点保护区范围内，因此，本方案将沿坪上泉域重点保护区边界及县界所成的范围作为禁止养殖区域。定襄县境内坪上泉域重点保护区的总面积为1.845km2。

（3）城镇居民区和文化教育科学研究区

定襄县建成区范围、河边镇镇政府所在地居民区、宏道镇镇政府所在地居民区，禁养面积21.12km2。

（4）国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。

距离本项目最近的水源地为神山乡水源地，本项目位于神山乡水源地西南2km处，不在水源地保护区范围；本项目位于坪上泉域西11.4km处，不在泉域重点保护区范围；本项目位于定襄县神山乡崔家庄村东南，距离定襄县边界约1.7km，不在县城建成区范围，位于河边镇镇政府所在地居民区12.5km，位于宏道镇镇政府所在地居民区10.8km。

综上，本项目选址不在定襄县畜禽养殖禁养区范围。

4）生态功能区划

根据《定襄县生态功能区划报告》，本项目位于Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。本项目采取了严格的环境保护措施，大气污染物排放低于相关排放标准要求；生产和生活废水经处理后作为液体有机肥用于周边耕地施肥；固废均得到合理利用和处置。

本项目建设不违背定襄县生态功能区划要求。

5）生态经济区划

根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于Ⅳ2定襄县中部工业与旅游业综合经济区。本项目占地为设施农用地，运营期间将粪便发酵后沼气用于本项目生产生活，产生的沼渣沼液还田施肥，符合生态经济区划中发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础的环境保护要。

本项目建设不违背定襄县生态经济区划要求。

- 山西省主体功能区划

根据《山西省主体功能区规划》划分结果，本项目位于滹沱河河谷盆地农产品主产区，属省级限制开发的农产品主产区。本项目位于的滹沱河两岸农业重点区，该区重点发展以加工专用、粮饲兼用和特种玉米为主的粮食生产、油料作物生产和养殖业生产。本项目为畜禽养殖项目，符合区域发展方向。因此，本项目的建设符合山西省主体功能区划要求。

7）山西省畜牧业“十二五”科技发展规划

按照省委省政府建设现代化畜牧强省的要求，立足现状，兼顾长远，合理规划，超前部署，正确处理当前效益与长远发展的关系，发展循环经济，培育新兴产业，实现畜牧业科学技术的可持续发展，为我省畜牧业健康、持续发展提供科技保障。

本项目采用黑膜沼气池厌氧发酵工艺对项目所产生的废水进行处理，处理后产生的沼液作为农肥用于附近农田施肥；沼气用于食堂灶台、沼气发电机组使用。猪粪和沼渣等养殖废渣在场区进行堆肥发酵，制作有机肥。充分做到了利用科技，将废物利用优先的原则，发展循环经济。因此，项目建设符合《山西省畜牧业 “十二五”科技发展规划》要求。

2、环境敏感性分析

1）环境敏感因素

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素界定原则，经调查，本项目评价区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，无集中式饮用水水源地，本项目建设地点及周围不存在敏感区域。

2）水源地

距离本项目最近的水源地为神山乡水源地，神山集中供水水源位于神山村路边，水源地中心地理坐标为东经113°00'44.45"，北纬：38°31'54.36"，本项目位于神山乡水源地西南2km处，不在水源地保护区范围。

3、防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)的有关规定：新建、改建、扩建的畜禽养殖场址应避开以下区域，①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；③县级人民政府依法划定的禁养区域；④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。若在禁建区附近建设，应设在禁建区的常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400m)，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。符合性见表5。

表5 项目建设位置防护距离符合性分析

| 应避开区域 | 项目建设地 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区 | 建设地点位于定襄县神山乡崔家庄村东南，距离最近的神山乡集中供水水源地保护区边界2km | 符合 |
| 城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区 | 建设地点距离神山乡2.53km， 距离定襄县1.7km | 符合 |
| 县级人民政府依法划定的禁养区域 | 不在县级人民政府依法划定的禁养区域 | 符合 |
| 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |
| 若在禁建区附近建设，应设在禁建区的常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。 | 厂区设在禁建区常年主导风下风向，场界与禁建区域边界距离为1.7km | 符合 |
| 畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400m)，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 黑膜沼气池和固粪处理区位于厂址东北，粪便储存设施距滹沱河1.6km，设置在养殖场生产及生活管理区常年夏季主导风向下风向处 | 符合 |

综上所述，本项目选址可行。

### 3.3“三线一单”符合性分析

- 生态保护红线

定襄县目前尚未划定生态保护红线。本次环评对照饮用水水源保护区、自然保护区、生态功能区划和生态经济区划等资料进行分析。

本项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区等环境敏感区。

本项目建设不违背生态红线划定原则。

2、环境质量底线

根据环境空气监测结果，评价区特征污染因子H2S和NH3未出现超标情况；根据定襄县2019年环境空气例行监测数据，评价区为不达标区。根据地下水现状监测结果，各监测点各监测项目满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准要求；噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求；土壤中各元素含量均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)相关标准。

根据影响分析，项目对周边环境空气、地下水、声环境、土壤环境影响轻微，当地环境基本能维持现状。

3、资源利用上线

按照自然资源资产只能增值不能贬值的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目不属于高能耗、高污染、资源型项目。运营过程中主要用水环节为职工用水、猪舍饮用水和冲洗水等，新鲜水用量较少；项目建设和营运过程中采用节能材料和节能设备，能源消耗较低，对产生的固废资源化处理，废水经发酵处理转变为沼液，变废为宝，符合资源利用上线不能突破的原则。

4、环境准入负面清单

定襄县尚未出台环境准入负面清单。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，在采取了完善的污染治理措施，可实现长期稳定达标，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平。项目建设不违背环境准入负面清单的原则要求。

## 4关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要关注的问题有以下几个方面：

1、项目施工过程中扬尘、废水、机械噪声及建筑垃圾对周围环境产生的影响；

2、项目运营过程中猪舍、固粪处理区、沼液储存池产生的恶臭气体，主要成分为NH3和H2S；醇基锅炉和沼气发电机组废气；

3、项目运营过程中产生的各类废水；

4、项目运营过程中各类设备产生的噪声；

5、项目运营过程中产生的生活垃圾、猪粪、沼渣、病死猪尸体、被传染病感染的病猪、废脱硫剂、医疗废物对周围环境产生的影响。

## 5环境影响评价的主要结论

定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目以生态农业、节能减排、综合利用、循环经济为理念，建立的养殖—废物利用循环经济产业链符合国家产业政策和当地发展规划；工程建设所选工艺路线污染物产生量小，厂址符合环境可行性和区域规划要求；项目在严格采取本评价提出的各项环保措施后，各污染物可以稳定达标排放，对区域环境影响较小；从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# 第一章  总  论

## 1.1编制依据

### 1.1.1任务依据

1.1.1.1定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目环境影响评价委托书，2020年10月23日。

1.1.1.2定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目备案证，2020年9月30日。

### 1.1.2法律法规

1.1.2.1《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

1.1.2.2《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

1.1.2.3《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

1.1.2.4《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

1.1.2.5《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

1.1.2.6《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

1.1.2.7《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

1.1.2.8《中华人民共和国循环经济促进法》，全国人大，2009年1月1日；

1.1.2.9《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日起施行；

1.1.2.10《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；

1.1.2.11环境保护部《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2010］151号文，2010年12月30日）；

1.1.2.12《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号文）；2011年10月17日；

1.1.2.13《大气污染防治行动计划》，2013年9月；

1.1.2.14《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日；

1.1.2.15《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，2014年3月25日；

1.1.2.16《水污染防治行动计划》，2015年4月16日；

1.1.2.17环境保护部“关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知”，环发[2015]162号，2015年12月1日；

1.1.2.18《土壤污染防治行动计划》，2016年5月28日；

1.1.2.19《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016年10月26日；

1.1.2.20《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25号）；

1.1.2.21《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，（国办发〔2017〕48号），2017年5月31日；

1.1.2.22《关于畜禽养殖废弃物资源利用过程中加强环境监管的通知》（环水体[2017]120号），2017年9月6日；

1.1.2.23农业部办公厅“关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知”，（农办牧[2018]1号），2018年01月15日。

1.1.2.24农业部办公厅“关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知”（农办牧〔2018〕2号），2018年1月5日；

1.1.2.25《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，环办环评【2018】31号，生态环境部办公室，2018年10月12日；

1.1.2.26（20）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境保护部令第4号，2019年1月1日实施；

1.1.2.27《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》，自然资电发[2019]39号，2019年9月4日；

1.1.2.28《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》，环办环评函[2019]872号，2019年11月29日；

1.1.2.29《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》，农办牧〔2020〕23号，2020年06月04日。

1.1.3 地方政策、法规

1.1.3.1《山西省环境保护条例》山西省人大，2017年3月1日；

1.1.3.2《山西省泉域水资源保护条例》，2010年修正；

1.1.3.3山西省环保厅“关于加强扬尘污染治理工作的通知”，晋环发[2012]272号文，2012年11月27日；

1.1.3.4《关于进一步加强畜禽养殖主要污染物总量减排工作的通知》，晋环发[2013]34号，山西省环境保护厅、山西省农业厅、山西省财政厅；

1.1.3.5《关于进一步加大畜禽养殖污染减排项目推进力度的通知》，晋环发[2013]84号，山西省环境保护厅、山西省农业厅；

1.1.3.6山西省环境保护厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，晋环发[2015]25号文，2015年2月15日；

1.1.3.7山西省人民政府办公厅关于印发山西省畜禽粪污处理和资源化利用工作方案（2017-2020年）的通知〔2017〕158号，2017年12月9日；

1.1.3.8《关于贯彻落实<关于做好畜禽养殖项目环境评价管理工作的通知>的实施意见》（晋环环评函[2018]34 号），2018年10月15日；

1.1.3.9《山西省大气污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕52号，2018年6月21日；

1.1.3.10《山西省水污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕55号，2018年6月21日；

1.1.3.11《山西省土壤污染防治2018年行动计划》，晋政办发〔2018〕53号，2018年6月21日；

1.1.3.12 关于印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知，环大气[2020]61号，2020年10月28日；

1.1.3.13《山西省大气污染防治条例》，2019年1月1日起施行；

1.1.3.14山西省人民政府办公厅《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号，2020年3月12日；

1.1.3.15《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019年本)》，山西省环境保护厅，2019年8月21日。

1.1.3.16《关于印发忻州市大气污染防治2018年行动计划的通知》(忻政办发[2018]52号)，2018年5月25日；

1.1.3.17《关于印发忻州市水污染防治2018年行动计划的通知》(忻政办发[2018]103号)，2018年7月17日；

1.1.3.18《忻州市打赢蓝天保卫战2019年行动计划》(忻政办发[2019]70号)，2019年6月27日。

1.1.4行业相关法律法规

1.1.4.1《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

1.1.4.2《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令643号，2014年1月1日）；

1.1.4.3《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发【2010】151号）；

1.1.4.4《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548—1996）；

1.1.4.5《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497—2009）；

1.1.4.6《畜禽养殖业污染防治管理办法》，2009年5月20日；

1.1.4.7《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

1.1.4.8《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

1.1.4.9《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）。

### 1.1.5技术依据

1.1.5.1《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

1.1.5.2《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)；

1.1.5.3《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

1.1.5.4《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

1.1.5.5《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

1.1.5.6《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

1.1.5.7《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

1.1.5.8《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

### 1.1.6参考资料

1.1.6.1《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》，农业部；

1.1.6.2《定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目土壤环境现状监测报告》，江西志科检测技术有限公司，2020年11月；

1.1.6.3《定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目声环境现状监测报告》，山西博枫检测技术有限公司，2020年12月；

1.1.6.4《定襄县畜禽养殖禁养区划定方案》，2019年11月；

1.1.6.5企业提供的其他资料。

## 1.2评价因子与评价标准

### 1.2.1评价因子识别

在项目工程分析的基础上，分析项目施工期和营运期对周围自然环境、社会环境的影响，建立项目环境影响识别矩阵，具体见表1.2-1。

表1.2-1  项目环境影响识别矩阵表

| 工程活动 环境要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 土建工程 | 原料运输 | 废气 | 废水 | 噪声 | 运输 | 就业 | 土地 |
| 自然环境 | 环境空气 | -1SP | -1SP | -2LP | / | / | / | / | / |
|  | 声环境 | -1SP | -1SP | / | / | -1LP | / | / | / |
|  | 地表水 | -1SP | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 地下水 | / | / | / | -1LP | / | / | / | / |
|  | 土壤 | -1SP | / | / | -1LP |  |  |  |  |
|  | 生态环境 | -1SP | / | / | / | / | / | / | / |
| 说明 | 影响程度：“+”表示有利影响，“-”表示不利影响，数字表示影响程度； 影响时段：S-短期，L-长期；影响范围P-局部 ，W-表示大范围 |

由表1.2-1可以看出，本项目施工期将对当地自然、社会环境产生一定程度的影响。施工期产生的扬尘、废水、噪声是施工期的主要环境问题；施工期对环境产生的不利影响是局部的、短期的。运营期对环境的影响是长期的，主要是养殖过程中产生的养殖废气和沼液、有机肥在资源化利用过程中对周围环境的影响。

### 1.2.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向、及项目所在区环境质量现状，确定本项目主要环境影响因子，具体见表1.2-2。

表1.2-2  评价因子表

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价因子：PM2.5、SO2、PM10、NO2、CO、O3、NH3、H2S |
|  | 预测因子：H2S、NH3、SO2、PM10、NO2 |
| 土壤环境 | 现状评价因子：砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、PH |
| 地下水 | 现状评价因子：pH值、总硬度、溶解性总固体、耗氧量(CODMn法，以O2计)、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、挥发酚、氰化物、铁、锰、铅、砷、汞、镉、六价铬、菌落总数、总大肠菌群共21项； 另外需检测K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。 |
| 声环境 | 现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 预测因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | 猪粪便，病死猪尸体，医疗废物、生活垃圾等 |
| 生态环境 | 项目建设对区域生态环境的影响 |

### 1.2.3评价标准

1.2.3.1 环境质量标准

1、环境空气

本项目所在区域属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表1.2-3。

表1.2-3   环境空气质量标准   单位：ug/Nm3

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4（mg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 10（mg/m3） |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |

项目特征污染物氨和硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表1.2-4。

表1.2-4  建设项目特征污染物环境空气质量标准

| 编号 | 污染物名称 | 标准值(ug/Nm3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ 2.2—2018）附录D |
| 2 | 氨气 | 200 |  |

2、地表水

本项目所在区域主要涉及的河流为滹沱河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目段属于定襄桥至济胜桥，地表水功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类水质，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。标准限值见表1.2-5。

表1.2-5   地表水环境质量标准     单位：mg/L（pH除外）

| 名 称 | 标准值 | 名 称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 石油类 | ≤0.5 |
| BOD5 | ≤6 | 总磷 | ≤0.3（湖、库0.2） |
| COD | ≤30 | 粪大肠菌群 | ≤20000（个/L） |
| 氨氮 | ≤1.5 | 挥发酚 | ≤0.005 |

3、地下水

本项目所在区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表1.2-6。

表1.2-6  地下水质量标准    单位：mg/L(pH值除外)

| 类别 | pH | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 |
| 类别 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总硬度 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤450 |
| 类别 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 | 锰 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.1 |
| 类别 | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） |
| 标准值 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 |
| 类别 | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（CFU/100mL） |  |  |
| 标准值 | ≤100 | ≤3.0 |  |  |

4、声环境

本项目所在区域属于农村地区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，村庄执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表1.2-7。

表1.2-7   声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类别 | 等效声级 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |

5、土壤环境

本项目用地属于设施农用地，标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值，具体见表1.2-8。

表1.2-8 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）

| 序号 | 污染物名称 | 风险筛选值（单位mg/kg，pH除外） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

1.2.3.2污染物排放标准

1、废气

1）恶臭污染物

本项目臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中规定；标准中未规定的H2S和NH3场界标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准限值，具体见表1.2-9。

表1.2-9  恶臭污染物排放标准   单位：mg/m3

| 序号 | 项目名称 | 浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |  |
| 3 | 臭气浓度(无量纲) | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7 |

2）锅炉废气

执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表4中燃油锅炉大气污染物排放限值，具体见表1.2-10。

表1.2-10   锅炉废气污染物排放标准   单位：mg/m3

| 污染物项目 | 燃油锅炉限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 10 |
| 二氧化硫 | 35 |
| 氮氧化物 | 100 |
| 烟气黑度（格林曼黑度，级） | ≤1 |

3）沼气燃烧废气

沼气发电机组大气污染物NOx执行《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2005）表1中Ⅴ阶段标准，具体标准限值见表1.2-11。

表1.2-11《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物

排放限值及测量方法》

| 阶段 | NOx(g/Kw·h) |
| --- | --- |
| Ⅴ阶段 | 2.0 |

2、废水

本项目养殖场采用干清粪工艺对粪便进行处理，执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5（污染最高允许日均排放浓度）标准，具体见表1.2-12。

表1.2-12 畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）污染最高允许日均排放浓度

| 控制 项目 | 五日生化 需氧量 （mg/l） | 化学 需氧量（mg/l） | 悬浮量 （mg/l） | 氨氮 （mg/l） | 总磷 （以p计） （mg/l） | 粪大肠 菌群数 （mg/l） | 蛔虫卵 （个/l） （mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2.0 |

本项目采用干清粪工艺对粪便进行清理，清理出的粪便用于堆肥，处理后作为有机肥外销；废水主要包括猪舍冲洗废水及职工生活污水等，经黑膜沼气池厌氧发酵处理后，产生的沼液用于周围农田施肥，无废水外排。

3、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体标准值见表1.2-13、表1.2-14。

表1.2-13   工业企业厂界环境噪声排放标准        单位：dB(A)

| 标准类型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表1.2-14  建筑施工场界环境噪声排放标准        单位：dB (A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

4、固体废物

猪粪执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6标准，见表1.2-15。

表1.2-15  畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001）废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 蛔虫卵 | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 死亡率≥95% | ≤105个/kg |

一般固体废物、填埋井选址执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中相关规定。

医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求。

病死猪尸体、排泄物处理与处置执行《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。

5、其他标准

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场场界与禁建区域边界最小距离不得小于500m；粪便储存设施距功能性地表水体不得小于400m。

## 1.3评价工作等级和评价范围

### 1.3.1评价工作等级

1.3.1.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作分级方法的规定，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染物最大环境影响，按评价工作分级判据进行分级。

《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中，最大地面浓度占标率Pi定义如下：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价工作分级判据见表1.3-1。

表1.3-1   环境空气评价等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式计算出Pi和D10%，评价等级确定见表1.3-2。

表1.3-2  本项目环境空气评价等级确定

| 污染源 | 污染因子 | 评价标准 (µg/m3) | 最大落地浓度 (µg/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种猪区猪舍 | NH3 | 200.0 | 2.4954 | 1.24772 | / | II |
|  | H2S | 10.0 | 0.2131 | 2.13110 | / | II |
| 祖代区猪舍 | NH3 | 200.0 | 1.7212 | 0.86058 | / | III |
|  | H2S | 10.0 | 0.1477 | 1.47660 | / | II |
| 固粪处理区 | NH3 | 200.0 | 1.9187 | 0.9593 | / | III |
|  | H2S | 10.0 | 0.0839 | 0.8394 | / | III |
| 黑膜沼气池 | NH3 | 200.0 | 0.0048 | 0.0024 | / | III |
|  | H2S | 10.0 | 0.0014 | 0.0140 | / | III |
| 沼液储存池 | NH3 | 200.0 | 0.3168 | 0.1584 | / | III |
|  | H2S | 10.0 | 0.0528 | 0.5280 | / | III |
| 醇基锅炉 | PM10 | 450.0 | 1.7125 | 0.38056 | / | III |
|  | SO2 | 500.0 | 1.3096 | 0.26191 | / | III |
|  | NOX | 250.0 | 18.6360 | 7.45441 | / | II |
| 沼气发电机组 | NOx | 250.0 | 3.3619 | 1.34476 |  | II |

由于猪舍和固粪处理区等污染源排放的无组织H2S、NH3，最大落地浓度占标率均小于10%，醇基锅炉和沼气发电机组各污染物最大落地浓度占标率小于10%，故本项目大气环境影响评价等级为二级。

1.3.1.2地表水

本项目运营期产生的废水主要有生活污水和生产废水，全部进入黑膜沼气池厌氧发酵处理，处理后的沼液作为有机肥用于场区周围农田施肥，无废水外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，运营期无废水外排，地表水评价等级为三级B。

1.3.1.3地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为畜禽养殖项目，属于地下水Ⅲ类项目。

建设项目地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.3-3，评价等级划分指标见表1.3-4。

表1.3-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温水等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未规划准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水环境敏感区。 |

表1.3-4   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于地下水Ⅲ类项目；项目场界距离神山乡集中式饮用水水源地保护区边界2km，不在水源地保护区范围，项目周围有分散式水源地；因此本项目地下水环境敏感程度分级为较敏感。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级分级，地下水评价等级为三级。

1.3.1.4声环境

本项目场址所处区域为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类地区；项目建设前后噪声增高量小于3dB（A）；建设前后受影响人口数量变化很小。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4－2009）中评价工作等级划分原则，本次声环境评价工作等级为二级。

1.3.1.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011），结合项目所处地理位置、区域环境状况、环境敏感因素，确定项目生态环境影响评价等级。生态环境影响评价等级划分依据见表1.3-5。

表1.3-5  生态环境影响评价等级划分表

| 工程占地范围（km2） | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地面积144亩、0.096km2，区域无需特殊保护的珍稀动植物种和文物，不属于生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011），本次生态影响评价工作等级为三级。

1.3.1.6 环境风险

1、环境风险潜势划分

1）危险物质与工艺系统危险性（P）分级

分析本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)，按照附录C对危险物质及工艺系统危险性(P)等级进行判断。

2）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界值比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界值比值Q；

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），沼气、醇基属于导则附录B中重点关注的危险物质，本项目根据其储存量计算Q值。具体参数及计算结果见表1.3-6。

表1.3-6  本项目危险物质数量与临界量比值表

| 功能单元 | 危险物质名称 | 生产场所 最大储存量q1/t | 导则附录B中 确定的临界量Q1/t | q1/Q1 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑膜沼气池 | 沼气 | 1.73 | 10 | 0.173 |
| 醇基锅炉 | 醇基 | 4.9 | 10 | 0.49 |
| 合计 | / | / | 0.663 |

本项目Q=0.663＜1，环境风险潜势为Ⅰ级。

2、评价工作等级划分

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级划分依据见表1.3-7。

表1.3-7  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方而给出定性的说明。 |

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析。

1.3.1.7土壤环境

1、土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录B，本项目养殖场以污染影响为主，属于污染型项目。

2、项目行业类别

本项目年存栏种猪3600头，年出栏仔猪50000头，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，确定本项目行业类别属农林牧渔业--Ⅲ类项目。

3、等级划分

污染影响型等级划分依据见表1.3-8。

表1.3-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

### 本项目占地面积144亩、9.6hm2，规模为中型；项目周围存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，确定土壤环境影响评价工作等级为三级。

### 1.3.2评价范围

1.3.2.1环境空气

根据HJ2.2-2018导则要求，结合本项目大气污染排放特征、该地区主导风向和项目周围敏感点的分布，确定大气环境影响评价范围以本项目厂区为中心，向南北各延伸2.5km，向东西各延伸2.5km，共约25km2的矩形区域。

1.3.2.2地表水

本项目废水综合利用不外排，本次评价对废水综合利用的可行性进行分析。

1.3.2.3地下水

依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），确定本项目地下水影响评价范围：以厂址为中心，上游1.3km，两侧2.7km，下游2.4km的不规则区域，合计14km2。

1.3.2.4声环境

项目声环境影响评价范围为边界外200m范围。

1.3.2.5生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。

根据拟建项目对环境影响的特点，评价范围为场区及场区周围500m的农田生态系统。

1.3.2.6土壤环境

根据本项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌及水文地质条件，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），划定本项目调查评价范围为：养殖场占地范围及场界外0.05km。

本项目环境影响评价范围汇总见表1.3-9。

表1.3-9  评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以厂址为中心，半径为2.5km的矩形区域 |
| 地表水 | 废水综合利用的可行性分析 |
| 地下水 | 以厂址为中心，上游1.3km，两侧2.7km，下游2.4km的不规则区域，合计14km2 |
| 声环境 | 厂界周围200m区域 |
| 生态环境 | 场区及场区周围500m的农田生态系统 |
| 土壤环境 | 养殖场占地范围及场界外0.05km |

## 1.4相关规划及环境功能区划

### 1.4.1相关规划

1.4.1.1山西省畜牧业 “十二五”科技发展规划

（1）整合资源、突出重点

按照产业发展规律，有效整合各方面的资源，开展制约产业发展、带动性强、关联度高、作用突出的共性关键技术的攻关研究与开发；重点加强产业发展急需、综合配套性强、带动作用突出的先进实用技术推广。

（2）自主创新、统筹兼顾

狠抓自主创新能力建设，努力研发一批具有自主知识产权的畜牧业高新技术，充实技术贮备。狠抓畜牧业科技入户等成果转化，不断提升畜牧科技含量；既要注重遵循科技发展规律，推动科技进步，又要注重遵循经济发展规律，促进体制创新；既要依靠政府的扶持投入、政策激励发展畜牧科技，更要依靠社会力量，推动科技创新与发展。

（3）资源共享、协调推进

在科技发展上，畜牧科技要在与农业整体科技协调发展的同时，要分层次、有重点地组织实施和落实。省重点组织好关键技术和共性技术研究、先进技术集成和重大技术推广。市县要切实把工作重心放在组织先进适用技术的推广应用和成果转化方面。在创新方式上，处理好引进吸收和自主创新的关系，走研发和引进相结合的创新路线。在科技资源配置上，强调全省一盘棋，整合资源，优化配置，鼓励和推进区域之间、产学研之间的科技合作，实现优势互补、资源共享、协调发展。

（4）支撑发展、引领未来

坚持支撑发展与引领未来相结合，提高畜牧业科技转化和超前发展的能力。按照省委省政府建设现代化畜牧强省的要求，立足现状，兼顾长远，合理规划，超前部署，正确处理当前效益与长远发展的关系，发展循环经济，培育新兴产业，实现畜牧业科学技术的可持续发展，为我省畜牧业健康、持续发展提供科技保障。

本项目采用黑膜沼气池厌氧发酵工艺对项目所产生的废水进行处理，处理后产生的沼液作为农肥用于附近农田施肥；沼气用于食堂灶台、沼气发电机组使用。猪粪和沼渣等养殖废渣在场区进行堆肥发酵，制作有机肥。充分做到了废物利用优先的原则。本项目建设符合《山西省畜牧业 “十二五”科技发展规划》要求。

1.4.1.2生态功能区划

根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，具体为：

Ⅰ1定襄盆地水土保持生态功能小区

Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区

#### Ⅰ3东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区

Ⅰ4北部山地水源涵养生态功能小区

本项目位于：Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。

该区分布在定襄县的中部，滹沱河和牧马河沿岸，涉及晋昌镇、神山乡、河边镇、宏道镇、季庄乡、受禄乡、杨芳乡的沿河地区。总面积120km2，植被类型主要以栽培植被为主，植物类型主要以农作物群落为主，地貌类型主要以平坦冲积平原为主，地层主要为第四系地层，土壤主要为褐土为主。系统主要服务功能为营养物质与水土保持。

该区域的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价：该区域植被覆盖度在10%-40%，大部分区域为轻微度侵蚀。土壤侵蚀敏感程度除滹沱河、牧马河沿岸为中度敏感外，其余区域为不敏感，生态环境综合敏感程度为轻度敏感。该区生物多样性除滹沱河、牧马河沿岸为极重要外，大部分区域为一般重要；水源涵养大部分区域为一般重要；营养物质保持除滹沱河、牧马河沿岸两侧为极重要外，其他区域为比较重要。

该区域的主要生态环境问题：①滹沱河及其支流两侧植被覆盖度较低，农业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土对滹沱河和地表环境产生不利影响；②滹沱河及其各支流河谷区农业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质产生影响；③农村居民生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村环境的污染；④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留废弃物造成面源污染，对滹沱河干流及支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其废弃物，对农村生态环境的污染。

该区生态系统的保护措施为：①在滹沱河沿岸加强植草、植树护岸林带建设；②加快区内排污管网和垃圾无害化处置建设；③建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；④科学实施种植养殖业，秸秆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸秆后，沤制有机肥；秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。以此解决区域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。

评价对本项目提出了较为完善的污染物防治措施，产生的粪便等进行发酵处理后还田施肥，不外排，可以减少区域农业种植化学肥料的使用，可有效保持当地生态系统的稳定性，结合厂区布局进行绿化，绿化面积约1000m2，维持或改善现有生态环境。因此，本项目符合《定襄县生态功能区划》要求。定襄县生态功能区划见图1.4-1。

1.4.1.3 生态经济区划

定襄县经济区划划分结果如下：

Ⅰ 禁止开发区

Ⅰ1集中式饮用水源保护区

Ⅰ2交通干线

Ⅰ3文物单位保护范围

Ⅱ 限制开发区

Ⅱ1 受禄乡北部山地农牧业经济区

Ⅱ2 河边镇南部山区农林业经济区

Ⅱ3 南王乡南部山区农牧业经济区

Ⅲ 重点开发区

Ⅲ1滹沱河北部生态农业旅游业综合经济区

Ⅲ2定襄县西部工业经济区

Ⅳ 优化开发区

Ⅳ1定襄县滹沱河南部商贸业经济区

Ⅳ2定襄县中部工业与旅游业综合经济区

本项目位于：Ⅳ2定襄县中部工业与旅游业综合经济区。

该区域位于定襄县中东部，涉及神山乡、蒋村乡北中部，面积约200km2。

该区域生态环境特征：该区海拔在700-800m之间，地貌类型主要为平原区，平均降水量在350-450mm，土壤类型为淡褐土，土地利用现状为旱地、水浇地，该区域植被状况一般，植被覆盖度在30%以下，植被类型主要以栽培植被为主。

目前该区域内企业主要有锻造厂、机械加工厂分布，地下水资源较丰富，该区大气环境容量较低，资源与环境整体承载能力较小。

本区的经济发展基础以工业为主。

本区生态功能区属于滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区、东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区。

该区域生态服务功能为水土保持。

该区域生态环境敏感性：该区生境敏感性为不敏感，土壤侵蚀敏感性为轻度侵蚀，生态环境敏感性为轻度敏感。

生态经济功能为：工业经济开发与生态旅游。

该区域的发展方向：

限制：限制对生态环境破坏重大企业的驻入。

鼓励：①鼓励发展工业园区的建设，高新技术的各类加工工业；②鼓励发展人文特色的旅游资源，开发集休闲度假、健身娱乐，自然风光为一体的旅游景区。

生态环境保护要求：①对现有锻造产业，应加紧以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善区域的生态环境；②耕地资源实施小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持、水源涵养林，实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土的立体生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。

本项目占地为农用设施用地，运营期间将粪便发酵后沼气用于本项目生产生活，产生的沼渣沼液还田施肥，符合生态经济区划中发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实施绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础的环境保护要求，本项目不会对区域生态环境产生重大影响，符合产业发展方向要求，对周围环境影响较小，因此，本项目建设符合定襄县生态经济区划要求。

定襄县生态经济区划图见图1.4-2。

1.4.1.4城市总体规划

根据《定襄县县城总体规划（2012-2030）：

⑴规划范围

本次规划范围分为两个层次：

第一层次：定襄县行政区域范围，规划范围约865km2。

第二层次：定襄县城规划区范围，包括晋昌镇和杨芳乡的部分范围，总面积23.1km2，其中城市建设用地14.7km2。

⑵城乡职能结构规划

规划县域城乡体系在职能等级上表现为“一心、三镇、四乡”的多级特征。“一心”即晋昌镇（定襄县城），为城镇体系的一级城镇；“三镇”包括河边、宏道、蒋村，为县域具有专业化职能的中心镇；“四乡”即季庄、南王、杨芳、受录乡。城乡职能类型为四类：综合型、旅游型、工业型、集贸型。

⑶城乡空间结构

规划采用点轴结构，形成“一心、一轴、多点”的城乡空间格局。“一心”即晋昌与蒋村城镇群，是今后定襄县投资建设的重点，也是县域增长极核，应扩大规模、增强实力、提高质量与完善功能并重，促进快速发展；“一轴”即由忻阜高速公路—忻河铁路—忻台公路形成的发展轴，是县域产业、人口与城镇分布集中的区域；“多点”即多条由主轴发射的联系城乡的网络布点。

本项目位于崔家庄东南480m，不在定襄县县城总体规划范围，项目建设符合定襄县城市规划。

1.4.1.5定襄县畜禽养殖禁养区规划

根据《山西省生态环境厅  山西省农业农村厅关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理工作的通知》（晋环土壤〔2019〕151号）和《畜禽养殖禁养区划定情况排查要求》，对定襄县禁养区划定范围进行调整。上述划定结果中划定的凤凰山生态植物园区、城镇居民区和文化教育科学研究区、文物保护单位三个类别需要进行调整，保留原集中式饮用水水源保护区、坪上泉域禁养区范围。具体调整方案见下。

（1）饮用水水源保护区

定襄县集中式饮用水水源地一级保护区和二级保护区的陆域范围，总面积4.882km2，其中一级保护区面积0.904km2，二级保护区面积3.978km2。

（2）坪上泉域

结合《山西省泉域水资源保护条例》，定襄县东部大部分区域位于坪上泉域一般保护范围内，其东部滹沱河流域闫家庄村区域有一小部分区域位于坪上泉域的重点保护区范围内，因此，本方案将沿坪上泉域重点保护区边界及县界所成的范围作为禁止养殖区域。定襄县境内坪上泉域重点保护区的总面积为1.845km2。

（3）城镇居民区和文化教育科学研究区

定襄县建成区、河边镇镇所在地居民区和宏道镇所在地居民区，禁养区面积21.12km2。

（4）国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域

根据调查，本项目不在定襄县禁养区和限养区范围，位于适养区。各类型禁养区范围及面积见表1.4-1，本项目与各类型禁养区范围距离见表1.4-2。

| 表1.4-1 定襄县畜禽养殖禁养区划定结果表 |
| --- |
| 序号 | 禁养区类别 | 范围 | 面积（km2） |
| 1 | 集中式饮用水水源保护区（一级保护区） | 定襄县城市和乡镇集中式饮用水水源地的一级保护区的陆域范围 | 0.904 |
| 2 | 集中式饮用水水源保护区（二级保护区） | 定襄县城市和乡镇集中式饮用水水源地的二级保护区的陆域范围。 | 3.978 |
| 3 | 坪上泉域 | 沿坪上泉域重点保护区边界及县界所成的范围，位于河边镇闫家庄村及周边。 | 1.845 |
| 4 | 城镇居民区和文化教育科学研究区 | 定襄县建成区范围、河边镇镇政府所在地居民区、宏道镇镇政府所在地居民区。 | 21.000 |
| 5 | 国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域 | 国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域 | / |
| 合计 | 27.727 |

表1.4-2   本项目与各类型禁养区范围距离一览表

| 序号 | 类型 | 最近的禁养区名称 | 相对本项目的位置 | 距离（km） | 是否在其保护区范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮用水源地 | 神山乡集中供水水源地 | NE | 2 | 否 |
| 2 | 坪上泉域 | 坪上泉域 | E | 11.4 | 否 |
| 3 | 城镇居民区和文化教育科学研究区 | 定襄县建成区范围 | SW | 1.7 | 否 |
|  |  | 河边镇镇政府所在地居民区 | NE | 12.5 | 否 |
|  |  | 宏道镇镇政府所在地居民区 | NE | 10.8 | 否 |

由表1.4-2可知，本项目选址不在定襄县禁养区范围，项目建设符合定襄县县禁养区规划。

本项目与定襄县禁养区规划范围位置关系见图1.4-3。

### 1.4.2环境功能区划

1、环境空气

项目所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水

本项目所在区域主要涉及的河流为滹沱河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目段属于定襄桥-济胜桥，地表水功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类水质，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。

3、地下水

本项目所在区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

4、声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在区域为1类声环境功能区。

## 1.5主要环境保护目标

项目所在地为农村地区，区域环境敏感因素制约性不大。根据本项目所在地的环境功能区划，并结合项目排污特点和对环境扰动的特征，确定项目的主要环境保护目标为环境空气、地下水环境、声环境和生态环境等，见表1.5-1。项目四邻关系及保护目标图见图1.5-1。

表1.5-1  主要环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护 对象 | 保护内容 | 控制目标 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 崔家庄 | 112.983570 | 38.527017 | 居民 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 | NW | 0.48 |
| 神山乡 | 113.020906 | 38.533799 | 居民 | 环境空气 |  | NE | 2.53 |
| 赵家营村 | 112.991552 | 38.537156 | 居民 | 环境空气 |  | N | 1.24 |
| 王进村 | 112.995758 | 38.505527 | 居民 | 环境空气 |  | SE | 1.1 |
| 师家湾村 | 113.014297 | 38.513452 | 居民 | 环境空气 |  | SE | 1.7 |

续表1.5-1  主要环境保护目标 （单位：km）

| 类别 | 保护 目标 | 与项目相对位置 | 保护 对象 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（km） |  |  |
| 地表水 | 滹沱河 | NW | 1.15 | 水质 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅳ类标准 |
| 地下水 | 保护目标 | X | Y | 保护 对象 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
|  | 崔家庄村集中供水水井 | 112.976175 | 38.527836 | 水质 |  |
|  | 崔家庄工业集聚区水井 | 112.962881 | 38.515842 | 水质 |  |
|  | 赵家营水井 | 112.986047 | 38.536414 | 水质 |  |
|  | 崔家庄村水井 | 112.977419 | 38.527019 | 水质 |  |
|  | 神山村居民院落水井 | 113.013685 | 38.533461 | 水质 |  |
|  | 神山乡集中供水水源地 | 113.012348 | 38.531767 | 水质 |  |
| 声环境 | 崔家庄村 | 距离480m | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中1类标准 |
| 土壤 环境 | 场区周围耕作土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）（试行）中表1农用地土壤污染风险筛选值 |
| 生态 环境 | 场区、沼液消纳地及周围农田生态系统 | 在严格控制项目生态影响的前提下，加强区域生态建设，防止评价区生态环境恶化 |

# 第二章  建设项目工程分析

## 2.1建设项目概况

### 2.1.1项目基本情况

定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目概况见表2.1-1。

表2.1-1  建设项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目 |
| 2 | 建设地点 | 定襄县神山乡崔家庄村东南480m处 |
| 3 | 建设单位 | 定襄县新大象养殖有限公司 |
| 4 | 养殖规模 | 年存栏种猪3600头，年出栏仔猪5万头(折合生猪10000头) |
| 5 | 项目性质 | 新建 |
| 6 | 行业类别 | A0313（猪的养殖） |
| 7 | 工程投资 | 6380万元 |
| 8 | 占地面积 | 144亩 |
| 9 | 劳动定员 | 25人 |
| 10 | 投产日期 | 2021年3月 |
| 11 | 工作制度 | 年工作365天，日工作24小时，全年工作时间为8760小时，三班制 |

### 2.1.2 工程建设内容

本项目主要建设内容包括猪舍、办公生活楼及其他附属配套设施，项目组成见表2.1-2。。

表2.1-2  项目组成一览表

| 工程类别 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 种猪区 | 妊娠舍 | 4座，6302m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  |  | 分娩舍 | 10座，4120m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混 结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  |  | 保育舍 | 1座，420m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混 结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  |  | 后备舍 | 1座，134m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混 结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  | 祖代区 | 妊娠舍 | 1座，1700m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  |  | 分娩舍 | 2座，824m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混 结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  |  | 保育舍 | 4座，568m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混 结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  |  | 育肥舍 | 4座，2447m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混 结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
|  |  | 后备舍 | 1座，134m2，采用砖混+钢结构，底部为蓄粪池，采用砖混 结构，地面进行硬化防渗处理，设计坡度为5°，蓄粪池上面为漏粪板；配有自动化料线系统、自动化水线系统、通风降温系统、电控系统、照明系统。 |
| 储运工程 | 料塔 | 4座，120t，用于储存饲料 |
|  | 醇基燃 料储罐 | 1座，占地5m2，容积为6m3，地上立式圆筒形钢制焊接油罐。 |
|  | 沼气储 气柜 | 1座，容积1500m3用于储存净化后的沼气 |
| 辅助工程 | 生活 办公楼 | 1#和2# | 2座，长×宽16.5m×10.2m，总占地面积336.6m2，砖混结构。设置有门卫宿舍、登记室、洗澡间、更衣室、物资存放间、熏蒸间、库房、餐厅。 |
|  |  | 3# | 1座，长×宽7.7m×3.5m，占地面积26.95m2，一层，砖混结构。设置有宿舍、卫生间、更衣室、洗澡间等。 |
|  |  | 4# | 1座，长×宽35.3m×15.8m，占地面积557.74m2，一层，砖混结构。设置有宿舍、活动室、办公室等。 |
|  |  | 5# | 1座，长×宽21.2m×15.8m，面积335m2，一层，砖混结构。设置有宿舍、活动室、办公室等。 |
|  |  | 6# | 1座，长×宽12.24m×10.25m，占地面积125.46m2，一层，砖混结构。设置有锅炉房、发电室、宿舍、配电室等。 |
|  |  | 7#和8# | 2座，长×宽24.97m×8.27m，总占地面积413m2，一层，砖混结构。设置有更衣室、洗澡间、外物消毒室、会议室、卫生间、工具间、值班室。 |
|  | 固粪 处理区 | 1座。长×宽30m×18m，面积540m2；三面设置1m高围墙，围墙上方设置5.5m高的阳光板，顶部设顶棚。 |
|  | 装猪台 | 2套，长×宽2m×2m，总面积8m2，位于场区东侧 |
| 公用 工程 | 供水 | 由厂区深水井提供 |
|  | 供暖和 供气 | 猪舍墙体为保温材料； 生活办公楼和猪舍：冬季取暖采用醇基锅炉提供。 3、生活办公楼设2座热水器，养殖区设3座热水器，均使用电热水器。 |
|  | 夏季降温 | 采用喷雾降温，降温喷雾时间60天/a。 |
|  | 供电 | 由崔家庄村变电站引入，场区设1台变电器 |
|  | 沼气发电 | 1台60kW发电机组，利用净化后的沼气作为燃料进行发电 |
|  | 排水 | 1、雨污分流； 2、雨水：雨水通过雨水渠排入厂区外沟渠。 3、污水：废水通过收集管道进入固粪处理区，固液分离后进入黑膜沼气池，经发酵后产生的沼液用于周边农田施肥，不外排。 |
| 环保 工程 | 环境 空气 | 猪舍恶臭 | 采用控制饲养密度、加强通风、粪尿日产日清、喷洒除臭剂（每天一次），改善日粮结构 |
|  |  | 污水处理区恶臭 | 1、黑膜沼气池、沼液储存池采取密闭措施，喷洒除臭剂； 2、加强污水处理区周围绿化。 |
|  |  | 固粪处理区恶臭 | 喷洒生物型除臭剂 |
|  |  | 醇基锅炉 | 锅炉房设置1台5t的ZRQ-300N锅炉，燃料醇基，废气经8m高排气筒排放 |
|  |  | 沼气发电机组 | 采用脱水脱硫处理后的沼气，废气经8m高排气筒排放 |
|  | 水环境 | 生活污水 | 1、养殖废水、职工生活污水和食堂废水全部进入场区污水处理设施，采用厌氧发酵处理工艺； 2、1座4000m3黑膜沼气池；配套设置1套沼气脱水、脱硫装置，净化后的沼气用于食堂灶台、沼气发电机； 3、设沼液储存池1座，总容积7000m3；沼液定期由村民用车直接拉走用于农田施肥。 |
|  |  | 生产废水 |  |
|  | 固废 | 猪粪 | 干清粪后将粪便送固粪处理区堆肥，生产的有机肥外销 |
|  |  | 沼渣 | 沼渣进入固粪处理区后进行固液分离，分离出干物质进行堆肥发酵制作有机肥，外销。 |
|  |  | 病死猪尸体、 猪胞衣 | 场区东侧建设3个长×宽×高分别为4×4×3m的填埋井，内壁水泥硬化并做防渗处理，底部放置20cm厚的生石灰层；进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口，旁边树立明显的安全警示牌。填埋井需加盖加锁。 |
|  |  | 被传染病感染 的病猪 | 出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置 |
|  |  | 医疗废物 | 在种猪区设医疗废物暂存间1间，长×宽2m×2m，占地面积4m2。 医疗废物收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 3、根据《危险废物贮存污染控制标准》的要求对危废暂存间地面进行防渗，具体为：地面夯实后，铺设一层300mm的3:7灰土，再铺一层2mm厚高密度聚乙烯材料，渗透系数≤10-7cm/s； 4、危废暂存间要求设计堵截泄漏的裙脚、围堰、排水沟等设施，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 |
|  |  | 废脱硫剂 | 收集后场内暂存，设1间暂存间，面积4m2；定期由生产厂家统一回收进行再生处理。 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂区设置垃圾桶收集，统一送至当地环卫部门指定地点处理 |
|  | 声环境 | 设备噪声 | 选择低噪声设备，隔声、减振，场区绿化 |
|  | 生态环境 | 加强场区周边绿化 |

### 2.1.3建设周期

项目建设周期为6个月：2021年3月-2021年8月。

### 2.1.4产品方案

本项目规划建设规模为年存栏种猪3600头，年出栏仔猪50000头。项目猪群结构表见表2.1-3，设计养殖方案见表2.1-4。

表2.1-3   猪群结构表

| 序号 | 群别 | 常年存栏量（头） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种猪 | 怀孕母猪 | 3000 | 存栏114天 |
|  |  | 哺乳母猪 | 600 | 存栏30天 |
|  |  | 公猪 | 20 | / |
| 2 | 后备育肥猪 | 年存栏 | 1200 | 更新种猪 |
| 3 | 保育猪 | 年存栏 | 2885 | 3周出栏 |
| 4 | 仔猪 | 年出栏 | 50000 | 折算生猪10000头 |
| 注:根据广东省生态环境厅2018年2月8日关于年出栏仔猪与生猪的换算比例的回复，仔猪与生猪的换算比例为5:1。 |

表2.1-4  项目设计养殖方案

| 工序 | 产品 | 用量（年） |
| --- | --- | --- |
| 年出栏仔猪 | 仔猪 | 50000头 |
| 沼气工程 | 沼气（副产） | 104232m3/a |
|  | 沼液（副产） | 20690.32t/a |
| 堆肥 | 有机肥基料 | 413.28t/a |

### 2.1.5原辅材料消耗

2.1.5.1饲料

项目建成后饲料的使用情况见表2.1-5。

表2.1-5  项目饲料用量一览表

| 序号 | 名称 | 数量（头） | 饲料消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每头猪饲料定额（kg/天） | 饲料日消耗量（kg/天） | 饲料年消耗量 （t/年） |
| 1 | 怀孕猪 | 3000 | 2.5 | 7500 | 2737.50 |
| 2 | 哺乳猪 | 600 | 5.5 | 3300 | 1204.50 |
| 3 | 公猪 | 20 | 2.0 | 40 | 14.60 |
| 4 | 保育猪 | 2885 | 0.8 | 2308 | 842.42 |
| 3 | 后备育肥猪 | 1200 | 2.0 | 2400 | 876.00 |
|  | 合计 | 7705 |  | 15548 | 5675.02 |

本养殖场猪饲料消耗量为5675.02t/a。

项目营运期间饲料外购，场区不设置饲料加工车间，项目饲料主要由玉米、豆粕和预混料组成，饲料中的预混料是由营养性饲料添加剂（维生素、微量元素和氨基酸）和非营养性饲料添加剂（抗菌素、生长促进剂、调味剂、驱虫保健剂）组成，本项目饲料严格按照《中华人民共和国国家标准饲料卫生标准》（GB13078-2001）及《饲料添加剂安全使用规范》（农业部 1224号）要求，项目饲料中无添加重金属、抗生素等成分。公司建有完整的检验监测中心，确保饲料来源达到国家相关标准。饲料运送至场区后，集中储存于料塔中，厂内设4座料塔，其料塔顶部配套设置滤筒，粉尘可忽略不计，采用管道全自动配送至每个猪舍的料位槽中，全程机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求。

2.1.5.2消毒剂

消毒剂由供货厂家直接提供，育肥猪出栏后，通过高压水枪喷淋0.2%过氧乙酸对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。

过氧乙酸：无色液体，有强烈刺激性气味。溶于水、醇、醚、硫酸。属强氧化剂，极不稳定。在-20℃也会爆炸，浓度大于45%就有爆炸性，遇高热、还原剂或有金属离子存在就会引起爆炸。过氧乙酸是一种普遍应用的，杀菌能力较强的高效消毒剂，具有强氧化作用，可以迅速杀灭各种微生物，对病毒、细菌、真菌及芽孢均能迅速杀灭，可广泛应用于各种器具及环境消毒。0.2%溶液接触10分钟基本可达到灭菌目的。用于空气、环境消毒、预防消毒。过氧乙酸溶液容易挥发、分解，其分解产物是醋酸、水和氧，因此用过氧乙酸消毒液浸泡物品，不会留下任何有害物质。

拟建项目原辅材料消耗量见表2.1-6。

表2.1-6   主要原辅材料及能耗情况表

| 项目 | 名 称 | 单位 | 年耗量 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 饲料 | t/a | 5675.02 | 外购，场内不进行饲料生产加工 |
| 辅料 | 除臭剂 | t/a | 6 | 外购，用于场区、猪舍、固粪处理区的除臭 |
|  | 发酵菌种 | t/a | 2.0 | 外购、汽运，堆肥添加 |
|  | 药品疫苗 | t/a | 0.7 | 外购、汽运，种类为猪瘟、口蹄疫、蓝耳病、伪狂犬、猪丹毒、猪肺疫等疫苗 |
|  | 兽药 | t/a | 3.0 | 氨苯尼考、强力等 |
|  | 消毒剂（过氧乙酸） | t/a | 2.0 | 外购、汽运 |
|  | 脱硫剂 | t/a | 0.23 | 外购、车运，主要成分为氧化铁，去除沼气中H2S |
|  | 醇基燃料 | t/a | 588 | 外购、汽运 |
| 能耗 | 电 | kwh/a | 300万 | 变电由崔家庄村变电站引入，场区设1台器 |
|  | 新鲜水 | t/a | 10万 | 由场区深水井提供 |

### 2.1.6 主要生产设备

本项目主要生产设备见表2.1-7。

表2.1-7  养猪场生产主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 养殖区 |  |  |  |
| 1 | 料塔 | 座 | 4 | 1个料塔放30t饲料 |
| 2 | 饮水器 | 个 | 244 | 育肥舍、保育舍每舍24个，后备舍每舍14个 |
| 3 | 风机 | 个 | 142 | 育肥舍每舍8个，保育舍每舍4个，怀孕舍、哺乳舍、后备舍每舍5个 |
| 4 | 热交换系统 | 套 | 11 | 每个猪舍1套 |
| 二 | 黑膜沼气池 |  |  |  |
| 1 | 两相流泵 | 台 | 1 | 80LXLZ-50-20 |
| 2 | 电机 | 台 | 1 | Y132S-4 5.5kw |
| 3 | 黑膜沼气池 | 个 | 1 | 容积4000m³ |
| 4 | 沼液储存池 | 个 | 1 | 容积7000m³ |
| 5 | 潜污泵 | 台 | 1 | 100QW100-30-15 |
| 三 | 固液分离 |  |  |  |
| 1 | 固液分离机 | 台 | 1 | 40m3/h |
| 三 | 沼气工程 |  |  |  |
| 1 | 沼气脱硫装置 | 台 | 1 |  |
| 2 | 气水分离器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 阻火器 | 台 | 1 |  |
| 四 | 固粪处理区（堆肥） | 个 | 1 |  |
| 1 | 机械翻抛机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 清粪车 | 辆 | 2 |  |
| 五 | 沼气发电 |  |  |  |
| 1 | 发电机组 | 台 | 1 | 60kW |
| 六 | 变压器 | 台 | 1 | 250KVA |

### 2.1.7土地利用及平面布置

2.1.7.1土地利用

本项目占地面积144亩，租用定襄县神山乡崔家庄村民委员会的土地，不占用基本农田，现状为耕地，区域生态系统主要为农田生态系统，生态系统的结构与功能较为稳定。本项目场地及周边土地利用现状图见图2.1-1。

2.1.7.2平面布置

项目场区分为祖代区、种猪区、污水处理区三部分。祖代区、种猪区包括养殖区、生活区。祖代区位于场区西南部、种猪区位于厂区中部，污水处理区位于场区东北部。

场区采取雨污分流方式，厂区污水管道采用地埋式管沟，管沟做防渗处理；雨水采用明渠收集。场区各构筑物四周设置环形道路，方便物料运输、人员行走以及满足消防安全要求。厂区平面布置见图2.1-2。猪舍构造技术参数见表2.1-8。

2.1-8 猪舍构造技术参数表

| 序号 | 类别 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶窗墙 | 1870mm×1250mm |  |
| 2 | 粪沟 | 9cm厚混凝土 地暖管 铝箔纸 2cm厚保温板 5cm厚垫层 |  |
| 3 | 风机墙 | 1435mm×1470mm |  |
| 4 | 集水坑 | 1000mm×1000mm |  |
| 5 | 水帘墙 | 2860mm×1860mm |  |

### 2.1.7主要技术经济指标

本项目主要经济技术指标见表2.1-9。

表2.1-9  本项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |
| 1.1 | 年存栏种母猪 | 头/年 | 3600 |
| 1.2 | 年出栏商品仔猪 | 头/年 | 50000(折合生猪1万头) |
| 2 | 动力消耗 |
| 2.1 | 水 | t/a | 10 |
| 2.2 | 电 | 万kwh/a | 300 |
| 2.3 | 醇基燃料 | t/a | 588 |
| 3 | 副产品 |
| 3.1 | 沼气产量 | m3/a | 104232 |
| 3.2 | 沼液产量 | t/a | 20690.32 |
| 3.3 | 有机肥基料 | t/a | 413.28 |
| 3 | 劳动定员(25) |
| 3.1 | 管理人员 | 人 | 1 |
| 3.2 | 技术人员 | 人 | 2 |
| 3.3 | 生产人员 | 人 | 18 |
| 3.4 | 辅助人员 | 人 | 4 |
| 4 | 工作制度 |
| 4.1 | 生产天数 | d/a | 365 |
| 5 | 经济指标 |
| 总投资 | 万元 | 6380 |

### 2.1.8 公用工程

#### 2.1.8.1给排水

本项目生产、生活用水均由场区自备井提供，种猪区西南侧设有1座500m3蓄水池，能够满足项目生产、生活用水需求。

用水环节主要为员工生活用水，猪饮用水、猪舍冲洗水、降温用水、绿化用水等。

1、给水

1）职工生活用水

本项目员工人数25人，设有食堂、宿舍、浴室，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），确定本项目用水量取120L/d·人，则生活用水量为3m3/d、1095m3/a。

2)猪饮用水

拟建项目建成后，怀孕猪3000头，哺乳猪600头，后备育肥猪1220头、保育猪2885头。畜禽粪污的排泄量因畜种、饲养管理水平、气候、季节等情况会有很大差异，不同统计资料提供的数值不尽相同。

根据项目常年存栏量，计算项目猪只夏季饮用水量为122.29m3/d，其他季节饮用水量为73.59m3/d，年饮用水量为32800.23m3/a（夏季122d、其他季节243d）。猪饮用水量见表2.1-10。

表2.1-10  猪饮用水使用量一览表  单位：m3

| 猪群结构 | 季节 | 猪饮用水量L/(头·日) | 存栏量(头) | 日饮用水量(m3/d) | 年饮用水量(m3/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哺乳猪 | 夏季 | 55 | 600 | 33 | 8400 |
|  | 其他季节 | 30 |  | 18 |  |
| 怀孕猪 | 夏季 | 20 | 3000 | 60 | 16797 |
|  | 其他季节 | 13 |  | 39 |  |
| 公猪 | 夏季 | 11 | 20 | 0.22 | 58.43 |
|  | 其他季节 | 6.5 |  | 0.13 |  |
| 后备育肥猪 | 夏季 | 11 | 1200 | 13.2 | 3505.8 |
|  | 其他季节 | 6.5 |  | 7.8 |  |
| 保育猪 | 夏季 | 5.5 | 2885 | 15.87 | 4039 |
|  | 其他季节 | 3.0 |  | 8.66 |  |
| 合计 | 夏季 | / | / | 122.29 | 32800.23 |
|  | 其他季节 | / | / | 73.59 |  |

3)冲洗猪舍用水

本项目冲洗猪舍类比牧原食品股份有限公司猪舍冲洗用水量，本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。

表2.1-11 猪舍用水参数

| 种类 | 面积 （m2/单元） | 单元数量（个） | 清舍次数 （次/年） | 用水参数 （m3/单元·次） | 用水量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妊娠舍 | 1600.4 | 5 | 3 | 48 | 720 |
| 分娩舍 | 411.9 | 12 | 12 | 11.46 | 1650 |
| 后备舍 | 134 | 2 | 2 | 6.1 | 24.4 |
| 保育舍 | 247 | 5 | 8 | 9.5 | 380 |
| 育肥舍 | 611.75 | 4 | 2 | 14 | 112 |
| 合计 | - | 28 | - | - | 2886.4 |

4)冲洗猪具用水

本项目猪具清洗水日用水量为1.0m3/d。

5)车辆冲洗用水

场区设置专门的洗车区域，车辆冲洗由人工冲洗，运营期车辆冲洗用水量为0.5m3/d。

6)消毒用水

本项目消毒用水量为1.0m3/d。

7)降温用水

本项目猪舍夏季采用喷雾降温，时间按60天计。本项目猪舍16648m2，喷雾用水参数为：0.0002m3/（m2·d），降温用水为3.3m3/d，200m3/a。

8)锅炉用水

本项目采暖期由1台ZRQ-300N醇基锅炉供热，锅炉循环水量为120m3/d，锅炉补水占循环水量的2%，为2.4m3/d，软化水系统软水制备率为80%，由以上分析可知，锅炉软化水系统需补充新鲜水量为3m3/d。

9)绿化用水

项目建成后绿化面积1000m2。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），绿化用水系数按0.28m3/m2•a，按218天计，绿化用水量280m3/a、1.28m3/d。

10)道路洒水

本项目场区道路面积为2000m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），道路洒水用水标准0.20L/m2•次，每天一次，非采暖期218天，用水量为0.42m3/d、92m3/a。

2、排水

1）平均用排水

本项目场区的排水系统实施雨污分流。

（1）雨水

雨水通过场区雨水渠直接排到场外沟渠。

（2）污水

本项目废水排放主要包括猪尿液、猪舍冲洗水以及职工生活污水等。

①职工生活污水

本项目员工人数25人，生活用水量为3m3/d，废水产生量按用水量的80%计，为2.4m3/d、876m3/a。

②猪尿液

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》，猪尿排泻量计算公式为：

Yu=0.205+0.438W

式中，Yu——猪尿排泻量（L/d·头），W——猪的饮水量（L/d·头）。经计算，项目养殖过程猪尿液产生量一览表见表2.1-12。

表2.1-12	养殖过程猪尿产生情况一览表

| 种类 | 存栏量 （头） | 猪饮用水 （L/d·头） | 单头猪尿液产生量 （L/d·头） | 猪尿液产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d |
|  |  | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 | 夏季 | 其他季节 |
| 哺乳猪 | 600 | 55 | 30 | 24.29 | 13.35 | 14.574 | 8.01 |
| 怀孕猪 | 3000 | 20 | 13 | 8.965 | 5.899 | 26.895 | 17.697 |
| 公猪 | 20 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 0.10046 | 0.06104 |
| 后备育肥猪 | 1200 | 11 | 6.5 | 5.023 | 3.052 | 6.0276 | 3.6624 |
| 保育猪 | 2885 | 5.5 | 3.0 | 2.61 | 1.52 | 7.52985 | 4.3852 |
| 合计 | 7705 | - | - | - | - | 55.12691 | 33.81564 |
|  |  |  |  |  |  | 14942.7 |

③猪舍冲洗废水

猪舍冲洗用水量为8m3/d（折合到每天，按 365 天计算）、2886.4m3/a，废水产生量按80%计，猪舍冲洗废水产生量为6.4m3/d（折合到每天，按365天计算）、2336m3/a。

④器具清洗废水

本项目运营期器具清洗水日用水量为1.0m3/d，废水产生量按80%计，器具清洗废水产生量为0.8m3/d、292m3/a。

⑤锅炉及软化水系统废水

锅炉软化水系统需补充新鲜水量为3m3/d，排水量按20%计，则软化水系统排水量为0.6m3/d，88.2m3/a。锅炉排水量为0.5m3/d，73.5m3/a。

⑥猪粪带入黑膜沼气池的废水

项目猪粪产生量为2870t/a（含水率80%），干重折合574t/a，猪粪中含水量6.3m3/d、2296m3/a。

项目采用干清粪工艺，猪粪在固粪处理区进行固液分离，分离率为60%。分离出来的猪粪干重344.4t/a、湿重574t/a（含水率40%），猪粪带走水量0.63m3/d、229.6m3/a，运往固粪处理区生产有机肥。剩余的40%进入黑膜沼气池进行厌氧反应，进入黑膜沼气池的猪粪干重229.6t/a、湿重2296t/a（含水率90%），含水量为5.7m3/d、2066.4m3/a。

根据用水量情况分析，项目用水分为四个时期：①夏季猪舍进行喷淋降温的60天；②夏季其余的62天；③非采暖期剩余的96天；④采暖期147天（根据《山西省工程建设建筑节能系列标准》，定襄县采暖期为147天）。

其中，非采暖期绿化和道路洒水的218天拆分为①60天+②62天+③96天。

四个用水阶段的划分见图2.1-3。

本项目场区用排水情况详见下表。水平衡情况见下图。

表2-14  场区用排水量一览表   单位：m3/d

- 最大用排水分析

项目冲洗猪舍用水见表2.1-13。

3、最大用排水分析

由于项目冲洗水间断产生，本次评价针对猪舍冲洗阶段用排水量进行分析。经与企业核实，每天最多冲洗10个猪舍，每个猪舍最大用水量为48m3/单元·次，则每天最大冲洗用水量为480m3，排水系数按80%计，则日最大冲洗废水量为384m3。厌氧发酵时间按40天计，则40天废水量为384+40*（70.43-6.4）=2945.2m3，需要沼气池容积为2945.2m3，本项目黑膜沼气池设计规模为4000m3，满足日最大废水量40d储存，不会对黑膜沼气池产生冲击。

养殖日最大给排水平衡图见图2.1-8。

表2.1-13  项目用排水一览表

| 序号 | 用水源 | 用水系数 | 数量 | 用水（m3/d） | 排水量（m3/d） | 排水去向 | 用水天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 120L/人·d | 25人 | 3.0 | 2.4 | 进入黑膜沼气池 | 365天①②③④ |
| 2 | 夏季猪饮水 | 怀孕猪 | 20 | 3000 | 60 | 26.895 | 尿液，进入黑膜沼气池 | 夏季122天①② |
|  |  |  |  |  |  | 0.3 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.78 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 30.025 | 体能消耗 |  |
|  |  | 哺乳猪 | 55 | 600 | 33 | 14.574 | 尿液，进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.14 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.25 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 17.036 | 体能消耗 |  |
|  |  | 后备育肥猪、公猪 | 11 | 1220 | 13.42 | 6.13 | 尿液，进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.1 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.89 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.3 | 体能消耗 |  |
|  |  | 保育猪 | 5.5 | 2885 | 15.87 | 7.53 | 尿液，进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.09 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.78 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.4675 | 体能消耗 |  |
|  | 其他季节猪饮水 | 怀孕猪 | 13 | 3000 | 39 | 17.697 | 尿液，进入黑膜沼气池 | 其他季节96天③④ |
|  |  |  |  |  |  | 0.3 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.78 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 18.223 | 体能消耗 |  |
|  |  | 哺乳猪 | 30 | 600 | 18 | 8.01 | 尿液，进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.14 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.25 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.6 | 体能消耗 |  |
|  |  | 后备育肥猪、公猪 | 6.5 | 1220 | 7.93 | 3.723 | 尿液，进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.1 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.89 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.217 | 体能消耗 |  |
|  |  | 保育猪 | 3.0 | 2885 | 8.66 | 4.3852 | 尿液，进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.09 | 猪粪带走 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.78 | 猪粪固液分离后进入黑膜沼气池 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3998 | 体能消耗 |  |
| 3 | 冲洗猪舍水 | 妊娠舍 | 48m3/座·次 | 5 | 8 | 6.4 | 进入黑膜沼气池 | 3次/年，折合到每天， 按 365 天①②③④计算 |
|  |  | 分娩舍 | 11.46m3/座·次 | 12 |  |  |  | 12次/年，折合到每天， 按 365 天①②③④计算 |
|  |  | 后备舍 | 6.1m3/座·次 | 2 |  |  |  | 2次/年，折合到每天， 按 365 天①②③④计算 |
|  |  | 保育舍 | 9.5m3/座·次 | 5 |  |  |  | 8次/年，折合到每天， 按 365 天①②③④计算 |
|  |  | 育肥舍 | 14m3/座·次 | 4 |  |  |  | 2次/年，折合到每天， 按 365 天①②③④计算 |
| 4 | 猪舍降温用水 | 0.0002m3/（m2·d） | 16648m2 | 3.3 | 0 | —— | 夏季喷淋降温60天① |
| 5 | 猪用具冲洗用水 | — | — | 1 | 0.8 | 进入黑膜沼气池 | 365 天①②③④ |
| 6 | 车辆冲洗用水 | — | — | 0.5 | 0 |  | 365 天①②③④ |
| 8 | 消毒用水 | — | — | 1.0 | 0 | —— | 365 天①②③④ |
| 9 | 锅炉及软化水 | — | — | 3 | 1.1 | —— | 采暖期147天④ |
| 10 | 绿化用水 | 0.28m3/m2•a | 1000m2 | 1.28 | 0 | —— | 非采暖期218天①②③ |
| 11 | 道路洒水 | 0.2L/m2·d | 2000m2 | 0.42 | 0 | —— | 非采暖期218天①②③ |
| 12 | 总计（新鲜水） | 140.79 | 70.43 | 进入黑膜沼气池 | 夏季猪舍喷淋降温60天① |
|  |  | 137.49 | 70.43 |  | 夏季其余62天② |
|  |  | 88.79 | 49.12 |  | 非采暖期中剩余的96天③ |
|  |  | 90.09 | 50.22 |  | 采暖期147天④ |
| 13 | 年用水量/排水量 | 38737.33 | 20690.32 | 进入黑膜沼气池 | —— |

图2.1-4    ①时段（60天）水平衡图（m3/d）

图2.1-5    ②时段（62天）水平衡图（m3/d）

图2.1-6  ③时段（96天）水平衡图（m3/d）

图2.1-7   ④时段（147天）水平衡图（m3/d）

图2.1-8   养殖场日最大给排水平衡图（m3/d）

2.1.8.2供电

本项目场区电源引自崔家庄变电站，场区设1台250KVA变压器，满足项目供电需求。

2.1.8.3猪舍夏季降温

猪舍夏季采取喷雾方式降温。喷雾降温是在猪舍内架设带有小孔的塑料软管，由电脑控制喷雾时间。喷雾不形成径流，不产生废水。猪舍夏季降温喷雾时间60d/a。

#### 2.1.8.4供暖

1、猪舍

在冬季采用锅炉取暖，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。

根据养殖场地猪舍面积，评价对采暖建筑物耗热按下式计算：

Q  F  k  Tn  Tw 

其中：Q ——采暖建筑物耗热量，W；

F ——采暖建筑屋面积，m2；

k ——传热系数，W/(m2·℃)；

Tn ——室内计算温度，℃；

Tw ——室外计算温度，℃。

参照《养猪小区综合生产技术规范》（DB21/T 1297-2004），“有窗式猪舍屋面必

须设隔热保温层，猪舍屋面的传热系数k应不小于0.23 W/(m2·K)”，本项目猪舍取3W/(m2·K)。热负荷计算见表 2.1-14。

表2.1-14采暖建筑物耗热量计算表

| 序号 | 项目 | 采暖面积 m2 | 室内计算温度℃ | 室外计算温度℃ | 热负荷(KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 16648 | 25 | -25 | 250 |

由表2.1-14可知，管网损失系数按1.2计后，项目养殖场地猪舍采暖负荷为3.0MW。

2、生活管理区

门卫室、生活办公楼冬季取暖采用锅炉。

根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ 34-2010），本项目门卫室、生活办公楼采暖热指标为80w/m2，计算得出本项目建筑物耗热量见表2.1-15。

2.1-15  本项目建筑物耗热量计算表

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑物采暖面积(m2) | 采暖热指标 | 耗热量（103w） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活办公楼 | 1458.15 | 80w/m2 | 117 |
| 2 | 门卫室 | 336.6 | 80w/m2 | 27 |
| 3 | 合 计 | 1794.75 | — | 144 |

由表2.1-15可知，管网损失系数按1.2计后，生活管理区采暖负荷为0.2MW。

综上，本项目总采暖热负荷为3.2MW。

根据热负荷计算，本项目配套1台3.5MW的醇基锅炉供养殖区和生活管理区冬季采暖。

由于生活办公楼高度3m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中要求排气筒高度应高于周围200m半径范围内的建筑5m以上。环评要求：设1根8m的排气筒，废气经排气筒通过生活办公楼顶部排出。

本项目冬季沼气产生不稳定，为了保证供暖，锅炉燃料采用醇基燃料。

3、黑膜沼气池冬季供暖

黑膜沼气池顶部的黑膜可吸热，地埋式沼气池可隔温，具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温，也不需另设热源启动，因此，黑膜沼气池具有冬季相对恒温的特点，其自身温度调节可满足发酵要求。

黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，发酵后的出水温度达17.9℃。污水在池内的滞留期长（40d），厌氧发酵充分。

黑膜沼气池地下4m，地上1.5m，根据监测地温数据得出外界气温零下十度，地下4m温度仍在10℃以上，能够使厌氧发酵缓慢进行，整个沼气池储存时长，能够满足启动要求。

### 2.1.9劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为25人，365d/a、24h/d，三班工作制。

## 2.2工艺流程

养猪生产环节包括饲料供给、猪的饲养、猪粪清理、消毒免疫，粪便处理工程、沼气工程、管道工程等。

### 2.2.1饲料供给

本项目猪养殖所用饲料从大象集团饲料生产企业购入。饲料主要成分为玉米、豆粕、麦皮等，并添加发酵菌群等。

场区设有料塔。公母猪、仔猪饲料(颗粒状)通过专用饲料车运输至场区，送到料塔暂存。该饲料车配套有储罐及一根活动卸料绞龙可自由回转和抬升，运输时顶部的螺旋管平卧在罐顶；卸料时该螺旋管抬起，管口与饲料塔顶部的进料口相接，打开饲料罐底部出料阀门，利用阀门下面自带的水平螺旋输送器(该螺旋输送器以汽车变速箱输出动力为驱动，再传动高压油泵以驱动液压系统，液压马达通过传动装置带动水平螺旋输送器的叶片轴及叶片旋转)，将饲料输出至饲料塔，经饲料塔顶部落入塔内进行暂存。

项目采用先进的自动喂料系统，定时定量喂饲，节约人力和饲料用量，降低生产成本。因减少了饲喂人员与猪只的接触，减少了疫病的传播途径。此外，采用直接外购合格成品饲料，厂区内不设饲料加工设备，减少颗粒物污染源。厂区门口设置消毒设施，对进场车辆进行消毒，人员进入厂区内需在防疫隔离室内消毒，防止疫病的传播。

项目猪饮水采用先进的水盘饮水器，配怀母猪采用通长食槽+液位仪饮水，避免了传统饮水器引起的猪饮水侧漏和浪费，分娩饮水采用格式塔，分娩母猪饮水器直接在母猪食槽内，这样即避免了分娩母猪饮水浪费，而且分娩母猪可以以湿拌料的方式采食。水盘饮水器底部槽体液面维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水、能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

### 2.2.2猪的繁育

本项目按照现代化养猪要求设计生产工艺流程，实行流水生产工艺，即把猪群按照生产过程专业化的要求划分为配种妊娠阶段、分娩哺乳阶段、仔猪保育阶段。

1）母猪养殖

种母猪的饲养：根据母猪的膘情投喂饲料，保持八成膘，进行严格测定，选出最优秀的母猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的母猪及时淘汰。

2）配种妊娠阶段

当母猪出现发情症状时，对该母猪进行人工授精。在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种受孕后的母猪在配种怀孕舍饲养15周。怀孕舍母猪单头限位栏饲养，控制膘情，减少争食应激，提高受胎率及乳猪初生重，空怀母猪在一周左右时间完成配种，没有配种的猪转入下批继续参加配种。妊娠期114天。母猪产前1-3d要减料，保证饮水，怀孕母猪产前7d进入产仔栏，临产前准备好产用器械、药品和其它用具。

3）分娩哺乳阶段

同一周配种的母猪，要按预产期最早的母猪，提前一周同批进入哺乳舍，怀孕母猪在分娩后，饲养员对初生仔猪进行断脐、称重、注射铁剂和疫苗、打耳号、剪牙、断尾、阉割等处理，仔猪在怀孕舍哺乳，约28天，哺育至7kg左右的断奶仔猪转栏进入保育舍，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。

4）保育、育肥阶段

转入保育阶段后，仔猪与母猪不在一起，营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

饲养员对转移到保育猪舍的小猪，按品种、公母、体重大小进行分群，分栏饲养，并根据免疫程序定时给小猪注射疫苗和驱虫。

对保育阶段仔猪进行初选，入选者转入后备舍，补充淘汰母猪。

保育、育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足。保育期温度和相对湿度控制在20-22℃和65%-70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足，进入保育舍的幼猪，7-10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4-5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料。3-5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢。甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

育肥阶段猪舍内保持清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18-22℃，夏季注意防暑降温，转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10-20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况。及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

保育和育肥生产工艺流程见图2-3。

图2-3  保育育肥工艺流程图

3、工艺参数

根据猪场的技术水平、饲养管理水平及所养品种所能达到的生产水平，参考有关信息资料，确定生产工艺参数，具体见表2.2-1。

表2.2-1   种猪场工艺参数

| 项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 妊娠期(天) | 114 | 繁殖节律 | 7 |
| 哺乳期(天) | 3周 | 周配种次数 | 2 |
| 断乳至受胎（天） | 7-10 | 母猪产前进产房时间(天) | 7 |
| 母猪年产胎次 | 2.3 | 母猪配后原圈观察时间(天) | 7-10 |
| 窝产仔数(头) | 11.4 | 保育期（天） | 21 |
| 窝产活仔数(头) | 10.8 | 初生重(kg) | 1.2 |
| 成活率： | >95% | 21日龄重(kg) | 8.0 |
| 母猪年更新率(％) | 33 | 母猪情期受胎率(％) | 90 |

### 2.2.2消毒防疫

2.2.2.1环境卫生和设施条件

1、设进出养殖场的车辆消毒池，设人员消毒室和喷雾消毒设施。

2、常年保持猪舍及其周围环境的清洁卫生、整齐，禁止在猪舍及其周围堆放垃圾和其他废弃物。

3、夏季做好防暑降温及消灭蚊蝇工作，每周灭蚊蝇一次。冬季做好防寒保温工作。2.2.2.2消毒措施

1、环境消毒：猪舍周围每周用2%过氧乙酸消毒一次，采用喷雾消毒方式；场区周围、场内污水池、下水道等每月用漂白粉消毒一次。场区出入口设消毒池，消毒池常年保持2%-4%过氧乙酸溶液等消毒药。

2、人员消毒：厂区工作人员穿工作服进入养殖区内，工作服不能穿出场外。在紧急防疫期间，禁止外来人员进入养殖区参观。饲养人员定期体检，患人畜共患病者不得进入生产区，及时在场外就医治疗。洗手用0.2-0.3%过氧乙酸药液或其他有效药液。

3、用具消毒：饲喂用具、料槽等定期用0.2-0.5%过氧乙酸喷雾消毒，部分耐高温器具采用消毒箱进行消毒。

4、活体环境消毒：定期用碘消毒剂、0.3%过氧乙酸等进行活体猪环境消毒，采用喷雾消毒方式。

5、养殖区设施清洁与消毒：每次猪转栏用0.1-0.3%过氧乙酸或1.5-2%烧碱对猪舍进行一次全面的喷雾消毒。

6、饲料存放处要定期进行清扫、洗刷和药物消毒。

2.2.2.3防疫措施

1、保健及疾病预防工作

坚持每天对全场猪群进行全面检查，了解猪群的基本情况，发现问题及时处理上报。定期对猪进行体内外驱虫工作。定期采血检疫，除日常详细记录整个猪群的基本情况，发现可疑病例及时检验外，每年应在猪群中按一定比例采血进行各种疫病的检测普查工作，并定期进行粪便寄生虫卵检查，同时做好资料的收集、登录、分析工作。做好不同阶段病猪的剖检工作，随时掌握本场疫病的动态。坚持定期进行水质检查和对饲料进行微生物学和毒物学检查，看其是否含有沙门氏菌、霉菌毒素等有害物质。及时淘汰治疗效果不佳的病猪和僵猪，防治疫病的可能传播。

2、发生疫情时应急措施

①猪群出现传染病或疑似传染病时，应立即隔离，全面彻底消毒迅速向公司报告，制定应急措施并严格执行。

②加强猪群的护理工作，必要时可在饲料中添加适当的抗生素以提高猪群抵抗力，防治并发其他疾病。

③做好紧急接种工作，紧急免疫接种应按先健康群、后可疑群，由外向里的顺序进行紧急接种，接种量应加倍，并严格做到每注射一头换一针头。并将使用过的针头和药瓶经过高温消毒后进一步处理。

④疫情时，病、死猪尸体和排泄物按防疫部门要求处置。

⑤做好灭鼠、灭蚊蝇等工作，避免病原向外扩散。

⑥采集病料并妥善保存，及时送检，送检病料应按该种传染病性质、种类作特殊处理，防治病原污染。

⑦最后一头病猪痊愈或处理完毕，经过一段时间封锁后，不再出现新发病的，发病场所可用0.2%的过氧乙酸反复涮洗消毒(2-3次以上)，并经一定时间空舍后，才能恢复使用。

### 2.2.3养殖其他工艺说明

#### 2.2.3.1猪舍粪便清理工艺

本项目养殖过程清粪工艺属于干清粪，说明如下：

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）对清粪工艺定义如下：

（1）干清粪工艺：是指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污管道排出的清粪方式。

（2）水冲粪工艺：指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺沟入粪便主干沟后排出的清粪工艺。

（3）水泡粪工艺：指在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排至漏粪地板下的粪沟中，储存一定时间（一般1-2个月），待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入主干沟后排出的清粪工艺。

通过以上定义可以看出干清粪工艺特点为不用清水处理粪便，粪尿（水）分别收集；水冲粪工艺特点为每天数次用水清洗，粪水混合排出；水泡粪工艺特点为排粪沟需要注入一定量的水，粪水储存时间为1-2个月。

本项目清粪工艺具有以下特点：

（1）养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

（2）养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，日产日清，由人工打开排污塞，粪污水排入污水处理系统处理。

（3）粪污水离开粪污储存池后即进行干湿分离，经干湿分离后固体粪便送入固粪处理区发酵生产有机肥，液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，有机肥外销、沼液全部用于周围农田施肥。

根据以上特点，环保部办公厅出具了“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函【2015】425 号）。复函中明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化处理并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

本项目采用的干清粪工艺符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的要求。

本项目粪尿清理周期为日产日清，采用干清粪工艺。

猪生活在漏缝地板上，产生的猪粪尿由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部粪污储存池。储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，粪污通过地埋式密闭管道（管道具有千分之五的坡度）和泵抽至污水处理区，再通过两相流泵将猪粪尿抽送至固液分离机（固液分离机效率为60%），分离后的固态猪粪通过暗沟送至固粪处理区（堆肥区）发酵生产有机肥；液体（尿液）通过管道送至黑膜沼气池进行厌氧发酵。发酵后的沼液通过管道送至沼液储存池内贮存，后用于周围土地施肥。本项目粪尿收集流程见图2.2-2。

图2.2-2  粪尿收集流程图

#### 2.2.3.2污水处理工程

1、工艺流程

根据养殖场养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件、排放去向等因素确定工艺路线及处理目标，本项目采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中模式Ⅱ对污水进行处理，工艺流程为“固液分离+厌氧发酵”。

猪舍猪粪、生活污水等经过固液分离机分离，分离后的固态猪粪、沼渣通过暗沟送至固粪处理区（堆肥区）发酵生产有机肥（湿沼渣重新进入固液分离机进行分离）；液体（尿液）通过管道送入黑膜沼气池进行厌氧发酵，经过40d厌氧发酵后的沼液通过管道送至沼液储存池内贮存，在耕作施肥期用于周围农田施肥；在非施肥期储存于场内黑膜厌氧发酵塘内持续厌氧发酵，不外排。厌氧发酵产生的沼气净化后，用于食堂、沼气发电机组。粪尿、沼渣共用一台固液分离器。

工艺流程及产污环节见图2.2-3。

图2.2-3 污水处理工艺流程图

2、厌氧发酵原理

本项目拟采用黑膜沼气池处理生产、生活过程产生的废水。黑膜沼气池学名“全封闭厌氧塘”，是一种集发酵、储气为一体的超大型沼气池，其粪污处理原理和其他厌氧发酵工艺一样，依靠厌氧菌的代谢功能，使粪污中有机物得到降解并产生沼气。

3、黑膜沼气池

1）黑膜沼气池结构

黑膜沼气池施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好；利用HDPE膜材防渗防漏的优点，在挖好的池体里面铺设一层HDPE防渗膜；根据厌氧发酵工艺要求池内安装进出水口、抽渣管和沼气收集管，池体上口再加盖HDPE防渗膜密封，四周锚固沟固定，形成一个整体的厌氧发酵空间。沼气池建设及设备配置：

（1）两层防渗：土膜夯实+1.5mmHDPE防渗膜；

（2）顶部覆盖：顶部用1.5mmHDPE膜覆盖，四边用1m 深，1m宽锚固沟压实；

（3）底部配置：160PE排泥管道；

（4）池壁配置：110PE进水管道，160PE出水管道，110PE支出气管，160PE主排气管道；

（5）设备配置

根据场区规模选择(5.5kw 两相流泵，口径80，流量50，扬程20，功率5.5kw)进水水泵。

黑膜沼气池结构见图2.2-4。

图2.2-4  黑膜沼气池结构示意图

2）黑膜沼气池优、缺点

黑膜沼气池的优点如下：

①黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜沼气池施工简单，建设成本低，建设周期短，安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪污水的处理、城市垃圾填埋场等。

③项目黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜沼气池内温度稳定，有利于厌氧菌发酵，即使在寒季长、气温低的北方地区，黑膜沼气池内也可以保持常温发酵温度，污水处理效果好。

⑤黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

4、黑膜沼气池保温问题

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE 材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池顶部的沼气隔温和地埋式沼气池具有冬季相对恒温的特点，池内污水温度受外界影响较小，冬季不需保温。

黑膜沼气池主体工程位于地面以下，顶部、底部用黑膜密封，和外界环境气温不流通，形成独特的小气候，经调查在室外温度2℃，进水温度15.8℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达19℃；在室外温度-1℃，进水温度13.6℃的环境中，经黑膜沼气池发酵后的出水温度达17.9℃。

5、本项目污水处理设备

本项目养殖场40d最大废水产生量2945.2m3，本项目设计建设1座容积4000m3黑膜沼气池。新鲜粪尿从黑膜沼气池底部进入，沉在水底，随着废水逐渐上浮过程，进行厌氧发酵。设计废水在黑膜沼气池中停留时间40d，可以满足厌氧发酵时间要求。发酵完成的沼液，从黑膜沼气池上部排出。

本项目污水处理设备见表2.2-2。

表2.2-2  污水处理主要生产设备

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑膜沼气池 | 4000m3 | 座 | 1 |
| 沼液储存池 | 7000m3 | 座 | 1 |
| 固液分离机 | 固液分离 | 台 | 1 |

#### 2.2.3.3固废处理区生物除臭工艺

本项目固废处理区使用生物除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛类芳香香料、樟树、桉树、柏树、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性、杀菌功 能强。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如 硫化氢、硫醇、硫基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，以此来实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。生物除臭剂原液稀释100倍喷洒，1kg可喷洒500m2。本项目固粪处理区等处需要喷洒除臭剂，喷洒频率为1天1次。

除臭剂原理具体为：除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应：

与硫化氢 H2S 的反应：

R-NH2+H2S→R-NH3-+SH-

R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH-

R-NH3++OH-→R-NH2+H2O

与甲醛 HCHO 的反应：

R-NH2+HCHO→CO2+H2O+N2

与氨 NH3的反应：

R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O

与硫醇类恶臭气体的反应：

R-NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2

R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2

#### 本项目固废处理区生物除臭工艺设施配置见表2.2-3。

表2.2-3  固废处理区生物除臭工艺设施配置

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物除臭剂喷壶 | 10 | 个 | 外购，用于固粪处理区的除臭 |

#### 2.2.3.4沼液利用工程

#### 1、沼液产生量

本项目进入沼气工程废水量为20690.32m3/a，全部转化为沼液。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》表9，经计算，本项目COD、总氮、总磷、氨氮产生浓度分别为46290mg/L、4679mg/L、2mg/L、6mg/L。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497—2009)表A.1可知，本项目COD、总氮、总磷、氨氮产生浓度分别为15600~46800mg/L，平均值为21600mg/L；127~1780mg/L，平均值为590mg/L；32.1~293mg/L，平均值为127mg/L；141~1970mg/L，平均值为805mg/L。

本项目主要的饲养工序为种猪饲养和仔猪育肥，种猪经114天饲养生下仔猪，仔猪保育育肥出售。综合考虑，本项目COD、总氮、总磷、氨氮的产生浓度分别取21600mg/L、590mg/L、127mg/L、805mg/L。

本项目废水主要污染物产生及排放情况见表2.2-4。

表2.2-4 项目废水主要污染物产生及排放情况

| 类别 | 水量（m3/a） | 指标 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑膜沼气池入口 | 20690.32 | COD | 21600 | 446.91 | 厌氧发酵 | 3000 | 62.07 | 施肥季节做农肥，非施肥季节沼液储存池储存 |
|  |  | 总氮 | 590 | 12.21 |  | 150 | 3.10 |  |
|  |  | 总磷 | 127 | 2.63 |  | 80 | 1.66 |  |
|  |  | 氨氮 | 805 | 16.66 |  | 300 | 6.21 |  |

2、沼液储存

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中6.1.2.3规定：贮存池总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得小于30天的排放总量。

本项目设计建设1座沼液储存池，容积7000m3，能够容纳本项目90天的沼液量。

沼液储存池防渗：沼液储存池底部首先进行清场夯压，在此基础上铺设1.5mmHDPE 防渗膜。沼液储存池施工要求同黑膜沼气池。

3、沼液利用及输送

本项目产生的全部沼液定期由村民用车直接拉走用于农田施肥。

当地农民根据需要自己种植作物，将沼液运输到农田进行施肥（可避免施肥造成的二次污染）；同时对项目区周边3.0km范围内未签订沼液利用协议的土地、农田，可无偿供应沼液。

另外，根据施肥需求定襄县新大象养殖有限公司统筹管理沼液还田工作，主抓沼液还田和作物品质追踪，同时指定1人负责整个场区的沼液还田工作，并将沼液消纳地划分成块；同时建立台账制度，责任到人，严格记录沼液的消纳情况，其中包括：施用量、施用日期、施用时间、施用农田编号、施用农田面积以及操作人员等。严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击施肥；委托农业部门定期对土壤肥力、土壤质地，作物产量、土壤盐分、土壤酸碱度等检测，随时调整施肥量和施肥制度。

#### 2.2.3.5沼气利用工程

1、沼气产生量

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222－2006），理论上每去除1kgCOD约产生0.3m3甲烷。项目区位于北方，冬季气温较低，本项目按去除1kgCOD夏季产生0.3m3的沼气、其他季节产生0.25m3沼气计算。

项目进入黑膜沼气池的总废水量为20690.32m3/a，进入收集池后COD浓度为21600mg/L，沼气池出水COD浓度为3000mg/L。

夏季①时段（60天）沼气产生量=70.43×(21600-3000)×0.3×10-3=393m3/d；

夏季②时段（62天）沼气产生量=70.43×(21600-3000)×0.3×10-3=393m3/d；

其他季节③时段（96天）沼气产生量=49.12×(21600-3000)×0.25×10-3=228m3/d；

其他季节③时段（147天）沼气产生量=50.22×(21600-3000)×0.25×10-3=234m3/d；

则本项目合计产生沼气量为

393×（60+62）+228×96+234×147=104232m3/a

2、沼气储存

将净化后的沼气储存在沼气储气柜里，沼气储存柜容积为1500m3，可以储5天的沼气量。

3、沼气性质

沼气是一种生物能，它的主要成分是甲烷，其次是二氧化碳，其余硫化氢、氢和一氧化碳等气体，约占总体积的5%左右。甲烷的发热值很高，达5500～5800kcal/m3。甲烷完全燃烧时仅生成二氧化碳和水，并释放热能，是一种清洁能源。甲烷中因含有二氧化碳等不可生物质体，其抗爆性能好，辛烷值较高，是一种良好的动力燃料。

沼气主要成分见表2.2-5。

表2.2-5  沼气主要成分表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | O2 | H2S | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 58 | 39 | 0.91 | 0.18 | 0.03 | 1.88 |

甲烷化学性质：甲烷是一种简单的碳氢化合物，化学性质极为稳定，在水中的溶解度很低。甲烷在一个大气压的着火点为537.2℃。液化甲烷的临界温度是-82.5℃，临界压力是4.49Mpa；所以在常温压下，甲烷不能液化，只能以气体存在。甲烷也是一种优质的气体燃料，当它与空气混合完全燃烧时呈蓝色火焰，变成二氧化碳和水汽，燃烧时最高温度可达1400℃。1m3沼气完全燃烧时可放出23000kJ的热量。

沼气物理性质：沼气的主要成分甲烷，是无色、无臭、无味的气体，分子量为16.043，比重为0.716g/L，比空气轻一半，一般沼气对空气的比重为0.85，沼气略比空气轻。沼气本身是一种无色、有小毒、略带臭味的混合气体，其主要原因是沼气中含有少量的一氧化碳（CO）和氨（NH3）所造成的。沼气物理化学性质见表2.2-6。

表2.2-6  沼气物理化学性质一览表

| 序号 | 特性参数 | CH458%、CO239%、H2S0.03%、N2及其他2.97% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（kg/m3） | 1.221 |
| 2 | 比重 | 0.944 |
| 3 | 热值（kJ/m3） | 23000 |
| 4 | 理论空气量（m3/m3） | 5.71 |
| 5 | 爆炸极限（%） | 上限 | 24.44 |
|  |  | 下限 | 8.8 |
| 6 | 理论烟气量（m3/m3） | 8.914 |
| 7 | 火焰传播速度（m/s） | 0.198 |

4、沼气净化

黑膜沼气池刚产出的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4和惰性气体CO2外，还含有H2S和悬浮的颗粒状杂质。H2S不仅有毒，而且有很强的腐蚀性。因此新生成的沼气不宜直接作燃料，还需进行气水分离、脱硫等净化处理，其中沼气脱硫是其主要问题。

a.冷凝水及杂质的去除

气水分离器的作用是沼气经水封后被水饱和，而每一种脱硫剂在运行中都有最佳含水量，只有在该条件下脱硫才具有较高的活性。气水分离器的作用就是将沼气中的水分，降至脱硫剂所需要的含水量。另外，沼气脱硫时温度升高，当出脱硫装置后，所含水蒸汽遇冷形成冷凝水，易堵塞管路、阀门，特别是对于计量仪表，容易锈蚀、失灵，因此在计量表前应进行再次气水分离。

b.H2S的去除

废水消化产生的沼气中H2S约占总体积的0.5-1.0%。遇水后产酸对沼气发酵罐、贮气柜、管道、阀门设施、设备构件等具有腐蚀性，沼气必须脱硫。一般沼气利用设备要求沼气中H2S的含量低于0.009%。

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为圆柱状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3•H2O+3H2S=Fe2S3•H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2O3•H2O+3O2=2Fe2O3•H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应如下：

H2S+1/2O2=S+H2O（反应条件是Fe2O3•H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。脱硫工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

c、脱硫剂的使用量

硫化氢含量：366.3mg/m3；沼气产生量104232m3/a；

年脱硫量：104232m3/a×366.3mg/m3×90%＝34.3kg/a

氧化铁消耗量：34.3×160÷102÷0.3=0.18t/a；

废脱硫剂：0.18×208÷160=0.23t/a。

沼气脱硫剂每年更换一次。

5、沼气利用方案

根据山西大象农牧集团养殖场多年经营经验，冬季沼气产生不稳定，为了保证供暖，企业锅炉燃料采用醇基燃料。

本项目运营期沼气产生量为104232m3/a，首先用于食堂灶台，剩余用于沼气发电。项目产生的沼气全部综合利用，不外排。

①食堂用气：职工食堂人均用沼气量按0.8m3/d，项目劳动定员25人，项目食堂灶台沼气用量为20.0m3/d，合7300m3/a。

②沼气发电：项目安装1台60kW发电机组，利用净化后的沼气作为燃料进行发电。类别同类企业，1台60kW发电机组消耗沼气量45.54m3/h，每天运行5.8h，则消耗沼气96932m3/a。沼气为清洁燃料，产生污染物较少，沼气发电机组产生的废气经8m高排气筒直接排放。沼气发电机组所发电不上网，只供内部设备用电。本项目不使用铅酸蓄电池蓄电。

沼气发电工艺：沼气经脱水和脱硫后，由进气支管、进气门控制进入气缸。混和气进入气缸后，火花塞点火燃烧，推动活塞机械做功，带动发电机发电。燃气内燃机组燃料入口管道安装有过滤器、阻火器、隔离阀、速断阀、调节阀等。燃烧后的烟气通过排气门进入排气支管，高温废气经排烟管道及消声器后排出。沼气储存采用沼气储气柜，以保障发电工艺所需沼气供给。

沼气发电工艺流程图见图2.2-5。

本项目沼气利用平衡见图图2.2-6

图2.2-6  沼气利用平衡图

#### 2.2.6.6沼渣利用工程

1、沼渣产生量

项目猪粪产生量为2870t/a（含水率80%），干重折合574t/a。项目采用干清粪工艺，猪粪在固粪处理区进行固液分离，分离率为60%。分离出来的猪粪干重344.4t/a，运往固粪处理区生产有机肥。剩余的40%进入黑膜沼气池进行厌氧反应，进入黑膜沼气池的猪粪干重229.6t/a，经发酵处置后，50%干物质被降解，20%的干物质进入沼液，30%的干物质转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣的含水率为80%。

沼渣干重=229.6×30%=68.88t/a，经固液分离机分离后，含水率降到40%，沼渣量=68.88/0.6=114.8t/a。

2、沼渣去向

黑膜沼气池清渣时间为20天/次，沼渣从沼气池底部排出，进入固粪处理区，采用固液分离机机进行分离，经固液分离机分离后，含水率降到40%，送固粪处理区堆肥发酵制作有机肥，外销。

#### 2.2.6.7堆肥工程

本项目采用条剁式好氧堆肥工艺处理粪便、沼渣，工艺流程简述如下：

1、原料预处理

固液分离机分离出的猪粪、沼渣采用推车的方式运至固粪处置区，按大约170:1的比例添加菌种进行发酵，后续生产的沼渣、猪粪和半成品有机肥（发酵15天左右的，含水率约为40%左右）按照9：1 的比例进行混合，既起到接种的目的，又解决了新鲜猪粪含水率高的问题，避免了渗滤液的产生。

2、发酵

本项目发酵为好氧发酵，发酵时间为7~20天。好氧发酵是在有氧气存在的条件下，利用好氧微生物的外酶将物料分解为溶解性有机质，溶解性有机质可以渗入微生物细胞内，微生物通过新陈代谢把一部分溶解性有机质氧化为简单的无机物，为微生物的生命活动提供能量，其余溶解性有机物被转化为营养物质，形成新的细胞体，使微生物不断繁殖，从而促进物料中可被生物降解的有机质向稳定的腐殖质转化。本项目混合后的物料用铲车在发酵区堆成条垛状，每天用翻耙机翻堆一次，使物料充氧充分，可使堆体在1~3 天内温度上升至25~45℃，堆体温度达到60~70℃后发酵稳定，物料中纤维素和木质素也开始分解，腐殖质开始形成。堆体温度最高能达到80℃，充分发酵后温度逐步降低。翻抛的同时可将物料充分混合均匀，经一次发酵后的物料含水率约为40%。

堆肥发酵过程分为4个阶段：

①升温阶段

这个过程一般指堆肥过程的初期，在该阶段，堆肥温度逐步从环境温度上升到45℃左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

堆温升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡，而嗜热微生物则上升为主导微生物。堆肥中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

本项目生产有机肥，最佳温度为55℃，这是因为大多数微生物在该温度范围内最活跃，最易分解有机物，而病原菌和寄生虫大多数可被杀死。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、磷、钾肥等，要使腐熟的有机肥保持平衡。堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后外销。

本项目粪污日产日清。将每日产生的猪粪、沼渣和5.5kg接菌剂（2.0t/a）混料后，在堆肥间进行好氧堆肥，制作成有机肥后外销。

堆肥工艺流程见图2.2-7。

图2.2-7 堆肥生产工艺流程及示意图

3、堆肥生产工艺主要设备

堆肥生产工艺设备见表2.2-7。

表2.2-7  堆肥主要生产设备

| 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆肥设备 | 清粪车 | / | 台 | 1 |
|  | 铲车翻堆机 | / | 台 | 1 |

4、有机肥储存和利用

本项目1个固粪处理区占地面积540m2（30m×18m），地面采取防渗措施，四周设1m围墙，围墙上方设置5.5m高的阳光板，顶部设顶棚。固粪处理区有工具存放区、粪便混合区。

本项目条剁式堆肥每个条剁按照宽4.0m，高1.5m，长24m，约容纳80t猪粪，固粪处理区按照最多可堆3个条剁计，可容纳240t。本项目送固粪处理区的猪粪574t/a，沼渣114.8t/a，固粪处理区可满3个月堆肥需求。

按照经验，猪粪、沼渣进行堆肥后，体积、重量约减少为最初的60%。本项目有机肥产生量为413.28t/a。

发酵后的固体有机肥，经过腐熟度检测、质量检测、安全检测后通过自然风干，晾晒等方法，把含水率降至30%以下时可装袋，置于堆肥间的东侧，外销。

猪粪及沼渣堆肥过程产生的渗滤液，环评要求在堆肥区设收集系统，渗滤液收集后经管道排入黑膜沼气池。

有机肥村民随时可以拉走，集中运走有机肥基本上一年1次。

#### 2.2.6.8病死猪尸体、猪胞衣处置工艺

根据分析，本项目病死猪、猪胞衣产生量为47.37t/a。

1、病死猪尸体

项目养殖过程中会产生病死猪。根据同类型企业类比调查和有关资料，项目病死猪产生情况见图2.2-8。

表2.2-8  项目病死猪产生情况

| 序号 | 名称 | 数量 （头） | 存活率 （%） | 病死猪数量 （头） | 平均体重 （kg） | 病死猪产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母猪 | 3600 | 99 | 36 | 70 | 1.4 |
| 2 | 公猪 | 20 | 99 | 1 | 70 | 0.07 |
| 2 | 后备育肥猪 | 1200 | 99 | 13 | 70 | 0.9 |
| 3 | 仔猪 | 50000 | 95 | 2500 | 8 | 20 |
| 4 | 猪胞衣 | 按每头基础母猪（3600头）每年生产2.3胎计算，每胎胎盘重约3kg | 25 |
| 合计 | / | 2550 | / | 47.37 |

2、病死猪尸体处置

本项目设填埋井对病死猪尸体和猪胞衣进行处理。填埋场拟设置在场区东侧，围挡隔离，建设3个填埋井。填埋井位于场区下风向，填埋井建设深度4m，长4m，宽3m，容积48m3/个，填埋井井口为圆形，直径2m，加盖密封。

进行填埋时，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号文要求进行，具体要求为：坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上，利用生石灰或漂白粉等消毒药消毒，覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土，进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口。评价要求对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，并对周围进行绿化。同时要求厂区配置一套常规防疫检测设备。

#### 2.2.6.9废脱硫剂处置工艺

根据分析，本项目废脱硫剂产生量为0.23t/a。环评要求，废脱硫剂收集后场内暂存，设1间暂存间，面积4m2；定期由生产厂家统一回收进行再生处理。

在碱性条件下，氧化铁脱硫和再生反应过程如下：

脱硫过程：

2Fe(OH)3=3H2S+Fe2S3 6H20

Fe2S3 =2FeS+S

Fe(OH)2 +H2S=FeS+2H20

当硫在脱硫剂中富集到一定程度后，使脱硫剂和空气接触，在有足够氧气和水存在的条件下，发生氢氧化铁的再生反应：

2Fe2S3+302+6H20=4Fe(OH)3+6S

4FeS+302+6H20=4Fe(OH)3+4S

## 2.3影响因素分析

### 2.3.1施工期污染影响因素分析

1、工艺流程及产污环节

图2.3-1 施工期工艺流程及产污环节

2、污染因素分析

（1）废气

项目施工期废气主要包括施工废气和运输机械排放的尾气及施工扬尘。其主要污染因子为TSP、CO、HC化合物、NO2等，为无组织排放。

（2）废水

项目施工期废水主要分为施工废水和施工人员生活废水。施工废水主要污染因子为SS；施工人员生活废水主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。

（3）噪声

项目施工期噪声来源于施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声，主要噪声源为机动车辆行驶、混凝土浇注。具有突发性和间歇性的特点。

（4）固废

施工期产生的固体废弃物主要来源于项目建设过程中开挖的土石方及建筑垃圾等。

### 2.3.2营运期污染影响因素分析

1、废气

①猪舍恶臭气体，废气主要污染物为NH3、H2S；

②固粪处理区恶臭气体，废气主要污染物为NH3、H2S；

③污水处理区恶臭气体，废气主要污染物为NH3、H2S；

④沼气燃烧产生的废气；

⑤醇基锅炉产生的废气。

2、废水

废水是养猪场产生的重要污染源，包括猪尿、猪舍冲洗废水及职工生活污水等，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群等，废水中含有高浓度有机物和N、P等。

①猪尿液，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等；

②猪舍冲洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等；

③器具清洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等；

④职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等；

#### ⑤锅炉及软化水系统废水，主要污染物为盐类；

#### ⑥猪粪带入黑膜沼气池的废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。

3、噪声

本项目噪声主要包括为猪叫声和风机、水泵等设备运行过程中产生的噪声。群居猪经常发出较尖锐的叫声，但随机性很大，一般在60~80dB（A）左右。

4、固体废物

①养殖过程产生的猪粪；

②黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼渣；

③病死猪尸体、猪胞衣；

④被传染病感染的病猪；

⑤沼气脱硫产生的废脱硫剂；

⑥医疗废物；

⑦职工生活垃圾。

## 2.4污染源源强核算

### 2.4.1环境空气污染源强

#### 2.4.1.1恶臭

本项目猪舍、固粪处理区、污水处理区产生的恶臭气体主要为氨、硫化氢、三甲胺等，主要是猪粪散发。几种主要恶臭物质理化性质见表2.4-1。

表2.4-1  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阀值(ppm) | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲胺 | (COH3) N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 |  | 0.0000056 | 粪便味 |

本项目养殖工艺、管理水平和牧原食品股份有限公司基本相同，年存栏规模和牧原公司规模相同，故类比其数据。

1、猪舍恶臭分析

养殖场产生的恶臭气体主要成分为NH3、H2S，NH3和H2S的排放强度与清粪方式、 管理水平、饲料种类等因素有关，同时也与场址选择、场地规划和布局、畜舍设计、畜 舍通风等有关。

本次评价类比已运行的牧原股份其他生猪养殖项目中的例行监测数据（采用干清粪工艺,年出栏生猪1万头)，育肥猪NH3产生源强为0.2g/头d，H2S产生源强为0.017g/头·d（保育猪乘以0.2的系数，怀孕猪乘以1.2的系数，哺乳猪乘以2.0的系数）。

表2.4-2  猪舍臭气系数表

|  | 系数 | H2S(g/头•d) | NH3(g/头•d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 母猪（怀孕猪） | 1.2 | 0.0204 | 0.24 |
| 母猪（哺乳猪） | 2 | 0.034 | 0.4 |
| 后备育肥猪、公猪 | 1 | 0.017 | 0.2 |
| 保育猪 | 0.2 | 0.0034 | 0.04 |

猪场臭气排放情况详见下表。评价要求企业采取以下治理措施：

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，为无组织排放，养殖场的恶臭从预防和污染控制两方面来减少影响，常以如下几种方式：

（1）合理布局

建设单位在平面布置时将养殖区和生活管理区分开，养殖区、生活管理区之间设有隔离带，从而减小恶臭对生活管理区的影响。

（2）猪舍设计

①在猪舍设置通风口、鼓风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

②注意防潮，保持舍内合适湿度，减少舍内粉尘、微生物。

③采用干清粪工艺，日产日清。

（3）选用先进的生产工艺

①合理设计日粮，低氮饲喂。

②氨基酸平衡，选择低蛋白质日粮，补充氨基酸，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量。

③养殖场场区等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施，防止产生氯代有机物及其他二次污染物。加强对猪舍的清洁卫生管理和通风措施。

④在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，起到对恶臭的监测和控制作用。

（4）工程抑臭措施

①喷洒除臭剂。

②加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植双季槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。采取以上措施后，恶臭可减少95%。

本项目年存栏种猪3600头，根据以上参数及存栏计算猪场臭气排放情况，详见表2.4-3-2.4-6。

表2.4-3  种猪区猪舍臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 区域 | 污染物产生量 | 拟处理措施 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 存栏量 | H2S(kg/h) | NH3(kg/h) |  | H2S(kg/h) | NH3(kg/h) |
| 猪舍 | 母猪（怀孕猪） | 2400 | 0.00204 | 0.024 | 控制饲养密度、 加强通风、 粪尿定期清理、 喷洒除臭剂， 合理设计日粮， 低氮饲喂； 恶臭去除率约80% | 0.00041 | 0.00480 |
|  | 母猪（哺乳猪） | 500 | 0.00071 | 0.00833 |  | 0.00014 | 0.00167 |
|  | 后备育肥猪 | 200 | 0.00014 | 0.00167 |  | 0.00003 | 0.00033 |
|  | 保育猪 | 1385 | 0.0002 | 0.00231 |  | 0.00004 | 0.00046 |
| 合计 | 4485 | 0.0031 | 0.0363 |  | 0.00062 | 0.00726 |

表2.4-4  祖代区猪舍臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 区域 | 污染物产生量 | 拟处理措施 | 污染物排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 存栏量 | H2S(kg/h) | NH3(kg/h) |  | H2S(kg/h) | NH3(kg/h) |
| 猪舍 | 母猪（怀孕猪） | 600 | 0.00051 | 0.00600 | 控制饲养密度、 加强通风、 粪尿定期清理、 喷洒除臭剂， 合理设计日粮， 低氮饲喂； 恶臭去除率约80% | 0.00010 | 0.00120 |
|  | 母猪（哺乳猪） | 100 | 0.00014 | 0.00167 |  | 0.00003 | 0.00033 |
|  | 公猪 | 20 | 0.00001 | 0.00017 |  | 0.000002 | 0.00003 |
|  | 后备育肥猪 | 1000 | 0.00071 | 0.00833 |  | 0.00014 | 0.00167 |
|  | 保育猪 | 1500 | 0.00021 | 0.00250 |  | 0.00004 | 0.00050 |
| 合计 | 3220 | 0.0016 | 0.0187 |  | 0.00032 | 0.00373 |

表2.4-5  种猪区猪舍臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生情况 | 去除率 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3（t/a） | H2S（t/a） | 80% | NH3（t/a） | H2S（t/a） |
|  | 0.32 | 0.03 |  | 0.06 | 0.006 |

表2.4-6  祖代区猪舍臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生情况 | 去除率 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3（t/a） | H2S（t/a） | 80% | NH3（t/a） | H2S（t/a） |
|  | 0.17 | 0.014 |  | 0.034 | 0.003 |

2、固粪处理区恶臭分析

粪渣堆肥和沼渣晾晒过程会产生恶臭气体。本次评价类比牧原食品股份有限公司生猪养殖项目中固粪处理区恶臭气体产生系数：NH3的产生速率为0.068kg/t-猪粪（沼渣）、H2S的产生速率为0.003kg/t猪粪（沼渣）。

本项目固粪处理区的猪粪和沼渣量共688.8t/a，恶臭污染物产生情况NH3：0.047t/a，H2S：0.002t/a。

固粪处理区散发的恶臭气体为无组织排放，处理区设置顶棚，即能防雨又能保持通风；地面采取防渗措施，四周设1m围墙，围墙上方设置5.5m高的阳光板，顶部设顶棚；固粪处理区采用喷洒生物型除臭剂的方式除臭。恶臭去除效率为80%，恶臭排放情况NH3：0.009t/a，0.0011kg/h，H2S：0.0004t/a，0.00005kg/h。具体见表2.4-7。

表2.4-7  固粪处理区恶臭气体排放量一览表

| 污染源 | 污染物产生情况 | 去除率 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固粪处理区 | NH3（t/a） | H2S（t/a） | 80% | NH3（kg/h） | NH3（t/a） | H2S（kg/h） | H2S（t/a） |
|  | 0.047 | 0.002 |  | 0.0011 | 0.009 | 0.00005 | 0.0004 |

3、污水处理区恶臭分析

①黑膜沼气池

本项目设1座黑膜沼气池，容积4000m3（面积约1000m2），本次评价类比牧原食品股份有限公司猪场同类项目中相关数据，NH3的产生速率为0.014g/m2·d、H2S的产生速率为0.0023g/m2·d。则本项目NH3的产生量为17.5g/d，H2S的产生量为2.9g/d。本项目黑膜沼气池采取覆膜密闭全封闭措施，并喷洒除臭剂等措施后，约有20%恶臭气体通过池体逸散，黑膜沼气池恶臭气体产排情况见表2.4-8。

表2.4-8 黑膜沼气池恶臭气体产排情况

| 来源 | 污染物 | 产生情况 | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 黑膜沼气池 | NH3 | 0.00073 | 0.0064 | 黑膜沼气池加盖，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化，处理效率80% | 0.00015 | 0.0013 |
|  | H2S | 0.00012 | 0.001 |  | 0.000024 | 0.0002 |

②沼液储存池

本项目设1座沼液储存池，容积7000m3（面积约2500m2），本次评价类比牧原食品股份有限公司猪场同类项目中相关数据，NH3的产生速率为0.014g/m2·d、H2S的产生速率为0.0023g/m2·d。则本项目储存池NH3的产生量为70g/d，H2S的产生量为11.5g/d。本项目沼液储存池采取加盖全封闭措施，并喷洒除臭剂等措施后，约有20%恶臭气体通过池体逸散，沼液储存池恶臭气体产排情况见表2.4-9。

表2.4-9 沼液储存池恶臭气体产排情况

| 来源 | 污染物 | 产生情况 | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 沼液储存池 | NH3 | 0.0029 | 0.026 | 沼液储存池加盖，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化，处理效率80% | 0.0006 | 0.005 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.004 |  | 0.00011 | 0.001 |

2.4.1.2沼气燃烧废气

1、食堂燃烧废气

职工食堂人均用沼气量按0.8m3/d，项目劳动定员25人，项目食堂灶台沼气用量为20m3/d，合7300m3/a，废气量很小，可忽略不计。

2、沼气发电机组废气

1）烟气量计算

项目安装1台60kW发电机组，利用净化后的沼气作为燃料进行发电。类别同类企业，1台60kW发电机组消耗沼气量45.54m3/h，每天运行5.8h，则消耗沼气96932m3/a。沼气为清洁燃料，产生污染物较少，燃烧沼气过程中产生的废气污染物主要为PM10、二氧化硫和氮氧化物。沼气发电机组产生的废气经8m高排气筒直接排放。

沼气中含甲烷50~70%，二氧化碳30~40%，还有氧气、氮气、一氧化碳、硫化氢等物质，沼气低位燃烧热为23000kj/m3，密度1.21kg/m3。

本项目产生的沼气经脱硫、脱水处理，H2S含量不高于20mg/m3。

烟气量计算：

Vy=0.725        +1.0+1.0161（α-1）VO

V0=0.260×/1000﹣0.25

其中： Vy——实际烟气量（Nm3）

α——过剩空气系数，取1.1

V0——燃料燃烧所需的理论空气量（Nm3/kg）

——燃料应用基的低位发热量（kj/m3，取23000kj/m3）

参考以上公式，确定本项目沼气发电机每燃烧1m3的沼气排放5.5m3的废气，则燃气发电机组最大废气量为251.8m3/h。每年排放的废气总量约为53.3万Nm3，废气中主要污染物有NOX、SO2和PM10。

2）污染物排放量计算

NOX：NOX的生成量与燃料中含氮量和燃烧温度有关，燃烧温度越高，生成的NOX越多，项目沼气中N2含量小于5%，废气中的NOX主要是由于空气中的N2和O2在内燃机内燃烧过程中高温状态下产生的。根据相关资料，目前尚未有成熟的燃气内燃机组低氮燃烧技术投入使用，类比同类项目，内燃发电机排放尾气中的NOx浓度可控制在160～190mg/Nm3之间，本项目取值190mg/Nm3。经计算得出本项目氮氧化物排放总量约0.1t/a。

本项目NOx浓度取值190mg/Nm3，折算为1.0g/kWh。本项目沼气发电机NOX排放可以满足：《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段》（GB17691-2005）Ⅴ阶段规定的标准：NOx：2.0g/kWh。为保证达标排放，评价要求企业必须购买国内外知名厂家生产的符合排放标准的绿色燃气内燃发电机组，不得采用排放不达标的产品，排气筒高度不低于8m。本项目不需要设置烟气脱硝工艺。

SO2：本项目沼气脱硫采用干法脱硫工艺，类比同类工艺实际脱硫效果，经脱硫后的沼气硫化氢含量小于20mg/m3，评价按20mg/m3计算，SO2的产生量为0.01t/a。

PM10：沼气中含尘量极低，同时进入发电机的空气经过空气滤清器，空气含尘量很小，沼气发电机废气中PM10浓度极低，不予考虑。

表2.4-10  沼气燃烧废气污染物统计一览表

| 污染源 | 污染物 | 产物系数 | 产生量 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 食堂 | / | / | 废气产生量很小，可忽略不计 | 无组织 |
| 发电 机组 | 烟气量 | / | 53.3万m3 | 53.3万m3 | 8m 排气筒 |
|  | SO2 | / | 20mg/m3 | 0.005 | 0.01 | 20mg/m3 | 0.005 | 0.01 |  |
|  | NOx | / | 190mg/m3 | 0.05 | 0.1 | 190mg/m3 | 0.05 | 0.1 |  |
|  |  | / | 1.0g/kWh |  |  | 1.0g/kWh |  |  |  |

2.4.1.3醇基锅炉废气

本项目冬季沼气产生不稳定，为了保证供暖，养殖区和办公生活区采用一台5t ZRQ-300N醇基燃料锅炉供暖，采暖期为147d，锅炉运行时间为16h/d。醇基燃料锅炉以醇基液体为燃料，醇基燃料主要成分为甲醇（含量为70%以上），5t醇基锅炉消耗量250kg/h，588t/a。锅炉房运行时会产生锅炉废气，废气的主要污染物为NOx、SO2、烟尘。

由于生活办公楼高度3m，根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中要求排气筒高度应高于周围200m半径范围内的建筑5m以上，环评要求：设1根8m的排气筒。

根据《平遥县新大象养殖有限公司生猪产业化项目（2#养殖场）竣工环保验收监测报告》中醇基锅炉排气筒监测数据，项目醇基锅炉为2t，醇基锅炉烟气量2093m3/h、SO2浓度5mg/m3、NOX浓度70mg/m3、颗粒物浓度6.5mg/m3。

经类比，本项目醇基锅炉烟气量取5232m3/h、SO2取5mg/m3、NOX取70mg/m3、颗粒物取6.5mg/m3。

本项目醇基燃料锅炉燃烧废气污染物统计见表2.4-11。

表2.4-11  锅炉燃烧废气污染物统计一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 醇基 锅炉 | 烟气量 | 1231万m3 | 1231万m3 | 8m 排气筒 |
|  | SO2 | 5 | 0.026 | 0.06 | 5 | 0.026 | 0.06 |  |
|  | NOx | 70 | 0.37 | 0.86 | 70 | 0.37 | 0.86 |  |
|  | PM10 | 6.5 | 0.034 | 0.08 | 6.5 | 0.034 | 0.08 |  |

2.4.2水环境

2.4.2.1源强核算

1、职工生活污水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引入沼气工程处理，本项目员工人数25人，则生活用水量为3m3/d，废水产生量按用水量的80%计，为2.4m3/d、876m3/a。

2、猪尿液

本项目年存栏量种猪3600头，项目养殖过程排尿量为14942.7m3/a。

3、猪舍冲洗废水

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。猪舍冲洗用水量为8m3/d（折合到每天，按 365 天计算）、2886.4m3/a，废水产生量按80%计，猪舍冲洗废水产生量为6.4m3/d（折合到每天，按365天计算）、2336m3/a。

4、器具清洗废水

本项目运营期器具清洗水日用水量为1.0m3/d，废水产生量按80%计，器具清洗废水产生量0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。

#### 锅炉及软化水系统废水

锅炉软化水系统需补充新鲜水量为3m3/d，排水量按20%计，则软化水系统排水量为0.6m3/d，88.2m3/a。锅炉排水量为用水量的10%，则锅炉排水量为0.5m3/d，73.5m3/a

#### 猪粪带入黑膜沼气池的废水

#### 项目猪粪进入黑膜沼气池的废水水量为6.3m3/d。

2.4.2.2混合废水水质

项目养殖废水总产生量为20690.32m3/a 。废水中各污染物含量见表2.4-12。

表2.4-12	项目废水产量及各污染物含量

| 废水产生量 | 主要指标 | COD | 总氮 | 总磷 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20690.32m3/a | 产生浓度（mg/L） | 21600 | 590 | 127 | 805 |
|  | 产生量（t/a） | 446.91 | 12.21 | 2.63 | 16.66 |

2.4.2.3污废水处理设施

本项目场区的排水系统实施雨污分流。雨水通过场区雨水明渠直接排到场外沟渠。职工生活污水、猪舍冲洗废水和猪尿液经固液分离后进入经黑膜沼气池厌氧发酵，产生的沼液全部用于农田施肥，废水不外排。

项目黑膜沼气池采用常温发酵，沼气池主体工程位于地下，塘口、底部用HDP黑膜密封，采用全封闭结构，沼气池内的温度能保持常温发酵。

沼液在非施肥季节储存于沼液储存池，沼液储存池的容积根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）确定的，总容积应为养殖污水量、降雨量和预留体积之和。

结合相关法规及当地农业施肥实际要求，本项目沼液产生量按非施肥期每年最大间隔期为3个月，储存天数按90d计，则沼液容积为4520m3。根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m，本项目建设沼液储存池深2.8m，沼液储存池面积为2500m2，则预留体积不低于2250m3。综上，沼液储存池容积应不小于4520+2250=6770m3。

根据定襄新大象养殖有限公司设计资料，本项目设1个沼液储存池，所建沼液储存池总容积为7000m3˃6770m3，能够满足沼液储存要求。

### 2.4.3噪声

群居猪经常发出较尖锐的叫声，但随机性很大，一般在70~90dB（A）左右。畜禽养殖企业本身的生产环境对噪声源有一定的控制要求，本工程生产过程中除水泵、固液分离器和风机外，其他高噪声设备不多，本项目距离最近的居民区为西北480m处的崔家庄，距离较远，本项目对周围声环境影响较小，项目产噪设备见表2.4-13。

表2.4-13  项目产噪设备一览表

| 序号 | 噪声源 | 声源位置 | 数量(台) | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水工程水泵、机器设备等 | 污水处理区 | 4 | 70~90 |
| 2 | 堆肥设备 | 固粪处理区 | 2 | 70~80 |
| 3 | 猪舍风机 | 猪舍 | 25 | 75~85 |
| 4 | 沼气发电机组 | 生活办公区 | 1 | 70~90 |
| 5 | 锅炉 | 生活办公区 | 1 | 70~90 |
| 6 | 运输车辆噪声 | 厂区 | - | 70 |

### 2.4.4固体废物

本项目固体废物主要包括猪粪、沼渣、病死尸体和医疗废物、废脱硫剂及生活垃圾。

#### 2.4.4.1猪粪

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），猪粪排泄量计算公式为：Yf=0.530F-0.049，式中，Yf为猪粪排泄量，F为饲料量。

通过计算，项目猪粪产生情况见表2.4-14。

表2.4-14  猪粪产生情况一览表

| 名称 | 存栏量（头） | 饲料定额（kg/头·d） | 单头猪粪产生量（kg/头·d） | 猪粪产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/d） | （t/a） |
| 怀孕猪 | 3000 | 2.5 | 1.276 | 3.83 | 1397.22 |
| 哺乳猪 | 600 | 5.5 | 2.866 | 1.72 | 627.65 |
| 公猪 | 20 | 2.0 | 1.011 | 0.02 | 7.38 |
| 后备育肥舍猪 | 1200 | 2.0 | 1.011 | 1.21 | 442.82 |
| 保育猪 | 2885 | 0.8 | 0.375 | 1.08 | 394.88 |
| 合计 | —— | —— | 7.86 | 2870（80%） |

猪粪含水率80%，项目采用干清粪工艺，经固液分离机分离出猪粪，分离率为60%，被分离出来的猪粪量为574t/a，运固粪处理区进行条垛式好氧堆肥，在好氧条件下进行发酵分解，成为有机肥；剩余的40%进入黑膜沼气池进行厌氧反应。

#### 2.4.4.2沼渣

进入黑膜沼气池的猪粪干物质重量为229.6t/a，经黑膜沼气池处理后，50%干物质被降解，20%的干物质进入沼液，30%的干物质转化为沼渣，由管道进入固粪处理区进行固液分离，含水率降到40%，沼渣产生量为114.8t/a，送固粪处理区堆肥发酵制作有机肥，外销。

#### 2.4.4.3病死猪尸体、猪胞衣

项目养殖过程中会产生病死猪。根据同类型企业类比调查和有关资料，母猪（70kg/头），死亡率取1%计经计算，病死数量为36头/年、1.4t/a；公猪（70kg/头），死亡率取1%计经计算，病死数量为1头/年、0.07t/a，后备育肥猪（70kg/头）死亡率取1%计，经计算，病死数量为13头/年、0.9t/a；仔猪（8kg/头）死亡率取出栏量的5%，仔猪年出栏量为5万头，则仔猪死亡数量为2500头、20t/a。病死猪共计22.37t/a。

按每头基础母猪（3600头）每年生产2.3胎计算，每胎胎盘重约3kg，则产生胎盘约25t/a。

根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》(HJ/T81-2001)，本项目设填埋井对病死猪尸体和猪胞衣进行处理。填埋场拟设置在场区东侧，围挡隔离，建设3个填埋井。填埋井位于场区下风向，填埋井建设深度4m，长4m，宽3m，容积48m3/个，填埋井井口为圆形，直径2m，加盖密封。

进行填埋时，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号文要求进行，具体要求为：坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药，将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上，利用生石灰或漂白粉等消毒药消毒，覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土，进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口。

另外，评价要求对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，并对周围进行绿化。同时要求厂区配置一套常规防疫检测设备。

2.4.4.4被传染病感染的病猪

评价要求本工程被传染病感染的病猪及时送至场区病猪隔离舍经兽医检查，若不能救治，要及时上报卫生检疫部门，按其要求处置。

#### 2.4.4.5废脱硫剂

#### 本项目采用干法脱硫（氧化铁），脱硫剂每年更换一次，废脱硫剂产生量0.23t/a，该废物属于一般固废，对周围环境影响不大，废脱硫剂在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理。

#### 2.4.4.6医疗废物

本项目运营过程中医疗废物及防疫废物的约0.6t/a，主要种类为废药瓶、废注射器等，危废类别HW01，废物代码831-005-01。评价要求医疗废物置于防渗漏的密闭容器内，暂存于4m2医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环评要求企业在运营前与当地有资质的单位签订医疗废物处置协议。

### 2.4.4.7职工生活垃圾

本项目定员25人，生活办公垃圾按照平均0.5kg/人•d计，为12.5kg/d、4.56t/a。评价要求在场区内设垃圾桶临时收集，运至当地环卫部门指定地点统一处理。

### 2.4.5污染物排放情况汇总

本项目主要污染源排放情况见见表2.4-15。

表2.4-15 建设项目主要污染物排放汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 产生情况 | 治理措施 | 去除率% | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 废气 | 种猪区猪舍 | 无组织 | NH3 | / | 0.32 | 控制饲养密度、加强通风、粪尿定期 清理、喷洒除臭剂，改善日粮结构，低氮饲喂。 | 80 | / | 0.06 |
|  |  |  | H2S | / | 0.03 |  |  | / | 0.006 |
|  | 祖代区猪舍 | 无组织 | NH3 | / | 0.17 |  |  | / | 0.034 |
|  |  |  | H2S | / | 0.014 |  |  | / | 0.003 |
|  | 固粪处理区 | 无组织 | NH3 | / | 0.047 | 喷洒生物型除臭剂 | 80 | / | 0.009 |
|  |  |  | H2S | / | 0.002 |  |  | / | 0.0004 |
|  | 黑膜沼气池 | 无组织 | NH3 | / | 0.0064 | 黑膜沼气池覆膜密闭，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化 | 80 | / | 0.0013 |
|  |  |  | H2S | / | 0.0011 |  |  | / | 0.0002 |
|  | 沼液储存池 | 无组织 | NH3 | / | 0.026 | 沼液储存池加盖，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化 | 80 | / | 0.005 |
|  |  |  | H2S | / | 0.004 |  |  | / | 0.001 |
|  | 醇基锅炉 | 有组织 | PM10 | 6.5 | 0.08 | 废气经8m高排气筒排放 | / | 6.5 | 0.08 |
|  |  |  | NOx | 70 | 0.86 |  | / | 70 | 0.86 |
|  |  |  | SO2 | 5 | 0.06 |  | / | 5 | 0.06 |
|  | 沼气发 电机组 | 有组织 | SO2 | 20mg/m3 | 0.01 | 采用脱水脱硫处理后的沼气，废气经8m高排气筒排放 | / | 20mg/m3 | 0.01 |
|  |  |  | NOx | 190mg/m3 | 0.1 |  | / | 190mg/m3 | 0.1 |
|  |  |  |  | 1.0g/kWh |  |  |  | 1.0g/kWh |  |
| 废水 | 养殖废水、职工生活污水和食堂废水 | 废水量 | 20690.32m3/a | 固液分离+厌氧发酵；处理后产生的沼液作为农肥用于厂区周围农田施肥；非施肥季节由沼液储存池储存 | 20690.32m3/a |
|  |  | COD | 21600 | 446.91 |  | / | / | 0 |
|  |  | 总氮 | 590 | 12.21 |  | / | / | 0 |
|  |  | 总磷 | 127 | 2.63 |  | / | / | 0 |
|  |  | 氨氮 | 805 | 16.66 |  | / | / | 0 |
| 固废 | 猪粪 | / | 574（40%） | 运往固粪处理区堆肥，外销 | / | 0 |
|  | 沼渣 | / | 114.8（40%） | 沼渣由管道送到固粪处理区进行固液分离， 分离出的干物质送固粪处理区堆肥，外销 | / | 0 |
|  | 病死猪 | / | 47.37 | 场区东侧建设3个长×宽×高分别为4×4×3m的填埋井，内壁水泥硬化并做防渗处理，底部放置20cm厚的生石灰层；进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口，旁边树立明显的安全警示牌。填埋井需加盖加锁 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | / | 4.56 | 场内垃圾桶收集，由当地环卫部门定期清运处理 | / | 4.56 |
|  | 废脱硫剂 | / | 0.23 | 在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理。 | / | 0.23 |
|  | 医疗废物 | / | 0.6 | 1座4m3医疗废物暂存间储存，交有资质的公司处置 | / | 0.6 |
| 噪声 | 设备噪声 dB(A) | 70-90 | 猪舍风机、污水处理站各类泵等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强约为70~90dB(A)，经隔声、减振、距离衰减后场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 | 55~65 |

# 第三章  环境现状调查与评价

## 3.1自然环境概况

## 略

## 3.2环境质量现状监测与评价

## 略

# 第四章  环境影响预测与评价

## 4.1大气环境影响预测与评价

### 4.1.1气象条件

定襄县属暖温带大陆性气候，其特征是四季分明：春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季漫长少雪。因受地形的影响，平川区与丘陵山地区的气候有明显差异。

定襄县年平均气温为8.6℃，气温平均日差为13.9℃，极端最高气温为39.5℃，极端最低气温为-27.2℃，最热月为七月，平均气温为23.1℃，最冷月为一月，平均气温为-8.7℃。年平均相对湿度为62%。年平均降水量为385.9mm，一日最大降水量为75.9mm，年平均≥0.1mm的降水日数为78.6天，七、八两个月降水量最大，五、九两个月次之。年平均蒸发量为1402.9mm。年平均无霜期为156.8天，最大积雪深度为14cm，最大冻土深度为95cm。年平均日照时数为2676小时，日照百分率为63%。年平均风速为1.1m/s，最大风速为20 m/s，年平均大风日数为3.9天，年平均风向频率以SW方位最高。

本次评价收集了定襄县气象站从1997年至2016年多年的主要气候资料，统计结果见表4.1-1。定襄县多年平均风向玫瑰图见图4.1-1。

图4.1-1  定襄县多年平均风向玫瑰图

表4.1-1    定襄县基本气象要素表(1997年—2016年)

| 要素\月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均气温℃ | -8.8 | -4.3 | -3.0 | 11.5 | 17.9 | 21.6 | 23.0 | 21.2 | 15.5. | 9.0 | 0.6 | -6.7 | 8.6 |
| 极端最高气温℃ | 13.8 | 18.5 | 26.4 | 37.8 | 37.6 | 37.8 | 39.5 | 37.3 | 35.5 | 30.0 | 21.5 | 16.2 | 39.5 |
| 极端最低气温℃ | -27.2 | -24.8 | -16.5 | -7.0 | -1.5 | 6.1 | 8.5 | 5.6 | -2.6 | -9.9 | -23.8 | -25.6 | -27.2 |
| 平均降水量mm | 2.7 | 3.4 | 9.3 | 16.9 | 33.3 | 60.1 | 84.0 | 97.7 | 45.3 | 23.3 | 7.6 | 2.4 | 385.9 |
| 最大日降水量mm | 6.5 | 5.7 | 17.2 | 27.3 | 46.2 | 42.2 | 69.2 | 75.9 | 51.1 | 29.9 | 16.8 | 9.6 | 75.9 |
| 平均蒸发量mm | 28.0 | 45.7 | 93.3 | 186.1 | 239.5 | 217.7 | 176.8 | 144.8 | 113.8 | 87.4 | 43.5 | 26.3 | 1402.9 |
| 平均相对湿度% | 55 | 50 | 55 | 49 | 50 | 62 | 76 | 81 | 77 | 68 | 64 | 60 | 62 |
| 平均风速m/s | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 |
| 平均日照时数h | 187.7 | 186.3 | 219.8 | 248.4 | 279.5 | 265.3 | 244.1 | 234.1 | 226.8 | 220.5 | 188.8 | 174.6 | 2676.0 |
| 大风日数d | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3.9 |
| 沙尘暴日数d | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 雷暴日数d | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.2 | 9.3 | 10.5 | 8.7 | 4.0 | 0.8 | 0 | 0 | 37.8 |
| 最多风向 | SW,C | SW,C | SW,C | NW,C | SW,C | SW,C | SW,C | SW,C | SW,C | SW,C | SW,C | SSW,C | SW,C |
| 频率% | 7，65 | 6，53 | 6，48 | 9，38 | 8，40 | 6，52 | 5，62 | 4，69 | 3，67 | 5，63 | 5，62 | 4，65 | 5，57 |

### 4.1.2环境空气影响预测

#### 4.1.2.1大气预测模式及参数的选择

1、大气预测模式的选取

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

本项目采用导则推荐的估算模型AERSCREEN进行估算。该模型适用于点源、面源和体源等污染源，可以计算短期浓度最大值及对应距离，可以模拟熏烟和建筑物下洗等特殊条件下短期浓度最大值及对应距离。

2、评价标准

评价标准和来源见表4.1-2。

表4.1-2  评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类区 | 一小时平均 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类区 | 一小时平均 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| PM10 | 二类区 | 一小时平均 | 450.0 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| SO2 | 二类区 | 一小时平均 | 500.0 |  |
| NOX | 二类区 | 一小时平均 | 250.0 |  |

3、模式中相关参数的选取

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 中推荐值选取,估算模型参数见表4.1-3。

表4.1-3  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 39.5°C |
| 最低环境温度 | -27.2 °C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

#### 4.1.2.2环境空气影响预测

1、预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物在不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

2、污染源参数

本次评价选取的计算参数见表3.3-1、3.3-2。

3、估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源排放的污染物浓度进行估算，估算结果见表4.1-4～4.1-9。

表4.1-4  黑膜沼气池大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 黑膜沼气池大气污染物 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.0014 | 0.01355 | 0.0046 | 0.00230 |
| 100.0 | 0.0009 | 0.00909 | 0.0031 | 0.00155 |
| 200.0 | 0.0006 | 0.00632 | 0.0021 | 0.00107 |
| 300.0 | 0.0005 | 0.00504 | 0.0017 | 0.00086 |
| 400.0 | 0.0004 | 0.00410 | 0.0014 | 0.00070 |
| 500.0 | 0.0003 | 0.00339 | 0.0012 | 0.00058 |
| 600.0 | 0.0003 | 0.00289 | 0.0010 | 0.00049 |
| 700.0 | 0.0002 | 0.00247 | 0.0008 | 0.00042 |
| 800.0 | 0.0002 | 0.00214 | 0.0007 | 0.00036 |
| 900.0 | 0.0002 | 0.00187 | 0.0006 | 0.00032 |
| 1000.0 | 0.0002 | 0.00166 | 0.0006 | 0.00028 |
| 1200.0 | 0.0001 | 0.00134 | 0.0005 | 0.00023 |
| 1400.0 | 0.0001 | 0.00111 | 0.0004 | 0.00019 |
| 1600.0 | 0.0001 | 0.00095 | 0.0003 | 0.00016 |
| 1800.0 | 0.0001 | 0.00082 | 0.0003 | 0.00014 |
| 2000.0 | 0.0001 | 0.00072 | 0.0002 | 0.00012 |
| 2500.0 | 0.0001 | 0.00054 | 0.0002 | 0.00009 |
| 下风向最大浓度 | 0.0014 | 0.01398 | 0.0048 | 0.00238 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 40.0 | 40.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4.1-5  沼液储存池大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 沼液储存池大气污染物 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.0461 | 0.46071 | 0.2764 | 0.13821 |
| 100.0 | 0.0521 | 0.52118 | 0.3127 | 0.15635 |
| 200.0 | 0.0394 | 0.39375 | 0.2362 | 0.11813 |
| 300.0 | 0.0325 | 0.32492 | 0.1950 | 0.09748 |
| 400.0 | 0.0285 | 0.28512 | 0.1711 | 0.08554 |
| 500.0 | 0.0251 | 0.25074 | 0.1504 | 0.07522 |
| 600.0 | 0.0220 | 0.22040 | 0.1322 | 0.06612 |
| 700.0 | 0.0195 | 0.19459 | 0.1168 | 0.05838 |
| 800.0 | 0.0173 | 0.17306 | 0.1038 | 0.05192 |
| 900.0 | 0.0155 | 0.15482 | 0.0929 | 0.04645 |
| 1000.0 | 0.0140 | 0.13960 | 0.0838 | 0.04188 |
| 1200.0 | 0.0115 | 0.11537 | 0.0692 | 0.03461 |
| 1400.0 | 0.0097 | 0.09740 | 0.0584 | 0.02922 |
| 1600.0 | 0.0085 | 0.08496 | 0.0510 | 0.02549 |
| 1800.0 | 0.0074 | 0.07389 | 0.0443 | 0.02217 |
| 2000.0 | 0.0065 | 0.06507 | 0.0390 | 0.01952 |
| 2500.0 | 0.0049 | 0.04942 | 0.0297 | 0.01483 |
| 下风向最大浓度 | 0.0528 | 0.52796 | 0.3168 | 0.15839 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 87.0 | 87.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4.1-6  种猪区猪舍大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 猪舍区大气污染物 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.1603 | 1.60260 | 1.8766 | 0.93830 |
| 100.0 | 0.2093 | 2.09300 | 2.4508 | 1.22542 |
| 200.0 | 0.1998 | 1.99820 | 2.3398 | 1.16991 |
| 300.0 | 0.1848 | 1.84790 | 2.1638 | 1.08192 |
| 400.0 | 0.1742 | 1.74190 | 2.0397 | 1.01985 |
| 500.0 | 0.1577 | 1.57740 | 1.8471 | 0.92354 |
| 600.0 | 0.1410 | 1.40990 | 1.6509 | 0.82547 |
| 700.0 | 0.1258 | 1.25760 | 1.4726 | 0.73630 |
| 800.0 | 0.1125 | 1.12460 | 1.3169 | 0.65844 |
| 900.0 | 0.1011 | 1.01050 | 1.1833 | 0.59163 |
| 1000.0 | 0.0913 | 0.91261 | 1.0686 | 0.53432 |
| 1200.0 | 0.0757 | 0.75682 | 0.8862 | 0.44311 |
| 1400.0 | 0.0640 | 0.63974 | 0.7491 | 0.37456 |
| 1600.0 | 0.0550 | 0.54978 | 0.6438 | 0.32189 |
| 1800.0 | 0.0479 | 0.47938 | 0.5613 | 0.28067 |
| 2000.0 | 0.0423 | 0.42256 | 0.4948 | 0.24740 |
| 2500.0 | 0.0322 | 0.32165 | 0.3766 | 0.18832 |
| 下风向最大浓度 | 0.2131 | 2.13110 | 2.4954 | 1.24772 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 117.0 | 117.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4.1-7  祖代区猪舍大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 猪舍区大气污染物 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.1194 | 1.19430 | 1.3921 | 0.69605 |
| 100.0 | 0.1475 | 1.47480 | 1.7191 | 0.85953 |
| 200.0 | 0.1302 | 1.30170 | 1.5173 | 0.75865 |
| 300.0 | 0.1168 | 1.16770 | 1.3611 | 0.68055 |
| 400.0 | 0.1050 | 1.04950 | 1.2233 | 0.61166 |
| 500.0 | 0.0919 | 0.91890 | 1.0711 | 0.53555 |
| 600.0 | 0.0803 | 0.80259 | 0.9355 | 0.46776 |
| 700.0 | 0.0704 | 0.70358 | 0.8201 | 0.41006 |
| 800.0 | 0.0621 | 0.62135 | 0.7243 | 0.36213 |
| 900.0 | 0.0553 | 0.55297 | 0.6446 | 0.32228 |
| 1000.0 | 0.0496 | 0.49575 | 0.5779 | 0.28893 |
| 1200.0 | 0.0407 | 0.40682 | 0.4742 | 0.23710 |
| 1400.0 | 0.0341 | 0.34123 | 0.3977 | 0.19887 |
| 1600.0 | 0.0292 | 0.29172 | 0.3400 | 0.17002 |
| 1800.0 | 0.0253 | 0.25317 | 0.2951 | 0.14755 |
| 2000.0 | 0.0223 | 0.22278 | 0.2597 | 0.12984 |
| 2500.0 | 0.0172 | 0.17199 | 0.2005 | 0.10024 |
| 下风向最大浓度 | 0.1477 | 1.47660 | 1.7212 | 0.86058 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 96.0 | 96.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4.1-8  固粪处理区大气污染物估算结果一览表

| 下风向距离 | 固粪处理区大气污染物 |
| --- | --- |
|  | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) |
| 50.0 | 0.0763 | 0.76301 | 1.7440 | 0.87201 |
| 100.0 | 0.0519 | 0.51874 | 1.1857 | 0.59285 |
| 200.0 | 0.0331 | 0.33133 | 0.7573 | 0.37866 |
| 300.0 | 0.0262 | 0.26192 | 0.5987 | 0.29934 |
| 400.0 | 0.0221 | 0.22107 | 0.5053 | 0.25265 |
| 500.0 | 0.0189 | 0.18905 | 0.4321 | 0.21606 |
| 600.0 | 0.0163 | 0.16338 | 0.3734 | 0.18672 |
| 700.0 | 0.0143 | 0.14267 | 0.3261 | 0.16305 |
| 800.0 | 0.0126 | 0.12583 | 0.2876 | 0.14381 |
| 900.0 | 0.0112 | 0.11198 | 0.2560 | 0.12798 |
| 1000.0 | 0.0100 | 0.10046 | 0.2296 | 0.11481 |
| 1200.0 | 0.0083 | 0.08256 | 0.1887 | 0.09435 |
| 1400.0 | 0.0069 | 0.06942 | 0.1587 | 0.07934 |
| 1600.0 | 0.0059 | 0.05947 | 0.1359 | 0.06796 |
| 1800.0 | 0.0052 | 0.05172 | 0.1182 | 0.05910 |
| 2000.0 | 0.0046 | 0.04554 | 0.1041 | 0.05205 |
| 2500.0 | 0.0035 | 0.03459 | 0.0791 | 0.03953 |
| 下风向最大浓度 | 0.0839 | 0.83942 | 1.9187 | 0.95934 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 26.0 | 26.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表4.1-9  锅炉大气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 锅炉大气污染物 |
| --- | --- |
|  | PM10 | SO2 | NOX |
|  | Ci(μg/m³) | Pi(%) | Ci(μg/m³) | Pi(%) | Ci(μg/m³) | Pi(%) |
| 50.0 | 0.9678 | 0.21507 | 0.7401 | 0.14802 | 10.5322 | 4.21286 |
| 100.0 | 1.6726 | 0.37169 | 1.2790 | 0.25581 | 18.2018 | 7.28073 |
| 200.0 | 1.1461 | 0.25469 | 0.8764 | 0.17529 | 12.4723 | 4.98891 |
| 300.0 | 1.0911 | 0.24247 | 0.8344 | 0.16687 | 11.8737 | 4.74949 |
| 400.0 | 1.0184 | 0.22631 | 0.7788 | 0.15576 | 11.0826 | 4.43304 |
| 500.0 | 0.9093 | 0.20208 | 0.6954 | 0.13908 | 9.8959 | 3.95835 |
| 600.0 | 0.7892 | 0.17538 | 0.6035 | 0.12071 | 8.5887 | 3.43547 |
| 700.0 | 0.6838 | 0.15195 | 0.5229 | 0.10458 | 7.4409 | 2.97637 |
| 800.0 | 0.6030 | 0.13401 | 0.4612 | 0.09223 | 6.5626 | 2.62504 |
| 900.0 | 0.5669 | 0.12597 | 0.4335 | 0.08670 | 6.1688 | 2.46751 |
| 1000.0 | 0.5296 | 0.11770 | 0.4050 | 0.08101 | 5.7638 | 2.30554 |
| 1200.0 | 0.5172 | 0.11493 | 0.3955 | 0.07910 | 5.6284 | 2.25134 |
| 1400.0 | 0.4983 | 0.11072 | 0.3810 | 0.07620 | 5.4221 | 2.16885 |
| 1600.0 | 0.4708 | 0.10463 | 0.3600 | 0.07201 | 5.1237 | 2.04950 |
| 1800.0 | 0.4408 | 0.09796 | 0.3371 | 0.06742 | 4.7969 | 1.91878 |
| 2000.0 | 0.4110 | 0.09133 | 0.3143 | 0.06286 | 4.4725 | 1.78902 |
| 2500.0 | 0.4352 | 0.09670 | 0.3328 | 0.06655 | 4.7356 | 1.89423 |
| 下风向最大浓度 | 1.7125 | 0.38056 | 1.3096 | 0.26191 | 18.6360 | 7.45441 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 89.0 | 89.0 | 89.0 |
| 标准值 | 450 | 500 | 250 |

表4.1-10  沼气发电机组大气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D(m) | 沼气发电机组 |
| --- | --- |
|  | NOX |
|  | Ci(μg/m³) | Pi(%) |
| 50.0 | 2.6794 | 1.07176 |
| 100.0 | 2.9658 | 1.18632 |
| 200.0 | 2.3055 | 0.92220 |
| 300.0 | 2.1194 | 0.84776 |
| 400.0 | 1.8852 | 0.75408 |
| 500.0 | 1.5831 | 0.63324 |
| 600.0 | 1.3285 | 0.53140 |
| 700.0 | 1.1950 | 0.47800 |
| 800.0 | 1.0944 | 0.43776 |
| 900.0 | 1.0959 | 0.43836 |
| 1000.0 | 1.0774 | 0.43096 |
| 1200.0 | 1.0096 | 0.40384 |
| 1400.0 | 0.9247 | 0.36990 |
| 1600.0 | 0.9394 | 0.37575 |
| 1800 | 0.8360 | 0.33440 |
| 2000 | 0.8119 | 0.32478 |
| 2500 | 0.7431 | 0.29724 |
| 下风向最大浓度 | 3.3619 | 1.34476 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 75.0 | 75.0 |
| 标准值 | 500 | 250 |

（1）黑膜沼气池大气环境影响预测

黑膜沼气池排放的H2S最大浓度为0.0014μg/m3，占标率为0.01398%，出现距离为40m；NH3最大地面浓度为0.0048μg/m3，占标率为0.00238%，出现距离为40m。

（2）沼液储存池大气环境影响预测

沼液储存池排放的H2S最大浓度为0.0528μg/m3，占标率为0.52796%，出现距离为87m；NH3最大地面浓度为0.3168μg/m3，占标率为0.15839%，出现距离为87m。

（3）种猪区猪舍大气环境影响预测

猪舍排放的H2S最大浓度为0.2131 μg/m3，占标率为2.13110%，出现距离为117m；NH3最大地面浓度为2.4954μg/m3，占标率为1.24772%，出现距离为202m。

（4）祖代区猪舍大气环境影响预测

猪舍排放的H2S最大浓度为0.1477 μg/m3，占标率为1.47660%，出现距离为96m；NH3最大地面浓度为1.7212μg/m3，占标率为0.86058%，出现距离为96m。

（5）固粪处理区大气环境影响预测

固粪处理区排放的H2S最大浓度为0.0839μg/m3，占标率为0.83942%，出现距离为26m；NH3最大地面浓度为1.9187μg/m3，占标率为0.95934%，出现距离为26m。黑膜沼气池大气环境影响预测

（6）锅炉大气环境影响预测

锅炉排放的PM10最大地面浓度为1.7125μg/m3，占标率为0.38056%，出现距离为89m；锅炉排放的NO2最大地面浓度为18.6360μg/m3，占标率为7.45441%，出现距离为89m；SO2最大地面浓度为1.3096μg/m3，占标率为0.26191%，出现距离为89m。

（7）沼气发电机组大气环境影响预测

沼气发电机组排放的NO2最大地面浓度为3.3619μg/m3，占标率为1.34476%，出现距离为75m。

#### 综上，项目正常情况下各无组织面源评价因子H2S和NH3最大地面浓度占标率均小于10%；点源评价因子PM10、SO2、NO2最大地面浓度占标率均小于10%，表明本项目大气污染物排放对周围大气环境影响较小。

#### 4.1.2.3恶臭污染物厂界达标分析

本项目恶臭对周围敏感目标的影响主要是臭气的影响，恶臭气味的大小与臭气浓度有关，臭气浓度过高会使人感到不快，恶心、头疼等症状，臭气浓度是根据嗅觉器官实验法对臭气气味的大小予以数值化表示的指标，用无臭的清洁空气对臭气样品连续稀释至嗅辨员阈值时的稀释倍数叫臭气浓度，八大恶臭物质及其嗅阈值见表4.1-11。

表4.1-11 恶臭物质及其嗅阈值  单位10-6，V/V

| 物质 | 恶臭阈值 |
| --- | --- |
| 氨 | 1.5 |
| 甲硫醇 | 0.00007 |
| 硫化氢 | 0.00041 |
| 甲流醚 | 0.00007 |
| 二甲硫醚 | 0.0030 |
| 三甲胺 | 0.000032 |
| 二硫化碳 | 0.21 |
| 苯乙烯 | 0.035 |

一般臭气的强度被认为是衡量臭气危害程度的尺度，可将其分为6个等级，具体见表4.1-12。

表4.1-12  臭气危害程度等级表

| 臭气强度（级） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表示方法 | 无臭 | 勉强可感觉出的气味（检测阈值） | 稍可感觉出的气味（认定阈值） | 易感觉出的气味 | 较强的气味 （强臭） | 强烈的气味 （剧臭） |

本项目尚未建设，根据同类项目恶臭污染源对下风向影响距离和影响程度类比分析，正常运行情况下，恶臭影响范围在恶臭源下风向距离50m处容易感觉到气味，到100m处影响已不显著，200m以外基本没有影响，崔家庄村位于本项目西北480m处，影响较小。

### 4.1.3环境空气影响评价结论

#### 4.1.3.1大气环境影响评价结论

本项目污染源排放为面源、点源排放。根据预测结果，本项目各污染源NH3、H2S、PM10、SO2、NO2正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均小于10%，排放的污染物对评价区贡献值较小，本项目环境影响可以接受。

#### 4.1.3.2大气污染控制措施

1、猪舍恶臭

控制饲养密度、加强通风、粪尿日产日清、喷洒除臭剂，改善日粮结构；恶臭去除率约80%。

2、固粪处理区恶臭

固粪处理区喷洒生物型除臭剂去除恶臭。

3、污水处理区恶臭

黑膜沼气池加盖全密闭，喷洒除臭剂，加强污水处理区周围绿化。

4、醇基锅炉

#### 本项目设1台醇基锅炉，废气的主要污染物为NOx、SO2、烟尘，产生量很小，对环境影响不大。

5、沼气发电机组

本项目发电机组燃料为净化后的沼气，属于清洁能源。

预测结果显示，各预测值均满足环境功能区划要求，大气污染防治措施可行。评价建议加强污染源的控制措施，定期对污染源实施监测，保证正常运行。

4.1.3.3污染物排放量核算结果

根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算见表4.1-13-4.1-16。

表4.1-13 大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 (kg/h) | 核算排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 沼气发电机组 | SO2 | 20mg/m3 | 0.3 | 0.01 |
|  | NOX | 190mg/m3 | 0.2 | 0.1 |
|  |  | 1.0g/kwh |  |  |
| 醇基锅炉 | PM10 | 6.5 | 0.34 | 0.08 |
|  | SO2 | 5 | 0.026 | 0.06 |
|  | NOX | 70 | 0.37 | 0.86 |
| 一般排放口合计 | PM10 |
|  | SO2 |
|  | NOX |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | PM10 | 0.08 |
|  | SO2 | 0.07 |
|  | NOX | 0.96 |

表4.1-14  大气污染物无组织排放量核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 种猪区 猪舍 | NH3 | 采用控制饲养密度、加强通风、粪尿日产日清、喷洒除臭剂（每天一次），改善日粮结构 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 1.5 | 0.06 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.005 |
| 2 | 祖代区 猪舍 | NH3 | 采用控制饲养密度、加强通风、粪尿日产日清、喷洒除臭剂（每天一次），改善日粮结构 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 1.5 | 0.032 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.002 |
| 3 | 固粪处理区 | NH3 | 喷洒生物型除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 1.5 | 0.009 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0004 |
| 4 | 黑膜沼气池 | NH3 | 1采取密闭措施，喷洒除臭剂； 2、加强污水处理区周围绿化。 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 1.5 | 0.0013 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00021 |
| 5 | 沼液储存池 | NH3 | 1采取密闭措施，喷洒除臭剂； 2、加强污水处理区周围绿化。 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 1.5 | 0.005 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.001 |
| NH3 | 0.11 |
| H2S | 0.0086 |

表4.1-15 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 0.08 |
| 2 | SO2 | 0.07 |
| 3 | NOX | 0.96 |
| 4 | NH3 | 0.11 |
| 5 | H2S | 0.0086 |

表4.1-16  大气污染物排放情况汇总表

| 污染源名称 | 污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 治理措施 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气发电机组 | SO2 | 20mg/m3 | 0.01 | 采用脱水脱硫处理后的沼气，废气经8m高排气筒排放 | 20mg/m3 | 0.01 | 有组织 |
|  | NOX | 190mg/m3 | 0.1 |  | 190mg/m3 | 0.1 |  |
|  |  | 1.0g/kwh |  |  | 1.0g/kwh |  |  |
| 醇基锅炉 | PM10 | 6.5 | 0.08 | 锅炉房设置1台5t的ZRQ-300N锅炉，燃用醇基，废气经8m高排气筒排放 | 6.5 | 0.08 | 有组织 |
|  | SO2 | 5 | 0.06 |  | 5 | 0.06 |  |
|  | NOX | 70 | 0.86 |  | 70 | 0.86 |  |
| 种猪区 猪舍 | NH3 | / | 0.32 | 采用控制饲养密度、加强通风、粪尿日产日清、喷洒除臭剂（每天一次），改善日粮结构 | / | 0.06 | 无组织 |
|  | H2S | / | 0.03 |  | / | 0.006 |  |
| 祖代区 猪舍 | NH3 | / | 0.17 | 采用控制饲养密度、加强通风、粪尿日产日清、喷洒除臭剂（每天一次），改善日粮结构 | / | 0.034 | 无组织 |
|  | H2S | / | 0.014 |  | / | 0.003 |  |
| 固粪处理区 | NH3 | / | 0.047 | 喷洒生物型除臭剂 | / | 0.009 | 无组织 |
|  | H2S | / | 0.002 |  | / | 0.0004 |  |
| 黑膜沼气池 | NH3 | / | 0.0064 | 1采取密闭措施，喷洒除臭剂； 2、加强污水处理区周围绿化。 | / | 0.0013 | 无组织 |
|  | H2S | / | 0.0011 |  | / | 0.00021 |  |
| 沼液储存池 | NH3 | / | 0.026 | 1采取密闭措施，喷洒除臭剂； 2、加强污水处理区周围绿化。 | / | 0.005 | 无组织 |
|  | H2S | / | 0.004 |  | / | 0.001 |  |

#### 4.1.3.4大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表4.1-17。

表4.1-17  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km☑ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a | 500~2000t/a | ＜500t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（氨气、硫化氢） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准 | 附录D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h | c非正常占标率≤100%□ | c非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3、PM10、SO2、NOx） | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ / ） | 监测点位数（ / ） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（养殖）厂界最远（/）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.07）t/a | NOx：（0.96）t/a | 颗粒物：（0.08）t/a | VOCs：（/）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

## 4.2地表水环境影响分析

### 4.2.1废水产生情况

本项目的排水系统实施雨污分流。硬化场地、猪舍屋檐下设置雨水收集明渠，排入雨水系统。本项目污水主要来源为猪尿液、猪舍冲洗水、生活污水等，项目设置有黑膜沼气池用于处理猪舍养殖废水以及职工生活污水，废水经自建的沼气工程处理完后，作为农肥用于周围农田施肥。

1、职工生活污水

项目设有员工食堂和宿舍，员工生活污水经内部管道引入沼气工程处理，本项目员工人数25人，则生活用水量为3m3/d，废水产生量按用水量的80%计，为2.4m3/d、876m3/a。

2、猪尿液

本项目年存栏量种猪3600头，项目养殖过程排尿量为14942.7m3/a。

3、猪舍冲洗废水

本项目利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。猪舍冲洗用水量为8m3/d（折合到每天，按 365 天计算）、2886.4m3/a，废水产生量按80%计，猪舍冲洗废水产生量为6.4m3/d（折合到每天，按365天计算）、2336m3/a。

4、器具清洗废水

本项目运营期器具清洗水日用水量为1.0m3/d，废水产生量按80%计，器具清洗废水产生量0.8m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS等。

5、锅炉及软化水系统废水

锅炉软化水系统需补充新鲜水量为3m3/d，排水量按20%计，则软化水系统排水量为0.6m3/d，88.2m3/a。锅炉排水量为0.5m3/d，73.5m3/a。

6、猪粪带入黑膜沼气池的废水

#### 项目猪粪进入黑膜沼气池的废水水量为6.3m3/d。

### 4.2.2地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3－2018）的规定，项目建成后，废水通过黑膜沼气池厌氧发酵处理后用于周围农田施肥，无废水外排。本项目地表水评价等级为三级B。本次评价仅分析废水不外排的保证性。

### 4.2.3废水不外排保证性分析

1、黑膜沼气池

本项目污水处理区处理系统的核心技术是“黑膜沼气池”。猪尿液、猪舍冲洗水、生活污水等通过场区管网收集至黑膜沼气池，经40天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液储存池暂存，用于周围农田施肥。

本项目养殖场日最大废水产生量为448.03m3。厌氧发酵时间按40d计，则需要沼气池容积为2945.2m3。本项目黑膜沼气池设计规模为4000m3，满足废水量40d储存，废水不会对黑膜沼气池产生冲击。

2、沼液储存池

结合相关法规及当地农业施肥实际要求，本项目沼液产生量按采暖期按50.22m3/d计，储存天数按90d计，则沼液容积为4520m3；根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算，并且池体高度或深度不能超过6m，沼液储存池面积为2500m2，则预留体积不低于2250m3。综上，沼液储存池容积应不小于4520+2250=6770m3。

根据定襄新大象养殖有限公司设计资料，本项目设1个沼液储存池，所建沼液储存池总容积为7000m3˃6770m3，能够满足沼液储存要求。

采取上述措施后，可确保运营期废水不外排。

3、沼液消纳能力

本项目运营期废水产生量20690.32m3/a，处理后产生的沼液全部作为农肥用于周围农田施肥。

根据2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，本指南适用于区域禽类污土地承载力和畜禽规模养殖场类污消纳配套土地面积的测算。

畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。

规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

- 规模养殖场粪肥养分供给量

#### 公式：

#### 粪肥养分供给量＝∑（各种畜禽存栏量×各种畜禽氮（磷）排泄量）×养分留存率

本项目1个猪当量氮排泄量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，1个猪当量的氮排泄量为11kg/a。其中固体粪便中氮素占氮总量的50%。

养分留存率：由于本项目产生的固体粪和污水分别以固体粪便堆肥、厌氧发酵后农田利用为主，粪污收集处理过程中氮留存率采用推荐值62%。

本项目年实际存栏量7705头，黑膜沼气池中产生的沼液就地使用，氮养分供给量100%。

本项目粪肥养分供给量=7705×11×0.5×10-3×0.62=26.27t/a

- 单位土地粪肥养分需求量

#### 公式：

#### 单位土地粪肥养分需求量＝

单位土地养分需求量：根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类植物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和。

根据调研，崔家庄有1940口人，本区种植作物以玉米为主。

根据指南表1，每100kg玉米需要吸附氮2.3kg。玉米平均产量按800kg/亩。

施肥供给养分占比：土壤养分水平为II类土壤，结合《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2，本次施肥供给占比取45%；

粪肥占施肥比例：100%（配套消纳地将粪肥作为基肥和追肥使用，不再使用其他有机肥）；

粪肥当季利用率：25%（粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%~30%，具体根据当地实际情况确定，本项目取25%）。

氮肥需求量为：

玉米单位土地粪肥养分需求量=（8×2.3×0.45）/0.25=33.12kg/亩

综上，本项目养殖厂配套沼液消纳土地面积=26.27×1000/33.12=793.2亩。

本项目养分供给量为26.27t/a，全部利用所需耕地面积为793.2亩。

企业与定襄县神山乡崔家庄村委会签订了1000亩的沼液综合利用协议，完全可消纳本项目运营期产生的沼液。

当地农民根据需要自己种植作物，在农田施肥期间进行供应沼液（可避免施肥造成的二次污染）；同时对项目区周边3.0km范围内未签订沼液利用协议的土地、农田，可无偿供应沼液。

消纳土地在本项目厂区500m外围，距离很近，因此，本项目产生的全部沼液定期由村民用车直接拉走用于农田施肥，不铺设管道，运输过程中减速慢行，防止跑冒滴漏。

### 4.2.4地表水环境影响分析

本项目运营期废水主要为养殖过程中产生养殖废水、职工生活污水、食堂废水。养殖区废水有机物浓度高、含氮磷量大、悬浮物多、臭味大，污染负荷高，治理难度大，养殖区废水中主要污染物有BOD5、COD、氨氮、粪大肠菌群等，属于高浓度有机废水，一般不含有毒物质。项目食堂废水和生活污水主要污染物有BOD5、COD、氨氮，属于低浓度有机废水。

针对项目养殖废水，企业拟采用“固液分离+厌氧发酵+沼液储存”模式进行处理，处理后的沼液经暂存后作为农肥施于农田，实现综合利用，不外排。

沼液是有机物经厌氧发酵制取沼气后的上层残液，它不仅含有作物生长所必需的氮、磷、钾、微量元素、氨基酸等多种营养物质，而且含有丁酸、吲哚乙酸、维生素B12 等活性、抗性物质，有着促进作物生长和控制病害发生的双生作用。本项目发酵后沼液属于良好的自然农肥原料，因此，只要确保项目粪污处理系统正常运行，将项目养殖过程中产生的猪尿、猪舍冲洗废水、食堂废水和生活污水经厌氧发酵处理后综合利用，本项目废水将不会对当地地表水环境产生影响。

### 4.2.5地表水环境影响分析结论

1、评价结论

本项目场区排水系统实施雨污分流；场区污废水收集后经污水处理工程处理，沼液全部作为农肥用于周围农田施肥。

项目各类废水经收集、合理处置后，地表水环境影响是可以接受的。

2、污染源排放量

项目废水全部合理处置，不需要核算废水污染源排放量。

3、地表水环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查表见表4.2-1。

表4.2-1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□； |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑； |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他☑； | 水温□；径流□；水域面积□； |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□； | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□； |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B☑； | 一级□；二级□；三级□； |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□； | 拟替代的污染源□； | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放数据□；其他□； |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□； |
|  | 区域水资源开始利用状况 | 未开发□；开发量40％以下□；开发量40％以上□； |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□； |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； | （） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□； 规划年评价标准（2019） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标□；不达标□； 水环境保护日标质量状况口：达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标□；不达标□； 底泥污染评价口； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□； 水环境质量回顾评价□； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□； |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km□；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□； 设计水文条件□； |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质最改善目标要求情景□； |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□； 导则推荐模式□；其他□； |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□； |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□； 水环境控制单元或断面水质达标□； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□； |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/l） |
|  |  | （） | （） | （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染物名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/l） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□； |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测□； | 手动□；自动□；无监测□； |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受□； |
| 注：“口”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 4.3地下水环境影响评价

### 4.3.1区域水文地质基本情况

1、地层

定襄县地处五台山区西南部边缘和忻定盆地东部，山区集中在县境东南和北部，其基岩裸露，多由上太古界、下元古界和下古生界地层组成，其余大部分为第四系黄土覆盖的平原区。县境内的地层分为：上太古界五台系、下元古界滹沱群、古生界和新生界。其中，古生界境内只有寒武系和奥陶系。新生界又分为第三系和第四系。

2、构造

本县境内的地质构造属五台山断隆内新生代断陷盆地的东南部，并与太行山断隆北端相接。

北东东向断层有：东部南部系舟山断裂，为推测正断层，向被动方向延伸，构成盆地的东界，在黄场峪、西笏口一带，可见到明显的断层三角面：北部五台山支脉下零山=尧岩山=五台县断裂，为逆断层，断层走向北东70度，断层面倾向北西，倾角40=70度，在下零山村可见到断层角砾岩带：北社东、西两村逆断层，走向北东70度，倾角50-75度。北北西方向断层，在宏道、北社西-段和滹沱河南北一段的河谷。

3、区域含水岩系

(1)滹沱群变质岩含水岩系

虎山以西出露的地层为滹沱群下部的豆村亚群，岩溶裂隙发育，且受断层控制，形成地下水良好的径流条件，使原平市平原区的地下水穿越猫嘴山一带，向玉会至白村一带排泄。虎山以东至七郎山为滹沱群中部的东冶亚群地层，岩性为厚层白云岩裂隙岩溶发育。根据七郎山脚一带钻孔抽水资料，自西向东单位降深涌水量由6.58T/h•m到9.36T/h•m，逐渐变大，说明地下水向东排泄。济胜桥以南的大关山到汶山，岩石为滹沱群的东冶亚群，宏道盆地到东冶盆地的基底，基本为白云岩组成，大关山长观井地下水位是定襄盆地地下水位最低的基准点，建安泉位于大关山脚下，且出露水量较大，说明河边至济胜桥一带，是定襄盆地地下水向东冶盆地排泄的通道。

(2)灰岩构造含水岩系

南部系舟山区，由于灰岩出露位置较高，透水不含水，且构造和岩性不同，地下水排泄途径各异。系舟山总体是一个北东东，南西西向的大向斜构造带，地下水总的排泄途径，沿向斜轴向排泄最低基准面的五台县甲子湾到定襄南庄一带注入滹沱河槽，另外东岗上至黄场峪，青山底至河边有两个排泄带。

(3)松散岩类孔隙水含水岩系

①系舟山前倾斜平原区。该区含水层厚度10-30m，水位埋深5-40m，单位降深涌水量0.5-45T/h•m，西部富水，东部次之，李家庄一带由于南部山区五台群变质岩和寒武系灰岩出露位置较高，对系舟山地下水起了阻挡作用。只有降水和洪水补给，所以虽有洪积含水层，但地下水资源极少。北部山前倾斜平原，大部分为洪积层，山区地下水补给量较小，富水程度较差。地下水主要来源为降水和山前侧向补给。

②冲积平原区。冲积平原，地下水分布受滹沱河、云中河、牧马河、同河的古河道控制，在古床及主流线堆积带，含水层厚30-50m，局部达60m，较稳定。在河漫滩交替带，含水层簿或者成透镜体。滹沱河古河道由受录到高村汇入滹沱河现代河床，含水层厚度20-50m，宽度1.5-3.0km。云中河古河道基本依现代河床左右摆动，含水层厚度30-60m，宽度1.5-3.0km。牧马河南北摆动较大，现代河床基本是左右摆动的轴线，其摆动宽度从上游到下游逐渐变小，幅度在0.5-1.5km之间，含水层厚度15—30m。同河古河道分布在辛安、嘴子村以东。

冲积平原区地下水补给来源除大气降水外，还有山区侧向径流补给，地表水体垂直渗透补给，上游地下水排泄补给。所以冲积平原古河道富水程序较好，尤其河边一带富水程度更好，共余地段较差。

地下水排泄除潜水蒸发和人工开采外，河边到济胜桥一带，是盆地地下水向下游排泄的通道。

4、水文水系

(1)地下水类型及分布

定襄县境内地下水分为上层潜水和深层承压水。

定襄县境内地下潜水，由南、北山区和西境与忻州市交界处三面倾向盆地东部。至河边镇大关山口下部，泄入五台县境内。水的类型主要是重碳酸盐型水，其次是硫酸盐型水和氧化物型水。含砂层以亚砂土、细纱和中砂为主，粗砂和砾石占少数。

定襄县境内深层承压水分布在官庄村北-牧马河-龙门村一线的承压水，含水层为中粗砂、中细砂含砾石为主，隔水层为亚粘土，层次比较稳定；分布在县城地区，包括南、北西力村的承压水，含水层为中细砂，少量粗砂夹砾石，隔水层为亚粘土、粘土；分布在沿滹沱河地区南兰台、西营、长安、西河头、西关、凉楼台周围的承压水，含水层为中砂含砾石，隔水层为亚粘土，层次稳定。

(2)地下水径流、补给与排泄

地下水补给源有：大气降水、地表水体渗漏、山区的侧向径流、上游地下水排泄。平原区地下水的储存严格受古河道控制，分布不均匀，除滹沱河和同河古河道，富水性较好外，其它地段富水性较差，山前倾斜平原除南王、留晖以西地段富水性较好外，其它地段富水性均差，李家庄一带富水性更差。凡是富水地段，水井工程都较集中。山区透水不含水，地下水埋深很大，无条件开采。

(3)水源地

距离本项目最近的水源地为神山乡集中供水水源地，神山集中供水水源位于神山村路边，水源地中心地理坐标为东经113°00'44.45"，北纬：38°31'54.36"，水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙承压水，供水能力约每天420m3，现有水源井1眼，井深160m，供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入蓄水池后直接供给用户，供水水源服务对象为神山村，供水人口约3200人。

该水源井保护区划分只划分一级保护区，一级保护区面积0.025km2，以供水井为中心，半径90m的圆形区域。

本项目不在其保护区范围内，场址距其一级保护区边界2km。

### 4.3.2污染途径分析

地下水污染途径可分为四类：

（1）间歇入渗型

通过大气降水或灌溉水的淋滤，使固体废物、表层土壤或地层中的有毒有害物质周期性（灌溉旱田、降雨时）从污染源通过包期带土壤渗入含水层。这种渗入一般是呈非饱和状态的淋雨状渗流形式，或着呈短时间的饱水状态连续渗流形式，此类污染的对象主要为浅层地下水。

（2）连续入渗型

污染物随各种液体废弃物不断地经包气带上部的表土层完全饱水呈连续渗流形式，而其下部（下包气带）呈非饱和水的淋雨状的渗流形式渗入含水层，污染对象主要为浅层含水层。

（3）越流型

污染物通过层间越流形式转入其他含水层。转移是通过天然途径（水文地质天窗）、人为途径（结构不合理的井管、破损的老井管等）或人为开采引起的地下水动力条件的变化而改变了越流方向，使污染物通过大面积的弱隔水层越流转移到其他含水层，污染对象为潜水或承压水。

（4）径流型

污染物通过地下水径流的形式进入含水层，或者通过废水处理井、岩溶发育的巨大岩溶通道、废液地下储存层的隔离层的破裂进入其他含水层，污染对象为潜水或承压水。

本项目实施后，对地下水水质污染主要途径为间歇入渗型、连续入渗型。

### 4.3.3地下水环境影响分析

1、污染源及污染途径分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据拟建项目所处区域的地质情况分析，可能存在的主要污染方式是渗入型污染。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。废水污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。未经处理的污水在事故情况下泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。

包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带黏性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护条件差，那么污水渗漏就以对地下水产生污染，若包气带黏性土厚度虽小，但分布连续、稳定、而地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。另外，不同的地层对污染物的防护作用不同，从岩性来看，岩土的吸附净化能力由强到弱大致分为黏土、亚黏土、粉土、细砂和中粗砂。

项目建成投产后，养殖废水全部经黑膜沼气池处理后综合利用，对地下水的影响主要为场区内黑膜沼气池及沼液储存池防渗措施不到位导致的废水下渗对地下水的影响；猪粪、沼渣堆放可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境；沼液的还田利用可能对地下水质产生的影响。

本项目主要渗漏污染因素分析如下：

①猪舍、固粪处理区等防渗措施做不好，污染物会逐渐下渗影响浅层地下水；

②废水排污渠道的渗漏。受污染的渠水通过两侧或底部可渗入含水层。

③污水收集、处理区各构筑物防渗层破裂、粘接缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污水的渗透，从而污染浅层地下水。这种污染途径发生的可能性较小，一旦发生，极不容易发现，造成的污染和影响比较大，因此需要加强管理，避免发生。

本项目营运期环境影响因素主要为生活污水、养殖废水、猪粪和沼渣。以上污染因素如不加以管理，黑膜沼气池及暂存池存在下渗污染地下水的隐患；猪粪、沼渣乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。

2、项目对地下水影响分析

（1）对浅层地下水的污染影响

本项目主要建设内容涉及生产区、生活区、黑膜沼气池等。主体厂房地面均采用表面硬化处理，实施严格的防渗措施。本次环评地下水环境影响分析主要针对有可能产生地下水污染的装置，主要包括猪舍、黑膜沼气池、固粪处理区、沼液储存池等。

正常情况下，对地下水污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地下部为亚粘土层，包气带防污性能为中级，说明浅水层地下水不易受到污染。项目猪舍、黑膜沼气池、固粪处理区、沼液储存池等均采取严格的防渗措施，防渗区的防渗层为至少2mm厚度密度聚乙烯，或防渗性能相当的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s。根据以上分析，项目按照规范和要求对黑膜沼气池发酵区、污水收集运送管线等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

非正常工况下项目对地下水的影响途径包括黑膜沼气池等发生泄漏或溢出，废污水渗入地下：污水收集运送管线发生泄漏，废水渗入地下等。具体的影响途径分析见下表4.3-1。

表4.3-1 非正常工况主要地下水污染途径列表

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 沼液储存池 | 地面出现裂缝，导致污染物进入地下水造成污染 | 池体作防渗处理，且泄露容易发现，只要处理及时，不易造成大范围的地下水污染。 |
| 污水管网 | 污水收集管网出现破损，导致污水渗入地下 | 污水管裂缝具有隐蔽性，需要较长时间才能发现。但由于泄漏量不会很大，且管线周边土层为防渗性能较好的粘性土，不会导致大量污水渗漏到很大区域，对地下水的影响有限，仅对泄露点周边较小污染区域造成影响。 |

由上表可以看出，项目非正常工况下对地下水可能造成的影响主要是由于出现泄漏、溢流，导致污染物进入包气带并最终到达浅层地下水。污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污水可以得到一定程度的净化，尤其是有机污染物。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。废水中的COD在粘性土中的吸附（去除）率为：包气带厚度为1.0m时，去除率达80%-90%，当包气带厚度在2.0m时，去除率可达95%以上。这说明废水在下渗过程中，逐渐被包气带物质粘土所吸附降解，只有极少部分进入含水层。项目场地上部为种植土，下部分布有亚粘土，粘土层压实后渗透系数一般为10-6～10-7cm/s，防污性能相对较好。只要不出现大量的持续渗漏，不会导致大范围的地下水污染。

综上分析，在采取相关防渗措施后，项目的建设对区域浅层地下水影响较小。

（2）对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水力联系。通过水文地质条件分析，区内上部分布有粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与深层地下水水力联系不密切。项目猪舍、黑膜沼气池、固粪处理区、沼液储存池均采用防渗措施，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

（3）对水源地的影响分析

项目距离最近的水源地为东北2km处的神山乡集中供水水源地，该水源地位于本项目下游，项目建设不会对其产生影响。

（4）沼液消纳区地下水影响分析

沼液利用不合理会污染土壤，进而通过下渗污染地下水。根据调查，正常情况下污染物经过在耕作土壤中的迁移转化、吸附降解等作用，能够渗入地下水的污染物较少，进入环境的污染物被大量吸附并保存在土壤中。同时由于植物的根区效应，在植物的根系周围形成了好氧、缺氧和厌氧小区，氨氮在植物根系好样环境下经硝化作用转化为NO3-，NO3-扩散到缺氧区，经过微生物的反硝化作用还原成氮气和N2O而去除。

建设单位建立了科学合理的沼液利用制度，沼液适当施用，由企业结合农业技术部门根据天气情况、当地土地消纳能力、农田施肥及灌溉规律定时定量施肥，防治过度施肥而影响地下水环境。

综上分析，项目废水对地下水影响很小。

### 4.3.4地下水污染防治措施

结合场地的地层条件分析，本项目地下水污染防治按照“源头控制、分区防控”的原则制定污染防治措施。

在对污染源采取切实有效的污染防治措施的情况下，加强地下水监测工作，发现污染源渗漏对地下水造成影响时，立即采取有效措施，保护地下水环境。在场内实行严格的分区防渗、加强沼液储存的监控、科学合理的沼液的情况下，沼液利用对地下水和周边村民饮用用水影响较小。

本项目区域防渗划分及要求详见表4.3-2。分区防渗图见图4.3-1。

表4.3-2  区域防渗划分表

| 区域 | 防渗要求 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 黑膜沼气池 | 重点区域 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。 |
| 沼液储存池 |  |  |
| 医疗废物暂存间 |  |  |
| 猪舍下贮池 |  |  |
| 填埋井 |  |  |
| 固粪处理区 |  |  |
| 其余厂区 | 一般区域 | 地面硬化处理 |

### 4.3.5地下水环境跟踪监测计划

1、监测点位

在黑膜厌氧池西南，距离池壁30m处，设置1个跟踪监测井。

2、监测因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共8项。同时记录该点位的坐标、监测层位，和水温。

3、监测频次

每半年1次，连续采样1天，每天1次。

4、地下水跟踪监测与信息公开计划

企业应当编制跟踪监测报告，明确地下水跟踪监测内容，包括：项目所在地及其影响区地下水跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；废水收集池及管线等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

### 4.3.6小结

本项目各种废水经处理后，产生的沼液全部作为农肥用于场址周围农田施肥，对地表水体影响很小；本项目污水处理设施均进行了防渗处理，对地下水影响很小。

为避免非正常情况下沼液渗漏对厂址下游地下水保护目标的影响，项目运营期要加强对黑膜沼气池的维护管理，定期监测厂址周围、特别是厂址下游地下水水质状况，制定跟踪监测计划，将对地下水的污染风险降低到最低。

## 4.4声环境影响预测

### 4.4.1噪声源

本项目噪声源主要为污水处理站水泵、各种设备，声压级为70~90dB(A)，具体见表4.4-1。

表4.4-1  主要噪声源的声压级         单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 声源位置 | 数量(台) | 治理前声级值 | 治理措施 | 治理后 声级值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水工程水泵、机器设备等 | 污水处理区 | 4 | 70~90 | 设备选型、室内屏蔽，基础减振 | 60 |
| 2 | 堆肥设备 | 固粪处理区 | 2 | 70~80 | 设备选型、基础减振 | 55 |
| 3 | 猪舍风机 | 猪舍 | 25 | 75~85 | 设备选型、基础减振 | 50 |
| 4 | 沼气发电机组 | 生活办公区 | 1 | 70~90 | 设备选型、室内屏蔽，基础减振 | 60 |
| 5 | 锅炉 | 生活办公区 | 1 | 70~90 | 设备选型、室内屏蔽，基础减振 | 60 |
| 6 | 运输车辆噪声 | 厂区 | - | 70 | 减速慢行、禁止鸣笛 | 55 |

### 4.4.2噪声治理措施

为了降低对周边声环境质量影响，保证厂界噪声达标排放，评价要求建设单位采取如下噪声防治措施：

1、设备选型：从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，尤其对水泵，必须选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在85dB(A)以下。

2、隔声：各类通风机、泵类、污水工程设备等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响。

3、减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，泵类、污水工程设备等采取基础减振。

4、保养和操作：加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声；对各类机械要做到正常运行，定期保养、维修，以减少机械噪声。

5、控制车辆行驶速度，加强场内车辆管理，禁止鸣笛，减小噪声排放。

6、其它：在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用，而且还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果。

通过以上措施，可有效降低噪声值，有利于改善厂区的声环境，可大大降低厂内噪声源对厂界的影响，使厂界噪声达到国家规定的标准。

### 4.4.3声环境影响预测

#### 4.4.3.1噪声衰减预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式：

Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc）

对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0)

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：

以上式中：r ：预测点到声源的距离；

Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

#### 4.4.3.2噪声预测结果

本项目运营期间噪声源为污水工程水泵、风机等，选用低噪设备，声压级为70~90dB(A)，经采取设备用房隔离、基础减振等措施后，噪声值可以降到60dB（A）以下，不会对周围敏感目标产生明显影响。

项目场界噪声预测结果见表4.4-2，噪声贡献等声级线图见图4.4-1。

表4.4-2  本项目厂界噪声预测结果

| 位置 | 昼间噪声级dB（A） | 夜间噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| 厂界北 | 46 | 60 | 达标 | 46 | 50 | 达标 |
| 厂界东 | 43 | 60 | 达标 | 43 | 50 | 达标 |
| 厂界南 | 49 | 60 | 达标 | 49 | 50 | 达标 |
| 厂界西 | 47 | 60 | 达标 | 47 | 50 | 达标 |

#### 图4.4-1   噪声贡献等声级线图

#### 4.4.3.3结果分析

由表4.4-2可见，采取环评规定的环保措施后，本项目厂界各预测点噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。

### 4.4.4小结

本项目运营期在采取环评规定的噪声治理措施后，厂界噪声昼、夜全部达标，对周围环境影响较小，因此从声环境角度来讲本项目建设可行。

## 4.5固体废物环境影响分析

固体废物是指在生产建设、日常生活和其它活动中产生的污染环境的固态、半固态及容器贮存的气态废物。固体废物不当处置除损害美观外，还可能产生有毒有害气体污染大气，经雨水淋溶随雨水迁移或渗入地下后，有可能污染附近地表水、地下水及土壤。因此应当加强固体废物管理，并结合水环境和大气环境治理，对固体废物进行综合利用和合理处置。

### 4.5.1固体废物产生量及成分分析

本工程场区运行期产生的固体废物包括职工生活垃圾、猪粪、病死猪尸体、猪胞衣、医疗废物等，场区固体废物排放情况见表4.5-1。

表4.5-1  场区工程固体废弃物产生和处置情况     单位：t/a

| 固体废物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 574（40%） | 运往固粪处理区生产有机肥，外销 | 574（40%） |
| 沼渣 | 114.8（40%） | 沼渣进入固粪处理区后进行固液分离，分离出的干物质送固粪处理区堆肥发酵制作有机肥，外销 | 114.8（40%） |
| 病死猪尸体、猪胞衣 | 47.37 | 企业拟建设3座填埋井，死猪、猪胞衣都送安全填埋井填埋。进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口 | 47.37 |
| 医疗废物 | 0.6 | 设医疗废物暂存间暂存，委托有资质单位处置 | 0.6 |
| 生活垃圾 | 4.56 | 垃圾箱临时收集，送当地环卫部门指定地点统一处理 | 4.56 |
| 废脱硫剂 | 0.23 | 在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理。 | 0.23 |
| 合计 | 741.56 | / | 741.56 |

### 4.5.2固体废物处置措施

#### 4.5.2.1一般固体废物

1、猪粪

本项目年产猪粪2870t/a，含水量80%。猪粪中不仅含有丰富的有机质，还含有作物所需的大量元素如氮、磷、钾等，具体见表4.5-2。

表4.5-2  猪粪各成份含量情况

| 成 分 | 水分 | N | P2O5 | K2O | CO2 | MgO | T-C | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 66 | 1.09 | 1.76 | 0.43 | 12.35 | 0.50 | 1.33 | 6.7 |

猪舍采用干法清粪工艺，从猪舍下贮池粪水出来后，经粪水分离后，分离率为60%含水率40%，送固粪处理区堆肥处理。

2、沼渣

进入黑膜沼气池的猪粪干物质重量为229.6t/a，经黑膜沼气池处理后，50%干物质被降解，20%的干物质进入沼液，30%的干物质转化为沼渣，厌氧反应处理后沼渣的含水率为80%，沼渣产生量为114.8t/a。

黑膜沼气池清渣时间为20天/次，沼渣从沼气池底部排出，进入固粪处理区，采用固液分离机机进行分离，经固液分离机分离后，含水率降到40%，送固粪处理区堆肥发酵制作有机肥，外销。

3、病死猪尸体、猪胞衣

本项目每年产生死猪重约为22.37t/a，每年母猪生育时的胞衣重25t/a。企业拟建设3座填埋井，死猪、猪胞衣都送填埋井填埋。

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号文要求，病死及病害动物的应急处理可采用深埋法，技术要求如下：

①深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定

②深埋坑底应高出地下水位1.5m以上，要防渗、防漏

③坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药

④将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上

⑤生石灰或漂白粉等消毒药消毒

⑥覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土

本项目填埋按照以上工艺要求进行，同时环评要求填埋井采用混凝土结构并采用土工膜做好防渗措施，对填埋点、运输车辆、工具等进行了严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，并对周围进行绿化，填埋作业完毕后对填埋井进行封闭，防止填埋井恶臭污染物扩散污染周围环境。同时要求厂区配置一套常规防疫检测设备。

4、沼气净化过程废脱硫剂

沼气脱硫装置中失去活性的废脱硫剂在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理，年产生量约为0.23t/a。

#### 4.5.2.2被传染病感染的病猪

评价要求本工程被传染病感染的病猪及时送至场区病猪隔离舍经兽医检查，若不能救治，要及时上报卫生检疫部门，按其要求处置。

#### 4.5.2.3医疗废物

本项目运营过程中医疗废物及防疫废物的产生量约为0.6t/a，主要种类为废药瓶、废注射器等，危废类别HW01，废物代码831-005-01。评价要求医疗废物置于防渗漏的密闭容器内，暂存于4m2医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环评要求企业在运营前与当地有资质的单位签订医疗废物处置协议。

#### 4.5.2.4职工生活垃圾

本项目定员25人，生活办公垃圾按照平均0.5kg/人•d计，为4.56t/a。评价要求在场区设垃圾桶临时收集，运至当地环卫部门指定地点统一处理。

### 4.5.3固体废物环境影响分析

#### 4.5.3.1固体废物环境影响特点

固体废弃物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境，因此，固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”，又是废水、废气处理的“终态物”。

#### 4.5.3.2固体废物污染途径及影响

生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成影响，本工程主要是猪粪对周围环境的影响，主要表现在以下方面：

1、氮磷的污染

猪粪中含有大量的氮磷化合物，未经处理的粪便中的一部分氮以氨的形式挥发到大气中，增加了大气中氨的含量，氨可转化为氮氧化物，使空气质量下降，严重时导致酸雨，危害环境。

畜禽粪便中的氮磷流失量大于化肥氮磷流失量，是造成农村污染的主要原因之一。若不及时清理，就会通过地表径流，汇入地表水体，大量的氮、磷流入会导致水体富营养化。

畜禽粪便长期堆放，粪便中所含大量含氮化合物在土壤微生物的作用下，通过氨化、硝化等生物化学反应过程，导致土壤中硝酸盐含量增高，间接影响人体健康。

2、有害病原微生物的污染

粪便是微生物的主要载体。大量实践表明，由于畜禽粪便的随意堆放，最终会导致畜禽传染病和寄生虫病的蔓延。

### 4.5.4小结

综上所述，本项目养殖场产生的固体废物主要为生活垃圾、猪粪、病死猪尸体、猪胞衣、沼渣、医疗废物、沼气脱硫的废脱硫剂。

生活垃圾送环卫部门指定的地点统一处理；猪粪、沼渣进入固粪处理区进行固液分离，分离出的干物质进行堆肥发酵制作有机肥，外销；病死猪尸体送入填埋井；出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置；防疫工作在厂区进行，医疗废物设医疗废物暂存间储存，定期委托有资质单位处置；废脱硫剂在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理。

本项目运营期固体废物得到综合利用和合理处置，不会对周围环境产生明显影响。

## 4.6土壤环境影响分析

### 4.6.1评价时段

本项目重点预测时段为项目运行期。

### 4.6.2土壤环境影响分析

4.6.2.1沼液对土壤理化性质影响

根据资料介绍，黑龙江海林农场沼肥田间实验表明，连续2年的施用沼肥，施用量为15000kg/hm2（1000kg/亩），土壤有机质、全氮、全钾和碱解氮含量均有所增加，表明沼肥能在一定程度上改善土壤化学性质。连年施用沼肥，土壤pH有所增加，在一定程度上防止土壤酸化。

4.6.2.2沼液施肥存在的潜在风险

根据赖星等“连续施用沼液对土壤性质的影响及重金属污染风险评价”（水土保持学报，2018年32卷第6期）研究，当3年沼液施用总量为（546.25~626.00）×103kg/hm2时，能显著提高土壤肥力，改善土壤结构，防止土壤生态功能遭到破坏，保障农业安全生产，但需合理配施氮肥，防止土壤养分失衡。单因子污染指数显示，土壤重金属Cd、As、Cr、Hg为轻度污染，Pb较安全。综合潜在生态污染风险程度属轻度。沼液还田引起土壤重金属污染的风险较小，需合理管控Hg和As可能引起的土壤环境污染问题。

除了沼液中的重金属可能会给环境带来污染风险，沼液中的抗生素同样值得人们关注，禽畜粪便发酵过程中虽可降解某些抗生素，但仍会有少数抗生素留存于沼液中，沼肥施用后，抗生素会残存在土壤中，甚至被植物所吸收，对整体生物链产生不良作用。

本项目施用沼液量为31×103kg/hm2，仅为以上研究文献的5.7%，故存在土壤重金属污染的潜在风险较小。

本项目饲料中微量元素添加均符合国家相关标准，沼液中重金属含量较低，对土壤生态环境影响较小。

### 4.6.3土壤环境跟踪监测

评价规定在项目运行后，对沼液施用土地进行跟踪监测，监测点位应布设在重点影响区，即长期使用沼液施肥的农耕地。

监测指标应选择建设项目特征因子：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

监测频率：必要时开展跟踪监测；在农作物收割后开展。

### 4.6.4土壤环境保护措施

4.6.4.1轮灌

连续多年使用沼液施肥可能会造成土壤中营养元素相对过剩，使耕层土壤富营养化。沼液施用连续5年以上可根据土地监测情况，制订轮灌期限。

沼液施用过程中，对有每天产生量、施用量、施用日期、施用时间、施用农田编号、施用农田面积以及操作人员等进行记录。

4.6.4.2沼液还田的保障

土壤有机质和氮、磷、钾三要素是衡量土壤肥力的主要指标。蛋白质是一种宝贵的资源，蛋白质进入土壤后，在土壤微生物的作用下，分解为可被植物吸收的土壤有机质。富含有机质的土壤不但可以持续供给作物生长所需要的养分，而且会充分供给土壤微生物养分，增加土壤微生物数量，提高其活性，从而改善土壤结构，增加土壤孔隙度，降低土壤容重，增强土壤保水抗旱能力。

①由农业部门定期测定肥水中有机质，速效氮、磷、钾及PH值等含量是否符合要求；

②在不同茬口种植地块，设定对照区和实验区，分别在每次生长收获后测定土壤养分含量（速效氮、磷、钾含量）、PH值、有机质含量、土壤容重是否符合要求；

③定期对比施用沼液种植的作物品质、产量与普通化肥种植的作物品质、产量有无差别，能否促进作物品质、产量；同时对施用地土壤盐分含量不增加，土壤有无酸化、板结（即容重降低或无变化）现象。

4.6.4.3补救措施

若出现土壤容量下降，立即停止施用沼液，并采取以下措施：

土壤板结，土壤容重明显增加时，说明已出现板结倾向，应采用复合微生物肥料进行治理。

对土壤盐化，采取农业改良措施（平整土地、改良耕作、施客土、施肥、播种、轮作、间种套种等）；生物改良措施（种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林等）；和化学改良措施（施用改良物质，如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等）四个方面。

定期对土壤样品的化验分析，确保所有样品检测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值时，才能继续施用沼液。

### 4.6.5评价结论

根据现状监测，项目区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中相关标准；通过采取环保治理措施（减少污染物排放量）、加强厂区硬化防渗（切断垂直入渗途径）、建立跟踪监测制度等措施后，项目污染物对土壤环境影响较小。因此，从土壤环境影响角度出发，本项目建设是可接受的。

### 4.6.6土壤环境影响评价自查表

根据前述土壤环境影响评价情况，对土壤环境影响评价主要内容与结论进行自查，见表4.6-1。

表4.6-1   土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地□；农用地☑；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （9.6）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（东、南、西、北）、距离（50m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他□ |  |
|  | 全部污染物 | 重金属 |  |
|  | 特征因子 | 重金属 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级☑ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) ☑；b) ☑；c)□；d）□ |  |
|  | 理化特性 |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | / | 0~0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / | / |  |
|  | 现状监测因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、 ph； |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、ph； |  |
|  | 评价标准 | GB15618☑；GB36600□；表D.1□；D.2□；其他□ |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地土壤环境质量各污染因子均满足《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）中的农用地土壤污染风险筛选值。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ）影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) □；b)□；c)□ 不达标结论：a)□；b)□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 1 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 必要时开展跟踪监测 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 从土壤环境影响的角度，项目的建设是可行的。 |  |
| 注1：“□”为沟选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 4.7生态环境影响分析

### 4.7.1 生态环境影响评价目的

通过对本项目所在地区自然资源和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然生态环境现状分析，结合本工程施工和运营的影响特征，对评价范围动植物、土地肥力、农业生产等生态质量影响做出综合分析，在此基础上，提出项目建设和运营时区域生态环境保护措施和要求。

### 4.7.2生态环境影响途径

本项目由施工期、运营期和服务期满组成，根据项目各时期工程特点，综合考虑各工程阶段与影响区域生态系统的相互关系，确定工程各时期对生态环境的影响，详见表4.7-1。

表4.7-1 工程对生态环境的影响分析一览表

| 工程时期 | 工程分析 | 主要生态影响 | 影响方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 施工废气和运输机械排放的尾气及施工扬尘，影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 废水 | 施工废水和施工人员生活废水，收集至1座2m³沉淀池，废水不外排 | 无 |
|  | 固体废物 | 开挖的土石方及建筑垃圾，引起水土流失 | 直接影响 |
|  | 噪声 | 施工机械和运输车辆在运行中产生的机械噪声 | 直接影响 |
| 运营期 | 废气 | 恶臭对四周农作物、植被生长影响，对人群健康的影响；沼气燃烧和醇基锅炉产生的废气 | 直接影响 |
|  | 废水 | 送黑膜沼气池处理 | 无 |
|  | 固体废物 | 猪粪、病死猪尸体等 | 直接影响 |
|  | 噪声 | 猪叫声和风机、水泵等设备运行过程中产生的噪声 | 直接影响 |
|  | 厂区绿化美化 | 增加厂区的绿化面积，改善厂区生态环境 | 直接影响 |
| 服务期满 | 废旧设施拆除 | 施工扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 场地绿化 | 恢复生态环境 | 直接影响 |

### 4.7.3运营期生态环境影响分析

#### 4.7.3.1对农业生态环境影响

1、废气对农业生态环境影响

本项目运营期大气污染物对生态环境影响主要体现在对农业生产的影响方面，其影响途径主要有2条：污染物经水、气进入土壤，再进入农作物体内并产生富集，影响农作物生长；通过大气污染物直接影响农作物光合作用、呼吸作用，从而影响农作物正常生长。

(1) 大气污染物对土壤影响

排放在大气中的粉尘等污染物以其污染源为中心，成条带状或椭圆状分布，其长轴沿当地风向延伸，污染物随着飘尘以及气溶胶进入土壤和植物系统，破坏土壤生态系统。

(2) 大气污染物对农业生态影响

本项目生产过程产生的大气污染物经治理后，排入环境的有害物主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨气等。这些污染物进入大气后，随大气扩散并在一定距离内沉降，部分被作物叶片截留，堵塞植物叶片气孔，影响植物光合作用和呼吸作用，或者进入作物体内，影响作物正常生长。

2、废水对农业生态环境影响

养殖场区各类废水统一收集后送黑膜沼气池处理，处理后的沼液用于周围农田施肥，不外排。

沼液在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。第一、其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；第二、其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；第三、能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要。由此可见，通过沼液的有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

3、固废对农业生态环境的影响

本项目运营期固体废物主要包括猪粪、病死猪尸体、猪胞衣及生活垃圾等。根据工程分析可知，对所有固体废物均采用了合理的综合利用和处置措施，不会对土壤造成不利影响。

①猪粪的效用

猪粪是一种优质高效有机肥，养分含量高而全，富含农作物生长所必需的氮、磷、钾等元素,施入农田，可使农田植株健壮、叶片嫩绿而厚实，并且堆肥由于发酵将大部分病菌虫卵被杀死，减少了病虫源，使植物健康生长。

猪粪富含丰富的有机质和较多的腐殖酸，对改良土壤起着重要作用。适用于蔬菜作基肥或追肥使用，长期使用能使土壤疏松，肥力增强，每亩增产10%-12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状培肥地力。

猪粪中含有多种生物活性物质，如氨基酸、微量元素、植物生长刺激素、维生素、抗生素等，其中有机酸中的丁酸对植物激素中的赤霉素、吲哚乙酸有抑制作用，维生素B12对病菌有明显的抑制作用，氨和铵盐以及某些抗生素则对作物的虫害有着直接作用。

用猪粪制成的有机肥，不但可使各类农作物苗壮、生长速度加快、抗病力增强,防止病害、虫害的发生，提高农作物产量和质量。据有关资料介绍，施用猪粪种植的农作物可提高产量15%-20%，每亩可增收1000-1500元。施用猪粪不但可杀菌、灭病、杀虫，更为主要的是可连年增加土壤的有机质，并提高地力，为无公害蔬菜生产提供足够后劲。

②对土壤的有利影响分析

本工程产生的粪便经处理后做为有机肥外售，用于农田施肥，其在很大程度提高土壤肥力，代替日常的化学肥料，可减少对土壤造成的污染。

根据《农业信息快报》（2015年第10期），猪粪和沼渣是一种优质高效有机肥，养分含量高而全，富含蔬菜生长所必需的氮、磷、钾等元素，施入蔬菜，可使植株健壮、叶片嫩绿而厚实，由于堆肥将大部分病菌虫卵被杀死，减少了病虫源，使植物健康生长。用于蔬菜作基肥或追肥使用，长期使用能使土壤疏松，肥力增强，每亩增产10%~12%，并可改善长年施用化肥所致的土壤板结现象，调解土壤理化性状培肥地力。

③农作物影响分析

猪粪在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足作物生长发育的需要。由此可见，本工程有机肥有效利用可使农作物增产，对其产生有利的影响。

#### 4.7.3.2对植物影响

本项目生产排放的污染物主要为硫化氢、氨气等。这些气相污染物排入空气中，通过空气附着在植物叶片上，影响植物光合作用、呼吸作用，对植物生长产生影响。

#### 4.7.3.3对人体建康影响

臭味有害于人体健康，恶臭对人体大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某疾病恶化。评价提出通过在猪舍等产生恶臭的场所周围和粪便中添加除臭剂等措施降低臭气排放强度，减少对周围人群健康的影响。

### 4.7.4生态环境保护措施

4.7.4.1加强沼液管理及使用效果调查

运营期废水经厌氧发酵处理后的沼液用于农田施肥，应根据当地农作物施肥规律进行施肥，控制施肥量，严禁突击沼液施肥，在非施肥期及雨季禁止施肥。同时，运营期应对沼液施肥进行调查，提高沼液的利用率，避免过度施肥带来的环境问题。

4.7.4.2加强职工生态环保意识

随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

4.7.4.3加强场区绿化

场区应制定绿化规划，实施全面绿化。利用植物作为治理污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境、保持生态平衡方面作用。重点为：养殖区、生活管理区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在场界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、吸收SO2 等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

结合项目的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。办公区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

### 4.7.5小结

本项目不在自然保护区、风景名胜区等重点生态敏感区范围，区域生态环境敏感程度一般。本项目的建设对所在区域土壤和植物会产生一定的影响，环评针对其影响，规定了相应的生态环境保护措施，可以有效缓解对生态环境的影响，措施实施后项目对区域生态环境影响较小，在可接受范围之内。

## 4.8环境风险评价

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

### 4.8.1风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

1、生产储存设施危险性识别

风险识别范围一般包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目主要危险设施为黑膜沼气池及其输送管道。

2、物质风险性识别

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)中规定物质危险性分类标准见表4.8-1。

表4.8-1  物质危险性分类标准一览表

| 类别 | LD50(大鼠经口)mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50(大鼠吸入，4小时)mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.1 |
| 有毒 物质 | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LD50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LD50＜2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可生物质体一在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体一闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体一闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以 引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸 | 或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

本项目涉及的危险物质理化性质、毒性以及燃爆特性见表4.8-2。

表4.8-2  物质危险性及贮量一览表

| 序 号 | 物质 名称 | 物化性质 | 易燃 易爆性 | 毒性 | 毒性级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气 | 沼气由50〜80%甲烷(CH4)、20〜40%二氧化碳(CO2)、。小于5% 氮气(凡)、小于1%的氢气⑷、小于0.4 %的氧气(a)与 0. 1〜3%硫化氢(压幻等气体组成。由于沼气含有少量硫化氢，所以略带臭味。其特性与天然气相似。空气中如含有 8.6〜20. 8% (按体积计)的沼气时，形成爆炸性的混合气体 | 可燃 气体 | 小鼠吸入42%浓度X60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度X 60分钟，麻醉作用 | — |
| 2 | 醇基燃料 | 醇基燃料中甲醇含量为70%以上，无色澄清液体，有刺激性气味，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。 | 可燃 气体 | 对中枢神经系统有麻痹作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 | — |

由表4.8-1和表4.8-2对照可知，本项目涉及的沼气、醇基燃料为可燃物质，不属于毒性物质。

3、重大危险源识别

1）沼气

本项目食堂炉灶、沼气发电机以净化后的沼气为燃料。沼气的主要成分为甲烷，因此本项目沼气储存量及临界量参考甲烷确定。沼气组分中甲烷含50~70%，二氧化碳含30~40%，密度1.21kg/m3。本项目储存单元是沼气储气柜，日均产生量为285.6m3/d，最多储存5天量，容积为1428m3，本项目沼气最大储存量为：285.6m3/d×10d×1.21kg/m3=1.73t。经计算得本项目沼气储存量为1.73t。

- 醇基

项目锅炉使用原辅料主要为醇基燃料，醇基燃料主要成分为甲醇，含量为70%以上，因此本项目醇基燃料储存量及临界量参考甲醇确定。本项目厂区内设一座醇基储罐，本次评价以甲醇含量为70%计，醇基密度为0.823g/ml，醇基储罐容积为6m3，则甲醇量为6m3×0.823g/ml=4.9t,经计算得本项目甲醇储存量为7t。

重大危险源辨识见表4.8-3。

表4.8-3  重大危险源辨识表   单位：t

| 序号 | 物质名称 | 本项目储存量 | 临界量 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产、贮存场所 | HJ/T169-2018 |  |
| 1 | 沼气 | 1.73 | 10 | 非重大危险源 |
| 2 | 醇基燃料 | 4.9 | 10 | 非重大危险源 |

由表4.8-3分析可知，本项目沼气、醇基燃料贮存场所储量未超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)及《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2009) 划定的临界量范围，不属重大危险源。

### 4.8.2评价工作等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势划分为Ⅰ级，可开展简单分析。等级判断详见1.3.1.6。

### 4.8.3环境敏感目标

大气环境敏感目标概况见表4.8-4。

4.8-4  环境敏感目标概况  （单位：km）

| 名称 | 坐标 | 保护 对象 | 保护内容 | 控制目标 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 崔家庄 | 112.983570 | 38.527017 | 居民 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 | NW | 0.48 |
| 神山乡 | 113.020906 | 38.533799 | 居民 | 环境空气 |  | NE | 2.53 |
| 赵家营村 | 112.991552 | 38.537156 | 居民 | 环境空气 |  | N | 1.24 |
| 王进村 | 112.995758 | 38.505527 | 居民 | 环境空气 |  | SE | 1.1 |
| 师家湾村 | 113.014297 | 38.513452 | 居民 | 环境空气 |  | SE | 1.7 |

### 4.8.4 环境风险识别

本项目主要危险物质为沼气、醇基燃料。

4.8.4.1沼气

沼气主要贮存装置是沼气储气柜。在贮存和输送过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着燃烧、爆炸等事故风险。沼气泄露，烃类气体将直接进入环境，造成大气环境的污染，一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故发生的同时也会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入地表水体，对地表水体造成污染。

4.8.4.2醇基燃料

醇基燃料主要贮存装置是储油罐。在贮存和输送过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着燃烧、爆炸等事故风险。储油罐破损燃料渗漏引起土壤及地下水的污染及燃料溢出或泄漏后遇明火发生火灾事故。

### 4.8.5环境风险分析

4.8.5.1事故案例调查及分析

1、沼气

案例一：2013年1月30日7时，阜阳某家属院一居民家中发生爆炸，厨房窗户被炸飞，家中一名独居老人被烧伤。经调查，爆炸原因为居民家内沼气泄漏，同时屋内通风性较差，做饭点火时引起的爆炸。

案例二： 2014年3月14日下午，陇南市礼县盐官镇新集村一养殖小区内的反应器发生了爆炸事故，造成养殖场45头生猪死亡，圈舍部分损坏，经当地事故调查组初步调查核实，该起事故原因为出料泵长期连续工作，电机发热、短路引火造成的爆炸。

- 醇基燃料

案例一：1989年3月5日14时40分，贵州有机化工厂有机合成分厂聚乙烯车

间在聚合工段的甲醇储槽外面安装浮球液位计，在动火作业时发生爆炸，致使2人死亡。经调查，爆炸原因为停用或报废设备未与生产在用设备、管道隔绝。

案例二：2006年10月23日，蒲城县一化工厂发生了爆炸事故，事故没有造成人员伤亡，也没有对环境造成影响。经调查，甲醇锅炉给水预热器管道进口工艺气管道发生泄漏，引发爆炸。

4.8.5.2假定最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最为严重的重大事故。重大事故是指导致有毒有害物泄露的火灾、爆炸和有毒有害物质泄露事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

根据本项目生产特点和沼气储存量，确定本项目最大可信事故为沼气贮存管道阀门破裂导致爆炸，从而分析事故情况对周围环境的影响程度。鉴于沼气性质与天然气相近，参照天然气进行环境风险预测。

1、最大可信事故概率

1）沼气

根据《建设项目环境风险评价技术导则》“几种类型事故概率的推荐值：泄漏孔径50mm、内径150mm的手动阀门的泄漏概率为7.70×10-8/年”，确定本项目沼气贮存管道阀门发生泄漏概率为7.70×10-8/年。

#### 2）醇基燃料

根据《环境风险评价实用技术和方法》(胡二邦主编) ，设备容器一般破裂泄露、爆炸的事故概率在1x10-5/a左右，综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出本项目醇基燃料的事故发生概率取值为1x10-5/a。

2、泄漏事故情况下排放量的确定

1）沼气

假定最大可信事故为沼气贮存管道阀门破裂造成气体泄漏，破裂形状为长方形，破裂边长为50mm，沼气泄漏后，操作人员在10min内使其泄漏得到制止。沼气泄漏量采用“导则”中的公式计算，沼气泄漏速率Q，如下：

当气体流速在音速范围（临界流）：

当气体流速在亚音速范围（次临界流）：

式中：P--容器内介质压力，Pa；

Po--环境压力，Pa；

k--气体的绝热指数（热容比），即定压热容与定容热容之比，沼气的绝热指数取1.32；

假定沼气特性是理想气体，气流泄漏速度Q。按下式计算：

式中：QG--气体泄漏速度，kg/s；

P--容器压力，Pa；

Cd--气体泄漏系数（当裂口形状为长方形时取0.90)；

A--裂口面积，m2 ；

M--分子量；0.017kg/mol；

R--气体常数，8.314J/mol • k；

Tg--气体温度，283k；

Y--流出系数，对于临界流Y=1.0，对于次临界流按下式计算:

经计算，事故情况下的沼气泄漏源强见表4.8-5。

表4.8-5  沼气泄漏源强一览表

| 项目 | 开口面积(m2) | 泄漏速率(kg/s) | 泄漏持续时间(min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼气贮存管道阀门破裂 | 0.0025 | 3.24 | 10 |

采用《环境统计手册》中的沼气不完全燃烧⑶产生量估算公式，计算沼气燃烧产生的一氧化碳量。计算公式如下：

GCO=1250q(VCO+VCH4+2VC2H6+3VC3H8+4VC4H10)

式中：GCO--氧化碳产生量，g/kg；

VCO、VCH4、VC2H6、VC3H8、VC4H10——气体燃料中CO、CH4、C2H6、C3H8、C4H10的容积百分比，％；

q--化学不完全燃烧值，％，取2%。

事故排放源强计算参数及结果见表4.8-6。

表4.8-6  事故排放源强一览表

| 项目 | 开口面积(m2) | 沼气泄漏量(kg/s) | 产生量(kg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼气贮存管道阀门破裂 | 0.0025 | 3.24 | 0.07 |

#### 2）醇基燃料

通过调查发现，目前国内同类企业事故发生反应时间一般在10~30min之间，最迟在30min内都能作出应急反应措施，包括切断通往事故源的物料管线，利用泵等进行事故源物料转移等。预计到事故发生时，项目事故发生需要的应急反应时间需留有一定余量，因此，综合考虑，确定本项目的事故应急反应时间为20min。

#### 式中:

QL--液体泄漏速度，kg/s；

Cd--液体泄漏系数，此值常用0.6~0.64，取值为0.62；

A--裂口面积，m2，取0.0028m2；

p- -容器内介质压力，取104000Pa；

Po--环境压力，取101325Pa；

#### ρ--密度，取790kg/m3；

#### g--重力加速度，取9.8m/s；

#### h--裂口之上液位高度，1m。

#### 甲醇储罐泄漏速率计算结果见表4.8-7。

表4.8-7  甲醇储罐泄漏速率计算结果表

| 项目 | 开口面积(m2) | 泄漏量速率(kg/s) | 泄漏量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 醇基燃料储罐破裂 | 0.0028 | 7.05 | 8.5 |

4.8.5.3环境风险分析

1、对大气环境的影响

1）泄漏情况分析：沼气泄漏时主要成分为甲烷(CH4)，密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响；醇基燃料泄漏时主要成分为甲醇，密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。

2）燃烧情况分析：沼气、醇基燃料泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分分别是甲烷、甲醇，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。

3）爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。

2、对地表水环境的影响

沼气泄漏不会影响周围的水体。但是一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入地表水体，对地表水体造成污染；醇基燃料泄漏会对地表水体造成污染。

3、对地下水环境的影响

沼气和醇基燃料发生火灾、爆炸事故后，会产生大量消防废水；醇基燃料泄的污染物为液体，由于本项目厂区全部硬化，对地下水环境影响较小。

4、对土壤环境的影响

#### 醇基燃料泄漏会对土壤造成污染，由于本项目厂区全部硬化，对土壤环境影响较小。

4.8.6风险防范措施及应急要求

4.8.6.1风险防范措施

1、沼气

1）总图布置和建筑安全防范措施

项目总图布置要按照功能区分区布置，沼气利用工程应远离人居环境敏感点，并远离本项目办公区。场区人流和货运流明确分开，不与人流及其它货流混行或平交。  为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，应设计有完整、高效的沼气泄漏报警系统，包括泄漏监控、感烟等相关设备。沼气设施严格按防火规范布置，按照有关规范、标准进行设计、施工、验收；设备做防雷击、防静电接地、防腐措施。

2）生产区安全管理措施

污水处理区应划定一定范围为防爆区，并设立禁止明火标志，防爆区要加强通风，防止沼气蓄积；配备必要的消防器材。

沼气池、沼气输送管道要加强定期巡查、调节、保养、维修，确保沼气贮存、输送设施气密性良好运营。

沼气制备系统设连续自动监测压力，自动调压，防止超压爆炸。当压力高于定值时，则应报警，并打开沼气使用系统，放散沼气。

制定项目沼气利用工程区电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。防止因静电火花诱发沼气燃爆事故发生。

3）利用风险防范措施

（1）输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，不能漏气。

（2）导气管应经常检查，确保不漏气。

（3）导气管上应装上压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重

新进料充气，以防止回火。

（4）使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

（5）使用沼气时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各种火源，以防止沼气爆

炸。

2、醇基燃料

（1）醇基燃料储罐区做好防腐、防渗、防火、防爆、防泄露的措施，并设置硬地面积约5m2，高约2m的围堰，围堰必须做到严格的地面硬化防渗处理；

（2）对储罐、装置管道进行探伤、测厚，每年检修设备，避免因腐蚀、老化或机械损伤等隐患存在而引起泄漏事故。设专人负责罐区管理，定期进行巡查，发现泄漏及时采取堵截措施；

（3）加强安全检查，严禁携带火种、化纤衣物等进入罐区，罐区内严禁吸烟；

（4）罐区内所有电气设备(包括移动电气设备)均必须采用防爆型，并定期对防爆电气设备进行检查，防止损坏失效；

（5）严格执行国家的“生产设备安全卫生设计总则”、“建筑设计防火规范”等有关法规规定；

（6）所用的储存装置、 罐车等必须符合“压力容器安全技术检查规程”以及“危险货物运输包装通用技术条件”的要求；

（7）对设备进行安全分级，按分级要求确定检查频率，并定期检查维护；

（8）成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组吗，厂内各职能部门对事故急救等各负其责；

（9）工厂保卫部门负贵做好厂区内的消防安全工作，贯彻执行消防法规，制定工厂“消防管理及厂区车辆交通管理制度。做好对火源的控制，并负责消防安全教育，组织培训厂内消防人员。

4.8.6.2应急要求

发生火灾时，第一现场人应立即通知班组长并关闭沼气总阀，并拨打119 报警，说明起火位置。发生沼气、醇基燃料大面积泄漏事故时，立即关闭沼气、醇基燃料总阀，通知事故相关区域人员，并做好现厂通风及人员疏散工作，将人员疏散至安全区域。

事故、紧急情况发生后的处理：现场立即建立警戒线，以火灾或泄漏点为中心，50m范围为禁区，除事故小组、维修专业技术人员采取必备的防护设施进入，其余人员一概不准进入。禁区严禁携带火种，所有车辆熄火及禁止发动，关闭对讲机、手机等可能引起静电打火的设备。

在沼气池或者醇基燃料储罐泄漏时，要保持冷静，谨慎行事，对于沼气、醇基燃料扩散条件好的地方，要保持电气原来的状态，不可随意开关，对接近泄漏点的电源，要切断。现场不可开启照明灯，拨打电话，也不要脱换衣物，防止产生静电火花，引燃泄漏沼气。

现场施救：对于现场中毒或烧伤人员，应小心谨慎地将伤员抬离现场，送往安全地区，必要时采取人工呼吸及运送医院进行救护。

### 4.8.7应急预案

1、应急预案的制定

本项目需制定针对突发环境事件的应急预案。并按照以人为本、预防为主、分级管理、快速反应、依法规范、依靠科技的总原则，按照实战性、相容性、层次性、高效性和持续改进型的要求，制定应急预案。

为保证应急预案的科学、高效、有序和针对性，建设单位应急管理部门必须组织开展应急预案的模拟演练，以检验应急部门应对突发环境事件的应急能力，检验各相关部门和各单位之间的协同作战能力。应急预案主要包括如下几个方面：

（1）明确组织指挥机构，包括应急领导和指挥机构、日常管理机构的人员组成和人员的职责分工，并应建立通畅有效的通讯网络；

（2）预警和预防机制，建立突发环境事件预警制度，明确预警级别、预警方式；

（3）应急响应程序，制定突发环境事件的应急响应程序，包括事故的报警、应急反应等级的确定、应急反应启动、紧急救援行动的开展、事故调查以及事故索赔等应急环节；

（4）应急保障，包括应急反应设备、应急队伍、物资及后勤、经费保障等应急支援与装备保障，技术储备与保障，还应建立培训和演习的相关制度；

（5）附图附件（应急通讯联络表、应急处理、人员急救方式等）。

2、应急体系及联动机制的建设

本项目突发环境事件应急反应措施应在以下几个方面做好工作：

（1）建立健全应急反应的组织指挥系统

为确保突发环境事件应急反应的有序、高效，建设单位应根据本项目自身特点建立应急反应的组织指挥系统，并明确不同级别污染事故应急组织指挥人员组成、人员职责及其有效联系方式。

（2）应急防治队伍及演习

建设单位应对应急救援及清污队伍作定期强化培训和演练的计划，加强了解应急防治操作规程，掌握应急防治设备器材的操作使用，一旦发生应急事故，防治队伍能迅速投入防治活动，从而增强应付突发环境事件的处置能力。

（3）应急通信联络

为确保本项目运营期突发环境事件的报告、报警和通报，以及应急反应各种信息能及时、准确、可靠的传输，必须建立通畅有效、快速灵敏的报警系统和指挥通讯网络。

（4）与各应急力量联动、应急资源共享

应急资源充分就近利用应急资源，必要时应上报忻州市，由忻州市统一指挥应急行动。

（5）与政府级相关应急预案的衔接

预案的编制过程中应充分考虑与忻州市相关应急预案的衔接，将本项目的应急反应体系应纳入忻州市应急体系，建立区域应急联动机制。

### 4.8.8分析结论

本项目在采取防范措施和制定事故应急预案后，对厂外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受范围。

建设项目环境风险简单分析内容见表4.8-8。

表4.8-8  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （忻州）市 | （定襄）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 112°58'48.36" | 纬度 | 38°31'3.43" |
| 主要危险物质及分布 | 沼气，黑膜沼气池及沼气输送管线；醇基燃料 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | ①本项目大气环境风险主要是沼气发生泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。沼气燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CH4释放至大气，事故情况下CH4泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。沼气池泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 ②本项目地下水和土壤风险主要是醇基燃料，由于厂区全部硬化，对地下水、地表水、土壤环境影响较小。 |
| 风险防范措施要求 | ①为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，应设计有完整、高效的报警系统，包括泄漏监控、感烟等相关设备；设施严格按防火规范布置，按照有关规范、标准进行设计、施工、验收；设备做防雷击、防静电接地、防腐措施； ②制备系统设连续自动监测压力，自动调压，防止超压爆炸，当压力高于定值时，则应报警，并打开沼气使用系统，放散沼气； ③黑膜沼气池、沼气输送管道要加强定期巡查、调节、保养、维修，确保沼气贮存、输送设施气密性良好运营； ④醇基燃料储罐区做好防腐、防渗、防火、防爆、防泄露的措施，并设置硬地面积约5m2，高约2m的围堰，围堰必须做到严格的防渗处理。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目在采取防范措施和制定事故应急预案后，对厂外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围。 |

# 第五章  污染防治措施及技术经济可行性论证

## 5.1施工期防治措施分析

### 5.1.1环境空气影响防治措施分析

#### 5.1.1.1运输车辆、施工设备尾气

各种施工设备、运输车辆在燃油时会产生TSP、CO、NO2、CnHm等大气污染物，但这些污染物排放量很少，且为间断排放，对施工区域及运输线路沿线的空气环境影响不大。尾气中所含的有害物质主要有CO、NO2等，对施工人员产生一定的影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工对周围环境的影响。

运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气特点是排放量小，属间断性排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对环境空气质量影响很小。

#### 5.1.1.2扬尘

本工程施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按扬尘的起因可分为风力扬尘和动力扬尘，其中风力扬尘是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风产生扬尘；动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需要露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5-30mg/m3，随地面风速、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中24小时均值300μg/m3的5-100倍，污染相当严重。环评要求施工期内按政府有关部门文明施工规定的要求，减少施工期的扬尘污染。

评价要求建设项目严格参照晋环发[2010]136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、晋政办发[2018]52号《山西省大气污染防治2018年行动计划》、晋政办发【2019】39号《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》、环大气【2019】89号文“关于印发《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知”、《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》等要求的污染防治措施对施工扬尘进行污染防治。具体措施如下：

①加强施工扬尘控制。施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

②运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆、煤炭等散装、流体物料的车辆，应当采取密闭措施，并按照规定的路线、时间行驶。运输车辆冲洗干净后，方可驶出作业场所。在运输过程中不得遗撒、泄漏物料。

③重污染天气集中出现的季节，可实施错峰生产、施工和运输；

④施工过程中施工现场应适当洒水减少扬尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）；施工运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；

⑤所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都以不透水的隔尘布完全覆盖；施工现场垃圾渣土及时清理出现场；

⑥实施“阳光施工”“阳光运输”，将减少夜间施工数量。

采取上述措施后，可有效控制本项目施工期扬尘对周围环境的影响。

### 5.1.2施工期水环境影响分析

施工工地用水主要为施工车辆清洗、路面及土方喷淋水等，设置1座2m3沉淀池，清洗废水经沉淀后用于洒水。其中设备冲洗过程中的跑、冒、滴、漏溢流水仅含有少量的泥砂，不含其它杂质，冲洗废水经收集、沉淀后，可以循环利用，不外排，评价要求必须做好临时污水收集池的防渗工程，防止对水环境造成影响。

对于雨季，由于施工现场地表裸露、土方及建筑材料堆积，降雨时受雨水冲击冲刷，雨水中将携带有大量泥沙。评价要求施工现场修建简易雨水排水渠，将雨水收集至2m3沉淀池，沉淀后用于施工场地洒水。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

项目施工噪声来源包括：土石方、基础、结构和装修等阶段中，使用施工机械的声源噪声(推土机、电动机、搅拌机、基础夯实机械、振捣棒)，以及施工运输车辆的流动声源噪声。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来自于施工现场(场址所在区域)的声源噪声。

施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖、场房及其它辅助与公用设施的建设等。这些工程使用的机械主要有铲平机、压路机、搅拌机、振捣棒等，在施工过程，这些设备产生的噪声可能对作业人员和场址周围环境造成一定的影响。施工机械噪声源强见表5.1-1。

表5.1-1  建筑施工机械设备噪声级

| 序号 | 施工阶段 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土石方(基础施工) | 推土机 | 73～83 | 距声源1.5m |
| 2 |  | 挖掘机 | 67～77 | 距声源1.5m |
| 3 | 结构施工 | 混凝土搅拌机 | 78～89 | 距声源1.0m |
| 4 |  | 振捣机 | 93 | 距声源1.0m |
| 5 |  | 电锯 | 100 | 距声源1.0m |
| 6 | 装修施工 | 吊车 | 72～73 | 距声源1.5m |
| 7 |  | 升降机 | 78 | 距声源1.0m |

单个声源噪声影响预测计算公式如下：

式中：L0—与声源相距r处的施工噪声级，dB。

两个声源在同一点影响量的叠加按下式计算：

为了分析施工设备噪声影响，现将不同等级声源在不同距离影响量分析计算出来，列于表5.1-2。

表5.1-2  不同声源等级dB(A)在不同距离(m)噪声影响水平

| 声源 距离 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 |
| 30 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 | 79.0 | 84.0 | 89.0 | 94.0 |
| 50 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 |
| 75 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 | 17.5 | 72.5 | 77.5 | 82.5 |
| 100 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 |
| 125 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 |
| 150 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 76.5 |
| 200 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | 59.0 | 64.0 | 69.0 | 74.0 |
| 300 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | 55.5 | 60.5 | 65.5 | 70.5 |
| 550 | 25.8 | 29.8 | 35.8 | 39.8 | 45.8 | 49.8 | 55.8 | 59.8 | 65.8 |
| 600 | 24.4 | 29.4 | 34.4 | 39.4 | 44.4 | 49.4 | 54.4 | 59.4 | 64.4 |
| 700 | 23.1 | 28.1 | 33.1 | 38.1 | 43.1 | 48.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 |
| 800 | 21.8 | 26.8 | 31.8 | 36.8 | 41.8 | 46.8 | 51.8 | 56.8 | 61.8 |

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限制见表5.1-3。

表5.1-3  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 噪声限值(等效声级) Leq[dB(A) ] |
| --- |
| 昼 间 | 夜 间 |
| 70 | 55 |

由上表可以看出，施工机械噪声一般都超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》中相应标准限值，施工机械噪声在白天对距声源30m范围内，夜间对距声源200m范围内敏感点有一定影响。

距本项目最近的村庄为西北480m处的崔家庄，本项目场区施工不会对其村民生活造成影响。

本项目施工期声环境影响突出体现在对施工人员的影响方面，为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。

### 5.1.4施工期生态环境影响分析

1、工程占地对生态环境影响

本项目占地144亩，项目建设对周围生态环境产生的影响主要表现为清理地面、土地挖掘等活动，这样就改变了原有地表功能，造成场地植被破坏，进而引起水土流失等现象发生。

2、施工对生物群落影响

项目施工对植物影响一方面来自土地占用对原地表植被的直接破坏，另一方面来自施工扬尘(包括挖填方扬尘和运输扬尘)对施工场地附近地表植被正常生长的影响。前一种影响是不可恢复的，后一种影响则可以随施工期结束而终止。

项目施工对动物影响主要表现在施工区域及周围啮齿类动物等受到干扰。施工产生的噪声会干扰周围栖息的鸟类，导致鸟类外迁。

3、施工引起的水土流失

由于施工期对原地表的扰动、破坏较大，会造成一定的水土流失，同时建设过程中产生的临时堆渣以及大量的建筑垃圾，也会造成新的水土流失。

由以上分析可知：本项目在施工过程中填挖土方、场地平整等工程行为，会对当地植被产生一定影响，建筑垃圾堆放会对本地区生态环境造成影响。虽然施工过程产生的绝大部分影响都是暂时的、局部的，施工完成会慢慢恢复，但有些影响还是短期不易恢复的。尽管项目建成后会给当地带来可观的经济收益，且能通过绿化、美化等措施进行一定程度的生态补偿，但在施工过程中仍需采取必要的防护措施，如尽量减少土方工程量、基础施工中挖方需妥善堆存，用于回填、最大限度的降低施工扬尘等，使施工对生态环境影响降至最低程度。

## 5.2运营期废气污染防治措施技术经济可行性分析

### 5.2.1恶臭气体

由于养殖区、固粪处理区和沼液储存池的恶臭污染源面积较大，恶臭气体难以收集，集中处理困难，最有效的控制方法是在恶臭产生的源头处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

5.2.1.1源头控制

①通过控制饲养密度，并保持舍内通风，及时清理猪舍，猪粪等应及时加工或外运，尽量减少粪污在场内的堆存时间和堆存量。

②合理设计日粮，低氮饲喂。

5.2.1.2过程控制

①项目采用干清粪工艺，项目墙体采用保温材料，产生的粪渣等及时运至处理场所，以减少污染。

②加强通风

本项目固粪处理区位于本项目常年主导风向的下风向，固粪处理区采用好氧堆肥工艺，猪粪和沼渣制作有机肥综合利用；固粪处理区设有顶棚，层高2.5m，两侧与顶部留有0.5m高的空间，用于发酵过程中自然通风。

通过查询相关资料，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1-2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生，实行尿粪的干湿分离，及时收集、清运产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭。

在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，缩短清粪周期，可有效减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

③喷洒除臭剂

对猪舍、沼气储存池、固废处理区（堆肥区）使用生物除臭剂喷洒，可以加速氨氮分解，降低氨气的浓度。

5.2.1.3末端治理

绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，以降低恶臭污染的影响程度。厂区多种花草树木，道路两边种植乔灌木、松柏等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

5.2.1.4达标可行性分析

本项目对恶臭气体采取的防治措施与牧原食品股份有限公司生猪养殖建设项目采取的措施基本相同，根据牧原食品股份有限公司内乡县十一分场《年存栏育肥猪1万头生猪养殖项目》，监测报告（内乡县环境监测站2015年3月监测），恶臭气体浓度（氨气0.26mg/m3；H2S 0.004mg/m3），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，该项目于2013年投入运营，年存栏育肥猪1万头，与本项目生产工艺和污染治理措施工艺相同，故本项目采取的污染防治措施可行。

表5.2-1  工程废气污染防治措施一栏表

| 序号 | 排放源 | 防治措施 | 治理目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 控制饲养密度、加强通风、粪尿定期清理、喷洒除臭剂，合理设计日粮，低氮饲喂；恶臭去除率约80% | 氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准要求。 |
| 2 | 固粪处理区 | 固粪处理区采用喷洒生物型除臭剂 |  |
| 3 | 污水处理站 | 黑膜沼气池加盖，喷洒除臭剂，加强污水处理区周围绿化 |  |

### 5.2.2沼气处理

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.03%、热值为5200Kcal/m3，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到90%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3、热值提高14.9%～19.5%。

本项目采用干法脱硫，干法脱硫的设备基本原理是以O2使H2S 氧化成硫或硫氧化物的一种方法，也可称为干式氧化法。干法设备的构成是，在一个容器内放入填料，脱硫剂为氧化铁。具体流程为：在圆柱状脱硫装置内放入填料，填料层铺上Fe2O3屑（或粉）和木屑混合物，沼气以低流速经过装置内填料层，硫化氢通过氧化铁填料时被氧化成单质硫，结晶留在填料层内，净化后气体供后续使用，具体反应如下。

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O（脱硫）

Fe2S3·H2O+3H2S=2FeS+S+4H2O（再生）

Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下，当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生，循环利用。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差，若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。

场区设有1套脱硫装置，脱硫剂更换周期为12个月，废脱硫剂在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理。

本项目采用的脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度可以满足《人工煤气》（GB13621-92）的要求，工艺可行。

### 5.2.3沼气燃烧废气

本项目沼气经净化后优先供食堂、沼气发电机组使用。沼气为清洁燃料，燃烧产生的污染物较少。

沼气发电机组大气污染物NOx满足《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2005）表1中Ⅴ阶段标准。

### 5.2.4锅炉燃烧废气

本项目冬季沼气产生不稳定，为了保证供暖，根据热负荷计算，本项目养殖区和办公生活区采用1台ZRQ-300N醇基锅炉供暖。醇基锅炉大气污染物NOx、SO2、PM10均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表4中燃油锅炉大气污染物排放限值。

## 5.3运营期废水污染防治措施技术经济可行性分析

### 5.3.1粪污治理工艺选择

5.3.1.1国内目前猪场养殖模式与清粪模式

猪舍的设计养殖模式与清粪工艺、养殖规模、饲养方式、劳动效率、卫生防疫及养殖成本都有着密切的关系。通过考察及查阅相关资料得知，目前国内已建猪场并存的模式有农舍式、通仓式、生态垫料和高架床等。

5.3.1.2项目设计清粪模式

本项目采用干清粪工艺，具体的清粪工艺见图5.3-1。

图5.3-1  清粪工艺示意图

如上图所示，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，排空时粪尿依靠储存池底部坡度和无堵浆液泵由储存池排出，然后通过地埋式密闭管道（管道具有千分之五的坡度）和泵抽至污水处理区进行干湿分离。干湿分离工段设有过滤池过滤，主要去除粪污中的毛发等，然后进入固粪处理区，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机（固液分离机效率为60%），分离后的固态猪粪进入固粪处理区生产有机肥；液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵。沼液贮存在沼液储存池内用于周围土地施肥。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用干清粪模式具有以下优点：

①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；

②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；

③减少了劳动强度和人力资源消耗；

④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

综上，本项目采用的清粪工艺符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发［2012］151号）要求，经济技术可行。

### 5.3.2废水处理工艺选择

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的农肥。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497—2009）畜禽粪污资源化时应经无害化处理后方可还田利用，无害化处理应满足下列要求：

a）液态畜禽粪污宜采用厌氧工艺进行无害化处理；沼液、沼渣不得作为同等动物的饲料，不得在动物之间进行循环。

b）固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。

c）无害化处理后的卫生学指标应符合GB 7959的有关规定。

《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497—2009）中提出三种粪污治理工艺。

模式Ⅰ：

图5.3-2  模式Ⅰ工艺基本流程

该工艺以能源利用与综合利用为主要目的，适用于当地有较大的能源需求，沼气能完全利用，同时周边有足够土地消纳沼液、沼渣，并有一倍以上的土地轮作面积，使整个养殖场（区）的畜禽排泄物在小区域范围内全部达到循环利用的情况。

模式Ⅱ：

图5.3-3  模式Ⅱ工艺基本流程

该工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况。

废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。

模式Ⅲ：

图5.3-4  模式Ⅲ工艺基本流程

能源需求不高且沼液和沼渣无法进行土地消纳，废水必须经处理后达标排放或回用的，应采用模式Ⅲ处理工艺。

本项目采用的粪污治理工艺属于《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497—2009）中推荐的工艺模式Ⅱ，根据《畜禽粪便沼气工程处理技术》浙江农业大学2012年第二期中的数据，湿法制沼气工艺干物质含量通常低于8%，本项目干物质量约2.7%，工艺技术可行，本项目沼液储存池按至少90天沼液产生量设计，设计容积为7000m3，池底铺设HDPE防渗膜，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求；黑膜沼气池产生的沼液，用于周围农田施肥，利用农作物消纳沼液，节约经济成本的同时，可以避免对周围环境产生污染，不会改变周围环境质量现状，故本项目拟采用的废水处理工艺可行。

### 5.3.3沼液综合利用措施可行性分析

1、沼液消纳保证性分析

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的农肥。

根据调研，崔家庄有1940口人，本区种植作物以玉米为主。

本项目运营期，废水产生量为20690.32m3/a，处理后产生的沼液全部作为农肥用于周围农田施肥。

根据2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，评价对消纳土地数量进行了测算，需要793.2亩土地消纳沼液。

定襄县人民政府共批复建设单位用地面积为1000亩，完全可消纳本项目运营期产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物，定期由村民用车直接拉走用于农田施肥，并定期派出管理和技术人员指导农户合理施用沼液。

2、沼液农肥利用及实施方案

本项目产生沼液结合当地实际将沼液作为基肥和追肥施用于农田。非施肥期最大间隔期为3个月，因最大间隔期为采暖期，故按采暖期排水考虑，其最大废水量为50.22×90=4520m3，预留体积不低于2250m3，综上，沼液储存池容积应不小于4520+2250=6770m3。厂区沼液储存容积为7000m3，可满足项目非施肥期的废水储存量。

3、防渗工程

为防止污水处理工程各设备、储存设施等污水下渗造成地下水污染，评价要求对各处污水存储设施及黑膜沼气池等采取防渗措施，具体方案为黑膜沼气池底部首先进行清场夯压，要做到塘底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，黑膜沼气池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以减小地下水的顶托作用，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等，最后在此基础上铺设防渗土工膜（HDPE膜）。对土工膜要求如下：

化学稳定性高，耐高低温，耐酸、碱、盐等多种强酸强碱化学介质腐蚀；具有优良的抗老化、抗分解能力，可裸露使用，材料使用寿命达50-70年，为环境防渗提供很好的材料保证；具有优异抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系；防渗膜具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%；采用的材料为无毒环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何有害物质。

## 5.4地下水污染防治措施技术经济可行性分析

本项目营运期间废水主要为养殖废水（主要为猪尿液、猪舍冲洗废水）、职工生活废水等。可能产生污染地下水的环节是：猪舍底部、黑膜沼气池收集管线及黑膜沼气池、沼液储存池、固粪处理区等地面防渗措施不到位，防渗地面、内壁、收集管线出现破损裂缝，造成废水在自流过程通过裂缝下渗污染周围浅层地下水。

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控”的原则制定污染防治措施。

### 5.4.1源头控制

本项目清粪采用干清粪工艺，减少了清粪过程中的用水，降低了清粪用水量，从源头上减少了污水的产生量，从而降低对地下水环境的影响。项目场区设置雨污分流系统，雨水明渠，宽30cm、深20cm；污水管道采用暗管铺设，直径30cm，污水管道采用PVC管。黑膜沼气池底部铺设HDPE防渗膜，顶部覆盖HDPE顶膜。固粪处理区三面设置2m围挡，顶部加盖顶棚，地面铺设时添加防渗剂，减少了污染物对周围地下水环境的影响。

### 5.4.2分区防渗

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)明确的污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别见表5.4-1、表5.4-2。

表5.4-1   污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水有污染的物料或者污染物泄漏后，能及时发现和处理 |

表5.4-2   天然包气带防污性能分级分别参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不能满足上述“强”和“中”条件。 |

建设项目对地下水和土壤有污染的物料或者污染物泄漏后，不能及时发现和处理，因此，污染控制难易程度为难。建设项目所在地岩(土)层情况不明，故按照最不利原则，按照天然包气带防污性能“弱”，判断本项目地下水污染防渗分区，详见表5.4-3~5.4-4。

表5.4-3   地下水污染防渗分区确定表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。 |
|  | 中～强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 中～强 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 弱 | 易~难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) |
|  | 中~强 | 难 | 其他类型 |  |
| 简单防渗区 | 中～强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表5.4-4  本项目防渗工程污染防治分区

| 区域 | 防渗区域 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 黑膜沼气池 | 重点区域 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2001)。 |
| 沼液储存池 |  |  |
| 医疗废物暂存间 |  |  |
| 猪舍下贮池 |  |  |
| 固粪处理区 |  |  |
| 填埋井 |  |  |
| 其余厂区 | 一般区域 | 地面硬化处理 |

### 5.4.3污染监控

本项目应建立地下水环境管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度，在黑膜厌氧池西南，距离池壁30m处，设置1个跟踪监测井。主要监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共8项。同时记录该点位的坐标、监测层位，和水温。每半年监测一次。以便及时发现问题，采取措施，降低对项目周围地下水环境的影响。

制定相应的管理制度，成立事故处理组织，定期对设备进行维护、保养，以防止废水污染地下水。

综上分析，建设项目场区污染单元，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 5.4.4应急响应

环评要求一旦发生废液渗漏事故，立刻启动应急预案。在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

在发生污染事件时，建设单位应尽快将污水排入沼液储存池，并修缮发生污染的设施和防渗结构。同时，对已经渗入地下的污染物，建设单位将通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理。一旦厂区发生事故泄漏，通过设置水污染截获井，做到地下水污染早发现、早治理、污染范围不出厂，将项目对地下水的污染降到最低。同时应采取如下污染治理措施，查明并切断污染源、探明地下水污染深度、范围和污染程度。依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水，并依据各井孔出水情况进行调整将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

根据以上分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 5.5噪声污染防治措施技术经济可行性分析

本项目生产设施均为低噪声设备，不会对噪声环境产生明显影响，主要噪声源为各种泵类、粪污处理设备及猪舍风机等。为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

1)设备选型：从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，尤其对水泵，必须选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在85dB(A)以下。

2)隔声：各类通风机、泵类、污水处理工程设备、固粪处理区设备等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响。

3)减振与隔振：机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，泵类、污粪处理工程设备、固粪处理区设备等采取基础减振。

4)控制车辆行驶速度，加强场内车辆管理，禁止鸣笛，减小噪声排放。

5)其它：在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用，而且还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果。

在采取厂房屏蔽、选择低噪声设备、隔声、基础减震、限速、加强厂区管理等措施后，对区域声环境影响很小。

## 5.6固体废物贮存处置措施可行性分析

### 5.6.1固废性质

本项目产生的固废主要包括猪粪、病死猪尸体、疾病防疫产生的医疗废物、生活垃圾、废脱硫剂。固体废弃物产生及处置情况见表5.6-1。

表5.6-1  固体废物产生及处置一览表

| 序号 | 固废 名称 | 产生环节 | 固废性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 猪舍 | 一般固体废物 | 固粪处理区堆肥，外售 |
| 2 | 沼渣 | 沼气池 | 一般固体废物 | 沼渣进入固粪处理区后进行固液分离，分离出干物质进行堆肥发酵制作有机肥 |
| 3 | 病死猪尸体、猪胞衣 | 养殖 | 一般固体废物 | 送入填埋井处理 |
| 4 | 被传染病感染的病死猪尸体 | 养殖 | 一般固体废物 | 出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置 |
| 5 | 医疗废物 | 防疫 | 危险废物（HW01） | 送有资质单位处理 |
| 6 | 废脱硫剂 | 沼气脱硫装置 | 一般固体废物 | 在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理 |
| 7 | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 一般固体废物 | 环卫部门统一清运 |

### 5.6.2固废处置方式

5.6.2.1沼渣、猪粪

根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，畜禽粪便贮存应满足以下要求：

畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》；

贮存设施应采用有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水；

对于种养结合的养殖场，畜禽粪便贮存设施的总容积不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间内本养殖场所产生粪便的总量；

贮存设施应采取设置顶盖等防止降雨（水）进入的措施；

本项目设置1个固粪处理区，用于猪粪和沼渣堆肥。固粪处理区恶臭能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；固粪处理区位于养殖场生产及生活管理区的常年夏季主导风向的下风向，底部为混凝土结构，地面防渗处理；固粪处理区采用好氧堆肥工艺，猪粪和沼渣制作有机肥外销；固粪处理区设有彩钢顶棚，层高2.5m，两侧与顶部留有0.5m高的空间，用于发酵过程中自然通风。

堆肥工艺选择

目前国内有机肥堆肥均采用好氧堆肥工艺，故本项目在该工艺的基础上进行了改良，具体处理工艺如下：

图5.6-1  堆肥工艺流程图

本项目拟采用的工艺属于《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497—2009）中推荐的工艺，工艺技术可行，且建设单位在全国多个地区建设有类似规模相同工艺的养殖项目，制成的有机肥均可以达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）中表1粪便无害化卫生学要求以及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中第8.2.7款要求，故本项目拟采用的处理工艺合理可行。

5.6.2.2生活垃圾

本项目生活垃圾使用集中收集于垃圾桶内，定期清运至附近垃圾收集点。

5.6.2.3废脱硫剂

现今，废脱硫剂无害化处置及再生利用技术得到广泛应用，主要工艺如下：

在碱性条件下，氧化铁脱硫和再生反应过程如下：

脱硫过程：

2Fe(OH)3+3H2S=Fe2S3+ 6H20

Fe2S3=2FeS+ S

Fe(OH)2+ H2S=FeS+2H20

当硫在脱硫剂中富集到一定程度后，使脱硫剂和空气接触，在有足够氧气和水存在的条件下，发生氢氧化铁的再生反应：

2Fe2S3+302+6H20=4Fe(OH)3+6S

4FeS+302+6H20=4Fe(OH)3+4S

本项目产生的废脱硫剂主要成分为三氧化二铁，物理、化学性质稳定，由具有废脱硫剂无害化处置及再生利用技术的厂家统一回收再生处理，故本项目拟采用的处置措施可行。

5.6.2.4病死猪、猪胞衣

由于病死猪尸体如果处置不合理，会对环境造成重大影响，本节重点论证其处置方式。

本项目每年产生死猪重22.37t/a，每年母猪生育时的胞衣重25t/a。企业拟建设3座填埋井，死猪、猪胞衣都送安全填埋井填埋。

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号文要求，病死及病害动物的应急处理可采用深埋法，技术要求如下：

①深埋坑体容积以实际处理动物尸体及相关动物产品数量确定

②深埋坑底应高出地下水位1.5m以上，要防渗、防漏

③坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药

④将动物尸体及相关动物产品投入坑内，最上层距离地表1.5m以上

⑤生石灰或漂白粉等消毒药消毒

⑥覆盖距地表20-30cm，厚度不少于1-1.2m的覆土

根据《畜禽养殖业污染物防治技术规范》(HJ/T81-2001)，本项目设填埋井对病死猪尸体和猪胞衣进行处理。填埋场拟设置在场区东侧，围挡隔离，建设3个填埋井。填埋井位于场区下风向，填埋井建设深度4m，长4m，宽3m，容积48m3/个，填埋井井口为圆形，直径2m，加盖密封。

本项目填埋按照以上工艺要求进行，同时环评要求填埋井采用混凝土结构并采用土工膜做好防渗措施，对填埋点、运输车辆、工具等进行了严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，并对周围进行绿化，填埋作业完毕后对填埋井进行封闭，防止填埋井恶臭污染物扩散污染周围环境。同时要求厂区配置一套常规防疫检测设备。

5.6.2.5被传染病感染的病猪

评价要求出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置。

5.6.2.6危险废物

本项目设置危险废物暂存间用来暂存医疗废物，医疗废物在厂区贮存时，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求：

1、贮存

①采用专用容器分类收集，临时存放于专用贮存场所，容器应粘贴符合标准中附录A所示标签，容器材质应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物应相容(不相互反应)。

②危险废物临时贮存场所应防雨、防渗、防风、防晒，四周按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）规定设置警示标志，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙角要用坚固防渗材料建造，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总贮量的1/5。

③避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

④确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h，交由有资质单位处置。

2、转移

在转移危险废物前，建设单位须在省固废系统提交转移计划备案，填报电子联单后，必须在转移前三日内将电子联单导出打印并加盖公章报移出地生态环境主管部门；危险废物接受单位在电子联单办结后，必须在办结后三日内将电子联单导出打印并加盖公章报移入地生态环境主管部门。（不方便送达原件的，可以采取传真或扫描方式）。

### 危险废物省内转移，应通过固废系统填报管理计划并申领转移电子联单。运输单位和经营单位接收危险废物当日，需通过固废系统予以接收确认，填写接收日期。如遇特殊情况，当日内无法完成接收确认的，确认日期不超过次日。建设单位负责跟踪危险废物转移办结情况，确保转移电子联单运行结束。

### 5.6.3小结

综上所述，本项目一般固体废物均按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行分类收集、储存；病死猪按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求进行处置；出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置；危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，设置“防风、防雨、防渗、防晒”措施等。本项目所有固体废物均能得到合理处置，因此，本项目采取的固体废物防治措施经济、技术可行。

## 5.7风险防范措施

### 5.7.1风险事故防范措施

1、泄漏预防措施

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①黑膜沼气池的检查

黑膜沼气池、管线进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查、射线探伤，检查记录应存档备查。定期对黑膜沼气池外部检查，及时发现破损和漏处。

②防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

#### ③对醇基燃料储罐、装置管道进行探伤、测厚，每年检修设备，避免因腐蚀、老化或机械损伤等隐患存在而引起泄漏事故。设专人负责罐区管理，定期进行巡查，发现泄漏及时采取堵截措施。

2、火灾和爆炸的预防

①在生产过程要密闭化、自动化，严防跑冒滴漏。

②设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

③火源管理

a、严禁火源进入污水处理区，对明火严格控制，在黑膜沼气池附近20m内不准有明火；

b、对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

c、在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

④人员的管理

a、加强沼气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

b、严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理；

c、沼气工程外设专职人员进行监理和维护，严禁其他人员进入。

### 5.7.2风险事故应急预案

预防是防止事故发生的根本措施，但必须有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。项目建成后，应建立健全的事故应急救援预案。企业应根据沼气池泄漏事故的风险情况制定切实可行的应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》环发[2010]113号，事故应急预案内容见表5.7-1。

表5.7-1   事故应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构和职责 | 应急组织体系和组织机构及职责 |
| 2 | 预防与预警机制 | 应急准备措施、环境污染事故危险源监控、预警分级指标、预警的发布和解除、预警行动 |
| 3 | 信息报告和通报 | 规定应急状态下信息报告与通知、信息上报程序 |
| 4 | 应急响应和救援措施 | 先期处置、应急工作领导小组指挥与协调、进行应急救援 |
| 5 | 现场保护与现场洗消 | 保护现场、事故原因调查清楚以后对事故现场进行洗消 |
| 6 | 应急终止 | 规定应急终止条件、应急状态终止程序 |
| 7 | 应急终止后的行动 | 事故得到控制后，应组织进行后续工作 |
| 8 | 后期处置 | 善后处置、调查与评估、恢复重建 |
| 9 | 应急宣教培训和演习 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练 |
| 10 | 奖惩 | 突发事件应急处置工作实行领导负责制和责任追究制 |
| 11 | 保障措施 | 通信与信息保障、应急队伍及物资装备保障、资金保障等 |

### 5.7.3卫生风险事故防范措施

防止猪疫情主要从以下方面着手：养猪场的卫生控制、饲养管理、疫病监测和控制等方面入手。

1、养殖场卫生要求

（1）建筑布局：养殖场应严格执行生产区和生活管理区相隔离的原则。人员、动物和物质运转应采取单一流向，以防止污染和疫病传播。

（2）建筑材料：构建场房的材料，特别是猪舍及其设备应对猪无害，且易于清洗和消毒。

（3）隔离、加热和通风设施：猪舍的隔离、加热和通风设施，应保证空气流通、防尘、温度和空气相对温度适宜，以防对猪只造成伤害。

（4）光照条件：猪舍应具有适宜的光照，并和气候条件相适应，不得使猪长时间处于黑暗中。光照可采用自然光或人工光，对于后者，时间应和自然光照时间大致相同，一般维持在上午9时至下午5时之间。此外，光线应具有足够的强度，以便对猪只实施检查。

（5）猪舍地面设置：地面应平整防滑，以防对猪只造成伤害。地面的设计还应考虑到猪只站立时可能受到的伤害，应考虑到猪只的体形和体重，地面应稳固、平整和舒适。猪只躺卧区应清洁舒适，易于排水，且不能对猪造成伤害。使用漏缝地板的猪舍也应充分考虑上述保护性原则。

（6）饲喂设施：猪只饲喂和饮水设备应设计建造合理、材料坚固、无毒无害，且易于清洗消毒。

（7）消毒设施：养猪场应备有良好的清洗消毒设施，防止疫病传播，并对养猪场及其相应设施如车辆等进行定期清洗消毒。

（8）粪便处理设施：养猪场应具备有效的粪便和污水处理系统，并保证环境卫生质量达到《畜禽场环境质量标准》（NY/T 388-1999）规定的标准。

2、饲养管理

（1）工作人员和参加人员要求

①工作人员应定期检验身体，不得患有任何人畜共患病。

②工作人员不可经常回家，往返工作岗位时应沐浴消毒。

③工作人员应穿戴工作服，非生产人员应尽量“谢绝参观”。特殊条件下，非生产人员可穿戴防护服入场参观。

（2）饲料使用规范

使用饲料应遵照NY/T471的规定。

（3）使用兽药和残留监测规范

使用兽药应遵照NY/T472规定，并做好记录，记录应保存两年以上。残留监测应符合动物性食品中兽药残留最高限量标准和NY/T472的规定。

（4）饲养密度

任何养殖场，对群养的生长育成猪和断奶仔猪，其饲养密度应能保证动物自由平躺、休息和站立，在此要求条件下，每头猪所占面积至少应达到表5.7-2规定的标准。

表5.7-2  饲养猪只密度

| 平均体重kg | 每头猪应占面积m2 |
| --- | --- |
| ＞10 | 0.15 |
| 10~20 | 0.20 |
| 20~30 | 0.30 |
| 30~50 | 0.40 |
| 50~85 | 0.55 |
| 85~110 | 0.65 |
| ＞110 | 1.00 |

（5）饲喂卫生

猪只的饲料应考虑到其年龄、体重、行为和生理需求，保证其健康成长，维持其正常机能。两周龄以上的猪只应提供足够的清洁饮水，或通过饮用其他液体食物保证其日常需水要求。

（6）日常健康检查和护理

对于群饲和舍饲猪，饲养员每天应对所有的猪只进行检查。所有疑似发病或受伤猪应立即接受治疗。

对疑似发生传染病的猪只，应立即隔离，通知官方兽医，并将疫病确诊所需样品送往指定实验室进行诊断，一旦确诊，应立即报告当地畜牧兽医行政管理部门。

（7）日常清洗和消毒

房舍、圈舍、设备和器皿应易于清洗和消毒，以防交叉感染和病愿微生物的积聚。粪、尿和饲料残渣应经常消除，以防异味以及苍蝇和啮齿动物孳生。

3、疫病监测和控制方案

养猪场应坚持采用国家畜牧兽医行政管理部门规定的疾病监测方案，并接受当地畜牧兽医行政管理部门的监督，特别注意以下各方面。

（1）方案的制定和监督

任何养猪场应制定详细的符合国家畜牧兽医行政管理部门有关规定的疫病监测和控制方案，获得当地畜牧兽医行政管理部门的批准和认可，并接受当地畜牧兽医行政管理部门的监督，官方兽医至少每年对执行情况检查一次，养猪场应向当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医提供连续的疫情监测信息。

（2）疫病监测和控制

养猪场常规监测疾病的种类至少应该包括：口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟、猪伪狂犬病、肠病毒性脑脊炎（捷申病）、结核病、猪繁殖与呼吸道综合症和布鲁氏杆菌病。

对于上述疾病的检测，应定期进行，怀疑发病时，应尽快报告当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医，并将病料送达指定实验室确诊。

确诊发生口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟和肠病毒性脑脊髓炎时，养猪场就配合主管兽医当局和官方兽医，对猪群实施严格的扑杀措施，并随后对猪场进行彻底的清洗消毒，动物死尸按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)进行无害化处理。消毒按《畜禽产品消毒规范》（GB/T16569-1996）进行。

发生伪狂犬病、结核病、猪繁殖与呼吸道综合症和布鲁氏杆菌病时，应按照国家畜牧兽医行政管理部门的要求，对猪群实施清群和净化措施。

### 5.7.4卫生风险应急预案

（1）应急组织

设立专人负责养猪场的日常饲养管理，主要职责有以下几方面：

①制定详细的符合国家畜牧兽医行政管理部门有关规定的疫病监测和控制方案；

②负责事故处理指挥，落实事故处理岗位责任制；

③负责向当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医提供连续的疫情监测信息；

④负责事故后果评价，并报告有关管理部门。

（2）应急措施

①对所有疑似发病或受伤猪应立即接受治疗；

②对疑似发生传染病的猪只，应立即隔离，尽快报告当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医，并将病样送达指定实验室确诊；

③确诊发生口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟和肠病毒性脑脊髓炎时，应立即报告当地畜牧兽医行政管理部门，配合主管兽医当局和官方兽医，对猪群实施严格的捕杀措施，并随后对猪场进行彻底的清洗消毒，动物死尸按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB16548-2006)进行无害化处理。消毒按《畜禽产品消毒规范》（GB/T16569-1996）进行。

④确诊发生口蹄疫、猪水泡病、非洲猪瘟、猪瘟、肠病毒性脑脊髓炎、布鲁氏杆菌或炭疽等疫病之一时，在养猪场已经消毒但未对所有易感动物实施捕杀的情况下，如发生口蹄疫则应在最后一例病便捕杀后至少停止经营30天；如发生猪瘟或肠病毒性脑脊髓炎则应在最后一例病例发生后至少停止经营40天；如果发生布鲁氏杆菌病则应在最后一例病例发生后至少停止经营两周；如发生炭疽则应在最后一例捕杀后停止经营15天；

⑤对于口蹄疫、猪瘟或肠病毒性脑脊髓炎，如果疫区内所有易感动物予以捕杀，养猪场予以消毒，且在其周围2km半径内建立了保护带，则至少在最后一例病例捕杀后停止经营15天。

## 5.8环保投资

本项目总投资6380万元，全部企业自筹。环保投资共计251万元，占项目总投资的4%，环保投资估算见表5.8-1。

表5.8-1  环保投资估算

| 类别 | 治理对象 | 治理措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、生活污水 | 猪舍冲洗废水、猪尿液、生活污水排入黑膜沼气池厌氧发酵 | 150 |
| 废气 | 猪舍恶臭 | 控制饲养密度、加强通风、粪尿定期清理、喷洒除臭剂，调整日粮结构，低氮饲养；恶臭去除率约80% | 16.0 |
|  | 固粪处理区恶臭 | 固粪处理区采用喷洒生物型除臭剂 | 20.0 |
|  | 污水处理区恶臭 | 黑膜沼气池采取加盖，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化 | 18.0 |
|  | 沼气发电机组 | 设1根8m高排气筒，废气经该排气筒排放 | 4.0 |
|  | 醇基锅炉 | 设1根8m高排气筒，废气经该排气筒排放 | 3.0 |
| 噪声 | 风机、水泵 | 减震安装、厂房屏蔽、加强绿化 | 3.0 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集，定期清运至环卫部门指定地点 | 1.0 |
|  | 医疗废物 | 医疗废物暂存于医疗废物暂存间，交有资质单位处理 | 4.0 |
|  | 猪粪 | 运往固粪处理区生产有机肥，外销 | / |
|  | 沼渣 | 沼渣进入固粪处理区进行固液分离，分离出干物质 送固粪处理区堆肥，外销 | / |
|  | 废脱硫剂 | 在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理 | 1 |
|  | 病死猪 | 病死猪尸体、猪胞衣送入填埋井处理 | 10 |
|  | 被传染病感染的病猪 | 出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置 | / |
| 厂区绿化 | 厂区绿化，种植各种花草树木，绿化面积1000m2；施工完成后场区内地面硬化，场区外进行覆土，恢复生态原貌 | 20 |
| 合计 | - | 251 |

# 第六章  环境影响经济损益分析

建设项目的开发将有利于经济发展，但同时也会产生相应的环境问题，只有解决好环境问题，保持环境与经济的协调发展，走可持续发展道路，才能形成良性循环。

环境经济损益分析是将项目建设的环境损失折算成经济价值，分析工程环境代价和环保成本，从环境损益角度判别项目建设环境经济可行性，为项目决策提供依据。

## 6.1环境影响损益分析

### 6.1.1建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用(两部分费用不具有叠加性)。

(1) 环保工程建设投资

本工程环保投资约为251万元，占建设项目总投资的4%。

(2)环保工程运行管理费用

① 设备折旧

环保设备折旧率按环保设备费5%计算，费用为12.6万元/年。

②设备大修基金

设备大修基金按环保设备费的3%计算，费用为7.5万元/年。

③能源、材料消耗

本项目环保工程能源消耗主要为水和电力，其它材料的消耗较少。按照市场价格综合考虑，全部费用约为4.5万元/年。

④ 环保工作人员成本

按目前的福利水平，企业职工平均工资、福利为2.5万元/人·年，按2人考虑，本项目环保工作人员总费用平均约为5.0万元/年。

⑤ 管理费用

主要包括环保系统日常行政开支费用，日常开支按①-④总费用的3%估算，约1万元/年。

本项目环保工程运行管理费用约为30.6万元/年。

### 6.1.2环境经济效益

环境经济效益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少污染物排放的经济效益以及一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

本项目采取“猪—肥—田”模式，废物资源化，产生巨大的经济效益。其产生的经济效益如下：

猪粪、废水经污粪处理工程处理后产生的有机肥外销、沼液作为农肥回用农田，有机肥产生量413.28t/a，沼液产生量20690.32t/a，有机肥以175元/t计，约为7.2万元/a；沼液以30元/t计，约为62.07万元/a，总值约为69.27万元/a。

本项目环境经济效益费用约为69.27万元/a。

### 6.1.3建设项目环境经济效益分析

(1) 环保建设费用占总建设投资比例

(2) 环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环保运行管理费用：

(3) 环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环境成本的比值，它反映环境投资的经济效益的高低：

## 6.2生态效益

畜禽粪便经污粪处理工程处理后还田种植作物，可少施或不施农药和化肥，增加无公害农产品的生产。实现了污染物减量化、无害化、资源化及生态化的目标。

项目建成后，猪粪经堆肥处理后外销，大大减少了养殖场产生的环境污染。粪污水经过处理后，场区及周边农村的生产生活环境得到很大改善。除可以消化场区的养殖粪便外，项目的建设将有利于建立起“猪—肥—田”生态型循环经济，改良土壤结构，增强土壤肥力，推进当地作物生产向无公害、绿色、有机方向发展。

因此，本项目生态效益显著。

## 6.3社会效益

畜禽粪便在经过治理后，杀灭了大量有毒有害病菌，切断其传染源，有利于人畜身体健康。同时项目建设将可新增就业能力。

本项目猪粪堆肥处理后产生的有机肥，可以改良化肥对土壤的不良影响，提高有机肥的有效利用率，降低有机肥成本。本项目社会效益显著。

## 6.4小结

本项目充分利用产业化优势，促进我国畜禽养殖走绿色良性循环路。同时对于加快当地经济结构调整，促进当地经济的全面发展具有十分重要的意义。

猪粪堆肥处理后产生的有机肥可以改变化肥对土地的不良影响，降低有机肥成本，对我国发展循环经济、走可持续发展道路具有重要意义。

项目工艺技术先进成熟，规模适当，技术力量有保障，市场前景广阔，项目本身具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著，市场前景良好。

项目建设规模适中，投资结构合理，产品具有广阔的市场前景。

综合上述分析，项目可行。

# 第七章  环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

企业的环境管理和环境监测机构的建立，是从保护环境出发，根据建设项目特点，尤其是企业内部的重大环境因素，以及相应环保措施的落实，以一定的管理机构、制度确保环保措施实施的环境管理和监测计划，监督各项环保措施的实施，监测各项环保设施运行效果，更好地为环境管理提供科学依据。

本项目环境管理计划力求针对项目存在的主要环境问题以及应采取的环保工程措施，提出本项目环境管理和监测计划，也供各级环保部门对该项目进行环境管理时参考。

## 7.1环境管理

### 7.1.1环境管理的必要性

项目环境管理是指工程在施工期和运行期间，应严格按照国家、地方环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门监督，促使项目实现“三同时”目标。

环境管理是企业管理工作重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

### 7.1.2环境管理机构与职责

建立环境管理机构是使环境管理工作科学化、制度化、经常化的组织保障，是将环境保护纳入企业管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现“一控双达标”，企业内部必须建立环境管理机构。

#### 7.1.2.1环保机构设置

根据项目实际情况，本项目应当建立环保机构，由公司总经理负责，副经理分管，成员由各生产岗位领导组成，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。同时配备1-2名专职环保员，担负起全厂环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实。

7.1.2.2环境管理机构职责

本项目环保机构应具有场内行使环保执法的权利，并接受当地环保管理部门的指导和监督。其主要职责如下：

1)全面贯彻落实“保护和改善生产环境管理与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，做好本项目环境污染防治和生态环境保护工作。

2)认真贯彻执行环境保护法律、法规和标准，按照地方政府给本企业下达的环境保护目标责任书，结合企业实际情况，制定出本企业环境保护目标和实施措施，落实到企业年度计划，并作为评定企业指标完成情况的依据之一。

3)做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料。

4)负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保设施处理效果，要有相应的奖惩制度。

5)督促帮助企业搞好污染治理和固体废物综合利用工作，真正做到污染物达标排放。

6)负责与当地环境保护监测站联系进行本项目污染源监测工作，了解掌握本项目污染动态，发现异常要及时查找原因，并反馈给生产系统，防止污染事故发生。

7)加强企业所属区域绿化造林工作。

8)企业领导应在环保经费上给予一定保证，每年有计划地拨出专项环保费用用于环保管理、业务培训及监测仪器的购置和更新。

9)有计划地做好普及环境科学知识和环境法律知识的宣传教育工作，组织企业内各类人员进行环保知识的培训和环保知识竞赛，提高企业职工，特别是厂级干部的环保意识和环境法制观念；定期进行环保技术培训，不断提高工作人员业务水平。

10)建立企业环境管理指标体系，做好考核与统计工作。

### 7.1.3环境管理制度

本项目应建立健全必要的环境管理规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和总则。“有规可循、执规必严”是环境管理得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理特点和要求渗透到企业的各项管理工作之中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

1)环境保护管理条例；

2)环境质量管理规程；

3)环境管理的经济责任制；

4)环保业务的管理制度；

5)环境管理岗位责任制；

6)环境保护的考核制度；

7)环保设施管理制度；

8)厂区防渗管理条例；

9)生态保护管理规定；

10)污染物防治、控制措施及达标排放实施办法；

11)清洁生产审计制度。

通过对各项环境管理制度建立和严格执行，形成目标管理、监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效防止非正常生产和突发性事故造成的危害。

### 7.1.4环境记录

环境记录包括污染事故调查与处理记录、培训记录等，是环境管理重要信息资源。要建立健全环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。

各车间要有详细的环境记录，包括操作记录、紧急情况的发生和所采取的应急措施，以及最后结果的记录等，并及时向环保处汇报。

### 7.1.5规范排污口

企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口(源) 》(GB15562.1—1995) 及《环境保护图形固体废物贮存(处置) 场》(GB15562.2—1995) 中有关规定。排放口图形标志见表7.1-1。

表7.1-1  环境保护图形标志

| 排放口 | 噪声源 | 废气排放口 | 固体废物堆放场 | 有害废物标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形 符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 | 桔黄色 |
| 图形颜色 | 白色 | 黑色 |

7.1.5.1排污口管理

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

1)向环境排放污染物的排放口必须规范化；

2)列入总量控制污染物、排污口列为管理重点；

3)排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

4)如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

5)废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

7.1.5.2排污口立标和建档

1)排污口立标管理

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家有关规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌。

(1)污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点、且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

(2)重点排污单位污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

2)排污口建档管理

(1)本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

(2)根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 7.1.6环境管理手段

7.1.6.1经济手段

对生产中主要排污环节，以排放标准作为控制指标，岗位责任制与经济责任制紧密结合，将环境保护与经济效益统一考虑。

7.1.6.2技术手段

企业环境管理从很大程度上讲就是技术管理。企业在制定产品标准、操作规程过程中，要把环境保护要求纳入其中，使企业在搞好生产同时搞好环境保护。

7.1.6.3教育手段

通过新技术、新工艺、环保知识、环保法规定期学习和宣传，不断提高职工生产技能和环保意识，以人为主体保证生产质量、减少污染排放。

7.1.6.4行政手段

以行政手段监督、检查环境管理制度执行情况，对执行效果给予鉴定、奖惩，对环境保护工作的顺利进行起促进作用。

### 7.1.7环境管理计划

环境管理计划要在充分了解行业生产特点的基础上，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中易出现的薄弱环节，制定行之有效的环境管理计划，使环境管理工作渗透到企业管理的各个环节，贯穿于生产全过程，并对本项目不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段环保内容，明确不同部门工作职责。本项目环境管理工作计划详见表7.1-2。

表7.1-2  本项目环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 环境管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真履行各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监控制，确保环保管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期 | 与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作。 积极配合可行性研究及环评工作所需进行的现场调研。 针对本项目的具体情况，建立企业内部必需的环境管理与监测制度。对所聘用的生产工人进行岗位培训。 |
| 施工 阶段 | 严格执行“三同时”制度，履行“三同时”手续。 按照环评报告中提出的要求，制定出施工期间各项污染防治计划，减轻施工阶段对周围环境的不良影响。 认真监督主体工程与环保设施的同步建设，确保环保工程的正常投产运行。 保证厂区绿化面积和质量。根据前期制定的监测计划，施工过程应注意为污染源监测留出采样孔。 |
| 试运行 阶段 | 按国家政策要求进行本项目环保设施的自主验收。 对各项环保设施的试运行状况进行记录，建立环保设施档案，针对出现问题提出改善意见。 总结试运行期的生产经验，健全前期制定的各项管理制度。 |
| 生产 运行期 | 严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 设立生产运转卡和环保设施档案卡，对环保设施定期进行检查、维护、定量考核，做到勤查、勤记、勤养护。 各生产车间及生产工序的操作和控制很大程度上取决于操作工人的经验和技术，应不断加强技术培训，组织企业间技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工及外部人员对企业生产献计献策，并积极吸收和采纳意见和建议，不断提高企业的环境管理水平。 积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 7.1.8环境管理要求

针对建设项目特点，本评价对其环境管理提出下列具体要求。

7.1.8.1生产过程的产污管理

1)物料运输、储存。

2)猪舍的清洁、通风管理。

3)各工段污染控制设施(气、水、声、渣)的管理与维护。

7.1.8.2生产工艺过程管理

1)生产设备管理。

2)生产操作管理。

3)物料使用、储存及运输管理。

4)技术管理。

5)猪舍自动监控系统的维护和管理。

7.1.8.3辅助生产排污管理

1)污粪处理工程设施的日常管理与维护工作。

2)厂区内外绿化的管理。

3)运输道路和运输车辆的管理。

4)人员技术培训与上岗管理。

上述各管理过程应按照ISO14000的有关要求进行(企业应尽快通过该环境管理体系的技术认证，与统一管理体系接轨)。

此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表7.1-3。

表7.1-3  主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占用土地 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带；对评价提出的生态补偿要求应遵照实施。 | 列入环保经费中 | 总图设 计阶段 |
| 废气排放 | 运输道路进行及时修整、绿化，减少二次扬尘。运输车辆封闭式运输。 | 列入环保经费中 | 建设期 生产期 |
|  | 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识。 | 列入环保经费中 | 生产期 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对恶臭有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。 | 列入环保经费中 | 生产期 |
|  | 对工艺中主要的生产工段实施对应的污染控制要求，并定期监测。 | 列入环保经费中 | 施工期 生产期 |
| 废水排放 | 加强污水处理系统装置系统的运行管理 | 列入环保经费中 | 施工期 生产期 |
|  | 加强污水处理系统的维护保养，使其运行效率不低于设计标准。 | 计入成本 | 施工期 生产期 |
| 固体废物 | 生活垃圾及时清运，加强综合利用； | 列入环保资金 | 施工期 生产期 |

7.1.8.5环境管理台账

设置专人对主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

### 7.1.9环境管理指标体系

为了提高企业环境管理水平，优化环境治理方案，建立企业环境管理指标体系，通过指标体系的完成情况，调整环保工作重点，做到全面落实，逐步提高。企业环境管理指标体系见图7.1-1。

## 7.2环境监测

环境监测是项目环境保护管理的“眼睛”，是基本手段和信息基础，环境监测特点是以样本监测结果来推断总体环境质量，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测项目和范围，采样位置和数量，采样时间和方法，样品分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据准确性、精密性、完整性、代表性和可比性。

本项目不设置环境监测站，污染源监测委托当地环境监测站进行，企业不配备专门的监测人员。

### 7.2.1环境监测内容

#### 7.2.1.1监测范围

本项目投产后，企业应重点搞好厂内污染源监测工作，根据本项目特点，评价提出本项目投产后污染源监测方案和环境质量监测方案。

#### 7.2.1.2监测内容

本项目监测点位、监测项目及监测频率见表7.2-1。

表7.2-1 污染源及环境质量监测方案

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 锅炉 | 排气筒出口 | PM10、SO2、NOX、烟气黑度 | 每月1次 |
|  | 发电机组 | 排气筒出口 | NOX | 每月1次 |
|  | 废气 | 厂界 | H2S、NH3、臭气浓度 | 每月1次 |
|  | 噪声 | 厂界四周 | Leq、L10、L50、L90 | 每季度监测1次，每次1天，每天昼夜各1次 |
| 环境质量监测 | 地下水监控点 | 黑膜沼气池 西南监控井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共8项。同时记录该点位的坐标、监测层位，和水温 | 每月1次 |
|  | 土壤环境跟踪监测 | 周围农耕地 | pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | 必要时开展跟踪监测 |

7.2.1.3监测方法

按《环境监测技术规范》及国家规定的统一方法进行。

7.2.1.4监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门。监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

### 7.2.2一次性投资

本项目运营期污染源监测委托当地环境监测站进行，企业需要购置一些必要的设备、仪器和器皿，购置仪器名称与经费见表7.2-2。

表7.2-2  监测仪器及费用

| 序号 | 仪器名称 | 配置数量 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电冰箱 | 1 | 0.30 |
| 2 | 玻璃仪器(套) | 1 | 0.60 |
| 3 | 化学试剂 | 常规 | 1.00 |
| 4 | 计算机 | 2 | 1.00 |
| 5 | 办公桌椅 | 5 | 0.70 |
| 6 | 合计 | / | 3.6 |

### 7.2.3常规性开支

环境保护科室人员进行学术研讨、技术提高、开展环保知识宣传、报刊订阅、办公文具购买等常规性开支预计3.0万元。

### 7.2.4费用来源

企业应根据情况设置特定的款项，用于环境污染专项设施、专项治理、事故性污染处理等方面。对具有研究价值的环保措施的改进、环境管理课题，可申请专项资金。

## 7.3污染物排放清单

污染物排放清单见表7.3-1。

表7.3-1  污染物排放清单

| 污染源 | 排气量 | 排放 温度 | 排气筒 H(m) | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  |
| 环境 空气 | 种猪区 猪舍 | 无组织 | — | — | NH3 | / | 0.32 | 控制饲养密度、加强通风、粪尿定期清理、喷洒除臭剂，改善日粮结构，低氮饲养；恶臭去除率约80% | / | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1标准 |
|  |  |  |  |  | H2S | / | 0.03 |  | / | 0.006 |  |
|  | 祖代区 猪舍 | 无组织 | — | — | NH3 | / | 0.17 | 控制饲养密度、加强通风、粪尿定期清理、喷洒除臭剂，改善日粮结构，低氮饲养；恶臭去除率约80% | / | 0.034 |  |
|  |  |  |  |  | H2S | / | 0.014 |  | / | 0.003 |  |
|  | 固粪处理区 | 无组织 | — | — | NH3 | / | 0.047 | 固粪处理区采用喷洒生物型除臭剂，恶臭去除率约80% | / | 0.009 |  |
|  |  |  |  |  | H2S | / | 0.002 |  | / | 0.0004 |  |
|  | 黑膜沼液池 | 无组织 | — | — | NH3 | / | 0.0064 | 黑膜沼气池加盖，喷洒除臭剂，加强污水处理区周围绿化；恶臭去除效率为80% | / | 0.0013 |  |
|  |  |  |  |  | H2S | / | 0.0011 |  | / | 0.0002 |  |
|  | 沼液储存池 | 无组织 | — | — | NH3 | / | 0.026 | 沼液储存池加盖，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化；恶臭去除效率为80% | / | 0.005 |  |
|  |  |  |  |  | H2S | / | 0.004 |  | / | 0.001 |  |
|  | 醇基锅炉 | 有组织 | — | 8 | PM10 | 6.5 | 0.08 | 废气经8m高排气筒排放 | 6.5 | 0.08 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表4燃油锅炉大气污染物排放限值 |
|  |  |  |  |  | NOx | 70 | 0.86 |  | 70 | 0.86 |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 5 | 0.06 |  | 5 | 0.06 |  |
|  | 沼气发 电机组 | 有组织 | — | 8 | SO2 | 20mg/m3 | 0.01 | 采用脱水脱硫处理后的沼气，废气经8m高排气筒排放 | 20mg/m3 | 0.01 | / |
|  |  |  |  |  | NOx | 190mg/m3 | 0.1 |  | 190mg/m3 | 0.1 | 《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法》（GB17691-2005）表1中Ⅴ阶段标准 |
|  |  |  |  |  |  | 1.0g/kWh |  |  | 1.0g/kWh |  |  |
| 水环 境 | 废水 | 20690.32m3/a | — | — | COD | 21600 | 446.91 | 固液分离+厌氧发酵；处理后产生的沼液作为有机肥用于厂区周围农田施肥；非施肥季节由沼液储存池储存 | — | — | / |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 590 | 12.21 |  | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 127 | 2.63 |  | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 805 | 16.66 |  | — | — |  |
| 污染源 | 污染物 | 产生量(t/a) | 治理措施 | 排放量(t/a) | — |
| 固体废物 | 养殖区 | 猪粪 | 574 | 送固粪处理区生产有机肥，外销 | 574 | 合理处置 |
|  |  | 病死猪尸体、猪胞衣 | 47.37 | 场区东侧建设3个长×宽×高分别为4×4×3m的填埋井，内壁水泥硬化并做防渗处理，底部放置20cm厚的生石灰层；进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，用粘土填埋压实并封口，旁边树立明显的安全警示牌。填埋井需加盖加锁 | 47.37 | 合理处置 |
|  |  | 医疗废物 | 0.6 | 设1座危废暂存间储存，交有资质的单位处置 | 0.6 | 合理处置 |
|  | 黑膜厌氧发酵工程 | 沼渣 | 114.8 | 沼渣进入固粪处理区，经固液分离，分离出的固态物质送固粪处理区生产有机肥外销 | 114.8 | 合理处置 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 4.56 | 设垃圾箱收集，运当地环卫部门指定地点处置 | 4.56 | 合理处置 |
|  | 沼气脱硫 | 废脱硫剂 | 0.23 | 在暂存间暂存，定期由生产厂家统一回收进行再生处理 | 0.23 | 合理处置 |
| 声环境 | 各种泵类 | － | 80 | 基础减震、厂房屏蔽 | ≤70 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 运输车辆 | － | 70 |  | ≤60 |  |
|  | 粪污处理工程设备 | － | 80 |  | ≤70 |  |
|  | 猪舍风机 | － | 75 |  | ≤60 |  |
| 环境信息公开 | 公开环境影响报告书编制信息 | 根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址、周边主要保护目标位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。 |
|  | 公开环境影响报告书全本 | 建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。 |
|  | 公开建设项目开工前的信息 | 建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
|  | 公开建设项目施工过程中的信息 | 项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 |
|  | 公开建设项目建成后的信息 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |

# 第八章  环境影响评价结论

## 8.1建设项目概况

本项目基本况见表8.1-1。

表8.1-1  建设项目基本情况一览表

| 序号 | 项目 | 内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目 |
| 2 | 建设地点 | 定襄县神山乡崔家庄村东南480m处 |
| 3 | 建设单位 | 定襄县新大象养殖有限公司 |
| 4 | 养殖规模 | 年存栏种猪3600头，年出栏仔猪5万头(折合生猪10000头) |
| 5 | 项目性质 | 新建 |
| 6 | 行业类别 | A0313（猪的养殖） |
| 7 | 工程投资 | 6380万元 |
| 8 | 占地面积 | 144亩 |
| 9 | 劳动定员 | 25人 |
| 10 | 投产日期 | 2021年3月 |
| 11 | 工作制度 | 年工作365天，日工作24小时，全年工作时间为8760小时，三班制 |

建设内容：猪舍、办公场所、职工宿舍、消毒间及其他附属配套设施。

## 8.2环境质量现状

### 8.2.1环境空气

根据环境空气监测结果，评价区特征污染因子H2S和NH3未出现超标情况；根据定襄县2019年环境空气例行监测数据，六项常规污染物中PM10、PM2.5、O3超标，NO2、SO2、CO满足环境空气质量二类区标准要求。项目所在区域为不达标区域。

根据现状监测资料，评价区H2S和NH3 1小时平均浓度均无超标现象。

### 8.2.2地表水

### 本项目距离最近的河流为滹沱河。根据忻州市水污染防治工作领导小组办公室关于忻州市2020年1-6月地表水环境质量状况的通报，滹沱河水环境质量现状较好，可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水质要求。

### 8.2.3地下水

由监测结果可以看出：本次监测的水井中各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，评价区地下水环境质量较好。

### 8.2.4声环境

由监测结果可知，项目厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，区域声环境质量现状良好。

### 8.2.5土壤环境

根据土壤环境质量现状监测结果，各监测点各项指标均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》GB15618-2018中风险筛选值，土壤环境质量良好。

## 8.3污染物排放情况

### 8.3.1废气

本项目废气主要包括无组织恶臭、醇基锅炉废气和沼气燃烧废气。

- 猪舍恶臭

猪舍臭气产生及排放情况见表8.3-1-8.3-2。

表8.3-1  种猪区猪舍臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生情况 | 去除率 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3（t/a） | H2S（t/a） | 80% | NH3（t/a） | H2S（t/a） |
|  | 0.32 | 0.03 |  | 0.06 | 0.006 |

表8.3-2  祖代区猪舍臭气产生及排放一览表

| 污染源 | 污染物产生情况 | 去除率 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3（t/a） | H2S（t/a） | 80% | NH3（t/a） | H2S（t/a） |
|  | 0.17 | 0.014 |  | 0.034 | 0.003 |

2、固粪处理区恶臭

固粪处理区恶臭产生及排放情况见表8.3-3。

表8.3-3  固粪处理区恶臭气体排放量一览表

| 污染源 | 污染物产生情况 | 去除率 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固粪处理区 | NH3（t/a） | H2S（t/a） | 80% | NH3（kg/h） | NH3（t/a） | H2S（kg/h） | H2S（t/a） |
|  | 0.047 | 0.002 |  | 0.0011 | 0.009 | 0.00005 | 0.0004 |

3、污水处理区恶臭

①黑膜沼气池产生及排放情况见表8.3-4。

表8.3-4 黑膜沼气池恶臭气体产排情况

| 来源 | 污染物 | 产生情况 | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 黑膜沼气池 | NH3 | 0.00073 | 0.0064 | 黑膜沼气池加盖，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化，处理效率80% | 0.00015 | 0.0013 |
|  | H2S | 0.00012 | 0.0011 |  | 0.000024 | 0.0002 |

②沼液储存池产生及排放情况见表8.3-5。

表8.3-5 沼液储存池恶臭气体产排情况

| 来源 | 污染物 | 产生情况 | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 沼液储存池 | NH3 | 0.0029 | 0.026 | 沼液储存池加盖，喷洒除臭剂， 加强污水处理区周围绿化，处理效率80% | 0.0006 | 0.005 |
|  | H2S | 0.0005 | 0.004 |  | 0.00011 | 0.001 |

- 沼气燃烧气

本项目沼气燃烧废气污染物统计情况见表8.3-6。

表8.3-6  沼气燃烧废气污染物统计一览表

| 污染源 | 污染物 | 产物系数 | 产生量 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 食堂 | / | / | 废气产生量很小，可忽略不计 | 无组织 |
| 发电 机组 | 烟气量 | / | 53.3万m3 | 53.3万m3 | 8m 排气筒 |
|  | SO2 | / | 20mg/m3 | 0.005 | 0.01 | 20mg/m3 | 0.005 | 0.01 |  |
|  | NOx | / | 190mg/m3 | 0.05 | 0.1 | 190mg/m3 | 0.05 | 0.1 |  |
|  |  | / | 1.0g/kWh |  |  | 1.0g/kWh |  |  |  |

- 醇基锅炉废气

本项目醇基锅炉废气污染物统计情况见表8.3-7。

表8.3-7 醇基锅炉废气污染物统计一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 醇基 锅炉 | 烟气量 | 1231万m3 | 1231万m3 | 8m 排气筒 |
|  | SO2 | 5 | 0.026 | 0.06 | 5 | 0.026 | 0.06 |  |
|  | NOx | 70 | 0.37 | 0.86 | 70 | 0.37 | 0.86 |  |
|  | PM10 | 6.5 | 0.034 | 0.08 | 6.5 | 0.034 | 0.08 |  |

### 8.3.2废水

废水是养猪场产生的重要污染物，包括猪尿液、猪舍冲洗废水及职工生活污水，产生量为20690.32m3/a，主要污染物为COD、氨氮等，本项目废水经黑膜沼气工程处理后，生成的沼液作为农肥进行施肥。

### 8.3.3噪声

本项目噪声主要包括为猪叫声和空调、风机、水泵等设备运行过程中产生的噪声。群居猪经常发出较尖锐的叫声，但随机性很大，一般在60dB（A）左右。畜禽养殖企业本身的生产环境对噪声源有一定的控制要求，本工程生产过程中除锅炉风机、发电设备外，其他高噪声设备不多。根据预测项目厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

### 8.3.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为猪粪、沼渣、病死猪尸体、生活垃圾、废脱硫剂、医疗废物等。

本项目猪粪产生量为574t/a，沼渣产生量为114.8a，病死猪尸体、猪胞衣产生量为47.37t/a，生活垃圾产生量为4.56t/a，废脱硫剂产生量为0.23t/a，医疗废物产生量为0.6t/a。

## 8.4主要环境影响

8.4.1环境空气

养殖区、污水处理区、固粪处理区产生的恶臭气体均无组织排放，经预测，厂界H2S、NH3无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；对周围环境影响较小。

醇基锅炉和沼气发电机组各污染物占标率均小于10%，对环境影响较小。

项目通过加强日常维护等措施减少无组织废气排放，不会对周围环境产生影响。

8.4.2水环境

养殖场废水、生活污水等进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，产生的沼液排入沼液储存池，用于周围农田施肥，不会对地表水产生影响；项目黑膜沼气池、沼液储存池等采取严格防渗措施，对地下水影响很小。

8.4.3声环境

项目优先采用低噪声设备，在场房内布置，部分设备加装基础减振，采取有效的降噪措施后，场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境的影响很小。

8.4.4固体废物

本项目产生的固体废物主要为猪粪、沼渣、病死猪尸体、生活垃圾、废脱硫剂和医疗废物等。通过采取有效的防治措施，可以使本项目产生的固体废物及生活垃圾对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至最低限度，对周边环境影响很小。

## 8.5环境保护措施

### 8.5.1废气污染防治措施

本项目无组织恶臭包括养殖区、固粪处理区和污水处理区恶臭；醇基锅炉废气；沼气发电机组废气。

猪舍控制饲养密度、加强通风、粪尿定期清理、喷洒除臭剂，改善日粮结构，低氮饲养，恶臭去除率约80%；固粪处理区喷洒生物型除臭剂；污水处理区黑膜沼液池等采取加盖全密闭措施，喷洒除臭剂，加强污水处理区周围绿化。

#### 沼气发电机燃料为沼气，产生的废气经8m高排气筒排放。

#### 醇基锅炉燃料为醇基，产生的废气经8m高排气筒排放。

采取以上措施后，项目运行对周围空气环境质量影响不大，防治措施可行。

### 8.5.2水污染防治措施

本项目养殖场废水、生活污水等经黑膜沼气池处理，产生的沼液作为农肥用于周围农田施肥，不会对周围地表水环境造成影响，防治措施技术经济可行。

### 8.5.3噪声污染防治措施

项目在设备选型时选用先进的低噪声设备，各噪声设备采用基础减震，噪声经墙体隔音和距离衰减后，厂界噪声可达标，项目采取的噪声防治措施技术经济可行。

### 8.5.4固体废物污染防治措施

猪粪集中收集后进入固粪处理区生产有机肥外销；沼渣进入固粪处理区后进行固液分离，分离出的固态物质送固粪处理区发酵制作有机肥外销；医疗垃圾收集后定期送有资质单位处理，脱硫剂厂家回收。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；病死猪尸体、猪胞衣送入填埋井处理；出现受传染的猪时，立即上报当地防疫部门，按其要求处置。

采用以上措施后，固体废物得到了妥善处理和综合利用，不会对周围环境产生不利影响，处置措施合理可行。

## 8.6公众意见采纳情况

2020年10月23日，定襄县新大象养殖有限公司委托山西鑫象环保科技有限公司承担《定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目环境影响报告书》环境影响评价工作。在接受委托后7个工作日内，建设单位于2020年10月29日在环境影响评价信息公示平台向公众进行了项目第一次公告；2020年11月30日～2020年12月17日，建设单位通过网络平台、报纸、建设项目附近村庄张贴公告等方式同步公示了项目征求意见稿，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

建设单位在首次信息公示后，在崔家庄进行了公众参与调查，发放调查表48份，回收48份。反馈问卷中无反对、不赞成意见，经过统计分析可知，受调查的公众均支持工程建设，认为项目建设能形成粪肥良性循环，有效的促进当地的农业发展。该项目的建设在实现其环境效益和经济效益的同时，必须重点做好水土保持和生态保护工作。同时运营后以环境和居民利益为首要出发点。

本项目在公示期间未收到公众反对意见。

## 8.7总量控制

依据山西省环境保护厅文件晋环发〔2015〕25号《山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知》附件中《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》第三条属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目为养殖类项目，不属于上述《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业，暂不需要申请主要污染物排放总量指标，由管理部门在建设项目环境影响评价文件中对主要污染物防治及总量控制措施提出要求。项目实施过程中，严格执行环评中提出的保护措施，减少污染物排放。

## 8.8环境影响经济损益分析

本项目实施后具有较好的经济效益，有利于当地经济发展，提供了较多的就业机会，提高当地民众的经济收入，经济效益和社会效益明显；在在生产过程中，需严格执行相关规章制度，控制污染物外排，本项目的建设对当地环境影响在可接受范围内，本项目实施后，不会改变项目所在地大气、地表水及声环境功能，环境可以接受。

## 8.9环境管理与监测计划

项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，本次通过建立比较合理的环境管理体制和管理机构，在运行期实行本次评价提出的环境监测，以验证环境影响的实际情况和环境保护措施的效果，以便更好地保护环境，为项目环境管理提供依据，更大地发挥工程建设的社会经济效益。

## 8.10结论

定襄县新大象养殖有限公司年存栏3600头种猪场建设项目以生态农业、节能减排、综合利用、循环经济为理念，建立的养殖—废物利用的循环经济产业链符合国家产业政策和当地发展规划；工程建设所选工艺路线污染物产生量小，厂址符合环境可行性和区域规划要求；项目在严格采取本评价提出的各项环保措施后，各污染物可以稳定达标排放，对区域环境影响较小；从环境保护角度分析，本项目建设可行。

# Text boxes

厂区东侧

厂区南侧

厂区西侧

厂区北侧

147天采暖期

96

非采暖期218天

图2.1-3  四个用水阶段的划分图

新鲜水

0.8

6.4

2.4

器具清洗

猪舍冲洗水

生活用水

猪饮用水

1.0

3

8

122.291

0.2

140.7911

60.83

0.6

1.6

5.7

0.63

猪尿

固液分离后猪粪

猪粪带走

黑膜沼气池

农田施肥

猪舍降温

消毒用水

1.0

1.0

3.3

3.3

70.43

1.28

厂区绿化洒水

1.28

道路洒水

0.42

0.42

洗车用水

0.5

0.5

55.13

55.13

1.28

厂区绿化洒水

1.28

道路洒水

0.42

0.42

洗车用水

0.5

0.8

6.4

2.4

器具清洗

猪舍冲洗水

生活用水

猪饮用水

1.0

3

8

122.291

0.2

137.491

60.83

0.6

1.6

5.7

0.63

猪尿

固液分离后猪粪

猪粪带走

黑膜沼气池

农田施肥

70.43

1.0

消毒用水

1.0

0.5

新鲜水

0.8

6.4

2.4

器具清洗

猪舍冲洗水

生活用水

猪饮用水

1.0

3

8

73.59

0.2

88.79

33.44

0.6

1.6

5.7

0.63

猪尿

固液分离后猪粪

猪粪带走

黑膜沼气池

农田施肥

49.12

1.0

消毒用水

1.0

1.28

厂区绿化洒水

1.28

道路洒水

0.42

0.42

洗车用水

0.5

0.5

新鲜水

33.82

猪尿

33.44

33.82

5.7

73.59

固液分离后猪粪

猪饮用水

0.63

猪粪带走

1.6

50.22

8

猪舍冲洗水

6.4

0.6

3

生活用水

2.4

0.2

90.09

1.0

0.8

器具清洗

新鲜水

1.9

3

1.1

锅炉软化水

1.0

黑膜沼气池

农田施肥

1.0

消毒用水

0.5

0.5

洗车用水

55.13

猪尿

60.83

固液分离后猪粪

5.7

122.291

猪饮用水

0.63

448.03

猪粪带走

96

480

猪舍冲洗水

384

0.6

3

生活用水

2.4

607.79

0.2

1.0

器具清洗

0.8

新鲜水

1.0

1.0

洗车用水

消毒用水

0.5

0.5

黑膜沼气池

农田施肥

种母猪备孕

猪仔

生长育肥

猪仔保育

猪舍粪污、生活污水等

黑膜沼气池

厌氧发酵

沼液储存池

固粪处理区

沼气净化设备

农田施肥

湿沼渣

沼气

脱硫剂

外销

沼气

食堂灶台

固液分离机机

猪粪、沼渣

沼液

有机肥

沼气

发电机

固液分离机机

图2.2-5 沼气发电工艺流程图

净化后的沼气

食堂燃用沼气

沼气发电

104232m3/a

7300m3/a

96932m3/a

猪粪、沼渣

混料

好氧条垛堆肥

外销

接菌剂

有机肥

单位土地养分需求量×施肥供给养分占比×粪肥占施肥比例

粪肥当季利用率

有机肥基料

环保建设费用

100%=4%

=

保

用

251

总投资

6380

环保运行管理费用



100%

环境系数



总产值

30.6

=1.5%

100%

2000

环境经济效益

100%

环境投资效益=

环保运行管理费用

30.6

69.27

226%





100%



图14-2　企业环境管理指标体系示意图

企业环境管理指标体系

间接指标

直接指标

环境质量指标

三同时指标

法规情况指标

大气环境指标

水环境指标

噪声环境指标

固废指标

产值指标

资源指标

自然指标

景观指标

直接指标

经济指标

社会指标

生态指标

总量控制指标

煤气化

区域集中供热

图7.1-1   企业环境管理指标体系图