建设项目环境影响报告表

（公示本）

项目名称：年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目

建设单位：山西东泰重工锻压有限公司

编制日期：2020年11月

厂区大门                      现有天然气加热炉

现有锻区                         现有油压机

项目北侧                        机加工车间

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西东泰重工锻压有限公司 |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 定襄县河边镇牛台村山西东泰重工锻压有限公司 |
| 联系电话 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 035400 |
| 建设地点 | 定襄县河边镇牛台村西南480m处 |
| 立项审批部门 | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目代码 |  |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 20000.1 | 绿化面积 （平方米） | 500 |
| 总投资 （万元） | 2083 | 其中：环保投资（万元） | 79.5 | 环保投资占 总投资比例 | 3.82% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2020年11月 |
| 工程内容及规模： 1、建设项目背景 山西东泰重工锻压有限公司始建于1997年，位于中国锻造之乡山西省定襄县境内。目前，公司主要产品为锻件，锻造工艺热源为天然气，产能为5000吨/年。近年来，随着国家供给侧改革和经济结构调整的不断深入，以及传统产业的持续升级改造，市场对于高质量法兰产品的需求日益增加，于是，山西东泰重工锻压有限公司决定对现有生产线进行技术改造。 公司现有工程于2018年9月编制了《山西东泰重工锻压有限公司年产5000吨锻件法兰生产线技术改造项目环境影响报告表》，原定襄县环境保护局于2018年7月12日以定环评函〔2018〕205号文对其进行了批复；原定襄县环境保护局于2018年9月20日对现有工程污染物总量进行了核定，核定总量为烟尘0.09t/a，二氧化硫0.010t/a，氮氧化物2.81t/a；现有工程建设至今受市场稳定性因素影响，实际生产规模小于产能，且不满三年，未进行竣工环境保护验收；现有工程于2020年3月23日进行了排污登记，登记编号为91140921666602673W001Y，有效期限为2020年3月23日至2025年3月22日。 公司现有一条锻件生产线，生产规模为5000t/a。本项目总投资2083万元，拟在现有工程的基础上，淘汰原有3150t油压机，新增6000t油压机1台，5t电液锤1台，20t、50t、3t操作机各1台，3t、30t取料机各1台，机加工设备10台/套，新增天然气加热炉7台，均配套脱硝设备，全纤维台车回火炉RT3-150-12型号2套，RT3-300-12型号4套；占地面积30亩，新建钢结构车间4200m2，年生产能力达到1万吨，其中新增产能5000t。 2020年7月22日，本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2020-140921-31-03-015346。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，技改项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第1号），本项目属于“二十二、金属制品业 67、金属制品加工制造--其他”，环境影响评价类别为环境影响报告表。 2020年8月17日，山西东泰重工锻压有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘、污染源调查等工作，在此基础上进行了详细的工程分析、资料整理、数据处理，对各环境要素进行了影响评价，针对环境问题提出了环境保护措施，在此基础上编制完成了《山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目环境影响报告表》（报审本）。2020年10月4日，定襄县行政审批服务管理局邀请专家对《山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目环境影响报告表》进行了技术审查（函审）。专家对《报告表》进行认真讨论，在此基础上，技术人员修改完成了《山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目环境影响报告表》（报批本），现提交建设单位，报请定襄县行政审批服务管理局审批。 3、分析判定相关情况 政策符合性分析 本项目为山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目，且与企业核实本项目使用天然气加热炉属于高效蓄热式燃气锻造炉。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目未列入淘汰类或限制类项目，符合国家产业政策。因此，项目符合国家产业政策的要求。定襄县行政审批服务管理局对本项目进行了备案（项目代码2020-140921-31-03-015346）。 （2）与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》符合性分析 项目完成后，能够达到《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》相关环保内容，具体见下表1-1。 表 1-1 与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》的有关要求 企业设置情况 是否符 合要求 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行具备完善的运行台账 建设单位正在办理环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，环评手续完成后更换新的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，技改完成后具备完善的运行台账 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热，冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标 技改项目加热炉采用天然气，冬季采暖使用电暖器。加强管理，确保设施稳定运行、达标排放 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续 现有夹棒锤采用围挡实行半封闭；废机油、废乳化液设合格危废暂存间并签订了危废处置协议 符合 4 企业制定操作性强，针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料 本次项目技改后企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防治扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气，厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准 企业制定了环境保护管理机制。厂界周边无“三堆”现象，保持了环境干净整洁，厂界绿化率较低。厂区外墙按照乡镇统一标准进行了粉刷 部分符合 （3）《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，见表1-2。 表1-2 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 相关要求 项目建设情况 是否符合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为技改项目，项目位于定襄县河边镇牛台村工业园区；本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源 符合 3 推进工业炉窑全面达标排放。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 （4）《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的相关要求，见表1-3。 表1-3 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符 合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目为技改项目，项目位于定襄县河边镇牛台村工业园区；本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。 本项目天然气加热炉不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类工业炉窑 符合 3 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源。 符合 4 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。 本项目加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 （5）选址可行性分析 山西东泰重工锻压有限公司厂址位于定襄县河边镇牛台村西南480m处，本次技改项目在原厂址处进行，不新增占地；项目使用土地位于九龙湾工业区牛台村，承包土地合同见附件5。从环保角度分析，本项目选址可行。 （6）环境敏感性分析 本项目位于定襄县河边镇牛台村西南480m处，项目评价范围内没有《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改单）规定的“依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生环境影响特别敏感的区域”等环境敏感区。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目卫生防护距离为100m，根据现场调查，距离项目最近的环境保护目标为480m处的牛台村，符合卫生防护距离的要求。 （7）三线一单 ①生态保护红线 本项目建设地点位于定襄县牛台村。经调查，定襄县尚未划定生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号），项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，项目的建设不违背生态保护红线划定的原则要求。 ②环境质量底线 本次评价引用《2019年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是由于工业区锻造企业较集中、汽车尾气以及大风扬尘天气导致的。 本项目建成后，燃气加热炉采用天然气作为燃料，产生的废气采用SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过15m高的排气筒排放，各项污染物均可满足达标排放的要求，不会明显影响区域环境空气容量指标，本项目的建设能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 水环境：距离项目最近的地表水为项目西侧1.3km的牧马河。本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水及食堂废水。食堂废水经油水分离器后，与生活污水一同进入化粪池后，再经地埋式污水处理装置处理后，回用于厂区道路及绿化洒水，不外排。 声环境：山西东泰重工锻压有限公司于2020年8月委托山西泰之合环境监测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目厂区厂界四周昼间、夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 土壤：山西东泰重工锻压有限公司于2020年8月委托青岛康环检测科技有限公司对项目所在区域的土壤环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目占地范围内土壤环境质量符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准限值，表明项目所在区域土壤环境质量现状良好。 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后对区域现有环境有一定程度的改善作用。因此，满足环境质量底线的原则要求。 ③资源利用上线 本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、天然气、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 （8）城市总体规划 本项目建设地点位于定襄县牛台村，不在定襄县总体规划范围内，不违背定襄县城市总体规划。 4、技改工程内容 （1）项目名称 山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目。 （2）建设性质 技改。 （3）建设地点 技改项目位于定襄县河边镇牛台村西南480m处，厂区地理坐标为：N38°32'29.57"，E113°3'24.79"，地理位置见附图1。 项目东侧为锻造企业，西侧为耕地和金属制品厂，南侧为荒地，北侧为耕地，四邻关系见附图2。 （4）建设内容及规模 本项目总投资2083万元，建设规模为：年产1万吨船用锻件，其中新增5000吨。 主要建设内容有：淘汰原有3150t油压机，新增6000t油压机1台，5t电液锤1台，20t、50t、3t操作机各1台，3t、30t取料机各1台，机加工设备10台/套，新增天然气加热炉7台，均配套脱硝设备，全纤维台车回火炉RT3-150-12型号2套，RT3-300-12型号4套；占地面积30亩，新建钢结构车间4200m2。 本项目工程建设内容见表1-4。 表1-4 工程主要建设内容表 名称 项目 现有工程 技改工程 衔接关系 建设进度 主体 工程 锻压区 建筑面积5000m2，硬化场地，布置有夹棒锤、天然气加热炉、电加热炉、操作机等设备，位于彩钢结构半封闭车间内 -- 利旧 - 机加工车间 建筑面积4000m2，全封闭厂房，硬化场地，布置有车床、锯床、行车、电热处理炉、油压机等设备 新建1座机加工车间，1800m2，全封闭厂房，硬化场地，布置有车床、回火炉等 新增 未建 加热炉 3台燃气加热炉，冷却方式为自然冷却 新增7台天然气加热炉（其中5台用作加热，2台用作退火） 新增 未安装 天然气调压柜 配套RX-400/0.4Mpa调压柜2台，进口压力0.005-0.5MPa，出口压力1-100KPa，控温精度≤±3℃ -- 利旧 冲压车间 -- 新建1座冲压车间，2400m2，全封闭厂房，硬化场地，布置有油压机、电液锤、操作机等 新增 未建 辅助工程 办公用房 1层，建筑面积为600m2，砖混结构 -- 利旧 -- 门房 建筑面积30m2，砖混结构，硬化场地 -- 利旧 -- 库房 建筑面积1200m2，半封闭厂房，硬化场地 -- 利旧 -- 天然气 加热炉工棚 建筑面积800m2，半封闭厂房，硬化场地 建设半封闭厂房，硬化场地 新增 未建 公用工程 供水 由定襄县河边镇牛台村供水管网提供 -- 利旧 -- 供电 由定襄县河边镇牛台村电网提供 -- 利旧 -- 供热 车间冬季无需采暖，生活办公用房采用电暖器；饮水用热使用电力 -- 利旧 -- 供气 本项目加热炉燃料为天然气，由山西国电定襄燃气有限公司中压调压管道三通接口接入 -- 利旧 -- 环保工程 废气 天然气加热炉共安装一套SCR脱硝系统，经处理后各通过一根15m高的排气筒排放 新增7台天然气加热炉，每2台天然气加热炉安装1套SCR脱硝系统，经处理后各通过一根15m高的排气筒排放，共4套脱硝设备，4个排气筒 新建 未建 废水 生活污水 生活污水水质简单，直接排放至化粪池，定时清掏 建设地埋式污水处理站 未建 - 固体废物 废铁屑、废料 废料、铁屑外售炼钢厂 -- 利旧 - 废机油、废乳化液 属于危险废物，厂区西北角设置危险废物暂存间（40m2），定期交由有资质单位处理 按危废间标准进行建设 改造 - 生活垃圾 集中收集后送环卫部门指定地点处置 -- 利旧 - 噪声 各类设备 选用低噪音设备，基础减振，厂房隔音，对锻锤采用围挡实行半封闭 针对高噪声设备，采取隔振、减振、消声等设施；各种风机进、出口加设消声器；各种泵类可设基础减振。 新建 未建 生态 厂内硬化、绿化，绿化面积500m2 -- 利旧 - （5）主要生产设备 本项目涉及的主要设备包括加热炉及其配套设施，主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号 名称 规格及型号 设备数量 (台/套) 备注 1 天然气加热炉 2500mm×3000mm×1500mm 2 利旧 1800mm×2000mm×1100mm 1 利旧 2700mm×3000mm×1500mm 1 新增 2400mm×2700mm×1500mm 1 新增 4500mm×4000mm×1500mm 2 新增 4500mm×7000mm×1500mm 1 新增 4500mm×9000mm×1500mm 2 新增，用作退火 2 天然气调压柜 RX-400/0.4Mpa 2 利旧 3 夹棒锤 6t 1 利旧 10t 1 利旧 4 电液锤 5t 1 新增 5 车床 CW61100 3 利旧 C630车床 2 利旧 C5225 4 利旧 C5230 1 利旧 C5116 1 利旧 CW6180 2 新增 CW61100 3 新增 CW61125 3 新增 C5231E 1 新增 C5225E 1 新增 6 行车 20t 2 利旧 16t 3 利旧 32t 1 利旧 7 锯床 4280 2 利旧 4265 1 利旧 1m 1 利旧 1.2m 1 利旧 800 2 利旧 400 2 利旧 8 操作机 10t 1 利旧 5t 2 利旧 1t 1 利旧 50t 1 新增 20t 1 新增 5t 1 新增 9 全纤维台车回火炉 1500mm×1000mm×4000mm 5 利旧 1500mm×1000mm×5000mm 1 利旧 1200mm×1000mm×600mm 1 利旧 2000mm×1500mm×400mm 1 利旧 2600mm×1500mm×400mm 1 利旧 1600mm×1000mm×800mm 3 利旧 RT3-150-12型 2 新增 RT3-300-12型 4 新增 10 取料机 3t 1 新增 30t 1 新增 11 油压机 6000T 1 新增 （6）生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案见表1-6。 表1-6 生产规模及产品方案表 序号 产品名称 规格及型号 规模 备 注 1 锻件 50kg~500kg 2000t/a — 2 500kg~10t 8000t/a — 加热炉运行时间与设备能力：项目运营期厂区共有10台天然气加热炉，其中2台2500mm×3000mm×1500mm天然气加热炉，每台加热炉每天可生产5T产品，加工产品为2500mm×3000mm范围内的锻件及轴类，每台天然气加热炉生产能力在1500t；1台1800mm×2000mm×1100mm天然气加热炉，每台加热炉每天可生产1T产品，加工产品为1800mm×2000mm范围内的锻件及轴类，每台天然气加热炉生产能力在300t；1台2700mm×3000mm×1500mm天然气加热炉，每台加热炉每天可生产3T产品，加工产品为2700mm×3000mm范围内的锻件及轴类，每台天然气加热炉生产能力在900t；1台2400mm×2700mm×1500mm天然气加热炉，每台加热炉每天可生产3T产品，加工产品为2400mm×2700mm范围内的锻件及轴类，每台天然气加热炉生产能力在900t；2台4500mm×4000mm×1500mm天然气加热炉，每台加热炉每天可生产10T产品，加工产品为4500mm×4000mm范围内的锻件及轴类，每天运行8小时，年运行300天，每台天然气加热炉生产能力3000t；1台4500mm×7000mm×1500mm天然气加热炉，每台加热炉每天可生产10T产品，加工产品为4500mm×7000mm范围内的锻件及轴类，每台天然气加热炉生产能力在3000t，年加热能力符合该项目生产规模。 2台4500mm×9000mm×1500mm天然气加热炉用作退火，每台加热炉可容纳15T产品，加工产品为4500mm×9000mm范围内的锻件及轴类，每台天然气加热炉生产能力在4500t。 锻锤运行时间与设备能力：项目运营期厂区有1台6T、1台10T夹棒锤、1台5T电液锤及1台6000T油压机，其中6t锻锤日锻造能力为1～1.5T，年运行300天，锻造能力为300～450t；10t锻锤日锻造能力为2～6T，年运行300天，锻造能力为600～1800t；5T电液锤日锻造能力为0.5～1T，年运行300天，锻造能力为150～300t；6000T油压机日锻造为50～75T，年运行300天，锻造能力为15000～22500t。年锻造能力符合该项目生产规模，可达到年产10000吨锻件。 （7）原辅材料用量 本项目原辅材料用量见表1-7。 表1-7 原辅材料用量表 序号 原料名称 用量 单位 备 注 1 钢材 12500 t/a —— 2 天然气 176.0 万m3/a —— 3 水 3702.6 m3/a —— 4 电 65.0×104 kWh/a —— 5 机油 0.30 t/a —— 6 乳化液 0.80 t/a —— 7 脱硝剂（尿素） 6.90 t/a 2个300L储罐 （8）总平面布置 本项目占地面积为20000.1m2。总平面布置在满足生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线短捷、顺直，考虑到生产需要、防火及卫生要求，兼顾生产管理、交通运输方便等因素，结合厂区地形、地质、气象等自然条件进行布置。厂区平面布置见附图4。 （9）劳动定员和工作制度 本项目劳动定员为62人，本次技改项目新增40人。项目投产后年工作300天，实行一班制，每班工作8小时。 （10）项目投资及资金来源 本项目总投资2083万元，资金来源全部由企业自筹解决。 （11）原料 本项目加热炉设计使用天然气，由山西国电定襄燃气有限公司提供。该公司已敷设高压长输管线24km，中压管线70km。拥有输配门站1座，中压调压站7座等。目前，已为境内110余户锻造企业的300余台加热炉及20多台锅炉供应优质天然气。7条支线全部建成投运后，可供500多户锻造企业实现天然气加热，同时可让管网周边50多个行政村2500多户农村居民用上天然气。目前，该公司完全具备为本项目供应天然气的能力和条件。 天然气管道已经覆盖本项目厂区，本项目天然气可以直接从厂区管道接入。山西东泰重工锻压有限公司拟与山西国电燃气有限公司签订天然气委托施工合同，为确保充足稳定的气源，项目利用厂内现有配套RX-400/0.4Mpa型天然气调压柜，外部输气管网天然气压力为8kpa，经调压柜调至3~4kpa后经厂内支管网送至天然气加热炉。 5.公用工程 （1）给排水 ①给水水源 厂区用水由定襄县河边镇牛台村供水管网提供，可满足项目生产生活需要。 ②用水量分析 本项目不设宿舍，用水主要为职工生活用水、食堂用水、乳化液配比用水、循环冷却用水、道路洒水和绿化用水。 a.乳化液配比用水：乳化液配比比例为乳化液：水=1:3，年用量为800kg/a，配比用水量为0.008m3/d（2.4m3/a）。乳化液循环使用（循环率为75%），循环水量为0.006m3/d，因此，需补充的新鲜水量为0.002m3/d。 b.循环冷却用水：退火炉配套设置1座循环冷却水塔，循环用水量为400m3/d，耗量按循环水量的2%计，则用水量为8m3/d。 c.职工生活用水：本项目职工定员62人，职工均为附近村民，采用化粪池，设有食堂，生活用水量参照《山西省用水定额第3部分城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015），按30L/人·天计算，则生活用水量为1.86m3/d（558m3/a）。 d.食堂用水：厂区内设食堂，每天职工吃饭人数按62人计算，按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015）中规定，按40L/人·餐，每天1顿正餐计算，餐饮用水量为2.48m3/d。 e.道路洒水：厂区及道路洒水用水参照《山西省用水定额第3部分城镇生活用水定额》（DB14/T1049.3-2015）浇洒用水定额，按硬化路面0.2L/（㎡、次）计算。技改项目厂区洒水面积为800m2，每天一次，用水量为0.16m3/d（非采暖期）。 f.绿化用水：根据《山西省用水定额第3部分城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），冷季型草坪二级养护用水定额为0.28m3/（m2.a）。技改项目绿化面积为500m2，则绿化用水量为140m3/a（即0.93m3/d，非采暖期）。 ③排水 本项目排水主要为食堂废水和职工生活污水。 a.职工生活污水：根据项目实际情况，排水量按用水量的80%计，则职工生活污水量为1.49m3/d(446.4m3/a)。 b.食堂废水：本项目食堂排水量按用水量的80%计，食堂废水经油水分离器处理后，排入化粪池。 生活污水和食堂废水一同进入化粪池，再经地埋式污水处理装置处理后，回用于道路及场地洒水。 本项目用水量及排水量见表1-8，水平衡见图1-1，1-2。 表1-8 工程用水量及排水量一览表 用水类别 用水标准 用水量（m3/d） 废水产生量（m3/d） 废水产生系数 用水单位 参数 新鲜水 循环水 回用水 乳化液配比用水 800kg/a 用水量的25% 0.002 0.006 / / 循环冷却用水 400m3/d 循环水量的2% 8.00 400 / / 生活用水 62人 30L/人.天 1.86 / 1.49 0.8 食堂用水 62人 40L/人·餐，每天1顿正餐计算 2.48 / 1.98 0.8 厂区、道路洒水 800m2 0.2L（m2·d） / / 0.16 / / 绿化用水 500m2 0.28m3/（m2·a） / / 0.93 / / 总计 ①12.342 ②12.342 注：①为采暖期用水；②为非采暖期用水 图1-1 本项目采暖期水平衡图（单位：m3/d） 图1-2 本项目非采暖期水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 本项目供电来自定襄县河边镇牛台村变电站，以10kv供电线路引进。 （3）供热 本项目办公区采暖季采用电暖器。 （4）供气 本项目加热炉燃料为天然气，使用山西国电定襄燃气有限公司天然气。 6.主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表1-9。 表1-9 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 指标 备 注 一 气源概况 1 天然气热值 Kcal/ m3 8600 由定襄燃气公司供给 二 设计规模 1 生产规模 t/a 10000 三 动力消耗 1 年耗电量 104kWh/a 65.0 生产用电 2 输入天然气量 104m3/a 176.00 四 投 资 1 总投资 万元 2083 2 环保投资 万元 79.5 五 工作制度 1 年工作天数 d/a 300 2 日工作小时数 h/d 8 六 职工定员 人 62 七 占地面积 1 厂区面积 m2 20000.1 2 绿化面积 m2 500 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程概况 （1）现有工程主要工程内容 现有工程主要内容一览表见表1-4。 （2）劳动定员及工作制度 现有工人22人，实行一班制，年有效工作日为300天，日工作8h。 （3）生产规模及产品方案 现有工程产品主要为50kg~10t锻件，产能为5000t/a。 （4）现有项目主要生产设备 表1-10 现有设备一览表 序号 名称 规格及型号 设备数量(台/套) 1 天然气加热炉 2500mm×3000mm×1500mm 2 1800mm×2000mm×1100mm 1 2 天然气调压柜 RX-400/0.4Mpa 2 3 烟囱 高15m 1 4 车床 CW61100车床 3 C630车床 2 C5225 4 C5230 1 C5116 1 5 行车 20t 2 16t 3 32t 1 6 锯床 4280 2 4265 1 1m 1 1.2m 1 800 2 400 2 7 夹棒锤 6t 1 10t 1 8 操作机 10t 1 5t 2 1t 1 9 全纤维高温台车回火炉 1500mm×1000mm×4000mm 5 1500mm×1000mm×5000mm 1 1200mm×1000mm×600mm 1 2000mm×1500mm×400mm 1 2600mm×1500mm×400mm 1 10 电加热炉 1600mm×1000mm×800mm 3 （5）现有项目工艺流程 生产工艺流程见图1-3。 图1-3 生产工艺流程图 生产工序分为下料、加热、锻造、机加工等。主要生产工艺如下： 1）原料准备 本项目加工所需要的主要原材料为铸钢，汽车运入厂区内存放，待检验下料。 2）下料 检验合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。 3）高温加热、锻造成型 下料工段生产的毛坯由叉车送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度，有效降低能耗，同时彻底根治了以往燃煤加热炉的环境污染问题。 4）机加工 机加工车间是法兰生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，锻造成型后的制品返回车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件法兰。 5）回火 项目机加工后的锻件法兰进行回火，采用全纤维高温台车回火炉，不排污。 6）检验、外售 检测的指标主要是锻件法兰的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 生产中所产生的对环境影响最大的污染物为天然气加热炉产生的SO2、烟尘、氮氧化物以及锻造打击钢材时发出的机械振动和噪声。 2、现有项目主要污染物排放量计算 （1）现有废气产生及排放情况 现有工程产能为5000吨/年，根据项目产品方案（50kg~10t锻件）及设备情况（3台天然气加热炉，3台电加热炉），建设单位决定合理配置生产设备以适应产品方案的要求，具体为：规格为50kg~500kg的锻件采用电加热炉进行加热，产能为2000吨/年；规格为500kg~10t的锻件采用天然气加热炉进行加热，产能为3000吨/年。 现有工程产生的大气污染物主要为天然气加热炉产生的大气污染物，由于该项目尚未进行验收，故对其污染物排放进行简要分析说明。 现有工程拥有3台天然气加热炉（1#2500mm×3000mm×1500mm，2#2500mm×3000mm×1500mm，3#1800mm×2000mm×1100mm），总耗气量共为30.9×104m3/a。 （2）烟气量 根据天然气加热炉经验值，烟气产生量为13Nm3/m3，则现有工程 加热炉燃烧天然气产生的烟气量为：30.9×104m3/a×13Nm3/m3=4017000Nm3/a； （3）污染物计算（烟尘、SO2） 氮氧化物和烟尘排放量计算采用类比方法。本次评价收集了《定襄县富宇法兰机械有限公司年产2500吨锻件法兰生产线技术改造项目竣工验收监测报告》的监测数据，炉型均为蓄热式加热炉，气源均为陕京二线天然气，具有可类比性；二氧化硫采用物料衡算法。 ①NOx的计算 根据收集到的验收监测报告，折算后NOX排放浓度为646.4-814.4mg/m3，本次评价按照800mg/m3计算，则 加热炉NOX排放量为=800mg/m3×4017000Nm3/a×10-9=3.21t/a。 ②烟尘的计算 根据收集到的验收监测报告，折算后颗粒物排放浓度为12.8-18.6mg/m3，本次评价按照18.6mg/m3计算，则 加热炉烟尘排放量为=18.6mg/m3×4017000Nm3/a×10-9=0.07t/a。 ③SO2的计算 按照H2S的最大含量进行计算，即每m3天然气含H2S 20mg，则现有工程H2S总含量为：30.9×104m3×20mg/m3×10-9=6.18×10-3t， H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 则， 加热炉SO2排放量为=128/68×6.18t/a×10-3=0.012t/a， 加热炉SO2排放浓度为=0.012t/a×109÷4017000Nm3/a=2.90mg/m3； 经计算，排出的污染物烟尘浓度为18.6mg/m3，排放量为0.07t/a；SO2浓度为2.90mg/m3，排放量为0.012t/a；NOx浓度为800mg/m3，排放量为3.21t/a。现有工程燃气加热炉产生的废气经15m高的排气筒进行排放。烟尘、SO2产生浓度均可达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫排放限值，氮氧化物排放浓度不能满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）氮氧化物排放限值。 （2）现有废水产生及排放情况 现有工程产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水。 1）生活污水 现有工程生活污水主要为职工洗漱等产生的生活污水，产生量约0.53m3/d，废水产生量较小，且水质较为简单，直接排入化粪池，定时清掏。 2）生产废水 现有工程生产用水主要为乳化液的配比用水，无生产废水产生。 （3）现有固废产生及排放情况 1）生活垃圾 现有工程产生的固废为办公人员日常生活产生的生活垃圾。 现有工程共有职工22人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为3.30t/a。建设单位在厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理。 2）危险性废物 现有工程在机加工等生产过程中由于各种加工机械的使用，会产生废机油及废乳化液等。机油、乳化液等可循环使用，但设备检修和保养时，仍有部分需外排，预计废机油产生量约为0.08t/a，废乳化液产生量约为0.10t/a。 现有工程固体废物利用处置方式见表1-11。 表1-11 危险废物一览表 序号 固废名称 废物类别 废物 代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废机油 HW 08 900-214-08 0.08t/a 机加工 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 有资质单位处理 2 废乳化液 HW 09 900-006-09 0.10t/a 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 3）废料和铁屑 在生产过程中产生的边角料、废钢材、废锻件及铁屑，产生量约为1250t/a，全部外售炼钢厂回收利用。 4）污染物排放情况 现有工程烟尘、SO2及NOx的排放量及排放浓度《定襄县富宇法兰机械有限公司年产2500吨锻件法兰生产线技术改造项目竣工验收监测报告》确定，如下表： 表1-12 现有工程污染排放情况一览表 项目 工序 污染物名称 排放浓度 排放量 防治措施 实际建设措施 废气 锻造加热炉 烟尘 18.6mg/m3 0.07t/a 燃用清洁能源天然气，经1根15m高排气筒外排 燃用清洁能源天然气，经1根15m高排气筒外排 SO2 2.9mg/m3 0.012t/a NOx 800mg/m3 3.21t/a 废水 生活污水 SS等 / 0 使用化粪池，定期清掏，洗漱废水用于洒水抑尘 使用化粪池，定期清掏，洗漱废水用于洒水抑尘 固废 机加工 废乳化液 / / 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 废机油 / / 生产过程 废铁屑、废边角料等 / 0 废料铁屑全部外售炼钢厂回收利用 废料铁屑全部外售炼钢厂回收利用 噪声 车床、锯床、行车、操作机、油压机等设备噪声 50-55dB(A) 选用低噪声设备，基础减振，室内布置，厂房隔声，对锻锤进行半封闭，夜间不生产 选用低噪声设备，基础减振，室内布置，厂房隔声，对锻锤进行半封闭，夜间不生产 3、现有工程环保手续履行情况 现有工程于2018年9月编制了《山西东泰重工锻压有限公司年产5000吨锻件法兰生产线技术改造项目环境影响报告表》，原定襄县环境保护局于2018年10月19日以定环评函〔2018〕205号文对其进行了批复，见附件3；原定襄县环境保护局于2018年9月20日对现有工程污染物总量进行了核定，核定总量为烟尘0.09t/a，二氧化硫0.010t/a，氮氧化物2.81t/a，见附件4；现有工程于2020年3月23日进行了排污登记，登记编号为91140921666602673W001Y，有效期限为2020年3月23日至2025年3月22日，详见附件5。 4、目前存在的主要环境问题及整改措施 经现场踏勘，现有工程处于运行状态。结合《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》和《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气【2019】164号）要求，本次技改项目应完善以下整改措施： （1）厂区地面未实施硬化 改进措施：厂区内地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。 （2）燃气加热炉废气未采取脱硝措施 改进措施：对燃气加热炉废气采取脱硝措施。 （3）锻锤未采取半封闭措施 改进措施：对厂区的锻锤采用围挡实现半封闭。 （4）危废间建设不规范 改进措施：按照危废间建设要求进行整改。

# 二、建设项目所在地自然环境概况

略

# 三、环境质量现状

略

略

# 四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单），本项目厂址位于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）中的二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 项目 SO2 （μg/m3） NO2 （μg/m3） PM2.5（μg/m3） PM10 （μg/m3） CO （mg/m3） O3 （μg/m3） 年平均 60 40 35 70 —— —— 24小时平均 150 80 75 150 4 —— 1小时平均 500 200 —— —— 10 200 日最大8小时平均 —— —— —— —— — 160 2、地表水环境质量标准 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村西南480m处，根据现场调查，距离本项目最近的河流为项目西侧1.3km处的牧马河，根据《山西省地表水环境质量控制断面水质目标》（2020年目标），项目所在区域控制断面为“陈家营”，2020年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，类大肠菌群除外 污染物 pH BOD5 NH3-N CODcr 高锰酸盐指数 挥发酚 石油类 溶解氧 粪大肠 菌群 标准值 6-9 ≤3 ≤0.5 ≤15 ≤4 ≤0.002 ≤0.05 ≥6 ≤2000个/L 3、地下水质量标准 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”的地下水为III类水质。因此，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L，总大肠菌群和菌落总数除外 污染物 pH 总硬度 溶解性固体 砷 汞 铅 标 值 6.5～8.5 ≤450 ≤1000 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.01 污染物 镉 铁 锰 氨氮 挥发酚 氰化物 标准值 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.10 ≤0.50 ≤0.002 ≤0.05 污染物 硝酸盐 亚硝酸盐 耗氧量 硫酸盐 氯化物 氟化物 标准值 ≤20.0 ≤1.00 ≤3.0 ≤250 ≤250 ≤1.0 污染物 六价铬 总大肠菌群 细菌总数 标准值 ≤0.05 ≤3.0 （CFU/100mL） ≤100 （CFU/mL） 4、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目厂址位于2类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的类标准，见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 2类 60 50 5、土壤环境质量标准 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村西南480m处，土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）表1——管制值——第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS 编号 管制值 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 140 2 镉 7440-43-9 172 3 铬（六价） 18540-29-9 78 4 铜 7440-50-8 36000 5 铅 7439-92-1 2500 6 汞 7439-97-6 82 7 镍 7440-02-0 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 36 9 氯仿 67-66-3 10 10 氯甲烷 74-87-3 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 163 16 二氯甲烷 75-09-2 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 50 20 四氯乙烯 127-18-4 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 5 25 氯乙烯 75-01-4 4.3 26 苯 71-43-2 40 27 氯苯 108-90-7 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 200 30 乙苯 100-41-4 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 760 36 苯胺 62-53-3 663 37 2-氯酚 95-57-8 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 1500 42 䓛 218-01-9 12900 43 二苯并[a, h]蒽 53-70-3 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 151 45 萘 91-20-3 700 |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | 1、废气 本项目天然气加热炉排放的烟（粉）尘、SO2、NOX按照《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3执行，见表4-6。 表4-6 天然气加热炉大气污染物排放限值 mg/m3 生产设备 污染物 标准值 天然气加热炉 烟（粉）尘 30 SO2 200 NOX 300 2、废水 生活污水和食堂废水经处理后的再生水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫、消防用水标准的标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 再生利用水水质标准 序号 项目 道路清扫、消防用水 1 PH 6～9 2 BOD5 ≤15mg/L 3 NH3-H ≤10mg/L 4 LAS ≤1.0mg/L 5 余氯 ≥0.2mg/L 6 粪大肠菌群 ≤3个/L 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，详见表4-8。 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间dB（A） 夜 间dB（A） 2类 60 50 4、固体废物 一般废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关规定。 废机油、废乳化液等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关规定。 |
| 总总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号）第三条，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目属于制造业中的“C3393锻件及粉末冶金制品制造”，项目生产过程中需进行总量控制的污染物主要为加热炉废气中的烟尘、二氧化硫和氮氧化物。 本次技改工程生产过程中需进行总量控制的污染物主要为加热炉废气中的烟尘、二氧化硫和氮氧化物，排放量分别为0.35t/a、0.054t/a、2.97t/a。 现有工程批复总量及污染物总量控制指标详见表4-10。 表4-10 项目各污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 名称 烟尘 SO2 NOX 本项目排放量 0.35 0.054 2.97 现有总量指标 0.09 0.01 2.81 综上分析，本项目污染物需补充申请总量为：烟尘：0.26t/a，二氧化硫：0.044t/a，氮氧化物：0.16t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

本项目工艺流程和产污环节 图5-1 生产工艺流程图 生产工艺比较简单，主要包括： （1）原料准备 本项目加工所需要的主要原材料为铸钢，汽车运入厂区内存放，待检验下料。 （2）下料 检验合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。 （3）高温加热、锻造成型 下料工段生产的毛坯由叉车送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度，有效降低能耗，同时彻底根治了以往燃煤加热炉的环境污染问题。 本项目技改完成后生产规模达到年产1万t锻件，本次技改项目利用天然气为热源，天然气加热炉采用高效蓄热式高温空气燃烧技术(High Temperature Air Combusition)。 高效蓄热式高温空气燃烧技术（HTAC）即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术（HTAC）的优越性主要有： ①余热回收率85%。 ②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。 ③炉体升温时间快，大大缩短了开炉升温时间。 ④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴金属换热器结构长，维护方便，维护量小。 ⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 本项目采用的天然气蓄热式锻造炉工作原理：蓄热式加热炉是高效蓄热式换热器与常规加热炉的结合体，主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系统构成。蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体，它是填满蓄热体的室状空间，是烟气和空气流动通道的一部分。蓄热式余热回收的优点炉温更加均匀，由于炉温分布均匀，加热质量大大改善，产品合格率大幅提高。 工艺控制参数：炉膛温度1250度。 高效蓄热式天然气加热炉结构：由炉体、炉墙对位蓄热式燃烧嘴（A位、B位）、烟气切换阀（A/B位燃烧切换）、炉门、控制柜等组成。 工作原理：蓄热式烧嘴成对工作，二者交替变换燃烧和排烟，烧嘴内的蓄热体相应变换放热和吸热状态。成对的烧嘴布置于炉墙的两侧A位和B位，当A位烧嘴燃烧时，空气流经已积蓄热量的蓄热体而被加热到低于炉膛温度参与燃烧，与此同时，B位烧嘴排烟，烟气热量被蓄热体吸收排烟温度降低，换向工作后，B位烧嘴燃烧，空气同样被蓄热体加热到较高温度左右参与燃烧，A位烧嘴排烟，烟气热量被蓄热体吸收排烟温度降低。天然气锻造炉通过蓄热体出炉烟气的余热被转换成空气的物理热而得到回收利用。具有足够的传热能力和含热能力的蓄热体，能使烟气余热得到充分的回收，将空气预热到很高的温度。通过蓄热式烧嘴，烟气排出温度降低。空气可预热到低于炉膛温度较高温度，热回收效率髙。 加热炉工作原理如下图所示。 图5-1 加热炉工作原理图 锻造工段首先进行锻坯，初步锻造冲孔完成后的锻件送入天然气加热炉再次加热，将加热好的坯料送至机加工车间进行加工。 （4）机加工 机加工车间是法兰生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，锻造成型后的制品返回车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件法兰。 （5）回火/退火 项目机加工后的锻件法兰进行回火/退火，退火采用天然气退火炉，回火采用全纤维高温回火炉。 （6）检验、外售 检测的指标主要是锻件法兰的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 生产中所产生的对环境影响最大的污染物为天然气加热炉产生的SO2、烟尘、氮氧化物以及锻造打击钢材时发出的机械振动和噪声。 主要污染工序 1、大气污染物 本项目大气污染物主要为燃气加热炉运行产生的烟尘、SO2、NOX。 2、水污染物 本项目废水主要为生活污水。 3、噪声 本项目噪声源主要为：电液锤、天然气加热炉、水泵、风机等设备。 4、固废 本项目固废主要为： （1）职工产生的生活垃圾； （2）下料及机加工过程产生的废边角料、铁渣及废件； （3）机加工设备运行时将产生少量废机油、废乳化液等，属于危险废物。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | G1-1排气筒 | 烟尘 | 18.6mg/m3 | 0.07t/a | 18.6mg/m3 | 0.07t/a |
|  |  | SO2 | 2.90mg/m3 | 0.012t/a | 2.90mg/m3 | 0.012t/a |
|  |  | NOX | 800.0mg/m3 | 3.21t/a | 160.0mg/m3 | 0.64t/a |
|  | G1-2排气筒 | 烟尘 | 18.6mg/m3 | 0.05t/a | 18.6mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | SO2 | 2.90mg/m3 | 0.008/t/a | 2.90mg/m3 | 0.008t/a |
|  |  | NOX | 800.0mg/m3 | 2.14t/a | 160.0mg/m3 | 0.43t/a |
|  | G1-3排气筒 | 烟尘 | 18.6mg/m3 | 0.06t/a | 18.6mg/m3 | 0.06t/a |
|  |  | SO2 | 2.90mg/m3 | 0.009t/a | 2.90mg/m3 | 0.009t/a |
|  |  | NOX | 800.0mg/m3 | 2.46t/a | 160.0mg/m3 | 0.49t/a |
|  | G1-4排气筒 | 烟尘 | 18.6mg/m3 | 0.07t/a | 18.6mg/m3 | 0.07t/a |
|  |  | SO2 | 2.90mg/m3 | 0.010t/a | 2.90mg/m3 | 0.010t/a |
|  |  | NOX | 800.0mg/m3 | 2.89t/a | 160.0mg/m3 | 0.58t/a |
|  | G2排气筒 | 烟尘 | 18.6mg/m3 | 0.10t/a | 18.6mg/m3 | 0.10t/a |
|  |  | SO2 | 2.90mg/m3 | 0.015t/a | 2.90mg/m3 | 0.02t/a |
|  |  | NOX | 800.0mg/m3 | 4.16t/a | 160.0mg/m3 | 0.83t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | / | 0.012t/a | / | 0.0024t/a |
| 水污 染物 | 办公生活 | 生活污水 | 447m3/a | 排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水 |
|  | 食堂 | 食堂废水 | 594m3/a | 经油水分离器处理后，排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9.30t/a | 集中收集后，交由环卫部门统一处置 |
|  | 加工 | 废料、铁屑 | 1375t/a | 全部外售炼钢厂回收利用 |
|  | 加工机械 | 废机油 | 0.16t/a | 集中收集后按危废储存要求进行储存，送有资质的单位处置 |
|  |  | 废乳化液 | 0.20t/a |  |
| 噪 声 | 锻造区 | 锻锤 | 95～110dB（A） | 75～85dB（A） |
|  |  | 电液锤 | 95～110dB（A） | 75～85dB（A） |
|  | 天然气加热炉 | 风机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  | 全纤维台车回火炉 | 风机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  | 机加工车间 | 车床 | 70～85dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 锯床 | 70～85dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 油压机 | 90～100dB（A） | 80～90dB（A） |
|  |  | 行车 | 70～85dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 操作机 | 90～100dB（A） | 80～90dB（A） |
| 主要生态环境影响： 项目对生态环境的影响主要是生产过程中加热炉废气对周围生态环境造成的影响。该项目地处农村，社会环境单一，具有农业生态环境特征。所以要严格按照环评规定的污染防治措施对生产过程中产生的污染物进行彻底治理，在此基础上，本工程对当地生态环境的影响不大。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目新建4200m2的钢结构车间。施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。扬尘源主要为建筑材料运输工序、地基开挖时临时土方堆放场及覆土回填扬尘。施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。因此，必须按照《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T 393-2007的规定进行控制。 针对本项目建设期的污染排放情况，评价要求建设单位在建设过程中应重点采取以下污染控制措施： 1、评价要求施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止土方等易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。土方开挖要100%湿法作业，根据施工场地情况设置施工围挡。 2、不得在施工场地外堆放施工材料，施工现场易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内，物料堆放要100%覆盖。 3、施工工地出口处必须建设车辆出口喷淋、冲洗设施，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，出入车辆100%冲洗，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 4、加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，治理费用列入工程造价。严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 5、施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路，不得超载；散状物料及渣土车辆均应采用密闭运输，合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理； 6、加强施工渣土车辆管理。必须使用有正规手续的合法车辆，禁止使用无手续的黑车。强化渣土车辆监管，渣土运输车辆100％安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置和卫星定位系统并确保正常使用。 7、工程竣工后，施工单位应及时清理施工场地，并对裸露地面进行绿化。 2、水环境影响分析 （1）源项分析 本项目建筑工程量不大，施工过程产生的废水主要有生活污水。施工期生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水等。 （2）防治措施 虽然施工期废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。因此环评要求：生活污水经沉淀后用于厂区抑尘洒水。 3、声环境影响分析 根据工程特征，可以把噪声源分为施工现场噪声源和运输线路噪声源。 噪声源及防治措施分析：根据本项目工程量，本项目施工现场噪声主要为基础施工阶段、管线安装阶段及土方回填阶段。 表7-1 施工期主要噪声源一览表 施工阶段 主要噪声源 噪声级[dB(A)] 基础施工阶段 推土机、挖掘机等 100~110 管线安装阶段 敲打声、装卸车辆撞击声 60~80 土方回填 振捣捧等 120 厂内设备拆除、安装阶段 敲打声、装卸车辆撞击声 60~80 环评要求所有高产噪设备的施工时间应全部安排在日间；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾（碎砖块、灰浆及废材料）、弃土。 施工过程中的产生的碎砖块、灰浆及废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运。对于废弃管材作为建筑垃圾由管网施工单位及时清运至当地指定建筑垃圾填埋场进行填埋处置。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）锻造工段天然气炉产生的废气 本项目产生的大气污染物为天然气加热炉产生的废气，主要污染物有烟尘、SO2、NOX（以NO2计）。 1）用气量计算 本工程原料加热过程采用天然气加热炉，天然气由山西国电定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气是轻烃气体燃料，是清洁能源，主要成份是甲烷和乙烷，约占97％以上。 根据建设单位生产经验，生产1吨锻件热耗折标煤为125.07tce，则生产1吨锻件天然气消耗量为103m3。 综上所述，本项目原有3台（2用1备）天然气加热炉共用1根排气筒；新增的5台天然气加热炉共用3根排气筒，各排气筒废气量见表7-2。 表7-2 锻造工段天然气加热炉产生的废气量 排气筒编号 产能（t/a） 燃气量 （万m3/a） 污染物名称 产污量 产生浓度（mg/m3） 数据 单位 G1-1 3000 30.9 废气量 401.7 万Nm3/a / 烟尘 0.07 t/a 18.6 SO2 0.012 t/a 2.9 NOX 3.21 t/a 800 G1-2 2000 20.6 废气量 267.8 万Nm3/a / 烟尘 0.05 t/a 18.6 SO2 0.008 t/a 2.9 NOX 2.14 t/a 800 G1-3 2300 23.69 废气量 307.97 万Nm3/a / 烟尘 0.06 t/a 18.6 SO2 0.009 t/a 2.9 NOX 2.46 t/a 800 G1-4 2700 27.81 废气量 361.53 万Nm3/a / 烟尘 0.07 t/a 18.6 SO2 0.010 t/a 2.9 NOX 2.89 t/a 800 2台加热炉共用1套脱硝设备的可行性分析：本项目每2台加热炉共用1套脱硝设施，2台加热炉的工作制度相同，根据《定襄县富宇法兰机械有限公司年产2500吨锻件法兰生产线技术改造项目竣工验收监测报告》的监测数据，该项目2台天然气加热炉共用一套脱硝设备，脱硝采用SCR脱硝，在催化剂的作用下以尿素作为还原剂，有选择性的与烟气中的NOx反应生成N2和H2O，处理后烟气经1根15m高的排气筒排放，脱硝设备的脱硝效率在85~87%之间，脱硝设施出口氮氧化物排放浓度在147.6~162.0mg/m3之间，能够满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中标准限值要求（氮氧化物排放浓度不高于300mg/m3）。因此，本项目每2台天然气加热炉安装一套SCR脱硝装置运行可行。 2）烟气量计算 根据天然气成分指标并结合加热炉的燃烧方式和燃烧温度，天然气加热炉烟气产生量经验值为13Nm3/m3天然气。则本项目天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量为： 103.00万m3/a×13Nm3/m3=1.339×107Nm3/a； 本次评价对氮氧化物和烟尘排放量计算采用类比法，对二氧化硫排放量计算采用物料衡算法。 1）NOx计算 烟气脱硝采用SCR脱硝，SCR即为选择性催化还原法，NH3优先和NOx发生还原脱除反应，生成氮气和水，其主要反应式为： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 工艺设计顺序为：升温——SCR脱硝——（余热回收）排空。燃气炉排烟温度为80℃左右，经过脱硝前加热补偿装置升温至220℃以上，采用低温SCR烟气脱硝技术。尿素溶液先进入热解系统；热解后的氨与空气混合气经喷氨格栅与烟气在管道中充分混合后流入SCR 反应器。尿素溶液经热解系统会分解成NH3（氨）和HNCO（异氰酸），HNCO再与水反应生成NH3和CO2。尿素溶液热解工艺的主要反应如下： CO(NH2)2→NH3+HNCO 尿素→氨+异氰酸 HNCO+H2O→NH3+CO2 异氰酸+水→氨+二氧化碳 尾气在管道中与尿素溶液进行充分混合后流入SCR反应器。烟气导流挡板，使进入SCR反应器内的尾气气流分布均匀，流量可适当调控以保证催化剂的利用率。还原剂喷枪位置及喷嘴形式是根据烟道的布置情况进行设计，从而达到保证脱硝效率和经济性，防止造成局部喷氨过量腐蚀设备和空气的二次污染。 进入反应器内的尾气经过催化剂后，氮氧化物被分解达标后排放。由于催化剂采用的是蜂窝模式，所以紊流增加了混合气体与催化剂的接触，转化率高，而且过量的氨气会停留在模块中参与未反应尾气的转化，所以氨逃逸率低。本项目废气排放及治理情况见表7-3。脱硝设施主要设备见表7-4。 加热补偿装置为燃烧机，燃料为清洁能源天然气，安装于水气分离之后，脱硝设施之前，主要对烟气进行再加热，使温度达到220℃以上，满足低温SCR脱硝装置的反应条件。加热补偿装置主要设备见表7-5。加热补偿装置位置示意图见图6。 尿素溶液热解系统位于烟气加热补偿装置之后，SCR反应装置之前。尿素溶液经过计量分配装置精确的测量和控制输送至喷射器，经过雾化喷嘴喷入分解室后热解。采用电加热器将空气加热至约350℃后进入绝热分解室进行热解。尿素溶液热解系统主要设备见表7-6。尿素溶液热解系统位置示意图见图7-1。 表7-3 项目废气产生环节及处理措施一览表 序号 污染源 主要污染物 排放方式 治理措施 1 （1#～3#）天然气加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织 加热炉燃用清洁能源天然气，废气脱硝后经1根15m高排气筒排放。 2 （4#～5#）天然气加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织 加热炉燃用清洁能源天然气，废气脱硝后经1根15m高排气筒排放。 3 （6#～7#）天然气加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织 加热炉燃用清洁能源天然气，废气脱硝后经1根15m高排气筒排放。 4 （8#）天然气加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织 加热炉燃用清洁能源天然气，废气脱硝后经1根15m高排气筒排放。 5 （9#～10#）天然气加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织 加热炉燃用清洁能源天然气，废气脱硝后经1根15m高排气筒排放。 表7-4 脱硝设施主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格参数 单位 数量 1 尿素（32.5%）溶液储罐 300L 座 2 2 排污阀 DN50（PE） 个 1 3 球阀 —— 套 1 4 过滤器 —— 个 1 5 截止阀 —— 个 1 6 加药泵 6L 台 2 7 止回阀 —— 个 1 8 压缩空气 —— 台 1 9 球阀 —— 个 1 10 油水分离器 —— 个 1 11 管道、附件及支吊架 所需的各种规格 套 1 12 分配管 —— 组 1 13 手动阀 —— 套 1 14 喷枪及其附件 双流体雾化喷枪 套 2 15 反应器 —— 台 1 16 催化剂 1-1.5 M3 1.5 17 烟道及保温 —— 项 1 18 压差变送器 —— 个 1 19 管道及其附件 —— 套 1 20 设备配件 —— 批 1 表7-5 加热补偿装置主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格参数 单位 数量 1 燃烧机 —— 座 1 2 烧嘴 320KW 个 1 3 膜盒压力表 0-25Kpa 个 1 4 手动球阀 —— 个 1 5 执行器 —— 个 1 6 电磁阀 —— 个 1 7 风机 0.75KW 个 1 表7-6 尿素溶液热解系统主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格参数 单位 数量 1 计量分配装置 —— 套 1 2 喷射器 —— 个 1 3 雾化喷嘴 —— 个 6 4 电加热器 550KW 个 1 5 热解室 —— 个 1 6 风机 0.55KW 个 1 图7-1 加热补偿装置及尿素热解系统位置示意图 本次评价收集了《定襄县富宇法兰机械有限公司年产2500吨锻件法兰生产线技术改造项目竣工验收监测报告》的监测数据，详见表7-7。 表7-7 脱硝设施进出口污染物监测结果 测点 位置 频次 标态干 排气量 (m3/h) 含氧量 (%) 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 实测 浓度 (mg/m3) 折算 浓度 (mg/m3) 排放 速率 (Kg/h) 实测 浓度 (mg/m3) 折算浓度 (mg/m3) 排放 速率 (Kg/h) 实测 浓度 (mg/m3) 折算 浓度 (mg/m3) 排放 速率 (Kg/h) 脱硝设施进口 1# 1 532 14.16 13.2 — 0.007 <3 ― 767.3 — 0.408 2 527 14.24 12.8 — 0.007 <3 — 759.8 0.400 3 522 14.24 12.9 0.007 <3 — 742.8 0.388 平均值 527 14.21 13.0 0.007 <3 — 756.6 0.399 脱硝设施进口 2# 1 511 9.25 18.1 0.009 <3 ― 646.4 0.330 2 511 9.24 18.4 0.009 <3 — 654.4 0.334 3 506 9.83 18.6 0.009 <3 709.8 0.359 平均值 509 9.44 18.4 0.009 <3 670.2 0.341 脱硝设施出口 1 1150 13.41 6.7 10.9 0.008 <3 — 95.3 155.1 0.110 2 1166 13.39 7.0 11.4 0.008 <3 99.8 162.0 0.116 3 1182 13.58 6.9 11.5 0.008 <3 93.5 155.7 0.111 平均值 1166 13.46 6.9 11.3 0.008 <3 ― 96.2 157.6 0.112 标准限值 — — ― 30 — ― 200 ― ― 300 — 脱硝率(%) — ― — — 85 根据表7-7可知，天然气加热炉烟气中NOx浓度约为800.0mg/m3，评价要求建设单位对加热炉烟气采用SCR脱硝一体化设备对加热炉烟气进行脱硝处理，根据化学工业出版社出版的《烟气脱硫脱硝技术手册》（中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第132835号），对SCR（选择性催化还原脱硝）技术的推荐实际操作效率为70%-90%，本项目要求采用两层蜂窝式催化剂模块，脱硝效率按照80%计算，处理后排放浓度约为160.0mg/m3，以G1-1排气筒为例进行计算。 则加热炉NOX排放量为=160.0mg/m3×4.017×106Nm3/a×10-9t/mg=0.64t/a。 2）烟尘计算 根据对实例的类比分析可知，折算后颗粒物排放浓度为12.8-18.6mg/m3，本次评价按照18.6mg/m3计算，则 加热炉烟尘排放量为=18.6mg/m3×4.017×106Nm3/a×10-9t/mg=0.07t/a。 3）SO2计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本项目使用天然气各组分含量见下表。 表7-8 陕京二线天然气气质组分 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 表7-9 陕京二线主要物性参数（0℃，101.325kpa） CO2 H2S 水露点 低发热值 高发热值 相对密度 ≤3% ≤20mg/m3 ≤-13℃（4.5Mpa） 32.762MJ/m3 36.475MJ/m3 0.577 按照H2S的最大含量进行计算，即每m3天然气含H2S 20mg，则本项目H2S总含量为：30.90×104m3×20mg/m3×10-9=0.007t，加热炉消耗天然气中H2S含量为0.007t， H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 则： 加热炉SO2产生量为=128/68×0.007t/a=0.012t/a， 加热炉SO2产生浓度为=0.012t/a×109÷4.017÷106Nm3/a=2.90mg/m3。 表7-10 锻造工段天然气加热炉废气排放量 排气筒编号 污染物名称 产污量 产生浓度（mg/m3） 排放量 排放浓度（mg/m3） 数据 单位 数据 单位 G1-1 废气量 401.7 万Nm3/a / 401.70 万Nm3/a / 烟尘 0.07 t/a 18.6 0.07 t/a 18.6 SO2 0.012 t/a 2.9 0.012 t/a 2.9 NOX 3.21 t/a 800.0 0.64 t/a 160.0 G1-2 废气量 267.8 万Nm3/a / 267.80 万Nm3/a / 烟尘 0.05 t/a 18.6 0.05 t/a 18.6 SO2 0.008 t/a 2.9 0.008 t/a 2.9 NOX 2.14 t/a 800.0 0.43 t/a 160.0 G1-3 废气量 307.97 万Nm3/a / 307.97 万Nm3/a / 烟尘 0.06 t/a 18.6 0.06 t/a 18.6 SO2 0.009 t/a 2.9 0.009 t/a 2.9 NOX 2.46 t/a 800.0 0.49 t/a 160.0 G1-4 废气量 361.53 万Nm3/a / 361.53 万Nm3/a / 烟尘 0.07 t/a 18.6 0.07 t/a 18.6 SO2 0.010 t/a 2.9 0.010 t/a 2.9 NOX 2.89 t/a 800.0 0.58 t/a 160.0 经计算，本项目加热炉产生的废气中烟尘浓度为18.6mg/m3，排放量为0.25t/a；SO2浓度为2.90mg/m3，排放量为0.039t/a；NOx浓度为160.0mg/m3，排放量为2.14t/a。各污染物排放浓度均可满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的排放限值要求。 （2）退火工段天然气加热炉产生的废气 本项目退火工段设置有2台燃气加热炉，根据建设单位提供的数据，退火工段的天然气使用量为40万m3/a。各污染物计算方法同天然气加热炉，则退火工段天然气加热炉废气产生量见表7-11。 表7-11 退火工段天然气加热炉产生的废气量 排气筒编号 燃气量（万m3/a） 污染物名称 产污量 产生浓度（mg/m3） 数据 单位 G2 40 废气量 520 万Nm3/a / 烟尘 0.10 t/a 18.6 SO2 0.015 t/a 2.9 NOX 4.16 t/a 800.0 评价要求对退火炉安装一套SCR脱硝除尘装置，各污染物排放量就计算方法同天然气加热炉，则退火工段天然气加热炉废气排放量量见表7-11。 表7-11 退火工段天然气加热炉废气排放量 排气筒编号 污染物名称 产污量 产生浓度（mg/m3） 排放量 排放浓度（mg/m3） 数据 单位 数据 单位 G2 废气量 520 万Nm3/a / 520 万Nm3/a / 烟尘 0.10 t/a 18.6 0.10 t/a 18.6 SO2 0.015 t/a 2.9 0.015 t/a 2.9 NOX 4.16 t/a 800.0 0.83 t/a 160.0 经计算，本项目加热炉产生的废气中烟尘浓度为18.6mg/m3，排放量为0.10t/a；SO2浓度为2.90mg/m3，排放量为0.015t/a；NOx浓度为160.0mg/m3，排放量为0.83t/a。各污染物排放浓度均可满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的排放限值要求。 （3）食堂油烟 员工食堂设1个基准灶头，年工作300d，就餐人数按62人计，按照人均日食用油用量按30g/d计，油烟挥发量占总耗油量的2%，则项目油耗量为1.86kg/d，产生油烟量约为0.04kg/d，根据同类餐厅油烟排放类比，估算该项目餐厅的油烟排放浓度为5~10mg/m3，油烟排放浓度超过国家饮食业油烟排放标准中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3，对环境有影响，因此需要加装油烟净化器。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），拟建项目灶头总数为1个，属于小型餐饮规模，油烟净化率至少达到60%。拟建项目在厨房排油烟机的进风口加装油烟净化器，净化率约80％。净化后油烟废气由专用烟道排放，每年油烟排放量为0.0024t/a。加装油烟净化器后厨房油烟排放可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 （4）预测分析 1）评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目大气评价因子为燃气加热炉烟尘、SO2、NOX（以NO2计）；选取《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及2018修改单）中的PM10、SO2、NO21小时平均值作为评价标准，见表7-12。 表7-12 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 1小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准 SO2 500 NO2 200 2）环境空气影响初步预测（估算模式） 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，计算燃气加热炉排气筒正常排放的PM10、SO2、NO2最大地面浓度、占标率Pmax及对应的距离，确定评价等级，分析工程对项目所在区域环境空气质量造成的影响。 ①估算参数 估算模式参数取值见表7-13，主要废气污染源排放参数见表7-14。 表7-13 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.5°C 最低环境温度 -27.2 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 干燥气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 备注：数据取值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型参数及说明进行选取 表7-14 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心经纬度 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物 名称 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) G1-1 113.057458 38.543254 742 15.0 0.2 80.0 12.94 PM10 0.0086 g/s SO2 0.0013 g/s NO2 0.0744 g/s G1-2 113.056450 38.541237 750 15.0 0.2 80.0 8.63 PM10 0.0058 g/s SO2 0.0009 g/s NO2 0.0496 g/s G1-3 113.057388 38.543060 742 15.0 0.2 80.0 9.92 PM10 0.0066 g/s SO2 0.0010 g/s NO2 0.0570 g/s G1-4 113.057656 38.543055 742 15.0 0.2 80.0 11.64 PM10 0.0078 g/s SO2 0.0012 g/s NO2 0.0670 g/s G2 113.057407 38.542658 742 15.0 0.2 80.0 9.58 PM10 0.0112 g/s SO2 0.0017 g/s NO2 0.0963 g/s ②估算结果 估算模式计算结果见表7-15。 表7-15-1 G1-1排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m G1-1排气筒 PM10 SO2 NO2 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 55 1.06E-03 0.23 1.60E-04 0.03 9.08E-03 4.54 100 8.54E-04 0.19 1.29E-04 0.03 7.35E-03 3.68 200 6.28E-04 0.14 9.49E-05 0.02 5.40E-03 2.70 300 5.03E-04 0.11 7.60E-05 0.02 4.33E-03 2.16 400 4.20E-04 0.09 6.35E-05 0.01 3.61E-03 1.81 500 3.69E-04 0.08 5.58E-05 0.01 3.18E-03 1.59 600 3.32E-04 0.07 5.03E-05 0.01 2.86E-03 1.43 700 3.04E-04 0.07 4.60E-05 0.01 2.62E-03 1.31 800 2.81E-04 0.06 4.25E-05 0.01 2.42E-03 1.21 900 2.62E-04 0.06 3.96E-05 0.01 2.26E-03 1.13 1000 2.46E-04 0.05 3.72E-05 0.01 2.12E-03 1.06 1100 2.32E-04 0.05 3.51E-05 0.01 2.00E-03 1.00 1200 2.20E-04 0.05 3.33E-05 0.01 1.90E-03 0.95 1300 2.10E-04 0.05 3.17E-05 0.01 1.80E-03 0.90 1400 2.00E-04 0.04 3.03E-05 0.01 1.72E-03 0.86 1500 1.92E-04 0.04 2.90E-05 0.01 1.65E-03 0.82 1600 1.85E-04 0.04 2.79E-05 0.01 1.59E-03 0.80 1700 1.81E-04 0.04 2.73E-05 0.01 1.56E-03 0.78 1800 1.80E-04 0.04 2.72E-05 0.01 1.55E-03 0.77 1900 1.80E-04 0.04 2.73E-05 0.01 1.55E-03 0.78 2000 1.80E-04 0.04 2.72E-05 0.01 1.55E-03 0.78 2100 1.79E-04 0.04 2.71E-05 0.01 1.54E-03 0.77 2200 1.78E-04 0.04 2.69E-05 0.01 1.53E-03 0.77 2300 1.76E-04 0.04 2.66E-05 0.01 1.52E-03 0.76 2400 1.74E-04 0.04 2.63E-05 0.01 1.50E-03 0.75 2500 1.72E-04 0.04 2.60E-05 0.01 1.48E-03 0.74 下风向 最大浓度及占标率 1.06E-03 0.23 1.60E-04 0.03 9.08E-03 4.54 D10%最远距离/m 55 表7-15-2 G1-2排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m G1-2排气筒 PM10 SO2 NO2 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 50 8.14E-04 0.18 1.26E-04 0.03 6.96E-03 3.48 100 6.31E-04 0.14 9.79E-05 0.02 5.40E-03 2.70 200 5.06E-04 0.11 7.85E-05 0.02 4.33E-03 2.16 300 3.84E-04 0.09 5.96E-05 0.01 3.28E-03 1.64 400 3.13E-04 0.07 4.85E-05 0.01 2.67E-03 1.34 500 2.71E-04 0.06 4.21E-05 0.01 2.32E-03 1.16 600 2.42E-04 0.05 3.76E-05 0.01 2.07E-03 1.04 700 2.20E-04 0.05 3.42E-05 0.01 1.88E-03 0.94 800 2.03E-04 0.05 3.15E-05 0.01 1.73E-03 0.87 900 1.88E-04 0.04 2.92E-05 0.01 1.61E-03 0.80 1000 1.76E-04 0.04 2.73E-05 0.01 1.51E-03 0.75 1100 1.66E-04 0.04 2.57E-05 0.01 1.42E-03 0.71 1200 1.57E-04 0.03 2.43E-05 0.00 1.34E-03 0.67 1300 1.49E-04 0.03 2.31E-05 0.00 1.27E-03 0.64 1400 1.45E-04 0.03 2.26E-05 0.00 1.24E-03 0.62 1500 1.42E-04 0.03 2.20E-05 0.00 1.21E-03 0.61 1600 1.38E-04 0.03 2.15E-05 0.00 1.18E-03 0.59 1700 1.38E-04 0.03 2.14E-05 0.00 1.18E-03 0.59 1800 1.38E-04 0.03 2.14E-05 0.00 1.18E-03 0.59 1900 1.38E-04 0.03 2.14E-05 0.00 1.18E-03 0.59 2000 1.37E-04 0.03 2.12E-05 0.00 1.17E-03 0.59 2100 1.36E-04 0.03 2.11E-05 0.00 1.16E-03 0.58 2200 1.34E-04 0.03 2.08E-05 0.00 1.15E-03 0.57 2300 1.33E-04 0.03 2.06E-05 0.00 1.13E-03 0.57 2400 1.31E-04 0.03 2.03E-05 0.00 1.12E-03 0.56 2500 1.29E-04 0.03 2.00E-05 0.00 1.10E-03 0.55 下风向 最大浓度及占标率 8.14E-04 0.18 1.26E-04 0.03 6.96E-03 3.48 D10%最远距离/m 50 表7-15-3 G1-3排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m G1-3排气筒 PM10 SO2 NO2 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 51 8.82E-04 0.20 1.34E-04 0.03 7.62E-03 3.81 100 6.97E-04 0.15 1.06E-04 0.02 6.02E-03 3.01 200 5.44E-04 0.12 8.25E-05 0.02 4.70E-03 2.35 300 4.20E-04 0.09 6.37E-05 0.01 3.63E-03 1.81 400 3.45E-04 0.08 5.23E-05 0.01 2.98E-03 1.49 500 3.00E-04 0.07 4.55E-05 0.01 2.60E-03 1.30 600 2.69E-04 0.06 4.08E-05 0.01 2.32E-03 1.16 700 2.45E-04 0.05 3.71E-05 0.01 2.12E-03 1.06 800 2.26E-04 0.05 3.42E-05 0.01 1.95E-03 0.98 900 2.10E-04 0.05 3.18E-05 0.01 1.81E-03 0.91 1000 1.97E-04 0.04 2.98E-05 0.01 1.70E-03 0.85 1100 1.85E-04 0.04 2.81E-05 0.01 1.60E-03 0.80 1200 1.75E-04 0.04 2.66E-05 0.01 1.52E-03 0.76 1300 1.67E-04 0.04 2.53E-05 0.01 1.44E-03 0.72 1400 1.59E-04 0.04 2.41E-05 0.00 1.38E-03 0.69 1500 1.56E-04 0.03 2.36E-05 0.00 1.35E-03 0.67 1600 1.52E-04 0.03 2.30E-05 0.00 1.31E-03 0.66 1700 1.50E-04 0.03 2.27E-05 0.00 1.30E-03 0.65 1800 1.51E-04 0.03 2.28E-05 0.00 1.30E-03 0.65 1900 1.51E-04 0.03 2.28E-05 0.00 1.30E-03 0.65 2000 1.50E-04 0.03 2.27E-05 0.00 1.30E-03 0.65 2100 1.49E-04 0.03 2.26E-05 0.00 1.29E-03 0.64 2200 1.47E-04 0.03 2.23E-05 0.00 1.27E-03 0.64 2300 1.46E-04 0.03 2.21E-05 0.00 1.26E-03 0.63 2400 1.44E-04 0.03 2.18E-05 0.00 1.24E-03 0.62 2500 1.42E-04 0.03 2.15E-05 0.00 1.22E-03 0.61 下风向 最大浓度及占标率 8.82E-04 0.20 1.34E-04 0.03 7.62E-03 3.81 D10%最远距离/m 51 表7-15-4 G1-4排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m G1-4排气筒 PM10 SO2 NO2 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 56 8.83E-04 0.20 1.36E-04 0.03 7.58E-03 3.79 100 7.40E-04 0.16 1.14E-04 0.02 6.36E-03 3.18 200 5.81E-04 0.13 8.95E-05 0.02 4.99E-03 2.50 300 4.68E-04 0.10 7.20E-05 0.01 4.02E-03 2.01 400 3.91E-04 0.09 6.01E-05 0.01 3.36E-03 1.68 500 3.43E-04 0.08 5.27E-05 0.01 2.94E-03 1.47 600 3.08E-04 0.07 4.74E-05 0.01 2.65E-03 1.32 700 2.81E-04 0.06 4.33E-05 0.01 2.42E-03 1.21 800 2.60E-04 0.06 4.00E-05 0.01 2.23E-03 1.12 900 2.42E-04 0.05 3.72E-05 0.01 2.08E-03 1.04 1000 2.27E-04 0.05 3.49E-05 0.01 1.95E-03 0.98 1100 2.14E-04 0.05 3.30E-05 0.01 1.84E-03 0.92 1200 2.03E-04 0.05 3.12E-05 0.01 1.74E-03 0.87 1300 1.93E-04 0.04 2.97E-05 0.01 1.66E-03 0.83 1400 1.84E-04 0.04 2.83E-05 0.01 1.58E-03 0.79 1500 1.76E-04 0.04 2.71E-05 0.01 1.51E-03 0.76 1600 1.73E-04 0.04 2.65E-05 0.01 1.48E-03 0.74 1700 1.69E-04 0.04 2.59E-05 0.01 1.45E-03 0.72 1800 1.70E-04 0.04 2.61E-05 0.01 1.46E-03 0.73 1900 1.70E-04 0.04 2.61E-05 0.01 1.46E-03 0.73 2000 1.69E-04 0.04 2.61E-05 0.01 1.46E-03 0.73 2100 1.68E-04 0.04 2.59E-05 0.01 1.45E-03 0.72 2200 1.67E-04 0.04 2.57E-05 0.01 1.43E-03 0.72 2300 1.65E-04 0.04 2.54E-05 0.01 1.42E-03 0.71 2400 1.63E-04 0.04 2.51E-05 0.01 1.40E-03 0.70 2500 1.61E-04 0.04 2.48E-05 0.00 1.38E-03 0.69 下风向 最大浓度及占标率 8.83E-04 0.20 1.36E-04 0.03 7.58E-03 3.79 D10%最远距离/m 6 表7-15-5 G2排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m G2排气筒 PM10 SO2 NO2 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 55 1.39E-03 0.31 2.11E-04 0.04 1.20E-02 5.99 100 1.13E-03 0.25 1.71E-04 0.03 9.71E-03 4.86 200 9.16E-04 0.20 1.39E-04 0.03 7.88E-03 3.94 300 7.15E-04 0.16 1.09E-04 0.02 6.15E-03 3.08 400 5.89E-04 0.13 8.94E-05 0.02 5.06E-03 2.53 500 5.13E-04 0.11 7.79E-05 0.02 4.41E-03 2.21 600 4.59E-04 0.10 6.97E-05 0.01 3.95E-03 1.97 700 4.18E-04 0.09 6.35E-05 0.01 3.60E-03 1.80 800 3.85E-04 0.09 5.85E-05 0.01 3.31E-03 1.66 900 3.58E-04 0.08 5.44E-05 0.01 3.08E-03 1.54 1000 3.35E-04 0.07 5.09E-05 0.01 2.88E-03 1.44 1100 3.16E-04 0.07 4.80E-05 0.01 2.72E-03 1.36 1200 2.99E-04 0.07 4.54E-05 0.01 2.57E-03 1.29 1300 2.84E-04 0.06 4.31E-05 0.01 2.44E-03 1.22 1400 2.73E-04 0.06 4.14E-05 0.01 2.35E-03 1.17 1500 2.67E-04 0.06 4.05E-05 0.01 2.29E-03 1.15 1600 2.60E-04 0.06 3.95E-05 0.01 2.24E-03 1.12 1700 2.58E-04 0.06 3.92E-05 0.01 2.22E-03 1.11 1800 2.59E-04 0.06 3.93E-05 0.01 2.23E-03 1.11 1900 2.59E-04 0.06 3.93E-05 0.01 2.23E-03 1.11 2000 2.58E-04 0.06 3.91E-05 0.01 2.21E-03 1.11 2100 2.55E-04 0.06 3.88E-05 0.01 2.20E-03 1.10 2200 2.53E-04 0.06 3.84E-05 0.01 2.17E-03 1.09 2300 2.50E-04 0.06 3.79E-05 0.01 2.15E-03 1.07 2400 2.46E-04 0.05 3.74E-05 0.01 2.12E-03 1.06 2500 2.43E-04 0.05 3.69E-05 0.01 2.09E-03 1.04 下风向 最大浓度及占标率 1.39E-03 0.31 2.11E-04 0.04 1.20E-02 5.99 D10%最远距离/m 55 由表7-15-1～表7-15-5可看出： G1-1排气筒下风向PM10最大落地浓度为1.06×10-3mg/Nm3，占标率为0.23%，出现在下风向55m处；SO2最大落地浓度为1.60×10-4mg/Nm3，占标率为0.03%，出现在下风向55m处；NOX最大落地浓度为9.08×10-3mg/Nm3，占标率为4.54%，出现在下风向55m处。 G1-2排气筒下风向PM10最大落地浓度为8.14×10-4mg/Nm3，占标率为0.18%，出现在下风向50m处；SO2最大落地浓度为1.26×10-4mg/Nm3，占标率为0.03%，出现在下风向50m处；NOX最大落地浓度为6.96×10-3mg/Nm3，占标率为3.48%，出现在下风向50m处。 G1-3排气筒下风向PM10最大落地浓度为8.82×10-4mg/Nm3，占标率为0.20%，出现在下风向51m处；SO2最大落地浓度为1.34×10-4mg/Nm3，占标率为0.03%，出现在下风向51m处；NOX最大落地浓度为7.62×10-3mg/Nm3，占标率为3.81%，出现在下风向51m处。 G1-4排气筒下风向PM10最大落地浓度为8.83×10-4mg/Nm3，占标率为0.20%，出现在下风向56m处；SO2最大落地浓度为1.36×10-4mg/Nm3，占标率为0.03%，出现在下风向56m处；NOX最大落地浓度为7.58×10-3mg/Nm3，占标率为3.79%，出现在下风向56m处。 G2排气筒下风向PM10最大落地浓度为1.39×10-3mg/Nm3，占标率为0.31%，出现在下风向55m处；SO2最大落地浓度为2.11×10-4mg/Nm3，占标率为0.04%，出现在下风向55m处；NOX最大落地浓度为1.20×10-2mg/Nm3，占标率为5.99%，出现在下风向55m处。 ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步环境影响预测和评价，只对污染物量进行核算。评价范围为以厂区为中心5km范围大气评价等级判定结果见表7-16。 表7-16 大气环境影响评价工作等级判定 污染源 污染物 下风向 最大浓度Ci [mg/m3] 最大浓度处距源中心的距离[m] 最大地面 浓度占标率Pi[%] D10%时对应的最远距离 [m] 分级判据 评价等级 G1-1 PM10 1.06×10-3 55 0.23 / Pmax<1% 三级 SO2 1.60×10-4 0.03 / Pmax<1% 三级 NO2 9.08×10-3 4.54 / 1%≤Pmax<10% 二级 G1-2 PM10 8.14×10-4 50 0.18 / Pmax<1% 三级 SO2 1.26×10-4 0.03 / Pmax<1% 三级 NO2 6.96×10-3 3.48 / 1%≤Pmax<10% 二级 G1-3 PM10 8.82×10-4 51 0.20 / Pmax<1% 三级 SO2 1.34×10-4 0.03 / Pmax<1% 三级 NO2 7.62×10-3 3.81 / 1%≤Pmax<10% 二级 G1-4 PM10 8.83×10-4 56 0.20 / Pmax<1% 三级 SO2 1.36×10-4 0.03 / Pmax<1% 三级 NO2 7.58×10-3 3.79 / 1%≤Pmax<10% 二级 G2 PM10 1.39×10-3 55 0.31 / Pmax<1% 三级 SO2 2.11×10-4 0.04 / Pmax<1% 三级 NO2 1.20×10-2 5.99 / 1%≤Pmax<10% 二级 3）污染物排放量核算结果 本项目建成后，项目污染物排放量核算结果见表7-17。 表7-17 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率 g/s 核算年排放量 t/a 主要排放口 1 G1-1 PM10 18.6 0.0086 0.07 SO2 2.9 0.0013 0.012 NO2 160.0 0.0744 0.64 2 G1-2 PM10 18.6 0.0058 0.05 SO2 2.9 0.0009 0.008 NO2 160.0 0.0496 0.43 3 G1-3 PM10 18.6 0.0066 0.06 SO2 2.9 0.0010 0.009 NO2 160.0 0.0570 0.49 4 G1-4 PM10 18.6 0.0078 0.07 SO2 2.9 0.0012 0.010 NO2 160.0 0.0670 0.58 5 G2 PM10 18.6 0.0112 0.10 SO2 2.9 0.0017 0.015 NO2 160.0 0.0963 0.83 主要排放口合计 PM10 0.35 SO2 0.054 NO2 2.97 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 PM10 0.35 SO2 0.054 NO2 2.97 4）对区域环境质量的影响 本项目建成后正常生产颗粒物（烟尘）排放量为0.35t/a，二氧化硫排放量为0.054t/a，氮氧化物排放量为2.97t/a，定襄县环境空气质量属于不达标区，本项目建成后锻件生产规模达到10000t/a，本项目燃气加热炉烟气采用SCR脱硝系统处理，达标后排放，不会对区域空气环境产生不利影响。 5）环境空气影响分析结论 本项目在采取评价要求的污染控制措施后，污染物排放量有所削减，对区域环境质量有改善作用。 本项目大气环境影响评价自查表见表7-18。 表7-18 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km☑ 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NO2） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价 标准 评价标准 国家标准□ 地方标准□ 附录D☑ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 (2019)年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ USTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km m□ 预测因子 预测因子（PM10、SO2、NO2） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率>10%□ 二类区 C本项目占标率≤30%□ C本项目敢大标率>30%□ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化悄况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ PM10、SO2、NO2） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（0.054）t/a NOx：（2.97）t/a 颗粒物：（0.35）t/a VOC：（）t/a 注：“□” 为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）废水来源及水质特征 ①生活污水 日常办公产生的废水属于中等浓度的一般城市生活污水常见水质，主要污染物有CODcr、BOD5、NH3-H、SS及LAS等，根据水平衡分析，废水量为447m3/a。本次环评依据《建设项目环境影响评价》（环境保护部环境工程评估中心，中国环境科学出版社）提供的产污系数确定各污染物的产生浓度及产生量。具体结果见表7-19。 表7-19 生活污水各污染物的产生浓度及产生量 污染源 污染物 浓度值（mg/L） 废水产生量（m3/a） 产生量（t/a） 日常办公 PH 6～9 447 / COD 350 0.16 BOD5 250 0.11 NH3-H 250 0.11 SS 35 0.02 LAS 8.0 0.004 ②食堂废水 职工食堂废水中含有油脂和食物残渣，故动植物油、悬浮物浓度较高，产生量为594m3/a。依据《建设项目环境影响评价》提供的资料，预计本项目食堂废水中的污染物产生浓度及污染物产生量见表7-20。 表7-20 食堂废水各污染物的产生浓度及产生量 污染源 污染物 浓度值（mg/L） 废水产生量（m3/a） 产生量（t/a） 食堂 PH 6～9 594 / COD 400 0.24 BOD5 300 0.18 NH3-H 350 0.21 SS 45 0.03 LAS 10 0.01 动植物油 145 0.09 （2）废水处理措施 食堂废水经油水分离器后，与生活污水一同进入化粪池后，再经地埋式污水处理装置处理后，回用于厂区道路及绿化洒水。 ①处理工艺 WSZ-F系列地埋式污水处理装置（简称MBR）是膜分离技术与活性污泥法有机结合的新型水处理技术。中空纤维膜的应用取代活性污泥法中的二沉池，进行固液分离，有效地达到了泥水分离的目的。膜的高效截留作用，可以有效截留硝化菌，使其完全截留在生物反应器内，使硝化反应得以顺利进行，有效去除氨氮，避免污泥的流失，同时可以截留一时难于降解的大分子有机物，延长其在反应器的停留时间，使之得到最大限度的分解。 本项目污水处理装置拟建于办公区南侧，占地面积12m2，地上进行绿化。污水处理装置工艺流程见图7-2。 表7-2 地埋式污水处理装置工艺流程图 工艺流程如下： 格栅：排放的污水经管网系统汇集后，经格栅后进入后续处理系统。格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物，以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷，微系统的长期正常运行提供保证。 污水调节池：用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元。调节池内设置预曝气系统，可提高整个系统的抗冲击性，减少污水在厌氧状态下的恶臭味，同时可减少后续处理单元的设计规模，污水池内设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。 缺氧池：在缺氧池内设置弹性填料，用于拦截污水中的细小悬浮物，并取出一部分有机物，该缺氧池经回流后的硝化液在此得到反硝化脱单，提高了污水中氨氮的去除率。经缺氧处理后的污水进入好氧生物处理池。 MBR池：经过缺氧池进行脱氮反硝化后的污水进入膜生物反应池。进入膜池的污水经硝化细菌的硝化作用实现脱氮作用，同时好氧微生物通过内源呼吸对有机物进行氧化分解而达到降低COD的目的。浸没安装在膜生物反应池中MBR平板膜装置对溺水混合液进行过滤处理，进一步去除SS、油、大肠杆菌等。 消毒池：污水经MBR池处理后储水自流进入消毒池，采用次氯酸钠为消毒剂，采用自动加药装置进行加药。 储水池：经消毒后的中水自流进入储水池，体积20m3。 ②进水水量和水质 污水处理站进水量和水质情况见表7-21。 表7-21 污水处理站进水水量和水质 污染源 污染物 浓度值（mg/L） 废水产生量（m3/a） 产生量（t/a） 污水处理站进口 PH 6～9 1041 / COD 371 0.39 BOD5 276 0.29 NH3-H 300 0.31 SS 39 0.04 LAS 16 0.02 动植物油 71 0.07 ③污水处理站出水水质 地埋式污水处理装置CODcr、BOD5、NH3-H、SS的处理效率分别为90%、95%、75%和98%。污水处理站出水水质见表7-22。 表7-22 污水处理站出水水质 污染源 污染物 浓度值（mg/L） 污水处理站出口 PH 6～9 COD 37.1 BOD5 13.8 NH3-H 75 SS 0.78 （3）地表水环境影响分析 本项目废水产生量为1041m3/a，为生活污水和食堂废水。食堂废水经油水分离器后，与生活污水一同进入化粪池后，再经地埋式污水处理装置处理后，回用于厂区道路及绿化洒水，不外排。因此，本项目污水不会对周边水环境产生较大不利影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目产噪产振设备主要为锻锤、风机、锯床、车床等，其噪声级在70-110dB(A)之间，主要噪声源见表7-23。 表7-23 本厂主要噪声源一览表 dB(A) 序号 声源位置 声源名称 设备数量（台/套） 噪声值 1 锻造车间 锻锤 3 95～110 电液锤 1 95～110 2 天然气加热炉 风机 10 70～80 3 全纤维台车回火炉 风机 12 70～80 4 机加工车间 车床 21 70～85 锯床 9 70～85 油压机 1 90～100 行车 6 70～85 操作机 7 90～100 （2）噪声防治措施 根据调查了解到，原锻压车间已采取半封闭措施，因此，本次技改项目应采取的具体防治措施如下： ①进一步加强原有加工车间窗户隔声效果，对噪声较大的设备采用减震、消声措施，可以降低噪声； ②减弱噪声：在厂区四周种上绿化带等措施来降低对外界的影响，并应加高厂区东侧围墙的高度，进一步减少噪声对外环境的影响； ③建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ④对于夹棒锤在工作中所产生的振动应特别关注，根据调查了解到，为防止过大振动对设备基础、房屋基础和墙体产生不良影响，本项目夹棒锤均采用了钢筋砼基础，其质量体积应大于3m3；在基础四周采取了减振层等措施； ⑤严禁在夜间22:00到08:00进行生产。 表7-24 本项目主要噪声治理前后对照表 dB(A) 序 号 声源位置 声源名称 噪声值 治理措施 治理后类 比噪声值 1 锻造车间 锻锤 95～110 锻锤布置半封闭围挡，电液锤布置于由隔声屏障围成的封闭结构厂房内 75～85 电液锤 95～110 75～85 2 天然气加热炉 风机 70～80 选择低噪声设备、密封、减振 50～60 3 全纤维台车回火炉 风机 70～80 选择低噪声设备、密封、减振 50～60 4 机加工车间 车床 70～85 选用低噪声设备，置于车间内、减振基础 50～60 锯床 70～85 50～60 油压机 90～100 80～90 行车 70～85 50～60 操作机 90～100 80～90 （3）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的预测模式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。监测期间现有工程处于运行状态，则项目厂界及保护目标噪声预测结果见表7-25。 表7-25 本项目厂界噪声贡献值 dB(A) 编号 预测点位 昼间 标准 （dB） 是否 达标 贡献值 现状值 预测值 1 厂界北 46.03 58.2 58.46 60 达标 2 厂界东 36.54 57.3 57.34 达标 3 厂界南 35.47 55.5 55.54 达标 4 厂界西 27.74 56.9 56.91 达标 经预测，在经减震、消音、围墙、设隔声板等隔声和距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类区标准。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目共有职工62人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为9.30t/a。评价要求建设单位在厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理。在采取环评规定的环保措施后，本项目生活垃圾全部得到妥善处置，不会对周边环境产生较大影响。 （2）危险性废物 本项目在机加工等生产过程中由于各种加工机械的使用，会产生废机油及废乳化液等。机油、乳化液等可循环使用，但设备检修和保养时，预计废机油产生量约为0.16t/a，废乳化液产生量约为0.20t/a。 本项目固体废物利用处置方式见表7-26。 表7-26 危险废物一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废 机油 HW 08 900-214-08 0.16t/a 机 加工 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 有资质单位处理 2 废乳化液 HW 09 900-006-09 0.20t/a 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 表7-27 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 固废 名称 位置 占地 面积 贮存方式 贮存能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废机油 暂存间位于厂区西北角 40m2 桶装 50kg 6个月 2 废乳化液 桶装 50kg 6个月 上述污染物尽管排放量不大，但属于《国家危险废物名录》范畴，因此必须认真加以处置。根据现场勘查，厂区采取的防治措施主要为：利用原有危废暂存间，并对其进行防渗处理；暂存间内设有安全照明设施以及观察窗口。 以上生产过程中产生的所有危废均存放在危废暂存间，并可容纳6个月内公司产生的所有危险废物。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第五号）、“山西省环境保护厅山西省商务厅 山西省交通运输厅关于进一步加强报废汽车拆解和机动车维修行业危险废物规范管理的通知（晋环土壤[2017]81号）”的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①建危险废物贮存专用库房。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②废油漆渣必须装入符合标准的容器内；废油漆桶必须在库房内整齐堆放；废零件必须分类收集贮存。 ③装载废油的容器内必须留有足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签。危险废物贮存房不得接受未粘贴上述标签或标签填写不规范的危险废物。 ⑤必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑦危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 ⑧在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期达到时间报告接受地环境保护行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 本工程根据固体废物的特征对固体废物进行合理处置，采用以综合利用为主的方式，各种处置措施符合固废处理的资源化、无害化处理原则，在采取以上措施后，本项目产生的固废不会对周围环境产生大的影响。 （3）废料和铁屑 在生产过程中产生的边角料、废钢材、废锻件及铁屑，产生量约为1375t/a，全部外售炼钢厂回收利用。 5、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价工作等级 本项目为船用锻件生产项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目土壤环境影响评价项目类别为“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，本项目不涉及电镀工艺、金属制备表面处理及热处理加工工艺，不使用有机涂层，不涉及钝化工艺的热镀锌，无化学处理工艺，因此，属于“其他---III类项目”。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018），建设项目对土壤环境可能产生的影响通过识别，确定本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。 建设项目土壤环境影响类型与影响途径、建设项目土壤环境影响源及影响因子识别分别见下表。 表7-28 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ 服务期满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 表7-29 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 车间/场地 天然气加热炉烟气 大气沉降 废气 烟尘、SO2、NOx 《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目厂区占地规模为20000.1m2（2.00hm2），占地规模属于小型。经现场调查，项目西侧为耕地，北侧为耕地，根据7-30判定土壤环境影响评价敏感程度为敏感。 表7-30 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-31 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表分析确定本项目土壤环境进行评价等级为三级。 （2）土壤环境影响分析 大气污染物对周围环境的影响主要体现在大气污染物排放至周边环境空气中，累积沉降对土壤环境的影响。本项目运营期大气污染物主要为天然气加热炉产生的烟尘、SO2、NOX。本项目对天然气加热炉配脱硝装置，烟尘、SO2、NOX经处理后能够做到达标排放，且产尘量较少。同时厂区应加强绿化，种植吸附力较强的绿色植物，进一步减少废气排放对周边土壤环境的影响。 （3）土壤环境影响评价自查表 表7-32 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影影响识别 土地利用类型 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ 占地规模 建设用地√；农用地□；未利用地□ 敏感目标信息 敏感目标（）、方位（）、距离（） 影响途径 大气沉降√；地表漫流□；垂直入渗□；地下水□；其他（） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感☑；较敏感□；不敏感□ 评价工作等级 一级□；二级□；三级☑ 现现状调查内容 资料收集 a）；b）；c）；d）□ 理化特性 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 3 0-0.2m 柱状样点数 现状监测因子 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目。 现现状评价 评价因子 —— 评价标准 GB15618□；GB36600；表D.1□；表 D.2□；其他（） 现状评价结论 —— 影影响预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录F□；其他（） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）□；b）□ 防防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 采取环评提出的措施，影响可接受。 注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。 6、环境风险影响分析 （1）风险等级评价 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源是指长期的或临时的生产、加工、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。 危险化学品重达危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。储存单元是指用于储存化学品的储藏或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表7-33 危险物质数量和临界量比值表 类别 化学品名称 储存方式 物质存在量 临界量 该种危险物质Q值 环境风险潜势 易燃气体 天然气 不储存，管道天然气 1.0kg 10t 0.0001 Ⅰ 则Q=0.0001=0.0001＜1，本项目环境风险潜势为1级，只进行简单分析。 （2）事故分析 天然气易引发的风险事故主要为输送管道破裂，天然气泄漏，以及天然气泄漏后引发火灾、爆炸事故。天然气主要成分为CH4，泄露后迅速气化，易扩散，会对近距离的大气环境造成短时间的影响。天然气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。 尿素易引起的风险事故包括尿素挥发、泄露及泄露后引发的腐蚀、火灾爆炸事故等。尿素挥发出的氨气为有毒气体，进入大气会大气环境产生不利影响。尿素泄漏后如进入地表水体或下渗进入地下水，将对地表水体和地下水环境造成污染。发生火灾爆炸事故后，消防废水如不慎进入地表水体，也会对地表水体造成污染。 （3）风险防范措施分析 泄露是本项目环境风险主要事故源，可采取以下风险防范措施： ①天然气管道严格按国家有关消防规定和技术规范进行设计和施工。 ②厂区设置天然气浓度报警装置，可在天然气泄漏后尚未达到爆炸极限浓度时即发出报警信号，防止事态进一步发展。 ③定期进行管道壁厚测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 ④加强对燃气设施巡检，及时维护，尽量减少天然气泄漏的可能性。 ⑤建立天然气管道、尿素输送管道标识系统，防止非正常破坏。 ⑥建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等；加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ⑦配备足够数量的消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯、报警装置装备。 ⑧按要求编制突发环境事件应急预案，并按照预案要求进行应急演练等。 项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。脱硝剂存放位置应阴凉通风，避免潮湿，如有必要应安装换气设施。采取以上措施后，本项目环境风险可接受。 7、“三本账”分析 本项目“三本账”分析见表7-34。 表7-34 工程技改前后污染物排放“三本账”汇总表 单位t/a 项目 现有工程 排放量① 技改项目 产生量② 技改项目 消减量③ 技改项目 排放量 ④=②-③ “以新带老”消 减量⑤ 排放增 减量 ⑥=④-⑤ 最终排放量⑦= ①+⑥ 污染物 烟尘 0.07 0.27 0 0.27 0 0.28 0.35 SO2 0.012 0.042 0 0.042 0 0.042 0.054 NOx 3.21 11.66 9.33 2.33 2.57 -0.24 2.97 由上表可知，本项目可有效减少大气污染物的排放，同时在采取环评提出的降噪措施后，厂界四周噪声可达标排放。因此，本项目的实施对环境有明显的改善作用，对改善定襄大气环境质量具有积极的示范带动作用。 环境管理及监测制度 1、环境管理计划 （1）制定有关的管理制度及管理计划 根据全厂的生产及环保工作具体情况，制定本厂环境保护近、远期规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定全厂有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。领导和监督本企业环保设施运行情况，推广采用先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。制定相关节能操作规程实现节能。建立和健全本厂的环保管理规章制度，保证环保工作开展。负责厂区清洁生产审核和清洁生产方案实施工作，不断提升企业清洁生产水平。 （2）负责环境保护的宣传教育工作 负责环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识环保法规的宣传，树立环保法制观念。在职工中定期举办环保知识问答。请上级环保部门对厂内中层以上的干部进行环保知识讲座，并进行考核。 （3）负责与各级环保部门的联系 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。 （4）工程各阶段环境管理工作计划 设计阶段：要求设计单位对本项目的环保工程与主体工程同时设计。 施工建设阶段：施工活动总平面布置要合理，施工阶段安排要严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活和工作，对施工期的污染采取措施进行控制，减轻施工期的环境不利影响，对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复。施工过程进行环境监理，聘请环保监理单位对施工过程进行环境监理。 投入运营期：由分管环保的厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到科室、个人；从生产工艺、过程控制、污染控制各环节减少污染物的产生，将污染物产生控制到最小；做好各污染源污染物控制工作，保证环保设施正常稳定运转，达到设计的污染物去除效率；健全厂区污染监测系统，定期进行环境监测，发现问题及时解决；建立流动环境监督岗，监察生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。 本工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，环境管理工作计划具体如下表所示。 表7-35 环境管理工作表 环境管理总要求 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）委托评价单位进行环境影响评价工作；（2）建设时，履行“三同时手续”；（3）生产装置投产后试生产三个月内，进行环保设施竣工验收：（4）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改；（5）配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费 试生产阶段环境管理 完善准备、合理调试、达到预定目标 （1）多方技术论证，完善工艺方案；（2）建立试生产工序管理和生产运转卡；（3）对污染防治设施进行调试，达到设计的污染物净化效率；（4）请环保部门协助试验阶段环境管理工作，确保试验时环保设施的同步运行。 规模生产环境管理 加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低排污 （1）明确专人负责厂区内环保设施的管理；（2）对废气处理、废水处理及回用、噪声污染控制、固体废物处置等设施操作、维护，定量考核，建立环保设施档案（3）监督各生产环节的规范操作；（4）定期组织污染源和环境监测 信息反馈和群众监督 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；（2）归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进；（3）聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见；（4）配合环保部门的检查验收。 2、环境监测计划 （1）环境监测的必要性 环境监测是环境保护工作的组成部分，是了解全厂排污状况和排污趋势的手段，是一项生产监督活动。监测结果是进行环境管理和污染防治的依据，通过环境监测结果及时掌握本项目排污状况，对其进行监督，掌握区域环境质量及其变化趋势，为区域污染防治提供科学依据。 （2）环境监测机构 环保科工作人员具体负责监测工作，本项目建设单位不具备监测条件，因此需委托专业人员按照规定的监测点位、监测项目、监测频次进行监测。建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。 （3）环境监测计划 根据企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测可委托当地环境监测站进行定期监测，监测项目见下表。 表7-36 污染源监测计划表 监测类型 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 固定污染源监测 排气筒 颗粒物、SO2、NOx 1次/年 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020） 厂界噪声 厂界四周 等效连续A声级（Leq） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 3、环保投资及概算 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。 经统计估算本项目总投资为2083万元，环保投资为79.5万元，环保投资占总投资的3.82%。环保投资的各项考核指标见下表。 表7-37 建设项目环保设施投资一览表 内容类型 污染源 污染物 名称 防治措施 环保投资 （万元） 大气环境 G1-1排气筒 烟尘 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 13.0 SO2 NOx G1-2排气筒 烟尘 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 13.0 SO2 NOx G1-3排气筒 烟尘 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 13.0 SO2 NOx G1-4排气筒 烟尘 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 13.0 SO2 NOx G2排气筒 烟尘 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 13.0 SO2 NOx 食堂 油烟 安装1台净化效率为80%的油烟净化器 0.2 水 环境 职工生活 生活污水 食堂废水经油水分离器处理后，与生活污水排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水 5.3 食堂 食堂废水 固废 机加工 废机油、 废乳化液 集中收集后储存于危废暂存间 （位于厂区西北角，40㎡），送有资质的单位处置 利旧 废料、铁屑 出售于废品回收站 —— 办公生活 生活垃圾 设置2个垃圾桶收集生活垃圾 收集后定期送往环卫部门指定地点合理处置 利旧 噪声 锻锤 置于半封闭车间内，设置基础减振等措施 7.5 天然气加热炉风机 选择低噪声设备，设置密封圈、减振基础等 车床、锯床、钻床等 选用低噪声设备，置于车间、减振 生态 绿化面积500m2 1.5 合计 —— 79.5 污染物排放清单 根据工程分析，本项目污染物排放清单一览表见表7-38。

表7-38  污染物排放清单一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 治理措施及防治效果 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | G1-1排气筒 | 烟尘 | 18.60 | 0.07 | 清洁能源+SCR脱硝+经15m高烟囱排放 | 18.60 | 0.07 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气【2019】164号）中的标准： 烟尘 30mg/m3， SO2 200mg/m3， NOx 300mg/m3 |
|  |  | SO2 | 2.90 | 0.012 |  | 2.90 | 0.012 |  |
|  |  | NOx | 800.00 | 3.21 |  | 160.0 | 0.64 |  |
|  | G1-2排气筒 | 烟尘 | 18.60 | 0.05 | 清洁能源+SCR脱硝+经15m高烟囱排放 | 18.60 | 0.05 |  |
|  |  | SO2 | 2.90 | 0.008 |  | 2.90 | 0.008 |  |
|  |  | NOx | 800.00 | 2.14 |  | 160.0 | 0.43 |  |
|  | G1-3排气筒 | 烟尘 | 18.60 | 0.06 | 清洁能源+SCR脱硝+经15m高烟囱排放 | 18.60 | 0.06 |  |
|  |  | SO2 | 2.90 | 0.009 |  | 2.90 | 0.009 |  |
|  |  | NOx | 800.00 | 2.46 |  | 160.0 | 0.49 |  |
|  | G1-4排气筒 | 烟尘 | 18.60 | 0.07 | 清洁能源+SCR脱硝+经15m高烟囱排放 | 18.60 | 0.07 |  |
|  |  | SO2 | 2.90 | 0.010 |  | 2.90 | 0.010 |  |
|  |  | NOx | 800.00 | 2.89 |  | 160.0 | 0.58 |  |
|  | G2排气筒 | 烟尘 | 18.60 | 0.10 | 清洁能源+SCR脱硝+经15m高烟囱排放 | 18.60 | 0.10 |  |
|  |  | SO2 | 2.90 | 0.015 |  | 2.90 | 0.015 |  |
|  |  | NOx | 800.00 | 4.16 |  | 160.0 | 0.83 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | / | 0.012 | 安装1台净化效率为80%的油烟净化器 | / | 0.0024 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 废水 | 生活污水 | SS等 | / | 447m3/a | 排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水 | / | 不外排 |
|  | 食堂废水 | 植物油等 | / | 594m3/a | 经油水分离器处理后，排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水 | / | 不外排 |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 9.30t/a | 设置垃圾桶收集生活垃圾，定期送往环卫部门指定地点合理处置 | / | 合理处置 |
|  | 机加工 | 废机油 | / | 0.16t/a | 集中收集于危废暂存间，交由有资质的单位处置 | / |  |
|  |  | 废乳化液 | / | 0.20t/a |  | / |  |
|  |  | 废料、铁屑 | / | 1375 | 全部外售炼钢厂回收利用 | 1375 |  |
| 噪声 | 各类主要生产设备 | 噪声 | / | / | 选用低噪设备、基础减震、建筑物隔声等措施 | 选用低噪设备、基础减震、建筑物隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB(A)，夜间50 dB(A) |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | G1-1排气筒 | 烟尘 | 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | G1-2排气筒 | 烟尘 | 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | G1-3排气筒 | 烟尘 | 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | G1-4排气筒 | 烟尘 | 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | G2排气筒 | 烟尘 | 加热炉安装一套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 安装1台净化效率为80%的油烟净化器 | 达标 排放 |
| 水污 染物 | 办公生活 | 生活污水 | 排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水 | 不外排 |
|  | 食堂 | 食堂废水 | 经油水分离器处理后，排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后，送至环卫部门指定地点统一处置 | 不外排 |
|  | 加工 | 废料、铁屑等 | 全部外售炼钢厂回收利用 | 不外排 |
|  | 加工机械 | 废机油、乳化液等 | 集中收集后按危废储存要求进行储存，送有资质的单位处置 | 不外排 |
| 噪声 | 锻造区 | 锻锤 | 置于半封闭车间内，设置基础减振等措施 | 达标 排放 |
|  | 天然气加热炉 | 风机 | 选择低噪声设备，设置密封圈、减振基础等 |  |
|  | 机加工车间 | 车床、锯床、钻床等 | 选用低噪声设备，置于车间、减振 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于定襄县河边镇牛台村，对生态环境的影响是生产过程中加热炉废气对周围生态环境造成的影响。该项目地处农村，社会环境单一，具有农业生态环境特征。所以要严格按照环评规定的污染防治措施对生产过程中产生的污染物进行彻底治理，在此基础上，本工程对当地生态环境的影响不大。 |

# 九、结论与建议

1、结论 1.1工程概况 山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目，建设地点为定襄县河边镇牛台村西南480m处，厂区中心点坐标为N38°32'29.57"，E113°3'24.79"，总占地面积20000.1m2。项目东侧为锻造企业，西侧为耕地和金属制品厂，南侧为荒地，北侧为耕地。项目总投资2083万元，淘汰原有3150t油压机，新增6000t油压机1台，5t电液锤1台，20t、50t、3t操作机各1台，3t、30t取料机各1台，机加工设备10台/套，新增天然气加热炉7台，均配套脱硝设备，全纤维台车回火炉RT3-150-12型号2套，RT3-300-12型号4套；占地面积30亩，新建钢结构车间4200m2。 1.2环境质量现状 环境空气 本次评价引用《2019年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是由于工业区锻造企业较集中、汽车尾气以及大风扬尘天气导致的。 地表水 项目所在区域最近地表水为厂区西侧1.3km的牧马河，根据《山西省地表水环境质量控制断面水质指标》（2020年目标），项目所在地的地表水体为牧马河，控制断面为陈家营，2020年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 本次评价收集了忻州市地表水例行监测断面——陈家营2020年7月份的地表水现状监测数据，从监测数据可以看出，陈家营例行监测断面在监测时间CODcr达标，但氮氧化物和总磷超标。 （3）声环境 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村，根据声环境质量现状监测报告，项目所在区域声环境质量现状良好。 （4）土壤环境 项目项目西侧及北侧均为耕地，根据土壤环境质量现状监测报告，项目所在区域土壤环境质量现状良好。 1.3污染物排放情况及环境保护措施 （1）废气 本项目生产过程中产生的废气主要为燃气加热炉产生的废气，主要污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，评价要求加热炉安装五套SCR脱硝除尘装置，燃烧废气经处理后通过15m高的排气筒排放，各污染物排放浓度均可满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的“颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3”的排放限值要求。 本项目食堂产生的油烟经1台净化效率为80%的油烟净化器处理后，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值达标排放。 （2）废水 本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水和食堂废水。食堂废水经油水分离器处理后，与生活污水排入地埋式污水处理站经处理后回用于厂区绿化及道路洒水。 （3）噪声 本项目运营期间，机加工设备等置于室内并采取基础减震措施，风机安装消声设备；空气锤选择低噪声设备，并使用隔声材料对其进行封闭改造。采取以上措施后，厂区四界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 （4）固体废物 本项目运营期产生的生活垃圾经收集后运至环卫部门指定的垃圾收集场所；废机油、废乳化液为危险废物，评价要求建设单位将其集中收集后按危废储存要求进行储存，并定期送有资质的单位运走处置；生产过程产生的边角料、废钢材、废锻件及铁屑，全部全部外售炼钢厂回收利用。 1.4环境影响分析 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部合理处置；无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响很小。 1.5环境经济损益分析 本项目环保投资为79.5万元，占项目总投资（2083万元）的3.82%，且通过项目的建设取得了很好的经济效益、社会效益，这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则，本项目在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。 1.6环境管理与监测计划 本次环评要求企业设置环保专员，根据环保管理的工作内容和特点，明确相关环保职责，并制订不同时期的环境管理制度、环境管理计划，包括施工期环境管理、运营期环境管理。 同时也要求企业委托具有环境监测资质的单位开展日常监测任务，对本企业污染源的污染物排放状况进行监测。 综上所述，山西东泰重工锻压有限公司年产1万吨船用锻件生产线技术改造项目位于定襄县牛台村，属于允许类项目，符合国家和地方的产业政策，项目选址合理，项目的建设具有节能减排效应，满足清洁生产要求，在严格执行本次环评提出的环保措施的基础上，项目建成后产生的污染物均能做到达标排放，对周围环境质量的影响很小，而且本项目技改后，项目排污大幅削减，有利于区域环境质量的改善，从环保角度分析，本项目是可行的。 2、建议 （1）加强对环保设施的管理，加强对环保设施的维修，保证环保设施运行完好。 （2）加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设置环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，并于环保部门即使联系和沟通。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 环境保护目标图 附图4 厂区平面布置图 附图5 区域地表水系分布图 附图6 定襄县乡镇集中式饮用水源地分布图 附图7 定襄县城市规划图 附图8 定襄县生态功能区划图 附图9 定襄县生态功经济区划图 附图10 噪声等值线图 附件： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 项目备案文件 附件3 现有工程环境影响报告表批复 附件4 现有工程污染物总量核定表 附件5 排污许可回执 附件6 企业营业执照 附件7 项目用地交地确认书 附件8 危险废物处置协议 附件9 环境质量现状监测报告 附件10 《定襄县富宇法兰机械有限公司年产2500吨锻件法兰生产线技术改造项目竣工验收监测报告》 附件11 专家评审意见

# Text boxes

新鲜水

乳化液配比用水

循环冷却用水

生活用水

食堂用水

12.342

0.002

8.00

1.86

2.48

8.00

0.37

0.50

污水处理站

400

0.002

1.98

1.49

厕所

0.006

绿化用水

厂区、道路洒水

0.93

0.16

0.93

0.16

新鲜水

乳化液配比用水

循环冷却用水

生活用水

食堂用水

12.342

0.002

8.00

1.86

2.48

8.00

0.37

0.50

污水处理站

0.006

0.002

1.98

1.49

厕所

400

2H2S+3O2

2SO2+2H2O

格栅

调节池

缺氧池

MBR膜

消毒池

储水池

次氯酸钠

风机

空

气

污

泥

占地规模

评价工作等级

敏感程度