建设项目环境影响报告表

（报批本）

项目名称：年产1800台旋转立体停车位生产线建设项

目

建设单位：忻州立泊装备制造有限公司

编制日期：2021年1月

厂区北侧                         厂区西侧

厂区东侧                        办公生活区

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 忻州立泊装备制造有限公司 |
| 法人代表 | 汤添翼 | 联系人 | 汤添翼 |
| 通讯地址 | 忻州立泊装备制造有限公司 |
| 联系电话 | 18696868796 | 传 真 | / | 邮政编码 | 035400 |
| 建设地点 | 定襄县季庄乡邱村西南400m处 |
| 立项审批部门 | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目代码 | 2020-140921-34-03-017264 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3437 机械式停车设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 9000 | 绿化面积 （平方米） | 700 |
| 总投资 （万元） | 4500 | 其中：环保投资（万元） | 30.0 | 环保投资占 总投资比例 | 0.67% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模： 1、建设项目背景 忻州立泊装备制造有限公司成立于2017年12月，企业性质为民营企业，公司注册资本500万元，公司主要从事冶金设各和智能立体停车位的研发、生产。 针对现有立体停车设各弊端，由忻州立泊装备制造有限公司自主研发出了简单化、实用化、经济化、自动化立体停车设备。采用单独框架立柱结构垂直升降类型,每层旋转停车方式实现小面积占地单台设各即可存放至少16台车辆。真正实现人车分流、还路于民解决城市停车难题。适合城市节地、环保的政策要求，具有占地少，使用安全方便等优点，并且每一个停车位都是一个充电桩，助力城市新能源的快速发展。 忻州立泊装备制造有限公司拟建设年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目，项目总投资4500万元，建设地点位于定襄县季庄乡邱村工业聚集区。 2020年8月19日，本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2020-140921-34-03-017264。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其它法律、法规的规定，结合当地环保部门要求，本项目应办理环境影响评价手续。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，拟建项目属于“第三十一、通用设备制造业：349、其他通用设备制造业”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项，应编制环境影响评价报告表。 2020年8月25日，忻州立泊装备制造有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行现场踏勘、污染源调查等工作，在此基础上进行了详细的工程分析、资料整理、数据处理，对各环境要素进行了影响评价，针对环境问题提出了环境保护措施，在此基础上编制完成了《忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目环境影响报告表》（报审本）。2020年11月15日，定襄县行政审批服务管理局邀请专家对《忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目环境影响报告表》进行了技术审查。专家对《报告表》进行认真讨论，在此基础上，技术人员修改完成了《忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目环境影响报告表》（报批本），2021年1月23日专家对《忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目环境影响报告表》进行了技术复核，现已修改完成，报请定襄县行政审批服务管理局审批。 3、分析判定相关情况 政策符合性分析 本项目行业类别为“C3437 机械式停车设备制造”；不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故本项目属允许建设项目，符合国家的产业政策。本项目已由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2020-140921-34-03-017264，符合当地产业政策。 （2）与环大气【2017】121号文的符合性分析 本项目与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气【2017】121号文）的符合性分析，详见表1-1。 表1-1 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 分类 政策文件要求 项目符合性分析 一、充分认识全面加强VOCs污染防治工作的重要性 进一步改善环境空气质量，打好蓝天保卫战，迫切需要全面加强VOCs污染防治工作 本项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放，根据大气环境预测结果，本工程排放污染物对环境敏感目标影响较小；符合。 二、总体要求与目标 （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOX协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。 （二)主要目标。到2020年，建立健全一改善环境空气质量为核心的VOCs污染纺织管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs污染减排，排放总量下降10%以上。通过与NOX等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 三、治理重点 （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，设计北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16省（市）。 项目不属于重点地区，符合。 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化，研究制定行业生产调控措施。 项目涉及VOCs，本项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放；根据大气环境预测结果，本工程排放污染物对环境敏感目标影响较小；符合。 （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，机遇O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。 项目涉及VOCs，本项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放；符合。 四、主要任务 （一）加大产业结构调整力度。1.加快推进“散乱污”企业综合整治。2.严格建设项目环境准入。3.实施工业企业错峰生产。 项目不属于散乱污企业；符合。 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 1.全面实施石化行业达标排放。2.加快推进化工行业VOCs综合治理。3.加大工业涂装VOCs治理力度。4.深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。5.因地制宜推进其他化工行业VOCs综合治理。 本项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放；符合。 （三）深入推进交通源VOCs污染防治。 1.统筹推进机动车VOCs综合治理。2.全面加强油品储运销油漆回收治理。 不涉及；符合。 （四）有序开展生活源农业源VOCs防治。 1.推进建筑装饰行业VOCs综合治理。2.推动汽修行业VOCs治理。3.开展其他生活源VOCs治理。4.积极推进农业农村源VOCs污染防治。 不涉及；符合。 五、保障措施 （一）加强协同配合。（二）制定实施方案。（三）强化科技支撑。（四）加强调度考核。五）加强信息公开与公众参与。 积极配合各级各部门的相关工作，将主动公开污染物排放、治污设施建设及运行情况等环境信息；符合。 由上表可知，本项目符合《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气【2017】121号文）的相关要求。 （3）与晋气防办〔2018〕17号文的符合性分析 本项目与《关于印发<山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）>的通知》（晋气防办〔2018〕17号文）的符合性分析，详见表1-2。 表1-2 项目与《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020年）》的符合性分析 分类 政策文件要求 项目符合性分析 一、抓好重点行业VOCs减排 推进石化及煤化工、精细化工、包装印刷、工业涂装、橡胶制品制造等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，逐年分批实施VOCs专项整治工程，大幅削减VOCs排放量。各地可结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业。 本项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放，根据大气环境预测结果，本工程排放污染物对环境敏感目标影响较小；符合。 二、强化生活源VOCs管控 生活面源VOCs排放主要集中发生在人口集聚区，因此对人体和环境的影响不容小觑。“十三五”期间，要加强对建筑装饰、汽修、干洗、餐饮等生活源VOCs治理，同时结合民用散煤清洁化治理、生物质秸秆焚烧等工作，减少民用散煤和生物质燃烧的VOCs排放，强化对露天烧烤的管控，明确禁放烟花爆竹及燃煤旺火等要求，减少面源VOCs排放。 不涉及；符合。 三、加快开展基础能力和政策支持保障建设 加快完善VOCs标准体系，动态更新VOCs排放清单，加强VOCs减排核查核算，开展环境质量和污染源排放VOCs自动监测，定期组织VOCs业务培训，强化执法能力建设，全面提升VOCs治理能力。严格落实建设项目环境准入要求，以及取缔“散乱污”，淘汰涉VOCs排放落后产能，实施排污许可和工业企业错峰生产等要求，不断完善配套政策措施，逐步建立起VOCs污染防治的长效机制。 积极配合各级各部门的相关工作，将主动公开污染物排放、治污设施建设及运行情况等环境信息；符合。 （4）《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》环大气[2019]53号的符合性分析 表1-3 挥发性有机物污染治理方案符合性 序号 方案要求 项目情况 相符性 1 工业涂装VOCs强化源头控制，加快使用粉末，水性、高固体分、辐射固化等低VOCs量的涂料替代溶剂涂料。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。 采用环氧富锌漆，属于高固体分涂料。 符合 2 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。 本项目采用自动喷涂技术。 符合 3 有效控制VOCs无组织排放。涂料、稀释剂、 清洗剂等原辅料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。 本项目喷涂在密闭喷漆房中进行，并设置了废气收集系统，涂料、稀释剂等原辅料在库房中密闭原装存储。原辅料向喷漆房输送时采用密闭容器进行输送。 符合 4 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。 车间内设置一座300m2喷漆房（15m×20m），位于车间南侧，喷漆房密闭微负压设计，分别采用处理装置处理后经一个15m高的排气筒排放，其中喷漆工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理。 符合 5 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，制定具体操作规程，落实到具体责任人。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。 本项目已制定详细的操作规程，并落实到具体责任人。建立了管理台账，用以记录企业生产和治污设施运行的关键参数。 符合 （5）《关于印发“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的通知》相符性分析 根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中第二十五条：“实施VOCs专项整治方案”规定，重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目生产过程中使用的油漆为环氧富锌漆，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料，符合要求。 综上所述，本项目满足《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相关要求。 （6）选址可行性分析 忻州立泊装备制造有限公司厂址位于定襄县季庄乡邱村西南400m处，本次项目租赁山西利国磁性材料有限公司闲置空地进行建设，租赁合同见附件5。 项目所在地附近区域无自然保护区、名胜古迹和风景游览区等环境敏感地区；占地内无不良地质，适宜建设；运营过程中产生的污染物采取有效的污染防治措施后实现达标排放，对周围环境影响较小；满足环境防护距离要求；满足环境管理要求，且具有水、电供应有保障，交通方便等诸多有利条件，因此项目选址基本合理。 （5）环境敏感性分析 本项目位于定襄县季庄乡邱村西南400m处，项目评价范围内没有《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改单）规定的“依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生环境影响特别敏感的区域”等环境敏感区。 根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），本项目卫生防护距离为100m，根据现场调查，距离项目最近的环境保护目标为400m处的邱村，符合卫生防护距离的要求。 （7）三线一单 ①生态保护红线 本项目建设地点位于定襄县邱村。经调查，定襄县尚未划定生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号），项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，项目的建设不违背生态保护红线划定的原则要求。 ②环境质量底线 本次评价引用《2019年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是由于工业区锻造企业较集中、汽车尾气以及大风扬尘天气导致的。 特征污染物：忻州立泊装备制造有限公司于2020年8月委托山西泰之合环境监测有限公司对苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP进行了监测，有监测结果可知，项目所在区域的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP小时浓度监测范围未超标。 本项目建成后，调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放，各项污染物均可满足达标排放的要求，不会明显影响区域环境空气容量指标，本项目的建设能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 水环境：距离项目最近的地表水为项目东侧3.1km的滹沱河。本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水。生活污水产生量较小，且水质较为简单，直接排入旱厕，定时清掏。 声环境：忻州立泊装备制造有限公司于2020年8月委托山西泰之合环境监测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目厂区厂界四周昼间、夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 土壤：忻州立泊装备制造有限公司于2020年8月委托青岛康环检测科技有限公司对项目所在区域的土壤环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目占地范围内土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的标准限值，表明项目所在区域土壤环境质量现状良好。 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后对区域现有环境有一定程度的改善作用。因此，满足环境质量底线的原则要求。 ③资源利用上线 本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 （8）城市总体规划 本项目建设地点位于定襄县邱村，不在定襄县总体规划范围内，不违背定襄县城市总体规划。 4、工程内容 （1）项目名称 忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目。 （2）建设性质 新建。 （3）建设地点 项目位于定襄县季庄乡邱村工业聚集区，厂区地理坐标为：N112°56'43.32"，E38°33'11.69"，地理位置见附图1。 本项目租用项目山西利国磁性材料有限公司闲置场地，根据土地利用现状图确定本项目土地性质为建设用地，土地利用现状图见附图13，占地面积为9000m2。厂区北侧、西侧均为建设用地，东侧为空地（建设用地），南侧为山西利国磁性材料有限公司生活区，四邻关系见附图2。 （4）建设内容及规模 本项目总投资4500万元，建设规模为：年产1800台旋转立体停车位。 主要建设内容有：新建生产车间2880m2，机加工车间500m2，喷涂车间300m2，物料堆场1500m2；购置加工平台及工装、行车、数控切割设备、相贯线切割机、数控车床、数控铣床、数控钻床、剪板机、折弯机、锯床、冲孔机、抛丸除锈设备等主要生产设备20余台套。 本项目工程建设内容见表1-3。 表1-3 工程主要建设内容表 名称 项目 建设内容 建设进度 主体 工程 生产车间 建筑面积2880m2，硬化场地，布置有数控切割设备、相贯线切割机、数控车床、数控铣床、数控钻床、剪板机、折弯机、锯床、冲孔机等设备等设备，位于彩钢结构封闭车间内，车间南侧布置有喷漆房，建筑面积300m2 未建 辅助工程 物料堆场 面积为1500m2，硬化场地 未建 办公用房 建筑面积1700m2，框架结构，硬化场地 租赁山西利国磁性材料有限公司办公楼800m2 公用工程 供水 由厂区自备深井提供 依托 供电 由定襄县季庄乡邱村工业聚集区电网提供 依托 供热 车间冬季无需采暖，生活办公用房采用山西利国磁性材料有限公司采暖系统 依托 环保工程 废气 本项目下料过程会产生下料粉尘，焊接过程产生焊接烟尘，设置集气罩对下料切割和焊接废气进行收集，收集后的下料粉尘和焊接烟尘采用袋式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放；喷砂工序会产生粉尘，设置集气罩对喷砂粉尘进行收集，收集后的喷砂粉尘采用滤筒式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放； 调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放。 未建 废水 生活污水 生活污水水质简单，直接排放至化粪池，定时清掏 依托 固体废物 废边角料、焊渣、除尘器收集粉尘、废钢砂 集中收集后外卖 未建 废活性炭、废催化剂、漆渣、废漆桶、废滤纸 属于危险废物，厂区西北角设置危险废物暂存间（40m2），做硬化防渗处理，并设立危险标识，暂存于符合标准的密闭容器内，定期交由有资质单位处理 未建 生活垃圾 集中收集后送环卫部门指定地点处置 未建 噪声 各类设备 选用低噪音设备，基础减振，厂房隔音 未建 生态 厂内硬化、绿化，绿化面积700m2 未建 （5）主要生产设备 本项目涉及的主要设备包括数控切割设备、相贯线切割机、数控车床、数控铣床、数控钻床、剪板机、折弯机、锯床、冲孔机等及其配套设施，主要生产设备见表1-4。 表1-4 主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备能力 设备数 布置车间 1 等离子切割机 LGK-63N 1 生产车间 2 相贯线切割机 XBXG64F200P 1 3 半自动火焰切割机 CG1-30 2 4 数控龙门火焰切割机 CNLM1838 2 5 液压剪板机 QC12Y(K)-4*3200 1 6 锯床 H-320A 1 7 二氧化碳保焊机 NBC-500 21 8 电焊机 ZX7-400 2 9 链条弧度板模具 270*55*83 1 10 托盘模具 2000*1000*700 2 11 吊架模具 370*273*200 1 12 立柱模具 360*320*260 1 13 摇臂转 Z3050*216/1 1 14 钻头研磨机 YY711L 1 15 磁力钻 JC32A 2 16 液压折弯机 WCGTY(K)-100T*3200 1 17 液压联合冲剪机 Q35YL90 1 18 卷板机 W11-20*2000 1 19 桥式起重机 25T 2 20 电动攻丝机 D316 1 21 龙门铣床 ZD-3018 1 22 车床 CW6163-3000 1 23 世锐喷砂机 4720 1 （6）生产规模及产品方案 本项目生产规模及产品方案见表1-5。 表1-5 生产规模及产品方案表 序号 产品名称 规格及型号 规模 备 注 1 旋转立体停车位 16车位 1800台/a —— （7）原辅材料用量 本项目原辅材料用量见表1-6。 表1-6 原辅材料用量表 序号 原料名称 用量 单位 备 注 1 钢材 3375 t/a —— 2 水 882 m3/a —— 3 电 1.5×104 kWh/a —— 4 油漆 6.73 t/a —— 5 稀释剂 2.01 t/a —— 油性漆：本项目使用的油性漆为环氧富锌漆，由环氧树脂，超细锌粉，聚酰胺树脂、助剂等组成的环氧富锌漆，具有阴极保护作用，防锈性能优异，附着力强，耐热性突出，电焊切割时烧损面积小，膜厚在15-25um时进行焊接，不影响焊接性能。适用于海洋工程、铁路桥梁、煤气罐、集装箱、钢结构等需重要防腐作为防锈底漆，一道成膜在75um以上，可用作车间预涂底漆。其物理性质为：闪点：25℃、湿膜厚度：60~70um、干膜厚度：20~25um、储存温度：0℃～40℃、涂装方法：喷涂、刷涂、辊涂。 项目漆料用量核算过程如下： ①漆料配比分析 本项目用漆主要为油性漆，根据企业提供经验数据，本项目工作漆漆料各组分配比如下： 表1-7 项目漆料中各组分一览表（质量比） 类别 油漆（%） 稀释剂（%） 溶剂型工作漆 1.0 0.3 ②漆料成分分析 表1-8 漆料主要成分比例参数一览表 序号 名称 主要成分 含量(%) 备注 1 油性漆 （6.73t/a） 乙酸正丁酯 5 挥发份 二甲苯 12-18 3-乙氧基丙酸乙酯 3 三甲苯 3 丙二醇甲醚醋酸酯 3 其他 71 固体份 2 稀释剂 （2.01t/a） 二甲苯 5-10 挥发份 混合烷烃 60-80 3P溶剂油 20-45 ③喷涂面积、涂层厚度、附着率等分析 根据企业提供经验数据，项目喷涂面积、数量、涂层厚度、附着率等参数如下： 表1-9 喷涂参数一览表 名称 油性工作漆 底漆（50000m2/a） 面漆（50000m2/a） 喷涂遍数 1遍 1遍 单遍漆膜厚度 30μm 40μm 上漆率 80% 80% ④工作漆用量计算 m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m——单种油漆用量（t/a）； ρ——油漆密度，单位：g/cm3，油漆密度类比同类型企业经验数据，溶剂型工作漆取1.09； δ——涂层厚度（μm）； s——涂装面积（m2）； NV——工作漆中的体积固体份（%）； ε——上漆率。 根据公式计算，本项目工作漆中各组分用量如下： 表1-10 项目工作漆各组分配比用量一览表 名称 用量（t/a） 成分 配比（质量比）（%） 用量（t/a） 溶剂型工作漆 8.74 油漆 1.0 6.73 稀释剂 0.3 2.01 （8）总平面布置 本项目占地面积为9000m2。总平面布置在满足生产工艺流程要求的前提下，力求生产作业线短捷、顺直，考虑到生产需要、防火及卫生要求，兼顾生产管理、交通运输方便等因素，结合厂区地形、地质、气象等自然条件进行布置。厂区平面布置见附图4。 （9）劳动定员和工作制度 本项目劳动定员为62人。项目投产后年工作330天，实行一班制，每班工作8小时。 （10）项目投资及资金来源 本项目总投资4500万元，资金来源：企业自筹资金2000万元，银行贷款2500万元。 5.公用工程 （1）给排水 ①给水水源 厂区用水由自备深井提供，可满足项目生产生活需要。 ②用水量分析 本项目不设宿舍、食堂，用水主要为职工生活用水、道路洒水和绿化用水。 a.职工生活用水：本项目职工定员62人，职工均为附近村民，生活用水量参照《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），按30L/人.天计算，则生活用水量为1.86m3/d（558m3/a）。 b.道路洒水：厂区及道路洒水用水参照《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015）浇洒用水定额，按硬化路面0.2L/（㎡、次）计算。项目厂区洒水面积为2000m2，每天一次，用水量为0.40m3/d（非采暖期）。 c.绿化用水：根据《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），冷季型草坪二级养护用水定额为0.28m3/（m2.a）。项目绿化面积为700m2，则绿化用水量为196m3/a（即1.31m3/d，非采暖期）。 ③排水 本项目排水主要为职工生活污水。 根据项目实际情况，排水量按用水量的80%计，则职工生活污水量为1.49m3/d（446.4m3/a）。因其产生量较少，水质简单，直接排入化粪池。 本项目用水量及排水量见表1-11，水平衡见图1-1，1-2。 表1-11 工程用水量及排水量一览表 用水类别 用水标准 用水量（m3/d） 废水产生量（m3/d） 废水产生系数 用水单位 参数 新鲜水 生活用水 62人 30L/人.天 1.86 1.49 0.8 厂区、道路洒水 2000m2 0.2L（m2·d） ②0.40 / / 绿化用水 700m2 0.28m3/（m2·a） ②1.09 / / 总计 ①1.86 ②3.35 图1-1 本项目采暖期水平衡图（单位：m3/d） 图1-2 本项目非采暖期水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 本项目供电来自定襄县季庄乡邱村工业聚集区变电站，以10kv供电线路引进。 （3）供热 本项目车间不采暖，办公区采暖采用山西利国磁性材料有限公司采暖系统。 6.主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表1-12。 表1-12 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 指标 备 注 一 设计规模 1 生产规模 台 1800 二 动力消耗 1 耗电量 104kWh/a 1.5 2 耗水量 m3/a 882 三 投 资 1 总投资 万元 4500 2 环保投资 万元 30.0 四 工作制度 1 年工作天数 d/a 330 2 日工作小时数 h/d 8 五 职工定员 人 62 六 占地面积 1 厂区面积 m2 9000 2 绿化面积 m2 700 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，经现场踏勘，无历史遗留环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定襄县位于五台山西南部边缘和忻定分地东部，山西省东北部，滹沱河横贯东西，地理坐标为东经112°39′-113°16′，北纬38°19′-38°40′，东邻五台县，南毗盂县、阳曲，西邻忻州，北接原平，属忻州市管辖。东西长48公里，南北宽36公里，总面积84平方公里，距忻州市23公里。 忻州立泊装备制造有限公司位于定襄县季庄乡邱村工业聚集区西南400m处，厂区中心点坐标为N112°56'43.32"，E38°33'11.69"，地理位置见附图1。 2、地形地貌 定襄县总的地表特性东、北、南三面群山环绕，中部为盆地，地势东高西低境内最高处为从蒙山柳林尖，海拔2101.9米，最低处为南庄乡滹沱河谷地，海拔570米，平均海拔742米。 全县地貌分为山地区、丘陵区和平川区。县域南、东、北三面环山，山体分属系舟山脉和五台山脉，海拔高度在1100米至2100米之间，坡度大于45°的边坡丘陵区，海拔高度在830米至1100米之间，地势自然倾斜，坡度大于25°，丘陵面积占全县总面积的21%左右。县域内中西部地区的滹沱河水系冲积扇上为平川，海拔高度在740米至830 米之间，地势平坦并由西向东倾斜，平川面积占全县总面积的48%左右。 厂区地势平坦。 3、气候与气象 定襄县属暖温带大陆性气候，其特征是四季分明：春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季漫长少雪。因受地形的影响，平川区与丘陵山地区的气候有明显差异。 根据定襄县气象局多年气候资料统计：年平均气温为8.7℃，气温平均日差为13.9℃，极端最高气温为39.5℃，极端最低气温为-27.2℃，最热月为七月，平均气温为23.1℃，最冷月为一月，平均气温为-8.7℃。年平均相对湿度为61%。年平均降水量为372.7m m，一日最大降水量为75.9mm，年平均≥0.1mm的降水日数为78.6天，七、八两个月降水量最大，六、九两个月次之。年平均蒸发量为1567.4mm。年平均无霜期为156.8天，最大积雪深度为14cm，最大冻土深度为95cm。年平均日照时数为2795小时，日照百分率为63%。年平均风速为1.7m/s，最大风速为20m/s，年平均大风日数为8.7天，年平均风向频率以SW方位最高。 4、地表水 全县主要河流有：滹沱河、牧马河、云中河、同河，属海河流域。 滹沱河，发源于繁峙县泰戏山桥儿沟，由原平县界河流入本县。自西北向东南，经白村、受禄两乡，至城关镇折往东北，又经蒋村、季庄、宏道等乡镇，于季庄乡出境入五台县，曲流20公里后，复流入定襄县南庄乡，至岭子底入盂县，流经境内39个村，全长59公里，流域面积511平方公里。 牧马河，发源于忻府区西北部白马山，又名七岭河。经忻府区到智村西南2公里处流入本县，流经本县杨芳、官庄（2002撤乡并镇划归南王乡）、城关（2002年后更名为晋昌镇）、南王、神山、蒋村、河边等7个乡镇26个村，在陈家营村西北汇入滹沱河，县境内流程长31公里，流域面积约291平方公里，河床宽50—60米，河床纵坡为1/600，相对高差30.89米。一般流量为170立方米/秒，历史最大流量1890立方米/秒（1932年），建国后最大洪峰为636立方米/秒，年平均含沙量19.5公斤/立方米。断流干涸时间每年在7—8个月。 区域地表水系分布情况见附图5。 距离项目最近的地表水为项目东侧3.1km的滹沱河。 5、地下水 本地区的地下水来源主要靠：①大气降水入渗补给。②滹沱河槽上游地下水及忻州地下水，对本县平原区地下水的侧向补给。③河道对地下水的渗漏补给。排汇途径主要有：①蒸发排泄。②河床潜流。③山地地下北向平原及河谷侧向或以泉排泄。④人工开采地下水。全县地下水总资源量为7369万m3/a。年平均可开采量为：盆地区5339万m3，山区15万m3。 6、定襄县饮用水水源地保护区 （1）县级饮用水水源地 根据山西省人民政府晋政函[2009]149号文“关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复”，定襄县县级以上城镇集中式饮用水水源地为：定襄县西关水源地，定襄县西关水源地位于定襄县城西关1000m的滹沱河以南的支流支中河南部一带，经度为：112.928度，纬度为38.495度，取水口5个，一级保护区为0.45km2，未设置二级保护区。 本项目厂址南距离水源地最近距离约为6.8km，本项目距离上述水源地距离较远，不在其保护区范围。 定襄县西关饮用水孔隙承压水源地保护区划分结果见表2-1、附图6。 表2-1 定襄县西关饮用水孔隙承压水源地保护区划分结果一览表 水源地 井编号 井深 （m） 含水层 类型 开采含 水层 井口标高（m） 静水位（m） 降深（m） 水源井位置 （经度，纬度） 保护区级别 保护区半径@或范围 保护区面积（km2）和周长（m） 埋深（m） 厚度（m） 西关 1 144.7 孔隙承 压水 57.8 33 753.4 10 6 112°56′18.00″，38°29′13.26″ 一级 R=170m分布在水厂西北，滹沱河至西河头村之间。 单井圆面积0.09km2，5眼井合计面积0.45km2；单井圆周长1068m，5眼井合计圆周长5341m 西关 2 142.2 58 35 753.7 10 6 112°56′05.41″，38°29′26.85″ 一级 西关 6 143.3 65 45 753.8 12 7 112°55′40.60″，38°29′40.25″ 一级 西关 7 170 67.5 43.4 753.2 11 7 112°55′42.34″，38°29′51.43″ 一级 西关 4 152 46.3 46.3 752 15 20 112°55′36.41″，38°30′11.96″ 一级 西关 城区 180 50 30 15 城区井在城内狭窄的建筑群居民区内，门已被树蔓掩盖，多年不用，作备用井，保护已很困难。没有地层资料。 2）乡镇集中式饮用水水源地 本项目厂址距离最近的乡镇集中式饮用水水源地为季庄集中供水水源。 季庄集中供水水源位于季庄村村东马路边，水源地中心地理坐标为东经112°58'2.41"，北纬：38°34'58.18"，水源地属于地下水型水源地，地下水开采类型为孔隙潜水、岩溶裂隙潜水、孔隙承压水，供水能力约每天760m3，现有水源井3眼，井深63m、130m、130m，供水方式为通过水泵抽水，通过暗管进入蓄水池后直接供给用户，供水水源服务对象为季庄村，供水人口约5200人。 该水源井保护区只划分一、二级保护区，一级保护区面积0.075km2，二级保护区面积约1.130km2。 本项目厂址北距离水源地最近距离约为3.3km，本项目距离上述水源地距离较远，不在其保护区范围。 本项目厂址与上述水源保护区范围内的位置关系见附图7。 7、地质 （1）地层 定襄县地处五台山区西南部边缘和忻定盆地东部，其地质构造属五台山断隆内新生代忻定断陷盆地的东南部，并与太行山断隆北端相接。中生代燕山运动中，五台山断隆开始形成，喜马拉雅运动又加剧了五台山断隆的上升和忻定断陷盆地的形成，从而奠定了定襄今日自然地貌的雏形。县域内山区多由上太古界、下元古界和下古生界地层组成，其余大部分为第四系黄土覆盖的平原区。 （2）地震烈度 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区处于0.2g地震动峰值加速度分区内，抗震设防烈度为Ⅷ度。 7、自然生态环境 （1）土壤 全县土壤分褐土、草甸土和水稻土三个土类，九个亚类，三十个土属，六十八个土种。褐土土类约占土壤总面积的75.3%，草甸土土类约占土壤总面积的24.6%。 定襄县耕地总面积39万亩。耕地土壤主要分为四个亚类，即石灰性褐土、潮褐土、潮土、盐化潮土。耕地土壤有机质平均含量为11.57g/kg，碱解氮平均含量为50.45mg/kg，有效磷平均含量为12.5mg/kg，速效钾平均含量为122.14mg/kg。 拟建厂址位于定襄县季庄乡邱村西南400m处，评价范围内占用土壤类型为粘土。 颜色呈棕黄色，质地为团粒，石砾含量＜5%。 （2）植被 本县植被根据平原、丘陵、山地的植被类型分布和覆盖度因土壤的理化性质而异。一般区分为平川区、丘陵区、山区。此外在平川区有人工林，覆盖率为5.54％，主要树林有杨树、柳树、榆树、槐树等,在山区和丘陵区有针叶阔叶林，覆盖率为80％以上，主要树林有松树。 评价区植被主要以农作物和荒地杂草为主，未发现有国家保护级的植物分布。 评价区植被少且分布不均，自然植被以耐瘠、低矮、旱生型草灌为主，由一年生和多年生植物群混合建群，代表植物种类有山梅花、针茅、醋柳、沙蒿、白羊草、铁杆蒿及禾本科田间杂草等，多分布在山沟山坡上；人工栽植树种有苹果、海红、杨树、榆树、刺槐等，主要分布在梯田、退耕坡地及村庄周围。种植的粮食作物主要有玉米、小麦、土豆、谷子、豆类、高粱、水稻、薯类等，经济作物主要有芝麻、胡麻、花生、甜菜、向日葵及瓜果类。 （3）野生动物 评价区内野生动物有山鸡、野兔、山鸽、猫头鹰、喜鹊、乌鸦、山雀、啄木鸟、蛇、青蛙等以及常见家畜家禽。 评价区内没有发现珍稀濒危野生动物，没有国家和省级重点保护的野生动物。 8、相关规划 （1）环境功能区划 ①环境空气 项目所在区域属于农村地区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），环境空气质量为二类功能区。 ②地表水 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），项目所在区域控制断面为定襄桥，地表水规划主导功能为工业用水保护，地表水为Ⅳ类水域功能区。 ③地下水 区域地下水适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量分类为Ⅲ类。 ④声环境 项目所在区域属于居住、商业、工业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境为2类功能区。 （2）定襄县城市总体规划 ①城市性质与规模 定襄县城是全县的政治、经济、文化中心，以轻型工业和商贸、旅游服务等综合服务为主的园林城市。 人口规模：根据县域城镇体系规划对县城人口规模的预测，确定城市近期（2015年）人口规模为8万人，远期（2030年）人口规模为14万人。 建设用地规模：规划预测2030城市建设用地规模为1470h㎡，人均建设用地为105㎡。 ②规划年限 规划年限2012～2030年，其中，近期期限为2012～2020年，并对城市2030年以后远景发展作出轮廓性规划。 ③规划范围 定襄县晋昌镇镇域和杨芳乡乡域的部分行政区范围，总面积为23.1平方公里。具体范围为：北以忻阜高速公路为界，南到牧马河南岸，东西到城市外环路外100米。 ④城市职能 规划县城为 “一城两心四片”的空间结构。由一个商贸中心、一个行政中心和东北部的商贸物流片区、西北部的教育文化片区、西南部的科技产业片区和东南部的休闲旅游片区构成。 本项目厂址位于定襄县北侧，距离定襄县城市总体规划区域5.9km，不在定襄县城市总体规划范围内，项目的选址不违背定襄县县城总体规划，详见附图8。 （3）定襄县生态功能区划 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。 该区分布在定襄县的中部，滹沱河和牧马河沿岸，涉及晋昌镇、神山乡、河边镇、宏道镇、季庄乡、受禄乡、杨芳乡的沿河地区，总面积120km2，植被类型主要以栽培植被为主，植物类型主要以农作物群落为主，地貌类型主要以平坦冲积平原为主，地层主要为第四系地层为主，土壤主要以褐土为主。系统主要服务功能为营养物质与水土保持。 1）该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价 该区域植被覆盖在10%-40%，大部分区域为轻微度侵蚀。土壤侵蚀敏感程度除滹沱河、牧马河沿岸为不敏感外，大部分区域为轻度敏感，生境敏感性除滹沱河、牧马河沿岸为中度敏感外，其余区域为不敏感，生态环境综合敏感程度敏感。该区生物多样性除滹沱河、牧马河沿岸为极重要外，大部分为一般重要，水源涵养大部分区域为一般重要，营养物质保持除滹沱、牧马河沿岸两侧为极重要外，其他区域为比较重要。 2）该区的主要生态环境问题 ①滹沱河及其支流两侧植被覆盖度低，工业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土，滹沱河和地表水环境产生不利影响；②滹沱河及各支流河谷区农业生产、居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对涛沱河及各支流地表水质影响；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染。 3）该区生态系统的保护措施 ①在滹沱沿岸加强植草、植树护岸林带建造；②加快区内排污管网和垃圾无害化处置建设；③建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；④科学实施种植养殖业，秸秆机械粉碎后还回；经生物菌腐化秸秆后沤制有机肥，秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 4）本项目与生态功能区划的符合性分析 评价对拟建项目提出了较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持或改善现有生态环境。因此，本项目可满足《定襄县生态功能区划》要求。定襄县生态功能区划见附图9。 （4）定襄县生态经济区划 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于：Ⅳ2定襄县中部工业与旅游业综合经济区。 1）分布范围与面积 该区位于定襄县中东部，涉及神山乡、蒋村乡的北中部，面积约200km2。 2）生态环境特征 该区海拔在700-800m之间，地貌类型主要为平原区；年平均降水量在350-450mm；土壤类型为淡褐土；土地利用现状主要为旱地、农耕地；该区域植被状况一般，植被覆盖度在30%以下，植被类型主要以栽种植被为主。 经济发展基础以工业为主。 生态功能区：滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区、东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区、定襄盆地水土保持生态功能小区。 3）生态环境保护要求 ①对现有锻造产业，应加紧以推进技术改造、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善生态环境；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林、实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土一体的生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实现绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。 4）本项目与生态经济区划的协调性分析 本项目是在山西利国磁性材料有限公司工业场地内建设，不新增占地，不改变土地使用性质，本项目建设后提出了较为完善的污染物防治措施，且厂内加强地面硬化、厂区绿化，满足该区的生态环境保护要求。因此，本项目建设符合定襄县生态经济区划要求。

# 三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状 本次评价收集了县（市、区）环境空气质量状况年报（省大气污染防治工作领导组办公室2020年1月20日），监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项，监测结果见表3-1。 表 3-1 定襄县2019年1-12月环境质量现状监测结果统计 （μg/m3） 监测项目 年评价指标 现状浓度 标准值 达标情况 SO2 年平均质量浓度 39ug/m³ 60ug/m³ 达标 NO2 年平均质量浓度 39ug/m³ 40ug/m³ 达标 PM10 年平均质量浓度 107ug/m³ 70ug/m³ 超标 PM2.5 年平均质量浓度 62ug/m³ 35ug/m³ 超标 CO24小时平均 24小时均值 2.5mg/m³ 4.0mg/m³ 达标 O38小时平均值 8小时均值 168ug/m³ 160ug/m³ 超标 从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是由于工业区锻造企业较集中、汽车尾气以及大风扬尘天气导致的。 （2）补充监测 监测点位：本次环境空气现状布设了1个监测点，为位于厂区下风向邱村。 监测因子：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP作为现状监测项目，同步记录风向、风速、云量、气温、气压等常规气象资料； 监测时间、频率：山西泰之合环境监测有限公司于2020年8月17日至8月23日进行了连续7天环境空气现状质量监测。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关规定执行，连续监测7天小时浓度：TSP每天采样24小时，苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测时段分别为2:00、8:00、14:00、20:00。同时记录风速、风向、气温和气压等常规气象要素。 项目监测内容见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测内容一览表 编号 监测点名称 相对厂址方位 与厂址距离（km） 监测项目 1#（下风向） 邱村 NE 0.69 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、TSP （2）监测结果分析 ①评价标准 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准值见表4-1。 ②评价方法 采用占标率法进行评价，其公式为： Pi=Ci/C0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci——第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 ③监测结果统计与评价 山西泰之合环境监测有限公司于2020年8月17日至8月23日对区域环境质量的补充监测，统计各监测点日均浓度以及小时浓度监测结果，分析其小时浓度及日均浓度变化范围，并根据相应的环境质量标准分析统计各项目超标个数、超标率和最大值占标率，各污染物的浓度统计结果见表3-3。 表3-3 各污染物小时浓度监测结果及达标情况 监测 点位 监测项目 采样 个数 浓度范围（mg/m3） 标准值（μg/m3） 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 邱村 苯 28 ND 110 / / 达标 甲苯 28 ND 200 / / 达标 二甲苯 28 ND 200 / / 达标 非甲烷总烃 28 0.42～0.67 1200 55.83% / 达标 TSP 7 0.098～0.112 300 37.33% / 达标 由以上监测统计表可知，评价区苯、甲苯、二甲苯未检出；非甲烷总烃小时浓度监测范围在0.42～0.67mg/m3之间，最大浓度占标率55.83%，未超标；TSP小时浓度监测范围在0.098～0.112mg/m3之间，最大浓度占标率37.33%，未超标。 综上所述，评价区虽属于超标区域，但项目排放的特征污染因子满足二级标准限值。 2、地表水质量现状 项目所在区域最近地表水为厂区东侧3.1km的滹沱河，根据《山西省地表水环境质量控制断面水质指标》（2020年目标），项目所在地的地表水体为滹沱河，控制断面为定襄桥，2020年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 本次评价收集了忻州市地表水例行监测断面——定襄桥2020年7月份的地表水现状监测数据，监测结果统计见表3-4。 表3-4 水质监测结果一览表（mg/l） 断面 监测日期 监测因子 CODcr 氨氮 总磷 定襄桥 2020年7月 监测值（mg/l） 20 0.38 0.242 标准值（mg/l） ≤30 ≤1.5 ≤0.3 3、声环境质量现状 山西泰之合环境监测有限公司于2020年8月17日对项目厂界声环境质量现状进行了实测，结果统计见表3-5。 表 3-5 声环境质量现状监测结果统计表 监测点 2020年8月17日昼间dB(A) 2020年8月17日夜间dB(A) Leq L90 L50 L10 Leq L90 L50 L10 厂界 1# 57.6 54.6 57.4 59.6 47.4 44.0 46.8 49.6 2# 57.6 53.0 57.2 59.6 46.1 43.4 45.0 48.6 3# 57.4 54.2 56.2 60.2 47.8 44.4 46.6 50.4 4# 56.8 53.4 56.0 59.2 48.0 44.8 47.0 50.6 由监测结果可知，厂界1#～4#监测点昼间噪声监测值为56.8~57.6dB（A），夜间为46.1～48.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤环境质量现状 青岛康环检测科技有限公司于2020年8月17日采样对本次要求的因子检测1次，结果见表3-6。 表 3-6 土壤环境质量现状监测结果一览表 样品编号 TKH2008250012 TKH2008250012 TKH2008250013 TKH2008250013 TKH2008250014 TKH2008250014 原样品编号 1# 1# 2# 2# 3# 3# 检测点位 1-1# 0-0.2m 1-1# 0-0.2m 1-2# 0-0.5m 1-2# 0-0.5m 1-3# 0.5-1.5m 1-3# 0.5-1.5m 检测项目 单位 检测结果 检测结果 检测结果 pH 无量纲 8.44 8.41 8.38 阳离子交换量 cmol+/kg 8.89 8.59 9.14 氧化还原电位 mV 518 489 566 渗滤率 mm/min 0.77 0.79 0.87 土壤容重 g/cm3 1.67 1.66 1.60 孔隙度 % 25.5 23.8 35.1 砷 mg/kg 9.06 7.34 9.57 镉 mg/kg 0.09 0.09 0.07 六价铬 mg/kg ND ND ND 铜 mg/kg 18 17 19 铅 mg/kg 12 16 13 汞 mg/kg 0.028 0.029 0.064 镍 mg/kg 16 17 15 四氯化碳 μg/kg ND ND ND 氯仿 μg/kg ND ND ND 氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 顺式-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 反式-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 二氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯丙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷 µg/kg ND ND ND 四氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 三氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ND ND ND 氯乙烯 μg/kg ND ND ND 苯 μg/kg ND ND ND 氯苯 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯苯 μg/kg ND ND ND 1,4-二氯苯 μg/kg ND ND ND 乙苯 μg/kg ND ND ND 苯乙烯 μg/kg ND ND ND 甲苯 μg/kg ND ND ND 间,对-二甲苯 μg/kg ND ND ND 邻-二甲苯 μg/kg ND ND ND 硝基苯 mg/kg ND ND ND 2-氯苯酚 mg/kg ND ND ND 苯并[a]蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[a]芘 mg/kg ND ND ND 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND ND ND 䓛 mg/kg ND ND ND 二苯并[a,h]蒽 mg/kg ND ND ND 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND ND ND 萘 mg/kg ND ND ND 苯胺 mg/kg ND ND ND 表 3-6 土壤环境质量现状监测结果一览表（续表） 样品编号 TKH2008250015 TKH2008250012 TKH2008250016 TKH2008250013 TKH2008250017 TKH2008250014 原样品编号 4# 1# 5# 2# 6# 3# 检测点位 1-4# 1.5-3.0m 1-1# 0-0.2m 1-5# 0-0.2m 1-2# 0-0.5m 1-6# 0-0.2m 1-3# 0.5-1.5m 检测项目 单位 检测结果 检测结果 检测结果 pH 无量纲 8.40 8.46 8.30 阳离子交换量 cmol+/kg 10.04 8.66 8.89 氧化还原电位 mV 584 513 518 渗滤率 mm/min 0.86 1.24 1.31 土壤容重 g/cm3 1.61 1.37 1.33 孔隙度 % 35.6 34.9 37.6 砷 mg/kg 9.74 9.17 8.99 镉 mg/kg 0.10 0.09 0.09 六价铬 mg/kg ND ND ND 铜 mg/kg 18 18 18 铅 mg/kg 16 13 15 汞 mg/kg 0.033 0.041 0.030 镍 mg/kg 18 17 18 四氯化碳 μg/kg ND ND ND 氯仿 μg/kg ND ND ND 氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 顺式-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 反式-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 二氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯丙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷 µg/kg ND ND ND 四氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 三氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ND ND ND 氯乙烯 μg/kg ND ND ND 苯 μg/kg ND ND ND 氯苯 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯苯 μg/kg ND ND ND 1,4-二氯苯 μg/kg ND ND ND 乙苯 μg/kg ND ND ND 苯乙烯 μg/kg ND ND ND 甲苯 μg/kg ND ND ND 间,对-二甲苯 μg/kg ND ND ND 邻-二甲苯 μg/kg ND ND ND 硝基苯 mg/kg ND ND ND 2-氯苯酚 mg/kg ND ND ND 苯并[a]蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[a]芘 mg/kg ND ND ND 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND ND ND 䓛 mg/kg ND ND ND 二苯并[a,h]蒽 mg/kg ND ND ND 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND ND ND 萘 mg/kg ND ND ND 苯胺 mg/kg ND ND ND 由监测结果可知，厂界所在土壤环境质量满足土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）表1——管制值——第二类用地标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据拟建项目的地理位置和特点，结合评价区域的实际情况和特点，确定本次评价的主要环境保护目标见表3-7，环境保护目标图见附图3。 表3-7 主要环境保护目标 环境要素 名称 经纬度 相对厂址方位 相对厂 界距离（km） 保护 对象 人口 环境功能区划 经度 纬度 环境空气 邱村 112.957500 38.555463 NE 0.40 居民 1288 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准 北林木村 112.936128 38.557416 NW 0.63 居民 1187 凉楼台村 112.926258 38.554798 W 1.46 居民 670 南林木村 112.927545 38.539563 SW 1.38 居民 720 后营村 112.954797 38.533941 SE 2.00 居民 802 地表水 滹沱河 —— —— E 3.10 水质 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 地下水 西关集中供水水源地 S 6.80 / / 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 季庄乡集中供水水源地 N 3.30 / / 厂址区域浅层地下水 噪声 厂界四周 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 土壤 厂区内及0.2km范围内的土壤 / 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）表1——管制值——第二类用地标准 生态 厂区内植被、土壤 / 场内空地全部硬化，周边绿化，减小水土流失，降低生态影响

# 四、评价适用标准

| 环环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单），本项目厂址位于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）中的二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物项目 平均时间 浓度限值（μg/m³） 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 苯 1小时平均 110 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 甲苯 1小时平均 200 二甲苯 1小时平均 200 TVOC 8小时平均 300 非甲烷总烃 1小时平均 2000 河北省地方标准（DB13/1577-2012） 2、地表水环境质量标准 本项目建设地点位于定襄县季庄乡邱村工业聚集区西南400m处，根据现场调查，距离本项目最近的河流为项目东侧3.1km处的滹沱河，根据《山西省地表水环境质量控制断面水质目标》（2020年目标），项目所在区域控制断面为“定襄桥”，2020年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，类大肠菌群除外 污染物 pH BOD5 NH3-N CODcr 高锰酸盐指数 挥发酚 石油类 溶解氧 粪大肠 菌群 标准值 6-9 ≤6 ≤1.5 ≤30 ≤10 ≤0.01 ≤0.5 ≥3 ≤20000个/L 3、地下水质量标准 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”的地下水为III类水质。因此，项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L，总大肠菌群和菌落总数除外 污染物 pH 总硬度 溶解性固体 砷 汞 铅 标 值 6.5～8.5 ≤450 ≤1000 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.01 污染物 镉 铁 锰 氨氮 挥发酚 氰化物 标准值 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.10 ≤0.50 ≤0.002 ≤0.05 污染物 硝酸盐 亚硝酸盐 耗氧量 硫酸盐 氯化物 氟化物 标准值 ≤20.0 ≤1.00 ≤3.0 ≤250 ≤250 ≤1.0 污染物 六价铬 总大肠菌群 细菌总数 标准值 ≤0.05 ≤3.0 （CFU/100mL） ≤100 （CFU/mL） 4、声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目厂址位于2类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的类标准，见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能区类别 昼 间 夜 间 2类 60 50 5、土壤环境质量标准 本项目建设地点位于定襄县季庄乡邱村工业聚集区西南400m处，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）表1——管制值——第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS 编号 管制值 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 140 2 镉 7440-43-9 172 3 铬（六价） 18540-29-9 78 4 铜 7440-50-8 36000 5 铅 7439-92-1 2500 6 汞 7439-97-6 82 7 镍 7440-02-0 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 36 9 氯仿 67-66-3 10 10 氯甲烷 74-87-3 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 21 13 1,1-二氯乙烯 75-35-4 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 163 16 二氯甲烷 75-09-2 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 50 20 四氯乙烯 127-18-4 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 5 25 氯乙烯 75-01-4 4.3 26 苯 71-43-2 40 27 氯苯 108-90-7 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 200 30 乙苯 100-41-4 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 760 36 苯胺 62-53-3 663 37 2-氯酚 95-57-8 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 151 39 苯并[a]芘 50-32-8 15 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 1500 42 䓛 218-01-9 12900 43 二苯并[a, h]蒽 53-70-3 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 151 45 萘 91-20-3 700 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目营运期调漆、喷漆及晾干工序产生的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中表一工业涂装行业标准及表二标准要求，标准值见表4-6。 表4-6 山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案 mg/m3 行业 工艺设施 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最低去除效率 （%） 工业涂装 有机废气排放口 非甲烷总烃 60.0 70 苯 1.0 — 甲苯与二甲苯合计 20.0 — 厂界 非甲烷总烃 2.0 — 苯 0.1 — 甲苯 0.6 — 二甲苯 0.2 — 机加工过程中产生的粉尘和焊接烟尘等颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的监控浓度限值。 表4-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） mg/m3 污染物 监控点 浓度限值 单位 颗粒物 有组织排放周界外浓度最高点 120.0 mg/Nm3 无组织排放周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，详见表4-8。 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表4-9。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A）） 夜间（dB（A）） 70 55 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间dB（A） 夜 间dB（A） 2类 60 50 3、固体废物 一般废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关规定。 废活性炭、漆渣、废漆桶等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的有关规定。 |
| 总总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号）第三条，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目属于制造业中的“C3437 机械式停车设备制造”，项目生产过程中需进行总量控制的污染物主要为下料和焊接工序产生粉尘、喷砂工序产生的粉尘、喷漆过程中产生的颗粒物。本项目需申请总量为：粉尘0.534t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

本项目工艺流程和产污环节 1、工艺流程及产污环节 该项目为通用设备生产项目，生产工艺流程及产污环节图见图5-1。 图5-1 生产工艺流程图 2、工艺流程简述 本项目以钢材为主要原料，根据机械配件图纸要求，外购钢材切割下料后，经过折弯、车、铣、钻等机加工工序后进入焊接工序，焊接好的部件进行简单打磨以去除表面焊渣，部分配件由于工艺要求较高，需使用喷砂机进行处理。经处理的配件部分需进行喷漆，喷漆后在喷漆房内晾干。本项目设置成品实验室，加工完成的配件检测合格后，进行组装，组装完成后入库待售。根据工艺要求，本项目工件喷漆只喷涂一遍，且喷涂完成后无打磨工序。具体生产工艺简述如下： 下料：外购的钢材一般采用等离子切割机等设备进行切割下料。 机加工：主要完成焊接前部件的车、铣、钻以及冲孔等工序。 焊接：部分组件需进行焊接，采用实心焊丝。 打磨：焊接后的部件主要采用磨床等进行表面打磨修整，以去除焊渣。 喷砂：喷砂机采用压缩空气为动力，压缩空气带着砂子（金刚砂、刚玉等）冲击工件表面，提高工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，消除工件残余应力和提高基材表面硬度的作用。 喷漆晾干：配件需进行喷漆，喷漆后在干式喷漆房内晾干。 组装：主要为部件与其他配件进行组装。 入库待售：经质检工序检测合格的产品入库待售，不合格产品返修直至质检合格。 主要污染工序 1、大气污染物 本项目废气主要为下料过程产生的粉尘，焊接过程产生的烟尘，机加工、打磨过程产生的粉尘，喷砂粉尘，喷漆废气、晾干废气等。 2、水污染物 本项目废水主要为生活污水。 3、噪声 本项目噪声源主要为：切割机、锯床、龙门铣床、剪板机等机械设备。 4、固废 本项目固废主要为： （1）职工产生的生活垃圾； （2）下料及机加工过程产生的废边角料及焊渣； （3）喷漆工序产生的废催化剂、废活性炭、废滤纸、漆渣、废油漆桶等，属于危险废物。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 下料+焊接工序排气筒 | 粉尘 | 348.08mg/m3 | 3.45t/a | 16.55mg/m3 | 0.164t/a |
|  | 喷砂工序排气筒 | 粉尘 | 373.48mg/m3 | 4.93t/a | 17.74mg/m3 | 0.23t/a |
|  | 喷漆工序排气筒 | 颗粒物 | 59.47mg/m3 | 1.57t/a | 5.30mg/m3 | 0.14t/a |
|  |  | 二甲苯 | 43.56mg/m3 | 1.15t/a | 1.89mg/m3 | 0.05t/a |
|  |  | VOCs | 165.15mg/m3 | 4.36t/a | 7.20mg/m3 | 0.19t/a |
| 水污 染物 | 办公生活 | 生活污水 | 491.7m3/a | 生活污水产生量少，直接排入化粪池 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9.30t/a | 集中收集后，交由环卫部门统一处置 |
|  | 机加工 | 废边角料 | 22.5t/a | 集中收集后外卖 |
|  | 喷砂 | 废钢砂 | 4.5t/a |  |
|  | 焊接 | 焊渣 | 0.18t/a |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集 | 7.56t/a |  |
|  | 机械加工 | 废机油 | 0.16t/a | 集中收集后按危废储存要求进行储存，送有资质的单位处置 |
|  |  | 废乳化液 | 0.20t/a |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 | 1.44t/a |  |
|  |  | 废油漆桶 | 0.37t/a |  |
|  | 废气处理 | 废催化剂 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.8t/a |  |
|  |  | 废滤纸 | 2t/a |  |
| 噪 声 | 生产车间 | 等离子切割机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 相贯线切割机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 半自动火焰切割机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 数控龙门火焰切割机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 液压剪板机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 锯床 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 二氧化碳保焊机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 电焊机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 等离子切割机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  | 涂装车间 | 摇臂转 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 钻头研磨机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 磁力钻 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 液压折弯机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 液压联合冲剪机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 卷板机 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 龙门铣床 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  |  | 车床 | 70～80dB（A） | 50～60dB（A） |
|  | 涂装车间 | 世锐喷砂机 | 75～85dB（A） | 55～65dB（A） |
| 主要生态环境影响： 项目对生态环境的影响主要是生产过程中粉尘、有机废气对周围生态环境造成的影响。该项目地处农村，社会环境单一，具有农业生态环境特征。所以要严格按照环评规定的污染防治措施对生产过程中产生的污染物进行彻底治理，在此基础上，本工程对当地生态环境的影响不大。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。扬尘源主要为建筑材料运输工序、地基开挖时临时土方堆放场及覆土回填扬尘。施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。因此，必须按照《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T 393-2007的规定进行控制。 针对本项目建设期的污染排放情况，评价要求建设单位在建设过程中应重点采取以下污染控制措施： 1、评价要求施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止土方等易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施。土方开挖要100%湿法作业，根据施工场地情况设置施工围挡。 2、不得在施工场地外堆放施工材料，施工现场易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料应以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部且四周均密封、遮蔽的设施内，物料堆放要100%覆盖。 3、施工工地出口处必须建设车辆出口喷淋、冲洗设施，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，出入车辆100%冲洗，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等。 4、加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，治理费用列入工程造价。严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 5、施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路，不得超载；散状物料及渣土车辆均应采用密闭运输，合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理； 6、加强施工渣土车辆管理。必须使用有正规手续的合法车辆，禁止使用无手续的黑车。强化渣土车辆监管，渣土运输车辆100％安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置和卫星定位系统并确保正常使用。 7、工程竣工后，施工单位应及时清理施工场地，并对裸露地面进行绿化。 2、水环境影响分析 （1）源项分析 本项目建筑工程量不大，施工过程产生的废水主要有生活污水。施工期生活污水来自施工队伍的生活活动，主要包括盥洗废水等。 （2）防治措施 虽然施工期废水水量不大，但如不经处理或处理不当直接外排，会对周围水环境造成污染。因此环评要求：生活污水经沉淀后用于厂区抑尘洒水。 3、声环境影响分析 根据工程特征，可以把噪声源分为施工现场噪声源和运输线路噪声源。 噪声源及防治措施分析：根据本项目工程量，本项目施工现场噪声主要为基础施工阶段、管线安装阶段及土方回填阶段。 表7-1 施工期主要噪声源一览表 施工阶段 主要噪声源 噪声级[dB(A)] 基础施工阶段 推土机、挖掘机等 100~110 管线安装阶段 敲打声、装卸车辆撞击声 60~80 土方回填 振捣捧等 120 厂内设备拆除、安装阶段 敲打声、装卸车辆撞击声 60~80 环评要求所有高产噪设备的施工时间应全部安排在日间；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。 4、固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾（碎砖块、灰浆及废材料）、弃土。 施工过程中的产生的碎砖块、灰浆及废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运。对于废弃管材作为建筑垃圾由管网施工单位及时清运至当地指定建筑垃圾填埋场进行填埋处置。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为下料过程产生的粉尘，焊接过程产生的烟尘，机加工、打磨过程产生的粉尘，喷砂粉尘，喷漆废气、晾干废气等。 （1）下料粉尘 项目生产过程中原材料需要切割下料，本项目采用等离子切割机（LGK-63N）1台、相贯线切割机（XBXG64F200P）1台、半自动火焰切割机（CG1-30）2台、数控龙门火焰切割机（CNLM1838）2台进行下料，在生产车间西北侧设置6个固定切割工位，每个切割工位面积为75m2。根据《工业源产排污系数手册（2010修订）下册》中3411金属结构制造业产排污系数表，钢铁结构体及其部件/铝制结构体及加工铝材类项目（所有规模）工业粉尘的产生系数为1.523千克/吨-产品，本项目生产1800台旋转立体停车位，共计2250t/a，则工业粉尘的产生量为3.43t/a。 为降低切割烟尘对大气环境的影响，评价建议设置固定切割区域，1台等离子切割机、1台相贯线切割机（XBXG64F200P）、2台半自动火焰切割机（CG1-30）、2台数控龙门火焰切割机（CNLM1838）设置集气罩（本项目采用狭缝罩，集气罩大小为1.1m×1.4m，集气罩距离产尘点0.8m，流速取0.8m/s，集气罩集气效率为95%）。 式中：Q—集气罩风量，m3/h； V—风速，m/s； L—罩口长度，m； x—从粉尘飞扬点到吸尘罩口的位置，m； 根据上述公式计算出，集气罩抽风量为11934.72m3/h，因此，本项目集尘罩风量为20000m3/h。 收集后的下料粉尘采用袋式除尘器（处理风量20000m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.8m/min，过滤面积416.67m2，布袋除尘器除尘效率≥99%）处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放。项目有组织粉尘的产生浓度及产生量分别为164.65mg/m3、3.26t/a，经袋式除尘器处理后，处理后有组织粉尘排放浓度及排放量为8.23mg/m3、0.163t/a，排放速率为0.0457g/s。未被集气罩收集的粉尘以无组织的形式排放，排放量为0.17t/a，排放速率为0.0481g/s。 袋式除尘器工作原理：含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。清灰是由程序控制器定时顺序启动脉冲阀，使气包内压缩空气（0.5~0.7MPa)，由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。粉尘积附再滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超过1200Pa，袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。袋式除尘器适用于起始含尘浓度小于3g/m3的废气，不易处理有腐蚀性、附着性较强的粉尘。 （2）焊接烟尘 本项目设有专门的焊接区域进行焊接，焊接时长为8h/d，焊接过程使用的焊机有21台二氧化碳保焊机（NBC-500）、2台电焊机（ZX7-400），焊接工序将产生焊接烟尘，主要成分为铁、硅、锰等氧化物，烟尘粒径0.10～1.25μm。本项目焊接类型主要有二氧化碳保护焊、电焊机等，根据《焊接工作的劳动保护》（详见下表），各种焊接工艺产生的焊烟量各不相同，本报告焊烟产污系数取中间值计算，即8g/kg-焊材。 表7-2 各种焊接工艺的烟尘产生量 焊接工艺 烟尘产生量（g/kg焊条） 有害物主要成分 手工电弧焊 低氮型普低钢焊条（结507） 11-25 Fe、Mn 钛钙型低碳钢焊条（结422） 6-8 Mn 钛钙型低碳钢焊条（结423） 7.5-9.5 Mn 高效铁粉焊条 10-12 Mn 自保护电弧焊 保护药芯焊丝 20-23 Mn 气体保护电弧焊 CO2保护药芯焊丝 11-13 Mn CO2保护实芯焊丝 8 Mn Ar+5%O2保护实焊丝 3-6.5 Mn 根据建设单位提供资料，焊丝消耗量为2t/a，则焊接烟尘产生量为0.016t/a。 为降低焊接烟尘对大气环境的影响，评价建议设置固定焊接区域，在制作平台及小剪板机和立柱制作平台中间设置2个焊接工位，每个切割工位面积为75m2。产尘节点上方加装集气罩（本项目采用狭缝罩，集气罩大小为1.1m×1.4m，集气罩距离产尘点0.8m，流速取0.8m/s，集气罩集气效率为95%）收集产生的粉尘。 式中：Q—集气罩风量，m3/h； V—风速，m/s； L—罩口长度，m； x—从粉尘飞扬点到吸尘罩口的位置，m； 根据上述公式计算出，集气罩抽风量为11934.72m3/h，因此，本项目集尘罩风量为20000m3/h。 收集后的焊接烟尘采用袋式除尘器（处理风量20000m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.8m/min，过滤面积416.67m2，布袋除尘器除尘效率≥99.5%）处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放（此工序与下料工序共用1个布袋除尘器）。项目有组织烟尘的产生浓度及产生量分别为0.76mg/m3、0.015t/a，经袋式除尘器处理后，处理后有组织粉尘排放浓度及排放量为0.04mg/m3、0.0008t/a，排放速率为0.0002g/s。未被集气罩收集的粉尘以无组织的形式排放，排放量为0.001t/a，排放速率为0.0003g/s。 （3）机加工、打磨过程产生的粉尘 在金属件的切削车铣等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，可忽略不计。 根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m³，平均浓度为0.61mg/m³。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m³标准限值，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求，对环境影响不大。 （4）喷砂粉尘 本项目喷砂除锈工序会产生部分颗粒物，根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中-34通用设备制造业行业系数手册，喷砂废气量产污系数以8500m3/吨-原料计，产污系数以2.19kg/t-原料计。本项目需喷砂的年加工钢材量为2250t，则废气量为1912.5万m3，粉尘产生量为4.93t/a。设置集气罩对喷砂粉尘进行收集，集气罩的捕尘效率为95%，收集后的喷砂粉尘采用滤筒式除尘器（处理风量20000m3/h，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，过滤风速0.8m/min，过滤面积416.67m2，布袋除尘器除尘效率≥99.5%）处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放。项目有组织粉尘的产生浓度及产生量分别为177.27mg/m3、4.68t/a，经袋式除尘器处理后，处理后有组织粉尘排放浓度及排放量为8.71mg/m3、0.23t/a，排放速率为0.0492g/s。未被集气罩收集的粉尘以无组织的形式排放，排放量为0.25t/a，排放速率为0.0519g/s。 （5）调漆、喷漆晾干工序产生的颗粒物（漆雾）、VOCs和二甲苯 本项目喷漆前先调漆，调漆时开启风机和处理设施，调好漆后进行喷漆，调漆时间较短，调漆在喷漆房内进行，调漆过程产生的有机废气合并于喷漆工序计算，喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，喷漆废气先经喷漆室“干式喷漆柜”处理后，和晾干废气共用一套“活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理，最后由一根高15m的排气筒排放。 废气处理系统工艺设计参数：废气经收集（漆雾、有机废气收集效率均以95%计）先经“干式喷漆柜”处理（处理效率约为90%），再经“活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理工艺对废气进行处理（有机废气去除率95%），预计本项目油性漆喷涂每天4小时，总时间约为1320h/a，晾干在喷漆室内常年运行，风机风量设计为20000m3/h。 活性炭吸附浓缩催化燃烧工作原理： 活性炭吸附浓缩RCO催化燃烧装置主要由干式预过滤器、蜂窝活性炭吸附箱、RCO催化燃烧室、脱附风机系统、进出风管道及阀门控制组构成。 首先运行一段时间后，活性炭达到饱和状态，吸附作用失效，此时有机物已被浓缩在活性炭内。按照PLC自动控制程序，催化氧化设备自动升温将热空气通过风机送入活性炭床使碳层升温将有机物从活性炭中“蒸”出，脱附出来的废气属于高浓度、小风量、高温度的有机废气。 该部分气体进入催化燃烧室，在催化剂作用下燃烧后彻底净化，完成脱附过程。再通过热交换器将净化后的气体降温，最后经风机引高空排放。 为了保证处理流程的连续性，该工艺中活性炭箱一般采用一用一备，当其中一个炭箱处于脱附状态时，另外一个处于吸附状态，通过控制程序自动切换，交替使用。 值得注意的是，脱附过程中要严格按照操作规范进行，注意控制燃烧温度，避免因操作不当导致火灾或爆炸事故。 RCO原理示意图具体见图7-1。 图7-1 RCO 设备原理示意图 催化净化是典型的气固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。 在催化净化过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行；借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能，从而达到去除废气中的有害物的方法。 其反应过程为： 在将废气进行催化净化的过程中，废气经管道由风机送入热交换器，将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过预热的废气，通过催化剂层使之燃烧。 由于催化剂的作用，催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250～300摄氏度，且高温停留时间≥0.1s，停留时间较短，催化燃烧一般低于350℃，不会有NOx生成，因此，NOx可达标排放。高温气体再次进入热交换器，经换热冷却，最终以较低的温度经风机排入大气。 本项目活性炭吸附+RCO装置运行参数见表7-3。 表7-3 RCO装置运行参数一览表 设计废气量（最大值） 20000Nm3/h 废气VOCs去除率 ≥95% 氧化温度 250～300℃ 停留时间 大于等于0.1s 活性炭吸附床 1.8m×1.8m×2.5m，2座 活性炭总填充量 8m3 吸附剂装填高度 0.5～1.0m 本项目用漆主要为油性漆，物料平衡如下： 项目所用油性工作漆中各组分含量： 固组分含量：6.73×71%=4.78t/a VOCs含量：6.73×29%+2.01=3.96t/a VOCs中含有二甲苯的量为：6.73×15%+2.01×10%=1.05t/a 废气产生及排放情况： 漆雾： 附着在产品：4.78×70%=3.34t/a 漆雾产生量：4.78×（1-70%）=1.43t/a 无组织排放量为：1.43×5%=0.07t/a 干式喷漆柜吸附颗粒物量：1.36×90%=1.22t/a 经过排气筒排放的漆雾颗粒物量：1.36×（1-90%）=0.14t/a VOCs中含有二甲苯的量：6.73×15%+2.01×10%=1.05t/a 无组织排放量为：1.05×5%=0.05t/a “活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”设备去除量：1.00×95%=0.95t/a 经过排气筒排放的量：1.00×（1-95%）=0.05t/a VOCs含量：6.73×29%+2.01=3.96t/a 无组织排放量为：3.96×5%=0.20t/a “活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”设备净化量：3.76×95%=3.58t/a 经过排气筒排放的VOCs量：3.76×（1-95%）=0.19t/a （6）预测分析 1）评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目大气评价因子为下料过程产生的粉尘，焊接过程产生的烟尘，机加工、打磨过程产生的粉尘，喷砂粉尘，调漆、喷漆晾干工序产生的颗粒物（漆雾）、VOCs和二甲苯；选取《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及2018修改单）中的PM101小时平均值、TSP24小时平均值，选取《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值中的苯、甲苯、二甲苯1小时平均值，TVOC8小时平均值，选取河北省地方标准（DB13/1577-2012）中非甲烷总烃1小时平均值作为评价标准，见表7-4。 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 1小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准 TSP 24小时平均 500 苯 1小时平均 110 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 甲苯 1小时平均 200 二甲苯 1小时平均 200 TVOC 8小时平均 300 非甲烷总烃 1小时平均 2000 河北省地方标准（DB13/1577-2012） 2）环境空气影响初步预测（估算模式） 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 评价等级按下表分级判据进行划分。 表7-5 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax˂10% 三级评价 Pmax˂1% ①估算参数 估算模式参数取值见表7-6，主要废气污染源排放参数见表7-7。 表7-6 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.5°C 最低环境温度 -27.2 °C 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 干燥气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 备注：数据取值根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模型参数及说明进行选取 表7-7 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心经纬度 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物 名称 排放 速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) P1 112.945276 38.553626 748 15.0 0.5 20.0 7.08 PM10 0.0460 g/s P2 112.945307 38.553464 748 15.0 0.5 20.0 7.08 PM10 0.0484 g/s P3 112.945414 38.541237 748 15.0 0.5 20.0 28.30 颗粒物 0.0295 g/s 二甲苯 0.0105 g/s VOCs 0.0400 g/s ②估算结果 估算模式计算结果见表7-8～7-10。 表7-8 P1排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向距离/m P1排气筒（下料+焊接工序） PM10 预测质量浓度mg/Nm3 占标率% 75 6.86E-03 1.52 100 6.34E-03 1.41 200 5.95E-03 1.32 300 4.23E-03 0.94 400 3.29E-03 0.73 500 2.76E-03 0.61 600 2.41E-03 0.54 700 2.15E-03 0.48 800 2.35E-03 0.52 900 2.50E-03 0.56 1000 2.57E-03 0.57 1100 2.59E-03 0.58 1200 2.57E-03 0.57 1300 2.53E-03 0.56 1400 2.46E-03 0.55 1500 2.39E-03 0.53 1600 2.32E-03 0.52 1700 2.24E-03 0.50 1800 2.17E-03 0.48 1900 2.10E-03 0.47 2000 2.03E-03 0.45 2100 1.96E-03 0.44 2200 1.90E-03 0.42 2300 1.84E-03 0.41 2400 1.78E-03 0.40 2500 1.73E-03 0.39 下风向最大浓度及占标率 6.86E-03 1.52 D10%最远距离/m 75 表7-9 P2排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向距离/m P2排气筒（喷砂工序） PM10 预测质量浓度mg/Nm3 占标率% 75 7.21E-03 1.60 100 6.67E-03 1.48 200 6.26E-03 1.39 300 4.45E-03 0.99 400 3.46E-03 0.77 500 2.91E-03 0.65 600 2.54E-03 0.56 700 2.26E-03 0.50 800 2.47E-03 0.55 900 2.63E-03 0.58 1000 2.71E-03 0.60 1100 2.73E-03 0.61 1200 2.71E-03 0.60 1300 2.66E-03 0.59 1400 2.59E-03 0.58 1500 2.52E-03 0.56 1600 2.44E-03 0.54 1700 2.36E-03 0.52 1800 2.28E-03 0.51 1900 2.21E-03 0.49 2000 2.13E-03 0.47 2100 2.06E-03 0.46 2200 2.00E-03 0.44 2300 1.94E-03 0.43 2400 1.88E-03 0.42 2500 1.82E-03 0.41 下风向最大浓度及占标率 7.21E-03 1.60 D10%最远距离/m 75 表7-10 P3排气筒污染源估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m P2排气筒 颗粒物 二甲苯 VOCs 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 100 1.70E-02 3.79 5.93E-03 2.97 2.37E-02 1.19 108 1.72E-02 3.82 5.98E-03 2.99 2.39E-02 1.20 200 1.22E-02 2.70 4.23E-03 2.12 1.69E-02 0.85 300 7.62E-03 1.69 2.65E-03 1.33 1.06E-02 0.53 400 5.21E-03 1.16 1.81E-03 0.91 7.26E-03 0.36 500 3.91E-03 0.87 1.36E-03 0.68 5.45E-03 0.27 600 3.19E-03 0.71 1.11E-03 0.56 4.44E-03 0.22 700 2.77E-03 0.62 9.64E-04 0.48 3.85E-03 0.19 800 2.50E-03 0.56 8.71E-04 0.44 3.48E-03 0.17 900 2.31E-03 0.51 8.06E-04 0.40 3.22E-03 0.16 1000 2.17E-03 0.48 7.56E-04 0.38 3.02E-03 0.15 1100 2.05E-03 0.46 7.14E-04 0.36 2.86E-03 0.14 1200 1.95E-03 0.43 6.78E-04 0.34 2.71E-03 0.14 1300 1.85E-03 0.41 6.45E-04 0.32 2.58E-03 0.13 1400 1.77E-03 0.39 6.15E-04 0.31 2.46E-03 0.12 1500 1.69E-03 0.37 5.87E-04 0.29 2.35E-03 0.12 1600 1.61E-03 0.36 5.62E-04 0.28 2.25E-03 0.11 1700 1.55E-03 0.34 5.39E-04 0.27 2.16E-03 0.11 1800 1.49E-03 0.33 5.18E-04 0.26 2.07E-03 0.10 1900 1.43E-03 0.32 4.98E-04 0.25 1.99E-03 0.10 2000 1.38E-03 0.31 4.80E-04 0.24 1.92E-03 0.10 2100 1.33E-03 0.30 4.64E-04 0.23 1.86E-03 0.09 2200 1.29E-03 0.29 4.49E-04 0.22 1.79E-03 0.09 2300 1.25E-03 0.28 4.35E-04 0.22 1.74E-03 0.09 2400 1.21E-03 0.27 4.21E-04 0.21 1.69E-03 0.08 2500 1.18E-03 0.26 4.09E-04 0.20 1.64E-03 0.08 下风向 最大浓度及占标率 1.72E-02 3.82 5.98E-03 2.99 2.39E-02 1.20 D10%最远距离/m 108 由表7-8～表7-10可看出： P1排气筒下风向PM10最大落地浓度为6.86×10-3mg/Nm3，占标率为1.52%，出现在下风向75m处。 P2排气筒下风向PM10最大落地浓度为7.21×10-3mg/Nm3，占标率为1.60%，出现在下风向75m处。 P3排气筒下风向PM10最大落地浓度为1.72×10-2mg/Nm3，占标率为3.82%，出现在下风向108m处；二甲苯最大落地浓度为5.98×10-3mg/Nm3，占标率为2.99%，出现在下风向108m处；VOCs最大落地浓度为2.39×10-2mg/Nm3，占标率为1.20%，出现在下风向108m处。 ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步环境影响预测和评价，只对污染物排放量进行核算。大气评价等级判定结果见表7-11。 表7-11 大气环境影响评价工作等级判定 污染源 污染物 下风向 最大浓度Ci [mg/m3] 最大浓度处距源中心的距离[m] 最大地面 浓度占标率Pi[%] D10%时对应的最远距离 [m] 分级判据 评价等级 P1 PM10 6.86×10-3 75 1.52 / 1%≤Pmax<10% 二级 P2 PM10 7.21×10-3 75 1.60 / 1%≤Pmax<10% 二级 P3 PM10 1.72×10-2 108 3.82 / 1%≤Pmax<10% 二级 二甲苯 5.98×10-3 2.99 / 1%≤Pmax<10% 二级 VOCs 2.39×10-2 1.20 / 1%≤Pmax<10% 二级 3）污染物排放量核算结果 本项目建成后，项目污染物排放量核算结果见表7-12。 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 μg/m3 核算排放速率 g/s 核算年排放量 t/a 主要排放口 1 P1 PM10 16545.45 0.0460 0.164 2 P2 PM10 17424.24 0.0484 0.230 3 P3 PM10 5681.82 0.0295 0.140 二甲苯 1893.94 0.0105 0.050 VOCs 7954.55 0.0400 0.190 主要排放口合计 PM10 0.534 二甲苯 0.050 VOCs 0.190 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 PM10 0.534 二甲苯 0.050 VOCs 0.190 4）对区域环境质量的影响 本项目建成后正常生产有组织颗粒物（烟尘）排放量为0.534t/a，二甲苯排放量为0.050t/a，VOCs排放量为0.190t/a。本项目建成后旋转立体停车位生产规模达到1800台/a，本项目喷砂粉尘和调漆、喷漆晾干工序产生的颗粒物（漆雾）、VOCs和二甲苯经处理达标后排放。 5）环境空气影响分析结论 本项目大气环境影评价自查表见表7-13。 表7-13 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5〜50km☑ 边长=5km□ 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10） 其他污染物（二甲苯、VOCs ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价 标准 评价标准 国家标准□ 地方标准☑ 附录D☑ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 ( 2019)年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测☑ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ USTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km m□ 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率>10%□ 二类区 C本项目占标率≤30%□ C本项目敢大标率>30%□ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化悄况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（PM10、二甲苯、VOCs、TSP） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（）t/a NOx：（）t/a 颗粒物：（0.534）t/a VOC：（0.190）t/a 注：“□” 为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项 2、水环境影响分析 本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水。 本项目生活污水主要为职工洗漱等产生的生活污水，产生量约1.49m3/d，废水产生量较小，且水质较为简单，排入厂区化粪池，定时清掏，不外排。 因此，本项目不会对区域水环境造成不利影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源 本项目产噪产振设备主要为切割机、锯床、车床、铣床等，其噪声级在70-95 dB(A)之间，主要噪声源见表7-14。 表7-14 本厂主要噪声源一览表 dB(A) 序号 声源位置 声源名称 设备数量（台/套） 噪声值 1 生产车间 等离子切割机 1 85～95 相贯线切割机 1 70～80 半自动火焰切割机 2 70～80 数控龙门火焰切割机 2 70～80 液压剪板机 1 70～80 锯床 1 70～80 电焊机 2 70～80 2 机加工车间 摇臂转 1 70～80 钻头研磨机 1 70～80 磁力钻 2 70～80 液压折弯机 1 70～80 液压联合冲剪机 1 70～80 卷板机 1 70～80 电动攻丝机 1 70～80 龙门铣床 1 70～80 车床 1 70～80 3 涂装车间 世锐喷砂机 1 75～85 （2）噪声防治措施 为确保厂界噪声达标排放，建设单位需采取必要的隔声、减振等降噪措施，建议项目单位采取以下噪声治理措施： ①从声源控制噪声：尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好的运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染； ②减弱噪声：在厂区四周种上绿化带等措施来降低对外界的影响，并应加厂区南侧围墙的高度，进一步减少噪声对外环境的影响； ③建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ④严禁在夜间22:00到08:00进行生产。 表7-15 本项目主要噪声治理前后对照表 dB(A) 序 号 声源位置 声源名称 噪声值 治理措施 治理后类 比噪声值 1 生产车间 等离子切割机 85～95 选择低噪声设备、密封、减振 65～75 相贯线切割机 70～80 50～60 半自动火焰切割机 70～80 50～60 数控龙门火焰切割机 70～80 50～60 液压剪板机 70～80 50～60 锯床 70～80 50～60 电焊机 70～80 50～60 2 机加工车间 摇臂转 70～80 选择低噪声设备、密封、减振 50～60 钻头研磨机 70～80 50～60 磁力钻 70～80 50～60 液压折弯机 70～80 50～60 液压联合冲剪机 70～80 50～60 卷板机 70～80 50～60 龙门铣床 70～80 50～60 车床 70～80 50～60 3 涂装车间 世锐喷砂机 75～85 选择低噪声设备、密封、减振 55～65 （3）噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的预测模式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果，项目厂界及保护目标噪声预测结果见表7-16。 表7-16 本项目厂界噪声贡献值 dB(A) 编号 预测点位 昼间 标准 （dB） 是否 达标 贡献值 现状值 预测值 1 厂界北 45.91 57.6 57.88 60 达标 2 厂界东 45.43 57.6 57.86 达标 3 厂界南 46.89 57.4 57.77 达标 4 厂界西 46.67 56.8 57.20 达标 经预测，在经减震、消音、围墙、设隔声板等隔声和距离衰减后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类区标准。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目共有职工62人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为9.30t/a。评价要求建设单位在厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理。在采取环评规定的环保措施后，本项目生活垃圾全部得到妥善处置，不会对周边环境产生较大影响。 （2）一般废物 ①废边角料 机加工过程中产生的下脚料原料用量的1%计，产生量22.5t/a，集中收集后外卖处理。 ②废钢砂 喷砂工序废钢砂的产生量为4.5t/a，集中收集后外卖处理。 ③焊渣 本项目焊丝用量约为2t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等，《湖北大学学报（自然科学版），2010年9月第32卷第3期》）焊渣=焊条使用量×（1/11+4%），则本项目焊渣产生量约为0.18t/a，焊渣全部由环卫部门定期清运。 ④除尘器收集颗粒物 本项目除尘器收集的颗粒物为7.56t/a，集中收集后外卖处理。 （3）危险性废物 ①废机油、废乳化液 本项目在机加工等生产过程中由于各种加工机械的使用，会产生废机油及废乳化液等。机油、乳化液等可循环使用，但设备检修和保养时，预计废机油产生量约为0.16t/a，废乳化液产生量约为0.20t/a。 ②漆渣 项目喷漆过程会产生少量废漆渣，根据同行业类比数据，漆渣产生量约为1.44t/a。根据《国家危险废物名录（2021）》中规定，漆渣属于“HW12 染料、涂料废物（900-252-12）”中的“使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物”，统一收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位处理。 ③废油漆桶 项目在喷漆工序产生的废油漆桶约534个，重约0.37t/a，属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物废弃物包装物、容器、过滤吸附介质，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。 ④废催化剂：拟建项目催化燃烧装置催化剂失效后产生废催化剂，根据《国家危险废物名录》，催化燃烧废催化剂未列入名录中；拟建项目催化剂中的重金属成分为铂、钯等，参照《国家危险废物名录》中HW50废催化剂，代码为900-049-50（废汽车尾气净化催化剂），将催化燃烧废催化剂在贮存、运输等环节按照危险废物进行管理；年产生量为0.02t/a，委托资质单位进行处理。 ⑤废活性炭 根据项目VOCs产生情况，结合催化燃烧设备厂家提供的参数，拟建项目活性炭吸附装置中共设置2个活性炭吸附罐，共可装活性炭8m3，1立方可填充活性炭1000块，1块活性炭的尺寸为：100×100×100mm，活性炭的堆积密度为0.45g/cm3，堆积高度轻为0.8m，则活性炭用量为3.6t/a。 本项目有机废气最大浓度为165.15mg/m3，风量为20000m3/h，一天工作时间为8小时，活性炭的平衡保持量取30%，1t活性炭达到饱和的时间为： 式中：m—活性炭的质量； S—平衡保持量； C—VOCs总浓度，mg/m3； F—风量，m3/h。 则T=11.35d，因此，项目饱和吸附时间为40.86d，吸附量为4.52t/a。 活性炭中废气浓度积累到一定量后脱附，脱附后活性炭可重复使用。为保证吸附效率，活性炭2年更换一次。则项目废弃活性炭（危险废物HW49）3.6t/2a，属于HW49其他废物，代码为900-041-49，废活性炭采用密闭包装袋封装后放入容器中暂存于危废暂存间，委托有资质单位收集处理处置。 ⑥废滤纸 漆雾颗粒经过干式喷漆柜中的滤纸过程会产生废滤纸，产生量约为2t/a（包含吸附的漆雾颗粒1.29t），属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物废弃物包装物、容器、过滤吸附介质。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，拟建项目危废暂存间基本情况见表7-17。 表7-17 项目危险废物贮存场所基本情况 dB(A) 序号 固废名称 废物类别 废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 1 废机油 HW08 900-214-08 危废暂存间 40m2 单独存放 3-6个月 2 废乳化液 HW09 900-006-09 单独存放 3-6个月 3 漆渣 HW12 900-252-12 单独存放 3-6个月 4 废油漆桶 HW49 900-041-49 单独存放 3-6个月 5 废催化剂 HW50 900-049-50 单独存放 3-6个月 6 废活性炭 HW49 900-039-49 单独存放 3-6个月 7 废滤纸 HW49 900-041-49 单独存放 3-6个月 项目危废暂存间占地面积40m2，危废暂存区入口设置围堰、导流沟。 基础必须防渗，先用三合土处理，再用水泥硬化（底部用10～15cm的防渗水泥浇底，中埋止水带、高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层），然后涂沥青防渗，并对房间内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s。且表面无裂隙，并设置泄漏液体收集装置。 表7-3 危险废物贮存场所防渗剖面图 危废暂存库必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置，并要有安全照明设施和观察窗口。危废暂存库内地面四周设置地沟，泄露事故反生后汇集至集水坑，不外排，事故时切换至环境风险事故应急池。室内均采用机械通风，维持微负压，换气次数为2次/h。 固态危废采用袋装，液态危废采用卡箍圆钢桶收集，厂内叉车运输收集。用以存放装载液体、固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 危废暂存库容积的合理性分析：新建危废暂存间容积共40m2，室内净空高度6.5m，堆放高度按1.0m计，初步估算最大可容纳260m3的废物，经类比，废物堆比重在1.1~1.3 之间，可储存废物286～338吨之间，拟建项目产生危废量全年为4.79吨（其中RCO废催化剂在厂内按危废管理），储存周期为3~6个月，则厂内危废间危废最大储存量小于286吨，企业设置的危废暂存间容积是合理的。 危废收集、贮存和外运措施： 拟建项目生产过程中的废催化、废乳化液、废机油等均为危险废物，其收集、贮存和外运等采取以下措施： ①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。 ②工程应建设危险废物暂存库，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 贮存场所要防风、防雨、防晒、防渗漏，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2厘米厚高密度聚乙烯，或至少2厘米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好五联单转运手续，并必须交由有资质的单位承运。 ⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须有取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑥危险废物的处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑧一旦发生废弃物泄露事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，尽量降低固废的产生量，并及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。 综上，拟建项目一般固体废物的处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求。 本项目固体废物利用处置方式见表7-18。 表7-18 项目固体废物利用处置方式一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-214-08 0.16t/a 机加工 有资质单位处理 2 废乳化液 HW09 900-006-09 0.20t/a 3 漆渣 HW12 900-252-12 1.44t/a 喷漆 4 废油漆桶 HW49 900-041-49 0.37t/a 5 废催化剂 HW50 900-049-50 0.02t/a 废气处理 6 废活性炭 HW49 900-039-49 1.8t/a 7 废滤纸 HW49 900-041-49 2t/a 8 废边角料 —— —— 22.5t/a 机加工 集中收集后外卖 9 废钢砂 —— —— 4.5t/a 喷砂 10 焊渣 —— —— 0.18t/a 焊接 11 除尘器收集 —— —— 7.56t/a 废气处理 10 生活垃圾 —— —— 9.30t/a 办公生活 收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理 5、土壤环境影响分析 本项目为立体停车位生产项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目土壤环境影响评价项目类别为“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，本项目使用有机涂层，因此，属于“Ⅰ类项目”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），建设项目对土壤环境可能产生的影响通过识别，确定本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。 建设项目土壤环境影响类型与影响途径、建设项目土壤环境影响源及影响因子识别分别见下表。 表7-19 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ 服务期满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 表7-20 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 车间/场地 下料、喷漆、喷砂等 大气沉降 废气 颗粒物、二甲苯、VOCs 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目厂区占地规模为9000m2（0.9hm2），占地规模属于小型。项目周边范围可根据有组织沉降最大落地浓度距离来考虑，本项目有组织沉降最大落地浓度距离为108m。经现场调查，项目108m范围内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，根据7-21判定土壤环境影响评价敏感程度为较敏感。 表7-21 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 由上表分析确定本项目土壤环境进行评价等级为二级。 表7-23 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影影响识别 土地利用类型 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ 占地规模 建设用地√；农用地□；未利用地□ 敏感目标信息 敏感目标（）、方位（）、距离（） 影响途径 大气沉降√；地表漫流□；垂直入渗□；地下水□；其他（） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类☑；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感□；较敏感□；不敏感☑ 评价工作等级 一级□；二级☑；三级□ 现现状调查内容 资料收集 a）；b）；c）；d）□ 理化特性 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 1 2 0-0.2m 柱状样点数 3 0-0.5m，0.5m-1.5m，1.5m-3m 现状监测因子 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目。 现现状评价 评价因子 —— 评价标准 GB15618□；GB36600；表 D.1□；表 D.2□；其他（） 现状评价结论 —— 影影响预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）□；b）□ 防防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 采取环评提出的措施，影响可接受。 注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。 土壤环境影响分析具体详见土壤专题。 6、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中辨识、分析，本项目无环境风险物质，环境风险潜势为Ⅰ，本项目环境环境风险评价等级为简单分析。 根据对环境风险物质的筛选、工艺流程风险的调查分析，确定本项目风险主要为设备故障或操作不当产生触电和机械伤害、生产设备运转不顺产生噪声伤害、明火管理不当或意外事故引发的火灾。火灾是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大，可引起其他可燃物燃烧，包括生物。物质在燃烧过程中会产生大量浓烟和烟尘，其中含有大量的一氧化碳、二氧化碳及其他有毒气体，带来大气环境污染。 风险防范措施要求：提高员工安全意识，增加设备检修维护、对员工进行安全培训、生产过程中要佩戴安全劳保用品，避免挥发性有机物对人体健康的损害、防止漏电伤害、引发火灾。企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可控的。 环境管理及监测制度 1、环境管理计划 （1）制定有关的管理制度及管理计划 根据全厂的生产及环保工作具体情况，制定本厂环境保护近、远期规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定全厂有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。领导和监督本企业环保设施运行情况，推广采用先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。制定相关节能操作规程实现节能。建立和健全本厂的环保管理规章制度，保证环保工作开展。负责厂区清洁生产审核和清洁生产方案实施工作，不断提升企业清洁生产水平。 （2）负责环境保护的宣传教育工作 负责环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识环保法规的宣传，树立环保法制观念。在职工中定期举办环保知识问答。请上级环保部门对厂内中层以上的干部进行环保知识讲座，并进行考核。 （3）负责与各级环保部门的联系 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。 （4）工程各阶段环境管理工作计划 设计阶段：要求设计单位对本项目的环保工程与主体工程同时设计。 施工建设阶段：施工活动总平面布置要合理，施工阶段安排要严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活和工作，对施工期的污染采取措施进行控制，减轻施工期的环境不利影响，对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复。施工过程进行环境监理，聘请环保监理单位对施工过程进行环境监理。 投入运营期：由分管环保的厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到科室、个人；从生产工艺、过程控制、污染控制各环节减少污染物的产生，将污染物产生控制到最小；做好各污染源污染物控制工作，保证环保设施正常稳定运转，达到设计的污染物去除效率；健全厂区污染监测系统，定期进行环境监测，发现问题及时解决；建立流动环境监督岗，监察生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。 本工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，环境管理工作计划具体如下表所示。 表7-24 环境管理工作表 环境管理总要求 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）委托评价单位进行环境影响评价工作；（2）建设时，履行“三同时手续”；（3）生产装置投产后试生产三个月内，进行环保设施竣工验收：（4）运营中，定期请当地主管部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改；（5）配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费 试生产阶段环境管理 完善准备、合理调试、达到预定目标 （1）多方技术论证，完善工艺方案；（2）建立试生产工序管理和生产运转卡；（3）对污染防治设施进行调试，达到设计的污染物净化效率；（4）请主管部门协助试验阶段环境管理工作，确保试验时环保设施的同步运行。 规模生产环境管理 加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低排污 （1）明确专人负责厂区内环保设施的管理；（2）对废气处理、废水处理及回用、噪声污染控制、固体废物处置等设施操作、维护，定量考核，建立环保设施档案（3）监督各生产环节的规范操作；（4）定期组织污染源和环境监测 信息反馈和群众监督 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；（2）归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进；（3）聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见；（4）配合环保部门的检查验收。 2、环境监测计划 （1）环境监测的必要性 环境监测是环境保护工作的组成部分，是了解全厂排污状况和排污趋势的手段，是一项生产监督活动。监测结果是进行环境管理和污染防治的依据，通过环境监测结果及时掌握本项目排污状况，对其进行监督，掌握区域环境质量及其变化趋势，为区域污染防治提供科学依据。 （2）环境监测机构 环保科工作人员具体负责监测工作，本项目建设单位不具备监测条件，因此需委托专业人员按照规定的监测点位、监测项目、监测频次进行监测。建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。 （3）环境监测计划 根据企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测可委托当地环境监测站进行定期监测，监测项目见下表。 表7-25 污染源监测计划表 监测类型 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 固定污染源监测 下料+焊接工序排气筒 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996） 喷砂工序排气筒 颗粒物 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996） 喷漆工序排气筒 颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯 1次/半年 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中表一工业涂装行业标准及表二标准要求 无组织 厂界四周 颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯 1次/半年 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）及《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中表一工业涂装行业标准及表二标准要求 厂界噪声 厂界四周 等效连续A声级（Leq） 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 3、环保投资及概算 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。 经统计估算本项目总投资为4500万元，环保投资为30.0万元，环保投资占总投资的0.67%。环保投资的各项考核指标见下表。 表7-26 建设项目环保设施投资一览表 内容类型 污染源 污染物 名称 防治措施 环保投资 （万元） 大气环境 P1排气筒 粉尘 集气罩对下料切割和焊接废气进行收集，收集后的下料粉尘和焊接烟尘采用袋式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放 3.0 P2排气筒 粉尘 设置集气罩对喷砂粉尘进行收集，收集后的喷砂粉尘采用滤筒式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放 3.0 P3排气筒 颗粒物 项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放 13.0 二甲苯 VOCs 水环境 职工生活 生活污水 生活污水产生量少，直接排入化粪池 —— 固废 机加工 废边角料 集中收集后外卖 —— 喷砂 废钢砂 —— 焊接 焊渣 —— 废气处理 除尘器收集 —— 漆渣 喷漆 集中收集后储存于危废暂存间（位于厂区西北角，40㎡），送有资质的单位处置 5 废油漆桶 废催化剂 废气处理 废活性炭 废滤纸 废机油、 废乳化液 机加工 办公生活 生活垃圾 收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理 2 切割机、锯床、车床、铣床等 选用低噪声设备，置于车间、减振 4 合计 —— 30.0 污染物排放清单 根据工程分析，本项目污染物排放清单一览表见表7-27。

表7-28  污染物排放清单一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 治理措施及防治效果 | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | P1排气筒 | 粉尘 | 348.08 | 3.45 | 集气罩对下料切割和焊接废气进行收集，收集后的下料粉尘和焊接烟尘采用袋式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放 | 16.44 | 0.164 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准：有组织粉尘120mg/m3 |
|  | P2排气筒 | 粉尘 | 373.48 | 4.93 | 设置集气罩对喷砂粉尘进行收集，收集后的喷砂粉尘采用滤筒式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放 | 17.74 | 0.23 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准：有组织粉尘120mg/m3 |
|  | P3排气筒 | 颗粒物 | 59.47 | 1.57 | 项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放 | 5.68 | 0.15 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准：粉尘120mg/m3；《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中表一工业涂装行业标准：非甲烷总烃60mg/m3，甲苯与二甲苯合计1.0mg/m3 |
|  |  | 二甲苯 | 43.56 | 1.15 |  | 1.89 | 0.05 |  |
|  |  | VOCs | 165.15 | 4.36 |  | 7.95 | 0.21 |  |
| 废水 | 生活污水 | SS等 | / | 491.7m3/a | 生活污水产生量少，直接排入化粪池 | / | 不外排 |
| 固体 废物 | 职工 生活 | 生活垃圾 | / | 9.30t/a | 集中收集后，送至环卫部门指定地点统一处置 | / | 合理处置 |
|  | 机加工 | 废边角料 | / | 22.5t/a | 集中收集后外卖 | / |  |
|  | 喷砂 | 废钢砂 | / | 4.5t/a |  | / |  |
|  | 焊接 | 焊渣 | / | 0.18t/a |  | / |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集 | / | 7.56t/a |  | / |  |
|  | 机加工 | 废机油 | / | 0.16t/a | 有资质单位处理 | / |  |
|  |  | 废乳化液 | / | 0.20t/a |  | / |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 | / | 1.44t/a |  | / |  |
|  |  | 废油漆桶 | / | 0.37t/a |  | / |  |
|  | 废气处理 | 废催化剂 | / | 0.02t/a |  | / |  |
|  |  | 废活性炭 | / | 1.8t/a |  | / |  |
|  |  | 废滤纸 | / | 2t/a |  | / |  |
| 噪声 | 各类主要生产设备 | 噪声 | / | / | 选用低噪设备、基础减震、建筑物隔声等措施 | 选用低噪设备、基础减震、建筑物隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准：昼间60dB(A)，夜间50 dB(A) |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | P1排气筒 | 粉尘 | 集气罩对下料切割和焊接废气进行收集，收集后的下料粉尘和焊接烟尘采用袋式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
|  | P2排气筒 | 粉尘 | 设置集气罩对喷砂粉尘进行收集，收集后的喷砂粉尘采用滤筒式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放 | 达标 排放 |
|  | P3排气筒 | 颗粒物 | 项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放 | 达标 排放 |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |
| 水污 染物 | 办公生活 | 生活污水 | 生活污水产生量少，直接排入化粪池，定期清掏 | 不外排 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集后，送至环卫部门指定地点统一处置 | 不外排 |
|  | 机加工 | 废边角料 | 集中收集后外卖 |  |
|  | 喷砂 | 废钢砂 |  |  |
|  | 焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 废气处理 | 除尘器收集 |  |  |
|  | 机加工 | 废机油、乳化液等 | 集中收集后按危废储存要求进行储存，送有资质的单位处置 |  |
|  | 喷漆 | 漆渣、废油漆桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废催化剂、废活性炭、废滤纸 |  |  |
| 噪声 | 生产车间及机加工车间 | 切割机、锯床、车床、铣床等 | 选用低噪声设备，置于车间、减振 | 达标 排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于定襄县神山乡邱村，对生态环境的影响是生产过程中废气对周围生态环境造成的影响。该项目地处农村，社会环境单一，具有农业生态环境特征。所以要严格按照环评规定的污染防治措施对生产过程中产生的污染物进行彻底治理，在此基础上，本工程对当地生态环境的影响不大。 |

# 九、结论与建议

1、结论 1.1工程概况 忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目，建设地点为定襄县季庄乡邱村工业聚集区西南400m处，厂区中心点坐标为N112°56'43.32"，E38°33'11.69"，总占地面积9000m2。项目北侧、西侧均为盐泽地，东侧为空地，南侧为山西利国磁性材料有限公司生活区。本项目总投资4500万元，新建生产车间2880m2，机加工车间500m2，喷涂车间300m2，物料堆场1500m2；购置加工平台及工装、行车、数控切割设备、相贯线切割机、数控车床、数控铣床、数控钻床、剪板机、折弯机、锯床、冲孔机、喷砂除锈设备等主要生产设备20余台套。 1.2环境质量现状 环境空气 本次评价收集了县（市、区）环境空气质量状况年报（省大气污染防治工作领导组办公室2020年1月20日），对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是采暖期区域范围内村庄居民生活采暖散用煤、汽车尾气等原因导致的。 地表水 项目所在区域最近地表水为厂区东侧3.1km的滹沱河，根据《山西省地表水环境质量控制断面水质指标》（2020年目标），项目所在地的地表水体为滹沱河，控制断面为定襄桥，2020年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 本次评价收集了忻州市地表水例行监测断面——定襄桥2020年7月份的地表水现状监测数据，从监测数据可以看出，定襄桥例行监测断面在监测时间水质一般。 （3）声环境 本项目建设地点位于定襄县季庄乡邱村工业聚集区，根据声环境质量现状监测报告，项目所在区域声环境质量现状良好。 （4）土壤环境 根据土壤环境质量现状监测报告，项目所在区域土壤环境质量现状良好。 1.3污染物排放情况及环境保护措施 （1）废气 本项目下料过程会产生下料粉尘，焊接过程产生焊接烟尘，设置集气罩对下料切割和焊接废气进行收集，收集后的下料粉尘和焊接烟尘采用袋式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放。 项目喷砂工序会产生粉尘，设置集气罩对喷砂粉尘进行收集，收集后的喷砂粉尘采用滤筒式除尘器处理，经处理后，经由1根15m高的排气筒排放。 项目调漆、喷漆、晾干均在一个密闭的喷漆房内完成，调漆、喷漆晾干工序产生的漆雾和有机废气经“干式喷漆柜+活性炭吸附浓缩+RCO催化燃烧法”处理后，经15m高排气筒排放。 （2）废水 本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水。生活污水产生量较小，且水质较为简单，直接排入化粪池，定时清掏。 （3）噪声 本项目运营期间，机加工设备等置于室内并采取基础减震措施，风机安装消声设备。采取以上措施后，厂区四界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 （4）固体废物 本项目运营期产生的生活垃圾经收集后运至环卫部门指定的垃圾收集场所；废机油、废乳化、废漆渣、废油漆桶、废催化剂、废活性炭、废滤纸为危险废物，评价要求建设单位将其集中收集后按危废储存要求进行储存，并定期送有资质的单位运走处置；生产过程产生的边角料、废钢砂、焊渣、除尘器收集粉尘，集中收集后全部外售。 1.4环境影响分析 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部合理处置；无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响很小。 1.5环境经济损益分析 本项目环保投资为30.0万元，占项目总投资（4500万元）的0.67%，且通过项目的建设取得了很好的经济效益、社会效益，这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则，本项目在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。 1.6环境管理与监测计划 本次环评要求企业设置环保专员，根据环保管理的工作内容和特点，明确相关环保职责，并制订不同时期的环境管理制度、环境管理计划，包括施工期环境管理、运营期环境管理。 同时也要求企业委托具有环境监测资质的单位开展日常监测任务，对本企业污染源的污染物排放状况进行监测。 综上所述，忻州立泊装备制造有限公司年产1800台旋转立体停车位生产线建设项目位于定襄县邱村，属于允许类项目，符合国家和地方的产业政策，项目选址合理，在严格执行本次环评提出的环保措施的基础上，项目建成后产生的污染物均能做到达标排放，对周围环境质量的影响很小，从环保角度分析，本项目是可行的。 2、建议 （1）加强对环保设施的管理，加强对环保设施的维修，保证环保设施运行完好。 （2）加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设置环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，并于环保部门即使联系和沟通。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1 地理位置图 附图2 四邻关系图 附图3 环境保护目标图 附图4 厂区平面布置图 附图5 车间平面布置图 附图6 区域地表水系分布图 附图7 定襄县乡镇集中式饮用水源地分布图 附图8 季庄乡集中式饮用水源地分布图 附图9 定襄县城市规划图 附图10 定襄县生态功能区划图 附图11 定襄县生态功经济区划图 附图12 噪声等值线图 附图13 定襄县土地利用现状图 附图14 定襄县土壤类型分布图 附件： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 项目备案文件 附件3 企业营业执照 附件4 租地合同 附件5 危险废物处置协议 附件6 环境质量现状监测报告 附件7 专家意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1、土壤影响专项评价

# Text boxes

新鲜水

生活用水

1.86

1.49

0.37

化粪池

定期清掏

新鲜水

定期清掏

生活用水

3.35

1.49

0.37

化粪池

1.86

0.40

1.09

厂区、道路洒水

绿化用水

0.40

1.09

钢材

下料

人工检查

焊接

机加工

打磨

喷砂

喷漆

晾干

组装

产品入库

G1、N1、S1

G6、N6、S6

G4、N4、S4

G5、N5、S5

G2、N2、S2

G7

G3、N3、S3

钢材

下料

检验

焊接

机加工

打磨

抛丸

喷漆

晾干

组装

产品入库

G、N、S

G、N、S

G、N、S

G、N、S

G、N、S

G

G、N、S

三合土

水泥硬化：底部用10～15cm的防渗水泥浇底，中埋止水带、高密度聚乙烯(HDPE)防渗衬层

沥青涂层

占地规模

评价工作等级

敏感程度