建设项目环境影响报告表

（报批本）

项  目  名  称：  定襄县同鑫齿轮锻造有限公司

年生产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目

建设单位(盖章)：  定襄县同鑫齿轮锻造有限公司

编制日期： 二零二一年三月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司 年生产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司 |
| 法人代表 | 张新文 | 联系人 | 张新文 |
| 通讯地址 | 定襄县河边镇牛台村 |
| 联系电话 | 18235081823 | 传真 | —— | 邮政编码 | 035400 |
| 建设地点 | 定襄县河边镇牛台村 |
| 立项审批部门 | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目代码 | 2101-140921-89-02-754724 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及编码 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 |
| 占地面积(m2) | 2620 | 绿化面积(m2) | 100 |
| 总投资(万元) | 500 | 环保投资(万元) | 22.5 | 环保投资占总投资比例 | 4.5% |
| 评价经费(万元) | —— | 预期投产日期 | 2021.06 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司成立于2007年，位于中国锻造之乡山西省定襄县境内。目前，该厂的锻造加热工艺一直采用燃煤加热，工艺技术比较落后，不适应提高产品质量、新产品开发和客户需求，能源利用率低，环境污染比较严重。为改变直接燃煤加热而对周边环境造成的污染，企业先后采用了脱硫除尘设备等多种措施，但效果不很理想，且运行成本高，环境污染依旧存在，难以从根本上治理生产工序中燃煤热源对环境造成的污染。面对加热炉直接燃烧原煤污染严重的现状，急需采用清洁能源替代燃煤加热，提高能源利用率，进行加热炉窑技术改造，以降低烟尘、SO2、NOX对本区域大气环境质量的影响。 在此背景下，定襄县同鑫齿轮锻造有限公司拟对现有锻件法兰生产线进行技改，项目实施后年产3000吨法兰盘。本次技改工程拆除现有燃煤加热炉一台，新增天然气加热炉2台配套脱硝设施一台，1.5米碾环机一台，配套调压柜2台及其他配套设施。 2021年01月15日，本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2101-140921-89-02-754724。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，本项目的建设需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2020版），本项目属于“三十、金属制品业——68、铸造及其他金属制品制造”，评价类别为环境影响报告表。 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司于2021年01月委托我公司进行该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我单位立即收集了项目的有关资料，并组织技术人员对项目所在区域进行了现场踏勘，调查了项目所在区域的环境质量现状。根据项目资料，对项目的工程特点及产排污情况进行了初步分析，根据有关法律法规、标准、技术导则编制完成了《定襄县同鑫齿轮锻造有限公司年产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目环境影响报告表》（报审本），定襄县行政审批服务管理局于2021年03月12日组织召开了《定襄县同鑫齿轮锻造有限公司年产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目环境影响报告表》技术审查会，根据专家审查意见，对报告进行了仔细修改，现递交建设单位，由建设单位报请行政审批服务管理局审批。 根据现场踏勘，本项目尚未开工建设。 3、“三线一单”符合性分析 （1）产业政策 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，限制“锻造用燃油加热炉、锻造用燃煤加热炉、手动燃气加热炉”，本项目锻造用加热设备由燃煤加热炉技改为天然气加热炉，天然气加热炉用高效蓄热式高温空气燃烧技术，自动化程度较高，不属于鼓励类、限制类及淘汰类设备，为允许类。因此，项目符合国家产业政策的要求。 2021年01月15日，本项目已由定襄县行政审批服务管理局备案。 （2）环境敏感性 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村，项目评价范围内没有《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017及2018修改单）规定的“依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生环境影响特别敏感的区域”等环境敏感区。 （3）三线一单 对照“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”，项目所在区域为“一般管控单元”：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 ①生态保护红线 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村。经调查，定襄县尚未划定生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号），项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，项目的建设不违背生态保护红线划定的原则要求。 ②环境质量底线 本次评价引用《2019年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标。因此，项目所在区域为不达标区。 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司于2021年01月委托山西嘉源环境检测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值为55.3-56.5dB（A），夜间噪声值为45.4-47.2dB（A），均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后对区域现有环境有一定程度的改善作用。因此，满足环境质量底线的原则要求。 ③资源利用上线 本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 （4）《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，见表1-1。 表3-1 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符 合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为技改项目，项目位于定襄县河边镇牛台村；项目现有一台燃煤加热炉，技改新增两台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源 符合 3 推进工业炉窑全面达标排放。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 （5）《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的相关要求，见表3-2。 表3-2 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符 合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目为技改项目，项目位于定襄县河边镇牛台村；项目拆除现有一台燃煤加热炉，技改新增2台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。 本项目天然气加热炉不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类工业炉窑 符合 3 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。 本项目加热炉燃料为天然气， 为清洁能源。 符合 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。 本项目加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 （6）《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号）中的相关要求，见表3-3。 表3-3 与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》 有关要求 企业设置情况 是否符 合要求 1 建设单位环评审批手续、 术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行具备完善的运行台账 建设单位正在完善环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，环评手续完成后更换新的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，技改完成后具备完善的运行台账 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热，冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标 本项目加热炉燃料为天然气，冬季采暖使用电暖器。企业拟根据环评要求加强管理，确保设施稳定运行、达标排放 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续 本项目现有工程为锻锤，扩建项目沿用现有锻锤，要求对其设置半封闭围挡。本项目机加工设备均安装地下排屑系统。废机油、废乳化液设合格危废暂存间并签订危废处置协议 符合 4 企业制定操作性强，针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料 本次项目扩建后企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防治扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气，厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准 企业制定了环境保护管理机制。厂界周边无“三堆”现象，保持了环境干净整洁，厂界绿化率较低。厂区外墙按照乡镇统一标准进行了粉刷。 符合 （7）城市总体规划 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村，不在定襄县县城总体规划范围内，不违背定襄县县城总体规划。同时，建设项目不在定襄县规划园区内，园区规划环评正在进行中。 项目占地为工业用地，四周无环境敏感点，因此项目选址可行。 4、技改工程内容 4.1项目名称 年生产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目。 4.2建设性质 技改。 4.3建设地点 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村。项目总占地面积2620m2，中心地理坐标为N38.549254°，E113.0706042°，项目东侧为耕地、南侧和北侧为锻造及加工企业，西侧为林地。 项目地理位置见附图1，四邻关系见附图3。 4.4建设内容及规模 本项目总投资500万元，拆除原有燃煤加热炉1台，技改新增天然气加热炉2台及配套脱硝设备，新增1.5m碾环机1台，配套调压柜2台及其他配套设施。年新增1000吨，总产能达到3000吨。 项目主要建设内容见表4-1。 表4-1 本次改造项目主要建设内容一览表 项目 名称 现有工程 技改工程 与原有工程衔接情况 主体工程 加热工序 1台燃煤加热炉 拆除现有的1台燃煤加热炉，新增2台天然气加热炉 新增2台天然气加热炉 锻造工序 1部5T锻锤， 新增碾环机1台， 锻锤利旧，新增碾环机1台 加工车间 1座机加工车间，建筑面积为900m2 利用现有生产车间 利旧 辅助工程 天然气辅助设施 / 配套天然气压柜2台，调压后厂内输送支管采用PEdn160和无缝钢管，送至天然气加热炉 新建 办公室 一层砖混结构，建筑面积140m2 / 利旧 临时休息室 一层砖混结构，建筑面积75m2 / 利旧 公用工程 供水 由附近村庄自来水提供 / 利旧 供气 / 由山西国新定襄燃气有限公司统一供给，厂区配备2台天然气调压柜 新建 供电 由附近变电站供电线路接引至厂区，厂区设有1台315KVA变压器 / 利旧 供暖 办公室采暖使用电采暖 / 利旧 储运工程 原料场 原料钢材堆放场地位于厂区东侧 / 利旧 成品存放 生产得到的产品随即外售，不设成品库 / 利旧 铁屑暂存 铁屑等一般固废设置工棚暂存，位于加工车间内，20m2 / 利旧 危废暂存 车间内设置有一个20m2的危废暂存间，设有危废标识，定期交由有资质单位处理 / 改造现有，车间内地面防渗，暂存于符合标准的密闭容器内 环保工程 废气 加热废气 / 配套建设一套SCR脱硝设施 新增 废水 生活污水 职工日常洗漱废水，产生量很少，随即厂区洒水抑尘 / 利旧 固体废物 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 厂区内设一般工业固体废物暂存点，出售给废品回收站 / 利旧 废机油 废乳化液 分类收集后，暂存于危险废物暂存间（20m2），设有危废标识，定期交由有资质单位处理 / 改造现有，车间内地面防渗，暂存于符合标准的密闭容器内 生活垃圾 暂存在垃圾桶中，由环卫部门统一清运 / 利旧 噪声治理 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 / 利旧，并对锻锤半封闭 4.5、产品方案 本项目按订单和客户需求主要生产美标和德标各类工业用法兰锻件，主要产品规格包括1m～2.4m，广泛应用于各种领域的不同直径法兰，项目现有生产规模为2000吨/年，项目改造前后产品方案及产量情况见下表。 表4-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产品规格 生产规模 备注 技改前 技改后 1 锻钢法兰盘 1m～2.4m 2000t/a 3000t/a 新增产能1000t/a 4.6、原辅材料及能源消耗 本项目改造完成后生产规模为3000吨/年法兰盘，本项目生产主要原辅材料为钢材和天然气，钢材由太钢和包钢供应，天然气由山西国新定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气管道已经覆盖本项目厂区，本项目天然气可以直接从管道接入。定襄县同鑫齿轮锻造有限公司已与山西国新定襄燃气有限公司签订天然气委托施工合同，为确保充足稳定的气源，项目拟在厂区内配RX-200/0.4Mpa型天然气调压柜，外部输气管网天然气压力为8kpa，经调压柜调至3~4kpa后经厂内支管网送至天然气加热炉。 表4-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 改造后用量 备注 1 钢材 3750t/a 太钢、包钢等 2 天然气 30万m3/a 山西国新定襄燃气有限公司 4 水 455m3/a 5 电 42.5万KWh/a 6 机油 0.24t/a 7 乳化液 0.24t/a 4.7、项目主要生产设备 本项目改造完成后主要生产设备一览表见下表。 表4-4 本项目现有生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 锯床 4台 800、600 利旧 2 锻锤 1台 5T t 利旧 3 20车床 4台 利旧 4 30车床 5台 利旧 5 钻床 4台 Z30、Z35 利旧 6 立钻 2台 拆除 7 燃煤加热炉 1台 / 表4-4 技改项目新增生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 碾环机 1台 1.5m 新增 2 天然气 热炉 2台 3.1m×2.5m 新增 3 脱硝设施 1台 SCR 新增 4 调压柜 2台 新增 表4-5 扩建项目生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 锯床 4台 800、600 利旧 2 锻锤 1台 5T t 利旧 3 20车床 4台 利旧 4 30车床 5台 利旧 5 钻床 4台 Z30、Z35 利旧 6 立钻 2台 利旧 7 燃煤加热炉 1台 / 拆除 8 碾环机 1台 1.5m 新增 9 天然气 热炉 2台 3.1m×2.5m 新增 10 脱硝设施 1台 SCR 新增 11 调压柜 2台 新增 5、公用工程 5.1给排水 5.1.1给水 厂区用水由附近村庄自来水提供，可满足项目生产和生活需要。 a.职工生活用水：本项目共有25名员工，职工生活用水主要为洗漱用水，年工作日为300d，用水定额取20L/人·d，则职工生活用水量为0.5m3/d，150m3/a。 b.生产用水： 本项目生产用水主要为乳化液配比用水。 根据项目生产工艺，乳化液与水的配比比例为乳化液：水=1:3，乳化液年用量为400kg/a，则乳化液配比用水量为0.0037m3/d ，1.1m3/a。 c.道路洒水：本项目道路面积约300m2，根据《山西省用水定额》（DB 14/T 1049.3—2015），水泥或沥青路面用水定额为0.2-0.5L/m2·次，根据项目实际情况，本项目取0.2L/m2·次，洒水频次为一天一次，洒水天数按180天计，则道路洒水用水量为0.06m3/d，10.8m3/a。 d.绿化用水：本项目绿化面积100m2。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），浇洒草坪、绿化--冷季型--二级养护用水定额为0.28m3/（m2·a），根据实际生产需要，本项目绿化用水天数为180d，则绿化日用水量为0.16m3，年用水量为28m3 5.1.2排水 a.职工生活污水：，根据项目实际情况，排水量按用水量的80%计，则职工生活污水量为0.4m3/d，120m3/a。厂区使用旱厕，因此项目生活污水主要为职工的洗漱废水，直接用于厂区地面洒水，不外排。 b.生产废水 本项目生产用水主要为乳化液的配比用水，配比好的乳化液循环使用，部分乳化液随产品带出，部分蒸发空气中，无生产废水产生。 本项目用、排水情况见下表，水平衡见图1。 5-1 项目用排水情况一览表 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3） 废水量（m3） 日用水量 年用水量 日废水量 年废水量 1 职工生活用水 20L/人·d 25人 0.5 150 0.4 120 2 乳化液配比用水 乳化液：水=1:3 640kg/a 0.0037 1.1 0 0 3 道路洒水 0.2L/m2·d 500m2 0.06 10.8 0 0 4 绿化用水 0.28m3/（m2·a） 500m2 0.16 28 0 0 总计 采暖季 — —— 0.50 150 1.0 120 非采暖季 —— —— 0.72 225 10 120 项目非采暖期水平衡图见下图1（a）： 图1-1 本项目非采暖期水平衡图（单位：m3/d） 图1-2 本项目采暖期水平衡图（单位：m3/d） 5.2供电 本项目供电由附近变电站供电线路接引至厂区，依托现有一台315KVA变压器。 5.3供暖 本项目冬季办公室供暖采用电采暖。 6、生产制度及劳动定员 本项目劳动定员25人，其中管理人员3人，工人22人。 本项目年工作300天，每天一班，每班8小时。 7、总平面布置 总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据运输、消防、安全、卫生、绿化、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面地因地制宜地对工厂建筑物、运输路线和绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。本项目厂区占地2620m2，机加工车间位于厂区南侧，一般固废暂存棚和危废暂存间设置于车间内，办公室位于厂区北侧，新增天然气加热炉、碾环机位于厂区中央，天然气调压柜位于厂区南侧。 总体来说，厂区平面布局合理，项目平面布置图见附图4。 8、主要经济技术指标 表1-9 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 指标 一 生产规模及产品方案 1.1 法兰锻件 t 3000 二 占地面积 m2 2620 三 工作制度 1 年工作日 天 300 2 日工作时 小时 8 四 劳动定员 人 25 五 工程总投资 万元 500 六 环保投资 万元 22.5 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司 年生产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司 |
| 法人代表 | 张新文 | 联系人 | 张新文 |
| 通讯地址 | 定襄县河边镇牛台村 |
| 联系电话 | 18235081823 | 传真 | —— | 邮政编码 | 035400 |
| 建设地点 | 定襄县河边镇牛台村 |
| 立项审批部门 | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目代码 | 2101-140921-89-02-754724 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及编码 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 |
| 占地面积(m2) | 2620 | 绿化面积(m2) | 100 |
| 总投资(万元) | 500 | 环保投资(万元) | 22.5 | 环保投资占总投资比例 | 4.5% |
| 评价经费(万元) | —— | 预期投产日期 | 2021.06 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司成立于2007年，位于中国锻造之乡山西省定襄县境内。目前，该厂的锻造加热工艺一直采用燃煤加热，工艺技术比较落后，不适应提高产品质量、新产品开发和客户需求，能源利用率低，环境污染比较严重。为改变直接燃煤加热而对周边环境造成的污染，企业先后采用了脱硫除尘设备等多种措施，但效果不很理想，且运行成本高，环境污染依旧存在，难以从根本上治理生产工序中燃煤热源对环境造成的污染。面对加热炉直接燃烧原煤污染严重的现状，急需采用清洁能源替代燃煤加热，提高能源利用率，进行加热炉窑技术改造，以降低烟尘、SO2、NOX对本区域大气环境质量的影响。 在此背景下，定襄县同鑫齿轮锻造有限公司拟对现有锻件法兰生产线进行技改，项目实施后年产3000吨法兰盘。本次技改工程拆除现有燃煤加热炉一台，新增天然气加热炉2台配套脱硝设施一台，1.5米碾环机一台，配套调压柜2台及其他配套设施。 2021年01月15日，本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2101-140921-89-02-754724。 2、评价任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，本项目的建设需要进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2020版），本项目属于“三十、金属制品业——68、铸造及其他金属制品制造”，评价类别为环境影响报告表。 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司于2021年01月委托我公司进行该项目的环境影响评价工作，委托书见附件1。接受委托后，我单位立即收集了项目的有关资料，并组织技术人员对项目所在区域进行了现场踏勘，调查了项目所在区域的环境质量现状。根据项目资料，对项目的工程特点及产排污情况进行了初步分析，根据有关法律法规、标准、技术导则编制完成了《定襄县同鑫齿轮锻造有限公司年产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目环境影响报告表》（报审本），定襄县行政审批服务管理局于2021年03月12日组织召开了《定襄县同鑫齿轮锻造有限公司年产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目环境影响报告表》技术审查会，根据专家审查意见，对报告进行了仔细修改，现递交建设单位，由建设单位报请行政审批服务管理局审批。 根据现场踏勘，本项目尚未开工建设。 3、“三线一单”符合性分析 （1）产业政策 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，限制“锻造用燃油加热炉、锻造用燃煤加热炉、手动燃气加热炉”，本项目锻造用加热设备由燃煤加热炉技改为天然气加热炉，天然气加热炉用高效蓄热式高温空气燃烧技术，自动化程度较高，不属于鼓励类、限制类及淘汰类设备，为允许类。因此，项目符合国家产业政策的要求。 2021年01月15日，本项目已由定襄县行政审批服务管理局备案。 （2）环境敏感性 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村，项目评价范围内没有《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017及2018修改单）规定的“依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生环境影响特别敏感的区域”等环境敏感区。 （3）三线一单 对照“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见”，项目所在区域为“一般管控单元”：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 ①生态保护红线 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村。经调查，定襄县尚未划定生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号），项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，项目的建设不违背生态保护红线划定的原则要求。 ②环境质量底线 本次评价引用《2019年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标。因此，项目所在区域为不达标区。 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司于2021年01月委托山西嘉源环境检测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值为55.3-56.5dB（A），夜间噪声值为45.4-47.2dB（A），均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后对区域现有环境有一定程度的改善作用。因此，满足环境质量底线的原则要求。 ③资源利用上线 本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 （4）《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，见表1-1。 表3-1 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符 合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为技改项目，项目位于定襄县河边镇牛台村；项目现有一台燃煤加热炉，技改新增两台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源 符合 3 推进工业炉窑全面达标排放。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 （5）《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的相关要求，见表3-2。 表3-2 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符 合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目为技改项目，项目位于定襄县河边镇牛台村；项目拆除现有一台燃煤加热炉，技改新增2台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。 本项目天然气加热炉不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类工业炉窑 符合 3 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。 本项目加热炉燃料为天然气， 为清洁能源。 符合 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。 本项目加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 （6）《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号）中的相关要求，见表3-3。 表3-3 与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》 有关要求 企业设置情况 是否符 合要求 1 建设单位环评审批手续、 术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行具备完善的运行台账 建设单位正在完善环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，环评手续完成后更换新的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，技改完成后具备完善的运行台账 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热，冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标 本项目加热炉燃料为天然气，冬季采暖使用电暖器。企业拟根据环评要求加强管理，确保设施稳定运行、达标排放 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续 本项目现有工程为锻锤，扩建项目沿用现有锻锤，要求对其设置半封闭围挡。本项目机加工设备均安装地下排屑系统。废机油、废乳化液设合格危废暂存间并签订危废处置协议 符合 4 企业制定操作性强，针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料 本次项目扩建后企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防治扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气，厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准 企业制定了环境保护管理机制。厂界周边无“三堆”现象，保持了环境干净整洁，厂界绿化率较低。厂区外墙按照乡镇统一标准进行了粉刷。 符合 （7）城市总体规划 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村，不在定襄县县城总体规划范围内，不违背定襄县县城总体规划。同时，建设项目不在定襄县规划园区内，园区规划环评正在进行中。 项目占地为工业用地，四周无环境敏感点，因此项目选址可行。 4、技改工程内容 4.1项目名称 年生产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目。 4.2建设性质 技改。 4.3建设地点 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村。项目总占地面积2620m2，中心地理坐标为N38.549254°，E113.0706042°，项目东侧为耕地、南侧和北侧为锻造及加工企业，西侧为林地。 项目地理位置见附图1，四邻关系见附图3。 4.4建设内容及规模 本项目总投资500万元，拆除原有燃煤加热炉1台，技改新增天然气加热炉2台及配套脱硝设备，新增1.5m碾环机1台，配套调压柜2台及其他配套设施。年新增1000吨，总产能达到3000吨。 项目主要建设内容见表4-1。 表4-1 本次改造项目主要建设内容一览表 项目 名称 现有工程 技改工程 与原有工程衔接情况 主体工程 加热工序 1台燃煤加热炉 拆除现有的1台燃煤加热炉，新增2台天然气加热炉 新增2台天然气加热炉 锻造工序 1部5T锻锤， 新增碾环机1台， 锻锤利旧，新增碾环机1台 加工车间 1座机加工车间，建筑面积为900m2 利用现有生产车间 利旧 辅助工程 天然气辅助设施 / 配套天然气压柜2台，调压后厂内输送支管采用PEdn160和无缝钢管，送至天然气加热炉 新建 办公室 一层砖混结构，建筑面积140m2 / 利旧 临时休息室 一层砖混结构，建筑面积75m2 / 利旧 公用工程 供水 由附近村庄自来水提供 / 利旧 供气 / 由山西国新定襄燃气有限公司统一供给，厂区配备2台天然气调压柜 新建 供电 由附近变电站供电线路接引至厂区，厂区设有1台315KVA变压器 / 利旧 供暖 办公室采暖使用电采暖 / 利旧 储运工程 原料场 原料钢材堆放场地位于厂区东侧 / 利旧 成品存放 生产得到的产品随即外售，不设成品库 / 利旧 铁屑暂存 铁屑等一般固废设置工棚暂存，位于加工车间内，20m2 / 利旧 危废暂存 车间内设置有一个20m2的危废暂存间，设有危废标识，定期交由有资质单位处理 / 改造现有，车间内地面防渗，暂存于符合标准的密闭容器内 环保工程 废气 加热废气 / 配套建设一套SCR脱硝设施 新增 废水 生活污水 职工日常洗漱废水，产生量很少，随即厂区洒水抑尘 / 利旧 固体废物 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 厂区内设一般工业固体废物暂存点，出售给废品回收站 / 利旧 废机油 废乳化液 分类收集后，暂存于危险废物暂存间（20m2），设有危废标识，定期交由有资质单位处理 / 改造现有，车间内地面防渗，暂存于符合标准的密闭容器内 生活垃圾 暂存在垃圾桶中，由环卫部门统一清运 / 利旧 噪声治理 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 / 利旧，并对锻锤半封闭 4.5、产品方案 本项目按订单和客户需求主要生产美标和德标各类工业用法兰锻件，主要产品规格包括1m～2.4m，广泛应用于各种领域的不同直径法兰，项目现有生产规模为2000吨/年，项目改造前后产品方案及产量情况见下表。 表4-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产品规格 生产规模 备注 技改前 技改后 1 锻钢法兰盘 1m～2.4m 2000t/a 3000t/a 新增产能1000t/a 4.6、原辅材料及能源消耗 本项目改造完成后生产规模为3000吨/年法兰盘，本项目生产主要原辅材料为钢材和天然气，钢材由太钢和包钢供应，天然气由山西国新定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气管道已经覆盖本项目厂区，本项目天然气可以直接从管道接入。定襄县同鑫齿轮锻造有限公司已与山西国新定襄燃气有限公司签订天然气委托施工合同，为确保充足稳定的气源，项目拟在厂区内配RX-200/0.4Mpa型天然气调压柜，外部输气管网天然气压力为8kpa，经调压柜调至3~4kpa后经厂内支管网送至天然气加热炉。 表4-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 改造后用量 备注 1 钢材 3750t/a 太钢、包钢等 2 天然气 30万m3/a 山西国新定襄燃气有限公司 4 水 455m3/a 5 电 42.5万KWh/a 6 机油 0.24t/a 7 乳化液 0.24t/a 4.7、项目主要生产设备 本项目改造完成后主要生产设备一览表见下表。 表4-4 本项目现有生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 锯床 4台 800、600 利旧 2 锻锤 1台 5T t 利旧 3 20车床 4台 利旧 4 30车床 5台 利旧 5 钻床 4台 Z30、Z35 利旧 6 立钻 2台 拆除 7 燃煤加热炉 1台 / 表4-4 技改项目新增生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 碾环机 1台 1.5m 新增 2 天然气 热炉 2台 3.1m×2.5m 新增 3 脱硝设施 1台 SCR 新增 4 调压柜 2台 新增 表4-5 扩建项目生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 锯床 4台 800、600 利旧 2 锻锤 1台 5T t 利旧 3 20车床 4台 利旧 4 30车床 5台 利旧 5 钻床 4台 Z30、Z35 利旧 6 立钻 2台 利旧 7 燃煤加热炉 1台 / 拆除 8 碾环机 1台 1.5m 新增 9 天然气 热炉 2台 3.1m×2.5m 新增 10 脱硝设施 1台 SCR 新增 11 调压柜 2台 新增 5、公用工程 5.1给排水 5.1.1给水 厂区用水由附近村庄自来水提供，可满足项目生产和生活需要。 a.职工生活用水：本项目共有25名员工，职工生活用水主要为洗漱用水，年工作日为300d，用水定额取20L/人·d，则职工生活用水量为0.5m3/d，150m3/a。 b.生产用水： 本项目生产用水主要为乳化液配比用水。 根据项目生产工艺，乳化液与水的配比比例为乳化液：水=1:3，乳化液年用量为400kg/a，则乳化液配比用水量为0.0037m3/d ，1.1m3/a。 c.道路洒水：本项目道路面积约300m2，根据《山西省用水定额》（DB 14/T 1049.3—2015），水泥或沥青路面用水定额为0.2-0.5L/m2·次，根据项目实际情况，本项目取0.2L/m2·次，洒水频次为一天一次，洒水天数按180天计，则道路洒水用水量为0.06m3/d，10.8m3/a。 d.绿化用水：本项目绿化面积100m2。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049-2015），浇洒草坪、绿化--冷季型--二级养护用水定额为0.28m3/（m2·a），根据实际生产需要，本项目绿化用水天数为180d，则绿化日用水量为0.16m3，年用水量为28m3 5.1.2排水 a.职工生活污水：，根据项目实际情况，排水量按用水量的80%计，则职工生活污水量为0.4m3/d，120m3/a。厂区使用旱厕，因此项目生活污水主要为职工的洗漱废水，直接用于厂区地面洒水，不外排。 b.生产废水 本项目生产用水主要为乳化液的配比用水，配比好的乳化液循环使用，部分乳化液随产品带出，部分蒸发空气中，无生产废水产生。 本项目用、排水情况见下表，水平衡见图1。 5-1 项目用排水情况一览表 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3） 废水量（m3） 日用水量 年用水量 日废水量 年废水量 1 职工生活用水 20L/人·d 25人 0.5 150 0.4 120 2 乳化液配比用水 乳化液：水=1:3 640kg/a 0.0037 1.1 0 0 3 道路洒水 0.2L/m2·d 500m2 0.06 10.8 0 0 4 绿化用水 0.28m3/（m2·a） 500m2 0.16 28 0 0 总计 采暖季 — —— 0.50 150 1.0 120 非采暖季 —— —— 0.72 225 10 120 项目非采暖期水平衡图见下图1（a）： 图1-1 本项目非采暖期水平衡图（单位：m3/d） 图1-2 本项目采暖期水平衡图（单位：m3/d） 5.2供电 本项目供电由附近变电站供电线路接引至厂区，依托现有一台315KVA变压器。 5.3供暖 本项目冬季办公室供暖采用电采暖。 6、生产制度及劳动定员 本项目劳动定员25人，其中管理人员3人，工人22人。 本项目年工作300天，每天一班，每班8小时。 7、总平面布置 总平面布置原则是在满足生产工艺要求的基础上，根据运输、消防、安全、卫生、绿化、施工等要求，结合厂区地形、地质、气象等自然条件，全面地因地制宜地对工厂建筑物、运输路线和绿化等进行总平面布置，力求紧凑合理，节约用地，节省投资，有利生产，方便管理。本项目厂区占地2620m2，机加工车间位于厂区南侧，一般固废暂存棚和危废暂存间设置于车间内，办公室位于厂区北侧，新增天然气加热炉、碾环机位于厂区中央，天然气调压柜位于厂区南侧。 总体来说，厂区平面布局合理，项目平面布置图见附图4。 8、主要经济技术指标 表1-9 主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 指标 一 生产规模及产品方案 1.1 法兰锻件 t 3000 二 占地面积 m2 2620 三 工作制度 1 年工作日 天 300 2 日工作时 小时 8 四 劳动定员 人 25 五 工程总投资 万元 500 六 环保投资 万元 22.5 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 1.1现有工程主要工程内容 现有工程主要内容见表1-1。 1.2劳动定员及工作制度 现有工程劳动人员共25人，年工作300天，实行一班制，日工作8小时。 1.3生产规模及产品方案 现有工程主要产品为法兰盘，具体尺寸根据客户需求定制，产能为2000t/a。 1.4现有项目主要生产设备 现有工程主要生产设备见表1-1。 表1-1 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 1 锯床 4台 800、600 2 锻锤 1台 5T t 3 20车床 4台 4 30车床 5台 5 钻床 4台 Z30、Z35 6 立钻 2台 7 燃煤加热炉 1台 / 1.5现有项目工艺流程 现有工程生产工艺流程如图所示： 现有工程生产工艺流程如下所述： ①原料准备 本项目加工所需要的主要原材料为铸钢，由汽车运入厂区内存放，待检验下料。 ②下料 对钢材进行检验，依据订单确定尺寸后使用金属带锯床下料切割。 ③高温加热、锻造成型 切割成型的钢材送入加热炉进行加热，并利用锻锤对金属坯锻造产生塑变形。同时要严格控制加热温度和成型终锻温度，从而获得所需尺寸、形状、内部组织及性能的制品。 ④机加工 锻造成型后的制品返回车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件和法兰盘。 ⑤检验包装 机加工成型后的产品进行检验、包装之后运输出厂。 生产中所产生的对环境影响最大的污染物为燃气加热炉产生的SO2、烟尘、氮氧化物以及锻造打击钢材时发出的机械振动和噪声。 2、现有项目主要污染物排放量计算 2.1 现有废气产生及排放情况 原有工程产生的大气污染物主要为道路运输扬尘、燃煤加热炉产生的废气等。现有1台燃煤加热炉，运行时间为300d/a，8h/d。 现有工程未进行环境竣工验收监测，因此烟尘、二氧化硫的排放量及排放浓度依据《山西通宇鑫达锻造股份有限公司500t/a法兰盘生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》计算确定，则现有工程污染物排放情况见表1-8。 表1-8 主要污染物排放浓度情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 标准值（mg/m3） 达标 情况 烟尘 3.24 154~176 30 超标 SO2 9.0 437~466 200 超标 NOX 1.89 362~418 300 超标 根据上表可知，现有工程烟尘、二氧化硫排放浓度不符合《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值要求，氮氧化物排放浓度超过《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值要求。 2.2现有废水产生及排放情况 现有工程生活污水主要为办公生活污水。本项目厕所使用旱厕，生活污水主要为职工洗漱等产生的生活污水，产生量约0.4m3/d，污水产生量较小，且水质较为简单，直接排入旱厕，定时清掏。 现有工程生产用水主要用于乳化液的配置，生产用水大都在机加工时随乳化液散发空气中和随加工工件带走，设备保养时产生量少量废乳化液，废乳化液以危废计，生产过程不产生废水。 2.3现有噪声产生及排放情况 现有工程产噪产振设备主要为锻锤、风机、机加工设备等，其噪声级在70-110 dB(A)之间。针对各产噪环节，项目采取了隔声门窗、减振基础等治理措施。 2.4现有固废产生及排放情况 2.4.1生活垃圾 现有工程产生的固废为办公人员产生的生活垃圾。本项目现有员工25人，生活办公垃圾按照平均0.5kg/人·天计，产生生活垃圾为3.75t/a。 2.4.2危险性废物 现有工程在机加工等生产过程中由于各种加工机械的使用，会产生废机油及废乳化液等。机油、乳化液等可循环使用，但设备检修和保养时，仍有部分需外排，预计废机油产生量约为0.04t/a，废乳化液产生量约为0.046t/a。 3、现有工程环保手续履行情况 现有工程于2008年9月编制了《定襄县同鑫齿轮锻造有限公司年产2000吨锻件法兰生产线技术改造项目环境影响报告表》， 原定襄县环境保护局于2007年8月31日对其出具了审批意见并对其总量进行了批复，见附件6；现有工程尚未进行环境竣工验收。 4、目前存在的主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘结果，危废暂存间设置不规范，未设置围堰、防渗处理不规范；锻锤露天放置。 结合现有工程环评、实际情况和《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》中的“环保规范要求”，本次改扩建项目应完善以下“以新带老”措施，具体见表12： 表12 本厂存在的环境问题及提出的“以新带老”措施 序号 项目 现有工程的环境问题 环评确定的“以新带老”方案 1 噪声 锻锤未封闭，产生的噪声对周围环境影响较大 采取半封闭、减振隔音等措施。 2 危废 危废储存、转移、记录、管理等不完善 危废暂存库应有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触危险废物，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 3 管理 环保管理制度和运行台账不完善 推广6S管理；制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料；完善环保工程运行台账。 4 废气 燃煤加热炉超标排放 天然气加热炉安装一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过排气筒排放 厂区未硬化 厂区内地面硬化

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 略

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 略

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体数值详见下表1。 表1 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 序号 污染物 标准值 标准 1小时平均 24小时平均 年平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 1 SO2 500 150 60 2 TSP / 300 200 3 NO2 200 80 40 4 PM10 / 150 70 5 PM2.5 / 75 35 2、地表水 根据现场调查，距本项目最近的河流为项目西北侧的1.31km处的牧马河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67—2019），属于智村桥-入滹沱河干流段，水环境功能区划为Ⅱ类农业与景观娱乐用水保护区，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，具体数值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 （单位：mg/L，PH除外） 类别 PH 氨氮 挥发酚 BOD5 COD DO 高锰酸盐指数 石油类 标准值 6-9 ≤0.5 ≤0.002 ≤3 ≤15 ≥6 ≤4 ≤0.05 3、地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 表3 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH外） 污染物 pH 氨氮 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 挥发酚 氰化物 砷 汞 总大肠菌群 氯化物 标准值 6.5≤pH≤8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.0 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.001 ≤3.0 ≤250 单位 - mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L ug/L ug/L CFU/100mL mg/L 污染物 Cr6+ 锰 硫酸盐 总硬度 氟化物 镉 铁 铅 总溶解性固体 标准值 ≤0.05 ≤0.1 ≤250 ≤45 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 ≤0.01 ≤1000 单位 mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 4、声环境 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 5、土壤环境质量标准 土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）表1——管制值——第二类用地标准，见表4-5。 表4-5 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS 编号 管制值 第二类 用地 重金属和无机物 1 砷 7440-3 -2 140 2 镉 7440-43-9 172 3 铬（六价） 18540-29-9 78 4 铜 7440-50-8 36000 5 铅 7439-92-1 2500 6 汞 7439-97-6 82 7 镍 7440- 2-0 2000 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 36 9 氯仿 67-66-3 10 10 氯甲烷 74-87-3 120 11 1,1-二氯乙烷 75-34-3 100 12 1,2-二氯乙烷 107-06-2 21 13 1,1-二氯乙烯 5-35-4 200 14 顺-1,2-二氯乙烯 156-59-2 2000 15 反-1,2-二氯乙烯 156-60-5 163 16 二氯甲烷 75-09-2 2000 17 1,2-二氯丙烷 78-87-5 47 18 1,1,1,2-四氯乙烷 630-20-6 100 19 1,1,2,2-四氯乙烷 79-34-5 50 20 四氯乙烯 127-18-4 183 21 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1,1,2-三氯乙烷 79-00-5 15 23 三氯乙烯 79-01-6 20 24 1,2,3-三氯丙烷 96-18-4 5 25 氯乙烯 75-01-4 4.3 26 苯 71-43-2 40 27 氯苯 108-90-7 1000 28 1,2-二氯苯 95-50-1 560 29 1,4-二氯苯 106-46-7 200 30 乙苯 100-41-4 280 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3, 106-42-3 570 34 邻二甲苯 5-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 760 36 苯胺 62-53-3 663 37 2-氯酚 95-57-8 4500 38 苯并[a]蒽 56-55-3 151 39 苯并[a]芘 50- 2-8 15 4 苯并[b]荧蒽 205-99-2 151 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 1500 42 䓛 218-01-9 12900 43 二苯并[a, h]蒽 53-70-3 15 44 茚并[1,2,3-cd]芘 193-39-5 151 45 萘 91-20-3 700 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目天然气加热炉排放的烟（粉）尘、SO2、NOX按照《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）执行，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3”执行，见表4。 表4 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 mg/m3 生产设备 污染物 标准值 天然气加热炉 烟（粉）尘 30 SO2 200 NOX 300 厂界无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/Nm3 污染源 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求：昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)。 运营期东侧村庄噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)，其余三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关要求。 危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号）第三条，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 项目污染物总量控制指标批复见表24。 表24 项目各污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 名称 烟尘 SO2 NOX 本项目排放量 0.098 0.011 0.67 批复总量 0.098 0.011 0.67 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目工艺流程及排污环节如下： 本项目技改完成后生产规模达到年产3000t锻件法兰，项目利用天然气为热源，使得高效蓄热式高温空气燃烧技术(High Temperature Air Combusition)得以应用和推广。 高效蓄热式高温空气燃烧技术 工作原理：蓄热式燃烧法是采用蓄热式热交换方式预热燃烧介质的燃烧方法。其基本原理是，利用多孔介质高效蓄热体作为高效换热器，通过周期性换向，使高温烟气和常温空气交替流经蓄热体，连续不断地吸热和放热，从而把高温烟气迅速冷却成低温烟气，并将常温空气加热到燃料的着火温度以上，进入燃烧室内燃烧，形成“超焓燃烧”。 技术参数：炉膛尺寸2200×1800×1000 额定温度：650~1300℃ 装载量：5t 烧嘴类型：蓄热式烧嘴 燃料类型：天然气 蓄热式加热炉的炉体结构如下图所示： 高效蓄热式高温空气燃烧技术（HTAC）即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术（HTAC）的优越性主要有： ①余热回收率85%。 ②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。 ③炉体升温时间快，大大缩短了开炉升温时间。 ④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。 ⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 本项目采用的天然气蓄热式锻造炉，工作原理：蓄热式加热炉是高效蓄热式换热器与常规加热炉的结合体，主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系统构成。蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体，它是填满蓄热体的室状空间，是烟气和空气流动通道的一部分。蓄热式余热回收的优点炉温更加均匀，由于炉温分布均匀，加热质量大大改善，产品合格率大幅提高。 工艺控制参数：炉膛温度1250度。 生产工艺比较简单，主要包括： （1）原料准备 本项目加工所需要的主要原材料为铸钢，汽车运入厂区内存放，待检验下料。 （2）下料 检验合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。 （3）高温加热、锻造成型 下料工段生产的毛坯由叉车送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度，有效降低能耗。 锻造工段首先进行锻坯，初步锻造冲孔完成后的锻件送入天然气加热炉再次加热，将加热好的坯料送至辗环机碾扩成型。 （4）碾环成型 本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： A、数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 B、辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 C、辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向辗制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示辗制过程的工艺曲线。 锻造辗环工段完成后的锻件送入机加工车间进行精加工。 （5）热处理 法兰盘锻造成型后，需进行热处理，使锻件具有良好的机械性能，防止变形和裂开。热处理在电热处理炉中进行 （6）机加工 机加工车间是法兰生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，锻造成型后的制品返回车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件法兰。 （7）检验、外售 检测的指标主要是锻件法兰的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 生产中所产生的对环境影响最大的污染物为天然气加热炉产生的SO2、烟尘、氮氧化物以及锻造打击钢材时发出的机械振动和噪声。 项目主要污染工序： 1.施工期 本项目施工期主要工序为新生产设备的安装、调试，主要污染物为新生产设备安装和调试产生的噪声和固体废物。 2.运营期 （1）大气污染物 本项目运营期主要大气污染源为天然气加热炉废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。 （2）水污染物 本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。 （3）噪声 本项目运营期主要产噪设备为锻锤、天然气加热炉、辗环机、车床、锯床、钻床、电处理炉、风机等。 （4） 固废 本项目运营期主要固废为下料及机加工过程产生的废料、机加工过程产生的废机油、废乳化液、产品包装过程产生的废包装材料、废催化剂、职工产生的生活垃圾。

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（t/a） |
| 大气污染物 | 天然气 加热炉 | 烟尘 | 25.0 | 0.098 | 25.0 | 0.098 |
|  |  | SO2 | 2.82 | 0.011 | 2.82 | 0.011 |
|  |  | NOX | 1150 | 4.47 | 172.5 | 0.67 |
|  | 办公生活 | 生活污水 | 120m3/a | 洗漱废水直接用于场地洒水 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 经厂区垃桶集中收集后，交由当地环卫部门统一处置 |
|  | 加工 | 废料 | 528t/a | 外售炼钢厂 |
|  | 加工机械 | 废机油 | 0.04t/a | 集中收集后按危废储存要求进行储存，送有资质的单位处置 |
|  |  | 废乳化液 | 0.046t/a |  |
|  | 脱销系统 | 废催化剂 | 15m3/3a |  |
|  | 包装 | 废包装 材料 | 2.5t/a | 外售废品回收站 |
| 噪 声 | 锻造区 | 锻锤 | 95～110dB（A） | 75～95 dB（A） |
|  |  | 天然气加热炉风机 | 90～105dB（A） | 70～80dB（A） |
|  | 辗环区 | 辗环机 | 75～85dB（A） | 60～70 dB（A） |
|  | 机加工车间 | 车床、锯床、钻床等设备 | 75～85dB（A） | 60～70 dB（A） |
| 主要生态环境影响： 本项目建设地点位于定襄县河边镇牛台村，项目对生态环境的影响主要是生产过程中加热炉废气对周围生态环境造成的影响。该项目地处农村，社会环境单一，具有农业生态环境特征。所以要严格按照环评规定的污染防治措施对生产过程中产生的污染物进行彻底治理，在此基础上，本工程对当地生态环境的影响不大。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目利用原有场地进行建设，原有生产车间、办公区均进行保留，工程施工内容主要包括新增天然气加热炉2台，以及其他新增生产设备的安装、厂区道路硬化施工。 施工期产污环节主要是施工扬尘、施工机械噪声、施工人员生活污水、施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 1、大气环境影响分析 1）施工期环境空气污染影响分析 ①施工扬尘 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。施工场地清理、土石方工程、建筑材料运输和堆放等过程中都会产生扬尘。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，会在近距离内形成局部污染，造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高。 ②其他废气 施工期其他废气主要为施工机械及车辆排放的尾气，其污染物主要有SO2、CO、NOx和CHx。这些废气排放特点均为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。 2）施工期环境空气污染防治措施 为减轻项目建设对周围环境空气的影响，评价提出以下防治措施： ①建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆冲洗、渣土运输车辆密闭运输“六个百分百”； ②从严控制渣土运输污染，渣土运输车辆全部采用“全密闭”、“全定位”、“全监控”的新型环保渣土车，并符合环保尾气排放标准；无主管部门核发渣土运输许可证和交警部门核发限行道路通行证的车辆一律不得进入工地，密闭不严、车轮带泥的车辆，一律不得驶出工地； ③渣土运输必须按照规定线路、规定时间行驶，必须到指定场所倾倒； ④土方及建筑垃圾及时清运，不能及时清运时必须采取苫盖措施； ⑤运输道路及时清扫、定期洒水，保持路面清洁湿润； ⑥施工现场配备洒水车辆，在晴天或气候干燥的情况下，应定期洒水，保持地面湿润；暂时不施工时对裸露地面进行覆盖； ⑦合理安排施工时序，重污染天气预警和采暖季期间，不得进行土石方作业； ⑧选用先进的施工设备，加强施工工地管理，保持施工设备正常运行，减少施工设备待机时间，降低施工车辆在场区内的停留时间，减少施工机械及运输车辆废气产生量； ⑨施工场地冬季采暖采用电采暖，不得燃煤。 采取以上措施后，能够有效降低项目施工时对周围环境空气的影响。 2、施工期声环境污染影响分析及防治措施 1）施工期声环境污染影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声源主要是挖掘机、推土机、等设备，声级一般在85～110dB(A)，此类噪声是对周围声环境影响最大的，尤其是在夜间。 施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多为瞬间噪声。 施工期材料运输过程中产生的交通噪声会对沿途敏感点造成一定的影响。 2）施工期声环境污染防护措施 针对施工期噪声，环评要求施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响。 ①施工场地严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的规定，加强管理，文明施工，减少人为噪声； ②选用低噪声的施工机械设备和施工方法，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时作业； ③夜间不得施工，车辆运输过程中要减少或杜绝鸣笛，特别是在经过居民区等敏感区时要限制车速，杜绝鸣笛。 3、施工期水环境污染影响分析及防治措施 施工期废水包括生产废水和生活污水两部分。 ①生产废水 施工场地废水主要为各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水，以及运输车辆冲洗产生的洗涤废水。该类废水含SS大约在1000~3000mg/L左右，pH值呈弱酸性，并带有少量油污。评价要求施工场地内建设1座沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于运输车辆冲洗以及施工场地的洒水抑尘等，不得外排。 ②生活污水 本项目施工场地内不设施工生活营地，施工人员不在施工场地内食宿，施工人员生活污水主要为职工日常盥洗废水，水量小、水质简单，直接用于施工场地洒水抑尘。 因此，本项目施工期无废水外排，不会对周围环境产生明显影响。 4、施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施 本项目挖方全部用于场地平整，无弃方产生，施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 ①施工建筑垃圾 本项目施工建筑垃圾产生量较少，评价要求建设单位将建筑垃圾进行分类，能够回收利用的尽量回用，不能回收利用的及时进行清运，送环卫部门指定地点处置。 ②生活垃圾 施工人员将产生一定量的生活垃圾，本项目施工量较少，生活垃圾产生量很小，集中收集后送环卫部门指定地点处置。 5、施工期生态环境影响分析及防治措施 本项目建设破坏地表植被。场地平整、土方开挖、碾压等施工活动及多余土石方的堆放，扰动表土结构，造成土壤抗蚀能力降低，同时建筑垃圾临时堆放时以及施工结束前后地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 施工期应严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工中应执行土方的开挖和堆存的操作规范，减少水土流失；施工完成后及时进行绿化硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目新增2台天然气加热炉，项目的大气污染源为天然气加热炉，废气中主要污染物有烟尘、SO2、NOX（以NO2计）。 （1）用气量计算 本工程原料加热过程采用天然气加热炉，天然气由山西国新定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气是轻烃气体燃料，为清洁能源，主要成份是甲烷和乙烷，约占97％以上。 根据建设单位对项目扩建完成后的生产规模和产品统计数据，本项目生产一吨产品需用天然气量约100m3，项目生产规模3000t/a，则耗气量为3.0×105m3/a。 （2）烟气量计算 根据天然气成分指标并结合加热炉的燃烧方式和燃烧温度，天然气加热炉烟气产生量经验值为13Nm3/m3天然气，本项目工作制度为8h/d，300d/a，则各天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量为： 3.0×105m3/a×13Nm3/m3=3.9×106Nm3/a （3）污染物计算 本次评价对氮氧化物和烟尘排放量计算采用类比法，对二氧化硫排放量计算采用物料衡算法。 a）NOx计算 技改后，本项目拟对然气加热炉安装一套SCR脱硝装置。 SCR法的全称为选择性催化还原法(Selective Catalytic Reducation)，是用尿素作为还原剂，在一定的温度下通过催化剂的作用，还原废气中的NOx(NO、NO2)，将NOx转化非污染元素分子氮(N2)，SCR脱硝技术具有以下特点： 1）脱硝效率高，对NOx的脱除效果十分显著。选用的催化剂能高效满足初始NOx浓度高达500-2000mg/m³的烟气脱硝，不仅节约成本，而且节约了反应器空间占地位置。 2）自20世纪80年代初开始逐渐应用于燃煤锅炉烟气脱硝，经过几十年的理论研究和实际应用，SCR技术已经被公认为烟气脱硝的主流技术。 3）反应最终产物为无害的N2和H2O，没有废液产生，无二次污染。 4）脱硝装置性能可靠、稳定，设备可用率达98%以上，作为末端技术具有良好的可保障性。 5）工艺系统简单，自动化程度高，容易操作。 SCR脱硝技术中NOx与氨气的反应如下： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 本项目还原剂采用本项目还原剂采用尿素，需先将尿素固体颗粒在容器中完全溶解，然后将溶液泵送到水解槽中，通过热交换器将溶液加热至反应温度后与水反应生成氨气。 催化剂的型式采用两层蜂窝式催化剂模块，能满足烟气温度不高于380℃的情况下长期运行，本项目SCR脱硝为燃烧后脱硝，烟气脱硝系统安装在锻造炉的排烟出口之后，直接对接加热烟气的反应器，再经过脱硝塔里的催化剂进行反应，从而达到催化还原，工艺设计顺序为：升温—SCR脱硝—（余热回收）—排空。燃气炉排烟温度为80-100℃，而脱硝设备实现脱硝需要的反应温度为220-380℃，燃气炉烟气排出后经十米烟道进入烟气加热箱，烟气加热箱内通过燃烧少量天然气加热将烟气温度升至220℃以上，达到SCR烟气脱硝的适宜温度。升温后的烟气在管道中与来自还原剂喷枪的氨水溶液进行充分混合后流入SCR反应器，在SCR反应器的进口加设烟气导流挡板，使进入SCR反应器内的烟气气流分布均匀，之后混合烟气进去蜂窝式催化剂模块（1m×1m×1m），在模块中填充的二氧化钛，三氧化钨，五氧化二钒/三氧化钼等催化剂的催化下，NO、NO2与NH3发生氧化还原反应，形成无害的N2和H2O，实现烟气的达标排放。喷枪流量和还原剂浓度可适当调控，在NH3/NO=0.85的情况下，可以达到理想脱硝效率。还原剂喷枪位置及喷嘴形式是根据烟道的布置情况进行设计，从而达到保证脱硝效率和经济性，防止造成局部喷溶液过量腐蚀设备和空气的二次污染。 蜂窝式催化剂的优点：由于催化剂采用的是蜂窝式催化剂模块，相对于普通催化剂而言，模块中的蜂窝空隙紊流增加了混合气体与催化剂的接触面积和反应时间，转化率高，而且过量的氨水溶液会停留在模块中参与未反应尾气的转化，所以逃逸率低。 类比定襄县使用同类型天然气加热炉企业，天然气加热炉烟气中NOx浓度约为800~1150mg/m3，评价要求建设单位对加热炉烟气采用SCR脱硝一体化设备对加热炉烟气进行脱硝处理，根据化学工业出版社出版的《烟气脱硫脱硝技术手册》（中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第132835号），对SCR（选择性催化还原脱硝）技术的推荐实际操作效率为70%-90%，本项目要求采用两层蜂窝式催化剂模块，脱硝效率按照85%计算，烟气中NOx浓度取最大浓度1150mg/m3，处理后排放浓度约为172.5mg/m3。 经计算， 加热炉NOx排放量为：172.5mg/m3×3.9×106Nm3/a×10-9t/mg=0.67t/a， 则项目NOx排放量为0.67t/a。 b）烟尘计算 根据对实例的类比分析可知，加热炉烟尘（颗粒物）排放浓度平均值约为12mg/m3，本次评价按照25mg/m3计算，则 加热炉烟尘排放量为：25mg/m3×3.9×106Nm3/a×10-9t/mg=0.098t/a， 则项目烟尘排放量为0.098t/a。 C）SO2计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本项目使用天然气各组分含量见下表。 表1 陕京二线天然气气质组分 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 表2 陕京二线主要物性参数（0℃，101.325kpa） CO2 H2S 水露点 低发热值 高发热值 相对密度 ≤3% ≤20mg/m3 ≤-13℃（4.5Mpa） 32.762MJ/m3 36.475MJ/m3 0.577 按照H2S的最大含量进行计算，即每m3天然气含H2S 20mg，则本项目天然气加热炉燃用天然气中H2S总含量为：3.0×105m3×20mg/m3×10-9=0.6×10-2t。 经计算，加热炉消耗天然气中H2S含量为0.006t。 H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 则加热炉SO2排放量为=128/68×0.006t/a=0.011t/a， SO2排放浓度为=0.011t/a×109÷3.9×106Nm3/a=2.82mg/m3； 综上分析，天然气加热炉SO2总排放量为0.011t/a。 经计算，本项目天然气炉产生的废气中烟尘浓度为25mg/m3，排放量为0.098t/a；SO2浓度为2.82mg/m3，排放量为0.011t/a；NOx浓度为172.5mg/m3，排放量为0.67t/a。各污染物排放浓度均可满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的排放限值要求。 （4）预测分析 1）评价因子和评价标准 根据工程分析，本项目大气评价因子为天然气炉烟尘、SO2、NOX（以NO2计）；选取《环境空气质量标准》（GB 3095-2012及2018修改单）中的PM10、SO2、NO21小时平均值作为评价标准，见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 1小时平均 450 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018修改单）二级标准 SO2 500 NO2 200 2）环境空气影响初步预测（估算模式） 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐模型中的AERSCREEN模式，计算天然气炉排气筒正常排放的PM10、SO2、NO2最大地面浓度、占标率Pmax及对应的距离，确定评价等级，分析工程对项目所在区域环境空气质量造成的影响。 ①估算参数 估算模式参数取值见表7-4，评价拟对各天然气加热炉排放的废气进行预测分析，主要废气污染源排放参数见表7-5。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 42.3°C 最低环境温度 -16.1 °C 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / 表7-5 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物 名称 排放 速率 单位 X Y 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 天然气加热炉排气筒 671067.71 4264490.89 751 15.0 0.2 80.0 1.57 PM10 0.011 g/s SO2 0.0022 g/s NO2 0.0776 g/s ②估算结果 估算模式计算结果见表7-6。 表7-6 天然气加热炉估算模型计算结果一览表 下风向 距离/m 天然气加热炉排气筒 PM10 SO2 NO2 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 预测质量浓度mg/Nm3 占标率 % 100.0 1.12E-03 0.25 1.23E-04 0.02 1.59E-02 7.93 200.0 1.17E-03 0.26 1.34E-04 0.03 1.46E-02 7.29 300.0 1.24E-03 0.27 1.45E-04 0.03 1.51E-02 7.54 400.0 1.23E-03 0.27 1.40E-04 0.03 1.48E-02 7.38 500.0 1.08E-03 0.24 1.18E-04 0.02 1.31E-02 6.56 600.0 9.08E-04 0.2 9.75E-05 0.02 1.14E-02 5.7 700.0 7.63E-04 0.17 8.21E-05 0.02 9.90E-03 4.95 800.0 6.54E-04 0.15 8.11E-05 0.02 8.65E-03 4.33 900.0 6.49E-04 0.14 7.80E-05 0.02 7.99E-03 3.99 1000.0 6.31E-04 0.14 7.41E-05 0.01 7.79E-03 3.89 1100.0 6.07E-04 0.13 6.99E-05 0.01 7.66E-03 3.83 1200.0 5.79E-04 0.13 6.57E-05 0.01 7.47E-03 3.73 1300.0 5.51E-04 0.12 6.17E-05 0.01 7.24E-03 3.62 1400.0 5.23E-04 0.12 5.80E-05 0.01 6.99E-03 3.49 1500.0 4.96E-04 0.11 5.45E-05 0.01 6.73E-03 3.37 1600.0 4.70E-04 0.1 4.84E-05 0.01 6.48E-03 3.24 1700.0 4.47E-04 0.1 4.57E-05 0.01 6.23E-03 3.11 1800.0 4.24E-04 0.09 4.32E-05 0.01 5.98E-03 2.99 1900.0 4.03E-04 0.09 4.09E-05 0.01 5.75E-03 2.87 2000.0 3.84E-04 0.09 4.01E-05 0.01 5.52E-03 2.76 2100.0 3.66E-04 0.08 3.93E-05 0.01 5.31E-03 2.66 2200.0 3.52E-04 0.08 3.88E-05 0.01 5.11E-03 2.55 2300.0 3.47E-04 0.08 3.84E-05 0.01 4.92E-03 2.46 2400.0 3.41E-04 0.08 3.80E-05 0.01 4.73E-03 2.37 2500.0 3.34E-04 0.07 3.75E-05 0.01 4.56E-03 2.28 下风向 最大浓度及占标率 1.24E-03 0.27 1.45E-04 0.03 1.59E-02 7.93 D10%最远距离/m / / / 由表7-6可看出，天然气加热炉排气筒下风向PM10最大落地浓度为1.24×10-3mg/Nm3，占标率为0.27%，出现在下风向300m处；SO2最大落地浓度为1.45×10-4mg/Nm3，占标率为0.03%，出现在下风向300m处；NOX最大落地浓度为1.59×10-2mg/Nm3，占标率为7.93%，出现在下风向100m处。 ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，可不进行预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 大气评价等级判定结果见表7-8。 表7-8 大气环境影响评价工作等级判定 污染源 污染物 下风向 最大浓度Ci [mg/m3] 最大浓度处距源中心的距离[m] 最大地面 浓度占标率Pi[%] D10%时对应的最远距离 [m] 分级判据 评价等级 天然气 加热炉 排气筒 PM10 1.24×10-3 100 0.27 / Pmax<1% 二级 SO2 1.45×10-4 0.03 / Pmax<1% 三级 NO2 1.59×10-2 7.93 / 1%＜Pmax<10% 二级 3）污染物排放量核算结果 本项目建成后，项目污染物排放量核算结果见表7-9。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 μg/m3 核算排放速率 g/s 核算年排放量 t/a 主要排放口 1 天然气 加热炉排气筒 PM10 25000 0.006 0.081 SO2 2820 0.0004 0.0094 NO2 172500 0.0861 0.56 主要排放口合计 PM10 0.098 SO2 0.011 NO2 0.67 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 PM10 0.098 SO2 0.011 NO2 0.67 4）对区域环境质量的影响 本项目建成后正常生产颗粒物（烟尘）排放量为0.098t/a，二氧化硫排放量为0.011t/a，氮氧化物排放量为0.67t/a。定襄县环境空气质量属于不达标区，本项目建成后法兰盘生产规模达到3000t/a，本项目燃气加热炉烟气采用SCR脱硝系统处理，达标后排放，不会对区域空气环境产生不利影响。 5）环境空气影响分析结论 本项目大气环境影评价自查表见表7-10。 表7-10 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5〜50km( 边长=5km□ 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a( 评价因子 基本污染物（PM10、SO2、NO2） 其他污染物（ ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价 标准 评价标准 国家标准□ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 ( 2019)年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ USTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km m□ 预测因子 预测因子（PM10、SO2、NO2） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率>10%□ 二类区 C本项目占标率≤30%□ C本项目敢大标率>30%□ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化悄况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（ PM10、SO2、NO2） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（0.011）t/a NOx：（0.67）t/a 颗粒物：（0.098）t/a VOC：（）t/a 注：“□” 为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项 2、水环境影响分析 本项目生产过程中不用水，厂区用水主要为职工生活用水、厂区道路硬化场地洒水以及绿化洒水等，项目运营期产生的废水主要为生活污水。 本项目生活污水为职工日常的洗漱废水，职工共25人，均为当地村民，均不在厂内食宿，生活污水产生量为0.4m3/d（120m3/a），产生量很小，随即用于厂区洒水抑尘。本项目厕所采用旱厕，作防渗处理，集中的大小便农民用作农肥使用。 另外，根据项目周边环境，厂区内不建设雨水收集池，厂区内汇集雨水经排水沟排放至西侧的耕地。 3、固体废物环境影响分析 3.1生活垃圾 本项目共有职工25人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为3.75t/a。评价要求建设单位在厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理。在采取环评规定的环保措施后，本项目生活垃圾全部得到妥善处置，不会对周边环境产生较大影响。 3.2生产固废 项目生产过程中钢材在热处理及机加工过程中会产生一定的氧化铁皮、废边角料等，产生量约为528t/a，环评要求对其进行集中收集出售回收利用。 3.3危险性废物 本项目机加工过程中锻锤及碾环机等会产生废机油和废乳化液，产生量分别为0.04t/a、0.046t/a；脱硝系统产生的废催化剂，产生量约为15m3/3a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油、废乳化液均属于危险废物，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-249-08；废乳化液废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，行业来源为非特定行业，废物代码为900-007-09；评价要求依托并改造厂区现有的危废暂存间（厂区西北侧，20m2），危废经收集后按要求进行储存，委托有资质单位定期运走处置。脱硝系统产生的废催化剂产生周期较长，更换后的废催化剂委托有资质单位运走处置。 另外，根据《国家危险废物名录》（2021年）附录，危险废物豁免管理清单：废铁制油桶（900-249-08）在“利用”环节（不包括900-041-49）在“封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼”的条件下，利用过程不按危险废物管理；劳保用品在全部环节在未分类收集的条件下全工程不按危险废物管理。 本项目对废铁质油桶不进行利用，因此按照危险废物进行合理处置；劳保用品因不属于危险废物，只需对其进行收集以后回收利用。 本项目固体废物利用处置方式见表7-14。 表7-14 危险废物一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废 机油 HW 08 900-249-08 0.04t/a 机 加工 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 在厂区危废暂存间暂存，定期由有资质单位处理 2 废乳化液 HW 09 900-007-09 0.046t/a 机 加工 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 3 废催化剂 HW 50 772-007-50 15m3/3a 烟气脱硝 固体 重金属 钒钛 每3年一次 T，I 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①危废暂存库建设要求：危废暂存库应按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建造。基础、地面与裙脚必须硬化、防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，硬化地面无裂隙；地面与裙脚所围建的容积不低于堵截危险废物的最大储量；各类危废必须分开存放；有足够的地面承载能力，并能确保雨水不会流至暂存库，暂存库应封闭、防风、防雨、防日晒；库内应有安全照明设施及安全防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；环保部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查。 ②危废容器要求：应将危废装入铁皮桶并加盖密封储存，禁止将各类危险废物在同一容器内混装，盛放的容器上应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志；装载危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留90mm以上的空间；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单附录A所示的标签。 ③暂存要求： a.根据本项目的工序特点，建设单位拟依托现有的危险废物专用暂存库，用于临时存放项目产生的所有危废； b. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如图所示； 图7-1 危险废物标签示意图 c. 危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； d.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年； e.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； f.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作； g.危废暂存库必须做好防渗措施。目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），渗透系数≤10-7cm/s。 ④转移要求： a.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行； c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ⑤处置要求： 评价要求送交有资质的单位进行处置。 本项目各类固体废物收集处理处置情况符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订版）要求，可确保项目各类固体废物100%处置，对周边环境无影响。 表7-15 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场 所名称 固废 名称 废物 类别 废物 代码 位置 占地 面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废 暂存间 废机油 HW08 900-249-08 厂区 东南侧 20m2 桶装 600kg 6个月 2 废乳 化液 HW09 900-007-09 桶装 400kg 6个月 3 废催化剂 HW50 772-007-50 / 15m3 6个月 4、噪声环境影响分析 4.1噪声源 本项目运营期主要产噪设备为锻锤、天然气加热炉、辗环机、车床、锯床、钻床、风机等，其噪声值为70~100dB(A)。主要噪声源见表7-11。 表7-11 本厂主要噪声源一览表 dB(A) 序号 声源位置 声源名称 设备数量（台/套） 噪声值 1 锻造车间 锻锤 1 95～110 2 天然气加热炉 风机 1 70～80 3 机加工车间 车床 5 70-85 锯床 3 80-85 4 下料车间 操作机 1 70-85 4.2噪声防治措施 本项目应采取的具体防治措施如下： ①尽量选用低噪声设备。锻锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房内，采用隔声门窗；设备应设减振基础，对于风机应设消音器或软连接； ②进一步加强现有加工车间窗户隔声效果，对噪声较大的设备采用减震、消声措施，可以降低噪声； ③减弱噪声：在厂区四周种上绿化带等措施来降低对外界的影响，并应加高厂区围墙的高度，进一步减少噪声对外环境的影响； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ⑤对于锻锤在工作中所产生的振动应特别关注，根据调查了解到，为防止过大振动对设备基础、房屋基础和墙体产生不良影响，本项目锻锤均采用了钢筋砼基础，其质量体积应大于3m3；在基础四周采取了减振层等措施。根据现行环保要求，建设单位拟对锻锤采取半封闭措施，进一步减轻噪声对周围环境的影响； ⑤严禁在夜间22:00到08:00进行生产。 表7-12 本项目主要噪声治理前后对照表 dB(A) 序 号 声源位置 声源名称 噪声值 治理措施 治理后类 比噪声值 1 锻造车间 锻锤 95～110 锻锤布置于由隔声屏障 围成的半封闭结构厂房内，选择低噪声设备、密封、减振 85～95 2 天然气加热炉 风机 70～80 选择低噪声设备，安装消声器 60～70 3 机加工车间 车床 70-85 选用低噪声设备，将设备置于车间内，设置减振基础 60～70 锯床 80-85 60～70 4 下料车间 操作机 70-85 选用低噪声设备，将设备置于车间内，设置减振基础 60～70 4.3噪声预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的预测模式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离； Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级； r0：预测参考距离，m； 本次噪声预测计算只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。项目厂界及保护目标噪声预测结果见表7-13。 表7-13 本项目厂界噪声预测结果 dB(A) 编号 预测点位 昼间 达标情况 贡献值 现状值 预测值 标准值 1 厂界北 41.10 55.3 58.2 60 达标 2 厂界东 52.17 56.5 58.2 达标 3 厂界南 48.21 56.4 57.5 达标 4 厂界西 38.61 55.8 57.1 达标 经预测，在经减震、消音、围墙、设隔声板等隔声和距离衰减后，项目各厂区厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类区标准。 5土壤环境影响分析 本项目为法兰盘生产项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目土壤环境影响评价项目类别为“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”，本项目不涉及电镀工艺、金属制备表面处理及热处理加工工艺，不使用有机涂层，无钝化工艺，无化学处理工艺，因此，属于“其他---III类项目”。 1、土壤环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），建设项目对土壤环境可能产生的影响通过识别，确定本项目土壤环境影响类型属于污染影响型。 建设项目土壤环境影响类型与影响途径、建设项目土壤环境影响源及影响因子识别分别见下表。 表7-16 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ 服务期满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 表7-17 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 车间/场地 天然气加热炉烟气 大气沉降 废气 烟尘、SO2、NOx 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目厂区占地规模为2620m2（0.262hm2），占地规模属于小型。经现场调查，项目周边存在土壤环境敏感目标，根据7-18判定土壤环境影响评价敏感程度为敏感。 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-19 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型项目评价等级划分方法，确定本项目土壤环境评价等级为三级。 2、土壤环境评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价范围确定方法，本项目土壤环境评价范围为占地范围内：全部，占地范围外：0.05km。 3、土壤环境影响分析 本项目废水处理后全部进行综合利用，不外排；固体废物均得到妥善处置，不随意堆放。评价提出污水处理区、各个生产车间、成品库、原料库等可能产生污染源区进行防渗处理。可采用天然材料或人工材料构筑防渗层。防渗层厚度应相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 经过上述措施，本项目不会对周围土壤环境造成较大影响。 表7-15 本项目土壤环境影响评价自查表 工作内容 完成情况 备注 影影响识别 土地利用类型 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ 占地规模 建设用地√；农用地□；未利用地( 敏感目标信息 敏感目标（）、方位（）、距离（） 影响途径 大气沉降√；地表漫流□；垂直入渗√；地下水□；其他（） 全部污染物 特征因子 所属土壤环境影响评价项目类别 Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□ 敏感程度 敏感☑；较敏感□；不敏感□ 评价工作等级 一级□；二级□；三级☑ 现现状调查内容 资料收集 a）√；b）√；c）√；d）□ 理化特性 现状监测点位 占地范围内 占地范围外 深度 表层样点数 3 0~30cm 柱状样点数 现状监测因子 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中基本项目。 现现状评价 评价因子 同监测因子 评价标准 GB15618□；GB36600√；表 D.1□；表 D.2□；其他（） 现状评价结论 各监测点各监测项目均满足 GB/15618-2018 和 GB/36600-2018中风险筛选值 影影响预测 预测因子 预测方法 附录 E□；附录 F□；其他（） 预测分析内容 影响范围（） 影响程度（） 预测结论 达标结论：a）√；b）√；c）√ 不达标结论：a）□；b）□ 防防治措施 防控措施 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（） 跟踪监测 监测点数 监测指标 监测频次 信息公开指标 评价结论 采取环评提出的措施，影响可接受。 注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表。 6、环境风险评价 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）环境风险潜势判定 涉及大气的危险物质数量与临界量比值(Q)： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+ q2/Q2+······+ qn/Qn； 式中：q1，q2，······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，······，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险评价工作等级判定见表7-20。 表7-20 风险评价工作等级判定表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 本项目涉及的危险化学品主要为天然气。天然气主要成分为甲烷，在空气中含量达到一定程度后会使人窒息，在房屋或帐篷等封闭环境里聚集也易发生爆炸。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，各危险物质临界量见表7-21。 表7-21 本项目涉及风险物质及Q值 序号 风险物质 CAS号 临界值/t 企业最大存量/t Q值 1 甲烷（天然气） 74-82-8 10 不储存，管道天然气，＜1kg 0.0001 本项目在厂区配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，厂区天然气存在量远小于10t。 经计算，两种风险物质的存量均低于临界量，Q=0.0001＜1，本项目风险物质环境风险潜势为I。 （2）环境风险评价级别及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见表7-22。 表7-22 环境风险评价工作级别划分标准 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，对照上表，确定本项目环境风险评价等级为简单分析 （3）事故分析 天然气易引发的风险事故主要为输送管道破裂，天然气泄漏，以及天然气泄漏后引发火灾、爆炸事故。天然气主要成分为CH4，泄露后迅速气化，易扩散，会对近距离的大气环境造成短时间的影响。天然气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气，燃烧反应生成物主要为水和CO2，对大气环境影响较小。 （4）风险防范措施分析 泄露是本项目环境风险主要事故源，可采取以下风险防范措施： ①天然气管道严格按国家有关消防规定和技术规范进行设计和施工。 ②厂区设置天然气浓度报警装置，可在天然气泄漏后尚未达到爆炸极限浓度时即发出报警信号，防止事态进一步发展。 ③定期进行管道壁厚测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 ④加强对燃气设施巡检，及时维护，尽量减少天然气泄漏的可能性。 ⑤建立天然气管道标识系统，防止非正常破坏。 ⑥建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等；加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。 ⑦配备足够数量的消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯、报警装置装备。⑧按要求编制突发环境事件应急预案，并按照预案要求进行应急演练等。 项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。脱硝剂存放位置应阴凉通风，避免潮湿，如有必要应安装换气设施。采取以上措施后，本项目环境风险可接受。 环境风险评价自查表 表7-22 环境风险评价自查表 工作内容 完成情况 风 险 调 查 危险物质 名称 天然气 存在总量/t 0.001 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 人 5km范围内人口数 人 每公里管段周边200m范围内人口数(最大) 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ( F2 ( F3 ( 环境敏感目标分级 S1 ( S2 ( S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 ( G2 ( G3 ( 包气带防污性能 D1 ( D2 ( D3 ( 物质及工艺系统 危险性 Q值 Q＜1 ( 1≤Q＜10 ( 10≤Q＜100 □ Q＞100 □ M值 M1 ( M2 ( M3 ( M4 ( P值 P1 ( P2 ( P3 ( P4 ( 环境敏感 程度 大气 E1 ( E2 ( E3 ( 地表水 E1 ( E2 ( E3 ( 地下水 E1 ( E2 ( E3 ( 环境风险 潜势 Ⅳ+ ( Ⅳ ( Ⅲ ( Ⅱ ( I ( 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级 ( 简单分析 ( 风 险 识 别 物质危险性 有毒有害 ( 易燃易爆 ( 环境风险 类型 泄漏 ( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ( 地表水 ( 地下水 ( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ( 经验估算法 ( 其他估算法 ( 风险 预测 与 评价 大气 预测模型 SLAB ( AFTOX ( 其他 ( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 厂区设置气体浓度报警装置；按要求编制突发环境事件应急预案。 评价结论与建议 环境风险可接受 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 7、项目改造前后“三本帐”计算 本项目“三本账”分析见表7-23。 表7-23 工程技改前后污染物排放“三本账”汇总表 单位t/a 污染源 污染物 现有工程 排放量t/a 以新带老 削减量t/a 技改项目 排放量t/a 技改后全厂 排放量t/a 增减量 t/a 废气 烟尘 3.24 -3.23 0.098 0.098 -3.23 SO2 9.0 -8.989 0.011 0.011 -8.989 NOx 1.89 -1.22 0.67 0.67 -1.22 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理措施 该厂实行厂长负责、生产副厂长主管环保工作的领导体制。环评要求设专门的管理机构——安环科，管理人员有2人。负责全厂的环保和安全工作，负责环保设施的运行、维护、管理，并及时对出现的环境问题进行处理。 （2）排污许可证管理 按照《排污许可证管理暂行规定》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》相关要求，在规定时间内取得排污许可证，按证排污。并做好环境管理台账记录，上报季度、年度执行报告等相关要求。 (3)环境监测措施 根据企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测可委托当地环境监测站进行定期监测，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，企业自行监测项目见下表。 表23 厂内环境监测计划 类别 污染源 监测项目 监测频次 执行标准 废气 天然气加热炉 烟尘、SO2、NOx 每年监测一次，每次一天 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号 无组织 粉尘 每年监测一次，每次一天 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 噪声 锻锤、风机等 噪声 每季度监测一次，每次一天，昼夜各一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 9 环保投资及概算 本项目总投资为500万元，经统计估算，环保投资22.5万元，占总投资的4.5%。环保投资概算见下表。 表7-25.1 项目环保投资概算一览表 内容 排放源 污染物名称 防治措施 环保投资 （万元） 大气 污染物 1#、2# 天然气 加热炉 烟尘 1#、2#天然气加热炉安装一套SCR脱硝系统，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒（1#）排放 16.0 SO2 NOX 水污 染物 办公 生活 生活污水 回用于厂区地面洒水，不外排 —— 固体 废物 生活 垃圾 生活垃圾 经厂区垃桶集中收集后， 交由当地环卫部门统一处置 依托现有 加工 废料 经收集后外售炼钢厂 —— 加工 机械 废机油、 废乳化液 对现有危废暂存间（厂区西北侧，20m2）进行改造，危废经集中收集后按危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置 1.5 脱硝系统 废催化剂 包装 废包装材料 经收集后外售废品回收站 —— 噪声 锻造区 锻锤 设置半封闭围挡 5.0 天然气 加热炉风机 选择低噪声设备， 设置隔声、减振基础 辗环区 辗环机 选择低噪声设备， 设置隔声、减振基础 机加 工车间 车床、锯床、 钻床、桁车等 选择低噪声设备， 设置隔声、减振基础 合计 —— 22.5 10、本项目污染源排放清单 本项目运营后排放的污染物由天然气加热炉排放的烟尘、SO2、NOx等，污染物排放清单一览表如下。

表24   本项目污染物排放清单一览表

| 工程组成 | 类别 | 建设内容 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环保工程 | 废气 | 天然气加热炉 | 对两台天然气加热炉共安装一套SCR脱硝系统， 燃烧废气经处理后通过配套的15m高排气筒排放 |
|  |  | 废水 | 生活污水 | 回用于厂区地面洒水，不外排 |
|  |  | 噪声 | 设备噪声 | 对原有设备和新增设备采取隔振、减振、消声等措施 |
|  |  | 固废 | 生活垃圾 | 经厂区垃桶集中收集后，交由当地环卫部门统一处置 |
|  |  |  | 废料、铁屑 | 废料外售炼钢厂 |
|  |  |  | 氧化铁皮 | 集中收集出售回收利用 |
|  |  |  | 危险废物 | 对现有危废暂存间（厂区西北侧，20m2）进行改造， 危废经集中收集后按危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置 |
|  |  |  | 废包装材料 | 外售废品回收站 |
| 原辅材料 组分要求 | 类型 | 名称 | 年用量 | 单位 |
|  | 原辅材料消耗 | 天然气 | 3.0×105 | m3/a |
|  |  | 钢材 | 3750 | t/a |
|  |  | 水 | 455 | m3/a |
|  |  | 电 | 425×105 | kWh/a |
|  |  | 机油 | 0.24 | t/a |
|  |  | 乳化液 | 0.24 | t/a |
| 分类 | 污染源 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 总量指 标(t/a) | 拟采取的环保措施 | 排污口 信息 | 排放标准 | 标准值 |
| 废气 | 1#、2# 天然气 加热炉 | 烟尘 | 25.0 | 0.098 | / | 1#、2#天然气加热炉安装一套SCR脱硝系统，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒（1#）排放 | 15m×Φ0.6m | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号 | 30mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 2.82 | 0.011 | / |  |  |  | 200mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 172.5 | 0.67 | / |  |  |  | 300mg/Nm3 |
| 废水 | 生活 污水 | COD SS 氨氮 | 0 | 0 | / | 回用于厂区地面洒水， 不外排 | / | / | / |
| 噪声 | 生产 设备 | 噪声 | / | / | / | 对锻锤设置半封闭围挡，对原有设备和新增设备采取隔振、减振、消声等基础减震措施 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值 | 昼：60dB（A），夜：50dB（A） |
|  | 车辆 | 噪声 | / | / | / | 低速行驶、控制鸣笛 | / | / | / |
| 固废 | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | / | 3.75 | / | 经厂区垃桶集中收集后， 交由当地环卫部门统一处置 | / | 《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定 | / |
|  | 加工 | 废料 | / | 528 | / | 经收集后外售炼钢厂 | / |  | / |
|  | 包装 | 废包装 材料 | / | 2.5 | / | 外售废品回收站 | / |  | / |
|  | 加工 机械 | 废机油 | / | 0.04 | / | 对现有危废暂存间（厂区西北侧，20m2）进行改造，危废经集中收集后按危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置 | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物鉴别标准》以及修改单执行 | / |
|  |  | 废乳化液 | / | 0.046 | / |  | / |  | / |
|  |  | 废催化剂 | / | 15m³/3a | / |  |  |  |  |
| 环境监测 | 委托当地环境监测机构进行监测 | 类别 | 污染源 | 监测项目 | 监测频次 |
|  |  | 废气 | 加热炉排气筒 | 烟尘、SO2、NOx | 委托监测机构每年监测一次 |
|  |  |  | 无组织 | 粉尘 | 委托监测机构每年监测一次 |
|  |  | 噪声 | 夹棒锤、风机等机加工设备 | 噪声 | 委托监测机构每季度监测一次 |
| 信息公开 | 公开建设项目建成后的信息 | 建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。 |
|  | 公开自行监测信息 | 通过张贴布告方式公开自行监测信息，包括： 1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等； 2）自行监测方案； 3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限制、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向； 4）未开展自行监测的原因； 5）自行监测年度报告； 6）其他相关公布内容。 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气加热炉 | 烟尘 | 天然气加热炉安装一套SCR脱硝系统，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒（1#）排放 | 达标 排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | 职工日常用水 | 生活污水 | 职工日常洗漱废水，产生量很少，随即厂区洒水抑尘 | 不外排 |
| 固 废 | 生产过程 | 废铁屑 废边角料 | 厂区内设置一般固体废物暂存工棚，定期出售给废品回收站 | 合理 处置 |
|  |  | 氧化铁皮 |  |  |
|  | 机加工车间 | 废机油 废乳化液 | 属于危险废物，厂区东南侧设置危险废物暂存间(20m2)，做硬化防渗处理，并设立危废标识，危险废物暂存于符合标准的密闭容器内，定期交由有资质单位处理 |  |
|  | 厂区职工 | 生活垃圾 | 厂区设垃圾收集桶，收集后由环卫部门清运统一处置 |  |
| 噪声 | 锻锤、各类车床等主要生产设备 | 噪声 | 生产设备置于车间内，通过安装减震垫，对锻锤进行半封闭，经过空气吸收衰减、绿化减轻噪声、距离衰减、夜间不生产以及搞好厂区绿化 | 厂界 达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强对厂区内及厂区周围环境的绿化、美化工作，使厂区内绿化面积达到100m2，因此本项目投产后对周围生态环境产生的影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 定襄县同鑫齿轮锻造有限公司年生产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目位于定襄县河边镇牛台村，本次改造项目在现有厂区内进行，无新增用地，项目主要建设内容是在拆除原有1台燃煤加热炉的基础上，新增天然气加热炉2台配套调压柜2台、碾环机1台，新建天然气加热炉覆盖工棚并进行场地硬化，保留其他原有生产车间和相应生产生活辅助设施，总投资500万元，其中环保投资22.5万元，占总投资的4.5%。 1.2、区域环境质量现状 环境空气 本次评价引用《2019年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2019年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2019年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、NO2、CO均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是由于采暖期村庄居民燃用散煤采暖、工业区锻造企业较集中、汽车尾气以及大风扬尘天气导致的。 地表水 根据现场调查，距离本项目最近的河流为项目西北侧1.31km处的牧马河。根据《山西省地表水环境质量控制断面水质目标》（2020年目标），项目所在区域控制断面为“陈家营”，2020年水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准。 本次评价收集了忻州市地表水例行监测断面——陈家营2019年11月份的地表水现状监测数据，从监测数据可以看出，陈家营例行监测断面在监测时间内各监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，说明定襄桥断面水质较好。 （3）声环境 本项目建设地点位于定襄县神山乡河边镇牛台村。定襄县同鑫齿轮锻造有限公司于2021年01月委托山西嘉源环境检测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，厂界四周昼间噪声值为55.3-56.5dB（A），夜间噪声值为45.4-47.2dB（A）均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好。 3、污染物排放情况 本项目运营期大气污染物为天然气加热炉产生的废气，污染物有NOx、SO2及少量的烟尘，排放情况为烟尘排放浓度25mg/Nm3、排放量0.098t/a；SO2排放浓度2.82mg/Nm3、排放量0.011t/a；NOx排放浓度172.5mg/Nm3、排放量0.67t/a。 本项目无生产废水产生，项目运营期产生的废水主要为少量的职工洗漱废水，产生量很小，随即用于厂区洒水抑尘。本项目厕所采用旱厕，作防渗处理，集中的大小便农民用作农肥使用。 本项目产生的固体废物中氧化铁皮、废边角料产生量为528t/a，定期出售给废品回收站；机加工产生的废机油0.04t/a、废乳化液0.046t/a，收集在危废暂存间暂存后定期交由资质单位处理，职工生活垃圾3.75t/a，收集后由环卫部门清运统一处置。 本项目产生的噪声主要为生产工程中下料、锻造和机加工工段锻锤、车床等主要产噪设备产生的噪声，在严格采取各项降噪措施后，厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 4、环境影响 本项目在严格实施环评提出的环保措施后，大气污染物排放均达到相关标准的要求，排放的噪声可以达到相关标准要求，产生的固体废物全部合理处置，无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响很小。 5、环境管理与监测计划 本次环评要求企业设置环保专员，根据环保管理的工作内容和特点，明确相关环保职责，并制订不同时期的环境管理制度、环境管理计划，包括施工期环境管理、运营期环境管理。 同时也要求企业委托具有环境监测资质的单位开展日常监测任务，对本企业污染源的污染物排放状况进行监测。 综上所述，定襄县同鑫齿轮锻造有限公司年生产3000吨锻件法兰燃煤加热炉改天然气加热炉项目位于定襄县神山乡河边镇牛台村，属于允许类项目，符合国家和地方的产业政策，符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）、《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）、《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号）等相关要求，项目的建设具有节能减排效应，满足环境保护相关要求，在严格执行本次评价提出环保措施的基础上，项目建成后产生的污染物均能做到达标排放，对周围环境质量的影响很小，而且本项目扩建后，项目排污有一定程度的削减，有利于区域环境质量的改善，从环保角度分析，本项目是可行的。 二、建议 （1）加强环境管理，建立健全环保规章制度； （2）重视环境管理工作，加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，主动与环保及各有关部门联系，按程序完成各项环保工作。 （3）加强厂区绿化建设，美化环境，保证绿化面积达到100m2。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 1、项目区域位置图 2、项目地理位置及环境保护目标图 3、项目四邻关系图 4、平面布置图 5、地表水系图 6、水源地图 7、生态功能区划图 8、生态经济区划图 9、定襄县城区规划图 附件： 1、委托书 2、专家审查意见 3、污染物总量核定表 4、备案文件 5、土地手续 6、噪声现状监测报告 7、土壤现状监测报告 8、营业执照 9、法人身份证 10、原环评批复 附表：基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.1

0.4

0.5

厂区地面洒水

生活用水

0.0037

0.0037

乳化液配比用水

0.06

新鲜水

0.06

0.72

道路洒水

0.16

0.16

绿化用水

厂区地面洒水

0.5

生活用水

新鲜水

0.5

0.0037

0.0037

乳液配比用水

0.1

0.4

0.5

厂区地面洒水

生活用水

0.0037

0.0037

乳化液配比用水

0.06

新鲜水

0.06

0.72

道路洒水

0.16

0.16

绿化用水

厂区地面洒水

0.5

生活用水

新鲜水

0.5

0.0037

0.0037

乳液配比用水

钢  材

下  料

噪声

固废（废边角料）

燃煤加热炉

加热炉加热

废气

噪声及振动

锻造成型

噪声

固废（废乳化液等、废边角料）

机加工

产品入库

固废

图1-3  生产工艺流程图

钢  材

噪声

固废（废边角料）

下  料

天然气

废气

加热炉加热

噪声及振动

锻造成型

电

热处理

噪声

固废（废乳化液等、废边角料）

机加工

产品入库

固废

图5-1  生产工艺流程图

天然气加热炉

负载信号

占地规模

评价工作等级

敏感程度