建设项目环境影响报告表

（公示本）

项 目 名 称：年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目

建设单位(盖章)：定襄县宇特法兰有限公司

编制日期： 二○二一年三月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 定襄县宇特法兰有限公司 |
| 法人代表 | / | 联系人 | / |
| 通讯地址 | 山西省定襄县董村工业区 |
| 联系电话 | / | 传真 | --- | 邮政编码 | 035400 |
| 建设地点 | 定襄县晋昌镇董村北约300m处 |
| 立项审批部门 | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目代码 | 2020-140921-41-03-023610 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及编码 | C339铸造及其他金制品制造、 金属表面处理及热处理加工 |
| 占地面积（m2） | 13332.9 | 绿化面积（m2） | 500 |
| 总投资（万元） | 6000 | 其中：环保投资（万元） | 270 | 环保投资占总投资比例 | 4.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2021.5 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 定襄县位于山西省北中部，地域面积865km2，改革开放以来定襄以锻造业为主体的民营企业迅猛崛起，一跃成为县域经济的重要支撑，也成为全县民营经济的主导产业，1999年定襄县被国家命名为“中国锻造之乡”，全县有锻造企业 800 余家，有锻压设备 800 多部，大多使用传统的自制夹棒锤自由锻造设备生产，从业人员 3万余人，法兰盘年生产能力50万吨。 山西恒跃集团是一家专业生产精密环件和法兰的民营企业，始建于1996年，占地面积136000平方米。目前有两个生产基地：山西恒跃锻造有限公司和定襄县宇特法兰有限公司。定襄县宇特法兰有限公司成立于2002年，是一家专业生产环件法兰的现代化企业。2005年8月17日由原定襄县环境保护局对“定襄县宇特法兰有限公 |
| 司4000t/a技改项目”予以审批，并于2008年9月9日由原定襄县环境保护局以环验2008（90）号文件出具了竣工环境保护验收意见。2015年10月8日由原定襄县环境保护局以定环函2015（25）号文件对“定襄县宇特法兰有限公司蓄热式天然气加热炉替代煤节能技术改造项目”予以批复，并于2016年3月30日由原定襄县环境保护局以定环验字2016（7）号文件出具了竣工环境保护验收意见。 为满足自身发展和市场需求，定襄县宇特法兰有限公司计划总投资6000万元实施年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目，利用已征土地，在原有基础设施上建设厂房7800m2，新増D53-1600碾环机2台，3000吨压机1台，750KG重载机器人1台，1250吨数控摆碾机3台，1600吨、2500吨和10000吨数控电动螺旋压力机各1台，CK5116数控立车30台，PM20数控钻床5台，FV2219数控钻铣加工中心5台，Z3050X16/1摇臂钻5台，全纤维井式电阻炉15台，锯床13台，环保喷漆设施1套，高频淬火成套设备1套，在原有电力容量1915KVA的基础上增容至5000KVA，天然气加热炉16台及配套的环保脱硝设施；年新增产能26000吨，总产能达到30000吨。2020年11月20日定襄县行政审批服务管理局对本项目进行了备案（见附件二）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目须进行环境影响评价，编制环境影响报告表，定襄县宇特法兰有限公司于2021年1月18日委托山西忻欣环保科技有限公司正式承担此项工程环境影响评价工作（委托书见附件一）。接受委托后，评价单位立即组织项目参评人员对项目场址进行现场踏勘，详细了解了工程建设内容和工艺，收集了当地区域自然环境资料，在此基础上，编制完成了《定襄县宇特法兰有限公司年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目环境影响报告表》。 2021年3月12日，定襄县行政审批服务管理局召开了“定襄县宇特法兰有限公司年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目环境影响报告表”技术审查会，根据技术审查意见对报告表进行了认真、细致的修改和完善，编制完成了《定襄县宇特法兰有限公司年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目环境影响报告表》，现由建设单位报请生态环境主管部门公示。 2、判定项目建设可行性分析 2.1 城乡发展规划 根据定襄县县城总体规划（2012-2030），本项目位于定襄县董村工业区，位于定襄县城规划范围内。本次扩建项目在现有厂区进行，不新增用地，占地为工业用地，因此，本项目建设不违背定襄县县城规划总体要求，符合城乡发展规划要求。 2.2 定襄经济技术开发区总体规划 本项目位于定襄县董村工业区，目前定襄经济技术开发区总体规划（2019-2035）尚未发布，不在定襄经济技术开发区总体规划范围内。本次扩建项目在现有厂区进行，不新增用地，因此，本项目建设不违背定襄经济技术开发区总体规划要求。 2.3 选址符合性分析 (1)环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境环境影响评价分类管理目录》——“本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在规定的地区内，因此本项目区域属于环境“非敏感区”。 (2)生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线符合性分析 本项目所在区域尚未发布生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》，“生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域”。本项目所在位置不涉及上述生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区域，符合生态保护红线要求。 项目周边分布有锻造等工业企业，区域环境空气质量一般。本项目无废水排放，不会对周围水环境产生不利影响；固体废物均合理处置，对周围环境影响较小；设备运行过程中产生的噪声能够做到稳定达标排放，对周围声环境影响较小；本次扩建项目将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，减少大气污染物排放量，对于改善区域环境质量有积极作用，具有明显的环境正效益，符合区域环境质量底线要求。 本项目生产过程中所用的资源主要为钢材、天然气，项目所在地区及邻近地区有钢材生产销售企业，天然气管网已经覆盖项目所在区域，定襄县可供工业使用天然气资源总量约为1.0×1015m3/a，本项目使用天然气量约为3×106m3/a，本项目厂区占地面积13332.9m2，占地为工业用地，本次扩建项目在现有厂区进行，不新增用地，符合资源利用上线要求。 (3)与环境准入负面清单的对照 本项目所在地未发布环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 本项目为法兰加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策，本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类之列，视为允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策要求。 与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》晋政发〔2020〕26号的符合性 根据山西省生态环境管控单元图，本项目属于重点管控单元，文件要求进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。本次扩建项目将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，减少大气污染物排放量，对于改善区域环境质量有积极作用，符合山西省生态环境管控要求。 (5)与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号的符合性 表1 《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号要求符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 本项目情况 是否符合 1 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 本项目为扩建项目，在现有厂区进行，不新增用地，厂址位于定襄县董村工业区，厂址不属于重点区域。本次扩建项目将新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，减少大气污染物排放量，对于改善区域环境质量有积极作用，具有明显的环境正效益。 符合 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 本项目加热炉采用HTAC高效蓄热式高温空气燃烧技术，热效率较高，使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度，设备封闭、装备先进、自动化程度高，不涉及无组织排放。 符合 2 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 定襄县宇特法兰有限公司早于2015年就拆除了原有的燃煤加热炉，建设了天然气加热炉，完成了燃煤炉改天然气加热炉的改造工程，本项目加热炉利用清洁能源天然气为热源，不涉及燃煤、煤气发生炉等。 符合 3 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 根据《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中“暂未制定行业排放标准的工业窑炉，按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3执行”，本次扩建项目将对新增7#~22#天然气加热炉燃烧天然气产生的废气使用8套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气共经过8根15m高排气筒达标排放。 符合 (6)与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》(定发[2018]6号)文的符合性分析 2018年2月5日，中共定襄县委、定襄县人民政府发布《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号），其中环保规范要求符合性分析见下表： 表2 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发[2018]6号）环保规范要求符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》环保规范要求 本项目情况 是否符合 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，并具备完善的运行台账。 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，本项目扩建完成后将按规定申领排污许可证，环保工程与主体工程同时运行，并建立完善的运行台账 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热。冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标。 企业加热炉全部采用清洁能源天然气进行加热；冬季采暖依托山西恒跃锻造有限公司锅炉。加强管理，确保设施稳定运行，可实现污染物达标排放。 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续。 本项目拟对原有的夹棒锤实施封闭措施，不新增夹棒锤；定襄县宇特法兰有限公司厂区建设危废暂存间，完善转运处理手续。 符合 4 企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料，此项工作在2018年3月底前完成。 本次项目扩建后企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料。 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气。厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准。此项工作在2018年6月20日前完成。 企业制定了环境保护管理机制，厂区内除料场外地面均实施了硬化，裸露部分全部绿化。厂界周边无“三堆”现象，保持了环境干净整洁，并进行了乔灌结合绿化。厂区外墙按照乡镇统一标准进行了粉刷。 符合 综上所述，从环保角度，本项目选址、建设可行。 3、原有工程概况 2005年8月17日由原定襄县环境保护局对“定襄县宇特法兰有限公司4000t/a技改项目”予以审批，并于2008年9月9日由原定襄县环境保护局以环验2008（90）号文件出具了竣工环境保护验收意见。2015年10月8日由原定襄县环境保护局以定环函2015（25）号文件对“定襄县宇特法兰有限公司蓄热式天然气加热炉替代煤节能技术改造项目”予以批复，并于2016年3月30日由原定襄县环境保护局以定环验字2016（7）号文件出具了竣工环境保护验收意见。2020年新建6#天然气加热炉，并新增了2台SCR脱硝装置，其中1#-3#天然气加热炉配备1台SCR脱硝装置，4#-6#天然气加热炉配备1台SCR脱硝装置。 本项目依托工程为山西恒跃锻造有限公司燃气锅炉，2015年10月8日由原定襄县环境保护局以定环函2015（26）号文件对“山西恒跃锻造有限公司年产3万吨精密环件生产线改扩建项目”予以批复，并于2016年3月30日由原定襄县环境保护局以定环验字2016（6）号文件出具了竣工环境保护验收意见。 原有工程生产能力为4000t/a的各种规格（Φ60-400mm）的法兰盘，生产工艺流程为原料检验下料、天然气加热炉加热、锻锤锻造、碾环成型、热处理、机加工、检验包装外售。按企业提供资料，生产制度为年工作300天，每天一班8小时，每台加热能力为0.5～1t/h，实际一般情况4台使用，2台备用，生产能力可以达到4800～9600吨，符合原有工程生产能力。原有工程组成内容见下表。 表3 原有工程组成内容一览表 工程类别 工程内容 备注 主体 工程 主要生产设备 4台夹棒锤、6台天然气加热炉 6台加热炉已运行 主要厂房布置 下料车间、锻造车间、机加工车间、包装车间 / 配套工程 生产设施 天然气调压柜、天然气管网敷设 / 生活 办公室、警务室、宿舍、职工临时休息间 / 公用 工程 供水 给水水源生活用水接自定襄县自来水管网 / 排水 排水为雨、污分流制 尚未接入管网 供暖 采暖依托山西恒跃锻造有限公司燃气锅炉 / 供电 由董村变电所提供，两座变压器315KVA、1600KVA / 环保 工程 加热炉废气 6台天然气加热炉燃烧天然气产生的废气经2套脱硝设施处理后排空 / 生活废水 厂区设置旱厕，定期由附近农户清掏；职工日常洗漱废水，产生量很少，用于厂区洒水抑尘 尚未进行厕所改造 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 在一般固废暂存工棚内暂存，出售给废品回收站 / 危险废物 依托山西恒跃锻造有限公司危废暂存间 / 噪声 主要产噪设备设置基础减振，产噪设施全部置于封闭厂房内，厂房做隔声处理 夹棒锤未采用围挡实行半封闭 其他 绿化 厂区绿化面积500㎡，其余路面全部硬化 / 原有工程主要生产设备见下表。 表4 原有工程主要设备表 序号 设备名称 设备型号 数量 备注 1 天然气模锻加热炉 3*3.1*2 3台 保留 2 天然气模锻加热炉 3*2.75*2 2台 保留 3 天然气自由锻加热炉（备用） 2.25*2.3*1.6 1台 保留 4 锅炉 CWNS0.7-85/60-Q 1台 已拆除 5 自由锻锤 4台 保留 6 空气锤 1t 1台 保留 7 立式辗环机 D51/D52 2台 保留 8 钻床 35 2台 保留 30 2台 保留 9 卧式锯床 G4280 2台 保留 10 车床 C630 6台 保留 C620 3台 保留 11 天然气调压柜 1台 保留 12 炉前控制柜 6台 保留 13 摩擦压力机 1600t 1台 保留 14 数控电动螺旋压力机 4000t 1台 保留 15 脱硝设施 2台 SCR 保留 4、项目概况 项目名称：年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目 建设单位：定襄县宇特法兰有限公司 项目性质：扩建 建设规模：本次扩建新增生产能力26000t/a精密锻件及法兰，原有工程生产规模为4000t/a法兰盘，项目扩建完成后生产规模达到30000t/a精密锻件及法兰。 总 投 资：总投资6000万元，资金来源全部由企业自筹解决。 项目地点：本项目位于定襄县董村工业区，其地理坐标为东经112°56'54.33"、北纬38°27'59.81"，本次扩建项目在现有场地内进行，无新增用地。厂区北侧为耕地，东侧为山西实达锻造股份有限公司，西侧为定襄县汇鑫水泥制品厂，南侧为山西银河镀锌有限公司，项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2，项目区域位置图见附图3。 建设内容：本次扩建项目利用已征土地，在原有基础设施上建设厂房7800m2，新増D53-1600碾环机2台，3000吨压机1台，750KG重载机器人1台，1250吨数控摆碾机3台，1600吨、2500吨和10000吨数控电动螺旋压力机各1台，CK5116数控立车30台，PM20数控钻床5台，FV2219数控钻铣加工中心5台，Z3050X16/1摇臂钻5台，全纤维井式电阻炉15台，锯床13台，环保喷漆设施1套，高频淬火成套设备1套，在原有电力容量1915KVA的基础上增容至5000KVA，天然气加热炉16台及配套的环保脱硝设施；年新增产能26000吨，总产能达到30000吨。本次扩建项目主要建设内容一览表见下表5。 表5 本次扩建项目主要建设内容一览表 项目 名称 建设内容 与原有工程衔接情况 主体工程 下料车间 位于厂区西侧，建筑面积400m2(25m×16m)，配备锯床进行锯切加工 利旧，新增锯床13台 锻造车间 原有锻造区为工棚3000m2(100m×30m)，位于厂区北侧，本次对其进行部分改造，面积为2050m2(168.33m×30m)，新增碾环机、压机、重载机器人、数控摆碾机、数控电动螺旋压力机等，新增天然气加热炉16台。 保留原有设备并新增部分设备，车棚利旧并进行改造 热处理车间 新建热处理车间750m2(15m×50m)，新增全纤维井式电阻炉15台。 新增 机加工车间 原有机加工车间1900m2(76m×25m)，配备普车、钻床、铣床、磨床、滚丝机等；新建机加工车间1003.2m2(76m×13.2m)，配备数控立车、数控钻床、数控钻铣加工中心、摇臂钻和高频淬火成套设备等。 机加工车间、危废间、喷漆车间、毛坯和半成品区及道路全部彩钢封闭，约5000m2 保留原有设备及车间并新建机加工车间和新增部分设备 喷漆车间 新建喷漆车间98.4m2(13.2m×8m)，配备环保喷漆设施1套及配套环保设施。 新增 包装车间 原有包装车间960m2(60m×16m)，用于法兰及锻件产品包装。 利旧 辅助工程 办公室 一层砖混结构，建筑面积392m2(56m×7m) 利旧 警务室 一层砖混结构，建筑面积28m2(4m×7m) 利旧 宿舍 一层砖混结构，建筑面积56m2(8m×7m) 利旧 储运工程 原材料区 原料钢材堆放场地位于厂区西北角，面积约595m2(35m×17m) 利旧 毛坯和半成品区 毛坯和半成品堆放场地位于厂区西北角，面积约200m2 利旧 成品存放 生产得到的产品存放于包装车间内，进行包装后外售 利旧 废料工棚 铁屑等一般固废在废料工棚78m2(13m×6m)内暂存 利旧 危废暂存间 新建一间危废暂存间（20m2），作硬化防渗处理，并设立危废标识。 新增 仓库 仓库面积120m2(20m×6m) 利旧 保管库 生产设备备件储存于保管库120m2(20m×6m) 利旧 公用工程 供水 给水水源生活用水接自定襄县自来水供水管网 利旧 供电 由董村变电所提供，原有电力容量1915KVA，增容至5000KVA 利旧 供暖 采暖依托山西恒跃锻造有限公司燃气锅炉 依托 环保工程 废气 加热炉废气 原有6台天然气加热炉燃烧天然气产生的废气使用2套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过2根15m高排气筒排放 利旧 新增16台天然气加热炉燃烧天然气产生的废气使用8套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过8根15m高排气筒排放 新增 喷漆废气 对喷漆房进行全封闭并在喷漆房顶部设置集气管道，有机废气经集气管道收集后送至吸附浓缩+催化燃烧装置处理，经处理后通过1根15m高的排气筒排放 新增 废水 生活污水 原有旱厕进行改造为水冲厕，并统一进入化粪池，最终排入城镇污水管网 改造 固废 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 在原有一般固废暂存工棚(78m2)内暂存，出售给废品回收站 利旧 废机油、废乳化液、废催化剂、废活性炭、废过滤棉、废油漆桶、废油桶 属于危险废物，暂存危废暂存间（20m2）； 危废暂存间要求作硬化防渗处理，并设立危废标识，危废暂存于符合标准的密闭容器内，定期交由有资质单位处理。 签订规范的转运处理手续 噪声治理 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，对原有的夹棒锤实施封闭措施 完善夹棒锤封闭措施 5、产品方案 本项目按订单和客户需求生产各种型号的法兰和精密锻件等，项目扩建完成后，原有生产规模为4000t/a各种规格（Φ60-400mm）的法兰盘，项目扩建完成后生产规模可以达到30000t/a，项目扩建后产品方案及产量情况见下表。 表6 项目扩建产品方案一览表 序号 图号(型号) 规格 产品状态 年需求量(件) 产量(吨） 喷涂工艺 喷涂面积、厚度(件） 喷涂量（件） 年喷涂量(kg） 一 成品 1 HT612 1 00 φ810×89 成品 8000 596 喷涂一遍，用于防锈。 812512mm2、70μm 0.14kg 1120 2 ID 2829 φ684×62 成品 7800 351 642032mm2、70μm 0.11kg 858 3 FF103342 φ684×62 成品 8400 378 642032mm2、70μm 0.11kg 924 4 A135-LL-L200M φ480×44 成品 5800 142 335905mm2、70μm 0.06kg 348 5 小计 成品 30000 1467 / / / 3250 二 半成品 6 ZE80-LL-200 φ535×38 半成品 85650 5995 / / / / 7 PC400 φ659×71 半成品 34000 5644 / / / / 8 396-0888 φ594×57 半成品 43000 4902 / / / / 9 S1809-019-000-004.TY φ484.5×89.5 半成品 27000 7992 / / / / 10 小计 半成品 200000 24533 / / / / 11 合计 26000 / / / 3250 加热炉运行时间与设备能力：项目运营期厂区共有22台天然气加热炉，其中新增16台天然气加热炉，每台加热炉加热能力为0.5～1t/h，年运行300天，每天8小时，新增生产能力可以达到19200～38400吨，年加热能力符合该项目生产规模。 碾环机运行时间与设备能力：项目运营期厂区碾环机4台，摆碾机3台，每台生产能力约为1.5～2t/h，每天运行8小时，年运行300天，锻造能力为25200～33600t。年锻造能力符合该项目生产规模，可达到年产30000吨锻件。 6、原辅材料及能源消耗 本项目扩建完成后生产规模为30000t/a精密锻件及法兰，生产主要原辅材料为钢材、天然气和油漆等，钢材由太钢和包钢供应，天然气由山西国电燃气有限公司管道天然气提供，定襄县宇特法兰有限公司已与山西国电燃气有限公司签订了供气协议。本项目原辅材料消耗情况分析见下表： 表7 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 扩建前用量 扩建后用量 变化情况 备注 1 钢材 5600t/a 42000t/a +36400t/a 太钢、包钢等 2 天然气 40万m3/a 300万m3/a +260万m3/a 山西国新定襄燃气有限公司 3 乳化液 0.05t/a 0.4t/a +0.35t/a 就近购买 4 机油 0.3t/a 2.2t/a +1.9t/a 就近购买 5 水漆 0t/a 3.25t/a +3.25t/a / 6 防锈油 1.24t/a 8.84t/a +7.6t/a 就近购买 7 脱硝剂（尿素） 0t/a 14.8t/a +14.8t/a 就近购买 8 水 2390m3/a 4790.36m3/a +3120.36t/a / 9 电 460万KWh/a 1200万KWh/a +740万KWh/a / （1）钢材 本项目钢材由太钢和包钢供应，扩建前后物料平衡分析见下表： 表8 物料平衡分析 原料 进料 损耗 出料 原有 钢材 5600t/a 40t/a 产品4000t/a 氧化铁皮280t/a 废铁屑及边角料1280t/a 新增 钢材 36400t/a 260t/a 产品26000t/a 氧化铁皮1820t/a 废铁屑及边角料8320t/a （2）天然气 本项目天然气由山西国新定襄燃气有限公司提供，随着国家“西气东输、陕京二线、陕京三线”的建成与实施，天然气管网也由西气东输工程干线的陕京二线由盂县引至定襄，目前，天然气供应已敷设定襄县，并在定襄建站，定襄天然气输送管道专供锻造企业的支线管网由山西国新定襄燃气有限公司建成。该公司已敷设高压长输管线24km，中压管线70km，拥有输配门站1座，中压调压站7座。目前，已为境内110余户锻造企业的300余台加热炉及20多台锅炉供应优质天然气。7条支线全部建成投运后，可供500多户锻造企业实现天然气加热，同时可让管网周边50多个行政村2500多户农村居民用上天然气。目前，该公司完全具备为本项目供应天然气的能力和条件。 天然气管道已经覆盖本项目厂区，本项目天然气可以直接从厂区管道接入。燃料天然气成分见下表。 表9 燃料天然气成份表 组份 C1 甲烷 C2 乙烷 C3 丙烷 iC4 异丁烷 nC4 正丁烷 IC5 Mol％ 96.226 1.770 0.300 0.062 0.075 0.020 组份 nC5 C6 C7＋ N2 氮气 其它 Mol％ 0.016 0.051 0.038 0.967 0.475 根据建设单位生产经验，生产1吨锻件天然气消耗量为100m3。本项目原天然气用量40万m3/a，扩建后新增天然气用量260万m3/a。 （3）水性漆 根据企业提供资料，本项目喷漆流水线使用水性漆，漆料成分及理化性质见下表。 表10 本项目所用水性漆成分及理化性质 名称 性能 内容 索兰芙水漆 颜色/型号 哑光黑Ⅰ型 净重 20kg/桶 执行标准 Q/JJH 001-2015 组成成分 组分名称 比例% 水性改性醇酸树脂 40-55% 分散剂 3-5% 炭黑 5% 消泡剂 3-5% 绢云母 5-10% 软水 20-30% 硫酸钡 5-10% 使用方法 1.可采用浸涂、刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，调整至合适粘度；2.调整粘度时加入适量纯水，加水量为10%~15%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀；3.施工时保持通风，不得在环境温度低于5℃或湿度大于70%的状况下施工；4.漆膜自干时温度不低于5℃，湿度不大于70%；5.涂装第二遍时，第一遍应干透，至少间隔24小时；6.严禁与其它涂料及有机溶剂混合；7.施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。 使用时注意事项 1.使用前用纯水稀释即可，请勿加其他液体，以免影响效果；2.稀释后静置20分钟再使用；3.使用前保证器件表面洁净；4.本品未使用完，需密封存储；5.残留漆液在喷枪中不得超过30分钟，以免阻塞。 存储方式 通风干燥阴凉处 安全事项 1.施工现场保持通风；2.避免吸入喷雾，如沾到皮肤，可立即用清水洗；如沾到眼睛，立刻用大量清水冲洗并及时就医；3.若不小心误食，立即喝大量清水，催吐，并及时就医。 本项目拟外购水性调和漆用于项目喷漆，该漆须符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的质量要求，漆密度约1.3g/cm3，其中挥发性有机物含量为100g/L。 根据企业提供的锻件和法兰的产品方案可知，喷漆处理的精密锻件约1467t/a，年喷涂量3250kg。产品方案见下表。 图1 漆料平衡图 （单位：t/a） （4）防锈油 根据企业提供资料，本项目包装工序处理的法兰为26000t/a，其中约24533t法兰未进行喷漆处理，为防止法兰在储存和运输期间发生锈蚀，需涂抹防锈油。根据同类企业可知，每10000t法兰约使用防锈油3.1t，则本项目使用防锈油约7.6t/a，就近购买。 本项目所用防锈油为JRU-201型脱水防锈油，主要成分为基础油（矿物油、植物油或其混合物）、防锈添加剂、表面活性剂；本品为淡黄色透明油状液体，有轻微石油味。本项目防锈油成分及理化性质见下表。 表11 防锈油成分及理化性质 组分名称 比例% 理化性质 基础油 66% 矿物油，无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油气味，不溶于水、乙醇，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，长时间接触光和热会慢慢氧化；密度0.85g/mL闪点185℃ 石油磺酸钡 8% 防锈剂；棕褐色、半透明、半固体；具有优良的抗潮湿、抗盐雾、抗盐水和水置换性能，对多种金属具有优良的防锈性能。适用于防锈油脂中作防锈剂，如配制置换型防锈油、工序间防锈油、封存用油和润滑防锈两用油及防锈脂。 十二烯丁二酸 4% 防锈剂；淡黄色油状液体；十二烯基丁二酸是一种性能优良的防锈剂，油溶性好，具有极强的吸附能力，加入油中可在金属表面形成牢固的油膜从而保护金属表面不被锈蚀和腐蚀，适用于调制防锈汽轮机油、机床用油、液压油、液力传动油，亦可调制封存防锈油、润滑防锈两用油、防锈复合剂及防锈脂等，但对铅和铸铁的防锈Chemicalbook性差。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般石油产品。 氧化石油脂钡皂 7% 防锈剂； 白色或浅黄色针状晶体；本品是一种性能良好的防锈添加剂，已广泛用于军工、器械、枪支、各种机床配件、工卡量具的防锈。对钢、铸铁及铜等金属有良好的防锈性。有突出的耐大气候腐蚀性和良好的抗湿热性、油溶性、防锈性，又可作为溶剂稀释型软膜防锈油的成膜剂。可用于研制防锈油脂，适用于黑色金属及有色金属全金材料等防锈，也可与其他防锈添加剂混合使用，或直接调入溶剂汽油做稀释型成膜防锈油。 表面活性剂 15% 是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两性：一端为亲水基团，另一端为疏水基团；亲水基团常为极性基团，如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐，羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团；而疏水基团常为非极性烃链，如8个碳原子以上烃链。 7、项目主要生产设备 原有工程生产规模为4000t/a法兰，本次扩建项目新增生产能力26000吨精密锻件，项目扩建完成后生产规模可以达到30000吨/年。 主要生产设备一览表见下表。 表12 主要生产设备一览表 工段 设备名称 数量 规格型号 备注 下料 卧式锯床 2台 G4280 利旧 13台 G4280 新增 加热 天然气加热炉 6台 QXTL-G（1t/h） 利旧 16台 QXTL-G（1t/h） 新增 锻造碾环 自由锻锤 4台 / 利旧 空气锤 1台 1t 利旧 立式辗环机 2台 D51/D52 利旧 摩擦压力机 1台 1600t 利旧 数控电动螺旋压力机 1台 4000t 利旧 碾环机 2 D53-1600 新增 压机 1 3000吨 新增 重载机器人 1 750KG 新增 数控摆碾机 3 1250吨 新增 数控电动螺旋压力机 1 1600吨 新增 数控电动螺旋压力机 1 2500吨 新增 数控电动螺旋压力机 1 10000吨 新增 热处理 全纤维井式电阻炉 15台 / 新增 高频淬火成套设备 1套 / 新增 机 工 钻床 4台 / 利旧 车床 9台 / 利旧 数控立车 30台 CK5116 新增 数控钻床 5台 PM20 新增 数控钻铣加工中心 5台 FV2219 新增 摇臂钻 5台 Z3050X16/1 新增 其它 脱硝设施 8台 SCR 新增 漆雾过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置 1套 / 新增 变压器 1915KVA / 利旧 3085KVA / 新增 8、公用工程 8.1给排水 8.1.1给水 厂区用水由董村自来水供给，可满足项目生产和生活需要。 8.1.2排水 本工程用水主要为办公生活用水、绿化用水、道路及场地洒水、生产用水等。生活污水进入化粪池，最终进入城镇污水管网。 a.办公生活用水 本项目新增人员80人，主要为办公生活用水。旱厕改造为水冲厕，进入化粪池，作防渗处理，最终进入城镇污水管网。 b.绿化用水 本项目绿化面积500m2，不新增绿化，不增加绿化用水。 c.道路及场地洒水 本项目占地面积13332.9m2，不新增占地，不增加道路及场地洒水。 d.生产用水 本项目生产用水主要为水漆配比用水和设备冷却用水。水漆配比比例为水漆：水=7:1，水漆年用量为3.25t/a（0.01t/d），则水漆配比用水量为0.0012m3/d（0.36m3/a），均挥发，无废水产生。根据企业提供的资料可知，碾环机和摆碾机配备冷却循环水系统，循环用水量为400m3/d，耗量按循环水量的2%计，则用水量为8m3/d，蒸汽挥发，不外排。 项目用水情况见下表。 表13 项目用水情况一览表 用水内容 用水定额 指标 日用水量 年用水量 备注 职工日常用水 30L/人·d 80人 2.4m3/d 720m3/a 300d（原有） 水漆配比用水 / / 0.0012m3/d 0.36m3/a 300d 冷却循环用水 / / 8m3/d 2400m3/a 300d 合计 10.4012m3/d 3120.36m3/a 项目水平衡图见下图1： 图2 项目水平衡图（m3/d） 8.1.3雨水 本项目雨污分流，雨水漫流进入城镇雨水管网。 8.2供电 供电由附近供电线路接引至厂区，厂区原有1台315KVA变压器、1台1600KVA变压器，新增3085KVA变压器。 8.3供暖 本项目冬季办公室供暖依托山西恒跃锻造有限公司燃气锅炉。 9、生产制度及劳动定员 本项目劳动定员190人，目前实际员工110人，新增人员80人。 本项目年工作300天，每天一班，每班8小时。 10、总平面布置 本项目厂区占地面积13332.9m2，办公区位于南侧，生产厂区位于北侧，原料钢材堆放场地和原有下料车间位于厂区西北角，原有机加工车间位于厂区中部，原有锻造锤位于厂区北侧，本次新增热处理车间、机加工车间、喷漆车间，项目平面布置图见附图4。 11、项目主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见下表所示。 表14 主要经济技术指标 序号 项目 单位 数量 备注 1 建设规模 t/a 30000 新增26000t/a 1.1 占地面积 m2 13332.9 原有 1.2 建筑面积 m2 10600 其中新增改造7800m2 1.3 道路、场地硬化面积 m2 2232.9 1.4 绿化面积 m2 500 2 能源消耗 2.1 电力 万kWh/a 1200 2.2 天然气 万m3/a 300 管道天然气，新增260万m3/a 2.3 水 m3/a 3120.36 3 劳动定员 人 190 4 工作制度 天/a 300 每天8h 5 总投资 万 6000 11、环保投资 本项目总投资6000万元，环保投资270万元，占总投资比例为4.5%。环保投资见表15。 表15 环保投资一览表 类别 项目 环保措施 投资额（万元） 废气 加热废气 新增16台天然气加热炉燃烧天然气产生的废气分别用8套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气分别经过15m高排气筒（共8个）排放。 250.0 喷漆废气 对喷漆房进行全封闭并在喷漆房顶部设置集气管道，有机废气经集气管道收集后送至漆雾过滤器+吸附浓缩+催化燃烧装置处理，经处理后通过1根15m高的排气筒排放。 10.0 固废 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 在原有一般固废暂存工棚(78m2)内暂存，出售给废品回收站 （原有投资） 废机油、废乳化液、废油桶、废催化剂、废活性炭、漆渣、废油漆桶 属于危险废物，暂存于危废暂存间（20m2），地面作硬化防渗处理，并设立危废标识，暂存于符合标准的密闭容器内，定期交由有资质单位处理 2 噪声 各主要产噪生产设备 新增设备需要采取低噪声设备，基础减振，厂房隔声，对原有的夹棒锤实施半封闭围挡措施 8.0 合计 270 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为扩建项目，定襄县宇特法兰有限公司原有工程生产能力为4000t/a的各种规格（Φ60-400mm）的法兰盘，生产工艺流程为原料检验下料、天然气加热炉加热、锻锤锻造、碾环成型、热处理、机加工、检验包装外售。 2015年10月8日由原定襄县环境保护局以定环函2015（25）号文件对“定襄县宇特法兰有限公司蓄热式天然气加热炉替代煤节能技术改造项目环境影响报告表”予以批复，根据报告表及批复，宇特法兰共设6台天然气加热炉。 2016年3月30日由原定襄县环境保护局以定环验字2016（7）号文件出具了竣工环境保护验收意见。根据竣工环境保护验收意见，宇特法兰共建设5台天然气加热炉，产生的废气直接排放。企业于2020年建设6#天然气加热炉，同时根据《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）新增了2台SCR脱硝装置，其中1#-3#天然气加热炉配备1台SCR脱硝装置，4#-6#天然气加热炉配备1台SCR脱硝装置。2020年6月19日定襄县宇特法兰有限公司进行了固定污染源排污许可登记（登记编号:911409217410534259001W）。目前本项目尚未开工建设，原有污染情况主要为：天然气加热炉废气、废水、固体废物及噪声等。原有工程环保措施执行情况及污染排放情况如下： 废气： 本项目原有工程1#~6#天然气加热炉燃烧天然气产生的废气分别经过2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放。天然气加热炉产生的废气污染物主要为NOx，另外有少量的烟尘、SO2。 根据建设单位生产经验，生产1吨锻件天然气消耗量为100m3。本项目原天然气用量40万m3/a，每台天然气加热炉燃烧天然气量为27.8Nm3/h（6.67万Nm3/a），根据天然气成分指标并结合加热炉的燃烧方式和燃烧温度，天然气加热炉烟气产生量经验值为13Nm3/m3天然气，则每台天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量为6.67万m3/a×13Nm3/m3=86.71万Nm3/a（361.4 Nm3/h）。则1#~3#天然气加热炉烟气量为1084.2 Nm3/h（260.13万Nm3/a），4#~6#天然气加热炉烟气量为1084.2 Nm3/h（260.13万Nm3/a）。 1）烟尘计算 根据对实例的类比分析可知，本次评价烟尘排放浓度按照15mg/m3计算，则 1#、2#、3#加热炉烟尘排放量为=15mg/m3×2.6×106Nm3/a×10-9=0.039t/a。 4#、5#、6#加热炉烟尘排放量为=15mg/m3×2.6×106Nm3/a×10-9=0.039t/a。 2）SO2计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本次评价按照每m3天然气含H2S5mg，H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式为 ，则每m3天然气燃烧SO2产生量=128/68×5mg=9.41mg，则 1#、2#、3#天然气加热炉SO2排放量=2.6×106Nm3/a×9.41mg××10-9=0.024t/a。 4#、5#、6#天然气加热炉SO2排放量=2.6×106Nm3/a×9.41mg××10-9=0.024t/a。 NOx计算 根据对实例的类比分析可知，本次评价产生浓度按照700mg/m3计算，评价要求建设单位对加热炉烟气采用SCR脱硝一体化设备对加热炉烟气进行脱硝处理，根据化学工业出版社出版的《烟气脱硫脱硝技术手册》（中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第132835号），对SCR（选择性催化还原脱硝）技术的推荐实际操作效率为70%-90%，本项目要求采用两层蜂窝式催化剂模块，脱硝效率按照85%计算，处理后排放浓度约为105mg/m3，则 1#、2#、3#加热炉NOX排放量为=105mg/m3×2.6×106Nm3/a×10-9=0.273t/a。 4#、5#、6#加热炉NOX排放量为=105mg/m3×2.6×106Nm3/a×10-9=0.273t/a。 表16 1#~6#天然气加热炉污染物排放量 污染源 颗粒物 SO2 NOx 1#、2#、3#天然气加热炉 0.039t/a 0.024t/a 0.273t/a 4#、5#、6#天然气加热炉 0.039t/a 0.024t/a 0.273t/a 合计 0.078t/a 0.048t/a 0.546t/a 备注：天然气加热炉运行时间为300d/a，8h/d。 废水： 原有工程生产过程无废水产生，职工人员用水主要为日常洗漱废水，办公楼设有洗手间，厕所为水冲厕，进入化粪池，作防渗处理，由附近农民定期清淘，作农肥使用；厂区内设旱厕，作防渗处理。 固废： 原有工程固废产生量为废铁屑及边角料、氧化铁皮1560t/a，在一般固废暂存工棚内暂存，出售给废品回收站；废机油0.16t/a，废乳化液0.15t/a，暂存于山西恒跃锻造有限公司危险废物暂存间，交由有资质单位进行处理；生活垃圾28.5t/a。 噪声： 原有工程主要噪声源为原有夹棒锤、车床等主要产噪设备，对主要设备采取了隔声降噪措施。 原有工程验收意见执行情况如下：①备用5#加热炉未经监测，不得使用（目前企业现在安装了6台天然气加热炉，经监测均达标排放）；加强运营管理，保持危废的规范处置和噪声环境达标（已执行）；②加强厂区环境管理，进一步建立健全环保管理制度，完善运行台账，确保清洁生产（已执行）。 根据现场踏勘结果，结合现有厂区面貌和现有环保要求，本次扩建项目应采取以下三点限期整改措施要求： 1、现有6#天然气加热炉尚未验收，应与扩建项目一同验收； 2、对现有的夹棒锤进一步采取半封闭围挡措施，减轻噪声对周围环境的影响； 3、对现有的旱厕进行改造为水冲厕，并统一进入化粪池，最终排入城镇污水管网；新建厂区危废暂存间。 |

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） /

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： / 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、主要保护目标 根据调查，评价区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊环境空气敏感因素，主要环境敏感目标为周围的村庄。因此本次评价确定评价区域内的村庄、河流、农田为环境保护目标。具体环境保护目标见下表，主要环境保护目标图见附图1。 表24 主要环境保护目标 序号 敏感 因素 保护目标 坐标 方位 距离（m） 规模（人） 保护级别和要求 1 环境 空气 西河头村 / / / / 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 张召村 / / / / 庄力村 / / / / 张村 / / / / 董村 / / / / 大南邢村 / / / / 待阳村 / / / / 县城居民 / / / / 2 地表水 牧马河 / / / 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中II类标准 3 声环境 项目200m范围内无村庄居民 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 4 地下水 评价区域地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类标准 定襄县西关饮用水孔隙承压水源地 / / / 杨芳集中供水水源地 / / / 董村分散式水井 / / / 庄力村分散式水井 / / / 张召村分散式水井 / / / 待阳村分散式水井 / / / 庄力园区分散式水井 / / / 5 土壤 厂区北侧耕地 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） 6 生态 周围200m范围内的植被和农作物不被破坏 2、保护级别 （1）环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准。 （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准。 （4）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （5）土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃环境空气质量标准参照执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中标准限值。具体数值详见下表。 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 序号 项目 标准值 标准 年平均 24小时平均 1小时平均 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 1 SO2 60 150 500 2 NO2 40 80 2 0 3 PM10 70 150 / 4 PM2.5 35 75 / 5 CO - 4 10 6 O3 - 160（8h） 200 7 非甲烷总烃 - - 2000 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 2、地表水：根据《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)，本项目所在地的地表水体为支流牧马河，水环境质量目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质要求。 地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH外） 污染物 pH COD BOD5 氨氮 DO 标 值 6-9 ≤15 ≤3 ≤0.5 ≥6 污染物 硫化物 石油类 挥发酚 氰化物 氟化物 标准值 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.05 ≤1.0 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 地下水质量标准 单位：mg/L（除pH外） 项目 pH 氨氮 硝酸盐（以N计） 亚硝酸盐（以N计） 挥发性酚类 氰化物 砷 标准 6.5～8.5 ≤0.5 ≤20 ≤1.00 ≤0.002 ≤0.05 ≤0.01 项目 总汞 铬（六价） 总硬度 铅 氟化物 镉 铁 标准 ≤0.001 ≤0.05 ≤450 ≤0.01 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.3 项目 锰 溶解性总固体 耗氧量 硫酸盐 氯化物 菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(CFU/mL) 标准 ≤0.1 ≤1000 ≤3.0 ≤250 ≤250 ≤100 ≤3.0 声环境：厂界区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；村庄区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准：昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 土壤环境：土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、2第二类用地筛选值。 土壤监测点污染风险筛选结果(mg/kg) 污染物 筛选值 污染物 筛选值 污染物 筛选值 铜 (Cu) 18000 二氯甲烷 616 苯乙烯 1290 镍 (Ni) 900 1,2-二氯丙烷 5 甲苯 1200 铅 (Pb) 800 1,1,1,2-四氯乙烷 10 间二甲苯+对二甲苯 570 镉 (Cd) 65 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 邻二甲苯 640 砷 (As) 60 四氯乙烯 53 硝基苯 76 汞 (Hg) 38 1,1,1-三氯乙烷 840 苯胺 260 六价铬 5.7 1,1,2-三氯乙烷 2.8 2-氯苯酚 2256 四氯化碳 2.8 三氯乙烯 2.8 苯并[a]蒽 15 氯仿 0.9 1,2,3-三氯丙烷 0.5 苯并[a]芘 1.5 氯甲烷 37 氯乙烯 0.43 苯并[b]荧蒽 15 1,1-二氯乙烷 9 苯 4 苯并[k]荧蒽 151 1,2-二氯乙烷 5 氯苯 270 䓛 1293 1,1-二氯乙烯 66 1,2-二氯苯 560 二苯并[a、h]蒽 1.5 顺-1,2-二氯乙烯 596 1,4-二氯苯 20 茚并[1,2,3-cd]芘 15 反-1,2-二氯乙烯 54 乙苯 28 萘 70 石油烃 4500 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 加热炉燃烧天然气排放的废气执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气[2019]164号中限值要求。 非甲烷总烃参照执行山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办[2017]32号）中表面涂装行业标准。 表25 大气污染物排放标准 单位 mg/m3 生产设备 污染物 标准值 排放标准 天然气加热炉 颗粒物 30 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气[2019]164号中限值要求 SO2 200 NOx 300 喷漆生产线 非甲烷总烃 60 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办[2017]32号）中表面涂装行业标准 厂界 非甲烷总烃 2 2、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求：昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 3、固体废物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 修改单中的相关要求。 危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发【2015】25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目生产过程中需进行总量控制的污染物主要为天然气加热炉废气中的烟尘和氮氧化物。原有工程天然气加热炉新增脱硝设施后的污染物排放量为：烟尘：0.08t/a、SO2：0.05t/a、NOx：0.55t/a，本项目新增天然气加热炉污染物排放量为：烟尘：0.50t/a、SO2：0.32t/a、NOx：3.55t/a，定襄县宇特法兰有限公司大气污染物排放量共：烟尘：0.58t/a、SO2：0.37t/a、NOx：4.10t/a。原定襄县环境保护局对《定襄县宇特法兰有限公司蓄热式天然气加热炉替代煤节能技术改造项目环境影响报告表》总量核定表中核定烟尘：1t/a，SO2：1t/a，NOx：4.28t/a。定襄县宇特法兰有限公司大气污染物排放量满足总量要求。 项目各污染物排放总量控制指标表详见下表： 表26 项目各污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 名称 烟尘 SO2 NOx 现有总量控制指标 1 1 4.28 本次改扩建工程完成后全厂排放总量 0.58 0.37 4.10 现有总量控制指标是否满足 是 是 是 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本扩建项目新增碾环机2台，3000吨压机1台，750KG重载机器人1台，1250吨数控摆碾机3台，1600吨、2500吨和10000吨数控电动螺旋压力机各1台，CK5116数控立车30台，PM20数控钻床5台，FV2219数控钻铣加工中心5台，Z3050X16/1摇臂钻5台，全纤维井式电阻炉15台，锯床13台，环保喷漆设施1套，高频淬火成套设备1套，天然气加热炉16台及配套的环保脱硝设施；年新增产能26000吨，总产能达到30000吨。主要生产工段为原料检验、下料、加热、锻造、加热、辗环成型、热处理、机加工、部分成品喷漆处理、检验、包装等工序，项目生产工艺流程图如下图。 图3 项目生产工艺流程及产排污环节图 工艺流程说明： （1）原料检验 项目原材料进厂后，由检验人员对钢坯、圆钢等原料进行化学成份检测，检测合格后入库房进行储存。 （2）下料工段 下料工艺主要是根据原材料的形成及规格确定，先用车间内的单梁起重机将钢锭吊运到锯床的锯料架上，固定后进行锯切，锯好的方坯再由起重机将其吊至坯料堆堆放区。 （3）加热工段 由下料工段生产的毛坯由起重机送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。将坯料加热到工艺所需温度，最高炉温为1250℃，最高锭坯温度为1230℃，终锻温度控制在700~750℃，最少保温时间为3.5h，普通保温时间为5.5h，送至锻压工段。 项目加热工段采用高效蓄热式天然气加热炉进行加热，加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度。 本项目加热炉利用天然气为热源，加热炉采用HTAC高效蓄热式高温空气燃烧技术（High Temperature Air Combustion），即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景。采用高效蓄热式燃烧技术（HTAC）的优越性主要有： ①余热回收率85%。 ②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。 ③炉体升温时间快，大大缩短了开炉升温时间。 ④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。 ⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 （4）锻造工段 镦粗时要把毛坯轴心线不断转动，发生弯曲时必须立即校正，每次压缩量应少于材料塑性的允许范围。锤头每分钟打击次数100-180，毛坯高度应与设备空间一般不少于75mm，低于终锻温度时，应增加火次。冲孔前必须镦粗，端面平整，冲头必须放正，打击方向应与冲头端面垂直，先冲出初孔后扩孔。在心棒马架上扩孔，扩孔时要将毛坯绕轴心线不断转动，每次转动量和压缩量应尽可能一致，马架间距不宜过宽，还要在马架上加一垫铁，以控制壁厚，法兰圈扩孔后采用平砧校平。 （5）加热工段 经过锻造工序的锻件由于时间导致温度降低，需要将锻造工段生产的坯料由起重机送至加热工段进行加热。 （6）辗坏工段 辗环机将加热并冲有DN200mm左右小孔的坯料套在芯辊上，靠辗压辊的外缘带动坯料旋转，将坯料一次性加工成符合要求的厚度与直径。 （7）热处理工段 热处理的目的是为改善零件的力学性能，消除锻件内部应力，使工件获得良好的机加工条件。 项目采用井式电阻炉对工件进行加热，热处理基本工艺为： 加热 保温 冷却 退火工艺：毛坯退火要根据不同的热处理目的、材质和毛坯厚度等因素共同确定退火工艺。比如锻件的去应力退火就是将工件缓慢加热至600℃～650℃，保温，一定时间（一般每毫米厚保温3分钟），然后随炉缓慢冷却（≦100℃/h）至200℃再出炉冷却。工件在去应力退火过程中不发生相变，残余应力主要是在保温时消除的。 正火工艺：正火的加热温度与钢的化学成份有关，低碳钢的加热温度为AC3，以上100℃～150℃；中碳钢的加热温度为AC3以上50℃～100℃。保温时间主要是取决于工件有效厚度和加热炉的型式。保温后的冷却，一般在空气中冷却。 调质工艺：淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理，其目的是获得强度硬度、塑性和韧性都较好的综合机械性能。调质处理后的组织为回火索氏体，因此，钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性与韧性显著地超过了正火状态，回火温度是决定工件回火后硬度的主要因素，确定回火时间的基本原则是保证工件透热及组织转变能够充分进行。回火后的冷却对碳钢的性能影响不大，但为了避免重新产生内应力，一般采用在空气中缓慢冷却，回火后硬度一般为HB200～300。 （8）机加工工段 机加工车间是法兰锻件生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，本项目机加工采用的车床包括卧式车床、立式车床、落地车床、钻床等。车床日常运行过程中，为了冷却、润滑刀具和工件，需要使用一定量的机油和乳化液，因此，在机加工车间会产生一定量的废乳化液、废机油等危险废物。 （9）检验 项目检测的指标主要是法兰盘的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告。检验后的合格产品需要喷漆的进入下一道工序；无需喷漆的涂抹防锈油包装。 （10）喷漆处理 本次扩建项目产品中仅少部分成品需进行喷漆防锈，由生产线输送至喷漆车间进行上漆处理。本项目使用喷枪由空压机和气罐提供气力喷漆，产品喷涂后烘干处理，使油漆固化。项目烘干热源为电。烘干温度和时间根据锻件的具体规格进行设定。 （10）包装 在完成上述操作后，对合格产品进行包装，主要采用木托盘形式的包装，并把钢筋在木托上面钻上几个孔，然后插入钢筋避免晃动，从而进行固定，同时法兰外面则需要用保鲜膜进行包裹。包装完成后的产品入库储存。 项目主要污染工序： 1、废气：天然气加热炉燃烧天然气产生的废气（烟尘、NOX）；喷漆车间有机废气（主要为非甲烷总烃）； 2、废水：职工产生的少量污水； 3、固废：生产过程中产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮，机加工车间车床、锻造车间压机产生的废乳化液、废机油、废油桶，烟气脱硝装置产生的废催化剂，有机废气净化装置产生的废活性炭，喷漆车间产生的漆渣、废油漆桶，包装车间产生的废塑料及废木板等废包装以及办公生活垃圾； 4、噪声：主要为生产工程中下料、锻造和机加工工段产噪设备产生的噪声。

项目运营期主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生量及 产生浓度(单位) | 排放量及排放浓度 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 7#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.03t/a | 15mg/Nm3 | 0.03t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.02t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.02t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 1.48t/a | 700mg/Nm3 | 0.22t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 8#-10#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.095t/a | 15mg/Nm3 | 0.095t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.06t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.06t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 4.44/a | 700mg/Nm3 | 0.665t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 11#、12#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 2.958/a | 700mg/Nm3 | 0.444t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 13#、14#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 2.958/a | 700mg/Nm3 | 0.444t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 15#、16#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 2.958/a | 700mg/Nm3 | 0.444t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 17#、18#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 2.958/a | 700mg/Nm3 | 0.444t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 19#、20#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 2.958/a | 700mg/Nm3 | 0.444t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 21#、22#天然气加热炉 | 烟尘 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 | 0.063t/a | 15mg/Nm3 |
|  |  | SO2 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 | 0.04t/a | 9.5mg/Nm3 |
|  |  | NOx | 2.958/a | 700mg/Nm3 | 0.444t/a | 105mg/Nm3 |
|  | 喷漆工序 | 非甲烷总烃 | 0.25t/a | 27.8mg/m3 | 0.025t/a | 2.8mg/m3 |
| 固体废物 | 生产过程 | 废铁屑及边角料 | 8320t/a | 0 |
|  |  | 氧化铁皮 | 1820t/a | 0 |
|  | 机加工车间 | 废机油 | 1.04t/a | 0 |
|  |  | 废乳化液 | 0.95t/a | 0 |
|  |  | 废油桶 | 0.3t/a | 0 |
|  | 喷漆车间 | 废油漆桶 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 废过滤棉及废催化剂 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 0 |
|  | 烟气脱硝装置 | 废催化剂 | 2t/a | 0 |
| 噪声 | 车床等 | 机械噪声 | 85-110dB（A） | 50-60dB（A） |
| 主要生态影响： 本次扩建项目在原厂址范围内进行，不新增用地，项目厂区地处农村地区，评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要有杨树、灌木，主要农作物有谷子、玉米和豆类等。本次扩建项目投入运营后，采取环评规定措施的基础上，污染物排放量较小，同时加强厂区原有植被的养护工作，因此本项目在采取生态与环保治理措施后对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在原厂址范围内进行扩建，原有车间进行保留，拆除原有废弃办公区，厂区道路均进行了硬化，工程施工内容主要包括新建机加工车间、热处理车间以及喷漆车间，改造锻造车间，新増生产设备和环保设备。根据现场勘察，新增构筑物及设备还未开始施工建设。 施工期产污环节主要是施工扬尘、施工机械噪声、施工人员生活污水、施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 1、大气环境影响分析 本项目施工期产生的大气污染物主要有：拆除原有废弃办公室、场地清理、土建部分桩基施工阶段地表开挖过程中会产生施工扬尘、运输车辆扬尘。 （1）影响分析 施工期间对环境空气影响最大的是各种无组织排放源产生施工扬尘。施工扬尘按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是由于天气干燥及大风造成的；而动力扬尘主要是由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的，其中原材料堆存及基础施工产尘量较大，设备安装等产尘量较小或不产生扬尘。由于污染物为间歇源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。 根据有关资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段；施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建材露天堆放、土壤开挖，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算，本项目施工量较小，产生的施工扬尘和机械尾气较少，预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。 （2）治理措施 根据《山西省大气污染防治2018年行动计划》、《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市加强扬尘污染综合治理工作实施方案的通知》，评价要求企业在施工过程中采取以下“六个百分百”措施： ①拆除工程100%洒水抑尘：施工期首先进行拆除原有建筑物，拆除过程应严格采取喷淋洒水降尘措施，拆除后对建筑垃圾及时清运，对地面尘土进行清扫，并洒水抑尘，保证地面湿润； ②建筑施工现场100%围挡：施工现场四周应设置围挡，易起尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖，最大限度的减少项目施工对周围环境产生的影响； ③工地裸土100%覆盖：施工工地裸土采用防尘布或遮蔽装置，严禁敞开式作业，土方的开挖、填筑时，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网； ④工地主要路面100%硬化：施工工地主要路面全部硬化，采用商品混凝土，禁止现场搅拌，加强洒水抑尘，保证路面湿润； ⑤运输车辆100%清洗：物料运输车辆出场前进行清洗轮胎，不得带泥上路；运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏；若无密闭车斗，物料装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实； ⑥裸露场地100%覆盖：对施工工地裸露场地进行覆盖，采用防尘布或防尘网全面覆盖。 综上，采取环评要求的各项措施后，施工活动对周围的环境空气影响较小，且随着施工期的结束，影响也随之消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员少量的日常生活污水，无施工废水产生。 施工期职工约为10人，按施工人员每人每天用水20L计，施工人员用水量为0.2m3/d，污水排放系数按80%计算，则每天产生污水约0.16m3/d，生活污水产生量很小，用于施工场地洒水抑尘，不外排，对周围环境无影响。 3、噪声环境影响分析 （1）施工期声环境污染影响分析 施工噪声主要可分机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。机械噪声是主要施工机械造成，挖土机械、打桩机械等，多属点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声等，多属瞬时噪声；车辆噪声属于交通噪声。这些施工噪声中，声环境影响最大的是机械噪声。 （2）施工期声污染防治措施 施工期受噪声影响的主要为附近村庄居民，施工期主要采取以下措施减小噪声影响： ①降低施工设备噪声 施工时施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；要定期对机械设备进行维护，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装消音器和隔离方法降低噪声；动力机械、设备加强定期检修、养护。 ②合理安排施工时间 合理安排强噪声的机械进行突击作业，缩短噪声污染的时间。尽量避免高噪声设备同时施工，为了保护周边声环境，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工。 ③降低人为噪声 按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ④减轻交通运输噪声 施工期根据公路管理段的要求，合理规划运输路线，运输车辆在经过沿线村庄等敏感目标时应减速慢行，禁止夜间运输。 综上，施工期间通过设置围挡，合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工噪声对周围环境的影响。施工噪声会对周围环境产生一定的不利影响，施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声亦随之消失。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为拆除原有构筑物产生的建筑垃圾、施工建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括拆除原有构筑物产生的建筑垃圾、施工建筑垃圾。 施工期需拆除原有废弃砖混结构办公室，拆除总建筑面积456m2，拆除原有建筑产生固废有混凝土碎块、废弃钢筋废弃砖瓦、石块等，拆迁建筑垃圾产生量按1.3t/m2计算，则产生量约590t。 新建建筑施工垃圾产生量按每平方米0.05吨，则本项目施工建筑垃圾产生量约47吨。建筑垃圾中钢筋等回收利用，混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等其他建筑垃圾必须按照规定运往当地建筑垃圾处置场统一处置，用封闭式渣土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移。 本项目通过交付垃圾填埋费的方式，委托环境卫生管理处实施，建筑垃圾全部送到指定的建筑垃圾场进行填埋。 （2）生活垃圾 因工期短人员少，施工现场生活垃圾产生量少，产生的生活垃圾主要为烟头、香烟盒、果皮纸屑等，利用厂内现有垃圾桶，经收集后由当地环卫部门统一处理，对环境影响较小。 综上所述，本项目经采取防治措施后，可大大减小施工时对环境的影响，且施工期的环境影响是短暂的，随着施工期的结束，环境影响也将逐渐消失。 运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 1）天然气加热炉废气处理措施 本项目扩建完成后，新增7#~22#天然气加热炉燃烧天然气产生的废气使用8套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过8根15m高排气筒（DA003~DA010）排放。其中7#天然气加热炉废气由1套脱硝一体化设备对烟气进行治理后由DA003排气筒排放；8#~10#天然气加热炉废气由1套脱硝一体化设备对烟气进行治理后由DA004排气筒排放；11#-12#、13#-14#、15#-16#、17#-18#、19#-20#、21#-22#天然气加热炉废气由6套脱硝一体化设备对烟气进行治理后由DA005~DA010排气筒排放。 SCR脱硝工艺原理：选择性催化还原反应，在催化剂的作用下，还原剂（尿素）与烟气中的NOX选择性地反应生成N2和H2O，而不和烟气中的氧进行氧化反应，因此被称为“选择性“，主要方程如下： 4NH3 + 4NO + O2 = 4N2 + 6H2O. 4NH3 + 2NO2 + O2 = 3N2 + 6H2O 由于蓄热式天然气加热炉实际排烟温度约为130℃，因此，采用脱硝一体化设备在常规SCR工艺得基础上增加了烟气加热装置，使烟气温度达到SCR脱硝系统的最佳反应温度320℃；脱硝一体化设备主要由烟气加热系统、SCR反应器、脱硝剂喷射系统、控制系统组成。 本项目还原剂采用尿素(NH4)2CO，通过热分解成NH3。尿素热解系统：包括尿素溶液储罐系统、计量分配模块系统、喷枪系统。外运来的尿素通过溶解后储存在罐内，并通过喷枪喷入烟气中，通过高温烟气热解反应后转化为氨气与烟气混合。根据企业提供资料，SCR脱硝装置尿素使用量为14.8t/a，暂存量为0.35t（一周使用量）；制氨过程中热水通过电热器供给。 尿素热解反应为：CO(NH2)2=NH3+HNCO HNCO+H2O=NH3+CO2 根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范-选择性催化还原法HJ562-2010》，催化剂的主要成分是TiO2、V2O5、WO3、MoO3等，其中TiO2属于无毒物质，V2O5为微毒物质，吸入有害，MoO3也为微毒物质，长期吸入或者吞服有严重危害，对眼晴和呼吸系统有刺激，在催化剂使用和废弃处理过程中，如果措施得当，不会造成危害，在正常情况下，催化剂性状稳定，不会发生分解。 本项目SCR法脱硝工艺流程：锻造炉出来的烟气进入脱硝反应装置内，经过烟气加热系统加热，然后与通过喷射系统喷入的脱硝剂充分混合，再通过反应器，在催化剂的作用下，将NOX还原为N2，从而脱除NOX，烟气从烟囱排出。脱硝效率与入口NOx浓度、还原剂和催化剂的装入量有关，在NH3/NO=1的情况下，可以达到80～90%较高的脱硝效率，厂家在设计装置时应确定合理的还原剂、催化剂最大装入量，以使得脱硝效率不低于70%，实现稳定达标排放。防止氨逃逸措施：脱硝设备厂家完成安装调试后，进行工程竣工环境保护验收，在系统设计条件下进行脱硝系统技术性能试验，根据系统性能修正曲线加以修正，严格控制氨的喷入量，防止氨气过量而造成氨逃逸，正常情况下应控制氨逃逸率不超过3ppm，最终完成脱硝系统技术性能试验报告，作为竣工环境保护验收的技术支持性文件。 图4 脱硝装置设施配置图 图5 脱硝工艺流程图 2）天然气加热炉污染物排放量 根据建设单位生产经验，生产1吨锻件天然气消耗量为100m3。本项目扩建新增天然气用量260万m3/a，每台天然气加热炉燃烧天然气量为67.7Nm3/h（16.25万Nm3/a），根据天然气成分指标并结合加热炉的燃烧方式和燃烧温度，天然气加热炉烟气产生量经验值为13Nm3/m3天然气，则每台天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量为16.25万m3/a×13Nm3/m3=211.25万Nm3/a（880.2Nm3/h）。则7#天然气加热炉烟气量为880.2 Nm3/h（211.25万Nm3/a），8#~10#天然气加热炉烟气量为880.2 Nm3/h（211.25万Nm3/a）。 （1）7#天然气加热炉燃烧废气 ①烟气量： 7#天然气加热炉烟气量为880.2 Nm3/h（211.25万Nm3/a）。 ②污染物计算（烟尘） 根据对实例的类比分析可知，本次评价烟尘排放浓度按照15mg/m3计算，则7#天然气加热炉烟尘排放量=15mg/m3×211.25×104Nm3/a×10-9=0.03t/a。 ③污染物计算（SO2） 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本次评价按照每m3天然气含H2S5mg，H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式为 ，则每m3天然气燃烧SO2产生量=128/68×5mg=9.41mg，则 7#天然气加热炉SO2排放量=211.25×104Nm3/a×9.41mg××10-9=0.02t/a。 ④污染物计算（NOx） 根据对实例的类比分析可知，本次评价产生浓度按照700mg/m3计算，评价要求建设单位对加热炉烟气采用SCR脱硝一体化设备对加热炉烟气进行脱硝处理，根据化学工业出版社出版的《烟气脱硫脱硝技术手册》（中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第132835号），对SCR（选择性催化还原脱硝）技术的推荐实际操作效率为70%-90%，本项目要求采用两层蜂窝式催化剂模块，脱硝效率按照85%计算，处理后排放浓度约为105mg/m3，则 7#加热炉NOX产生量为=700mg/m3×2.11×106Nm3/a×10-9=1.48t/a。 7#加热炉NOX排放量为=105mg/m3×2.11×106Nm3/a×10-9=0.22t/a。 （2）新增8#~10#天然气加热炉燃烧废气 ①烟气量： 8#~10#天然气加热炉烟气量为2640.6 Nm3/h（633.75万Nm3/a）。 ②污染物计算（烟尘） 根据对实例的类比分析可知，本次评价排放浓度按照15mg/m3计算，则 8#~10#加热炉烟尘排放量为=15mg/m3×633.75×104Nm3/a×10-9=0.095t/a。 ③污染物计算（SO2） 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本次评价按照每m3天然气含H2S5mg，H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式为 ，则每m3天然气燃烧SO2产生量=128/68×5mg=9.41mg，则 8#~10#天然气加热炉SO2排放量=633.75×104Nm3/a×9.41mg××10-9=0.06t/a。 ④污染物计算（NOx） 根据本企业自行监测报告中，本次评价产生浓度按照700mg/m3计算，脱硝效率按照85%计算，处理后排放浓度约为105mg/m3，则 8#~10#加热炉NOX排放量为=700mg/m3×633.75×104Nm3/a×10-9=4.44t/a。 8#~10#加热炉NOX排放量为=105mg/m3×633.75×104Nm3/a×10-9=0.665t/a。 （3）新增11#~22#天然气加热炉燃烧废气 ①烟气量： 新增11#-12#、13#-14#、15#-16#、17#-18#、19#-20#、21#-22#天然气加热炉烟气量分别为1760.4Nm3/h（422.5万Nm3/a）、1760.4Nm3/h（422.5万Nm3/a）、1760.4Nm3/h（422.5万Nm3/a）、1760.4Nm3/h（422.5万Nm3/a）、1760.4Nm3/h（422.5万Nm3/a）、1760.4Nm3/h（422.5万Nm3/a）。 ②污染物计算（烟尘） 根据对实例的类比分析可知，本次评价排放浓度按照15mg/m3计算，则11#-12#天然气加热炉烟尘排放量=15mg/m3×422.5×104Nm3/a×10-9=0.063t/a，同理13#-14#、15#-16#、17#-18#、19#-20#、21#-22#天然气加热炉烟尘排放量分别为0.063t/at/a、0.063t/a、0.063t/a、0.063t/a、0.063t/a。 ③污染物计算（SO2） 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本次评价按照每m3天然气含H2S5mg，H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式为 ，则每m3天然气燃烧SO2产生量=128/68×5mg=9.41mg，则 则11#-12#天然气加热炉SO2排放量=422.5×104Nm3/a×9.41mg××10-9=0.040t/a，同理13#-14#、15#-16#、17#-18#、19#-20#、21#-22#天然气加热炉SO2排放量分别为0.040t/a、0.040t/a、0.040t/a、0.040t/a、0.040t/a。 ④污染物计算（NOx） 根据本企业自行监测报告中，本次评价产生浓度按照700mg/m3计算，脱硝效率按照85%计算，处理后排放浓度约为75mg/m3，则11#-12#天然气加热炉NOx产生量=700mg/m3×422.5×104Nm3/a×10-9=2.958t/a，NOx排放量=105mg/m3×422.5×104Nm3/a×10-9=0.444t/a，同理13#-14#、15#-16#、17#-18#、19#-20#、21#-22#天然气加热炉NOx产生量分别为2.958t/a、2.958t/a、2.958t/a、2.958t/a、2.958t/a，NOx排放量分别为0.444t/a、0.444t/a、0.444t/a、0.444t/a、0.444t/a。 （4）喷漆生产线有机废气 ①有机废气产生情况 在喷漆时，开启全部送排风机和全部照明灯，关闭回风阀。如果冬季需加热升温喷漆和雨季除湿喷漆时需开启加热装置。首先外部空气经过初级过滤段进入主机风机室，由风机室送风机把初级过滤后空气通过空气送风管道送入室体顶部静压室，通过静压室底部铺设的过滤棉进行精过滤阻截固态尘埃，洁净空气垂直均匀流入室体内，在工件周围形成风幕，使喷漆剩余漆雾不向四周弥散。此时，室内有载风速为0.5米/秒左右，在高速气流的作用下喷漆剩余漆雾将不会在操作者呼吸带附近滞留，而随气流下降。在排风机的作用下，气流带有漆雾经地沟回风道通过漆雾过滤装置，有害气体进入主机内活性炭吸附装置过滤经活性炭吸附处理后，通过排风管排出室外，达到废气净化的要求。 在烘漆时开启送风风机及加热装置和回风阀。关闭排风阀和全部照明灯。经过过滤后的空气进入主机风机室，由送风机把空气送入上部热室内设置的热交换器，形成热空气进入静压室，通过静压室过滤层均流入室体内，由回风地沟经过漆雾过滤装置和活性炭吸附装置回流入主机风机室，形成热风循环。 本项目外购水性调和漆用于项目浸漆，该漆符合《环境标志产品技术要求 水性涂料》（HJ2537-2014）的质量要求，主要成分为挥发性有机物，不含苯、甲苯、二甲苯，本次评价以非甲烷总烃计，其含量为100g/L。 根据企业提供资料，本项目水性漆用量为3.25t/a，漆密度按1.3g/cm3计，则挥发性有机物含量为3.25t/a÷1.3g/cm3÷1000×100g/L=0.25t/a。本次评价以最不利情况即挥发性有机物全部挥发进行计算，挥发性有机物产生量为0.25t/a。 ②喷漆、烘干有机废气治理措施 根据“关于印发《山西省工业涂装、包装印刷、医药制造行业挥发性有机物控制技术指南》的通知”（晋环大气函2018 70号）、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53 号）、《挥发性有机物无组织控制标准》中针对工业涂装行业挥发性有机物污染防治的相关要求，结合本项目实际情况，涂料储存于密闭的漆桶中，存放于喷漆车间，调配、喷枪清洗在密闭密闭车间内操作，喷漆、烘干生产线为连续直线布置，评价要求对喷漆、烘干生产线进行全封闭、微负压设置，在喷漆和烘干工序顶部分别设置集气管道，有机废气经集气管道收集后送至漆雾过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理，经处理后通过1根15m高的排气筒排放。 本项目有机废气属于低浓度、大风量的有机废气，采用活性炭吸附浓缩+催化燃烧法。本装置采用蜂窝活性碳吸附浓缩、热气流脱附和催化燃烧的组合工艺净化各种有机废气。其工艺流程为：先将有机废气用蜂窝活性炭进行吸附，在蜂窝活性碳吸附饱和后停止吸附，然后用热气流将有机物从活性碳上脱附出来使其再生。脱附后的有机物被送往催化燃烧床，在催化剂的作用下氧化分解，转化为二氧化碳和水排出。 该方法是结合吸附法与触媒催化燃烧法，两种方法相结合，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂（活性炭），通过物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子从废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，故随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。 蜂窝活性炭吸附+催化燃烧装置的特点： 1）采用吸附浓缩与催化燃烧组合工艺，技术先进、结构合理、性能稳定、运行过程不产生二次污染、设备投资少、运行费用低。 2）采用蜂窝活性炭吸附材料作为吸附剂，具有处理风量大，使用寿命长等优点。 3）催化燃烧室采用优质的贵金属钯、铂载在蜂窝陶瓷上作催化剂，分解温度底、脱附预热时间短、能耗低。 设备工艺原理：采用初效过滤器+活性炭吸附+脱附再生+催化燃烧的工艺流程设计，通过多气路切换工作方式，由N+1个活性炭吸附器，其中N个进行吸附，1个进行脱附，1台初级过滤器，1个催化燃烧器（辅之脱附热风机、阀门等构成）。其工作流程是：将废气汇总后经预处理除去颗粒状物质或水雾以后，送入活性炭吸附器吸附，吸附净化后的尾气15米高空排放。当蜂窝活性炭快达到饱和前停止吸附，然后用催化燃烧以后的热空气流将有机物从活性炭上脱附下来使活性炭再生活化。在脱附再生时，本吸附箱停止吸附工作。脱附后废气被浓缩成高浓度的有机废气，并送催化氧化装置在催化剂的作用下进行氧化分解为CO2与H2O，并排出。 本装置的工作原理是利用微孔活性物质对溶剂分子或分子团的吸附力，当废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂即被阻留下来，从而使有机废气得到净化处理，又根据分子热运动理论，从外界加给吸附体系热能，提高被吸附分子或分子团的热运动能量，当分子热动力足以克服吸附力时，有机溶剂分子便从吸附体系中争脱出来，从而使吸附介质得到再生，同时有机废气得到浓缩。 当有机废气的浓度达到一定值时，催化床内可维持自燃，不用外加热。燃烧后的尾气一部分排往大气，一部分送往吸附床用于活性炭的脱附再生。这样可以满足燃烧和脱附所需热能，节省能耗，它既适合于连续工作，也适合于间断情况下使用。当某个吸附器吸附饱和需要脱附再生时，有PLC程序自动切换到脱附工作状态。脱附结束，该吸附箱重新回到吸附工作状态，这样，可以保证由于生产需要的连续性。 蜂窝活性炭吸附浓缩+催化燃烧适用于大风量、低浓度的工况，该种工艺也是目前治理VOCs废气最广泛的、成熟的方案。 图6 蜂窝活性炭吸附浓缩+催化燃烧生产工艺流程图 有机废气治理工程工艺流程主要包括四部分：预处理、吸附气体流程、脱附气体流程、控制系统，详见上图的工艺流程图。 ★预处理 废气中含有的一定量粉尘及悬浮有机物，为防止及粉尘对活性炭吸附床造成不利影响，需设置效果较好的干式过滤器，干式过滤器可以非常有效的去除废气中的颗粒物。 预处理过程中除去了废气中的细微粉尘和杂物等，保证炭纤维微孔无堵塞，增加使用寿命，使吸附设备正常运行，当过滤器压差达到设定阻力后，更换过滤单元。 ★吸附气体流程 去除粉尘后的废气，经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的活性炭层的过流断面，在一定的停留时间，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附（又称范德华吸附），其特点是：吸附质（有机废气）和吸附剂（蜂窝活性炭）相互不发生反应；过程进行较快；吸附剂本身性质在吸附过程中不变化；吸附过程可逆；从而将废气中的有机成份吸附在活性炭的表面积，从而使废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放。 ★脱附气体流程 当吸附床吸附饱和后，关闭吸附箱进出口阀门。启动脱附风机对该吸附床脱附，脱附气体首先经过催化床中的换热器，然后进入催化床中的预热器，在电加热器的作用下，使气体温度提高到300℃左右，再通过催化剂，有机物质在催化剂的作用下燃烧，被分解为CO2和H2O，同时放出大量的热，气体温度进一部提高，该高温气体再次通过换热器，与进来的冷风换热，回收一部分热量。从换热器出来的气体分两部分：一部分直接排空；另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附。当脱附温度过高时可启动补冷风机进行补冷，使脱附气体温度稳定在一个合适的范围内。 ★控制系统 控制系统对系统中的风机、预热器、温度、气动阀门进行控制。当系统温度达到预定的催化温度时，系统自动停止预热器的加热，当温度不够时，系统又重新启动预热器，使催化温度维持在一个适当的范围；当催化床的温度过高时，开启补冷风阀，向催化床系统内补充新鲜空气，可有效地控制催化床的温度，防止催化床的温度过高。此外，系统中还有防火阀，可有效保护设备安全。 ③喷漆、烘干有机废气排放情况 本项目喷漆烘干工序平均每天工作3h，年工作300d。活性炭吸附装置设计处理效率按90%计，根据企业提供资料，风机设计风量为10000m3/h，则：本项目非甲烷总烃有组织产生量为0.25t/a，产生浓度为27.8mg/m3；有组织排放量为0.025t/a，排放浓度为2.8mg/m3；可以满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》表一中工业涂装行业非甲烷总烃排放限值的要求。 （5）包装废气 项目包装工序涂抹防锈油进行防锈，难挥发，类比同类项目，防锈油有机废气产生量按防锈油用量的0.01%计算，本项目防锈油用量为7.6t/a，则非甲烷总烃产生量为0.00076t/a，产生量很少。环评建议建设单位加强车间通风，则防锈油挥发废气对周围大气环境影响很小。 综上所述，本项目大气污染物产排放情况汇总见下表。 表27 大气污染物产排放情况一览表 污染源 污染物 废气量m3/h 产生情况 治理措施 排放情况 产生 浓度 产生 速率 产生量 排放 浓度 排放 速率 排放量 mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a 一般排放口 7#天然气加热炉 烟尘 880.2 15 0.013 0.03 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.013 0.03 SO2 9.5 0.008 0.02 9.5 0.008 0.02 NOx 700 0.617 1.48 105 0.092 0.22 8#-10#天然气加热炉 烟尘 2640.6 15 0.040 0.095 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.040 0.095 SO2 9.5 0.025 0.06 9.5 0.025 0.06 NOx 700 1.85 4.44 105 0.277 0.665 11#、12#天然气加热炉 烟尘 1760.4 15 0.025 0.06 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.025 0.06 SO2 9.5 0.017 0.04 9.5 0.017 0.04 NOx 700 1.233 2.96 105 0.185 0.444 13#、14#天然气加热炉 烟尘 1760.4 15 0.025 0.06 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.025 0.06 SO2 9.5 0.017 0.04 9.5 0.017 0.04 NOx 700 1.233 2.96 105 0.185 0.444 15#、16#天然气加热炉 烟尘 1760.4 15 0.025 0.06 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.025 0.06 SO2 9.5 0.017 0.04 9.5 0.017 0.04 NOx 700 1.233 2.96 105 0.185 0.444 17#、18#天然气加热炉 烟尘 1760.4 15 0.025 0.06 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.025 0.06 SO2 9.5 0.017 0.04 9.5 0.017 0.04 NOx 700 1.233 2.96 105 0.185 0.444 19#、20#天然气加热炉 烟尘 1760.4 15 0.025 0.06 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.025 0.06 SO2 9.5 0.017 0.04 9.5 0.017 0.04 NOx 700 1.233 2.96 105 0.185 0.444 21#、22#天然气加热炉 烟尘 1760.4 15 0.025 0.06 SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 15 0.025 0.06 SO2 9.5 0.017 0.04 9.5 0.017 0.04 NOx 700 1.233 2.96 105 0.185 0.444 喷漆、烘干有机废气 非甲烷总烃 10000 27.8 0.28 0.25 经漆雾过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放 2.8 0.028 0.025 一般排放口合计 NOx 1.5226 SO2 0.0518 颗粒物（烟尘） 0.0384 非甲烷总烃 0.025 （6）环境空气影响预测： ①估算模式及预测因子 估算模式（AERSCREEN）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源排放的污染物最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，µg/m3； Coi—一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值，对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。 结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为PM10、SO2、NOx、NMHC。 ②估算模式采用的参数 根据《环境影响评价技术导则HJ2.2-2018》附录A推荐的估算模式进行环境空气影响预测，有组织大气污染物采用估算模式计算的参数见下表。 表28 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.1 最低环境温度/℃ -27.2 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辩率 / 是否考虑海岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表29 点源参数表 点源名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径m 烟气流速m/s 烟气温度℃ 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率kg/h 经度 纬度 PM10 SO2 NOx NMHC 7#天然气加热炉 112.94871747 38.46683516 15 0.4 1.95 200 2400 正常 0.013 0.008 0.092 / 8#-10#天然气加热炉 112.94786721 38.46697167 15 0.4 5.84 200 2400 正常 0.04 0.025 0.277 / 11#、12#天然气加热炉 112.94821858 38.46680786 15 0.4 3.89 200 2400 正常 0.025 0.017 0.185 / 13#、14#天然气加热炉 112.94795841 38.46681206 15 0.4 3.89 200 2400 正常 0.025 0.017 0.185 / 15#、16#天然气加热炉 112.94792354 38.46709557 15 0.4 3.89 200 2400 正常 0.025 0.017 0.185 / 17#、18#天然气加热炉 112.94814885 38.46711447 15 0.4 3.89 200 2400 正常 0.025 0.017 0.185 / 19#、20#天然气加热炉 112.94859409 38.46712287 15 0.4 3.89 200 2400 正常 0.025 0.017 0.185 / 21#、22#天然气加热炉 112.94871882 38.46706722 15 0.4 3.89 200 2400 正常 0.025 0.017 0.185 / 喷漆、烘干有机废气 112.942296 38.46578 15 0.4 22.12 20 900 正常 / / / 0.028 ③计算结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算PM10、SO2、NOx、NMHC地面质量浓度和影响范围，评价其最大浓度占标率。 具体计算结果如下表所示。 表30 7#天然气加热炉烟气估算模式计算结果表（有组织） 下风距离(m) PM10 SO2 NOx 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 50.0 0.5541 0.1231 0.3410 0.0682 3.9211 1.5684 63.0 0.5962 0.1325 0.3669 0.0734 4.2195 1.6878 100.0 0.5271 0.1171 0.3244 0.0649 3.7304 1.4922 200.0 0.5818 0.1293 0.3580 0.0716 4.1174 1.6469 300.0 0.4900 0.1089 0.3015 0.0603 3.4674 1.3870 400.0 0.4808 0.1068 0.2959 0.0592 3.4024 1.3609 500.0 0.4460 0.0991 0.2745 0.0549 3.1565 1.2626 600.0 0.3985 0.0886 0.2452 0.0490 2.8202 1.1281 700.0 0.3595 0.0799 0.2213 0.0443 2.5445 1.0178 800.0 0.3286 0.0730 0.2022 0.0404 2.3258 0.9303 900.0 0.2996 0.0666 0.1844 0.0369 2.1200 0.8480 1000.0 0.2823 0.0627 0.1737 0.0347 1.9981 0.7992 1200.0 0.2560 0.0569 0.1575 0.0315 1.8116 0.7246 1400.0 0.2300 0.0511 0.1415 0.0283 1.6275 0.6510 1600.0 0.2065 0.0459 0.1271 0.0254 1.4616 0.5846 1800.0 0.1915 0.0426 0.1179 0.0236 1.3553 0.5421 2000.0 0.1812 0.0403 0.1115 0.0223 1.2824 0.5130 2500.0 0.1577 0.0350 0.0970 0.0194 1.1160 0.4464 根据大气预测结果，7#天然气加热炉烟气PM10、SO2、NOx的最大占标率出现在距离本项目下风向63m处，最大占标率分别为0.1325%、0.0734%、1.6878%，大气评价等级为二级，无需进行进一步预测与评价，最大落地浓度为0.5962mg/m3、0.3669mg/m3、4.2195mg/m3，对周围环境产生的影响较小。 表31 8#-10#天然气加热炉烟气估算模式计算结果表（有组织） 下风距离(m) PM10 SO2 NO2 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 50.0 0.8770 0.1949 0.5481 0.1096 6.0734 2.4293 75.0 1.0976 0.2439 0.6860 0.1372 7.6009 3.0404 100.0 1.0286 0.2286 0.6429 0.1286 7.1231 2.8492 200.0 0.9096 0.2021 0.5685 0.1137 6.2991 2.5196 300.0 0.9065 0.2014 0.5665 0.1133 6.2774 2.5109 400.0 0.8358 0.1857 0.5224 0.1045 5.7881 2.3152 500.0 0.7735 0.1719 0.4834 0.0967 5.3566 2.1426 600.0 0.7186 0.1597 0.4491 0.0898 4.9762 1.9905 700.0 0.6983 0.1552 0.4364 0.0873 4.8354 1.9342 800.0 0.6634 0.1474 0.4146 0.0829 4.5939 1.8376 900.0 0.6291 0.1398 0.3932 0.0786 4.3567 1.7427 1000.0 0.5916 0.1315 0.3698 0.0740 4.0971 1.6388 1200.0 0.5181 0.1151 0.3238 0.0648 3.5881 1.4352 1400.0 0.4633 0.1029 0.2895 0.0579 3.2081 1.2832 1600.0 0.4165 0.0926 0.2603 0.0521 2.8841 1.1536 1800.0 0.3930 0.0873 0.2457 0.0491 2.7218 1.0887 2000.0 0.3720 0.0827 0.2325 0.0465 2.5758 1.0303 2500.0 0.3206 0.0712 0.2004 0.0401 2.2202 0.8881 根据大气预测结果，8#-10#天然气加热炉烟气PM10、SO2、NOx的最大占标率出现在距离本项目下风向75m处，最大占标率分别为0.2439%、0.1372%、3.0404%，大气评价等级为二级，无需进行进一步预测与评价，最大落地浓度为1.0976mg/m3、0.6860mg/m3、7.6009mg/m3，对周围环境产生的影响较小。 表32 11#-22#天然气加热炉烟气估算模式计算结果表（有组织） 下风距离(m) PM10 SO2 NO2 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 50.0 0.7319 0.1627 0.4977 0.0995 5.4164 2.1666 70.0 0.8427 0.1873 0.5730 0.1146 6.2358 2.4943 100.0 0.7746 0.1721 0.5267 0.1053 5.7320 2.2928 200.0 0.7319 0.1626 0.4977 0.0995 5.4157 2.1663 300.0 0.7295 0.1621 0.4961 0.0992 5.3983 2.1593 400.0 0.6272 0.1394 0.4265 0.0853 4.6413 1.8565 500.0 0.6064 0.1348 0.4123 0.0825 4.4873 1.7949 600.0 0.5832 0.1296 0.3966 0.0793 4.3160 1.7264 700.0 0.5428 0.1206 0.3691 0.0738 4.0167 1.6067 800.0 0.4985 0.1108 0.3390 0.0678 3.6892 1.4757 900.0 0.4586 0.1019 0.3118 0.0624 3.3933 1.3573 1000.0 0.4304 0.0956 0.2927 0.0585 3.1849 1.2740 1200.0 0.3765 0.0837 0.2560 0.0512 2.7862 1.1145 1400.0 0.3429 0.0762 0.2332 0.0466 2.5377 1.0151 1600.0 0.3197 0.0711 0.2174 0.0435 2.3661 0.9464 1800.0 0.2965 0.0659 0.2016 0.0403 2.1940 0.8776 2000.0 0.2745 0.0610 0.1867 0.0373 2.0313 0.8125 2500.0 0.2306 0.0512 0.1568 0.0314 1.7064 0.6825 根据大气预测结果，11#-22#天然气加热炉烟气PM10、SO2、NOx的最大占标率出现在距离本项目下风向70m处，最大占标率分别为0.1873%、0.1146%、2.4943%，大气评价等级为二级，无需进行进一步预测与评价，最大落地浓度为0.8427mg/m3、0.5730mg/m3、6.2358mg/m3，对周围环境产生的影响较小。 表33 有机废气估算模式计算结果表（有组织） 下风距离(m) NMHC 下风向预测浓度Ci(ug/m3) 浓度占标率Pi(%) 50.0 1.1765 0.0588 100.0 2.2155 0.1108 200.0 2.5775 0.1289 201.0 2.5776 0.1289 300.0 2.2265 0.1113 400.0 1.7709 0.0885 500.0 1.4211 0.0711 600.0 1.3766 0.0688 700.0 1.3103 0.0655 800.0 1.2274 0.0614 900.0 1.1417 0.0571 1000.0 1.0595 0.0530 1200.0 0.9628 0.0481 1400.0 0.8775 0.0439 1600.0 0.7974 0.0399 1800.0 0.7254 0.0363 2000.0 0.6617 0.0331 2500.0 0.5700 0.0285 根据大气预测结果，有机废气NMHC的最大占标率出现在距离本项目下风向201m处，最大占标率分别为0.1289%，大气评价等级为三级，无需进行进一步预测与评价，最大落地浓度为2.5776mg/m3，对周围环境产生的影响较小。 所以，本项目大气环境评价等级为二级，评价范围为以本项目为中心边长5km的正方形区域，无需进行进一步预测与评价。 综上所述，本项目符合区域环境空气功能区划，项目实施后，对大气环境影响可以接受。 本项目大气环境影响评价自查表见表34。 表34 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自査项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级☑ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km☑ 评价 因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ <500t/a☑ 评价因子 基本污染物（NOx 、SO2、 PM10 ） 其他污染物（ NMHC ） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ 评价 标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准☑ 附录D□ 其他标准□ 现状 评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 ( 2020 )年 环境空气质量 现状调査数据来源 长期例行监测数据☑ 主管部门发布的数据□ 现状补充监测☑ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调査内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源☑ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ USTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型□ 其他 □ 预测范围 边长≥50km□ 边长5〜50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率>10%□ 二类区 C本项目占标率≤30%□ C本项目敢大标率>30%□ 非正常排放1h 浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率>100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化悄况 k≤-20%□ k>-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃） 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测☑ 评价 结论 环境影响 可以接受☑ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2：（0.32）t/a NOx：（3.55）t/a 颗粒物：（0.50）t/a VOC：（0.025）t/a 注：“□” 为勾选项，填“☑”；“（）”为内容填写项 水环境影响分析 2.1、地表水环境影响分析 本项目生产过程无废水产生，碾环机及压力机配套冷却循环水系统，不外排。因此，本项目无废水外排至外环境，不会对地表水体造成污染。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目无废水外排，地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 2.2、地下水环境影响分析 (1)根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，金属制品加工制造有电镀或喷漆工艺的属于Ⅲ类项目，表面处理及热处理加工使用有机涂层的属于Ⅲ类项目。 (2)本项目厂址距离定襄县西关饮用水孔隙承压水源地保护区边界2.3km，不在上述水源保护范围，本项目所在位置涉及周边庄力村、董村、待阳村、张召村、庄力园区水井等分散式饮用水水源井。因此，本项目所在区域地下水环境敏感程度为较敏感。 综上，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)表2评价工作等级分级表可知，本项目地下水环境评价工作等级为三级。本项目地下水环境影响评价见地下水专题。 3、固体废物环境影响分析 本项目生产过程中产生的固体废物主要为废铁屑、废边角料、氧化铁皮，机加工车间产生的废乳化液、废机油、废油桶，烟气脱硝装置产生的废催化剂，喷漆车间产生的废漆桶，有机废气治理装置产生的废过滤棉、废活性炭、废催化剂以及办公生活垃圾等。 ①本项目扩建完成后生产规模新增26000吨/年精密锻件，根据建设单位提供，原料/产品综合比值接近1.4:1，年需用原料约36400吨，生产加工过程中加热和锻压损耗约260t/a，产生氧化铁皮约1820t/a，因此，在生产过程中废铁屑及边角料产生量为8320t/a。本项目在一般固废暂存工棚（78m2）内暂存，定期出售给废品回收站，项目区域周边有多个废品回收站回收定襄县法兰锻造企业产生的废铁屑及边角料等废旧资源，可以利用、消纳本项目产生的废铁屑、废边角料、氧化铁皮等废料。 ②本项目产生的危险废物主要有废乳化液、废机油、废油桶、废催化剂、废漆桶、废过滤棉、废活性炭。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《国家危险废物名录》2021版（部令第15号），本项目机加工产生的废机油和废乳化液属于危险废物，废乳化液属于HW09中油/水、烃/水混合物或乳化液，危险废物代码为900-006-09，危险特性为T，废机油属于HW08中机械设备润滑过程中产生的废润滑油，危险废物代码为900-217-08，危险特性为T，废油桶属于HW49其他废物中含有或沾染毒性、感染性危险废物废弃物包装物、容器、过滤吸附介质，危险废物代码为900-041-49，危险特性为T/In；烟气脱硝装置产生的废催化剂属于HW50中烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂，危险废物代码为772-007-50，危险特性为T；喷漆车间产生的废漆桶属于HW12中使用有机溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺过程中产生的废物，危险废物代码为900-252-12，危险特性为T、I；有机废气治理装置产生的废活性炭属于危险废物属于HW49中VOCs治理过程产生的废活性炭，危险废物代码为900-039-49，危险特性为T，废过滤棉、废催化剂属于危险废物属于HW49中含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险废物代码为900-041-49，危险特性为T。 本项目外购乳化液，用量约为0.4t/a，经稀释到10倍，用于各种车床的冷却。在设备运行加工过程中，损耗量约为70％，产生的废乳化液约为1.2t/a，其中新增1.04t/a。 本项目机油的用量约为2.2t/a，设备运行过程中会损耗一部分，机油需半年更换一次，项目产生的废润滑油量约为1.1t/a，其中新增0.95t/a。 烟气脱硝装置中催化剂用量一般根据烟气工况、烟气特性和脱硝效率确定，催化剂的化学寿命为24000h，催化剂模块构造一般用轧钢钢材、模块外壳一般用碳素钢钢管，应设计有效防止烟气短路的密封，密封的寿命不低于催化剂的寿命，废催化剂产生后可交由生产厂家回收再生处理或提交有处理资质单位进行无害化处理。 根据企业提供资料，废油桶产生量约为0.3t/a，废漆桶产生量约为0.3t/a，由供应商回收。 本项目拟采用漆雾过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置治理喷漆废气，经过一定使用周期后，过滤棉及活性炭会饱和，丧失净化功能，必须及时更换新的过滤棉及活性炭。根据企业提供资料，本项目废过活性炭产生量约为0.5t/a；本项目废过滤棉及废催化剂年产生量约0.5t/a。 表35 本项目固体废物汇总情况 类别 序号 名称 产生工序 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 危险 特性 污染防治措施 一般固废 生产过程 氧化铁皮 机加工 / / 1820 / 一般固废暂存工棚内暂存，定期出售给废品回收站 废铁屑及边角料 / / 8320 / 危险废物 1 废机油 机加工 HW08 900-217-08 1.04 T 收集至危废暂存库内，定期交由有资质的单位处置或交由生产厂家回收 2 废乳化液 机加工 HW09 900-006-09 0.95 T 3 废油桶 机加工 HW49 900-041-49 0.3 T/In 4 废漆桶 喷漆过程 HW12 900-252-12 0.3 T、I 5 废活性炭 喷漆过程 HW12 900-039-49 0.5 T 6 废过滤棉、废催化剂 有机废气治理 HW49 900-041-49 0.5 T 7 脱硝废催化剂 废气治理 HW50 772-007-50 2 T 针对以上危险废物，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第五号）中的相关要求配备有危险废物贮存场所和储存设施。危废暂存间平面布置方案分为废机油贮存区、废乳化液贮存区、废催化剂贮存区、废漆桶贮存区、通讯照明设备、应急消防器材器具堆放区、危废出入情况记录单。为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，本次评价提出下列措施： ①建危险废物贮存专用库房。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-12厘米/秒。 ② 废油漆渣必须装入符合标准的容器内；废油漆桶必须在库房内整齐堆放；废零件必须分类收集贮存。 ③ 装载废油的容器内必须留有足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的标签。危险废物贮存房不得接受未粘贴上述标签或标签填写不规范的危险废物。 ⑤ 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 ⑥ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑦ 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 ⑧ 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期达到时间报告接受地环境保护行政主管部门。建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 4.1噪声源强 本工程产新增噪产振设备主要为风机、车床、钻床、锯床等机加工设备，其噪声级在70-110dB（A）之间。主要噪声源见下表。 表36 本厂噪声源一览表 序号 声源位置 声源名称 噪声值dB(A) 治理措施 治理后类比噪声值dB(A) 1 下料车间 锯床 85~95 选用低噪声设备、置于车间内、基础减震 65～75 2 机加工车间 车床、钻床 75～85 选用低噪声设备、置于车间内、基础减震 60～70 3 加热炉 风机 70～80 选择低噪声设备、减震 60～70 4 锻造区 夹棒锤 95～110 锻锤布置半封闭围挡、减振 75～85 4.2防治措施 本项目应采取的具体防治措施如下： ①从声源控制噪声：新增设备在选型时尽量选择噪声低的设备，并采取基础减振的措施降低噪声，安装减震器，噪声强度超过75dB者，设隔声罩或消音器； ②合理配置噪声源：避免高噪声设备集中设置； ③隔离、消除、减弱声源：所有新增生产设备置于室内，对噪声较大的设备采用减震、消声措施，可以降低噪声； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ⑤对于锻锤在工作中所产生的振动应特别关注，根据调查了解到，为防止过大振动对设备基础、房屋基础和墙体产生不良影响，本项目原有的夹棒锤采用了钢筋砼基础，在基础四周采取了减振层等措施。根据现行环保要求，建设单位应对原有的锻锤进一步采取封闭措施，减轻噪声对周围环境的影响。 4.3声环境影响预测 厂界噪声采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，预测模式如下： 对单个点声源的几何衰减用一下公式计算： 两个以上得多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中： r：预测点到声源的距离；：距离衰减，dB； ：遮挡物衰减，dB； ：空气吸收衰减，dB； ：附加衰减，dB； ：声源衰减至r处的声压级，dB； ：声源在参考距离r0处的声压级；r0：预测参考距离，m； 本项目夜间不生产，此次评价噪声预测针对昼间厂区所有设备噪声源，经计算，项目运营期间评价区内厂界噪声预测值如下表。 表37 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 时段 位置 背景值 贡献值 预测值 标准值 达标情况 昼间 厂界东 52.3 41.32 52.63 60 达标 厂界南 51.7 41.66 52.11 达标 厂界西 52.7 43.8 53.23 达标 厂界北 52.7 49.77 54.49 达标 由计算结果可知，在严格采取各项降噪措施后，本项目所有设备在厂界产生的噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目对周边环境产生影响很小。 图7 噪声预测图 5、土壤环境影响分析 5.1、土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，确定本项目属于III类项目中 “制造业-金属制品制造-其他”。 5.2、占地规模 本项目占地规模13332.9m2，占地规模≤5hm2，为小型。 5.3、敏感程度 本项目位于忻州定襄县董村，项目所在地北侧40m为耕地，项目所在区域敏感程度为敏感。 综上，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境污染影响型评价工作等级为三级。本项目土壤环境影响评价见土壤专题。 6、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响达到最小化。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（2019-03-01实施）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）（2009-12-01 实施）中要求，“长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元”定为重大危险源。本工程涉及风险物质为天然气、废机油、废乳化液，涉及的甲烷临界量为10t，涉及的废机油、废乳化液临界量为2500t，不构成重大危险源，本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I，本项目环境风险评价等级为简单分析，简单分析基本内容： 6.1评价依据 a风险调查 本工程涉及风险物质天然气，项目在厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，厂区支管网长度200米，管径dn160，天然气密度按0.7174kg/m3计算，涉及的危险化学品以甲烷计，其临界量为10t，不构成重大危险源。 本工程涉及风险物质为废机油、废乳化液，一般一年处置一次，最大储存量为2t/a，储存量未超过规定的临界2500t，不构成重大危险源。 风险源辨识见下表。 表38 危险化学品临界量及风险源辨识结果 类别 化学品名称 储存方式 物质存在量 临界量 识别结果 易燃气体 甲烷 不储存，管道天然气 2.88kg（管道阀门间） 10t 非重大危险源 易燃液体 废机油、废乳化液 桶装 2t 2500t 非重大危险源 b风险潜势初判 本项目危险物质最大数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 c评价等级 本项目环境风险评价等级为简单分析，对涉及的危险物质、环境影响途径、环境危害后、风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.2环境敏感目标概况 根据现场勘察，本项目所在区域为工业聚集区。本项目周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地、饮用水水源保护区等环境敏感目标。本次评价确定区域周边村庄和生态环境为主要环境保护目标。 6.3环境风险识别 通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原料、产品的物性和特点，项目厂区涉及风险物质的生产设施为天然气加热炉以及天然气调压柜、危废暂存间。项目在运行过程中，可能涉及到天然气的泄漏而引起的空气污染或火灾爆炸、废机油泄漏而引起的土壤、地下水污染或火灾环境风险事件的发生。 6.4环境风险分析 天然气发生泄漏后，泄漏的天然气会很快上升发生扩散，导致局部大气中甲烷浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，当天然气发生大面积泄漏，且在气象条件合适的情况下（如风力很小），可能造成大量天然气在泄漏范围内集聚，或者泄漏的天然气随风力作用向周边区域进行迁移。因此天然气泄漏会对周边大气环境产生影响。 危险废物暂存间内废机油、废乳化液存储于封闭油桶内，发生渗漏的可能性较低，废机油、废乳化液可能由于容器的倾翻而引起泄漏，泄漏的有毒有害物质可能通过土壤下渗造成环境污染。要求建设单位在危险废物暂存间内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，不会发生漫溢。 6.5环境风险的防范与减缓措施 泄漏防范、应急处理应采取的措施，重点内容如下： ①危险废物暂存间内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体在围堰内，不外流，且危废暂存间采取防渗措施，避免物料损失和污染环境。 ②天然气泄露时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。应急处理人员戴防毒面具、防护眼镜、耳塞，穿防静电工作服，立即关闭阀门，然后清除所有点火源，消除所有火花、静电，工艺设备接地，防止泄漏的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄漏的不同位置采取相应的应急抢险措施并快速疏散与应急无关的车辆和人员，对泄漏区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具；对其管内的气体进行排空，并安装管套，联系厂家对泄漏点紧急处理。 ③操作时严格遵守操作规程。 ④做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。 ⑤该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度。 6.6环境风险影响分析结论 本项目不涉及重大危险源，不涉及环境敏感区，从生产各方面积极采取防护措施，严格按照相关的规定进行设计、施工、运行，及时发现问题并解决问题，这是确保安全的根本措施。为了防范事故和对环境造成的危害，需制定项目突发环境事件应急预案，在认真落实项目突发环境事件应急预案所提出的环境风险防范措施后，本项目的事故环境风险可控，风险水平是可以接受的。 本项目环境风险简单分析内容一览表见下表39。 表39 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目 建设地点 山西省 忻州市 定襄县 董村 地理坐标 经度 E112°56'54.33" 纬度 N38°27'59.81" 主要危险物质及分布 本工程涉及风险物质为天然气、废机油、废乳化液。项目在厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，厂区支管网长度200米，管径dn160。天然气主要分布在调压柜和厂区支管网内。废机油、废乳化液暂存于危废暂存间。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 可能涉及到天然气的泄漏而引起的空气污染或火灾爆炸、、废机油泄漏而引起的土壤、地下水污染或火灾环境风险事件的发生。 风险防范措施要求 ①危险废物暂存间内储存容器外围建设围堰，确保一旦倾翻发生泄漏事故，液体在围堰内，不外流，且危废暂存间采取防渗措施，避免物料损失和污染环境。 ②天然气泄露时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。应急处理人员戴防毒面具、防护眼镜、耳塞，穿防静电工作服，立即关闭阀门，然后清除所有点火源，消除所有火花、静电，工艺设备接地，防止泄漏的天然气进入限制性空间，在保证安全的前提下根据泄漏的不同位置采取相应的应急抢险措施并快速疏散与应急无关的车辆和人员，对泄漏区进行警戒隔离。抢险人员配备应急灭火装置和人员作业工具；对其管内的气体进行排空，并安装管套，联系厂家对泄漏点紧急处理。 ③操作时严格遵守操作规程。 ④做好日常例行检查，发现泄漏及其它问题，及时处理。 ⑤该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目名称：年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目 建设性质：扩建 建设单位：定襄县宇特法兰有限公司 建设地点：定襄县董村工业区 风险调查：本工程涉及风险物质为天然气、废机油、废乳化液，项目在厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，厂区支管网长度200米，管径dn160，天然气密度按0.7174kg/m3计算，涉及的危险化学品以甲烷计，其临界量为10t，不构成重大危险源。本工程涉及风险物质为废机油、废乳化液，一般一年处置一次，最大储存量为2t/a，储存量未超过规定的临界2500t，不构成重大危险源 风险潜势初判：本项目危险物质数量与临界量的比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。 评价等级：本项目环境风险评价等级为简单分析。 7、项目扩建前后“三本帐”计算 项目“三本账”计算公式为：原有工程许可排放量+本工程排放量-以新带老削减量=最终排放量。本项目技改前后“三本帐”计算见下表： 表40 项目扩建前后“三本帐”汇总表 污染物名称 原有工程许可排放量（t/a） 原有工程实际排放量（t/a） 本工程排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 最终排放量（t/a） 扩建前后排放增减量（t/a） 废气 烟尘 1 0.08 0.50 0.92 0.58 -0.42 SO2 1 0.05 0.32 0.95 0.37 -0.63 NOx 4.28 0.55 3.55 3.73 4.1 -0.18 非甲烷总烃 0 0 0.025 0 0.025 +0.025 固体废物 废铁屑及边角料 / 1280 8320 0 9600 +8320 氧化铁皮 / 280 1820 0 2100 +1820 废机油 / 0.16 1.04 0 1.2 +1.04 废乳化液 / 0.15 0.95 0 1.1 +0.95 废油桶 / 0.04 0.26 0 0.3 +0.26 废漆桶 / 0 0.3 0 0.3 +0.3 废活性炭 / 0 0.5 0 0.5 +0.5 废过滤棉及废催化剂 / 0 0.5 0 0.5 +0.5 脱硝废催化剂 / 0 2 0 2 +2 根据定襄县2020年环境空气例行监测数据，环境空气监测因子中O3、PM10、PM2.5在有超标现象，项目所在区域环境空气质量现状为不达标区。 本次扩建项目将对原有工程新增脱硝装置对烟气中氮氧化物进行治理，将从源头上根治了烟气对周边环境的影响，减少大气污染物排放量，最终排放量为NOx4.1t/a、SO20.37t/a、烟尘0.58t/a，原有总量指标为NOx4.28t/a、SO21t/a、烟尘1t/a，实现了本企业内部削减替代，具有明显的环境正效益。同时将完善相应环保设施内容：对锻锤实施封闭措施、进一步减轻噪声对周围环境的影响。因此，只要本项目严格落实各项环保治理措施，项目对环境的影响可降至最低。 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理计划 （1）制定有关的管理制度及管理计划 根据全厂的生产及环保工作具体情况，制定本厂环境保护近、远期规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定全厂有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。领导和监督本企业环保设施运行情况，推广采用先进技术和经验，保证环保设施按设计要求运行。制定相关节能操作规程实现节能。建立和健全本厂的环保管理规章制度，保证环保工作开展。负责厂区清洁生产审核和清洁生产方案实施工作，不断提升企业清洁生产水平，实现用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化，建设绿色锻造企业。 （2）负责企业信息化建设工作 根据《法兰锻造企业信息化建设指南》，将企业的生产过程、物料移动、事务处理、客户交互等业务过程数字化，通过建设信息化系统，生成新的信息资源，为各层次的使用者提供动态业务信息，以作出有利于生产要素组合优化的决策，并通过信息化系统的运行，使企业资源合理配置，使企业能适应瞬息万变的市场经济竞争环境，求得最大的经济效益。 （3）负责环境保护的宣传教育工作 负责环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识环保法规的宣传，树立环保法制观念。在职工中定期举办环保知识问答。请上级环保部门对厂内中层以上的干部进行环保知识讲座，并进行考核。 （4）负责与各级生态环境部门的联系 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。 （5）工程各阶段环境管理工作计划 设计阶段：要求设计单位对本项目的环保工程与主体工程同时设计。 施工建设阶段：施工活动总平面布置要合理，施工阶段安排要严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活和工作，对施工期的污染采取措施进行控制，减轻施工期的环境不利影响，对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在竣工后及时恢复。施工过程进行环境监理，聘请环保监理单位对施工过程进行环境监理。 投入运营期：由分管环保的厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到科室、个人；从生产工艺、过程控制、污染控制各环节减少污染物的产生，将污染物产生控制到最小；做好各污染源污染物控制工作，保证环保设施正常稳定运转，达到设计的污染物去除效率；健全厂区污染监测系统，定期进行环境监测，发现问题及时解决；建立流动环境监督岗，监察生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。 本工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，环境管理工作计划见下表。 表41 环境管理工作表 环境管理总要求 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 （1）委托评价单位进行环境影响评价工作；（2）建设时，履行“三同时手续”，施工过程进行环境监理；（3）生产装置投产后试生产三个月内，进行环保设施竣工验收：（4）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改；（5）按照自行监测方案定期监测，及时缴纳排污费 试生产阶段环境管理 完善准备、合理调试、达到预定目标 （1）多方技术论证，完善工艺方案；（2）建立试生产工序管理和生产运转卡；（3）对污染防治设施进行调试，达到设计的污染物净化效率；（4）请环保部门协助试验阶段环境管理工作，确保试验时环保设施的同步运行。 规模生产环境管理 加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低排污 （1）明确专人负责厂区内环保设施的管理；（2）对废气处理、废水处理及回用、噪声污染控制、固体废物处置等设施操作、维护，定量考核，建立环保设施档案（3）监督各生产环节的规范操作；（4）定期组织污染源和环境监测 信息反馈和群众监督 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作 （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运转；（2）归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进；（3）聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见；（4）配合环保部门的检查验收。 8.2、排污许可证管理 按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》相关要求，按规定进行排污许可登记，并做好环境管理台账记录等相关要求。 8.3、环境监测 （1）环境监测的必要性 环境监测是环境保护工作的组成部分，是了解全厂排污状况和排污趋势的手段，是一项生产监督活动。监测结果是进行环境管理和污染防治的依据，通过环境监测结果及时掌握本项目排污状况，对其进行监督，掌握区域环境质量及其变化趋势，为区域污染防治提供科学依据。 （2）环境监测机构 环保科工作人员具体负责监测工作，本项目建设单位不具备监测条件，因此需委托专业人员按照规定的监测点位、监测项目、监测频次进行监测。建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。 （3）环境监测计划 根据企业实际情况，本项目不设环境监测机构，环境监测可委托有资质的监测机构进行定期监测，监测项目见下表。 表42 环境保护监测计划 类别 监测点位置 监测因子 监测频次 废气 22台燃气加热炉排气筒（DA001-DA010） 颗粒物、SO2、NOx 每年一次，每次一天 有机废气排气筒DA011 非甲烷总烃 每年一次，每次一天 无组织厂界浓度监测 （上风向1个、下风向四个） 非甲烷总烃 每年一次，每次一天 噪声 厂界四周 等效A声级 每季度一次，每次一天，昼夜各一次 9、本项目污染源排放清单 本项目运营后污染源排放清单一览表见下表43。

表43  项目污染物排放清单一览表

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 环保措施内容 | 排放情况 | 执行标准 | 排污口设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 排放量t/a | 标准名称 | 标准值mg/m3 | 编号 | 高度 m | 内径 m |
| 大气污染物 | 7#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.03 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气[2019]164号中暂未制定行业排放标准的其他工业窑炉排放限值 | 30 | DA003 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.02 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.22 |  | 300 |  |  |  |
|  | 8#-10#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.095 |  | 30 | DA004 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.06 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.665 |  | 300 |  |  |  |
|  | 11#、12#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.063 |  | 30 | DA005 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.04 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.444 |  | 300 |  |  |  |
|  | 13#、14#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.063 |  | 30 | DA006 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.04 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.444 |  | 300 |  |  |  |
|  | 15#、16#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.063 |  | 30 | DA007 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.04 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.444 |  | 300 |  |  |  |
|  | 17#、18#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.063 |  | 30 | DA008 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.04 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.444 |  | 300 |  |  |  |
|  | 19#、20#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.063 |  | 30 | DA009 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.04 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.444 |  | 300 |  |  |  |
|  | 21#、22#天然气加热炉 | 烟尘 | SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 | 15 | 0.063 |  | 30 | DA010 | 15 | 0.4 |
|  |  | SO2 |  | 9.5 | 0.04 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 105 | 0.444 |  | 300 |  |  |  |
|  | 喷漆工序 | 非甲烷总烃 | 经漆雾过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放 | 2.8 | 0.025 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）中表面涂装行业标准 | 60 | DA011 | 15 | 0.4 |
| 固废 | 生产过程 | 氧化铁皮 | 在一般固废暂存工棚内暂存，出售给废品回收站 | 2100t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013 修改单中的相关要求 |
|  |  | 废铁屑及废边角料 |  | 9600t/a |  |
|  | 机加工车间 | 废机油 | 可交由生产厂家回收再生处理或提交有资质单位进行无害化处理 | 危险废物暂存间作硬化防渗处理，并设立危废标识，暂存于符合标准的密闭容器内，定期交有资质单位处理 | 1.2t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 修改单中的相关要求：容器及材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容，不能发生化学反应，要采取防腐措施；应设计堵截泄漏的裙脚；防渗层渗透系数≤10-7cm/s）。 |
|  |  | 废乳化液 |  |  | 1.1t/a |  |
|  |  | 废油桶 |  |  | 0.3t/a |  |
|  | 喷漆车间 | 废漆桶 |  |  | 0.3t/a |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  | 0.5t/a |  |
|  |  | 废过滤棉及废催化剂 |  |  | 0.5t/a |  |
|  | 烟气脱硝装置 | 废催化剂 |  |  | 2t/a |  |
| 噪声 | 各类车床等主要生产设备 | 机械噪声 | 新增设备选用低噪声设备，所有生产设备全部布置于室内，基础减振，厂房隔声，并对原有夹棒锤实施封闭措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间60dB、夜间50dB |
| 环境管理与监测 | 1、设环保管理机构，并设环保专员，负责环保设施的运行、维护、管理，并及时对出现的环境问题进行处理。 2、根据企业实际情况，定期对天然气加热炉废气、有机废气和厂界非甲烷总烃、噪声进行监测。天然气加热炉废气排气筒(共10个)：颗粒物、SO2、NOX，每年监测一次；喷漆车间有机废气排气筒（共1个）非甲烷总烃每年监测一次；厂界无组织非甲烷总烃每年监测一次；噪声：四周厂界外1m，等效A声级，每季度监测一次。 |
| 以新带老的措施 | 原有6台天然气加热炉采用2套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过2根15m高排气筒排放 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 7#天然气加热炉（DA003） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 | 达标 排放 |
|  | 8#-10#天然气加热炉（DA004） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 11#、12#天然气加热炉（DA005） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 13#、14#天然气加热炉（DA006） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 15#、16#天然气加热炉（DA007） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 17#、18#天然气加热炉（DA008） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 19#、20#天然气加热炉（DA009） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 21#、22#天然气加热炉（DA010） | 烟尘 NOx | 采用1套SCR脱硝一体化设备对烟气进行治理后，废气经过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 喷漆工序 （DA011） | 非甲烷总烃 | 经漆雾过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放 |  |
| 固 废 | 生产过程 | 废铁屑 废边角料 氧化铁皮 | 在一般固废暂存工棚内暂存，出售给废品回收站 | 合理 处置 |
|  | 机加工车间 | 废机油 废乳化液 废油桶 | 收集后定期交由有资质单位进行处理 | 危险废物暂存间作硬化防渗处理，并设立危废标识，暂存于符合标准的密闭容器内，定期交由有资质单位处理 |  |
|  | 喷漆车间 | 废油漆桶 |  |  |  |
|  |  | 废过滤棉及废催化剂 | 可交由生产厂家回收再生处理或提交有资质单位进行无害化处理 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 烟气脱硝装置 | 废催化剂 |  |  |  |
| 噪声 | 各类车床等主要生产设备 | 噪声 | 新增设备选用低噪声设备，所有生产设备全部布置于室内，基础减振，并对原有夹棒锤实施封闭措施，经过隔声消声、距离衰减、绿化减轻噪声、夜间不生产以及搞好厂区绿化 | 厂界 达标 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强对厂区环境的绿化、美化工作，对厂区内植被进行养护，因此本项目在采取生态与环保治理措施后对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 定襄县宇特法兰有限公司年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目位于定襄县董村工业区。本次扩建项目利用已征土地，在原有基础设施上建设厂房7800m2，新増D53-1600碾环机2台，3000吨压机1台，750KG重载机器人1台，1250吨数控摆碾机3台，1600吨、2500吨和10000吨数控电动螺旋压力机各1台，CK5116数控立车30台，PM20数控钻床5台，FV2219数控钻铣加工中心5台，Z3050X16/1摇臂钻5台，全纤维井式电阻炉15台，锯床13台，环保喷漆设施1套，高频淬火成套设备1套，在原有电力容量1915KVA的基础上增容至5000KVA，天然气加热炉16台及配套的环保脱硝设施；年新增产能26000吨，总产能达到30000吨。 2、区域环境质量现状 根据定襄县2020年环境空气例行监测数据，环境空气监测因子中O3、PM10、PM2.5在冬季采暖期间出现有超标现象，本项目所在区域环境空气质量为不达标区。本项目所在地的地表水体为牧马河，根据忻州市公布的2020年1~11月地表水考核断面水质达标情况，牧马河陈家营监测断面水质类别为Ⅲ类，未达到断面水质目标II类要求，地表水环境质量状况一般。根据地下水环境质量现状监测结果：所有监测点位基本因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准，监测结果表明评价区地下水环境质量良好。根据噪声监测数据可知，厂界四周监测点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状良好。根据土壤环境质量现状监测结果：所有监测点位因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值，监测结果表明评价区土壤环境质量良好。评价区自然生态环境与农业生态环境相结合，自然植被主要有杨树、灌木。主要农作物有谷子、玉米和豆类等。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。 3、环境保护措施 本次扩建项目完成后，厂区天然气加热炉燃烧天然气产生的废气使用SCR脱硝装置对烟气进行治理后，废气分别经过15m高排气筒排放；喷漆车间废气经漆雾过滤器+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后由15m高排气筒排放；本项目生产过程无废水产生；新增设备选用低噪声设备，所有生产设备全部布置于室内，基础减振，厂房隔声，并对原有夹棒锤实施封闭措施；一般固体废物在一般固废暂存工棚内暂存，出售给废品回收站，危险废物在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。 4、污染物排放情况 本项目运营期大气污染物为天然气加热炉燃烧天然气产生的废气，污染物有NOx、少量的烟尘、SO2；喷漆车间及包装车间产生的非甲烷总烃。烟尘排放浓度15mg/Nm3、排放量合计0.50t/a，SO2排放浓度9.5mg/Nm3、排放量合计0.32t/a，NOx排放浓度105mg/Nm3、排放量合计3.55t/a，非甲烷总烃排放浓度2.8mg/Nm3、排放量合计0.025t/a。 本项目生产过程无废水产生。 本项目产生的固体废物中新增废铁屑、边角料产生量为8320t/a，氧化铁皮1820t/a，定期出售给废品回收站；机加工产生的废机油1.04t/a，废乳化液0.95t/a，废油桶0.26t/a，废油漆桶0.3t/a，收集在危废暂存间暂存后定期交由资质单位处理；有机废气治理产生的废过滤棉及废催化剂0.5t/a，废活性炭0.5t/a，脱硝产生的废催化剂2t/a，交由生产厂家回收或有资质单位处理；原有生活垃圾产生约为28.5t/a，设垃圾收集桶收集后由环卫部门清运统一处置。 本项目产生的噪声主要为生产工程中下料、锻造和机加工工段等主要产噪设备产生的噪声，在严格采取各项降噪措施后，厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、环境影响 本项目天然气加热炉燃烧天然气排放的污染物能够满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气[2019]164号中限值要求中“暂未制定行业排放标准的其他工业窑炉，按照颗粒物、SO2、NOx排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3执行”排放限值要求，对周围环境空气影响较小；本项目喷漆车间及包装车间废气主要为非甲烷总烃，满足山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017专项治理方案》的通知（晋气防办【2017】32号）中工业涂装标准排放浓度的要求。本项目无废水排放，不会对周围水环境产生不利影响；本项目所产生的固体废物均合理处置，对周围环境影响较小；本项目设备运行过程中产生的噪声能够做到稳定达标排放，对周围声环境影响较小；本项目绿化面积500m2，可有效减小项目运营对周围生态环境的影响。 6、环境管理与监测计划 企业应设置环境管理机构，制定环境管理制度。按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录(2019版)》相关要求，在规定时间内进行排污许可登记，按证排污，做好环境管理台账记录。并根据污染物的排放特征，依据国家分布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案，明确监测项目、取样位置和监测频率，定期开展环境监测工作。 7、总结论 综上所述，定襄县宇特法兰有限公司年产30000吨精密锻件及法兰扩建项目生产工艺成熟可靠，项目运营后可做到各类污染物稳定达标排放，对环境影响较小，实现了经济、社会和环境效益的统一，在严格执行评价提出的各项措施后，从环保角度考虑，项目建设是可行的。 二、建议 （1）加强环境管理，建立健全环保规章制度； （2）重视环境管理工作，加强环境教育，增强环境意识，建议本厂专门设环保人员，落实全厂的环保工作，认真执行环保相关的法律法规，主动与环保及各有关部门联系，按程序完成各项环保工作。 （3）加强厂区绿化建设，美化环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 项目地理位置及环境保护目标图、项目四邻关系图、项目区域位置图、地表水系图、周边水源地图、项目厂区平面布置图。 附件： 环境影响评价委托书、项目备案文件、土地手续、其他与环评有关的行政管理文件。 附表：审批登记表。 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

喷漆工序

水性漆3.25

其中：

固体2.475

非甲烷总烃0.25

纯水0.525

固体2.475

废气0.25

喷漆工序：

非甲烷总烃0.25

有组织排放：

非甲烷总烃0.025

活性炭吸附：非甲烷总烃0.225

职工日常用水

2.4

2.4

冷却循环用水

8

8

10.4012

水漆配比用水

0.0012

0.0012

新鲜水

图例：

G——废气

S——固废

N——噪声

W——废水

返回供应厂家

不合格

原料

检验

锻造

合格

下料

加热

加热

辗环成型

热处理

机加工

检验

部分成品喷漆处理

包装

天然气

天然气

S

G、S

G

N、S

N、S

N

G

N、S