定襄县慧磊牧业有限公司

年出栏4万头仔猪种猪场项目

环境影响报告书

（公示稿）

山西绿洲阳光环保科技有限公司

二〇二一年三月

第一章 概 述

## 1.1项目背景

畜牧业是我省农业和农村经济的重要产业，肉猪养殖是畜牧业的发展重点之一。近几年，随着国民经济的持续发展，特别是我国西部大开发战略的实施以及农村经济结构的战略性调整，促进了我国“集约化、机械化、产业化”畜牧业的发展，国家已将“加快畜牧业发展”作为“大力优化农业结构、积极拓宽农民增收领域”的三个环节之一，这为我国养殖业带来空前的发展机会。

生猪养殖是山西省传统特色产业，也是定襄县农村三大主导产业之一，山西省、定襄县各级政府对生猪养殖的发展历来十分重视，对保护和推广包括定襄县地方猪种在内的优良地方品种，促进生猪产业化发展给予了足够的重视和政策的扶持。优良而丰富的猪种资源，广大农户传统天然的养殖基础，自然环境无污染的粗饲资源，党和政府的重点扶持，使本项目的提出和实施具备了良好的内外环境。

定襄县慧磊牧业有限公司成立于2019年11月4日，经营范围包括动物饲养场：猪的饲养；畜牧批发；饲料生产：配合饲料加工。为促进定襄县养殖畜牧业的发展，定襄县慧磊牧业有限公司决定投资5200万，在忻州市定襄县南王乡新建年出栏4万头仔猪种猪场项目。定襄县行政审批服务管理局于2020年8月4日对该项目出具企业投资项目备案证（项目代码：2020-140921-03-03-016141），根据备案内容，该项目占地面积36.74亩，分两期建设：一期：新建分娩舍一栋、种猪舍一栋、保育舍一栋、定位栏1000套、产床372张、负压风机12台、人员消毒机10台、新增猪粪有机肥发酵设备一套。二期：新建分娩舍一栋、种猪舍二栋、定位栏1000套、产床300张、负压风机12台、人员消毒机6台、新增猪粪有机肥发酵设备一套、项目建成后，年存栏种猪2000头，年出售仔猪4万头。本次环评针对定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目一期、二期进行评价。

## 1.2分析判定相关情况

### 1.2.1产业政策符合性

根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，定襄县行政审批服务管理局于2020年8月4日对该项目出具企业投资项目备案证（项目代码：2020-140921-03-03-016141），本项目的建设符合国家和地方相关产业政策要求。

### 1.2.2选址合理性分析

本项目拟选场址位于定襄县南王乡眉应口村东北600米处，本次环评依照环境保护部环办环评[2018]31号文“关于做好畜禽养殖规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知”中“优化项目选址，合理布置养殖区”，本项目选址不在禁止养殖区域内，并与区域主体功能区划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜牧养殖污染防治规划相协调。本次环评对照《定襄县畜禽养殖禁养区划定方案》可知，本项目不在定襄县畜禽养殖禁养区划定范围内；距离本项目最近的水源地为厂址西北850m处的南王集中供水水源地，本项目不在其保护区范围内距离本项目最近的村屯居民区为厂界西南600m处的眉应口村，故本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

### 1.2.3 “三线一单”的控制要求符合性分析

（1）生态保护红线

本项目所在地目前没有划定生态红线，本次环评对照定襄县的水源保护区、自然保护区资料进行分析。定襄县目前生态保护区主要有坪上泉域、县城水源地和乡镇水源地。

根据定襄县水源地介绍，目前定襄县划分的水源地有西关水源地（城镇水源地），河边镇集中供水水源地、宏道镇集中供水水源地、杨芳集中供水水源地、南王集中供水水源地、西笏口集中供水水源地、蒋村集中供水水源地、神山集中供水水源地、季庄集中供水水源地、受禄集中供水水源地等9处乡镇集中式饮用水水源地。距离本项目最近的水源地为南王集中供水水源地，本项目不在保护范围内，距其保护区范围边界850m。

本项目位于定襄县南王乡眉应口村东北600米处，不在坪上泉域范围内，距离泉域边界约25km，因此不会对坪上泉域造成影响。

本次环评对照《定襄县畜禽养殖禁养区划定方案》可知，本项目不在定襄县畜禽养殖禁养区划定范围内。

综上所述，项目选址符合当地生态红线要求。

- 环境质量底线

本次评价收集了2019年县（市、区）环境空气质量状况年报（省大气污染防治工作领导组办公室 2020年1月20日），根据监测结果可知，定襄县除SO2、CO、O3达标外，NO2、PM10、PM2.5均有一定程度的超标，由此可见，区域属于非达标区；山西泰之合环境监测有限公司2020年5月27日~6月2日对评价区H2S、NH3环境空气质量监测结果， H2S、NH3均未出现超标现象，浓度值达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。本次评价引用《2019年11月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，牧马河定襄陈家营监测断面监测指标有：高锰酸盐COD Mn、化学需氧量COD Cr、氨氮NH3-N、总磷T-P，其中高锰酸盐COD Mn3.3mg/L、化学需氧量COD Cr14mg/L、氨氮NH3-N0.19mg/L总磷T-P 0.04mg/L，化学需氧量COD Cr和氨氮超标，没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准的限值要求，地表水水质轻度污染；山西泰之合环境监测有限公司于2020年5月27日对评价区地下水质量现状监测结果，所在监测的地下水井中，各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类标准，可见当地地下水水质较好；山西泰之合环境监测有限公司于2020年5月27日噪声现状监测结果，厂界噪声监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，区域声环境质量良好。

①项目与大气环境功能的相符性分析

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域大气环境为二类区。

本项目运营期大气污染主要为猪舍、集水池、三级厌氧池、堆粪房、沼液池的恶臭，天然气锅炉有组织废气以及运输扬尘等。分析可知，运营期采用干清粪工艺，日产日清；饲料中加入EM活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍、集水池、三级厌氧池、堆粪房、沼液池；运输车辆严禁超载，并要求用帆布遮盖掩实；进入厂区的车辆要适当减速；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗。采取以上措施后，污染物排放量很小，符合相关大气环境质量标准要求。

②项目与水环境功能的相符性分析

项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

本项目设计将生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，不会对周围地表水环境产生不良影响。因此，本项目的建设符合水环境标准要求。

③项目与声环境功能区的相符性分析

本项目区域声环境执行1类标准。根据声环境影响预测，本项目建设后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性，因此，项目的建设符合声环境标准要求。

- 资源利用上线

本项目运营过程中所用的资源主要为饲料、天然气和水。

项目所用饲料外购，本项目不设猪饲料加工车间；本项目天然气锅炉燃用管道天然气，项目所用天然气由山西省国新能源股份有限公司管道天然气提供，天然气管网已覆盖本项目区域，待项目建成后接入管道即可，燃气供应有保障，可满足本项目用气需求。项目建成后将使用节能设备，减少了电力资源的用量；项目运营期产生的废水、固废经无害化处理后全部还田，为厂区周围农田提供高效液态农肥，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，定襄县行政审批服务管理局于2020年8月4日对该项目出具企业投资项目备案证（项目代码：2020-140921-03-03-016141）。本项目的建设符合国家和地方相关产业政策要求。

综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求，项目选址、建设可行。

## 1.3环境影响评价工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目须进行环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第1号），本项目属于名录中“一、畜牧业——1、畜禽养殖场、养殖小区——年出栏生猪 5000 头及以上”，需编制环境影响报告书，为此，定襄县慧磊牧业有限公司于2020年5月正式委托山西绿洲阳光环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附后）。

接受委托后，我公司立即组织课题组成员对现场进行了踏勘，了解了工程的情况及拟选厂区周围主要工业污染状况，收集了当地水文、地质、气候、气象等自然境概况，进行了工程特点和环境特征分析，并对环境影响因子和评价因子进行了筛选，根据国家及省内有关规定进行评价等级确定，结合有关环境保护法规、评价标准、确定出本评价范围及工作内容深度，并征求了环保主管部门对工程的要求，根据山西省企业投资项目承诺制规定(2019年5月30日山西省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过），养殖类项目可不经过评估直接审批，现阶段编制完成了《定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目环境影响报告书》（公示稿），交建设单位，报请忻州市定襄县行政审批部门审批。

本项目环评影响评价的工作过程及程序见图1.4-1。

图1.4-1 环境影响评价工作过程

## 1.4项目特点

### 1.4.1工程特点

1、工艺技术路线

本项目产工艺采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩、保育、生产和育成使用工厂流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的专栏饲养，并采用早期（4周）断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。

- 工程排污情况

表1.5-1 项目运营期排污情况

| 类别 | 污染源 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍、堆粪房、三级厌氧池、沼液池 | NH3、H2S |
|  | 天然气锅炉 | 烟尘、SO2、NOx |
|  | 食堂 | 油烟 |
| 废水 | 锅炉排污水 | SS、盐类 |
|  | 生活污水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N |
|  | 猪尿 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
|  | 猪舍冲洗废水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群 |
| 固废 | 猪舍 | 猪粪 |
|  | 猪舍 | 病死猪尸体和分娩废物 |
|  | 猪舍 | 医疗垃圾 |
|  | 三级厌氧池 | 沼渣 |
|  | 医疗防疫 | 防疫废物 |
|  | 日常生产办公 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 猪叫声、设备噪声、汽车运输噪声 |

### 1.4.2环境特点

（1）环境现状

本次评价收集了2019年县（市、区）环境空气质量状况年报（省大气污染防治工作领导组办公室 2020年1月20日），根据监测结果可知，定襄县除SO2、CO、O3达标外，NO2、PM10、PM2.5均有一定程度的超标，由此可见，区域属于非达标区；山西泰之合环境监测有限公司2020年5月27日~6月2日对评价区H2S、NH3环境空气质量监测结果， H2S、NH3均未出现超标现象，浓度值达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。本次评价引用《2019年11月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，牧马河定襄陈家营监测断面监测指标有：高锰酸盐COD Mn、化学需氧量COD Cr、氨氮NH3-N、总磷T-P，其中高锰酸盐COD Mn3.3mg/L、化学需氧量COD Cr14mg/L、氨氮NH3-N0.19mg/L总磷T-P 0.04mg/L，化学需氧量COD Cr和氨氮超标，没有达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准的限值要求，地表水水质轻度污染；山西泰之合环境监测有限公司于2020年5月27日对评价区地下水质量现状监测结果，所在监测的地下水井中，各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类标准，可见当地地下水水质较好；山西泰之合环境监测有限公司于2020年5月27日噪声现状监测结果，厂界噪声监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，区域声环境质量良好。

（2）保护目标

本工程评价范围内没有国家及省级重点文物保护单位，无风景名胜区，无自然保护区；主要环境保护对象是厂址附近居民区，保护目标包括评价区内环境空气、近距离村庄声环境、周边村庄水井及厂址周围生态环境。

## 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本项目评价区域范围内环境空气质量、地下水环境质量及声环境质量现状较好，不存在超标现象。本次评价关注的环境问题为：

本项目运营过程产生的废气、废水、噪声、固废对评价区域的影响，在考虑环境质量现状的基础上，预测运营期产生的各项废物对周围敏感目标的影响，是否符合相关排放标准。

## 1.6 环境影响评价的主要结论

根据国家发展改革委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，定襄县行政审批服务管理局于2020年8月4日对该项目出具企业投资项目备案证（项目代码：2020-140921-03-03-016141）。本项目的建设符合国家和地方相关产业政策要求。

本项目场址不在城市总体规划范围内，因此本项目的建设不违背定襄县城市总体规划；本项目场址不在定襄县畜禽养殖禁养区划定范围，不存在重大环境制约因素，工程采用了国内、国外先进的工艺技术和设备，项目采取了完善的污染治理措施，可实现长期稳定达标，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平，因此，项目严格工程环保设计，确保施工安装质量，严格执行“三同时”制度、排污许可制度，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度出发，项目的建设和运行是可行的。

第二章 总则

## 2.1 评价目的与评价原则

### 2.1.1评价目的

本项目对环境的影响主要因素有：猪舍、集水池、三级厌氧池、堆粪房、沼液池的恶臭，天然气锅炉有组织废气以及运输扬尘等对大气环境的影响；生活污水和生产废水等对当地水环境产生的影响；生产设备等噪声对周围环境的影响等。确定本项目的评价目的如下：

（1）通过对建设项目所在区域的环境现状调查与评价，搞清该区域的环境概况、环境功能和环境质量现状。

（2）在工程分析和污染源调查的基础上，分析本项目实施后对该区域环境影响程度和范围，结合区域环境状况，提出相应的环保措施和对策，从而减少和避免污染，实现发展生产、保护环境的目的。

（3）根据项目的特点及污染特征，除了水、气、声、固废等传统的环境问题外，评价更加关注养殖场恶臭、养殖场废水、固体废物等对环境可能造成不良影响，制定避免污染、防治污染的针对性对策、措施，保证污染物“达标排放”，以求把不利影响减少到最低程度。

（4）通过环境空气、水体、声环境、生态环境等的影响分析，评价还将充分考虑周围环境对本项目的各种不良影响，并提出适当的补救措施，将外界环境对项目的不良影响降到最小，从环保角度明确本工程的环境可行性，为管理部门审批、项目设计和管理提供科学依据。

### 2.1.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1任务依据

（1）定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目环境影响评价委托书，2020年5月15日。

（2）《山西省企业投资项目备案证》（定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目），定襄县行政审批服务管理局，2020年8月4日。

### 2.2.2法律及法规性依据

2.2.2.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日实施；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订。

2.2.2.2行政法规

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日实施；

（2）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号），2014年1月1日实施；

（3）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48号，2017年6月12日。

2.2.2.3部门规章及其它规范性文件

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第1号），2018年4月28日实施；

（2）《国务院关于落实科学发展观、加强环境保护的决定》，国发[2005]35号，2005年12月3日；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委令第29号，2019年10月30日；

（4）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2013年12月7日起实施；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，环境保护部，2012年7月3日；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，环境保护部，2012年8月7日；

（7）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号），2019年1月1日实施；

（8）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015年9月1日实施；

（9）国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发［2013]37号；2013年9月10日；

（10）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环境保护部办公厅，环办[2014]30号，2014年3月25日；

（11）《大气污染防治行动计划》，国务院，国发[2013]37号，2013年9月10日；

（12）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015年4月2日；

（13）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》， 环环评[2016]150号，2016 年10月26日；

（14）农业部农牧发〔2017〕11号“关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017—2020年）》的通知”，2017年7月7日；

（15）农业部办公厅农办牧〔2017〕65号“关于统筹做好畜牧业发展和畜禽粪污治理工作的通知”，2017年12月25日。

（16）山西省环境保护厅山西省农业厅关于进一步加大畜禽养殖污染减排项目推进力度的通知，晋环发[2013]84 号。

（17）农办牧〔2020〕23号 “农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知”，2020年6月4号。

2.2.2.4地方性法规、地方政府规章及其他规范性文件

（1）《山西省泉域水资源保护条例》（修改），2010年11月26日；

（2）山西省人民政府《关于贯彻全国生态环境保护纲要的实施意见》，晋政发[2001]45号，2001年12月27日；

（3）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），2019年10月12日；

（4）《山西省用水定额》（DB14/T 1049.1-2015），2015年7月1日。

（5）《山西省环境保护条例》，2017年3月1日；

（6）《山西省大气污染防治2018年行动计划》，晋政办发[2018]52号，2018年5月25日；

（7）《山西省水污染防治2018年行动计划》，晋政办发[2018]55号，2018年5月24日；

（8）《山西省土壤污染防治2018年行动计划》，晋政办发[2018]53号，2018年5月25日；

（9）《山西省“十三五”环境保护规划》，晋政发[2016]66号，2016年12月16日；

（10）《建设项目主要污染物排放总量核定办法》，山西省环境保护厅，晋环发[2015]25号，2015年2月15日；

（11）《忻州市大气污染防治2018年行动计划》，忻州市人民政府办公厅，忻政办发[2018]87号，2018年6月21日；

（12）《忻州市水污染防治2018年行动计划》，忻州市人民政府办公厅，忻政办发[2018]103号，2018年8月27日；

（13）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发[2020]17号，2020年3月13号。

### 2.2.3行业相关规范

（1）《畜禽养殖业污染防治技术政策》，环境保护部，环发[2010]151号，2010年12月30日实施；

（2）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》，农业部办公厅，农办牧[2018]2号，2018年1月5日实施；

（3）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），2002年4月1日实施；

（4）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），2009年12月1日实施；

（5）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号），2017年7月3日实施；

（6）《畜禽粪便还田技术规范》（GBT 25246-2010），2011年3月1日实施；

（7）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），2010年7月1日实施。

### 2.2.4技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部第43号，2017年10月1日起施行；

（11）《动物防疫条件审查办法》中华人民共和国农业部令第7号，2010年5月1日。

（12）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号），2010年5月1日。

### 2.2.5参考资料

（1）《大气环境标准工作手册》（国家环保总局编）；

（2）《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社）；

（3）《大气环境影响评价》（童志权，中国环境科学出版社）；

（4）《环境影响评价技术原则与方法》（北京大学出版社）；

（5）《空气和废气监测分析方法》（中国环境科学出版社）；

（6）《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社）；

（7）定襄县总体规划及有关社会及自然概况统计资料；

（8）建设单位提供的其他有关生产资料。

## 2.3 评价因子的识别与筛选

### 2.3.1环境影响因子识别

本项目建设期和营运期都会对周围环境产生影响，结合项目生产工艺流程和建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受项目影响的环境要素进行识别。本项目环境影响因子识别见表2.3-1所示。

表2.3-1  不同时段的环境影响因子识别

| 项目阶段 | 建设期 | 营运期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工 | 运输 | 废气 | 废水 | 废渣 | 噪声 |  |
| 自然物理环境 | 环境空气 | -1S | -1S | -2L↓ |  |  |  | ★ |
|  | 地表水 | -1S |  |  | -1L↓ |  |  | ★ |
|  | 地下水 | -1S |  |  | -1L↓ |  |  | ★ |
|  | 声环境 | -2S | -1S |  |  |  | -1L↓ | 〇 |
|  | 土壤 | -2S |  |  | -1L↓ | -1L↓ |  | 〇 |
| 自然生态环境 | 地表植物 | -2S |  | -1L↓ | -1L↓ |  |  | 〇 |
|  | 土地利用 | -2S |  |  |  | -1L↓ |  |  |
| 社会经济环境 | 工业发展 | +1S |  |  |  |  |  | 〇 |
|  | 农业发展 |  |  | -1L↓ |  |  |  |  |
|  | 交通运输 |  | +1S |  |  |  |  |  |
| 生活质量 | 公众健康 | -1S | -1S | -2L↓ | -1L↓ |  | -1L↓ | 〇 |
|  | 就业水平 | +1S | +1S |  |  |  |  |  |
|  | 生活水平 | +1S | +1S |  |  |  |  |  |

注：+正效应、-负效应；3、2、1影响程度由大到小；L长期影响、S短期影响、↑可逆影响；↓不可逆影响；★较关心的环境要素；〇一般关心的环境要素。

### 2.3.2评价因子筛选

通过上述环境影响因子识别分析，评价因子的筛选主要围绕环境要素进行，并结合评价区域环境状况，确定本次评价各环境要素的评价因子见表2.3-2。

表2.3-2评价因子筛选表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3 |
|  | 影响预测 | PM10、SO2、NOx、H2S、NH3 |
| 地表水环境 | 现状评价 | / |
| 地下水环境 | 现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、挥发酚、氰化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、汞、砷、镉、铅、六价铬、铁、锰、细菌总数和总大肠菌群 |
|  | 影响预测 | 氨氮 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级Leq |
|  | 影响预测 |  |
| 固体废物 | 影响分析 | 一般工业固体废物、危险废物 |

## 2.4 评价标准

### 2.4.1 环境质量标准

根据评价区功能区划和环境保护目标要求，确定环境质量执行以下标准：

（1）环境空气：项目所在地为农村地区，环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、NH3参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，详见表2.4-1，表2.4-2。

表2.4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 二级浓度限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 年平均 | 200 | μg/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |
| 2 | 颗粒物（粒径小于等于 10 μm） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 3 | 颗粒物（粒径小于等于2.5 μm） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 5 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 6 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 7 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |

表2.4-2 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中

附录D其它污染物空气质量浓度参考限值

| 序号 | 污染物名称 | 最高容许浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.01 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |
| 2 | 氨气 | 0.20 |  |

（2）地表水：项目所在区域属于滹沱河水系牧马河河流。根据《山西省地表水水环境功能区划》（山西省地方标准DB14/67-2019）中的规定，该区域属于智村桥--入滹沱河干流河段，地表水水环境功能区类型为农业与景观娱乐用水保护，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类水质标准。详见表2.4-3。

表2.4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 挥发酚 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6~9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.2 |

（3）地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ 类标准，详见表2.4-4。

表2.4-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）     单位：mg/L

| 污染物 | pH | 氨氮 | NO3-N | NO2-N | 总硬度 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤450 | ≤250 | ≤1000 |
| 污染物 | 氯化物 | 氰化物 | 氟化物 | Fe | Mn | Cr6+ | 菌落总数 |
| 标准值 | ≤250 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤100 |
| 污染物 | 砷 | 汞 | 镉 | Pb | 挥发酚 | 总大肠菌群 | 耗氧量 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.002 | ≤3.0 | ≤3.0 |

（4）声环境：项目所在区域声环境为1类功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，详见表2.4-5。

表2.4-5  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

| 类别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 区域 |

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表2建设用地土壤污染风险筛选第二类用地标准，详见见表2.4-6，2.4-7，2.4-8。

表2.4-6 土壤环境质量标准（重金属和无机物）

| 项目 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |

表2.4-7 土壤环境质量标准（挥发性有机物）

| 项目 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 |
| 项目 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 四氯乙烯 | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 标准值 | 54 | 616 | 5 | 10 | 6.8 | 53 | 840 |
| 项目 | 1,1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1,2,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 |
| 标准值 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 | 560 |
| 项目 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 |
| 标准值 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 |

表2.4-8 土壤环境质量标准（半挥发性有机物）

| 项目 | 硝基苯 | 苯胺 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 76 | 260 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 |
| 项目 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a, h]蒽 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 萘 |
| 标准值 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | 70 |

### 2.4.2 污染物排放标准

（1）废气

①锅炉烟气：本项目生活区采暖采用燃气锅炉供热，项目产生的大气污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3燃气锅炉标准，详见表2.4-9。

表2.4-9  锅炉大气污染物排放标准

| 锅炉 | 污 染 物 | 浓 度 限 值 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 颗粒物 | 5 | mg/m3 |
|  | SO2 | 35 |  |
|  | NOx | 50 |  |

②本项目场区恶臭污染物排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的规定，详见表2.4-10。

表2.4-10  恶臭污染物标准   单位：mg/m3

| 序号 | 项目名称 | 厂界浓度 | 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） | 养殖场 | 畜禽养殖业污染物排放标准（GB18596-2001） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.5 |  | — |  |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 |  | — |  |
| 3 | 臭气浓度(无量纲) | 20 |  | 70 |  |

③餐厅厨房油烟执行饮食业油烟排放标准（GB18432-2001）表2中的小型标准，详见表2.4-11。

表2.4-11  饮食业油烟排放标准（GB18432-2001）

| 规模 | 中型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除率（%） | 60 |

（2）废水

本项目生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，实现了场区废水零排放。

（3）噪声

①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，详见表2.4-12。

表2.4-12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 70 | 55 |

②运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准，详见表2.4-13。

表2.4-13  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 |

（4）固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关规定。

（5）其他标准

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场厂界与禁建区域边界最小距离不得小于500m；粪便储存设施距地表水体不得小于400m。

## 2.5 评价等级

### 2.5.1环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，计算计算公式如下：

Pi=（Ci/Coi）×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其它污染物空气质量浓度参考限值中规定的限值（10μg/m3）（200μg/m3）。

根据估算模型得出的结果见表2.5-1。

表2.5-1 大气污染物估算模型计算结果一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(mg/m3) | 最大浓度落地点（m） | 评价标准 (mg/m3) | 占标率（%） | D10% | 推荐评 价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉排放口1（办公区） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口2（猪舍1） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口3（猪舍2） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口4（猪舍3） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口5（猪舍4） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口6（猪舍5） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口7（猪舍6） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 养殖场区 | H2S | 0.0002062 | 110 | 0.01 | 2.06 | 0 | 二级 |
|  | NH3 | 0.004226 | 110 | 0.2 | 2.11 | 0 | 二级 |
| 所有污染源 | NH3 | 0.004226 | 110 | 0.2 | 2.11 | 0 | 二级 |

由上表可知，本项目大气污染物最大占标率 Pmax为2.11%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境影响评价等级为二级。

2.5.2地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价等级确定依据，进行地表水环境影响评价等级确定。判定依据见表2.5-2。

表2.5-2  地表水环境影响评价工作等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价 |

本项目产生的生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，实现了场区废水零排放。因此，地表水环境影响评价等级为三级B。

2.5.3地下水环境评价等级

（1）地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目属Ⅲ类项目。

（2）地下水环境敏感程度

厂址范围内无地下水集中开采水源和其他与地下水有关的保护区；厂址附近有分散式用水井。本项目属III类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此本项目地下水环境影响评价等级为三级，详见见表2.5-3。

表2.5-3 地下水环境影响评价等级划分表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 本项目属III类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此本项目地下水环境影响评价等级为三级。 |

### 2.5.4声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作级别划分的主要依据是：建设项目所在区域声环境功能区类别、项目建设前后区域声环境质量变化程度以及受建设项目影响人口的数量。本项目所在功能区属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的1类地区，经估算项目建成前后噪声级增幅在3dB（A）以内，项目建设前后，区域内受噪声影响的人口数量变化不大，噪声评价等级确定为二级。

### 2.5.5生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·生态影响》中关于生态环境影响评价等级的规定，本次项目建设区占地面积约0.024km2，用地区域为一般区域，小于2km2，因此根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）判别，生态环境影响评价工作级别确定为三级，判别依据列如表2.5-4。

表2.5-4  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程（水域）占地范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2 km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.5.6土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ964-2018）中关于污染影响性评价工作等级的划分，生态环境影响评价等级的规定，本次项目建设区占地面积为0.024km2，占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，根据评定划分依据本项目土壤环境影响评价工作级别确定为三级，判别依据列如表2.5-5。

表2.5-5 土壤环境污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |

### 2.5.7环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其在附录B中对应临界量的比值小于1，该项环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。环境风险评价工作等级划分见表2.5-6。

表2.5-6 评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

综合以上结果，并根据本工程的污染特征和厂址周围环境敏感性，最终确定各专题的评价等级为：

（1）环境空气评价等级为二级；

（2）地表水评价等级为三级B；

（3）地下水评价等级为三级；

（4）声环境评价等级为二级；

（5）生态环境评价等级为三级；

（6）土壤环境评价等级为三级；

（7）环境风险评价等级为简单分析。

## 2.6 评价内容和重点

### 2.6.1评价内容

本次评价工作将在对项目进行工程分析的基础上，对空气环境、水环境、声环境、固体废物、生态环境分析。对大气环境、水环境、固体废物进行重点评价，对声环境做一般分析。对本项目的合理性、污染防治设施的完整性及现有工程污染治理措施的合理性、污染治理设施的完整性进行综合分析论证，制定整体污染防治对策及措施，另外关注影响范围内公众对本项目的意见和建议。

### 2.6.2评价重点

本项目位于定襄县南王乡南王村，本工程为新建项目，主要建设内容包括：配怀舍/分娩舍、保育舍、饲料房、仓库及配套的通风系统、污粪处理系统等附属设施，并在此基础上配套相应环保及工程设施。针对本项目建设特征，评价将重点从以下方面展开工作：

（1）明确厂址环境可行性

厂址的选择对于本项目可行性有着重要作用。评价将结合自然环境、工程建设与治理措施的具体情况，从工程废水、废气、固体废物、噪声及卫生防护距离等方面进行分析，明确回答本项目对厂区周围村庄居民、河流水体的影响情况，严格按照国家、省及地方有关的管理要求和城市规划进行一一分析，从工程建设环境要求方面讨论其可行性，为确定项目建设的可行性及管理部门决策提供依据。

（2）根据生产工艺，分析本工程主要污染物产生环节，提出严格可行的环境保护措施，分析环保措施的可行性，核准污染排放量。

（3）根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发[2017]48号文，分析本项目运营期畜禽养殖废弃物是否得到资源化利用。

## 2.7 评价范围

### 2.7.1环境空气影响评价范围

结合本项目布局及大气污染排放特征，同时考虑该地区主导风向，结合本项目厂区周围的污染源分布情况，确定大气环境影响评价范围为：以厂区为中心，南北各延伸2.5km，东西各延伸2.5km，评价范围边长取5km。

### 2.7.2地表水环境影响评价范围

本项目废水处理后综合利用，不外排。本次地表水评价主要针对污水处理措施可行性进行分析，重点控制和分析废水综合利用不外排的可靠性。

### 2.7.3地下水环境影响评价范围

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目为三级评价，本次评价水文地质调查评价范围如下：根据项目附近地表水牧马河流向自西向东流向，选取项目西侧边界上游1000m，东侧边界下游2000m，北侧边界外沿1000m，南侧边界外沿1000m的矩形评价区面积约6km2。

### 2.7.4声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为厂界外扩200m。

### 2.7.5生态环境

生态评价范围为场址占地外扩200m。

## 2.8 相关规划符合性分析

### 2.8.1环办环评[2018]31号文符合性分析

本项目与《关于做好畜禽养殖规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析具体内容见表2.8-1。

### 2.8.2晋环环评函[2018]34号符合性分析

本项目与山西省生态环境厅关于贯彻落实《关于做好畜禽养殖规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析具体内容见表2.8-2。

表2.8-1  环办环评[2018]31号文符合性分析

| 文件内容 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、优化项目选址，合理布置养殖场区 |
| 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 本项目场址位于定襄县南王乡眉应口村东北600米处，距离本项目最近的水源地为厂址西北850m处的南王乡集中供水水源地，本项目不在其保护区范围内；场址东距坪上泉域边界25km，因此不会对坪上泉域造成影响。 本次环评对照《定襄县畜禽养殖禁养区划定方案》可知，本项目不在定襄县畜禽养殖禁养区划定范围内。 | 符合 |
| 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 |
| 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理;当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本项目采用干清粪工艺，场区采取了雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。环评中明确了畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实了利用渠道或途径，确保了资源化利用有效实施。 | 符合 |
| 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 |
| 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 环评中明确了畜禽粪污贮存、处理和利用措施；粪尿还田进行资源化利用的畜禽粪污处理达到了畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求；病死猪只、分娩废弃物通过填埋井处理；项目运营期采用干清粪工艺，日产日清；饲料中加入EM活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍、集水池、三级厌氧池、堆粪房、沼液池可有效防治恶臭。 | 符合 |
| 四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 |
| 建设单位在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 地方生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 建设位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）要求，在环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，公众参与阶段未收到公众意见反馈 | 符合 |
| 五、强化事中事后监管，形成长效管理机制 |
| 地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。各级生态环境部门通过随机抽查项目环评报告书等方式，掌握环境影响报告书的编制及审批、环境影响登记表备案及承诺落实、环境保护“三同时”落实、环境保护验收情况及相关主体责任落实等情况，及时查处违法违规行为。 | 符合 |

表2.8-2  晋环环评函[2018]34号文符合性分析

| 文件内容 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一、做好选址布局工作 |
| 畜禽规模养殖项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址避开当地划定的禁养区，并与山西省主体功能区规划、环境功能区规划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调，新建规模养殖企业布局应按照我省《关于加强对新建规模养殖企业管理的通知》要求，确保新建养殖规模在当地环境承载能力之内。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置，将可能产生恶臭影响的设施布置于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。准确核算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周边环境保护目标的不利影响。 | 本项目场址位于定襄县南王乡眉应口村东北600米处，距离本项目最近的水源地为厂址西北850m处的南王乡集中供水水源地，本项目不在其保护区范围内；场址东距坪上泉域边界25km，因此不会对坪上泉域造成影响。 本次环评对照《定襄县畜禽养殖禁养区划定方案》可知，本项目不在定襄县畜禽养殖禁养区划定范围内。 | 符合 |
| 二、促进粪污资源化利用 |
| 加强粪污减量化控制措施。项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分流分离措施，防止雨水进入粪污手收集系统。 加强粪污资源化利用。项目环评应结合本行政区域内畜种、规模等特点，结合《山西省畜禽粪污处理和资源化利用工作方案（2017-2020年）》目标，选择适合本区域、经济高效适用的粪污资源化处理利用模式。鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，合理确定粪污资源化利用方式。环评阶段应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 本项目采用干清粪工艺，场区采取了雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。环评中明确了畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实了利用渠道或途径，确保了资源化利用有效实施。 | 符合 |
| 三、强化粪污治理措施 |
| 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。新建畜禽规模养殖场要按照本场条件选择适合的畜禽粪污处理工艺，配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施以及必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施。委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施，防止畜禽粪污污染地下水。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。涉及配套建设沼气工程的，应充分考虑环境风险并制定相应环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确过程控制措施，防止肥水进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响采取可行、有效措施，确保恶臭污染物达标排放。 | 环评中明确了畜禽粪污贮存、处理和利用措施；粪尿还田进行资源化利用的畜禽粪污处理达到了畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求；病死猪只、分娩废弃物通过填埋井处理；项目运营期采用干清粪工艺，日产日清；饲料中加入EM活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍、集水池、三级厌氧池、堆粪房、沼液池可有效防治恶臭。 | 符合 |
| 四、落实环评信息公开要求 |
| 编制环境影响报告书的禽规模养殖项目，应按照《环境影响评价公众参与办法》等有关规定，公开征求公众意见并对真实性和结果负责。 各级生态环境部门应按照相关要求，主动公开项目环评报告书受理情况、拟作出的审批意见和审批情况，保障公众环境保护知情权、参与权和监督权。强化对建设单位的监督约束，落实建设项目环评信息的全过程、全覆盖公开，确保公众能够方便获取建设项目环评信息。 | 建设位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号）要求，在环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，公众参与阶段未收到公众意见反馈 | 符合 |

## 2.9 环境保护目标

经调查评价区不属特殊保护地区、社会关注区、生态敏感性脆弱区和特殊地貌景观区等，评价区无重点保护生态品种及濒危生物物种。主要环境敏感因素为村庄居民、评价区环境空气质量、地下水及生态环境。

本项目环境保护目标一览表见表2.9-1，环境保护目标图见图2.9-1，四邻关系图见图2.9-2。

第三章  工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1项目基本概况

- 项目名称：定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目

（2）建设单位：定襄县慧磊牧业有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：本项目场址位于定襄县南王乡眉应口村东北600米处，地理坐标E112°59′40.3″，N38°25′05.2"，四周均为耕地。

（5）建设规模：项目建成后年出栏4万头仔猪。

（6）总投资及资金来源：工程总投资5200万，资金全部由企业自筹。本项目环保投资200万元，占项目总投资3.8%。

（7）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，其中管理人员2人，生产及技术人员18人；本项目年工作365天，每天3班，每班8小时。

（8）建设工期：预计建设工期12月，预计竣工日期2022年4月。

### 3.1.2养殖形式及产品方案

1、养殖形式

种猪场养殖种公猪、种母猪，由公猪、母猪配种怀孕生产仔猪，产出的仔猪进行保育，约28天仔猪具备了独立成长的能力，将幼仔外售其他养殖公司养殖。

2、产品方案

本项目建成后，养殖场猪苗存栏数量见表3.1-1。

表3.1-1  项目建成后猪只存栏数量及分类

| 养殖场 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南王乡 种猪场 | 1 | 种母猪 | 头 | 2000 | -- |
|  | 2 | 种公猪 | 头 | 25 | -- |
|  | 3 | 猪苗 | 头 | 500（折成年猪100） | 每5头猪苗折合成年猪1头 |
| 合计 | -- | -- | 头 | 2125 | 总存栏猪 |

### 项目建成后总存栏种母猪2000头，每头母猪年生产2次，每次平均生产仔猪11头，年总生产4.4万头，在计算成活率90%的基础上，基本可以达成年出栏仔猪4万头的生产规模。

### 3.1.3工程建设内容

项目总占地面积24493m2，合计36.74亩，其中生产区建设面积8580m2，附属设施建设面积560m2。项目建成后年出栏4万头仔猪。工程建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。根据现场踏勘，本项目还未开工建设，本项目工程建设内容见表3.1-2。

表3.1-2  项目建设内容一览表

| 工程 类别 | 序号 | 构筑物 名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1 | 1条生产线 | 1条生产线包括：3栋配怀舍+3栋分娩舍+1栋公猪舍，3栋配怀舍建筑面积3576m2，3栋分娩舍建筑面积4680m2，1栋公猪舍建筑面积324m2，厂区配套饲料库房，总建筑面积共计，8580m2。 |
|  | 1 | 保育舍 | 1栋，面积为780m2，规格为30 m×26m |
| 辅助 工程 | 1 | 办公生活楼（含餐厅，宿舍） | 1栋2层，一层食堂、住宿，二层办公，总建设面积560m2 |
|  | 2 | 配电室 | 厂区配置2套250KVA专线 |
|  | 3 | 车辆消毒池 | 1栋，面积为50m2，用于车辆消毒 |
|  | 4 | 物资消毒间 | 1栋，面积为80m2，用于物资消毒 |
|  | 5 | 分娩舍 | 3栋，每栋面积为350m2，总建筑面积1560m2，总面积4680m2 |
|  | 6 | 药品库 | 1栋，面积50m2，用于防疫药品存放 |
|  | 7 | 三级厌氧池 | 采用三级厌氧（容积220m3）发酵工艺处理污废水 |
|  | 8 | 沼液池 | 厂区设置1座1800m3沼液池 |
|  | 9 | 堆粪房 | 占地面积约220m2，发酵处理处理猪粪、沼渣，在集水池和三级厌氧池上方 |
|  | 10 | 填埋井 | 设置2个填埋井，每个深度5m，直径3m，容积35.33m3，采用填埋方式处理病死猪尸体、分娩废物 |
| 储运工程 | 1 | 仓储 | 设置饲料库，主要用于养猪场日常饲料的贮存，最大贮存量为30t。养殖过程中饲料存放于饲料仓库，各类药剂存放于药品库 |
|  | 2 | 运输 | 饲料原材料、猪采用公路运输的方式，场内修建道路，场外利用通村公路 |
| 公用 工程 | 1 | 供水 | 本项目供水由场区内自备水井供给，能够满足用水需求 |
|  | 2 | 供电 | 本项目供电由南王乡变电所供给，2套250 KVA专线，能够满足供电需求 |
|  | 3 | 供暖 | 本项目冬季生活采暖采用1台0.35MW热水锅炉，猪舍采用6台0.35MW热水锅炉采暖 |
|  | 4 | 供气 | 项目所在区域供气由天然气管道供给 |
| 环保 工程 | 1 | 废气 | 恶臭 | （1）加强猪场卫生管理及猪舍通风；（2）采取干清粪模式保证粪便日产日清；（3）保证足够的卫生防护距离；（4）种猪场周边建立绿化带；（5）喷洒除臭剂；（6）优化饲料营养配方或添加活 菌剂促进猪只消化吸收；（7）设置集水池及厌氧池均加盖密封 |
|  |  |  | 锅炉烟气 | 燃用天然气，7台燃气锅炉采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），效率70%，产生的烟气经8m高的排气筒排放 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 厂区食堂设置有1个基准灶，配套设油烟净化装置，油烟净化装置去除率为75% |
|  | 2 | 废水 | 生活污水 | 本项目生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，不会对周围地表水环境产生不良影响；沼液池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜+混凝土防渗。 |
|  |  |  | 猪舍冲洗水 |  |
|  |  |  | 猪尿液 |  |
|  |  |  | 锅炉排水 | 清洁下水，洒水抑尘 |
|  |  |  | 沼液池 | 厂区设1座1800m3的沼液池，沼液储存池采用“素土压实+HDPE膜防渗” |
|  | 3 | 固废 | 猪粪、沼渣 | 干清粪清出的猪粪、沼渣在220m2阳光棚堆粪房发酵，处理后作为有机肥还田 |
|  |  |  | 病死猪、分娩废物 | 病死猪只、分娩废弃物填埋井处理 |
|  |  |  | 医疗废物 | 场区设置医疗危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶集中收集，交由当地环卫部门统一处理 |
|  | 4 | 噪声 | 选择低噪声设备，隔声、减振，场区绿化 |
|  | 5 | 生态环境 | 厂区种植各种花草树木，绿化面积1000m2 |

### 3.1.4主要生产设备

本项目种猪场设备情况见表3.1-3。

表3.1-3  主要生产设备一览表

| 构筑物 | 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配怀舍 | 1 | 配种大栏 | 2600*2200 | 套 | 200 |
|  | 2 | 定位栏1 | 2200*650 | 套 | 1600 |
|  | 3 | 定位栏2 | 2200*650 | 套 | 2240 |
|  | 4 | 粪沟板 | -- | 条 | 8 |
|  | 5 | 不锈钢食槽 | 通体食槽 | 米 | 1800 |
| 分娩舍 | 1 | 产床 | 2400*1800 | 套 | 672 |
|  | 2 | 猪苗补料槽（圆） | -- | 个 | 672 |
|  | 3 | 粪沟板 | -- | 条 | 160 |
|  | 4 | 保温灯 | 175W | 个 | 672 |
| 环保 设备 | 1 | 三级厌氧池 | 200m3 | 座 | 1 |
|  | 2 | 沼液沼渣分离机 | -- | 套 | 1 |
|  | 3 | 刮粪机 | -- | 套 | 1 |
|  | 4 | 油烟净化器 | -- | 套 | 1 |
|  | 5 | 各类泵 | -- | 台 | 36 |
|  | 6 | 紫外消毒设备 | -- | 个 | 13 |
|  | 7 | 种猪精液采集、辅助受精设备 | -- | 套 | 20 |
| 辅助生 产设备 | 1 | 排风扇 | -- | 个 | 225 |
|  | 2 | 燃气锅炉 | 0.35MW | 台 | 7 |
|  | 3 | 潜水泵 | -- | 台 | 6 |

### 3.1.5原辅材料消耗情况

本项目饲料外购，场区不在设饲料加工车间，本项目原辅材料消耗详见表3.1-4，养殖场总原辅材料消耗表见表3.1-5。

表3.1-4  饲料消耗定额指标表

| 序号 | 名称 | 每头猪饲料定额（kg/d） | 饲料日消耗量 （kg/d） | 饲料年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种母猪（2000） | 2.6 | 5200 | 1898 |
| 2 | 种公猪（25） | 2.6 | 65 | 2.37 |
| 3 | 猪苗（500） | 1.0 | 500 | 182.5 |
| 4 | 总计 | / | 51390 | 2082.87 |

表3.1-5  种猪场总原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 2082.87 | 外购 |
| 2 | 消毒剂（双氧水） | t/a | 1.12 | 外购 |
| 3 | 防疫药品 | t/a | 0.25 | 外购 |
| 4 | 中药用量 | t/a | 2.6 | 外购 |

本项目堆粪房堆肥过程中定期喷洒生物菌肥发酵剂，本项目使用的生物菌肥发酵剂发酵有机肥，能够快速升温缩短发酵时间。经过生物菌肥发酵剂发酵后，可以使臭味大大降低。在发酵过程中，生物菌肥发酵剂中的功能性微生物大量吞噬有害细菌，使发酵后的肥料有害菌大大减少，有效防止土壤病害的发生。发酵后的有机肥料中含有大量功能性微生物，能够促进作物根系生长，并且改良土壤，建立土壤微生态平衡。

### 3.1.6主要技术经济指标

本项目主要经济技术指标见表3.1-6。

表3.1-6  工程主要经济技术指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | m2 | 24493 | 36.74亩 |
| 1.1 | 建筑面积 | m2 | 9140 | -- |
| 1.2 | 绿化面积 | m2 | 1000 | 4% |
| 2 | 规模 |  |  | -- |
| 2.1 | 年出栏 | 头 | 40000 | -- |
| 2.1 | 年存栏 | 头 | 2125 | -- |
| 3 | 劳动定员 | 人 | 20 | -- |
| 4 | 工作制度 | d/a | 365 | 3班制，每班8h |
| 5 | 总投资 | 万元 | 5200 | -- |
| 5.1 | 自筹资金 | 万元 | 5200 | -- |

### 3.1.7厂区总平面布置

定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目结合场区现有地形，本着节约用地的原则，尽量合理利用土地，节省人力、物力和投资。

场区东部由北向南猪舍依次布置堆粪房、分娩舍、配怀舍和公猪舍；场区西部由北向南依次布置三级厌氧池和沼液池、配怀舍、保育舍和办公生活区（集水池，三级厌氧池为地埋式，设置在堆粪房正下方，整体为双层设计）；中间为运输道路以及绿化区域。猪舍间净道和污道分开，互不交叉，满足饲养和仔猪、饲料运输的要求；生产做的饲养流程顺畅、连续、合理，避免交叉往返。场区平面布置符合《生猪标准化规模养殖生产技术规范》（试行）、安全、防火等规范要求。且在满足饲养工艺的前提下，同时考虑到道路、绿化等的设置。项目平面布置图见图3.1-1。

## 3.2公用工程

### 3.2.1给排水

1、给水水源

本项目供水由场区内自备水井供给，能够满足用水需求。

2、用水量分析

项目用水主要包括：生活用水、猪饮用水、猪舍冲洗用水、猪舍夏季降温用水、消毒防疫用水、锅炉补充水、绿化用水、道路洒水等。

（1）职工日常生活用水

本项目养殖场设食堂、浴室，提供场区人员食宿。参考《山西省用水定额  第3部分：城镇生活用水定额》，本项目用水量取90L/(P•d)，本项目劳动定员20人，生活用水量为1.8m3/d（657m3/a）。

本项目种猪场的猪饮用水、冲洗水以及降温补充水的用排水量主要来自定襄县慧磊牧业有限公司提供的统计数据。

（2）猪只饮用水

项目生产过程中猪只用水按照成年猪10L/（头•d），本项目生产运营期折合常年存栏成年猪2125头，计算得猪饮用水日用水量为21.25m3/d（7756.2m3/a）。

根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），猪尿排泄量计算公式为

Yu=0.205+0.438W

式中：Yu——为猪尿排泄量（L/d ▪头）

W——为猪的饮水量（L/d ▪头）

由以上公式计算可知：猪尿产生量为9.74m3/d（3555.1m3/a）。

（3）冲洗猪舍用水

猪舍采用干清粪工艺，猪舍冲洗水按15m3/（单元·次）计，一年冲洗两次，项目共设6座猪舍，则猪舍冲洗用水量为0.49m3/d（180m3/a）。

（4）水帘降温用水

猪舍夏季需采用水帘降温系统对猪舍进行降温处理，项目夏季需采用水帘对猪舍进行降温处理，根据建设单位提供资料，水帘降温系统水循环使用不外排，但由于蒸发等散失，降温系统每天需补充一定新鲜水。其中，每栋猪舍水帘降温系统每天需要补充水量为2m3。因此，本项目6栋猪舍水帘降温系统补充水量为12m3/d，降温期按90d计，用水量为1080m3/a。

（5）消毒防疫用水

根据企业提供资料，项目消毒用水量为0.3m3/d（109.5m3/a）。

（6）锅炉补充水

本项目拟在锅炉房安装7台0.35WM天燃气热水锅炉（猪舍6台，采暖期运行时间4h/d，运行时间90d，办公生活区1台，采暖期运行时间4h/d，运行时间150d），为项目生活供暖提供热水，单台补充水量为0.24m3/h，则项目采暖期的7台锅炉补充用水量4.42m3/d，合计年用水量为662.4m3/a。

（7）绿化用水

项目绿化用水按1.0L/m2·次计，养殖场场区绿化面积为1000m2，用水量为，1m3/d。

（8）道路洒水

根据《山西省用水定额第3部分：城镇生活用水定额》，水泥路面用水定额为 0.2～

0.5L/m 2·次，每天1次，采暖期路面不洒水，本项目道路总面积为1000m 2，则本项目道路洒水用水量为0.5m3/d（105m3/a）。

项目用排水情况见表3.2-1，水平衡图见图3.2-1、图3.2-2。

表3.2-1 项目用排水量一览表

| 用水项目 | 用水单位 | 用水量指标 | 用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） | 日排水量（m3/d） | 年排水量（m3/a） |
| 生活用水 | 20人 | 90L/人·d | 1.8 | 657 | 1.44 | 525.6 |
| 猪饮用水 | 2125头 （折计） | 10L/（头•d） | 21.25 | 7756.2 | 9.74 | 3555.1 |
| 冲洗猪舍用水 | 2125头 （折计） | 0.5m3/100头•d | 0.49 | 180 | 0.44 | 162 |
| 水帘降温用水 | 6栋 | 2m3/d（90d/a） | 12 | 1080 | -- | -- |
| 消毒防疫用水 | 2125头 （折计） | 2m3/d | 0.3 | 109.5 | -- | -- |
| 7台0.35WM燃气锅炉补充水 | 采暖期（150d） | 4.42 | 662.4 | -- | -- |
| 绿化洒水 | 1000m2 | 1.0L/m2•d（210d/a） | 1.0 | 210 | -- | -- |
| 道路洒水 | 210d | 0.5L/m 2·次 | 0.5 | 105 | -- | -- |
| 合计 | 非采暖期（210d） | 37.34 | 10760.1 | 11.62 | 4242.7 |
|  | 采暖期（150d） | 28.26 |  |  |  |

3、排水系统

（1）雨水

本项目场区的排水系统实施雨污分流，建立独立雨水管网排水系统。

（2）生产废水和生活污水

本项目设计将生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，处理后的沼液全部还田综合利用。

### 3.2.2 供电

本项目供电由定襄南王乡变电所供给，场区自备2台250 KVA变压器，能够满足供电需求。

### 3.2.3 供暖

本项目拟在锅炉房安装7台0.35WM天燃气热水锅炉（猪舍6台，采暖期运行时间4h/d，运行时间90d，办公生活区1台，采暖期运行时间4h/d，运行时间150d），为项目生活供暖提供热水，耗气量每台为35m3/h，采暖季耗气量共计9.66万m3/a。

### 3.2.4供气

本项目锅炉所用天然气由山西国新能源股份有限公司管道天然气提供，天然气管道已覆盖项目厂区，项目建成后可直接从厂区管道接入，燃气供应有保障，可满足本项目用气需求。

### 3.2.5 降温通风

本项目采用自然通风为主进行猪舍通风；猪舍夏季需采用水帘降温系统对猪舍进行降温处理，水帘是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然的物理现象。即水在重力的作用下从上往下流在水帘波纹状的纤维表面形成水膜，当快速流动的空气穿过水帘时水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸发带走大量的热使经过水帘的空气温度降低从而达到降温的目的。

在猪舍窗户的一端安装上降温水帘片/湿帘墙降温设备，与之相对的一端安装负压风机，应用负压风机将厂房内的热气抽出，在通风散热除尘的同时，室内外造成气压差， 促使外界的空气经由降温水帘片/湿帘墙所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，凉爽空气便会源源不断的吹入猪舍内部，进而营造一个舒适、凉爽、清新的养殖环境。不管是在多么炎热的夏天，降温湿帘+负压风机通风降温系统可使厂房温度始终保持在 24℃~29℃ 之间，使空气进行室内外循环，增加空气含氧量，可在极大程度上减少疾病的发生，进而提高养殖效率。

## 3.3工艺流程

### 3.3.1 饲料

本项目饲料外购，场区不在设饲料加工车间。

### 3.3.2生产工艺流程

#### 3.3.2.1猪饲养工艺流程

生产工艺采用全进全出工厂化养猪饲养工艺进行生产，猪群的配种怀孕、分娩、保育、生产和育成使用工厂流水线，生产周期以周为节拍，进行全进全出的专栏饲养，并采用早期（4周）断奶和保温设施，以提高母猪年产仔胎数和产仔成活率。生产工艺流程见图3.3-1。

养殖工艺流程简述：

（1）全进全出饲养方式

一栋猪舍内的猪同时转群，完全腾空的猪舍彻底的清洗、消毒、空舍以杀灭猪舍内的病原，减少病原在不同年龄层猪群中的传播机会，为使配种、怀孕、分娩、哺乳、育成紧密结合，使生产有计划的进行，项目区域的存栏种母猪以7天为周期转群，每个饲养单元采用全进全出的转群方式生产。

（2）生猪的饲养工艺

①种公猪的饲养：根据公猪的膘情投喂饲料，专人饲养，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10℃-28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的后备公猪和基础公猪均及时淘汰。

②种母猪的饲养：根据母猪的膘情投喂饲料，保持八成膘。产前或产后1~3d要减料，保证饮水，80d后要适当加料，哺乳期根据猪苗的多少给母猪加料，每哺乳1头猪苗加料0.15kg，断奶前3d起要减料，把哺乳期增喂的那部分饲料全部减掉，膘情低于八成时不减。适当运动和给予光照，怀孕母猪产前7d进入产仔栏，临产前1~2d在产仔栏内放入消毒后的软垫草，并准备好接产用器械、药品和其他用具。

③配种妊娠阶段

当母猪出现发情症状时，育种中心将其号码输入电脑，筛选出最优势配公猪，采用该公猪的精液，经检验分析合格后，进行配种分装，然后对该母猪进行人工受精。在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种约需1周，妊娠期16.5周，母猪产前提前一周进入产房。母猪在配种妊娠舍饲养16～17周。

④产仔哺乳阶段

同一周配种的母猪，要按预产期最早的母猪，提前一周同批进入产房，在此阶段要完成分娩和对猪苗的哺育，哺育期为5周(或4周)，母猪在产房饲养6周(或5周)，断奶后猪苗转入下一阶段饲养，母猪回到空怀母猪舍参加下一个繁殖周期的配种。

⑤猪苗断奶后，转入猪苗隔离舍，在隔离舍饲养约28d，体重达5千克左右。 这时幼猪已对外界环境条件有了相当的适应能力当猪苗出售。

从母猪配种到猪苗出栏，所需时间约为150d，因此，猪苗出栏周期为150d/批。

（3）管理方式

饲喂方式：项目饲喂均采用机械喂料，其中，种公猪、后备公猪、空怀母猪、妊娠母猪和分娩母猪采用定时、限量饲喂，保育猪仔基本采用自由采食。

饮水方式：各类猪群均采用自来水管供水，隔离猪舍设小猪饮水器，其余猪舍均设置大猪饮水器。

清粪方式：猪舍每天需清理，粪便的清理采用干清粪工艺。该工艺不仅可以减少耗水量，而且可以提高污染物处理效果。全场采用铸铁漏粪板将粪尿分开，实行人工清粪，勤清勤扫，减少恶臭气体散发。严格控制冲圈用水量，采用先清粪再冲圈的卫生方式，从源头减少粪水中的固体物质。本工程采用干清粪工艺满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

3.3.2.2卫生防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

（1）猪舍消毒。每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

（2）猪的消毒防疫。用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

（3）猪舍器具消毒：猪饲槽、饮水器及其他用具每天洗刷，定期进行消毒。

本工程主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001要求。

#### （4）猪只保养：根据运营期猪只的生长情况，生长过程中需要给生猪喂中药药汤。

#### 3.3.2.3粪尿处理

本项目养殖废物主要为猪粪以及猪尿，设计采用的处理原则为粪尿无害化处理+还田利用，主要对粪尿采取厌氧自然发酵技术，杀灭粪便以及尿液中的病原体、寄生虫和杂草子等。发酵无害化的粪便和尿液全部回用于周边农田作为农肥，实现粪尿的资源化。

（1）粪尿处理工艺简述

为了保持良好的环境，减少猪疾病的发生，需要对猪舍产生粪尿及时进行收集处理。本项目采用干清粪工艺，使用刮粪机将猪粪、猪尿通过排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田。

（2）清粪工艺

本项目采用机械干清粪工艺，根据《畜禽养殖污染治理工程技术规范》，干清粪工艺为在猪舍进行粪尿分离，粪便直接清理堆肥。本项目采用 “漏粪地板+机械刮粪板”， 将猪舍产生的粪尿一起通过排污系统收集到集水池进行固液分离。根据环办函[2015]425 号《关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函》，该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范要求。

项目猪舍分为上下两层，上层养猪，配备自动投料、自动饮水、保暖降温设备，猪舍采用全漏粪地板，下层为堆粪池并安装相应设备。猪生活在漏粪板地板上，猪排泄的粪尿落入漏粪地板下部，通过平板刮粪通过排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田。

项目猪舍采用全漏粪地板，该地板由若于地板条组成，猪生活在漏粪地板上，排泄的粪便由脚踩踏，直接落入猪舍底部。地板条之间设置合理的间隙，在满足粪便下落的同时，不会出现卡猪蹄的情况。另外，猪舍下面的环境是比较潮湿的，新鲜猪粪非常松散，刮起来比较容易，设计刮粪板每四小时刮一次粪。刮出的新鲜粪便含水量比较大， 在90%左右，再加上刮粪板自身含有相当的重量，每次刮粪率在90%以上，残留粪便非常少。同时，猪每次在撒尿的过程中，残留下来的粪便部分会随着尿液流到尿沟中，因此，本项目猪舍不需要每天进行冲洗，只在每一批育肥猪出栏后的空栏期间对猪舍进行一次冲洗，并喷洒消毒药品。

该工艺的投入使用既克服了人工干清粪劳动力需求量大、劳动效率低的缺点，也克服了水泡粪工艺后期粪污浓度高、有机肥效力低的难题，是养猪行业可持续化发展的理想工艺。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）中有关内容，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，以利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。尚无法实现干清粪的畜禽养殖圈、舍，宜采用旋转筛网对粪污进行预处理。

本次工程采用“漏缝板+机械刮板”干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求。

（3）粪便堆肥流程

工程设计采用厌氧自然堆肥方式进行沤肥，不进行人工翻堆以及机械供氧，也不添加麦秆、麸皮等辅料。在厌氧条件下通过微生物作用使粪便在堆存过程中自然分解，微生物发酵产生的热量可以杀灭病原微生物和寄生虫，使粪便无害化成为有机农肥的过程。

种猪场配置一个220m2的堆粪房（阳光棚），符合规范要求。猪粪便首先进入集水池沉淀后的固体粪便部分经固液分离机脱水预处理，脱水后粪便含水率低至 80%以下，然后将粪便堆存在阳光棚堆粪房内发酵。

由于传统的不通氧的条件下自然沤肥臭味大、腐熟期长，在自然温度下（20℃）， 一般周期为4~6个月。同时，自然沤制过程中原料中的营养会大量流失，造成浪费。本项目针对厌氧自然堆肥从两个方面进行改进：

①采用阳光棚堆粪房堆肥

具体方式为将脱水后的生猪粪便自然堆存在猪舍外的阳光棚堆粪房内，通过阳光照射有利于发酵过程中迅速升温，克服了自然堆肥升温慢，大大加快发酵进程。由于堆肥过程在密封环境内进行，屋外闻不到浓重异味。堆肥过程简便、省工，无需人为过多干预，堆肥过程干净卫生。

②喷洒生物菌肥发酵剂

由于传统的厌氧堆肥发酵时间过长，需要贮存的空间过大，不利于规模化处置猪场的粪便。本项目在阳光棚堆粪房内定期喷洒生物菌肥发酵剂，使用生物菌肥发酵剂发酵有机肥，能够快速升温缩短发酵时间。有机物原料，如粪便等，经过生物菌肥发酵剂发酵后，臭味大大降低。在发酵过程中，生物菌肥发酵剂中的功能性微生物大量吞噬有害细菌，使发酵后的肥料有害菌大大减少，有效防止土壤病害的发生。发酵后的有机肥料中含有大量功能性微生物，能够促进作物根系生长，并且改良土壤，建立土壤微生态平衡。

根据多年运行经验，经过阳光棚升温发酵以及喷洒生物菌肥发酵剂后， 粪便厌氧发酵周期大大缩短，实际发酵时间约为自然堆肥腐熟期的1/3，实际发酵完全腐熟时间为40~60天，本次环评按照完全腐熟期60天（2个月）计。

本项目种猪场配置一个220m2的阳光棚，每天粪便产生量约为2.75t，按照脱水后的猪粪比重1.3t/m3计算，集粪房猪粪堆存高度平均按照2.0m计算，可以满足本项目猪粪便207天（6.9个月以上）的发酵及贮存需求。因此，集粪房处置措施合理可行。

（4）尿液处理流程

本项目设计对猪尿液的处置也属于自然贮存发酵，不进行曝气供氧。项目固液分离效率按 50%计算，经过固液分离后的尿液含固量较少。本项目养殖小区设置的沼液池为地下设置，并加了盖板，做到防雨、防渗，周围高于地面，防止雨水倒流。尿液、猪舍冲洗废水在三级厌氧发酵池内处理后经管道排入沼液池。

3.3.2.4三级厌氧池

（1）三级厌氧池工艺介绍

工艺概述：粪便污水、种猪场内其他废水通过管网收集至收集池后，泵入固液分离机分离，未被分离出的小颗粒固体粪便随废水进入三级厌氧池，进行厌氧发酵去除大部分有机物，污水出三级厌氧池后，沼液排入沼液池暂存，在施肥季节根据农作物需求液态施肥；三级厌氧池的沼渣通过管道排至集水池经固液分离机，运至堆粪房发酵；经固液分离机分离出的固体粪便运至堆粪房发酵。对于周围有大面积农田的养殖场，三级厌氧池发酵后的沼液是环保高效的液态有机肥，实现种养结合，零排放。

本项目粪便处理采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）中规定的模式Ⅱ，规范中提出“模式Ⅰ工艺适用于能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，且养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积的情况；废水进入三级厌氧池之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。”本项目养殖场周围具有足够土地面积全部消纳低浓度沼液，并且有一定的土地轮作面积，且能源需求不大，可采用模式Ⅰ工艺。

项目运行过程废水主要为生活废水，养殖过程产生的猪尿、猪舍冲洗废水。据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A，采用干清粪工艺的集约化养殖场综合污废水水质为CODcr8000mg/L、BOD53200mg/L、SS4100mg/L、氨氮530mg/L。养殖废水中主要污染物产生浓度及处理后浓度见下表3.3-1。

表3.3-1  养殖废水中主要污染物产生浓度及处理后浓度

| 来源 | 水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖区、职工生活4242.7 （m³/a） | 产生浓度（mg/L） | 8000 | 3200 | 4100 | 530 | 处理后的沼液用于周围农田施肥；沼渣运至面积为420m2堆粪仓库进行堆肥 |
|  | 产生量（t/a） | 33.94 | 13.58 | 17.40 | 2.25 |  |
|  | 排放浓度（mg/L） | 1600 | 746 | 1050 | 477 |  |
|  | 排放量（t/a） | 6.79 | 3.17 | 4.45 | 2.02 |  |
|  | 去除效率 | 80% | 76.7% | 74.4% | 10% |  |

（2）三级厌氧池处理能力的确定依据及合理性分析

A、三级厌氧池处理能力的确定依据

本项目三级厌氧池内分三块区域，新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。

在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。

流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。污水出三级厌氧池后，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，排出的沼渣经过固液分离、堆肥发酵后，作为有机肥还田。对于周围有大面积农田的养殖场，三级厌氧池发酵后的沼液是环保高效的液态肥料，实现种养结合，零排放。

B、三级厌氧池容积合理性分析

本项目场区内每天产生废水为11.62t/d，该三级厌氧池的设计最长停留时间为7d，则三级厌氧池有效容积为100m3。本项目厌氧塘设计容积220m3，大于理论厌氧塘容积。

综上分析，本项目拟建的三级厌氧池满足项目运营期粪污处理需求。

#### 3.3.2.5 沼液储存及利用系统

（1）沼液产生量

本项目产生的养殖废水随管网进入治污区集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵处理后进入沼液池熟化，进入三级厌氧池废水量为11.62m3/d。养殖废水经三级厌氧池厌氧发酵，全部转化为沼液，年产沼液量为4242.7m3/a。

（2）沼液池容积

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中“畜禽养殖场污水排入农田之前必须进行预处理，并应配套田间贮存池，以解决农田在非施肥期间污水出路问题，田间贮存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总值”。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HT497-2009）中“贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻或雨季最长降雨期，一般不得少于30d的排放总量”。

结合相关法规、当地农作物施肥规律及《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）中要求，施肥季节为春、夏、秋，年施重肥三次，追肥四次，贮存池宜预留0.9m高的空间，预留体积按照设施的实际长和宽以及预留高度进行计算。

本项目拟设1座沼液池，位于场区北部，总容积为1800m3，在三级厌氧池发生故障时可以兼做事故池，事故废水可直接排入沼液池。

在冬季，农田不需施肥，无害化处理后的沼液暂存于沼液储存池，施肥主要是在非采暖期进行施肥。本项目冬季沼液产生量为1743m3/a，沼液储存池可有效容纳冬季产生的沼液。

防渗措施：沼液储存池底部首先进行清场夯实，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备防渗膜铺设的要求。其次，池底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄漏、跑冒等。在此基础上铺设HDPE防渗膜，HDPE防渗膜的厚度不应小于0.9mm，HDPE膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，防渗层正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。

消毒措施：根据《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011）、《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）和《中华人民共和国农业行业标准  有机肥料》（NY525-2012），沼液经三级厌氧池厌氧发酵无害化处理后，已基本消毒，根据标准要求检验合格后（重金属和沼液卫生标准符合要求），即可作为液态农肥，不需设置消毒措施。

（3）沼液利用系统

本项目产生的废水通过排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵处理后进入沼液池熟化，处理后的沼液用于周围农田施肥，沼渣送至堆粪房发酵。项目经此工艺处理后废水综合利用，不外排。

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态有机肥料。

按照《沼气工程沼液沼渣后处理技术规范》（NY/T2374-2013），以资源化利用为目的的沼液主要用于施肥、制作水溶肥料和浓缩肥，沼液必须经过充分厌氧消化。非施肥季节处理后沼液的贮存，应设置专门的贮存设施。沼液用于农田施用，应根据作物需肥量和需水量等因素进行调配。沼液用于施肥后处理技术工艺为：沼液-沉淀-贮存-农田施肥。

本项目产生的沼液用于施肥，其后处理技术工艺为：沼液-沉淀-贮存-农田施肥。本项目沼液最大产生量为11.62m3/d，产生的沼液以施肥方式用作肥料用于周围农田。沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。

（4）沼液利用的管理措施

①沼液定期由建设单位采用罐车运送至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。运输过程中防治沼液泄露；

②沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

③严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击沼液施肥，在非施肥期及雨季，沼液由沼液池暂存。

为了保证工程所产生的沼液能过100% 综合利用，建设单位采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与周围村庄签订协议（见附件），利用周围村庄253亩农田消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物（主要以玉米、小麦、高粱为主），根据以上计算，本项目年存栏2125头当量猪，需消纳最大面积为253亩，本项目与周围村庄签订900亩农田消纳协议，除消纳面积253亩外，还留有647亩轮换消纳土地，防止对长期消纳土地造成污染，同时留有647亩轮换消纳土地可以保证本项目产生的沼液全部消纳。

公司负责无偿将沼液采用罐车运送至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

#### 3.3.2.6 沼渣处理方式

（1）沼渣产生量

本项目未经固液分离机分离出的小颗粒固体粪便（猪粪含水率为95%）随废水进入三级厌氧池进行厌氧发酵，粪便中干物质在厌氧反应阶段约50%转化为沼渣，30%转化成沼液，20%被降解，沼渣含水率按90%考虑。

沼渣产生量=1606×（1-50%）×0.5×（1-95%）÷（1-90%）=200.7t/a，0.55t/d。

（2）沼渣去向

沼渣是由部分未分解的原料和新生的微生物菌体组成，分为三部分：一是有机质、腐殖酸，对改良土壤起着主要作用；二是氮、磷、钾等元素，满足作物生长需要；三是未腐熟原料，施入农田继续发酵，释放肥分。可用于配置营养土，做有机肥，栽培食用菌以及沼渣养殖。

三级厌氧池沼渣通过收集与固液分离机分离出的粪便一同进入堆肥区进行堆肥。

#### 3.3.2.7 还田措施

本项目养殖小区粪污的处置充分依托周边大量的农田，产生的粪便及尿液经过发酵腐熟后，全部就近回用于周边农田施肥，综合利用。企业于附近村庄（南王村）签订了粪污消纳协议（见附件5），本项目养殖小区产生的有机肥全部无偿提供给蒋村乡养殖小区周边的农田耕地施肥使用。具体运输方式以罐车运输为主，运输道路主要为田间小路，尽量避开村庄运输，减少运输噪声及恶臭对敏感点的影响。总计签订使用协议的土地面积为900亩，可完全消纳本项目产生的沼液和有机肥，同时留有土地用于轮作施肥， 不会长期施肥于同一土地，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）。

## 3.4产污环节

### 3.4.1施工期

本项目施工建设期间主要产污环节为以下几个方面：

（1）施工扬尘：施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中以场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大。

（2）施工废水：主要为施工人员生活污水、场地和设备冲洗等废水。

（3）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

（4）噪声：主要为施工机械设备噪声及运输车辆往来产生的交通噪声。

### 3.4.2运营期

#### 3.4.2.1 废气

（1）天然气锅炉烟气，主要污染物为烟尘、SO2和NOx；

（2）猪舍产生的恶臭气体；

（3）食堂油烟；

（4）堆粪房、集水池、三级厌氧池、沼液池产生的恶臭；

（5）运输过程产生的扬尘。

#### 3.4.2.2 废水

（1）猪尿，主要污染物以COD、BOD5、SS、氨氮为主；

（2）猪舍冲洗废水，主要污染物以COD、BOD5、SS、氨氮为主；

（3）生活污水，主要污染物以COD、BOD5、SS为主。

（4）锅炉排污水，主要污染物以盐类为主；

#### 3.4.2.3 固体废物

（1）猪粪；

（2）沼渣；

（3）病死猪尸体、分娩物；

（4）医疗废物；

（5）生活垃圾。

#### 3.4.2.4 噪声

（1）猪舍通风机噪声；

（2）泵类噪声；

（3）运输车辆交通噪声。

## 3.5施工期环境污染及治理措施

### 3.5.1 施工期大气污染影响分析及防治措施

#### 3.5.1.1施工期大气污染影响分析

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

#### 3.5.1.2施工期废气污染防治措施

（1）施工扬尘

根据山西省人民政府办公厅晋政办发[2020]17号《关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》及忻州市大气污染防治工作领导组办公室关于印发《忻州市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知忻气防办发〔2019〕42号，建设单位要在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘污染防治监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； 暂时不能开工的城市建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。重污染天气预警和采暖季期间，停止各类土石方作业。本项目在施工过程中应当遵循上述通知的要求，认真做好施工期环境保护工作。而且，规模以上建筑工地必须全部安装在线监测和视频监控，并与行业主管部门联网。项目施工过程中当遵循上述通知的要求，认真做好施工期环境保护工作。建筑施工单位必须于开工前15日内向所辖区内环保部门如实申报排放污染物的种类、数量等，并依据建设项目环境保护管理规定的要求，向社会公示项目建设期间环境保护措施，经环保部门审查认可后，方可开工建设。

A、施工工地百分百围挡

施工现场设置高度不低于1.8m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定、清洁美观，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。并设置施工标志牌，标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。施工场地应和现有办公、居住区域分离，互不干扰。

脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不得直接从楼上向下倾倒，必须运送至地面。

B、物料堆放百分百覆盖

施工物料应集中堆放，尽量减少扬尘对周围环境的影响。每一块独立裸露地面都采取覆盖措施，覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。

所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须100%，小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

施工弃方及时清运，避免大风天气对周围环境空气造成污染。

C、出入车辆百分百冲洗

运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。本项目北侧车辆出入口设置车辆清洗场，施工车辆进出施工场地应对轮胎、车体进行清洗、清洁。施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。施工车辆冲洗平台设在车辆出入口附近。

D、施工场地路面百分百硬化

施工场所内车行道路必须全部硬化，任何时候行车道路上不能有明显的尘土，道路清扫时都必须采取洒水措施。

E、拆迁工地百分百湿法作业

拆迁施工场地应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水次数避免物料及土方堆存起尘。

F、渣土车辆百分百密闭

渣土运输车辆应采取密闭措施并确保正常使用。渣土车辆安装卫星定位系统，并接入交通运输部联网联控平台。

除此“六个百分之百”环境规范管理要求之外，施工单位必须对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工期间工地不能现场搅拌混凝土，必须使用商品混凝土，施工期间还应加强环境管理、项目建设单位应严格按照有关规定，向当地环保主管部门提供施工扬尘污染防治方案，以减少施工期扬尘对周围环境的影响。

采取以上措施后，降尘效率以70%计，总之，本工程施工期应严格按照以上的措施执行。只要合理规划、科学管理，施工活动不会对场地周围居民造成明显影响，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

（2）施工车辆尾气

施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。

此外，环境管理部门应加强监督管理，发现问题及时处理、警告，督促施工单位建设行为的规范性要求。

### 3.5.2施工期废水污染影响分析及防治措施

施工废水主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程。施工废水中主要含有泥沙和油污。施工期间防止水环境污染的主要措施为：

1、加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

2、施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

3、水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，污染附近水体。

4、安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。

### 3.5.3施工期固体废物污染影响分析及防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

### 3.5.4施工期噪声污染影响分析及防治措施

#### 3.5.4.1施工期噪声污染影响分析

工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3.5-1。

表3.5-1  施工期主要噪声源一览表    单位：dB（A）

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 90—100 | 间歇性源 |
|  | 挖掘机 | 100—120 | 间歇性源 |
|  | 装载机 | 90—110 | 间歇性源 |
|  | 各种车辆 | 80—95 | 间歇性源 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇性源 |
| 结构制作阶段 | 振捣棒 | 85—100 | 间歇性源 |
|  | 电锯 | 90—100 | 间歇性源 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 90—100 | 间歇性源 |
|  | 升降机 | 90—100 | 间歇性源 |

第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。在各施工阶段中，第一阶段和第二阶段对声环境的影响最大，但本项目土方工程和基础施工已基本结束，这两个阶段带来的噪声影响已消失。结构制作及设备安装阶段的噪声源均为间歇性源，由于施工现场距村庄较远，因此施工噪声不会对厂外声环境造成明显影响。

#### 3.5.4.2施工期噪声污染防护措施

针对施工期的噪声污染源，评价要求施工过程中采取如下噪声污染控制措施：

1、合理安排施工时间。要求施工单位严格遵守环保部门规定，合理安排施工时间，严禁22:00-6:00期间使用产生噪声的机械设备。对主体工程浇灌需要连续施工尽量缩短周期，尽量减少夜间扰民问题。

2、建设单位要求施工单位所使用的主要施工机械应为低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。

3、在结构和装修阶段，对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；桩基施工采用静压桩作业，配合防震措施保护周边建筑物安全。

4、运输车辆严格按照规定行驶路线行走，行驶线路要尽量绕开居住区，路过噪声敏感目标时减速慢行并禁止鸣笛。

## 3.6营运期环境污染及治理措施

### 3.6.1大气环境影响分析及防治措施

项目运行过程中产生的大气污染物主要为：锅炉烟气、食堂油烟、养殖过程、治污区处理过程产生的恶臭气体和运输扬尘。

（1）锅炉烟气

本项目拟在锅炉房安装7台0.35WM天燃气热水锅炉（猪舍6台，采暖期运行时间4h/d，运行时间90d，办公生活区1台，采暖期运行时间4h/d，运行时间150d），为项目生活供暖提供热水，根据企业资料提供天然气热值36.475MJ/m3，0.35WM锅炉耗气量为单台35m3/h，则猪舍天然气锅炉耗气量单台为1.26万m3/a，生活区天然气锅炉耗气量单台为2.1万m3/a。

单位体积天然气燃烧所产生的烟气量为13m3/m3，则本项目猪舍单台0.35MW燃气热水锅炉废气产生量为（16.38万m3/a）；生活区单台0.35MW燃气热水锅炉废气产生量为（27.3万m3/a）。

本次评价要求燃气锅炉采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），锅炉排放烟气烟尘产生浓度按5mg/m3计，SO2产生浓度按15mg/m3计，NOx产生浓度按45mg/m3计，则猪舍单台锅炉污染物排放量为：

烟尘排放量：5×16.38×104×10-9=0.00082t/a

SO2排放量：15×16.38×104×10-9=0.00246t/a

NOx排放量：45×16.38×104×10-9=0.00737t/a

生活区锅炉污染物排放量为：

烟尘排放量：5×27.3×104×10-9=0.00136t/a

SO2排放量：15×27.3×104×10-9=0.00409t/a

NOx排放量：45×27.3×104×10-9=0.01228t/a

由以上计算可知，单台0.35MW的燃气热水锅炉烟尘排放浓度为5mg/m3，总排放量为0.0063t/a；SO2排放浓度为15mg/m3，总排放量为0.0189t/a；NOX排放浓度为45mg/m3，总排放量为0.0565t/a；锅炉污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，锅炉烟气由一根不低于8m高的烟囱排放。

（2）食堂厨房的烹饪油烟废气是食堂的主要环境空气污染物，油烟废气含有动植物油脂在高温下裂解的油雾、油污和蒸汽等对人体有害的物质。项目建成后，养殖场员工20人，耗油量为45g/人•d，烹饪过程中分解、挥发量按5%计算，本项目职工食堂基准灶头1个，单灶风量2000m3/h，按日均作业6h（早午晚各2h）计，经计算，食堂油烟排放源强见表3.6-2。

表3.6-2 食堂油烟排放源强

| 序号 | 名称 | 油烟产生量(kg/a) | 产生浓度(mg/m3) | 油烟净化设施去除率 | 油烟排放量(kg/a） | 排放浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂 | 16.4 | 3.75 | 75% | 4.1 | 0.94 |

（3）猪舍、堆粪房、三级厌氧池、沼液池产生的恶臭

养殖场的恶臭主要来源于各类猪舍、堆粪房、三级厌氧池、沼液池，本项目产生的恶臭气体，主要包含NH3、H2S、（COH3）N、CH4等，其中以NH3、H2S对人体危害较大，其理化性质见表3.6-3，上述恶臭气体均属于无组织排放。

表3.6-3恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阀值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲胺 | （COH3）N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 |  | 0.0000056 | 粪便味 |

根据同行业类比，猪舍不采取任何措施的情况下，大猪NH3产生源强为0.2g/头•d，H2S产生源强为0.01g/头•d；收集池、三级厌氧池、沼液池、堆粪仓库产生源强为0.3g/头•d，H2S产生源强为0.015g/头•d。本项目猪舍、收集池、厌氧塘、沼液池、堆粪仓库NH3、H2S产生量见下表3.6-4。

表3.6-4  各单元NH3、H2S产生量

| 污染面源 | 产生量（kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 | H2S | NH3 |
| 猪舍 | 0.00089 | 0.01771 | 0.00780 | 0.15514 |
| 堆粪仓库、集水池、厌氧塘、沼液池 | 0.00133 | 0.02656 | 0.01165 | 0.23267 |
| 合计 | 0.00222 | 0.04427 | 0.01945 | 0.38781 |

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，本项目对猪舍设计采取如下处理措施。具体见表3.6-5。

表3.6-5  恶臭物质理化特征

| 污染面源 | 恶臭控制及处理措施 |
| --- | --- |
| 猪舍 | ①加强猪场卫生管理及猪舍通风；②采取干清粪模式保证粪便日产日清；③加强猪场周边绿化；④猪舍内使用除臭剂；⑤优化饲料营养配方或添加活性菌剂促进猪只消化吸收 |
| 集水池 | ①喷洒除臭剂；②周边绿化 |
| 三级厌氧池 | ①密封遮盖；②喷洒除臭剂；③周边绿化 |
| 堆粪仓库 | ①密封遮盖；②同时增加绿化；③喷洒除臭剂等措施进行控制 |

采取以上措施后，恶臭可减少80%。猪舍恶臭产生及排放情况见表3.6-6。

表3.6-6  各单元NH3、H2S排放量

| 污染面源 | 排放量（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 | H2S | NH3 |
| 猪舍 | 0.000178 | 0.00354 | 0.00156 | 0.03103 |
| 堆粪仓库、集水池、三级厌氧池、沼液池 | 0.000266 | 0.00531 | 0.00233 | 0.04653 |
| 合计 | 0.000444 | 0.00885 | 0.00389 | 0.07756 |

（4）物料运输扬尘

本项目的饲料、仔猪及商品猪采用汽车运输，汽车运输会产生扬尘。评价要求运输车辆严禁超载，并要求用帆布遮盖掩实；进入厂区的车辆要适当减速；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗。

采取以上措施后，本项目产生的废气对周围环境影响很小。

### 3.6.2 水污染影响分析及防治措施

本项目养殖场排水系统实施雨污分流，建立独立的雨水管网系统和污水收集管网系统。运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水，生产废水主要为养殖过程中产生的猪尿和猪舍冲洗废水。

（1）生活污水、生产废水

本项目运营期锅炉排水为清洁下水，洒水抑尘；产生的生活污水、生产废水一起经排污系统收集到收集池，进入三级厌氧池进行厌氧发酵处理，产生的沼液进入全封闭沼液池，进一步处理后的沼液全部灌溉还田，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业染污物排放标准》（DB37/534-2005）的有关规定，污水中各项污染物的产排情况见表3.6-5。

表3.6-5  项目综合污水产排情况一览表

| 来源 | 水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种猪场、职工生活4242.7 （m³/a） | 产生浓度（mg/L） | 8000 | 3200 | 4100 | 530 | 处理后的沼液用于周围农田施肥；沼渣运至堆粪房进行堆肥 |
|  | 产生量（t/a） | 33.94 | 13.58 | 17.40 | 2.25 |  |
|  | 排放浓度（mg/L） | 1600 | 746 | 1050 | 477 |  |
|  | 排放量（t/a） | 6.79 | 3.17 | 4.45 | 2.02 |  |
|  | 去除效率 | 80% | 76.7% | 74.4% | 10% |  |

本项目处理后的沼液用于周围农田施肥，本项目场区设置1座1800m3沼液池，，可满足非施肥期150d沼液储存量。

采取以上措施后，本项目产生的废水对周围环境影响很小。

### 3.6.3 固体废物污染影响分析

（1）猪粪

根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查与防治》的相关统计数据，1头成年猪的产粪量为2.0kg/天·头，1头猪苗的产粪量为0.7kg/天·头，本项目猪粪产量计算参数依据及产生量见表3.6-6。

表3.6-6 项目猪粪产生量计算表

| 养殖场 | 名称 | 数量（头） | 猪粪产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位排放量（kg/头·天） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| 场区 | 种母猪 | 2000 | 2.0 | 4 | 1460 |
|  | 种公猪 | 25 | 2.0 | 0.05 | 18.25 |
|  | 猪苗 | 500 | 0.7 | 0.35 | 127.75 |
|  | 小计 | / | / | 4.4 | 1606 |

猪粪含水率95%，经固液分离机处理后，50%被分离出来，50%进入三级厌氧池进行厌氧反应，被固液分离机分离出的猪粪量为1606t/a，清除的猪粪统一收运至阳光棚堆粪房进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田。

（2）沼渣

本项目未经固液分离机分离出的小颗粒固体粪便（猪粪含水率为95%）随废水进入三级厌氧池进行厌氧发酵，粪便中干物质在厌氧反应阶段约50%转化为沼渣，30%转化成沼液，20%被降解，沼渣含水率按90%考虑。

沼渣产生量=1606×（1-50%）×0.5×（1-95%）÷（1-90%）=200.7t/a，0.55t/d。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009），评价要求：建设单位设置沼渣过滤区，沼渣经沼渣过滤区晾晒干化后，与猪粪一同进入堆粪房堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田。

（3）病死猪尸体、分娩物

养殖过程中猪只死亡主要为仔猪及成年猪，仔猪以刚出生的幼仔死亡率最高，约为10%，全年生产仔猪4.4万头，均重以1kg/头计；成年大猪死亡率约0.5%，死亡成年猪按70kg/头计；母猪生育周期为2胎/年，分娩废物按照1kg/头·次计，则养殖场病死猪、分娩废物产生量见表3.6-7。

表3.6-7  病死猪、分娩废物产生量一览表

| 养殖场 | 名称 | 数量（头） | 病死猪（t/a） | 分娩废物（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场区 | 种母猪 | 2000 | 0.7 | 4.4 |
|  | 种公猪 | 25 | / | / |
|  | 猪苗 （全年） | 44000 （成活仔猪+死亡仔猪） | 4.4 | / |
|  | 小计 | / | 5.1 | 4.4 |

由以上分析可知，养殖场病死猪产生量为5.1t/a，分娩废物产生量为4.4t/a，本项目病死猪只，分娩废弃物采用填埋井进行填埋处理，本项目场区设2个填埋井，位于项目北侧，填埋井均远离生活区，填埋井采用混凝土结构，填埋井深度5m，直径3m，容积35.33m3。在进行填埋时，每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰。安全填埋井在填埋后，须用粘土填埋压实封口，并永久封存。

另外，评价要求填埋井采取原土夯实，铺一层以黏土为配料的3:7灰土，HDPE高密度聚乙烯防渗膜进行防渗，对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，填埋井四周设围挡隔离，并对围挡上锁，防止周围居民进入。在填埋井四周进行绿化。

（4）医疗废物

项目猪场在消毒和防疫过程中还会产生一定量的医疗垃圾，主要为注射器、废药品、药品包装等医疗垃圾。根据同类型项目的医疗废物产生情况，计算得本项目医疗废物产生量为 10kg/月，因此项目医疗废物产生量为 0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），医疗垃圾属于危险废物，废物类别为 HW01 医疗废物。本次评价要求企业在场区建设1间10m2医疗废物暂存间及专门的医疗废物分类收容器，分类收集储存医疗废物，收集后及时委托由有资质单位处理。

（5）生活垃圾

本项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量为3.65t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。

### 3.6.4 噪声污染影响分析

生产运营过程中的主要噪声源有猪舍风机、泵类、运输车辆等，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约75～90dB（A）。针对本项目产噪设备特点，提出以下防治措施：

（1）设备选型

从设备选型入手，设备定货时向设备制造厂提出噪声限值，尤其对水泵，必须选择低噪、低转速风机，风机的产噪级别在 85dB（A）以下。

（2）隔声

各类通风机、泵类、饲料加工设备等产噪设备均设置于室内，可降低噪声的影响。

（3）减振与隔振

机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，泵类、饲料加工设备等采取基础减振。

（4）控制车辆行驶速度，加强场内车辆管理，禁止鸣笛，减小噪声排放。

（5）其它：在厂区总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建筑物、绿化植被等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，从而起到降低噪声影响的作用，而且还能起到抑尘、净化空气、美化环境的效果。

在采取厂房屏蔽、选择低噪声设备、隔声、基础减震、限速、加强厂区管理等措施后，不会对区域声环境造成影响。

### 3.6.5生态环境

为进一步降低工程排污对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

（1）针对项目主要运输路线，要求企业对道路实施绿化，以高大树冠及乔木结合形成隔离带以遮荫、抑尘。

（2）生活管理区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物和适宜当地环境的四季常绿植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。猪舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

（3）植物物种以适宜当地生长的土生物种，乔木类包括杨树、榆树、槐树、落叶松、油松等，灌木包括丁香、黄刺枚、荆条等。

（4）对工程涉及的各类行为所造成的生态影响应严格按照生态评价章节制定的工程措施、恢复措施和绿化方案实施控制。

（5）采取严格的运营期污染控制方案，减小项目污染排放对生态的影响。

（6）沼液输送管道施工时严格划定施工作业带，在施工带内作业，尽量减少开挖面积；分层开挖，分层回填，尽可能保持农田原有的土壤环境。

（7）从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

### 3.6.6总量控制

根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号），属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目属于养殖业，暂不纳入总量核定范围，但项目设置的七台天然气锅炉需申请总量。

本项目申请排放总量为：烟尘：0.0063t/a；SO2：0.0189t/a；NOX：0.0565t/a。

## 3.7污染源源强核算

本工程污染物源强核算表见表3.7-1至表3.7-4。

表3.7-1  大气污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 污染源 | 废气量（m3/h） | 排放参数m | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 排放 时间 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 （mg/Nm3） | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/Nm3） | 排放量 （t/a） | h/a |  |
| 供暖 | 0.35WM天然气热水锅炉(办公区） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00136 | 燃用天然气，燃气锅炉采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），效率70%，产生的烟气经8m高的排气筒排放 | 5 | 0.00136 | 600 | 大气 |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00409 |  | 15 | 0.00409 | 600 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.04093 |  | 45 | 0.01228 | 600 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍1） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍2） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍3） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍4） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍5） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍6） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
| 食堂 | 食 堂 | 2000 | -- | 油烟 | 3.75 | 0.0164 | 加装一套油烟净化设施，风量2000m3/h，处理效率75%的 | 0.94 | 0.0041 | 2190 |  |
| 养殖过程 | 场区 | 无组织 | -- | H2S | -- | -- | 干清粪工艺，日产日清；饲料中加入EM活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍、三级厌氧池，堆粪房 | -- | 0.00389 | 8760 |  |
|  |  |  |  | NH3 | -- | -- |  | -- | 0.07756 |  |  |
| 运输 | 运输车辆 | 无组织 | -- | 扬尘 | -- | 少量 | 进入厂区的车辆要适当减速；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗 | -- | 少量 | 2920 |  |

表3.7-2  废水污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 排放浓度mg/m3 | 排放量（t/a） |  |
| 养殖过程、职工办公生活区 | 猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水 | 废水量 | -- | 4242.7 | 猪尿、猪舍冲洗废水以及生活污水一起经排污系统收集进入三级厌氧池厌氧发酵处理（容积为200m3），产生的沼液进入全封闭沼液池，进一步处理后的沼液还田综合利用 | / | -- | 0 | 8760 |
|  |  | COD | 8000 | 33.94 |  | 80.0 | 1600 | 6.79 |  |
|  |  | BOD5 | 3200 | 13.58 |  | 76.7 | 746 | 3.17 |  |
|  |  | SS | 4100 | 17.40 |  | 74.4 | 1050 | 4.45 |  |
|  |  | 氨氮 | 530 | 2.25 |  | 10 | 477 | 2.02 |  |

表3.7-3   固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处置方式 | 处置量（t/a） |  |
| 养殖过程 | 猪舍 | 猪粪 | 一般固废 | 803 | 干清粪清出的猪粪、沼渣220m2阳光棚堆粪房进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 | 803 | 还田利用 |
|  | 三级厌氧池 | 沼渣 | 一般固废 | 200.7 |  | 200.7 |  |
|  | 猪舍 | 病死猪尸体 | 一般固废 | 5.1 | 厂区设置2座填埋井 | 5.1 | 填埋井处置 |
|  |  | 分娩废物 | 一般固废 | 4.4 |  | 4.4 |  |
|  |  | 医疗废物 | 危险废物 | 0.12 | 场区设置1座危险废物暂存间（10m2），定期交由有危险废物处理资质的单位处理 | 0.12 | 由有资质单位处置 |
| 办公、生活 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 一般固废 | 3.65 | 设垃圾箱临时收集，委托当地环卫部门集中处置 | 3.65 | 由当地环卫部门清运处理 |

表3.7-4    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表排放源强表

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍风机 | ～80 | 加装消声器 | ～60 |
| 2 | 泵类噪声 | ～95 | 置于地下、基础减振 | ～65 |
| 3 | 运输噪声 | ～75 | 减速、禁止鸣笛 | ～55 |

第四章  环境现状调查与评价

略。

第五章 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响与评价

本项目根据养殖场地块分布特点，施工期设置施工营地，施工方式一致，养殖场施工营地设在厂区西侧，施工营地预计高峰期施工人员约30人。施工期对周围环境产生的影响主要来源于扬尘、施工污废水以及施工固废。

### 5.1.1施工期环境空气影响

本项目的施工阶段对空气环境的污染主要来自施工扬尘、施工机械尾气，主要以施工扬尘为主，施工扬尘可分为车辆行驶扬尘、建筑材料堆场扬尘、水泥搅拌扬尘，影响较大主要来自车辆行驶扬尘，这些大气污染物点较分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放，主要污染因子为TSP，根据中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目建筑面积约为9140m2，扬尘产生量约为2.8t；施工机械尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、HC、NOx、SO2等，该类气体属于无组织排放。

1、施工扬尘

施工粉尘主要来自土石方和粉状物料的运输和使用，主要污染源为TSP，源高一般在15m以下，属无组织排放，一般施工现场距离施工场地不同距离处空气中TSP浓度值见表5.1-1。

表5.1-1  施工场地大气中TSP浓度变化表

| 距离（m） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/m3） | 1.75 | 1.30 | 0.780 | 0.365 | 0.345 | 0.330 |
| GB16297-1996 | 1.0 |

本项目建筑施工期间，场区周边500m范围内无居民等敏感点，不会对周边居民产生影响。

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总施工粉尘的60%以上，汽车行驶产生的扬尘和汽车行驶速度以及道路表面粉尘量成正比，为了减少施工期汽车扬尘对周边环境的影响，建议施工方采取以下措施：

（1）限制进出施工区车辆的行驶速度，进出车辆速度尽量放缓，不易过快，并在出口处设置清洗槽，定时清洗车辆轮胎；

（2）对运输粉状物料的车辆，加盖遮挡物或者采用密闭运输的方式，减少沿途漏撒粉尘对环境的影响；

（3）对施工场地进行适量的洒水，可大大减少扬尘量。

建筑材料堆场扬尘也是产生施工扬尘的另一个原因，施工起尘量与风速和尘粒含水率成正比，因此，为了减少施工期堆场扬尘对周边环境的影响，建议施工方采取以下措施：

（1）进行文明施工，对施工现场建筑材料堆场附近进行洒水降尘。在晴朗无风天气一般一天最少2次，若遇大风或干燥天气，应增加洒水次数。场地洒水后，扬尘量能降低28%～75%；

（2）减少建筑物料的露天堆放，尤其是粉状物料的堆放，在物料堆放处加盖遮挡物，避免扬尘的影响；

（3）加强粉状建材物料转运与使用的管理，合理装卸，如需要灰渣、水泥等，运输时应采用密闭式槽车运输；

（4）在施工现场四周应修不低于2.5m高围挡、维护防护墙或安装遮挡设施，实行封闭式施工。

经过以上治理措施，项目施工对周围环境影响较小。

2、施工机械尾气

施工机械产生的尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、HC、NOx、SO2等，该类气体属于无组织排放，产生量和施工机械的先进程度和数量有很大关系，建议采用先进的环保设备，优质柴油，通过空气的稀释扩散可大大降低对环境的影响。

综上所述，通过加强管理，切实落实好上述的大气污染物防治措施，施工扬尘和室内污染气体对环境的影响大大减小，其对环境影响也随着施工期的结束而结束。

### 5.1.2施工期水环境影响

项目施工废水主要有施工过程中产生的废水以及工作员工产生的生活污水。

1、施工人员生活污水

施工期工人用水按照施80L/人.d计，生活污水按照用水量的80%计，施工营地预计高峰期施工人员约30人，生活污水产生量约1.92m3/d。施工期生活污水的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，浓度分别约为250mg/L、150mg/L、30mg/L、100mg/L。

本评价要求施工工地设置10m3的生活污水收集池，生活污水经除油、沉淀等初级简易处理后用于施工场地洒水抑尘。

2、施工废水

施工期废水主要为混凝土防护废水、车辆清洗废水等，主要污染物为SS，浓度约为10000mg/L，产生量与施工季节、天气等有较大关系，难以定量，本评价要求施工工地设置一个20m3沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘。

综上所述，项目施工期产生的生活污水和施工废水均能得到合理的处理和利用，施工期间不会对周围水环境造成明显不良影响。

### 5.1.3施工期声环境影响

从噪声角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要产自推土机、挖掘机、装载机及各种车辆，这些源大部分是移动声源、没有明显的指向性；第二阶段噪声源主要有各种打桩机，属于脉冲性噪声，基本上是固定声源；第三阶段主要产噪设备有振捣器、电锯、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段主要产噪设备有起重机、升降机等。各施工阶段中第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间歇性源，由于施工现场距村庄比较远，因此施工噪声不会其环境造成影响，但对现场施工人员危害较大。施工过程中声源设备源强类比调查结果见表5.1-2。

表5.1-2  施工期主要噪声源一览表    单位：dB（A）

| 施工阶段 | 施工机械 | 声级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 78-96 | 间歇性 |
|  | 挖掘机 | 100-110 | 间歇性 |
|  | 装载机 | 90-100 | 间歇性 |
|  | 各种车辆 | 80-95 | 间歇性 |
| 基础施工阶段 | 冲击打桩机 | 95-105 | 间歇性 |
| 结构制作阶段 | 振捣器 | 85-100 | 间歇性 |
|  | 电锯 | 100-110 | 间歇性 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 90-100 | 间歇性 |

根据声环境导则（HJ2.4-2009）噪声预测采用模型为：

式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)；

A ——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，Adiv=20Lg（r/r0），dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减（本项目取0dB），dB；

本项目取噪声值较大设备进行预测，噪声预测结果如表5.1-3所示：

表5.1-3  距声源不同距离处的噪声值     单位：dB（A）

| 施工 设备 | 近场 声级 | 不同距离噪声值[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 推土机 | 96 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 52.5 | 50 | 46 | 44 |
| 挖掘机 | 93 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 53 | 49.5 | 47 | 43.4 | 41 |
| 装载机 | 95 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51.5 | 49 | 45.4 | 43 |
| 冲击打桩机 | 110 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 | 66.5 | 64 | 60.5 | 58 |
| 搅拌机 | 88 | 74 | 68 | 62 | 56 | 54 | 48 | 44.5 | 42 | 38.5 | 36 |
| 电锯 | 110 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 | 66.5 | 64 | 60.5 | 58 |
| 振捣器 | 90 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 40.5 | 38 |
| 吊车 | 80 | 66 | 60 | 54 | 48 | 46 | 40 | 36.5 | 34 | 30.5 | 28 |

根据上述噪声影响预测结果，与《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)比较，土石方阶段昼间12m处噪声能达到标准要求，105m处能达到夜间标准要求；打桩阶段昼间35m处噪声能达到标准要求，该阶段夜间禁止施工；结构阶段昼间51m处噪声能达到标准要求。

本项目距最近的眉应口村600m，距离较远，由施工期施工设备不同距离噪声值预测结果看，施工噪声对周围村庄居民影响很小。

本项目施工期声环境影响突出体现在对施工人员影响方面，为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目各场区施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。

### 5.1.4施工期固废环境影响

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾，评价要求采取以下治理措施：

1、施工人员生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，送当地环卫部门指定地点集中处置。

2、施工固废

（1）土方平衡

本项目养殖场区开挖土方量为12000m3，开挖土方全部用于场区低洼场地平整，无弃土产生，本项目施工期不设置取土场和弃土场；

（2）建筑垃圾

①施工期产生的可回收废料，如钢筋、废木板等，应由施工单位回收。

②废建筑材料按照环境保护规范要求统一收集后，运往当地环卫部门指定地点处置。

综上所述，项目施工期施工人员产生的生活垃圾，施工过程中产生的土方、建筑垃圾均能得到合理的处置和利用，不会对周围环境造成明显不良影响。

### 5.1.5施工期生态环境影响

施工期对生态环境影响主要是地基开挖、场地平整等施工活动对地表结构的改变。项目施工期间，因土地平整，将对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，若在此过程中遇有大风或暴雨天气，如没有围挡措施，将成为本项目水土流失过程发生源，造成局部小面积泥水漫延，因此，在容易发生水土流失的施工地段布设土工布围栏，尽可能减少土壤侵蚀模数。项目占地主要为当地的一般农田和荒地，荒地植被较为稀疏，主要以矮小的草本植物为主，施工期会将其全部破坏。

本次评价要求建设单位与施工单位签定符合要求的施工合同，规定施工顺序及施工时间，避免在雨季进行大量土方平整，尽量缩短施工期。施工期间要严格划定挖填土方界线，不得超界线施工；施工时开挖的土方、废石，就地回填，不得随意抛弃；施工中注意采取洒水措施，防止施工扬尘对周围环境产生不利影响；施工期对于占地要及时压实，减轻因土质松散产生的水土流失；施工期要采取边施工、边建设、边恢复措施；施工结束后，对临时占地要及时清理平整、恢复原地貌。

### 5.1.6 施工期环境影响评价结论

综上所述，项目施工期对周围环境的影响是暂时的，伴随着施工结束而消失，施工期项目单位和施工单位应制定严格的环境管理措施，认真执行本评价要求的污染防治措施，在此基础之上，项目施工期产生的污废水、扬尘、固体废物对周围环境的影响能够降到可接受范围内，对周围生态环境的影响能够降到最低。

## 5.2 运营期环境影响与评价

### 5.2.1 环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1评价区常规气象资料分析

根据定襄县气象局多年气候资料统计：年平均气温为8.6℃，气温平均日差为13.9℃，极端最高气温为39.5℃，极端最低气温为-27.2℃，最热月为七月，平均气温为23.1℃，最冷月为一月，平均气温为-8.7℃。年平均相对湿度为62%。年平均降水量为372.7mm，一日最大降水量为75.9mm，年平均≥0.1mm的降水日数为78.6天，七、八两个月降水量最大，六、九两个月次之。年平均蒸发量为1402.9mm。年平均无霜期为156.8天，最大积雪深度为14cm，最大冻土深度为95cm。年平均日照时数为2676小时，日照百分率为63%。年平均风速为1.1m/s，最大风速为2.0 m/s，年平均大风日数为3.9天，年平均风向频率以SW方位最高。

定襄县1972-20100年各月气象统计资料见表5.2-1。定襄县风玫瑰图见图5.2-1。

#### 5.2.1.2环境空气影响预测

（1）预测模式的选择

采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，参数见表5.2-2。

表5.2-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度 | 39.5℃ |
| 最低环境温度 | -27.2℃ |
| 土地利用类型 | 农村 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 100 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（2）预测因子

根据工程分析的内容，确定预测因子为H2S、NH3、烟尘、SO2、NOx。

（3）污染源参数

本项目点源参数调查清单见表5.2-3，大气污染源无组织排放参数见表5.2-4。

表5.2-3  点源参数调查清单

| 项目 | 点源编号 | 点源名称 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx |
| 大气 | 1 | 天然气锅炉排放口（办公区） | 743 | 8 | 0.2 | 15.50 | 80 | 600 | 连续 | 0.00063 | 0.00189 | 0.00568 |
|  | 2 | 天然气锅炉排放口（猪舍1） | 743 | 8 | 0.2 | 15.50 | 80 | 600 | 连续 | 0.00063 | 0.00189 | 0.00568 |
|  | 3 | 天然气锅炉排放口（猪舍2） | 743 | 8 | 0.2 | 15.50 | 80 | 600 | 连续 | 0.00063 | 0.00189 | 0.00568 |
|  | 4 | 天然气锅炉排放口（猪舍3） | 743 | 8 | 0.2 | 15.50 | 80 | 600 | 连续 | 0.00063 | 0.00189 | 0.00568 |
|  | 5 | 天然气锅炉排放口（猪舍4） | 743 | 8 | 0.2 | 15.50 | 80 | 600 | 连续 | 0.00063 | 0.00189 | 0.00568 |
|  | 6 | 天然气锅炉排放口（猪舍5） | 743 | 8 | 0.2 | 15.50 | 80 | 600 | 连续 | 0.00063 | 0.00189 | 0.00568 |
|  | 7 | 天然气锅炉排放口（猪舍6） | 743 | 8 | 0.2 | 15.50 | 80 | 600 | 连续 | 0.00063 | 0.00189 | 0.00568 |

表5.2-4  大气污染源无组织排放参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（g/s） | 排放高度（m） | 长度（m） | 宽度（m） | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场区 | H2S | 0.00012 | 8 | 130 | 100 | 正常 |
|  | NH3 | 0.00246 |  |  |  |  |

（4）估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源排放的污染物浓度进行估算，估算结果见表5.2-5，5.2-6，项目大气评价等级确定表见表5.2-7 。

表5.2-5   本项目大气污染物估算模式计算结果（天然气锅炉排放口1（办公区））

| 距源中心下风向距离D/m | 锅炉（PM10） | 锅炉（SO2） | 锅炉（NOx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001948 | 0.04 | 0.0005845 | 0.12 | 0.001757 | 0.70 |
| 160 | 0.0002246 | 0.05 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 200 | 0.0002123 | 0.05 | 0.0006368 | 0.13 | 0.001914 | 0.77 |
| 300 | 0.0001827 | 0.04 | 0.0005481 | 0.11 | 0.001647 | 0.66 |
| 400 | 0.0001501 | 0.03 | 0.0004502 | 0.09 | 0.001353 | 0.54 |
| 500 | 0.0001333 | 0.03 | 0.0003999 | 0.08 | 0.001202 | 0.48 |
| 600 | 0.0001168 | 0.03 | 0.0003503 | 0.07 | 0.001053 | 0.42 |
| 700 | 0.0001078 | 0.02 | 0.0003233 | 0.06 | 0.0009717 | 0.39 |
| 800 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0002973 | 0.06 | 0.0008936 | 0.36 |
| 900 | 0.0000908 | 0.02 | 0.0002724 | 0.05 | 0.0008188 | 0.33 |
| 1000 | 0.0000832 | 0.02 | 0.0002497 | 0.05 | 0.0007503 | 0.30 |
| 1100 | 0.0000785 | 0.02 | 0.0002356 | 0.05 | 0.0007801 | 0.31 |
| 1200 | 0.0000763 | 0.02 | 0.0002290 | 0.05 | 0.0006883 | 0.28 |
| 1300 | 0.0000738 | 0.02 | 0.0002215 | 0.04 | 0.0006655 | 0.27 |
| 1400 | 0.0000711 | 0.02 | 0.0002134 | 0.04 | 0.0006414 | 0.26 |
| 1500 | 0.0000684 | 0.02 | 0.0002052 | 0.04 | 0.0006168 | 0.25 |
| 1600 | 0.0000657 | 0.01 | 0.0001972 | 0.04 | 0.0005925 | 0.24 |
| 1700 | 0.0000631 | 0.01 | 0.0001893 | 0.04 | 0.0005688 | 0.23 |
| 1800 | 0.0000605 | 0.01 | 0.0001816 | 0.04 | 0.0005459 | 0.22 |
| 1900 | 0.0000581 | 0.01 | 0.0001743 | 0.03 | 0.0005239 | 0.21 |
| 2000 | 0.0000558 | 0.01 | 0.0001674 | 0.03 | 0.0005030 | 0.20 |
| 2100 | 0.0000536 | 0.01 | 0.0001608 | 0.03 | 0.0004832 | 0.19 |
| 2200 | 0.0000515 | 0.01 | 0.0001545 | 0.03 | 0.0004644 | 0.19 |
| 2300 | 0.0000495 | 0.01 | 0.0001486 | 0.03 | 0.0004466 | 0.18 |
| 2400 | 0.0000482 | 0.01 | 0.0001447 | 0.03 | 0.0004348 | 0.17 |
| 2500 | 0.0000470 | 0.01 | 0.0001411 | 0.03 | 0.0004241 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 160 | 160 | 160 |

本项目大气污染物估算模式计算结果（天然气锅炉排放口2（猪舍1））

| 距源中心下风向距离D/m | 锅炉（PM10） | 锅炉（SO2） | 锅炉（NOx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001948 | 0.04 | 0.0005845 | 0.12 | 0.001757 | 0.70 |
| 160 | 0.0002246 | 0.05 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 200 | 0.0002123 | 0.05 | 0.0006368 | 0.13 | 0.001914 | 0.77 |
| 300 | 0.0001827 | 0.04 | 0.0005481 | 0.11 | 0.001647 | 0.66 |
| 400 | 0.0001501 | 0.03 | 0.0004502 | 0.09 | 0.001353 | 0.54 |
| 500 | 0.0001333 | 0.03 | 0.0003999 | 0.08 | 0.001202 | 0.48 |
| 600 | 0.0001168 | 0.03 | 0.0003503 | 0.07 | 0.001053 | 0.42 |
| 700 | 0.0001078 | 0.02 | 0.0003233 | 0.06 | 0.0009717 | 0.39 |
| 800 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0002973 | 0.06 | 0.0008936 | 0.36 |
| 900 | 0.0000908 | 0.02 | 0.0002724 | 0.05 | 0.0008188 | 0.33 |
| 1000 | 0.0000832 | 0.02 | 0.0002497 | 0.05 | 0.0007503 | 0.30 |
| 1100 | 0.0000785 | 0.02 | 0.0002356 | 0.05 | 0.0007801 | 0.31 |
| 1200 | 0.0000763 | 0.02 | 0.0002290 | 0.05 | 0.0006883 | 0.28 |
| 1300 | 0.0000738 | 0.02 | 0.0002215 | 0.04 | 0.0006655 | 0.27 |
| 1400 | 0.0000711 | 0.02 | 0.0002134 | 0.04 | 0.0006414 | 0.26 |
| 1500 | 0.0000684 | 0.02 | 0.0002052 | 0.04 | 0.0006168 | 0.25 |
| 1600 | 0.0000657 | 0.01 | 0.0001972 | 0.04 | 0.0005925 | 0.24 |
| 1700 | 0.0000631 | 0.01 | 0.0001893 | 0.04 | 0.0005688 | 0.23 |
| 1800 | 0.0000605 | 0.01 | 0.0001816 | 0.04 | 0.0005459 | 0.22 |
| 1900 | 0.0000581 | 0.01 | 0.0001743 | 0.03 | 0.0005239 | 0.21 |
| 2000 | 0.0000558 | 0.01 | 0.0001674 | 0.03 | 0.0005030 | 0.20 |
| 2100 | 0.0000536 | 0.01 | 0.0001608 | 0.03 | 0.0004832 | 0.19 |
| 2200 | 0.0000515 | 0.01 | 0.0001545 | 0.03 | 0.0004644 | 0.19 |
| 2300 | 0.0000495 | 0.01 | 0.0001486 | 0.03 | 0.0004466 | 0.18 |
| 2400 | 0.0000482 | 0.01 | 0.0001447 | 0.03 | 0.0004348 | 0.17 |
| 2500 | 0.0000470 | 0.01 | 0.0001411 | 0.03 | 0.0004241 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 160 | 160 | 160 |

本项目大气污染物估算模式计算结果（天然气锅炉排放口3（猪舍2））

| 距源中心下风向距离D/m | 锅炉（PM10） | 锅炉（SO2） | 锅炉（NOx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001948 | 0.04 | 0.0005845 | 0.12 | 0.001757 | 0.70 |
| 160 | 0.0002246 | 0.05 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 200 | 0.0002123 | 0.05 | 0.0006368 | 0.13 | 0.001914 | 0.77 |
| 300 | 0.0001827 | 0.04 | 0.0005481 | 0.11 | 0.001647 | 0.66 |
| 400 | 0.0001501 | 0.03 | 0.0004502 | 0.09 | 0.001353 | 0.54 |
| 500 | 0.0001333 | 0.03 | 0.0003999 | 0.08 | 0.001202 | 0.48 |
| 600 | 0.0001168 | 0.03 | 0.0003503 | 0.07 | 0.001053 | 0.42 |
| 700 | 0.0001078 | 0.02 | 0.0003233 | 0.06 | 0.0009717 | 0.39 |
| 800 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0002973 | 0.06 | 0.0008936 | 0.36 |
| 900 | 0.0000908 | 0.02 | 0.0002724 | 0.05 | 0.0008188 | 0.33 |
| 1000 | 0.0000832 | 0.02 | 0.0002497 | 0.05 | 0.0007503 | 0.30 |
| 1100 | 0.0000785 | 0.02 | 0.0002356 | 0.05 | 0.0007801 | 0.31 |
| 1200 | 0.0000763 | 0.02 | 0.0002290 | 0.05 | 0.0006883 | 0.28 |
| 1300 | 0.0000738 | 0.02 | 0.0002215 | 0.04 | 0.0006655 | 0.27 |
| 1400 | 0.0000711 | 0.02 | 0.0002134 | 0.04 | 0.0006414 | 0.26 |
| 1500 | 0.0000684 | 0.02 | 0.0002052 | 0.04 | 0.0006168 | 0.25 |
| 1600 | 0.0000657 | 0.01 | 0.0001972 | 0.04 | 0.0005925 | 0.24 |
| 1700 | 0.0000631 | 0.01 | 0.0001893 | 0.04 | 0.0005688 | 0.23 |
| 1800 | 0.0000605 | 0.01 | 0.0001816 | 0.04 | 0.0005459 | 0.22 |
| 1900 | 0.0000581 | 0.01 | 0.0001743 | 0.03 | 0.0005239 | 0.21 |
| 2000 | 0.0000558 | 0.01 | 0.0001674 | 0.03 | 0.0005030 | 0.20 |
| 2100 | 0.0000536 | 0.01 | 0.0001608 | 0.03 | 0.0004832 | 0.19 |
| 2200 | 0.0000515 | 0.01 | 0.0001545 | 0.03 | 0.0004644 | 0.19 |
| 2300 | 0.0000495 | 0.01 | 0.0001486 | 0.03 | 0.0004466 | 0.18 |
| 2400 | 0.0000482 | 0.01 | 0.0001447 | 0.03 | 0.0004348 | 0.17 |
| 2500 | 0.0000470 | 0.01 | 0.0001411 | 0.03 | 0.0004241 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 160 | 160 | 160 |

本项目大气污染物估算模式计算结果（天然气锅炉排放口4（猪舍3））

| 距源中心下风向距离D/m | 锅炉（PM10） | 锅炉（SO2） | 锅炉（NOx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001948 | 0.04 | 0.0005845 | 0.12 | 0.001757 | 0.70 |
| 160 | 0.0002246 | 0.05 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 200 | 0.0002123 | 0.05 | 0.0006368 | 0.13 | 0.001914 | 0.77 |
| 300 | 0.0001827 | 0.04 | 0.0005481 | 0.11 | 0.001647 | 0.66 |
| 400 | 0.0001501 | 0.03 | 0.0004502 | 0.09 | 0.001353 | 0.54 |
| 500 | 0.0001333 | 0.03 | 0.0003999 | 0.08 | 0.001202 | 0.48 |
| 600 | 0.0001168 | 0.03 | 0.0003503 | 0.07 | 0.001053 | 0.42 |
| 700 | 0.0001078 | 0.02 | 0.0003233 | 0.06 | 0.0009717 | 0.39 |
| 800 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0002973 | 0.06 | 0.0008936 | 0.36 |
| 900 | 0.0000908 | 0.02 | 0.0002724 | 0.05 | 0.0008188 | 0.33 |
| 1000 | 0.0000832 | 0.02 | 0.0002497 | 0.05 | 0.0007503 | 0.30 |
| 1100 | 0.0000785 | 0.02 | 0.0002356 | 0.05 | 0.0007801 | 0.31 |
| 1200 | 0.0000763 | 0.02 | 0.0002290 | 0.05 | 0.0006883 | 0.28 |
| 1300 | 0.0000738 | 0.02 | 0.0002215 | 0.04 | 0.0006655 | 0.27 |
| 1400 | 0.0000711 | 0.02 | 0.0002134 | 0.04 | 0.0006414 | 0.26 |
| 1500 | 0.0000684 | 0.02 | 0.0002052 | 0.04 | 0.0006168 | 0.25 |
| 1600 | 0.0000657 | 0.01 | 0.0001972 | 0.04 | 0.0005925 | 0.24 |
| 1700 | 0.0000631 | 0.01 | 0.0001893 | 0.04 | 0.0005688 | 0.23 |
| 1800 | 0.0000605 | 0.01 | 0.0001816 | 0.04 | 0.0005459 | 0.22 |
| 1900 | 0.0000581 | 0.01 | 0.0001743 | 0.03 | 0.0005239 | 0.21 |
| 2000 | 0.0000558 | 0.01 | 0.0001674 | 0.03 | 0.0005030 | 0.20 |
| 2100 | 0.0000536 | 0.01 | 0.0001608 | 0.03 | 0.0004832 | 0.19 |
| 2200 | 0.0000515 | 0.01 | 0.0001545 | 0.03 | 0.0004644 | 0.19 |
| 2300 | 0.0000495 | 0.01 | 0.0001486 | 0.03 | 0.0004466 | 0.18 |
| 2400 | 0.0000482 | 0.01 | 0.0001447 | 0.03 | 0.0004348 | 0.17 |
| 2500 | 0.0000470 | 0.01 | 0.0001411 | 0.03 | 0.0004241 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 160 | 160 | 160 |

本项目大气污染物估算模式计算结果（天然气锅炉排放口5（猪舍4））

| 距源中心下风向距离D/m | 锅炉（PM10） | 锅炉（SO2） | 锅炉（NOx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001948 | 0.04 | 0.0005845 | 0.12 | 0.001757 | 0.70 |
| 160 | 0.0002246 | 0.05 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 200 | 0.0002123 | 0.05 | 0.0006368 | 0.13 | 0.001914 | 0.77 |
| 300 | 0.0001827 | 0.04 | 0.0005481 | 0.11 | 0.001647 | 0.66 |
| 400 | 0.0001501 | 0.03 | 0.0004502 | 0.09 | 0.001353 | 0.54 |
| 500 | 0.0001333 | 0.03 | 0.0003999 | 0.08 | 0.001202 | 0.48 |
| 600 | 0.0001168 | 0.03 | 0.0003503 | 0.07 | 0.001053 | 0.42 |
| 700 | 0.0001078 | 0.02 | 0.0003233 | 0.06 | 0.0009717 | 0.39 |
| 800 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0002973 | 0.06 | 0.0008936 | 0.36 |
| 900 | 0.0000908 | 0.02 | 0.0002724 | 0.05 | 0.0008188 | 0.33 |
| 1000 | 0.0000832 | 0.02 | 0.0002497 | 0.05 | 0.0007503 | 0.30 |
| 1100 | 0.0000785 | 0.02 | 0.0002356 | 0.05 | 0.0007801 | 0.31 |
| 1200 | 0.0000763 | 0.02 | 0.0002290 | 0.05 | 0.0006883 | 0.28 |
| 1300 | 0.0000738 | 0.02 | 0.0002215 | 0.04 | 0.0006655 | 0.27 |
| 1400 | 0.0000711 | 0.02 | 0.0002134 | 0.04 | 0.0006414 | 0.26 |
| 1500 | 0.0000684 | 0.02 | 0.0002052 | 0.04 | 0.0006168 | 0.25 |
| 1600 | 0.0000657 | 0.01 | 0.0001972 | 0.04 | 0.0005925 | 0.24 |
| 1700 | 0.0000631 | 0.01 | 0.0001893 | 0.04 | 0.0005688 | 0.23 |
| 1800 | 0.0000605 | 0.01 | 0.0001816 | 0.04 | 0.0005459 | 0.22 |
| 1900 | 0.0000581 | 0.01 | 0.0001743 | 0.03 | 0.0005239 | 0.21 |
| 2000 | 0.0000558 | 0.01 | 0.0001674 | 0.03 | 0.0005030 | 0.20 |
| 2100 | 0.0000536 | 0.01 | 0.0001608 | 0.03 | 0.0004832 | 0.19 |
| 2200 | 0.0000515 | 0.01 | 0.0001545 | 0.03 | 0.0004644 | 0.19 |
| 2300 | 0.0000495 | 0.01 | 0.0001486 | 0.03 | 0.0004466 | 0.18 |
| 2400 | 0.0000482 | 0.01 | 0.0001447 | 0.03 | 0.0004348 | 0.17 |
| 2500 | 0.0000470 | 0.01 | 0.0001411 | 0.03 | 0.0004241 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 160 | 160 | 160 |

本项目大气污染物估算模式计算结果（天然气锅炉排放口6（猪舍5））

| 距源中心下风向距离D/m | 锅炉（PM10） | 锅炉（SO2） | 锅炉（NOx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001948 | 0.04 | 0.0005845 | 0.12 | 0.001757 | 0.70 |
| 160 | 0.0002246 | 0.05 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 200 | 0.0002123 | 0.05 | 0.0006368 | 0.13 | 0.001914 | 0.77 |
| 300 | 0.0001827 | 0.04 | 0.0005481 | 0.11 | 0.001647 | 0.66 |
| 400 | 0.0001501 | 0.03 | 0.0004502 | 0.09 | 0.001353 | 0.54 |
| 500 | 0.0001333 | 0.03 | 0.0003999 | 0.08 | 0.001202 | 0.48 |
| 600 | 0.0001168 | 0.03 | 0.0003503 | 0.07 | 0.001053 | 0.42 |
| 700 | 0.0001078 | 0.02 | 0.0003233 | 0.06 | 0.0009717 | 0.39 |
| 800 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0002973 | 0.06 | 0.0008936 | 0.36 |
| 900 | 0.0000908 | 0.02 | 0.0002724 | 0.05 | 0.0008188 | 0.33 |
| 1000 | 0.0000832 | 0.02 | 0.0002497 | 0.05 | 0.0007503 | 0.30 |
| 1100 | 0.0000785 | 0.02 | 0.0002356 | 0.05 | 0.0007801 | 0.31 |
| 1200 | 0.0000763 | 0.02 | 0.0002290 | 0.05 | 0.0006883 | 0.28 |
| 1300 | 0.0000738 | 0.02 | 0.0002215 | 0.04 | 0.0006655 | 0.27 |
| 1400 | 0.0000711 | 0.02 | 0.0002134 | 0.04 | 0.0006414 | 0.26 |
| 1500 | 0.0000684 | 0.02 | 0.0002052 | 0.04 | 0.0006168 | 0.25 |
| 1600 | 0.0000657 | 0.01 | 0.0001972 | 0.04 | 0.0005925 | 0.24 |
| 1700 | 0.0000631 | 0.01 | 0.0001893 | 0.04 | 0.0005688 | 0.23 |
| 1800 | 0.0000605 | 0.01 | 0.0001816 | 0.04 | 0.0005459 | 0.22 |
| 1900 | 0.0000581 | 0.01 | 0.0001743 | 0.03 | 0.0005239 | 0.21 |
| 2000 | 0.0000558 | 0.01 | 0.0001674 | 0.03 | 0.0005030 | 0.20 |
| 2100 | 0.0000536 | 0.01 | 0.0001608 | 0.03 | 0.0004832 | 0.19 |
| 2200 | 0.0000515 | 0.01 | 0.0001545 | 0.03 | 0.0004644 | 0.19 |
| 2300 | 0.0000495 | 0.01 | 0.0001486 | 0.03 | 0.0004466 | 0.18 |
| 2400 | 0.0000482 | 0.01 | 0.0001447 | 0.03 | 0.0004348 | 0.17 |
| 2500 | 0.0000470 | 0.01 | 0.0001411 | 0.03 | 0.0004241 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 160 | 160 | 160 |

本项目大气污染物估算模式计算结果（天然气锅炉排放口7（猪舍6））

| 距源中心下风向距离D/m | 锅炉（PM10） | 锅炉（SO2） | 锅炉（NOx） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001948 | 0.04 | 0.0005845 | 0.12 | 0.001757 | 0.70 |
| 160 | 0.0002246 | 0.05 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 200 | 0.0002123 | 0.05 | 0.0006368 | 0.13 | 0.001914 | 0.77 |
| 300 | 0.0001827 | 0.04 | 0.0005481 | 0.11 | 0.001647 | 0.66 |
| 400 | 0.0001501 | 0.03 | 0.0004502 | 0.09 | 0.001353 | 0.54 |
| 500 | 0.0001333 | 0.03 | 0.0003999 | 0.08 | 0.001202 | 0.48 |
| 600 | 0.0001168 | 0.03 | 0.0003503 | 0.07 | 0.001053 | 0.42 |
| 700 | 0.0001078 | 0.02 | 0.0003233 | 0.06 | 0.0009717 | 0.39 |
| 800 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0002973 | 0.06 | 0.0008936 | 0.36 |
| 900 | 0.0000908 | 0.02 | 0.0002724 | 0.05 | 0.0008188 | 0.33 |
| 1000 | 0.0000832 | 0.02 | 0.0002497 | 0.05 | 0.0007503 | 0.30 |
| 1100 | 0.0000785 | 0.02 | 0.0002356 | 0.05 | 0.0007801 | 0.31 |
| 1200 | 0.0000763 | 0.02 | 0.0002290 | 0.05 | 0.0006883 | 0.28 |
| 1300 | 0.0000738 | 0.02 | 0.0002215 | 0.04 | 0.0006655 | 0.27 |
| 1400 | 0.0000711 | 0.02 | 0.0002134 | 0.04 | 0.0006414 | 0.26 |
| 1500 | 0.0000684 | 0.02 | 0.0002052 | 0.04 | 0.0006168 | 0.25 |
| 1600 | 0.0000657 | 0.01 | 0.0001972 | 0.04 | 0.0005925 | 0.24 |
| 1700 | 0.0000631 | 0.01 | 0.0001893 | 0.04 | 0.0005688 | 0.23 |
| 1800 | 0.0000605 | 0.01 | 0.0001816 | 0.04 | 0.0005459 | 0.22 |
| 1900 | 0.0000581 | 0.01 | 0.0001743 | 0.03 | 0.0005239 | 0.21 |
| 2000 | 0.0000558 | 0.01 | 0.0001674 | 0.03 | 0.0005030 | 0.20 |
| 2100 | 0.0000536 | 0.01 | 0.0001608 | 0.03 | 0.0004832 | 0.19 |
| 2200 | 0.0000515 | 0.01 | 0.0001545 | 0.03 | 0.0004644 | 0.19 |
| 2300 | 0.0000495 | 0.01 | 0.0001486 | 0.03 | 0.0004466 | 0.18 |
| 2400 | 0.0000482 | 0.01 | 0.0001447 | 0.03 | 0.0004348 | 0.17 |
| 2500 | 0.0000470 | 0.01 | 0.0001411 | 0.03 | 0.0004241 | 0.17 |
| 下风向最大浓度 | 0.0000991 | 0.02 | 0.0006738 | 0.13 | 0.002025 | 0.81 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 160 | 160 | 160 |

表5.2-6   本项目大气污染物估算模式计算结果（无组织）

| 距源中心下风向距离D/m | 养殖场区（H2S） | 养殖场区（NH3） |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) | 预测质量浓度/（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0002040 | 2.04 | 0.004182 | 2.09 |
| 110 | 0.0002062 | 2.06 | 0.004226 | 2.11 |
| 200 | 0.0001770 | 1.77 | 0.003627 | 1.81 |
| 300 | 0.0001540 | 1.54 | 0.003157 | 1.58 |
| 400 | 0.0001349 | 1.35 | 0.002764 | 1.38 |
| 500 | 0.0001199 | 1.20 | 0.002458 | 1.23 |
| 600 | 0.0001182 | 1.18 | 0.002423 | 1.21 |
| 700 | 0.0001061 | 1.06 | 0.002174 | 1.09 |
| 800 | 0.0001006 | 1.01 | 0.002062 | 1.03 |
| 900 | 0.000096 | 0.96 | 0.001968 | 0.98 |
| 1000 | 0.000092 | 0.92 | 0.001879 | 0.94 |
| 1100 | 0.000088 | 0.88 | 0.001794 | 0.90 |
| 1200 | 0.000084 | 0.84 | 0.001715 | 0.86 |
| 1300 | 0.000080 | 0.80 | 0.001641 | 0.82 |
| 1400 | 0.000077 | 0.77 | 0.001571 | 0.79 |
| 1500 | 0.000073 | 0.73 | 0.001506 | 0.75 |
| 1600 | 0.000071 | 0.71 | 0.001446 | 0.72 |
| 1700 | 0.000068 | 0.68 | 0.001389 | 0.69 |
| 1800 | 0.000065 | 0.65 | 0.001339 | 0.67 |
| 1900 | 0.000063 | 0.63 | 0.001298 | 0.65 |
| 2000 | 0.000061 | 0.61 | 0.001259 | 0.63 |
| 2100 | 0.000060 | 0.60 | 0.001222 | 0.61 |
| 2200 | 0.000058 | 0.58 | 0.001186 | 0.59 |
| 2300 | 0.000056 | 0.56 | 0.001153 | 0.58 |
| 2400 | 0.000055 | 0.55 | 0.001121 | 0.56 |
| 2500 | 0.000053 | 0.53 | 0.001091 | 0.55 |
| 下风向最大浓度 | 0.0002062 | 2.06 | 0.004226 | 2.11 |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10%/m | 110 | 110 |

表5.2-7   项目大气评价等级确定

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(mg/m3) | 最大浓度落地点（m） | 评价标准 (mg/m3) | 占标率（%） | D10% | 推荐评 价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉排放口1（办公区） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口2（猪舍1） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口3（猪舍2） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口4（猪舍3） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口5（猪舍4） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口6（猪舍5） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 天然气锅炉排放口7（猪舍6） | PM10 | 0.0000991 | 160 | 0.45 | 0.02 | 0 | 三级 |
|  | SO2 | 0.0006738 | 160 | 0.5 | 0.13 | 0 | 三级 |
|  | NOx | 0.002025 | 160 | 0.25 | 0.81 | 0 | 三级 |
| 养殖场区 | H2S | 0.0002062 | 110 | 0.01 | 2.06 | 0 | 二级 |
|  | NH3 | 0.004226 | 110 | 0.2 | 2.11 | 0 | 二级 |
| 所有污染源 | NH3 | 0.004226 | 110 | 0.2 | 2.11 | 0 | 二级 |

由上表可知，本项目大气污染物最大占标率 Pmax为2.11%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境影响评价等级为二级。

#### 5.2.1.3防护距离

（1）大气环境防护距离

根据大气环境防护距离标准计算程序（Ve r1.1），计算结果均为无超标点。因此本项目不设大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

根据《畜牧养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中相关要求，新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址场界与禁建区域边界最小距离不得小于500m，因此确定本项目卫生防护距离为500m。距离最近的村庄为厂区西侧600m处的眉应口村，本项目符合卫生防护距离要求。

5.2.1.4大气环境影响评价结论与建议

（1）大气环境影响评价结论

根据预测，本项目大气污染物最大占标率为Pmax为2.11%，污染物的最大落地浓度均未达到其标准值的10%，对周边大气环境质量影响较小，建设项目对大气环境的影响是可接受的。

（2）污染控制措施

本项目通过在饲料中加入EM添加剂，减少粪便中氨氮的排放；猪舍加强通风；同时对猪舍、粪便立式发酵罐等喷洒除臭剂；场区集水池、沼液池等采取加盖封闭措施；锅炉燃烧采用清洁能源天然气，采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），效率70%。

（3）污染物排放量核算结果

大气污染物有组织排放核算见表5.2-8，无组织排放核算见表5.2-9，项目大气年排放量核算见表5.2-10。

表5.2-8 大气污染物有组织排放核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（μg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 0.35WM天然气热水锅炉（办公区） | 烟尘 | 5000 | 0.00227 | 0.00136 |
|  |  | SO2 | 15000 | 0.00682 | 0.00409 |
|  |  | NOx | 45000 | 0.02047 | 0.01228 |
| 2 | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍1） | 烟尘 | 5000 | 0.00227 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15000 | 0.00682 | 0.00246 |
|  |  | NOx | 45000 | 0.02047 | 0.00737 |
| 3 | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍2） | 烟尘 | 5000 | 0.00227 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15000 | 0.00682 | 0.00246 |
|  |  | NOx | 45000 | 0.02047 | 0.00737 |
| 4 | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍3） | 烟尘 | 5000 | 0.00227 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15000 | 0.00682 | 0.00246 |
|  |  | NOx | 45000 | 0.02047 | 0.00737 |
| 5 | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍4） | 烟尘 | 5000 | 0.00227 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15000 | 0.00682 | 0.00246 |
|  |  | NOx | 45000 | 0.02047 | 0.00737 |
| 6 | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍5） | 烟尘 | 5000 | 0.00227 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15000 | 0.00682 | 0.00246 |
|  |  | NOx | 45000 | 0.02047 | 0.00737 |
| 7 | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍6） | 烟尘 | 5000 | 0.00227 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15000 | 0.00682 | 0.00246 |
|  |  | NOx | 45000 | 0.02047 | 0.00737 |
| 一般排放口合计 | 烟尘 | 0.0063 |
|  | SO2 | 0.0189 |
|  | NOx | 0.0565 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 烟尘 | 0.0063 |
|  | SO2 | 0.0189 |
|  | NOx | 0.0565 |

表5.2-9  大气污染物无组织排放核算表

| 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度 限值 μg/m3 |  |
| 1 | 猪舍 | H2S | 干清粪工艺，日产日清；饲料中加入EM活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍，发酵车间 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准 | 60 | 0.00389 |
|  |  | NH3 |  |  | 1500 | 0.07756 |
| 无组织总计 |
| 无组织总计 | H2S | 0.00389 |
|  | NH3 | 0.07756 |

表5.2-10  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.07756 |
| 2 | H2S | 0.00389 |
| 3 | 烟尘 | 0.0063 |
| 4 | SO2 | 0.0189 |
| 5 | NOX | 0.0565 |

（4）大气环境影响自查表

大气环境影响自查见表5.2-11。

表5.2-11 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级☑ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长 5～50km☑ | 边长=5 km□ |
| 评价因子 | SO2 +NOx 排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a☑ |
|  | 评价因子 | 基本污染物：TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3 其他污染物 ：H2S、NH3 | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5☑ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准 □ | 附录 D☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | 2019年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测☑ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目 污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影 响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型 □ | 其他 ☑ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ | 边长 5～50km □ | 边长 = 5 km☑ |
|  | 预测因子 | 预测因子： PM10 | 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5 ☑ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ | C本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%☑ | C本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放 1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长 1h | C非正常占标率≤100% □ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ | C叠加不达标 □ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：PM10、HCl | 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、HCl | 监测点位数:1 | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 不设置 |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.0189）t/a | NOx:（0.0565）t/a | 颗粒物:（0.0063）t/a | VOCs:（）t/a |

### 5.2.2 地表水环境影响分析与评价

5.2.2.1地表水等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）对不同评价级别工作的要求，本项目产生的生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，实现了场区废水零排放，本项目地表水评价等级为三级B，不设置地表水评价范围。

5.2.2.2本项目运营期废水污染源及处置措施

本项目运营期的污废水主要包括：生活污水、猪尿液和猪舍冲洗废水，废水产生量为4242.7m3/a。项目设计将生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田。本项目拟设1座沼液池，位于场区北部，总容积为1800m3，在三级厌氧池（容积为200m3）发生故障时可以兼做事故池，事故废水可直接排入沼液池。 在冬季，农田不需施肥，无害化处理后的沼液暂存于沼液储存池，施肥主要是在非采暖期进行施肥。本项目冬季沼液产生量为1743m3/a，沼液池可有效容纳冬季产生的沼液贮存需求。

项目场地周围地势较为平坦，不存在积水条件，地表径流排泄条件较少，液体肥灌溉对地表水影响不大。本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表5.2-12。

表5.2-12  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 养殖废水、生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP | 不外排 | / | / | 三级厌氧池 | 厌氧发酵 | / | / | 无 |

5.2.2.3地表水环境影响分析结论

本项目产生的生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，实现了场区废水零排放，在采取环评所要求治理措施后，本工程运营期废水不会对地表水环境产生影响。

本项目地表水环境影响评价自查表见表5.2-13。

表5.2-13  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自査项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区(；饮用水取水(；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其他( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(；pH值(；热污染(；富营养化(；其他( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级(；二级(；三级A(；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其他( | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40 %以下(；开发量40 %以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 水行政主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类(；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类(；Ⅴ类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及水文情势评价( 水环境质量回顾评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体情况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况( | 达标区( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 涉及水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(；解析解(；其他( 导则推荐模式(；其他( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代消减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染源名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障措施(；区域消减(；依托其他工程措施(；其他( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测( | 手动(；自动(；无监测( |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
|  | 评价结论 | 可以接受(；不可以接受( |
| 注：“(” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充项 |

### 5.2.3 地下水环境影响预测与评价

#### 5.2.3.1评价等级与评价范围

（1）评级等级

根据本项目的特点及《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于III类建设项目，本项目地表水环境影响评价等级确定见表5.2-14。

表5.2-14 本项目地下水评价等级划分一览表

| 项目类型 环节敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据野外调查结果，建设项目周边无集中式供水水源，有分散式供水水源地。综上所述，建项目地下水环境敏感程度等级为较敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

地下水评价范围：依据本工程项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，为确定地下水环境的基本状况，本次评价水文地质调查评价范围如下：根据项目附近地表水牧马河流向自西向东流向，选取项目西侧边界上游1000m，东侧边界下游2000m，北侧边界外沿1000m，南侧边界外沿1000m的矩形评价区面积约6km2。

（3）保护目标

评价范围内有6个村庄，6个村庄均由自备水井供水，没有集中供水水源地。评价区内村庄饮用水源情况见表5.2-15，地下水环保目标图见图5.2-2。

#### 5.2.3.2评价区水文地质条件调查

略。

#### 5.2.3.3地下水环境影响评价

1、地下水污染途径分析

污染物对地下水的影响主要是由于降水或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染满；反之，颗粒大松散，渗透性能好则污染重。

根据评价区水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合本工程生产中产生的污染物，分析本项目对下水造成的污染途径主要有：

- 固废（猪粪）堆置，而造成渗滤液下渗污染地下水；

- 工程使用的各类废水池、污水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（3）废水非正常情况下超标排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（4）工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

（5）生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

（6）废水汇集渠道防渗措施不足，而造成废水下渗污染地下水。

2、项目污废水渗漏对地下水环境影响分析

由以上分析可知，本项目污水管道、三级厌氧池等发生跑冒滴漏现象而污染浅层水是可能造成地下水污染的主要途径，为此，保证污水合理处置，做好项目厂区内的防渗是减轻地下水影响的关键。

本项目的废水污染源有：生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，实现了场区废水零排放。

本次评价要求污水管道、三级厌氧池等处严格按照提出的的地下水防渗措施进行建设。

3、工程固废排放对地下水的影响分析

大气降水是本区地下水的主要补给方式，因此，本项目固体废物的堆放场所如处置不当，将会发生由于降水淋滤而使污染物渗入地下水中，对地下水造成污染。

本项目建成后固体废物处置如下：病死猪只、分娩废弃物通过填埋井安全填埋，生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。本环评对填埋井、堆肥发酵场等场地提出了严格的防渗要求，能够有效减缓固废处置对周围地下水环境的影响。

4、非正常生产时对地下水的影响分析

与正常生产相比，事故状态下废水排放对区域地表水的影响会加重。因此，本工程将非正常废水先收集于沼液池内，确保非正常废水不外排。

通过以上措施，保证非正常生产发生时，生产和生活废水不会出厂，不会因非正常排水对地下水造成污染。

#### 5.2.3.4地下水环境影响预测

本项目在正常工况下，养殖场产生的污废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，各类水池均设置了可行的防渗，正常工况下污废水基本不会对周围地下水环境产生不良影响。非正常工况下，主要表现为各类水池防渗措施破损，造成污水下渗，进而对地下水造成污染。

1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本次地下水环境影响评价预测范围以厂区为中心6km2的区域。目的含水层确定为潜水含水层。

2、预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d和1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

3、情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目场区划分为重点防渗区及一般防渗区，根据防渗级别采取不同的防渗材料，地下水防渗措施均为在清场夯压的基础上铺设复合土工膜+抗渗混凝土防渗，综合渗透系数1.0×10-7cm/s，符合（GB18599-2001）的相关规定要求， 复合土工膜具有良好的断裂延伸率，能抵抗基础沉降或基础变形，正常使用情况下可以防止池内水下渗对地下水的污染。故仅预测非正常状况下的影响结果。本次情景设置如下：

非正常状况：本次选择三级厌氧池作为预测单元，当因地址塌陷、防渗膜破裂等突发情况和事故状态下可能造成污水泄漏，废水通过池底、池壁下渗经包气带进入潜层地下水对场界的影响进行预测。

4、预测因子

本项目废水污染物主要污染物为COD、BOD5、氨氮，本次评价以氨氮作为特征污染物进行预测，起始浓度为530mg/L。

①预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”，公式如下。

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数；

②模式中参数的确定

C0：530mg/L

水流速度（u）：根据达西定律 u=含水层渗透系数×地下水水力坡度，根据地下水概况分析含水层渗透系数取（K=0.5m/d），水力坡度 I=0.2%。即u取0.001m/d。

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定。DL=0.2m2/d。

5、预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间100d、1000d进行预测。泄漏100天、1000d预测结果见表5.2-16，表5.2-17，变化曲线见图5.2-3，图5.2-4。

根据预测结果可知，本项目发生泄漏情况下100d影响范围在泄漏点至下游26m范围内，1000d影响范围在泄漏点至下游75m范围内，对本项目厂界外地下水产生一定影响。但本项目区域周围无水源地，而最近的下游村水源井在项目东北1511m茶房口村水井。因此，对村庄用水基本无影响。

#### 5.2.3.5地下水污染防治措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

##### 5.2.3.5.1源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设，排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

##### 5.2.3.5.2分区控制措施

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

（1）重点污染防治区

是指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易

被及时发现和处理的区域或部位，包括集水池、堆粪房、沼液池、三级厌氧池、填埋井等。

（2）一般污染防治区

一般污染防治区指地下水环境的污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括猪舍。

（3）非污染防治区

除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区，厂址区道路、办公区等，划为非污染防治区。

（4）危险废弃物贮存防治区

对于危险废弃物临时贮存库设为危险废弃物贮存防治区。

##### 5.2.3.5.3分区防渗措施

（1）重点防护措施

①评价要求本项目养殖场填埋井采取原土夯实，铺一层以黏土为配料的3:7灰土，HDPE高密度聚乙烯防渗膜进行防渗，该产品是以优质的聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国GRI标准和ASTM测试标准执行生产。耐酸碱、抗腐蚀、抗老化性能优异、防渗系数高渗透系数为1.0×10-7cm/s、抗拉强度高、有很强的断裂伸长率对变形有相当的适应能力。

②三级厌氧池采用“土膜夯实+HDPE防渗膜”防渗，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

③沼液池采用“采用“素土压实+HDPE膜”防渗， 防渗系数K≤1×10-10cm/s。

④堆粪房处理区地面设置防渗措施，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）一般防护措施

本项目粪便采取日产日清的方式，猪舍内部全部进行了硬化，猪舍内的冲洗水收集槽采用了下铺土工膜，使用混凝土浇筑收集槽，不会下渗影响地下水，养殖场猪舍采取基础夯实、混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。

（3）非污染防治区措施

除上述地区以外的其它建筑区，只需对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，即可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-6cm/s。

（4）危险废弃物贮存防治区

医疗废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用医疗废物贮存设施贮存医疗废物。贮存医疗废物的容器材质和衬里要与医疗废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

##### 5.2.3.5.4预防地下水污染物的防控对策

项目在施工和运营阶段，应充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到治污区集中处理。营运期环境管理建议严格按照以下要求进行管理：

（1）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中重点防渗区防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）；《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中规定，如果天然基础层饱和渗透系数大于1.0×10-6cm/s，则必须选用双人工衬层。双人工衬层必须满足下列条件：a、天然材料衬层经机械压实后的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度不小于0.5m；b、上人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于2.0mm；c、下人工合成衬层可以采用HDPE材料，厚度不小于1.0mm。

（2）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81－2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和治污区污水收集输送系统分离，在场区内设置的治污区污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水管采用PE管或PCV管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

（3）治污区、医疗废物暂存间应采取有效的防渗处理工艺，防止粪便淋滤液、分娩废物渗滤液及危废滤液污染地下水。

（4）做好集水池、三级厌氧池、堆粪房等的防渗工作，应充分考虑农作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水尿沟和收集池应按期清淤，各池建设时高出地面至少50cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

##### 5.2.3.5.5地下水跟踪监测计划

（1）地下水监控计划

为了及时准确掌握厂址区及下游地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监控制度，委托有资质单位定期进行监测。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004），结合研究区地下水系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监控点。

（2）地下水监控原则

地下水监控将遵循以下原则：

①加强重点污染防治区监控；

②以潜水含水层地下水监控为主；

③充分利用现有监测孔；

④水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监控井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

（3）监控井布置

依据地下水监控原则，结合研究区水文地质条件，本次布设厂区下游监测水井作为监测井。地下水监测计划一览表见表5.2-18。

表5.2-18  地下水监测计划一览表

| 类别 | 点号 | 点位布置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | 1# | 厂区 下游监测 水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共计21项 | 每年监测一次 | 委托有资质的监测单位 |

（4）监控数据管理

上述监控结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

##### 5.2.3.5.6 应急治理措施

（1）风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序如图5.2.3-5。

图5.2-6 地下水污染应急治理程序图

（2）应急管理

在突发地下水污染事故情况下，建议采取以下应急管理措施，以保护地下水环境：

①立即启动应急预案；

②查明并切断污染源。

③查明地下水污染深度、范围和程度；

④依据查明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽水工作；

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽出被污染的地下水体；

⑥将抽出的地下水送厂区污水处理厂处理；

⑦监测孔中的特征污染物浓度满足《地下水质量标准》相关级别标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

（3）应急保障

①人力资源保障：明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。

②财力保障：明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。

③物资保障：明确应急救援需要使用的应急物资、应急监测仪器、防护器材、装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人等内容。

#### 5.2.3.6结论

##### 5.2.3.6.1 项目类别及评价等级的确定

根据本项目的特点及《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于III类建设项目。

根据野外调查结果，建设项目周边无集中式供水水源，有分散式供水水源地。综上所述，建项目地下水环境敏感程度等级为较敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。

##### 5.2.3.6.2 地下水环境现状评价

根据评价结果显示，在所监测的地下水井中，各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类标准，可见当地地下水水质较好。

##### 5.2.3.6.3环境影响预测评价

根据预测结果可知，本项目发生泄漏情况下100d影响范围在泄漏点至下游26m范围内，1000d影响范围在泄漏点至下游75m范围内，对本项目厂界外地下水产生一定影响。但本项目区域周围无水源地，而最近的下游村水源井在项目东北1511m茶房口村水井。因此，对村庄用水基本无影响。

##### 5.2.3.6.4地下水环境保护措施

本报告分析了工程各类技术文件提出的污染防治措施，认为在正常生产时期基本可行，但尚不完善，缺乏定量检验指标及事故状态下防范措施。为此，本着尽可能切合实际，运用同类企业成熟经验，经济技术上可行，并具有可操作性的原则，分别提出加强项目区污染防治措施、监测体系建设、应急处置预案等措施。

综上，从地下水环境影响角度分析，在采取了严格的地下水环保措施后，本项目的建设可行。

### 5.2.4运营期声环境影响评价

#### 5.2.4.1评价等级和范围确定

（1）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价工作等级划分原则，本项目所在功能区属于适用于GB3096-2008规定的1类标准的地区，建设项目周围无声环境敏感目标，且受噪声影响的人口变化不大，故确定本项目声环境影响评价等级为二级。

（2）评价范围确定

评价范围：边界处200m范围内的区域。

#### 5.2.4.2运营期环境影响预测

（1）噪声衰减预测模式

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式：

Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc）

对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0)

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：

以上式中：r ：预测点到声源的距离；

Adiv ：几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm ：大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar ：声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc ：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

（2）预测结果

本项目运营期间噪声源为猪舍风机、各种泵类等，采取评价要求的选用低噪设备、设备用房隔离、基础减振等措施后，噪声值可以降15～20dB（A），不会对周围声环境产生明显影响。

项目场界及敏感目标噪声预测结果见表5.2-19。

（3）预测结果分析

由上表可知，1#~8#点昼间噪声贡献值在28.31~38.72dB（A）之间，夜间噪声贡献值在28.31~38.72dB(A)之间，昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

#### 5.2.4.3小结

本项目生产运营后，在采取环评提出的环保措施的情况下，昼间、夜间噪声预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，对周围环境影响较小。因此，从声环境角度来讲本项目建设是可行的。

### 5.2.5 固体废物环境影响分析与评价

固体废物是指在生产建设、日常生活和其它活动中产生的污染环境的固态、半固态及容器贮存的气态废物。固体废物不当处置除损害美观外，还可能产生有毒有害气体污染大气，经雨水淋溶随雨水迁移或渗入地下后，有可能污染附近地表水、地下水及土壤。因此应当加强固体废物管理，并结合水环境和大气环境治理，对固体废物进行综合利用和合理处置。

#### 5.2.5.1固体废物产排情况

本工程运营期产生的固体废物包括职工生活垃圾、猪粪、病死猪尸体、沼渣、分娩废物、医疗废物等，各养殖场养殖场固体废物产排及处置情况分别见表5.2-20。

表5.2-20 固体废弃物产生和处置情况

| 固体废物名称 | 产生量(t/a) | 治理措施 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 803 | 干清粪清出的猪粪、沼渣运送至220m2堆粪房进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 | 803 |
| 沼渣 | 200.7 |  | 200.7 |
| 病死猪尸体 | 5.1 | 厂区设置2座填埋井 | 5.1 |
| 分娩废物 | 4.4 |  | 4.4 |
| 医疗废物 | 0.12 | 场区设置危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理 | 0.12 |
| 生活垃圾 | 3.65 | 设垃圾箱临时收集，由当地环卫部门统一收集处置 | 3.65 |

#### 5.2.5.2固体废物处置措施

1、猪粪便

本项目猪粪产生量为803t/a，猪粪中不仅含有丰富的有机质，还含有作物所需的大量元素如氮、磷、钾等。

本项目各养殖场均采用干清粪工艺，清出的猪粪全部运送至阳光棚厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田。养殖场配一座堆粪仓库，堆肥发酵场采取硬化防渗措施，基本不会对周围地下水水质造成不良影响。

2、沼渣

本项目生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田。在整个污废水处理过程中，三级厌氧池排放沼渣产生量为200.7t/a。沼渣和猪粪一同进入阳光棚堆粪房厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田。因此，运营期产生的沼渣不会对周围环境产生不良影响。

3、病死猪尸体、分娩废物

本项目养殖场病死猪产生量为5.1t/a，分娩废物产生量为4.4t/a。根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发[2017]25号文要求，病死及病害动物的应急处理可采用深埋法，另外评价要求对填埋井、运输车辆、工具等进行严格的消毒。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，结合工作实际，建设单位设计本项目需要配套建设2座安全填埋井，位于养殖场区北侧，井深 5m，直径 3m， 单井有效容积 35.33m3。进行填埋前必须进行严格的消毒，填埋时应覆盖一层厚度大于10cm 的熟石灰，井填埋满以后，需用粘土填埋压实并封口。填埋井采用混凝土结构，防渗措施，对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，填埋井四周设围挡隔离，并对围挡上锁，防止周围居民进入。在填埋井四周进行绿化。同时要求厂区配置一套常规防疫检测设备。本项目填埋井选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》相关要求。

评价要求本工程被传染病感染的病猪应及时送至场区治疗棚经兽医检查，若不能救治，要及时上报卫生检疫部门，由其委托有资质单位按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548－1996）进行无害化处理。本工程治疗棚应远离水源和其他公共场所。定期对治疗棚进行全面消毒。做好各方面的防疫工作，防止猪群之间相互传染。

4、医疗垃圾

生猪接种免疫或发病期接受治疗过程中使用一定量的兽药、疫苗、消毒剂等，这些防疫卫生药品使用过程中将产生的包装材料和容器等废物，产生量约为0.12t/a，属于危险废物，废物类别HW01；环评要求建设单位在项目厂区建设1间危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

5、生活、办公等产生的生活垃圾

本项目定员20人，生活办公垃圾按照平均0.5kg/人•d计，为3.65t/a。评价要求在养殖场及场内道路两旁设垃圾桶临时收集，由当地环卫部门集中处置。

#### 5.2.5.3固体废物环境影响分析

1、固体废物环境影响特点

固体废弃物除直接占用土地和空间外，其对环境的影响将会通过水、气或土壤污染周围环境，因此，固体废弃物既是造成水、大气、土壤污染的“源头”，又是废水、废气处理的“终态物”。

2、固体废物污染途径及影响

生产过程中产生的固体废物如处置不当，将会对周围环境造成影响，本工程主要是猪粪对周围环境的影响，主要表现在以下方面：

（1）对环境空气的影响

猪粪中含有大量的氮磷化合物，未经处理的粪便中的一部分氮以氨的形式挥发到大气中，增加了大气中氨的含量，氨可转化为氮氧化物，使空气质量下降，严重时导致酸雨，危害环境。

（2）对水环境的影响

畜禽粪便中的氮磷流失量大于化肥氮磷流失量，是造成农村污染的主要原因之一。若不及时清理，就会通过地表径流，汇入地表水体，大量的氮、磷流入会导致水体富营养化。

（3）对土壤的影响

畜禽粪便长期堆放，粪便中所含大量含氮化合物在土壤微生物的作用下，通过氨化、硝化等生物化学反应过程，导致土壤中硝酸盐含量增高，间接影响人体健康。

（4）对生态环境的影响

粪便是微生物的主要载体。大量实践表明，由于畜禽粪便的随意堆放，最终会导致畜禽传染病和寄生虫病的蔓延。

#### 5.2.5.4 固体废物环境影响评价结论

综上所述，本项目采取的各项固体废物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

### 5.2.6 生态环境影响分析与评价

#### 5.2.6.1生态环境影响评价目的

通过对本项目所在地区自然资源和社会经济状况的调查，土壤、农作物和自然生态环境现状分析，结合本工程施工和运营的影响特征，对评价范围动植物、土地肥力、农业生产等生态质量影响做出综合分析，在此基础上，提出项目建设和运营时区域生态环境保护措施和要求。

#### 5.2.6.2 生态环境影响识别

本项目由施工期、运营期和服务期满组成，根据项目各时期工程特点，综合考虑各工程阶段与影响区域生态系统的相互关系，确定工程各时期对生态环境的影响，详见表5.2-21。

表5.2-21 工程对生态环境的影响分析一览表

| 基本信息 | 地理位置 | 定襄县南王乡眉应口村东北600米处 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目组成 | 施工期、运营期和服务期满 |
|  | 工程占地 | 项目总占地面积24493m2，合计36.74亩。项目建成后将形成年出栏仔猪40000头的生产规模。 |
|  | 总投资 | 5200万 |
| 工程时期 | 工程分析 | 主要生态影响 | 影响方式 |
| 施工期 | 场地开挖工段 | 破坏植被，引起水土流失 | 直接影响 |
|  |  | 施工扬尘覆盖在四周农作物,影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 清理场地工段 | 施工扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 施工材料堆放工段 | 占压土地、改变地表生态现状 | 直接影响 |
|  | 物料运输工段 | 运输扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
| 运营期 | 废气 | 恶臭对四周农作物、植被生长影响，对人群健康的影响 | 直接影响 |
|  | 废水 | 综合利用不外排 | 无 |
|  | 固体废物 | 猪粪、病死猪尸体等 | 直接影响 |
|  | 厂区绿化美化 | 增加厂区的绿化面积，改善厂区生态环境 | 直接影响 |
| 服务期满 | 废旧设施拆除 | 施工扬尘覆盖在四周农作物，影响作物生长 | 直接影响 |
|  | 场地绿化 | 恢复生态环境 | 直接影响 |

#### 5.2.6.3生态环境影响

根据项目性质以及施工期和生产运营期污染源项分析，本项目对生态环境影响特点是：施工期生态影响时间短、范围小、影响小；生产运营期由于水、气、声、渣等污染物排放，对生态环境影响范围较广、周期长。

1、自然植被的影响分析

项目总占地面积24493m2，合计36.74亩，项目的建设未对区域的植物多样性造成较大影响，反之，项目在厂区及周边大面积的绿化，可增强区域的自然植被多样性和景观性。

2、对动植物生态环境影响分析

项目所在地主要为农村生态环境，周边主要为农田、杂草和荒地，野生动物较少，本项目建设对当地动物数量影响较小。但生猪发生病疫，如果处理不当，对当地野生和家养动物感染，造成野生和家养动物死亡。本项目采取较好的生猪病疫防疫措施并制定了强有力的生猪病疫应急预案，只要加强管理和遵照执行，生猪发生病疫对当地野生和家养动物影响较小。

本项目实施后采用多种绿化形式，保持该地区的覆绿面积。项目实施对当地植物生态环境有较大改善作用。

3、对人体建康影响

臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某疾病恶化。评价提出通过饲料添加剂、在猪舍产生恶臭的场所周围和粪便中添加掩臭剂等措施降低臭气排放强度，减少对周围人群健康的影响。

4、对周围农田的影响分析

本项目猪粪经堆肥发酵场发酵，作为周边农田的有机肥料，猪粪在保持和提高土壤肥力的效果上远远超过化肥。其中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效；其中含有大量腐殖质，可改良土壤并提高产量；能提高土壤水分、温度、空气和肥效，适时满足农作物生长发育的需要。由此可见，本工程固体废物的有效利用可使周围农作物增产，对其产生有利的影响。

#### 5.2.6.4生态环境保护措施

1、生态保护与恢复的基本要求

（1）本项目应根据当地气候气象、水文地质和环境容量要求，合理设计，加强施工管理，严格把关各污染环节防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常稳定运行，使处理效果达到工程设计要求，从源头最大限度地减少气、水、声及固体废物向环境的排放，降低对周围生态环境影响。

（2）因项目建设过程中土地开挖等导致土地地表性质变化及土层结构疏松，遇雨即成为水土流失的土源，造成局部泥水蔓延，若在后期未实施处置的情况下，将导致长期水土流失。对此，评价要求场区不应存在裸露地表，空闲场地应进行绿化或硬化。

（3）除工程直接影响区外，工程应针对其场界实施水土流失防护措施，主要以绿化方式进行。

（4）随着本项目施工进度，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源的保护。对项目产生的废气、废水及废渣等，严格执行设计及评价要求的防治措施，严格控制污染物排放，减小对生态环境的影响。

（5）实施生态补偿，重点针对项目直接影响区外围、交通道路等范围实施，提高区域生态质量。

2、运营期生态影响缓减措施

（1）加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但其排放仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全厂范围进行严格管理，使全厂污染物排放进一步削减，减轻对区域环境污染。

（2）为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强厂内“三废”治理同时，还应加强厂内绿化和硬化工作，保证项目建成后，除设备占地外，全厂地面硬化。利用植物作为治理工业污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气，降低噪声，改善环境，保持生态平衡方面作用。重点为：生产区、和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在厂界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、恶臭等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

（3）随同项目建设，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源保护。

（4）结合项目及当地具体情况，进行厂区绿化。绿化重点是道路两侧、厂内零散空地、生活区等处。在场区周围、主厂房等四周植阔叶乔木树带，以降噪吸尘，减少恶臭影响；在场内道路两旁及各建筑物之间闲散空地，以杨树为骨干树种，配栽灌木绿篱、小乔木等，使其高低相结合，组成浓密树丛；在办公区空地上布置花坛，种植一些低矮而树冠大的观赏树种及开花期长的灌木类，以美化环境；对建设期取土面、施工面及时复垦种草；按当地环保、水保部门的要求对周围设绿化带。树种选用抗毒性强，枝叶茂密、适宜于当地生长条件的乔灌木。

（5）严格保护项目周边的农田生态系统，不得向外扩张和多占土地，所有设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

（6）厂区道路等均须进行场地硬化。

（7）严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

（8）污水储存池、管道沟、排水渠等处底部均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修。

（9）加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

（10）积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

3、生态环境补偿恢复

工程建设对评价区的生态环境不可避免地产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。

（1）建设区或直接影响区的生态恢复

工程建设区土地功能由于生产线、厂房或道路等的建设而永久性地发生变化，对其主要以生态补偿的方法实施；工程直接影响区则主要是施工及其它临时占地，治理主要是整理、硬化或绿化土地。具体措施为：对厂区道路及地面进行硬化，减少雨水冲刷地面造成的生态影响；对猪舍周围设置绿化带，减少恶臭造成的环境影响，改善区域生态环境。

（2）绿化

绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待。

#### 5.2.6.5结论

本项目对生态环境影响主要表现为施工期对当地植被、农作物的影响，运营期废气对周围农作物、植被生长、人群健康的影响方面；本项目产生的猪尿液、粪便对周围土壤、农作物具有有益影响。

运营期评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

工程在对周围生态环境产生不利影响的同时，其猪粪生产有机肥后施用于土壤，既增加了土壤肥力，又减少了化肥的使用，提高了农作物的产量和质量，可见，本工程的建设对周围农业环境有很大的有益作用。

### 5.2.7土壤环境影响分析

#### 5.2.7.1土壤环境评价等级

依照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的有关要求来确定本项目土壤环境评价工作等级。

1、项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018） 附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于农林牧渔业——年出栏生猪5000头及以上的畜禽养殖场或养殖小区，项目类别为Ⅲ类项目。

2、占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018），将建设项目占地国模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目项目占地面积为2.4hm2＜5hm2，故占地规模为小型。

3、土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，本项目土壤环境敏感程度见表5.2-22。

表5.2-22 土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 场址四周均为耕地 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 | — |
| 不敏感 | 其他情况 | — |

根据上表分析可知，本项目周边存在耕地，敏感程度属于敏感。

4、评价工作等级确定

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度进行评价工作等级的划分，《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表4工作等级划分见表5.2-23。

表5.2-23  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模敏感度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，敏感程度为敏感，综上确定项目土壤环境影响评价等级为三级。

#### 5.2.7.2土壤环境评价范围

依照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中的有关要求，项目土壤环境影响类型为污染影响型，评价等级为三级，调查评价范围为厂区外扩50m范围。

#### 5.2.7.3土壤环境质量现状监测

土壤环境质量现状监测见章节4.8.1.2

#### 5.2.7.4区域土地利用现状

根据现场调查，本项目所在区域以小麦、玉米等种植为主，区域用地包括农用地、荒草地等。

#### 5.2.7.5土壤环境影响分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151 号）中提出了畜禽养殖污染防治应遵循的技术原则：种、养结合，发展生态农业，充分考虑农田土壤消纳能力和区域环境容量要求，确保畜禽养殖废弃物有效还田利用，防止二次污染。

养殖废水中含有大量的植物生长过程中的营养元素，合理地将废水用作农田施肥， 不仅可以节约环保投资，而且增加了土壤的肥力，提高农产品的产量。本项目周围有果园、农田，可以充分将养殖业与种植业结合，实现产业结构的优化。

本项目营运期养殖过程中粪便以及尿液经充分发酵熟化后，根据区域土地承载力进行合理施用，不会超出土壤自净能力，对土壤环境造成的影响较小。

#### 5.2.7.6土壤环境保护措施

1、保护对象及目标

本项目保护对象为厂界外50m范围内的农田、村庄用地。项目施工运营期间，农用地土壤质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1第二类用地标准。

2、源头控制措施

本项目建设运营过程中，对土壤污染的主要途径为废气污染物沉降、水污染物垂直入渗进入土壤环境。减少工程排放的废气、废水污染物对土壤的不利影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。

本项目养殖区、治污区产生的恶臭气体经处理后均可达标，降低废气污染物进入土壤对土壤环境的影响。本项目设计将生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田综合利用。本项目在运营过程中应加强输送管道的检查，若发现材料老化或损坏，应及时维修更换，降低水污染物垂直入渗对土壤环境的影响。

3、过程防控措施

（1）厂区绿化

绿化是改善生态环境的最重要途径之一，可充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质，污染物质被吸收后，经过植物代谢作用逐渐分解，则起到对大气环境的净化。

环评要求需加强绿化，场区绿化面积需达到1000m2，可在办公区与生产区的过渡地段种植树丛、绿篱，可沿厂区道路两侧栽种行道树和绿篱，可厂界内外种植高大的乔木等。

（2）防渗措施

1.重点防护措施

①评价要求本项目养殖场填埋井采取原土夯实，铺一层以黏土为配料的3:7灰土，HDPE高密度聚乙烯防渗膜进行防渗，该产品是以优质的聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国GRI标准和ASTM测试标准执行生产。耐酸碱、抗腐蚀、抗老化性能优异、防渗系数高渗透系数为1.0×10-7cm/s、抗拉强度高、有很强的断裂伸长率对变形有相当的适应能力。

②三级厌氧池采用“土膜夯实+HDPE防渗膜”防渗，防渗系数K≤1×10-10cm/s。

③沼液池采用“采用“素土压实+HDPE膜”防渗， 防渗系数K≤1×10-10cm/s。

④堆粪房处理区地面设置防渗措施，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑤养殖场猪舍采取基础夯实、混凝土防渗，减少污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险降到最低限度。

⑥医疗废物暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用医疗废物贮存设施贮存医疗废物。贮存医疗废物的容器材质和衬里要与医疗废物相容（不相互反应）。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑦除上述地区以外的其它建筑区，只需对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s，即可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的，渗透系数不大于1.0×10-6cm/s。

综上分析可知，本项目采取环评提出的治理措施后，项目对土壤环境影响程度较小。

土壤环境影响评价自查表见表5.2-24。

表5.2-24  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （2.44 ）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（东侧、西侧、南侧、北侧）、距离（10m） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（ ） |  |
|  | 全部污染物 | H2S、NH3、COD、NH3-N、SS、BOD5 |  |
|  | 特征因子 | - |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级□；三级√ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | - | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位 布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 | - |  |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反1,-2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-四氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反1,-2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-四氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600√；表D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 占地范围内用地土壤中，各监测项目均满足相关标准要求 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | - |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控□；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | - | - | - |  |
|  | 信息公开指标 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案 |  |
| 评价结论 | 项目建设可行 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表 |

### 5.2.8 环境风险评价

#### 5.2.8.1建设项目风险源调查

调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

本项目原辅材料包括：饲料、天然气，产品为仔猪，污染物为H2S、NH3，本项目涉及到的原辅材料、产品、污染物中属于危险物质的主要为管道天然气。

#### 5.2.8.2环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势。

表5.2-25 建设项目环境风险潜势划分（HJ169-2018）

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |
| --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区(E2) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

1、危险物质及工艺系统危险性（P）判断

（1）危险物质数量与临界量比值(Q)

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+······+ qn/Qn；

式中：q1，q2，······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目所用天然气由山西国电定襄燃气有限公司管道天然气提供，厂区内不设LNG储罐。因此判定Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此不再进行环境敏感程度判定。

#### 5.2.8.3环境风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表5.2-26  环境风险评价工作等级划分表（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

根据表5.2-36可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ；因此判定本项目环境环境风险评价等级为简单分析。

#### 5.2.8.4环境敏感目标调查

根据危险物质可能的影响途径，明确环境敏感目标。

本项目危险物质为管道天然气，可能影响途径为管道天然气泄露。本项目环境敏感目标见表5.2-27。

#### 5.2.8.5环境风险识别

1、主要危险物质及分布情况

有毒有害气体：种猪场属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。

易燃易爆物：本项目所用天然气由山西国新能源股份有限公司管道天然气提供，厂区内不设LNG储罐。

卫生防疫：患传染病的猪引发的疫病风险。

本项目危险化学品特性见表5.2-29所示。

表5.2-29 本项目危险物质特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危 险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 2 | H2S | 易燃气体 （有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50:5700ug/kg。 大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230 ppm/1H。 人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟;3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

2、生产设施和风险类型识别

患传染病的猪：患人畜共患的传染病的猪和工作人员接触后引发工作人员发病，病猪的猪粪和工作人员接触后引发工作人员发病；

三级厌氧池事故性排污风险。

3、重大危险源识别

本项目所用天然气由山西国新能源股份有限公司管道天然气提供，厂区内不设LNG储罐。本项目不存在重大危险源。

#### 5.2.8.6环境风险分析

本项目产生的废水的污染物浓度很高，事故排放对会造成水体污染。畜禽养殖场废水排放进入地表水体极易造成水体的富营养化，使水质恶化。污水渗入地下还可造成地下水中的硝酸盐含量过高。

因此在废水处理工程必须设置事故应急池，收集事故排放废水，杜绝废水直接排放。

经综合分析，评价认为，在降雨量较大的情况下出现废水事故性排放风险的可能性最大。

1、事故性排放会造成水体污染

本项目废水若事故排放，将会影响距离本项目最近的地表水体，即厂区北侧5.3km处的牧马河，废水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或水生动植物扩散传播，危害人畜健康。此外，有机物生物降解消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

2、污水渗入地下水造成的污染

项目区最近地下水为本项目厂区用地下水和居民井水，废水渗入会使地下水溶解氧含量减少，水质变坏，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

#### 5.2.8.7环境风险防范措施及应急要求

1、泄漏预防

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

（1）污水处理设施的检查

污水处理设施进行适当的整体试验、外观检查，检查记录应存档备查。定期对污水处理设施外部检查，及时发现破损和漏处。

（2）防止管道的泄漏

经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。

2、火灾和爆炸的预防

（1）设置防火安全距离

①各建（构）筑物之间及与企业、交通干道等间距满足安全防护距离和防火间距要求，建（构）筑物耐火等级符合《建筑设计防火规范》的要求。

②总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求。

（2）设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存，安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（3）火源管理

①严禁火源进入治污区，对明火严格控制；

②对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；另外，在危险区作业是不能使用能产生撞击火花的金属物体，应用铜工具，如用钢工具，表面应涂黄油；

③在装置区内的所有设备，电气装置都应满足防爆防火的要求。

（4）人员的管理

①加强天然气安全知识的宣传，加强对有关人员的培训教育和考核；

②严格规章制度和安全操作规程，强化安全监督检查和管理。

3、事故应急对策

对可能发生的事故，公司制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

（1）事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案。

（2）发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

（3）事故发生后应立即通告当地环境保护局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。

4、环境风险突发事故应急预案

（1）制定风险事故应急预案的目的

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

（2）风险事故应急预案的基本要求

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特征，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等做出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。

（3）环境风险应急组织机构设置及职责

针对可能存在的环境风险，拟建项目应当设立事故状态下的应急救援领导小组。应急救援领导小组是公司为预防和处置各类突发事故的常设机构，其主要职责有：

①编制和修改事故应急救援预案。

②组建应急救援队伍并组织实施训练和演习。

③检查各项安全工作的实施情况。

④检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

⑤在应急救援行动中发布和解除各项命令。

⑥负责向上级和政府有关部门报告以及向友邻单位、周边居民通报事故情况。

⑦负责组织调查事故发生的原因、妥善处理事故并总结经验教训。

（4）风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

①设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系。

②制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。

③明确职责，并落实到单位和有关人员。

④制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。

⑤对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。

⑥为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。

⑦环境风险突发性事故应急预案纲要

企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，建立完善的环境风险防范应急预警机制和应急预案。应急预案应明确危险目标，建立应急组织机构，公报各救援队伍和涉及范围单位的电话号码和公司相关人员的手机号码，制定抢险、救援及控制措施和清除泄漏措施以及人员紧急疏散计划和应急人员培训计划，配备清除泄漏器材和烧伤急救药物。应急预案的制定应按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定的“环境风险的突发性事故应急预案纲要”（见表5.2.8-6）逐条实行。

建设单位制定并严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，立即向政府和上级有关部门报告，不瞒报，漏报。

（5）防范措施

建设单位应在生产中严格按照操作规程，避免天然气事故性排放。

表5.2-31  环境风险的突发性事故应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 污水处理区 |
| 4 | 应急组织 | 养殖场：场指挥部—负责全场全面指挥专业救援队—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责场区附近地区，全面指挥、救援、疏散 专业救援队—负责对场区专业救援队伍支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置： 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材； 防止天然气泄漏、外溢、扩散； 事故中使用的防毒设备与材料； |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍对事故现场进行的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 | 事故现场： 控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物； 邻近区域： 控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备； |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场： 事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护； 养殖场邻近区： 受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案； |
| 11 | 事故状态装置与恢复措施 | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和新成。 |

#### 5.2.8.8 风险评价结论

（1）风险评价结论

①事故情况下，对周围环境的危害主要短时影响。

②项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

③为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。

④项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全被可以接受的。

⑤事故性排放风险评价结论

评价认为，在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大。企业采取了相应措施避免雨水进入三级厌氧池，并加强管理，该风险是可以接受的。

表5.2-32 环境风险简单分析内容

| 建设项目名称 | 定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （忻州）市 | （--）区 | （定襄）县 | （--）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | E112°59'40.3" | 纬度 | N38°25'05.2" |
| 主要危险物质及分布 | 无 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 1、人畜共患的传染病的猪和工作人员接触后引发工作人员发病，病猪的猪粪和工作人员接触后引发工作人员发病； 2、三级厌氧池事故性排污风险； |
| 风险防范措施要求 | 三级厌氧池进行适当的整体试验、外观检查，检查记录应存档备查。定期对三级厌氧池外部检查，及时发现破损和漏处。 经常检查管道，若地下管道应采用防腐蚀材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖时破坏管道，地上管道应防止汽车碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏。管道施工应按规范要求进行。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等过程，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 |

#### 5.2.8.9环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表见表5.2-33。

表 5.2-33 环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数___0__人 | 5km范围内人口数5673人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | _______人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3□ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1□ | D2□ | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1√ | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3□ |
| 环境风险潜势 | IV+□ | IV□ | III□ | II□ | I√ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简单分析√ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ | 易燃易爆□ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水□ | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法√ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他√ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |
| 重点风险 防范措施 | 采取工艺装置风险防范措施，如管道、设备的制造及安装严格进行气密实验，防止泄漏；工程应对生产装置的生产过程实行集中检测、显示、连锁，控制和报警等；以及编制应急预案，实施应急演练等。 |
| 评价结论与建议 | 由风险评价分析结果得知，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。项目建设对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。 |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |

第六章  环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施

### 6.1.1大气污染防治措施

（1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时采取洒水抑尘、遮盖篷布等防尘措施等，设置专门库房堆放，尽量减少搬运环节，建筑材料和建筑垃圾应及时清运，未能及时清运的建筑垃圾应加盖篷布防止扬尘污染同时禁止在施工工地围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土；

（2）施工单位应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施；

（3）运输车辆禁止装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘；施工工地出入口处必须建设车辆出入口喷淋、冲洗设施，并设置统一格式的环境保护监督牌，标明扬尘防治措施责任人及环保监督电话；

（4）施工现场设置围栏，减少施工扬尘扩散范围；

（5）施工现场裸露地面应采取覆盖或临时绿化措施；施工场所要定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘等。

### 6.1.2水污染防治措施

本项目施工期水污染主要为施工、生活污水。

（1）生活污水：就地泼洒场地抑尘。

（2）施工废水：施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及机械、车辆冲洗用水，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质，这类废水在施工现场设一临时沉淀池收集后回用。

### 6.1.3声环境污染防治措施

由分析结果来看，施工场地噪声较大，因此要求施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少对环境的影响：

a. 合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。

b. 合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过

高。

c. 降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机构，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速。

d. 降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

e. 建立施工围墙：建设前，按照目前成熟的施工办法，在场界四周建设围墙，既可防尘又可降噪。

f. 运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护。

g. 加强监督管理：加强管理是以上减噪措施有效实施的保证，同时，还应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。

### 6.1.4固体废物污染防治措施

（1）施工过程中产生的边角料处理：首先考虑边角料回收利用，废材纲、木材等分类回收，废物收购站统一收购处理；不能回收利用的要集中收集，指定地点倾倒，上铺下垫，定时清运，以免造成环境污染和影响环境卫生。

（2）建筑垃圾和生活垃圾应及时清运：未能及时清运的建筑垃圾应加盖篷布防止扬尘污染。生活垃圾设置生活垃圾筒临时存放，收集后由当地环卫部门统一处置。

（3）完工清场的固体废物处理处置：主要包括施工完工之后拆除的临时设施，清除装修包装垃圾等，评价要求建设单位在施工结束之后对所有施工工作面和活动区检查，将收集的固体废物统一收集处理。

### 6.1.5景观和水土流失防治措施

针对工程施工可能存在的水土流失隐患提出相应的防治措施，具体对策包括：

a. 施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避开雨季。

b.要充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在可能的条件下，土建施工之前先进行绿化。

c 水土流失的防治工作要结合工程运营期的有关措施统一安排，相关工作应落实到位，加强监督与管理。

## 6.2运营期环境保护措施

### 6.2.1大气环境保护措施及可行性论证

项目运营后产生的废气主要有养殖过程以及粪污处理过程产生的恶臭气体，为了减少废气对周围环境的影响，项目采取如下措施。

#### 6.2.1.1猪场恶臭气体污染控制措施

养猪项目恶臭气体来源复杂，属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。恶臭防治措施主要包括管理方面措施和技术方面的措施。

（1）合理设计圈舍

①在下一步的初步设计阶段，应按照《规模猪场建设》（GB/T17824.1-2008）的要求进行猪舍设计，确定合理的饲养密度。

②对猪舍的通风系统进行合理设计，尽量选择通风性能较好的设备和设施，确保猪舍内空气环境达到《畜禽场环境质量及卫生控制规范》（NY/T1167-2006）。

③合理设计猪舍：在猪舍内设计除粪装置，窗口使用卷帘装置，合理组织舍内通风，注意舍内防潮，保持舍内干燥，及时清除粪污污物，做到粪污分离。

合理的圈舍设计，可从源头上降低恶臭气体的产生。

（2）科学设计日粮，提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭、产生的粪污越多， 臭气就越多、提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪污排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施、试验证明， 日粮消化率由 85%提高至 90%，粪污干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪污排泄量就降低 20%。

（3）合理使用饲料添加剂

在饲料中合理添加微生物益生菌、酶制剂、酸制剂、EM 制剂、丝兰属植物提取物、沸石等，除提高猪生产性能外，对控制恶臭具有重要作用。

本项目的所有饲料均由温氏饲料厂总部统一供给，其采用某些添加剂，除可以提高畜禽生产性能外，还可以控制恶臭。a、酶制剂， 加入饲料中可以提高营养利用率；b、EM 液，是由光合细菌、乳酸菌群、酵母菌群等多种微生物组成的，饲料中长期添加益生菌原液或益生菌原液发酵料，有益微生物在大肠中产生氨基酸、氧化酶及硫化物分解酶，将产生臭气的吲哚类化合物完全氧化，将硫化氢氧化成无臭无毒的物质，可使养殖臭气、氨气含量显著下降；c、酸化剂，低 pH 值可以使畜禽排泄的粪污中的氨处于非挥发性的 NH4+状态，这样就减少了空气中的氨。饲料在消化过程中，未消化吸收的部分进入后段肠道，因微生物作用产生臭气，粪污被排出体外后，继续经微生物作用产生更多的臭气，因此减少饲料中的蛋白质含量是减少恶臭来源的有效措施。以满足其实际需要为原则，通过调控喂食量将不会导致因营养成分的富余而使猪排泄的粪尿量增加，同时也会使粪污中的氨有效降低，从源头减少恶臭的产生。

用生物方法，可将猪体内的NH3、硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂， 即用不同养分组成的饲料来饲喂不同生长发育阶段的猪只，使饲料养分更接近猪只的生长需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

（4）加强猪舍清粪及通风管理

猪舍内产生的粪尿依靠重力进入缝隙地板下的收集池，用机械刮粪板及时清除，不

需用清水对圈舍粪尿日常清理，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理，保持猪舍的清洁和干燥；同时注意舍内防潮；加强猪舍消毒措施，全部猪舍必须配备地面消毒设备；猪舍设计为密闭结构，设置屋面屋顶通风设备，安装负压通风机，加强舍内通风。

（5）合理喷洒除臭剂

喷洒使用生物型除臭剂，每周对带猪圈舍、三级厌氧池及阳光棚堆粪房除臭一次，利用生物菌剂可以消耗氨气、硫化氢等臭气分子的特性，降低空气中的臭气浓度；

（6）废水处理设施密闭

所有废水处理设施，如集水池、三级厌氧池等均加盖密闭，可有效控制废水处理设施无组织恶臭气体的排放，对环境影响较小。

#### 6.2.1.2绿化措施

本项目在猪场四周处在利用原有绿地的基础上再进行充分的绿化，强化绿化对恶臭的阻隔效果。

在猪场内及其周围种植绿色植物是防止其扩散、降低猪场温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。种植植物首先可以降低风速，减小恶臭传播距离。同时绿色植物还可以通过控制温度改善局部环境，夏天是气温降低，为动物提供舒适的生长环境，冬季则使阳光穿透畜舍以提供热量。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。据调查，有害气体经过绿化地区后，至少有25%被吸收，恶臭可减少50%。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带，还能净化、澄清大气中的粉尘，类比可知减少35%-67%；与此同时，也减少了空气中的微生物，细菌总数可减少22%-79%，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质，可杀死细菌、真菌等。猪场绿化以完全消灭裸露地面为原则，广种花草树木。园区道路两边种植乔灌木、松柏等，厂界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，间大量的竹林，可以以降低恶臭污染的影响程度。绿化树种需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位置、栽植密度、林带的大小与形状等因素。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降27%～30%。一般树的高度、树叶的大小与处理效果成正比，四季常青的树木有利于一年四季气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。

建设单位可适当种植一些具有吸附恶臭气味的植物及具有芳香的木本植物，以净化

空气。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用

具体措施有：在场界四周设置绿色隔离带，场区道路两侧种植乔灌木、松柏等，场

界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带的绿化隔离带，场区内零散裸露地面种植草坪、花坛，同时可抑制大风天气条件下的扬尘产生。

#### 6.2.1.3设置卫生防护距离

在本项目种猪场周边设置500m卫生防护距离，种猪场防护距离范围内无居民点，满足卫生防护距离要求。评价要求防护距离范围内不得新建居民住宅、办公、学校、医院、公园等环境敏感目标。

#### 6.2.1.4物料运输扬尘

本项目的饲料、仔猪及商品猪采用汽车运输，汽车运输会产生扬尘。评价要求运输

车辆严禁超载，并要求用帆布遮盖掩实，防止沿途抛洒；进入厂区的车辆要适当减速；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗。

在采取以上环保措施后，可减少汽车运输扬尘量。

综上所述，采取上述大气环境保护措施，可有效控制废气对环境的影响，因此，上

述大气环境保护措施可行。

### 6.2.2水污染防治措施可行性分析

#### 6.2.2.1废水处理工艺选择

本项目养殖场均设独立的生产、生活给排水系统和雨水排水系统。

雨水沿屋檐落至猪舍外地面，靠猪舍一边设置一砖高的挡雨水墙，以防雨水流入或滴溅到猪尿水沟，雨水通过场区雨水收集系统收集后排出场区。

猪尿液、猪舍冲洗废水、生活污水进入三级厌氧池，经三级厌氧池处理后的沼液进入全封闭沼液池进行进一步无害化处理后全部还田。

#### 6.2.2.2 无废水水处理措施技术可行性分析

- 工艺技术可行性分析

污废水处理工艺流程说明：

（1） 预处理系统

预处理包括集水池、固液分离机处理单元。

猪场产生的污水经排污管进入集水池，然后泵入固液分离机，将废水中的SS予以去除（包括猪毛、较大的饲料颗粒物以及较大的猪粪颗粒），分离后的污水进入三级厌氧池，容积200m3，水力停留时间约7天。厌氧菌在温度15℃~25℃范围下呈活跃状态，属于常温消化，能高效的将水中的COD转化为沼气，在温度15℃~25℃范围去除COD的效率较高。

（2）三级厌氧池

本项目三级厌氧池内分三块区域，新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。

在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。

流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。污水出三级厌氧池后，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，排出的沼渣经过固液分离、堆肥发酵后，作为有机肥还田。对于周围有大面积农田的养殖场，三级厌氧池发酵后的沼液是环保高效的液态肥料，实现种养结合，零排放。

由于三级厌氧池结构简单，容积负荷率高，废水在厌氧池内的水力停留时间较短，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化，适用于高浓度有机废水的处理，具有很高的有机污染物去除率，其中化学耗氧量（CODCr）去除率为80～90%，五日生化需氧量（BOD5）去除率为70～80%，悬浮物（SS）去除率为30～50%。

本项目场区内每天产生废水为11.62t/d，该三级厌氧池的设计最长停留时间为7d，则理论厌氧塘有效容积为82m3。本项目三级厌氧池设计容积220m3，大于理论厌氧塘容积。

（3）沼渣、沼液利用技术

经过厌氧发酵后的沼液直接用于周边农田灌溉，在冬季，经无害化处理之后的沼液无法灌溉，暂存于沼液池，三级厌氧池发酵产生的沼渣和固液分离机分离出的大颗粒粪便收集后运至堆粪房面积为220m2处理，作为有机肥还田。

本项目污水处理核心工艺为厌氧发酵产生沼液，沼液还田利用，该工艺思路基本符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）模式I的要求。

2、可达标性分析

本项目养殖综合废水处理均采用“三级厌氧常温发酵”工艺，产生的沼液经过全封闭沼液池进行进一步无害化处理后全部还田，不会对周围地表水环境造成环境影响，各处理单元污染物处理效果分析见表6.2-1。

表6.2-1  污水处理工艺各处理单元处理效果一览表

| 来源 | 水量 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种猪场、职工生活4242.7 （m³/a） | 产生浓度（mg/L） | 8000 | 3200 | 4100 | 530 | 处理后的沼液用于周围农田施肥；沼渣运至堆粪房进行堆肥 |
|  | 产生量（t/a） | 33.94 | 13.58 | 17.40 | 2.25 |  |
|  | 排放浓度（mg/L） | 1600 | 746 | 1050 | 477 |  |
|  | 排放量（t/a） | 6.79 | 3.17 | 4.45 | 2.02 |  |
|  | 去除效率 | 80% | 76.7% | 74.4% | 10% |  |

3、污废水处理保证性

项目三级厌氧池设计容积200m3，处理规模11.62m3/d（设计参考夏季排水高峰期时的数据），其处理能力能够保证厂区产生的污废水全部被处理。本项目设置全封闭沼液池1个，容积1800m3，可存储厂区5个月的排水量。在三级厌氧池发生故障时，可以兼做事故池，将污废水直接排入沼液池内，当三级厌氧池修理完善后，回流至该装置对污废水进行处理，因此，本项目事故状态下，可以保证全厂污废水不外排。

4、沼液综合利用措施可行性分析

（1）沼液综合利用可行性分析

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。对沼液进行农田利用总体是可行的。

（2）土地沼液消纳能力

①沼液肥效确定

沼液中含量最多也是最主要的可被作物吸收利用的为N素。

②农田消纳能力计算

参考《“十二五”主要污染物 总量减排核算细则》中：“②五类畜禽养殖场（小区）建设治污设施的，无污水排放口，且所生产的废弃物综合利用产品（有机肥、沼渣、沼液及经处理后的污水等）经现场认定完全农田利用（需配备与养殖规模相适应的消纳土地，原则上以生猪计每出栏10头不少于1亩土地，治污设施完全满足养殖规模需求，可认定COD去除率100%。”本项目沼液、肥料由附近农田消纳，本项目沼液、肥料消纳根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知来定消纳面积。

项目所处地为华北平原旱作农业区，常年以小麦—玉米轮作为主，根据农业部办公厅文件农办农【2013】45号——农业部办公厅关于印发《小麦、玉米、水稻三大粮食作物区域大配方与施肥建议（2013）》的通知和农业部办公厅发布了农办牧【2018】1号《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，以氮为基础计算，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在9.8t/hm2，土地承载力取3.9头猪当量/亩/当季；对于华北施肥冬麦区，产量水平在9.0t/hm2，土地承载力取4.5头猪当量/亩/当季，结合项目区周边土地利用现状、面积、土壤母质、农田施肥水平、农作物产量情况，项目区周边农田土壤类型为草甸土，常年以小麦—玉米轮作为主，土地承载力为8.4头猪当量/亩/a，本项目年存栏2125头当量猪，以此推算，沼液（肥水）消纳面积为253亩。

以磷为基础计算，对于华北中北部夏玉米区，产量水平在9.8t/hm2，土地承载力取3.1头猪当量/亩/当季；对于华北施肥冬麦区，产量水平在9.0t/hm2，土地承载力取9.4头猪当量/亩/当季，结合项目区周边土地利用现状、面积、土壤母质、农田施肥水平、农作物产量情况，项目区周边农田土壤类型为草甸土，常年以小麦—玉米轮作为主，土地承载力为12.5头猪当量/亩/a，本项目年存栏2125头当量猪，以此推算，沼液（肥水）消纳面积为170亩。

根据中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部部令 第46号《农用地土壤环境管理办法（试行）》第十条 从事规模化畜禽养殖和农产品加工的单位和个人，应当按照相关规范要求，确定废物无害化处理方式和消纳场地。

县级以上地方环境保护主管部门、农业主管部门应当依据法定职责加强畜禽养殖污染防治工作，指导畜禽养殖废弃物综合利用，防止畜禽养殖活动对农用地土壤环境造成污染。

为了保证工程所产生的沼液能过100% 综合利用，建设单位采用配套农田模式来推进沼液消纳。公司与周围村庄签订协议（见附件），利用周围村庄253亩农田消纳项目产生的沼液。消纳地由当地农民根据需要自己种植作物（主要以玉米、小麦、高粱为主），根据以上计算，本项目年存栏2125头当量猪，需消纳最大面积为253亩，本项目与周围村庄签订900亩农田消纳协议，除消纳面积253亩外，还留有647亩轮换消纳土地，防止对长期消纳土地造成污染，同时留有647亩轮换消纳土地可以保证本项目产生的沼液全部消纳。

公司负责无偿将沼液采用罐车运送至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

③当地农田施肥规律

根据调研，当地施肥规律为：对于小麦和玉米均为施基肥一次、追肥一次，其中小麦在返青期或拔节期进行追肥，玉米在大喇叭口期进行追肥（多数不进行追肥），基肥和追肥用量比例为2:1~3:1，均为复合肥或化肥。

④沼液农肥利用及实施方案

建设单位在沼液消纳地区无偿将沼液采用罐车运送至田间地头，然后根据施肥需求定期派出技术人员指导农户合理施用沼液。

（3）沼液利用的管理措施

①沼液定期由建设单位采用罐车运送至田间地头，运输过程中防治沼液泄露；

②沼液施肥区根据地形进行单元划分，分单元进行开沟施肥，施肥完毕后要进行覆土处理，防止农田施肥不匀引起的地下水污染问题；

③严格根据评价要求，控制施肥量，严禁突击沼液施肥，在非施肥期及雨季，沼液由沼液储存池暂存。

综上所述，本项目废水处理措施可行。

### 6.2.3噪声污染防治措施可行性分析

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、风机、排气扇、水泵等产生的噪声，猪舍排气扇

的等效声级值在 75~85dB（A），猪叫声在 70~80dB（A），水泵的等效声级值在80~90dB（A），风机的等效声级值在 80~90dB（A）。项目生产中采取的噪声污染防治措施主要包括：

#### 6.2.3.1声源

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从而

从声源上降低设备本身的噪声。另外，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声，同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安， 使猪只保持安定和平的气氛。

#### 6.2.3.2传播途径

厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少项目噪声对车间外或厂区外声环

境的影响，种植一定的乔木、灌木林等绿化带，有利于减少噪声污染。加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

#### 6.2.3.3合理平面布置

合理布置生产设备，高噪声源尽量远离厂界和保护目标，确保厂界噪声达标。经过

预测分析后，采取以上措施后，能有效减少项目营运期噪声对周围环境的影响，厂界处的噪声能够达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1 类标准。

因此，从经济和技术上分析，本项目采取的噪声污染防治措施是可行的。

### 6.2.4固体废物污染防治措施可行性分析

项目运营期产生的固体废弃物主要包括猪粪、病死猪、分娩废物、医疗垃圾和生活垃圾等。

#### 6.2.4.1猪粪便处置措施可行性论证

（1）猪粪便产生量及处置措施

种猪场粪便产生量为2.75t/d（1003.7t/a）。养猪场采用干清粪工艺，清除的猪粪统一收运至阳光棚进行厌氧堆肥发酵，种猪场配置一个220m2的阳光棚，阳光棚建设面积＞0.1m2/头，符合规范要求。猪粪便首先进入集水池沉淀后的固体粪便部分经固液分离机脱水预处理，脱水后粪便含水率低至80%以下，然后将粪便堆存在阳光发酵。堆肥发酵完成后的猪粪装袋存放在阳光棚内，作为有机肥回用于周边农田综合利用。

（2）堆肥处理工程可行性分析

项目运行期间对生猪粪污采取厌氧堆肥腐熟工艺处理，熟化堆肥肥料施用于附近区

域农田。生猪粪污是良好的肥料资源，在进行资源化还田利用时必须经无害化处理，生猪粪污无害化处理指利用高温、好氧或厌氧等工艺杀灭粪污中病原菌、寄生虫和杂草种子的过程。无害化处理应满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）要求， 详见表 6.2-2。

表 6.2-2 粪便堆肥无害化卫生学标准

| 编号 | 项目 | 卫生标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堆肥温度 | 最高堆肥温度达 50～55℃上，持续 5～7 |
| 2 | 蛔虫卵死亡率 | ≥95% |
| 3 | 粪大肠菌群值 | ≤105个/kg |
| 4 | 苍蝇 | 有效地控制苍蝇孳生，肥堆周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

根据《规模畜禽养殖厂污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），堆

肥处理最佳可行技术指标见表 6.2-3。

表 6.2-3 粪污堆肥处理最佳可行技术指标

| 处理工艺 | 技术环节 | 最佳可行技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 粪污堆肥处理 | 初始有机物含量 | 20%～60% |
|  | 初始含水率 | 40%～65% |
|  | 发酵温度 | 50～70℃（高温持续时间 7 天以上） |
|  | 初始碳氮比 | 20～40∶1 |
|  | 初始 pH | 中性或弱碱性 |
|  | 一次发酵 | 10～30d |

由于传统的厌氧堆肥需要堆放时间长（一般需要4~6个月）、营养大量流失，造成

浪费；自然沤肥过程中臭味大，污染环境，使用也不方便等确定，不利于本项目规模化养殖粪污的处置。

本项目生猪粪污堆存在猪舍外的阳光棚集粪房内，通过阳光照射有利于发酵过程中

迅速升温，同时对固液分离后的粪便及尿液喷洒生物菌肥发酵剂。使用生物菌肥发酵剂发酵有机肥，能够快速升温缩短发酵时间。根据公司多年运行经验，经过阳光棚升温发酵以及喷洒生物菌肥发酵剂后，粪便厌氧发酵周期大大缩短，实际发酵时间约为自然堆肥腐熟期的 1/3，实际发酵完全腐熟时间为40~60天，本次环评按照完全腐熟期40天计。有机物原料，经过生物菌肥发酵剂发酵后，臭味大大降低。在发酵过程中，生物菌肥发酵剂中的功能性微生物大量吞噬有害细菌，使发酵后的肥料有害菌大大减少，有效防止土壤病害的发生。发酵后的有机肥料中含有大量功能性微生物，能够促进作物根系生长，并且改良土壤，建立土壤微生态平衡。

主要堆肥过程分为4个阶段：

①升温阶段

这个过程一般指发酵过程的初期，在该阶段，发酵温度逐步从环境温度上升到 45℃ 左右，主导微生物以嗜温性微生物为主，包括细菌、真菌和放线菌，分解底物以糖类和淀粉为主，期间能发现真菌的子实体，也有动物及原生动物参与分解。

②高温阶段

发酵升至45℃以上即进入高温阶段，在这一阶段，嗜温微生物受到抑制甚至死亡， 而嗜热微生物则上升为主导微生物。发酵中残留的和新生成的可溶性有机物质继续被氧化分解，复杂的有机物如半纤维素-纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。微生物的活动交替出现，通常在 50℃左右时最活跃的是嗜热性真菌和放线菌，温度上升到 60℃时真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性细菌和放线菌活动，温度升到 70℃时大多数嗜热性微生物已不再适应，并大批进入休眠和死亡阶段。

③降温阶段

高温阶段必然造成微生物的死亡和活动减少，自然进入低温阶段。在这一阶段，嗜温性微生物又开始占据优势，对残余较难分解的有机物作进一步的分解，但微生物活性普遍下降，堆体发热量减少，温度开始下降，有机物趋于稳定化，需氧量大大减少，堆肥进入腐熟或后熟阶段。

④腐熟保肥阶段

有机物大部分已经分解和稳定，温度下降，为了保持已形成的腐殖质和微量的氮、

磷、钾肥等，要使腐熟的肥料保持平衡。发酵腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，应将堆体压紧，有机成分处于厌氧条件下，防止出现矿质化，以利于肥力的保存。

本项目种猪场配置一个220m2的阳光棚，每天粪便产生量约为2.75t，按照脱水后的猪粪比重1.3t/m3计算，集粪房猪粪堆存高度平均按照2.0m计算，可以满足本项目猪粪便207天（6.9个月以上）的发酵及贮存需求。因此，集粪房处置措施合理可行。

（3）猪粪便资源化利用可行性

猪的粪污中含有 N、P、K微量矿物质、各种有机物等，而作物的生长也正是需要 N、P、K微量矿物质、各种有机物等。基于这个因素，项目通过对猪的粪污进行收集、储存、运输，最后还田，达到既充分利用猪粪污的营养价值又很好的解决了猪粪污对环境的污染难题，变害为宝。

猪粪污中虽然含有大量的有机质和氮等植物必需的营养物质，是很好的有机肥料，

但其中的营养成分必须经微生物降解腐熟后才能被植物吸收利用。同时，还有病原微生物和寄生虫，如果不加处理直接施用鲜粪污，则有机质在被土壤微生物降解过程中产生的热量、氨和硫化氢等物质会对植物根系产生不利，并有可能对环境造成恶臭和污染， 因此必须经过无害化堆肥腐熟处理后才能施用。

项目采用干清粪工艺对粪污进行处理，粪污经固液分离后上清液熟化肥田，沉降液及粪便堆肥发酵作为有机肥还田或出售，不外排，因此项目粪污利用方式可行。

（4）猪粪便资源还田可行性分析

本项目企业于附近村庄（南王村）签订了粪污消纳协议，总计签订使用协议的土地面积为900亩，本项目提供的土地完全可以满足养殖小区粪污消纳的需求，同时留有647亩的土地用于轮作施肥，不会长期施肥于同一土地，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）。同时，由于本项目集粪房可以满足6个月以上的贮存需求，满足冬季5 个月的有机粪肥的贮存要求。因此，本项目猪粪阳光棚进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田，做到综合利用不外排，措施合理可行。

#### 6.2.4.2沼渣

本项目未经固液分离机分离出的小颗粒固体粪便（猪粪含水率为95%）随废水进入三级厌氧池进行厌氧发酵，粪便中干物质在厌氧反应阶段约50%转化为沼渣，30%转化成沼液，20%被降解，沼渣含水率按90%考虑。根据计算沼渣产生量为200.7t/a，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009），评价要求：建设单位设置沼渣过滤区，沼渣经沼渣过滤区晾晒干化后，与猪粪一同进入阳光棚集粪房堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田。

#### 6.2.4.3病死猪尸体

本项目养殖场病死猪产生量为5.1t/a，分娩废物产生量为4.4t/a。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，结合工作实际，建设单位设计本项目需要配套建设2座安全填埋井，位于养殖场区北侧，井深 5m，直径 3m， 单井有效容积 35.33m3。进行填埋前必须进行严格的消毒，填埋时应覆盖一层厚度大于10cm 的熟石灰，井填埋满以后，需用粘土填埋压实并封口。填埋井采用混凝土结构，防渗措施，对填埋点、运输车辆、工具等进行严格的消毒。同时填埋点应设有害物质标志，以作警示，填埋井四周设围挡隔离，并对围挡上锁，防止周围居民进入。在填埋井四周进行绿化。同时要求厂区配置一套常规防疫检测设备。本项目填埋井选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》相关要求。

评价要求本工程被传染病感染的病猪及时送至场区病猪隔离舍经兽医检查，若不能救治，要及时上报卫生检疫部门，由其委托有资质单位按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》(GB16548－1996)进行无害化处理。本工程病猪隔离舍应远离水源和其他公共场所。定期对隔离室进行全面消毒。做好各方面的防疫工作，防止猪群之间相互传染。

#### 6.2.4.4医疗垃圾

项目运营期猪的医疗过程中产生少量的医疗垃圾，医疗废物属于《国家危险废物名

录》（2016）中废物类别为 HW01 的危险废物，废物代码为 900-001-01。因此必须按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》进行收集处置，交由有资质单位处理，禁止随意丢弃。

医疗垃圾临时贮存间的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、

《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《危险废物污染防治技术政策》的要求设置。贮存间地面必须防渗，渗透系数小于 1.0×10-10cm/s。临时贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，防止鸟类和昆虫进入，照明和通风效果好。常温下贮存期不得超过1天。

本次评价要求企业在场区建设1间10m2医疗废物暂存间及专门的医疗废物分类收容器，分类收集储存医疗废物，收集后及时委托由有资质单位处理。

#### 6.2.4.5生活垃圾

本项目劳动定员20人，生活垃圾产生系数按0.5kg/d人计，则生活垃圾产生量为3.65t/a，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。

#### 6.2.4.5固体废物处置汇总

固体废物产生及处置汇总情况见表 6.2-4

表6.2-4	固体废弃物产生及处置一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 803 | 一般固废 | 进入220m2堆粪房进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 |
| 2 | 沼渣 | 200.7 | 一般固废 |  |
| 3 | 病死猪 | 5.1 | 一般固废 | 病死猪尸体、分娩废弃物通过填埋井安全填埋 |
| 4 | 分娩废物 | 4.4 | 一般固废 |  |
| 5 | 医疗废物 | 0.12 | 危险废物 | 医疗废物暂存间暂存后及时委托有资质单位处理 |
| 6 | 生活垃圾 | 3.65 | 一般固废 | 当地环卫部门统一收集处置 |

### 6.2.5生态保护措施

（1）在养殖区四周应密植树丛、绿篱，以分隔空间，使办公区前形成干净、整洁的环境。

（2）道边绿化：在不影响正常生产的情况，应沿着养殖场的道路两侧栽种行道树和绿篱，构成林网，形成厂区绿化的骨架。栽种的树种应以枝干通直、技叶茂盛的大乔木为宜。也可在两株乔木间种植灌木丛或在道路两侧边缘种植绿篱，形成林网，以起到吸毒、滞尘、消声、护路、美化环境的作用。

（3）养殖场绿化：在养殖场内办公区与养殖区、治污区之间种植绿化带，在控制气相污染物对环境污染影响的同时，还可降低噪声25-30dB（A）。

（4）植物选择：在绿化时，应根据不同树种对尘等不同污染物的滞纳和吸附净化作用，因地制宜进行种植，如厂前区以低矮灌木为主，配以四季各种花卉，增加美观效果；对厂界四周最好种植黄杨、白杨、洋槐、垂柳等树冠较密具有防风、防灰、抗毒害力强、易被雨水冲刷的树种等。

（5）绿化率的要求：绿化面积达到用地率为4%，绿化面积为1000m2。

（6）对厂区地面进行硬化，严防生产废水下渗对地下水产生影响。

总之，企业应加强对绿化工作重要性的认识，配备专职人员对绿化工作进行管理，逐年增加绿化投资，以保证绿化工作的长期开展。

## 6.3环境保护措施及环保投资估算

本项目总投资5200万，环保投资200万元，占总投资3.8%。具体环境保护投资及环保投资估算见表6.3-1。

表6.3-1  工程环境保护措施及环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及治理效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 设置7台天然气锅炉，燃用天然气，采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR） | 40.0 |
|  | 猪舍 | NH3、H2S | 干清粪工艺，日产日清；饲料中加入活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍、沼液池、发酵车间等 | 25.0 |
|  | 食堂 | 油烟 | 设1套油烟净化器，油烟去除效率75% | 2.0 |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 运输车辆严禁超载，并要求用帆布遮盖掩实，防止沿途抛洒；进入厂区的车辆要适当减速；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗 | 2.0 |
| 废水 | 养殖废水、 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1座沼液池，废水进入容积为200m3三级厌氧池厌氧发酵产生的沼液进入沼液池进一步处理，处理后的沼液全部还田 | 40 |
| 固废 | 养殖区 | 猪粪 | 进入220m2堆粪房（阳光棚）进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 | 15.0 |
|  |  | 病死猪尸体 | 病死猪只、分娩废弃物通过填埋井填埋处理 | 10.0 |
|  |  | 分娩废物 |  |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间暂存后及时委托有资质单位处理 | 2.0 |
|  | 三级厌氧池 | 沼渣 | 进入220m2堆粪房（阳光棚）进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 | -- |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集处置 | 2.0 |
| 噪声 | 猪舍风机、泵类、运输车辆 | 选用低噪声设备，置于室内，基础减振，运输车辆减速、禁止鸣笛 | 22.0 |
| 绿化 | 厂区 | 绿化系数4%，绿化面积达1000m2 | 10.0 |
| 其它 | 防渗 | 场区硬化，三级厌氧池、堆粪房、填埋井、沼液池及各类猪舍防渗 | 20.0 |
| 环境管理与监测 | 10.0 |
| 合计 | 200 |

第七章  环境影响经济损益分析

## 7.1 经济效益分析

建设项目的开发将有利于经济发展，但也会产生相应的环境问题，因此，只有解决好环境问题，保持环境与经济协调发展，走可持续发展道路，才能形成良性循环机制。

环境影响经济损益分析是将项目建设的环境损失折算成经济价值，分析工程的环境代价和环保成本，从环境影响损益角度判别项目建设的环境经济可行性，为项目决策提供依据。

## 7.2 社会效益分析

该项目实施后将带来多方面的社会效益。增加了地区优质生猪产量，提高了猪肉质量，改善人民的膳食结构、促进人民的身体健康做出贡献；为项目区及周边地区的农户提供优良生猪，优质的饲料和先进的饲养技术，提高猪群素质和饲养管理水平，促进项目区及周边地区养猪业的发展，提高养猪的生产水平和科技含量；有利于推动和加快项目区和周边地区农业、种植业和畜牧业生产结构的调整，充分发挥区域优势，合理利用自然资源，实现各生产要素的最佳配置，获得最大的经济效益；项目投产后创造了大量的就业机会，可以吸收农村剩余劳动力，在项目的带动下，增加就业岗位，有效缓解农村剩余劳动力对城市的压力，有利于社会的稳定；提高了当地人民收入和生活水平，促进当地经济的发展，对维护社会治安的稳定和发展起到促进作用，具有明显的社会效益。本项目将会从以下几方面带来显著的社会效益：

## 7.3 环境效益分析

### 7.3.1 环境保护投资估算

为了有效地控制项目实施后对周围环境可能造成的影响，实现污染物总量控制的环境保护目标，应有一定的环保投资用于污染源的治理，并在项目的初步设计阶段得到落实，以保证环保设施和主体工程做到“三同时”。根据本工程环保设施，估算本工程总投资5200万，环保投资200万元，环保投资占总投资的3.8%。

### 7.3.2 建设工程环保费用指标

环保费用指标由治理费用和辅助费用两部分组成，其中治理费用指一次性投资和运行费用，辅助费用是为了充分发挥治理方案的效益而发生的管理、科研、监测、办公费用。

1、治理费用（C1）

C1=C1-1/n +C1-2

式中：C1-1——投资费用，为200万元；

C1-2——运行费用，取C1-1的15%；

n ——设备折旧年限，取n=15年；

由上式计算得出，本工程环保治理费用为43万元。

2、辅助费用（C2）

C2=U+V+W

式中：U—管理费用，取6万元/年

V—科研、咨询、学术交流费用，取2万元/年

W—准备和执行环保政策的费用，取2万元/年

故C2=10万元/年

费用总指标C=C1+C2=53万元

### 7.3.3 效益指标

污染治理措施的实施，不仅可以有力控制污染，而且会带来一定的经济效益，这部分效益体现在两方面，一是直接经济效益（R1），环保措施实施后对废物回收而获得的价值，二是间接经济效益（R2），环保措施实施后所带来的社会效益和环境效益。

- 直接经济效益（R1）

式中：Ni——能源利用的经济效益

Mi——资源利用的经济效益

Si——固废利用的经济效益

Qi——废气利用的经济效益

Ti——废水利用的经济效益

i ——利用项目个数

本工程在污染治理过程中回收和利用的各种物料及节能降耗所带来的经济效益情况见表7.3-1所示。

表7.3-1  环保措施经济效益一览表

| 序号 | 产生工段 | 回收物料名称 | 回收量 t/a | 价值（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖过程 | 养殖废水 | 4242.7 | 8 |
| 2 | 养殖过程 | 猪粪 | 803 | 58 |
| 合计 | 66 |

由表7.3-1可知，本工程环保投资所创造的直接经济效益为66万元。

2、间接经济效益（R2）

R2=Ji+Ki+Fi

式中：Ji——控制污染后环境减少的损失

Ki——控制污染后对人体健康减少的损失

Fi——控制污染后减少的排污费

间接经济效益是由环保设施投入运行期间，所能减少的损失，因无实际数据，取直接经济效益的5%计算。

则R2=R1×5%=3.3万元

以上经济损益总指标R=R1+R2=69.3万元

### 7.3.4 环境经济效益静态分析

1、年净效益

年净效益为环保投资的直接经济效益扣除工程每年的环保费用，即：

69.3－53=16.3万元

2、效益费用比

采用效益与费用法进行分析，环境效益为：

环境经济效益     69.3

E= ———————— = ———— =1.31>1

环保费用       53

说明本工程环保投资的经济效益为正效益。由于采用了先进的工艺及相应环保设施的投入，使得本工程污染物全部做到达标排放，同时取得一定的经济效益。

## 7.4 结论

综上所述，本工程投产后，将带来较好的经济效益和社会效益，同时由于工程在设计中采取了严格的污染治理措施，加大环保治理力度，减少了污染物排放量，并注重对资源的回收利用，在创造较好的经济效益和社会效益的同时，也取得了较好的环境效益。

综上所述，本工程建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济角度来看是可行的。

第八章 环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督。环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分。其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

### 8.1.1环境管理计划

环境管理贯穿于建设项目从筹建到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责。详见表8.1-1。

表8.1-1  环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目 建设 前期 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； |
| 设 计 阶 段 | 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对污染大的设备，应严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告中提出的环保对策措施。 |
| 施 工 阶 段 | 1、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 2、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 3、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 4、施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 5、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况。 |
| 生 产 运 行 期 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 3、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 4、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 5、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 6、积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 8.1.2建设期环境管理要求

1、建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工生态环境保护、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

2、施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

3、施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤，植被，弃土、弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对地表水环境产生影响。

4、各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放到施工期设立的旱厕，施工结束后集中处理；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即：工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

5、认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

### 8.1.3运营期环境管理要求

为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理和监测机构。确保工程建设不同时期的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对项目运行的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。

1、环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督，促使项目实现“三同时”的目标。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

2、环境管理体系建立的原则和重要性

（1）环境管理体系的建立要在科学理论的指导下进行，使其具有科学性和实用性，做到与生产管理工作有机地结合。

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关法律、法规和标准，制定相应的企业管理制度以及企业标准。

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈。

（4）企业的环境管理体系中要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象。

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。将责任分解到每道工序，再使企业降低经营成本，获得较好的利润的同时，使各项制度得以充分落实。

3、环境管理体系与职责

（1）环境管理体系

环评规定企业应建立以公司经理负责，各职能部门各负其职的环境管理体系，企业设置环保专员1名，负责全厂的环境管理工作。

（2）职责和任务

A.经理

①总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

②负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

③从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

④从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

⑤领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

⑥在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

⑦监督环保方案的进度和实施情况；

⑧负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

B. 环保专员

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

⑨组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括环境保护设施日常检查维修、场地内污染防治设施的操作监督、相关监测仪器的校核与年检等。

C. 具体生产单位与生产人员

①严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

②保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

③积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

④鼓励提出新方法、新思路、建设议，提倡参与企业环境保护决策；

⑤特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

4、环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。本项目建成完工后，需要制订的环保制度如下：

（1）环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》、《各车间环境保护管理规定》。

（2）环保设施运行管理制度：《环境设施运行和管理规定》、《环保台帐管理制度》、《环保设施故障停运制度》、《车间环保工作考核标准》。

（3）环境监测及奖惩制度：《厂内排污管理和监测规定》、《环保工作奖惩方案》。

（4）档案管理制度：《环保资料归档制度》。

（5）环保员管理制度：《环保员考核办法》。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还应向全体职工大力宣传环保知识，提高全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。

5、环境记录与信息交流

环境记录包括环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

公司必须有如实详细的监测记录、仪器设备校准和维护记录，并有专人保管。各车间和有关科室也要有详细的环境记录，包括操作记录、紧急情况的发生和所采取的应急措施以及最后结果的记录等，并且要及时向公司环境保护委员会和环保科汇报。同时要建立健全环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。

环境保护与环境管理信息交流包括两个方面的内容：一是企业内部的信息交流，二是企业与外部的信息交流。

（1）企业内部信息交流的主要内容；

a．该厂的环境管理制度要传达到全体员工；

b．环境保护任务、职责、权利、义务的信息；

c．监测计划执行与监测结果的传达和反馈信息；

d．培训与教育的信息；

（2）企业与外部信息交流的主要内容是；

a．国家与地区环保法律法规的获取；

b．向地方环保部门和环境保护组织的信息交流；

c．定期向附近企业与公众发布和收集环境保护信息。

## 8.2污染物排放清单

### 8.2.1本工程主要污染源及排放情况

本工程主要污染源及环保措施，污染物排放情况见表8.2-1—8.2-4。

表8.2-1  大气污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 污染源 | 废气量（m3/h） | 排放参数m | 污染物 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 | 排放 时间 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 （mg/Nm3） | 产生量 （t/a） |  | 排放浓度 （mg/Nm3） | 排放量 （t/a） | h/a |  |
| 供暖 | 0.35WM天然气热水锅炉(办公区） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00136 | 燃用天然气，燃气锅炉采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），效率70%，产生的烟气经8m高的排气筒排放 | 5 | 0.00136 | 600 | 大气 |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00409 |  | 15 | 0.00409 | 600 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.04093 |  | 45 | 0.01228 | 600 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍1） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍2） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍3） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍4） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍5） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
|  | 0.35MW天然气热水锅炉（猪舍6） | 455 | H=8m Φ=0.2 | 烟尘 | 5 | 0.00082 |  | 5 | 0.00082 | 360 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 15 | 0.00246 |  | 15 | 0.00246 | 360 |  |
|  |  |  |  | NOX | 150 | 0.02456 |  | 45 | 0.00737 | 360 |  |
| 食堂 | 食 堂 | 2000 | -- | 油烟 | 3.75 | 0.0164 | 加装一套油烟净化设施，风量2000m3/h，处理效率75%的 | 0.94 | 0.0041 | 2190 |  |
| 养殖过程 | 场区 | 无组织 | -- | H2S | -- | -- | 干清粪工艺，日产日清；饲料中加入EM活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍、三级厌氧池，堆粪房 | -- | 0.00389 | 8760 |  |
|  |  |  |  | NH3 | -- | -- |  | -- | 0.07756 |  |  |
| 运输 | 运输车辆 | 无组织 | -- | 扬尘 | -- | 少量 | 进入厂区的车辆要适当减速；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗 | -- | 少量 | 2920 |  |

表8.2-2  废水污染物源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量（t/a） | 工艺 | 效率% | 排放浓度mg/m3 | 排放量（t/a） |  |
| 养殖过程、职工办公生活区 | 猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水 | 废水量 | -- | 4242.7 | 猪尿、猪舍冲洗废水以及生活污水一起经排污系统收集进入三级厌氧池厌氧发酵处理（容积为200m3），产生的沼液进入全封闭沼液池，进一步处理后的沼液还田综合利用 | / | -- | 0 | 8760 |
|  |  | COD | 8000 | 33.94 |  | 80.0 | 1600 | 6.79 |  |
|  |  | BOD5 | 3200 | 13.58 |  | 76.7 | 746 | 3.17 |  |
|  |  | SS | 4100 | 17.40 |  | 74.4 | 1050 | 4.45 |  |
|  |  | 氨氮 | 530 | 2.25 |  | 10 | 477 | 2.02 |  |

表8.2-3  固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 处置方式 | 处置量（t/a） |  |
| 养殖过程 | 猪舍 | 猪粪 | 一般固废 | 803 | 干清粪清出的猪粪同沼渣运送至220m2阳光棚进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 | 803 | 还田利用 |
|  | 三级厌氧池 | 沼渣 | 一般固废 | 200.7 |  | 200.7 |  |
|  | 猪舍 | 病死猪尸体 | 一般固废 | 5.1 | 厂区设置2座填埋井 | 5.1 | 填埋井处置 |
|  |  | 分娩废物 | 一般固废 | 4.4 |  | 4.4 |  |
|  |  | 医疗废物 | 危险废物 | 0.12 | 场区设置1座危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理 | 0.12 | 由有资质单位处置 |
| 办公、生活 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 一般固废 | 3.65 | 设垃圾箱临时收集，委托当地环卫部门集中处置 | 3.65 | 由当地环卫部门清运处理 |

表8.2-4    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表排放源强表

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强dB（A） | 治理措施 | 治理后源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍风机 | ～80 | 加装消声器 | ～60 |
| 2 | 泵类噪声 | ～95 | 置于地下、基础减振 | ～65 |
| 3 | 运输噪声 | ～75 | 减速、禁止鸣笛 | ～55 |

### 8.2.2污染物放总量

根据《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发〔2015〕25号），属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目属于养殖业，根据工程分析，本项目运营期有组织总量控制指标：烟尘：0.0063t/a；SO2：0.0189t/a；NOX：0.0565t/a。

### 8.2.3信息公开

（1）公开信息内容

建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括：

企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模、危险物质消耗及产生情况等；

主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况、废水排污口位置及基本走向描述；

突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式；

环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。

（2）公开方式

根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。

### 8.2.4排污口信息管理

#### 8.2.4.1规范排放口标识

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，见图8.2-1和表8.2-5。

图8.2-1  排放口的图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向 外环境排放 |

表8.2-5   环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

#### 8.2.4.2规范排放口标志设置

1、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

2、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

#### 8.2.4.3排污口建档管理

1、本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

2、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.3日常环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是进行环境管理和污染防治的依据。

### 8.3.1环境保护机构的设置

环境管理是整个企业管理工作中的重要组成部分。其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

全厂环境管理机构设置计划，一般情况下企业管理是在厂长的领导下的分工负责制，任务分解落实到各职能科室，并实施监督考核。工厂环境管理体系中，厂长是第一位领导者，而环境管理是综合性很强的部门，涉及到生产、计划、技术，基建、财务、设备、动力、劳保、安全卫生。只有在正职的领导下，才能把环保工作渗透到企业的各职能部门，才能完成环境保护的各项任务和指标。

公司设专门的环境管理机构，机构在主管负责人的领导下，负责管理建设期、运行期的环境保护监督、管理与监测工作。场区内部尚不具备自主监测的能力，依托当地环境监测站进行监测。

### 8.3.2环境管理机构工作职责

管理机构主要责任具体如下：

（1）贯彻执行国家环境保护法规和标准；

（2）建立各种环境管理制度并组织实施；

（3）编制制定环保规划和计划，并组织实施；

（4）领导并组织环境监测工作，建立污染物排放档案；

（5）检查企业和环境保护设施的运行情况；

（6）组织开展环保科研工作和技术交流，总结推广先进技术经验；

（7）开展环境保护知识教育，培训环境管理专业技术人员，提高全员认识环境保护是实现可持续发展的主要环节；

（8）在施工阶段，定期向环保部门上报施工进度及配套环境保护措施情况。

### 8.3.3 环境管理制度

健全完善各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。本工程建成完工后，企业环保部门应根据本厂的特点健全必要的环境管理规章制度，这样才能加强和促进企业环境保护工作的开展，使企业达到清洁生产的要求。企业基本的环境管理制度如下：

（1）企业环境保护管理条例；

（2）环境质量管理规程；

（3）环境管理的经济责任制

（4）环境技术管理规程；

（5）环保业务的管理制度；

（6）环境管理岗位责任制；

（7）环境污染事故管理规定。

### 8.3.4环境保护培训教育

培训教育的目的是为了提高全体员工的环境保护意识，使全体员工主动参与到公司的环境工作中来。

企业的环境管理工作，促进企业环境管理工作正常而有效的进行。培训的对象是企业的全体员工，包括各级领导。对于不同部门的人员，由于工作性质、职责的不同，因此要根据不同需要来确定要进行培训的内容。

### 8.3.5环境记录与信息交流

环境记录包括环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

### 8.3.6环境保护技术文件管理

在环境监测和管理中，应建立如下文件档案：

（1）污染源的监测记录技术文件；

（2）污染控制、环境保护治理设施的设计和运行管理文件；

（3）应按照国家和地方污染物排放标准，结合行业特点及主要污染物总量减排工作的需要，自行制定监测方案，对污染物排放状况和污染防治设施运行情况开展监测和监控，保存原始记录，建立废气废水排放量、固体废物产生量和处理（处置）量等台账。

（4）严格执行《危险化学品环境管理登记办法（试行）》（环境保护部令第22号），对生产、使用的危险化学品实施环境管理登记。应当按规定建立环境应急管理组织体系，开展环境风险评估，编制突发环境事件应急预案并定期开展演练，加强应急救援队伍建设及物资储备，严格落实各项环境风险防控措施，定期排查治理环境安全隐患。

（5）所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料；

（6）按规定建立健全下列技术资料档案及系统图表：地表水、地下水的水文地质资料；当地气象资料；污染防治设施及技术改进资料；污染源调查等技术档案、环境监测及评价资料，污染指标考核资料；监测仪器使用说明书及校验证书；企业内部污染事故的记实材料；“三废”排放系统图；“三废”排放采样监测点噪声监测点布置图；企业内部污染物排放动态图表。

### 8.3.7环境环保设施费用保障计划

（1）本工程主要环保设施建设投资保障

本评价报告第七章给出了本工程主要环保设施的投资估算。因此工程在进行投资估算时应将环保设施费用纳入工程整体投资，确保投资估算包含环保工程投资；同时在进行初步设计阶段应做好环保设施投资概算，进一步列明环保设施投资，确保后续实施中有充足费用保证。

（2）主要环保设施运行、维修费用保障

建设单位在工程可研阶段的经济技术分析过程中应将环保工程运行费用纳入生产运行成本估算当中，并在此基础上分析项目经济目标的可达性。

在建成投产后，相关环保设施管理维修人员要做好环保设施维修、更换计划，并提出费用预算上报公司，确保下一年度有充足费用保障；公司应根据环保设施维修更换计划批准专项资金，做到专款专用，确保环保设施运行必须费用。

（3）公司根据环保设施运行及相关环境标准实施变化情况，单独划拨环保设施升级改造费用，确保环保设施在整个项目存续期内持续运行，稳定达标。

## 8.4环境监测计划

环境监测是对建设项目进行环境保护管理的“眼睛”，是基本的手段和信息基础。环境监测的特点是以样本的监测结果来推断总体环境质量，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目和范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，数据符合准确性、精密性、完整性、代表性和可比性的要求。

### 8.4.1环境监测计划的必要性

该项目在建设期和运行期会对周围环境造成影响，尽管项目建设过程中各生产装置在工艺路线和生产方法上选择了成熟、稳定、可靠的技术方案和采取了各种环保措施，减少了事故发生的可能性和对环境的危害。但是由于建设项目对环境的影响有其不确定性，因此运行期环境监测工作尤为重要，它是掌握污染物排放状况的主要手段、评估环境保护措施落实后的实际效果的主要标尺，是为进一步深化环保治理工作的依据。

### 8.4.2环境监测计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

（1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用—效益分析，尽量做到符合实际需要；

（2）遵循重点污染物优先监测的原则；

（3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

### 8.4.3环境监测项目与监测频率

本项目的污染源监测点位、监测项目与监测频率根据《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017）制定，见表8.4-1。

表8.4-1  环境监控计划

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 监测负责机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.35MW天燃气蒸汽锅炉（7台） | 颗粒物、SO2、 NOX | 每个排气筒出口 | 每年1次 | 委托当地有资质的环境监测单位 |
| 厂界无组织 | H2S、NH3 | 下风向设4个监控点 | 每年1次 |  |
| 厂界噪声 | LAeq | 厂界外1m | 每季度1次 |  |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、氰化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、汞、砷、镉、铅、六价铬、铁、锰、细菌总数和总大肠菌群 | 厂区下游监测水井 | 每年1次 |  |
| 土壤 | GB15618-2018基本 项目8项 | 南王村 接纳粪肥耕地 | 每5年1次 |  |

第九章  结 论

## 9.1 项目概况

定襄县慧磊牧业有限公司成立于2019年11月4日，经营范围包括动物饲养场：猪的饲养；畜牧批发；饲料生产：配合饲料加工。为促进定襄县养殖畜牧业的发展，定襄县慧磊牧业有限公司决定投资5200万，在忻州市定襄县南王乡新建种猪场年产4万头仔猪建设项目。定襄县行政审批服务管理局于2020年8月4日对该项目出具企业投资项目备案证（项目代码：2020-140921-03-03-016141），根据备案内容，该项目占地面积36.74亩，分两期建设：一期：新建分娩舍一栋、种猪舍一栋、保育舍一栋、定位栏1000套、产床372张、负压风机12台、人员消毒机10台、新增猪粪有机肥发酵设备一套。二期：新建分娩舍一栋、种猪舍二栋、定位栏1000套、产床300张、负压风机12台、人员消毒机6台、新增猪粪有机肥发酵设备一套、项目建成后，年存栏种猪2000头，年出售仔猪4万头。本次环评针对南王乡新建种猪场年产4万头仔猪建设项目进行评价。本项目主要建设内容见表9.1-1

表9.1-1  项目建设内容一览表

| 工程 类别 | 序号 | 构筑物 名称 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1 | 1条生产线 | 1条生产线包括：3栋配怀舍+3栋分娩舍+1栋公猪舍，3栋配怀舍建筑面积3576m2，3栋分娩舍建筑面积4680m2，1栋公猪舍建筑面积324m2，厂区配套饲料库房，总建筑面积共计，8580m2。 |
|  | 1 | 保育舍 | 1栋，面积为780m2，规格为30 m×26m |
| 辅助 工程 | 1 | 办公生活楼（含餐厅，宿舍） | 1栋2层，一层食堂、住宿，二层办公，总建设面积560m2 |
|  | 2 | 配电室 | 厂区配置2套250KVA专线 |
|  | 3 | 车辆消毒池 | 1栋，面积为50m2，用于车辆消毒 |
|  | 4 | 物资消毒间 | 1栋，面积为80m2，用于物资消毒 |
|  | 5 | 分娩舍 | 3栋，每栋面积为350m2，总建筑面积1560m2，总面积4680m2 |
|  | 6 | 药品库 | 1栋，面积50m2，用于防疫药品存放 |
|  | 7 | 三级厌氧池 | 采用三级厌氧（容积220m3）发酵工艺处理污废水 |
|  | 8 | 沼液池 | 厂区设置1座1800m3沼液池 |
|  | 9 | 堆粪房 | 占地面积约220m2，发酵处理处理猪粪、沼渣（在集水池和三级厌氧池上方） |
|  | 10 | 填埋井 | 设置2个填埋井，每个深度5m，直径3m，容积35.33m3，采用填埋方式处理病死猪尸体、分娩废物 |
| 储运工程 | 1 | 仓储 | 设置饲料库，主要用于养猪场日常饲料的贮存，最大贮存量为30t。养殖过程中饲料存放于饲料仓库，各类药剂存放于药品库 |
|  | 2 | 运输 | 饲料原材料、猪采用公路运输的方式，场内修建道路，场外利用通村公路 |
| 公用 工程 | 1 | 供水 | 本项目供水由场区内自备水井供给，能够满足用水需求 |
|  | 2 | 供电 | 本项目供电由南王乡变电所供给，2套250 KVA专线，能够满足供电需求 |
|  | 3 | 供暖 | 本项目冬季生活采暖采用1台0.35MW热水锅炉，猪舍采用6台0.35MW热水锅炉采暖 |
|  | 4 | 供气 | 项目所在区域供气由天然气管道供给 |
| 环保 工程 | 1 | 废气 | 恶臭 | （1）加强猪场卫生管理及猪舍通风；（2）采取干清粪模式保证粪便日产日清；（3）保证足够的卫生防护距离；（4）种猪场周边建立绿化带；（5）喷洒除臭剂；（6）优化饲料营养配方或添加活 菌剂促进猪只消化吸收；（7）设置集水池及厌氧池均加盖密封 |
|  |  |  | 锅炉烟气 | 燃用天然气，7台燃气锅炉采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），效率70%，产生的烟气经8m高的排气筒排放 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 厂区食堂设置有1个基准灶，配套设油烟净化装置，油烟净化装置去除率为75% |
|  | 2 | 废水 | 生活污水 | 本项目生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田，不会对周围地表水环境产生不良影响；沼液池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜+混凝土防渗。 |
|  |  |  | 猪舍冲洗水 |  |
|  |  |  | 猪尿液 |  |
|  |  |  | 锅炉排水 | 清洁下水，洒水抑尘 |
|  |  |  | 沼液池 | 厂区设1座1800m3的沼液池，沼液储存池采用“素土压实+HDPE膜防渗” |
|  | 3 | 固废 | 猪粪、沼渣 | 干清粪清出的猪粪、沼渣在220m2堆粪房（阳光棚）发酵，处理后作为有机肥还田 |
|  |  |  | 病死猪、分娩废物 | 病死猪只、分娩废弃物填埋井处理 |
|  |  |  | 医疗废物 | 场区设置医疗危险废物暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设垃圾桶集中收集，交由当地环卫部门统一处理 |
|  | 4 | 噪声 | 选择低噪声设备，隔声、减振，场区绿化 |
|  | 5 | 生态环境 | 厂区种植各种花草树木，绿化面积1000m2 |

## 9.2 环境质量现状

## 9.3 污染物排放情况

本项目污染物排放情况见下表。

表9.3-1   项目污染物排放情况

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量（t/a） | 排放浓度 | 排放量(t/a) |
| 废气 | 0.35WM天然气热水锅炉(办公区） | 烟尘 | 5 | 0.00136 | 5 | 0.00136 |
|  |  | SO2 | 15 | 0.00409 | 15 | 0.00409 |
|  |  | NOX | 150 | 0.04093 | 45 | 0.01228 |
|  | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍1） | 烟尘 | 5 | 0.00082 | 5 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15 | 0.00246 | 15 | 0.00246 |
|  |  | NOX | 150 | 0.02456 | 45 | 0.00737 |
|  | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍2） | 烟尘 | 5 | 0.00082 | 5 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15 | 0.00246 | 15 | 0.00246 |
|  |  | NOX | 150 | 0.02456 | 45 | 0.00737 |
|  | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍3） | 烟尘 | 5 | 0.00082 | 5 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15 | 0.00246 | 15 | 0.00246 |
|  |  | NOX | 150 | 0.02456 | 45 | 0.00737 |
|  | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍4） | 烟尘 | 5 | 0.00082 | 5 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15 | 0.00246 | 15 | 0.00246 |
|  |  | NOX | 150 | 0.02456 | 45 | 0.00737 |
|  | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍5） | 烟尘 | 5 | 0.00082 | 5 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15 | 0.00246 | 15 | 0.00246 |
|  |  | NOX | 150 | 0.02456 | 45 | 0.00737 |
|  | 0.35WM天然气热水锅炉（猪舍6） | 烟尘 | 5 | 0.00082 | 5 | 0.00082 |
|  |  | SO2 | 15 | 0.00246 | 15 | 0.00246 |
|  |  | NOX | 150 | 0.02456 | 45 | 0.00737 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.05 | 0.0046 | 0.26 | 0.0011 |
|  | 场区 | H2S | -- | -- | -- | 0.00389 |
|  |  | NH3 | -- | -- | -- | 0.07756 |
|  | 运输车辆 | 扬尘 | -- | 少量 | -- | 少量 |
| 水污染物 | 猪尿、猪舍冲洗废水、生活污水 | 废水量 | -- | 4242.7 | -- | -- |
|  |  | COD | 8000 | 33.94 | 1600 | 6.79 |
|  |  | BOD | 3200 | 13.58 | 746 | 3.17 |
|  |  | SS | 4100 | 17.40 | 1050 | 4.45 |
|  |  | 氨氮 | 530 | 2.25 | 477 | 2.02 |
| 固体废物 | 猪舍 | 猪粪 | 803 | 0 |
|  | 三级厌氧池 | 沼渣 | 200.7 | 0 |
|  | 猪舍 | 病死猪尸体 | 5.1 | 0 |
|  |  | 分娩废物 | 4.4 | 0 |
|  |  | 医疗废物 | 0.12 | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 3.65 | 0 |
| 噪声 | 水泵、风机等产噪设备 | 80～95dB（A） | 55～65dB（A） |

## 9.4 环境影响

### 9.4.1 环境空气

根据预测，本项目大气污染物最大占标率 Pmax 为2.11%，污染物的最大落地浓度均未达到其标准值的10%，对周边大气环境质量影响较小，建设项目对大气环境的影响是可接受的。

### 9.4.2 地表水环境

本项目将生活污水，猪尿液与猪舍冲洗水等猪舍养殖废水一起经排污系统收集到集水池，通过固液分离，三级厌氧池进行厌氧发酵，排入沼液池熟化，处理后的沼液全部还田综合利用，不会对周围地表水环境产生不良影响。

### 9.4.3地下水环境

项目建设期的生活、生产废水在做到防渗措施的基础上对地下水的影响很小。

厂区在运营期正常工况采取了防渗措施后，对地下水环境影响较小；各种非正常状况下，会对厂区下游孔隙水环境产生一定的影响，但不会对厂区下游各敏感点造成影响。在采取相应的防渗措施，设置完善的监测与应急处理方案后，可以有效地发现和防范这种影响，使影响程度降低至可以接受的程度。服务期满后，本项目对区域地下水环境的影响会进一步减小。

本项目地下水污染防治措施从源头控制、分区防治、污染监控、应急响应四个方面提出了相应要求，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行严格控制。从地下水环境影响角度分析，在按照要求采取了严格的地下水环境保护措施后，项目的建设是可行的。

### 9.4.4 声环境

由噪声预测结果可知：运营期养殖场厂区四周1#~8#点昼间噪声预测值在28.31~38.72dB（A）之间，夜间噪声预测值在28.31~38.72dB（A）之间，昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

### 9.4.5 固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为猪粪、沼渣、病死猪尸体、医疗废物、分娩废物和生活垃圾，干清粪清出的猪粪、沼渣运送至220m2阳光棚堆粪房进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田；病死猪只、分娩废弃物通过填埋井处理；医疗废物暂存后及时委托有危险废物处理资质的单位处理；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。

本项目场区运营期固体废物均得到综合利用和合理处置，在严格按照环评规定排放、堆存的情况下，固体废物排放不会对区域环境产生明显不良影响。

### 9.4.6 生态环境

本项目对生态环境影响主要表现为施工期对当地植被、农作物的影响，运营期废气对周围农作物、植被生长、人群健康的影响方面；本项目产生的猪尿液、粪便对周围土壤、农作物具有有益影响。

运营期评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

### 9.4.7 环境风险

本项目环境风险主要表现在污染处理设施运行过程风险和卫生风险。

在严格落实本环评提出的各项风险防范措施和事故应急预案后，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

## 9.5 公众参与

建设位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，公众参与阶段未收到公众意见反馈。

## 9.6 环境保护措施

本项目环保措施及环保投资汇总见表9.6-1。

表9.6-1 建设项目环境保护措施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施及治理效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 烟尘、SO2、NOx | 设置7台天然气锅炉，燃用天然气，采用低氮式燃烧器及配套烟气再循环技术（FGR），效率70% | 40.0 |
|  | 猪舍 | NH3、H2S | 干清粪工艺，日产日清；饲料中加入活性菌群；使用生物处理液以雾化方式喷洒猪舍、沼液池、发酵车间等 | 25.0 |
|  | 食堂 | 油烟 | 设1套油烟净化器，油烟去除效率75% | 2.0 |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 运输车辆严禁超载，并要求用帆布遮盖掩实，防止沿途抛洒；进入厂区的车辆要适当减速；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗 | 2.0 |
| 废水 | 养殖废水、 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1座沼液池，废水进入容积为200m3三级厌氧池厌氧发酵产生的沼液进入沼液池进一步处理，处理后的沼液全部还田 | 40 |
| 固废 | 养殖区 | 猪粪 | 干清粪清出的猪粪、沼渣运送至220m2阳光棚堆粪房进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 | 15.0 |
|  |  | 病死猪尸体 | 病死猪只、分娩废弃物通过填埋井填埋处理 | 10.0 |
|  |  | 分娩废物 |  |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间暂存后及时委托有资质单位处理 | 2.0 |
|  | 三级厌氧池 | 沼渣 | 干清粪清出的猪粪、沼渣运送至220m2阳光棚堆粪房进行厌氧堆肥发酵，经堆肥发酵后作为有机肥还田 | -- |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一收集处置 | 2.0 |
| 噪声 | 猪舍风机、泵类、运输车辆 | 选用低噪声设备，置于室内，基础减振，运输车辆减速、禁止鸣笛 | 22.0 |
| 绿化 | 厂区 | 绿化系数4%，绿化面积达1000m2 | 10.0 |
| 其它 | 防渗 | 场区硬化，堆粪房、三级厌氧池、填埋井、沼液池及各类猪舍防渗 | 20.0 |
| 环境管理与监测 | 10.0 |
| 合计 | 200 |

## 9.7 环境影响经济损益分析

本项目工程总投资5200万，环保投资200万元，占项目总投资的3.8%，环境经济效益约为16.3万元/年，效益费用比为1.31。本工程建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济角度来看是可行的。

## 9.8环境管理与监测计划

定襄县慧磊牧业有限公司应建立环保管理机构，由专门环保专员负责，成员由各生产岗位领导组成，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。同时在养殖场配备2名专职环保员，担负起全厂环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实。

## 9.9总结论

综上所述，定襄县慧磊牧业有限公司年出栏4万头仔猪种猪场项目符合国家产业政策和当地发展规划，项目选址及平面布置合理，采用的生产工艺和污染治理措施技术先进、经济可行，在严格执行“三同时”制度，并采取本环评提出的各项污染治理措施及环境管理措施后，项目运营期污染物排放能够稳定达标，对周围环境影响较小，环境风险可控，得到了项目区域公众的支持。从环境保护角度分析，项目建设运营是可行的。