# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

| 项目名称： | 山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 山西诚尔堃材料科技有限公司 |
| 编制日期： | 2021年5月 |

中华人民共和国生态环境部制

厂址现状                                       厂址现状

厂址现状                                      进场大门

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-140921-89-01-829324 |
| 建设单位联系人 | 略 | 联系方式 | 略 |
| 建设地点 | 山西 省（自治区） 忻州 市 定襄 县（区） 河边镇 乡（街道） 青石一村 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 113 度 5 分 10.005 秒， 38 度 34 分 8.183 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业—56砖瓦、石材等建筑材料制造” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1350 | 环保投资（万元） | 125 |
| 环保投资占比（%） | 9.26% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2171 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1 产业政策分析 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目生产工艺、设备和产品均不在限制类和淘汰类之内。根据《墙体材料行业结构调整指导目录（2016年本）》，“鼓励类中：混凝土砖单线生产3000万块及以上标准砖”，本项目折标后2条生产线共计8479万块标砖，单线生产3000万块及以上标准砖，符合《墙体材料行业结构调整指导目录》，属于鼓励类 因此本项目的建设符合国家产业政策。 目前，定襄县行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为：2103-140921-89-01-829324。 1.2 项目选址分析 山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目位于山西省忻州市定襄县河边镇青石一村，租赁定襄县青石龙飞机械加工厂土地进行建设，租赁协议见附件3，土地性质为建设用地，项目地理位置见附图1。 与定襄县生态功能区划符合性分析 根据《定襄县生态功能区划》，本项目位于I1定襄盆地水土保持生态功能小区。该区的主要环境问题是：①农牧业生产活动仍存在蚕食植被现象，造成水土流失；②天然和人为的火灾烧毁草灌植被；③农牧业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对农村生态环境产生影响；④畜禽散养和农业生产活动破坏植被，造成水土流失现象，水土流失降低土壤的服务功能；⑤农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染，水源地保护区周边居民生活和农业生产过程中产生的废弃物随意乱倒和堆放对饮用水源的水质产生影响。 本项目厂区绿化工程较好，无废水外排，项目的建设符合《定襄县生态功能区划》的要求，定襄县生态功能区划图见附图2。 与定襄县生态经济区划符合性分析 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于Ⅳ2定襄县中部工业与旅游业综合经济区。 该小区发展方向 限制：限制任何有重度污染的工业项目在该区内建设。 鼓励：①城区鼓励发展商业、文化为主导的第三产业；②鼓励发展高新技术及无污染的各类加工工业；③发展以小杂粮和蔬菜种植与加工为主导的生态农业经济。 生态环境保护要求：①城区要依据城镇规划实施改造，逐步完善城区供气、供热、污水、生活垃圾收集与处理和加强公园、绿化带、片林、草坪等方面的基础设施建设，改善城区环境质量；②对现有的产业，应加紧以推进技术改造、结构调整、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善城区的环境质量和景观；③城镇周边的农村发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为绿色农业经济提供能源；④对牧马河、云中河沿岸实施高标准的绿化美化，对城区处理后的外排生活污水，应进一步实施人工湿地深度生态处理，彻底解决垃圾等固体废物倾倒入河的污染问题；⑤城区内人口密集，引导超载人口逐步有序向城镇周边的农村转移。 评价对拟建项目提出了较为完善的污染物防治措施，符合该区域生态环境保护要求，因此，本项目建设符合定襄县生态经济区划要求。本项目与定襄县生态经济区划位置关系图见附图3。 与山西省主体功能区划符合性分析 本项目位于忻州市定襄县，位于省级农产品主产区。 功能定位：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向：①提升农业产业化水平，推进农业产业化、农产品品牌化经营，积极培育农产品加工企业，壮大以杏花村汾酒、山西老陈醋、平遥牛肉等为主的品牌食品加工业，推广标准化生产技术，提高农产品质量安全水平。②优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。③对加工工业较发达的地区，要以县城和重点开发的城镇为重点，推进城镇建设和非农产业发展，吸引农村居民点的人口集聚，培育县域经济新的增长点。④加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施。加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。⑤加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。⑥控制开发强度，对现有城镇要实行集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的中心城镇，防止工业开发成片蔓延式扩张。⑦加强生态保护，严格执行陡坡退耕政策，逐步退出已经占用生态用地的耕地，加强农田、灌渠周边防护林建设，维持稳定的山丘林草、盆地农田景观系统结构。 本项目为制砖项目，提出了较为完善的污染物防治措施，符合符合山西省主体功能区规划要求。本项目与山西省主体功能区划位置关系见附图4。 项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内。 因此，本项目的选址合理。 1.3 三线一单符合性分析 （1）生态红线 本项目位于山西省忻州市定襄县河边镇青石一村，土地性质为建设用地，该地区未规划自然生态红线区，不在自然生态红线区。项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 （2）环境质量底线 大气环境质量：本次评价收集了忻州市定襄县例行监测点2020年全年环境空气质量监测数据，由监测数据可以看出，项目区域PM10未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，为不达标区。本项目委托山西嘉源环境检测有限公司对本项目特征因子TSP进行监测，根据监测结果，本项目场址下风向处TSP浓度在171μg/m3-204μg/m3之间，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明本项目周围环境空气质量现状较好，未受到特征因子TSP的影响。 水环境质量：本项目地表水水体为项目西北侧3.1km处的滹沱河，根据忻州市2020年6月地表水水质月报，地表水环境质量一遍。 声环境质量：项目厂界外周围50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展现状监测。 生态环境质量：本项目不属于新增用地，租赁已建厂房，无需进行生态现状调查。 区域环境质量现状一般，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，本项目建设不会改变区域环境质量功能，不会导致区域环境质量降低，不违背环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目原辅料、动力供应充足，营运工序中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 （4）负面清单 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类项目，不属于国家法律法规和政策规定的淘汰类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 1.4 与《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号）符合性分析 根据晋政发〔2020〕26号文，将山西省划分为三类生态环境管控单元：优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。根据山西省生态环境管控单元图，本项目位于一般管控单元，见附图5。 一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。本项目为生产新型环保免烧砖，符合国家及我省相关产业准入条件，可做到达标排放。本项目符合文件要求。 1.5 与定襄县县城总体规划（2012-2030年）符合性分析 本项目租用原定襄县青石龙飞机械加工厂场地进行建设，土地性质为建设用地，不新增占地，根据《定襄县县城总体规划（2012-2030）》，本项目不在《定襄县县城总体规划》规划范围内，距离县城规划区13km，因此，不违背定襄县城总体规划。定襄县城总体规划见附图6。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 工程概况 项目名称：山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目 建设性质：新建 建设单位：山西诚尔堃材料科技有限公司 建设地点：山西省忻州市定襄县河边镇青石一村 2.2 工程投资及来源 项目总投资1350万元人民币，全部为企业自筹。 2.3 建设地点 本项目位于山西省忻州市定襄县河边镇青石一村，场区中心地理坐标为东经113°5′10.005″、北纬38°34′8.183″。项目北侧为耕地，南侧为村镇道路，西侧和东侧均为石材雕刻作坊。 本项目具体地理位置见附图1。项目四邻关系见下图。 图1-1 项目四邻关系图 2.4 建设规模 年生产6000万块新型环保免烧砖。 2.5 建设内容 本项目具体工程内容见表2-1。 表2-1 工程内容一览表 名称 内容 建设内容 建设情况 主体 工程 生产车间 彩钢结构，建筑面积1200m2，尺寸为：60m×20m×15m，全封闭生产车间，设破碎机2台、搅拌机1台、干磨机1台、筛分机1台、输送皮带3台、全自动制砖机2台。 新建 辅助工程 办公室 砖混结构，15m2，用于职工休息使用 利旧 门房 砖混结构，10m2 利旧 储运工程 仓储库 砖混结构，建筑面积300m2，尺寸为：30m×10m×15m，用于原料及成品的储存 利旧 公用工程 供水 由青石一村自来水系统供应 新建 供电 由河边镇供电系统提供，厂区设80KVA和150KVA变压器各一台 新建 供暖 办公室设电暖气 新建 环保工程 废气 车辆运输 厂区路面硬化，定时洒水抑尘；在厂区进出口处设置1座洗车平台，洗车平台下方建设20m3的沉淀池，车辆出厂区时在洗车平台上清洗轮胎后出厂；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布。 新建 原料储存及装卸 位于全封闭砖混结构车间内，且原料均为编织袋状，同时在仓储库设置能覆盖全库的雾炮机一台，其抑尘效率为95％左右 新建 破碎、筛分、干磨工序 在筛分机进料口上方设1个集气罩，在破碎机的进、出料口各设1个集气罩，在干磨机的进、出料口各设1个集气罩，共安装7个集气罩，收集效率不小于95%，各集气罩收集到的粉尘共用一套布袋除尘器后经一根15m高排气筒排放 新建 搅拌工序 在称料计量斗处和搅拌进料口设置集气罩，集气罩三周设置围挡，收集效率不小于95%，设一套布袋除尘器，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放。 新建 皮带输送及转载 输送使用皮带并全封闭廊道结构设置，且在全封闭生产车间内进行 新建 废水 生活污水 设旱厕，定期清掏 新建 初期雨水 在厂区低洼地势处设置50m3初期雨水收集池一座 新建 设备清洗废水和车辆清洗废水 经沉淀（20m3）处理后回用于制砖配料，不外排 新建 固废 生活垃圾 设垃圾桶收集，再由当地环卫部门清运并处理 新建 除尘灰 收集后作为原料使用 新建 沉渣 收集后作为原料使用 新建 不合格砖坯 作为铺路材料外售 新建 废机油 设10m2危废暂存间，收集后送有资质单位处理 新建 噪声 选用低噪设备，一些振动较大的设备设置防振基础，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播 新建 2.6 产品方案 本项目具体产品方案见表2-2。 表2-2 产品类型及方案 名称 规格 产量（万块/a） 折算标砖产量（万块/a） 用途 新型环保砖 280mm*130mm*60mm 3000 4479 用作建筑砌块和路沿石砖 250mm*130mm*60mm 3000 4000 合计 / 6000 8479 2.7 原、辅材料 项目原辅材料使用一览表见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源使用一览表 序号 名称 数量（t/a） 储存方式 最大存储量（t/a） 来源 1 钢渣 133800 编织袋装，存于全封闭仓储库 11150 五台云海镁业有限公司 2 碎屑 22300 编织袋装，存于全封闭仓储库 1860 / 3 沙子 11150 编织袋装，存于全封闭仓储库 930 当地沙厂 4 水泥 22300 编织袋装，存于全封闭仓储库 1860 当地水泥厂商 5 水 33450 / / 由青石一村自来水系统供应 本项目钢渣主要来自五台云海镁业有限公司，该钢渣高温熔融状态下水萃急冷形成的块状钢渣，呈黑色，气孔较多，属于一般工业固废，其化学成分如下： 表2-4 本项目钢渣主要成分 化学成分 Al2O3 MgO SiO2 MnO CaO P2O5 FeO Fe2O3 含量（%） 3.6 9.3 14.3 1.6 43.1 1.21 13 10 2.8 主要设备 本项目主要设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号 名称 规格/型号 数量 1 全自动制砖机 HF-150T，13900-14000块/h 2台 2 装载机 12型 1台 3 洒水车 10t 1台 4 搅拌机 30型，105t/h 1台 5 破碎机 PE-250*400，30t/h 2台 6 干磨机 PE800Y，30t/h 1台 7 输送皮带 DY50151 3台 8 筛分机 SZF520，36.5t/h 1台 项目生产能力分析： 根据企业提供，本项目全自动制砖机为2台，生产能力为13900-14000块砖/h，年工作时间270天，日工作8h，则年生产能力可达6005-6048块砖/年，可以满足项目生产需求。 2.9 平面布置 本项目厂区占地2171平方米，生产车间位于厂区中西部，南侧为仓储库，仓储库东侧一次为办公室和门房，危废暂存间位于厂区东北角。 厂区总平面布置见附图7。 2.10公用工程 （1）给水 本项目给水由由青石一村自来水系统供应，水量、水质均有保证，可满足生活、生产用水需要。 水平衡分析 ①员工生活用水 本项目劳动定员10人，全部为周边村庄居民，厂区无食宿，职工生活用水按照30L/（人·d）进行计算，则职工生活用水量为0.30m3/d，生活污水产生量按照用水量的80%进行计算，生活污水产生量为0.24m3/d，设旱厕，定期清掏。 ②配料用水 按照原料配比，本项目配料用水为0.2t/t产品，平均每天生产生砖坯825.9t，则平均每日搅拌用水为165.2m3/d(44604m3/a)。 ③养护用水 根据企业提供，本项目砖坯养护平均每日用水量为5m3/d。 ④设备冲洗用水 搅拌机和制砖机为本项目的主要生产设备，在其暂时停止生产时必须冲洗干净。本项目设1台搅拌机和2台制砖机，根据项目实际运行情况，每天对这三台设备冲洗一次，每台设备冲洗用水约0.5m3，设备的冲洗用水量为1.5m3/d，冲洗废水量为1.35m3/d。 ⑤运输车辆清洗用水 本项目产品生产规模合计223000t/a，原料入厂运输量为189550t/a，运输车辆运输量为40t/次，运输车次为39车次/d。冲洗用水量约为0.2m3/次，则运输车辆冲洗用水量为7.8m3/d，冲洗废水量约7.02m3/d。 ⑥绿化用水 根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），绿化用水量为0.28m3/m2·a，本项目绿化面积为400m2，绿化用水量为112m3/a(0.75m3/d)。 （2）排水 厂区不设食堂、宿舍、浴室，生活污水主要为职工洗漱水水质简单，设旱厕定期清掏；设备冲洗水经沉淀处理后回用于搅拌制砖工序，不外排。 本项目各类用水及排水量见表2-6。本项目水平衡图见图2-2和图2-3。 表2-6 项目用水及排水量 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3/d） 新鲜水（m3/d） 污废水（m3/d） 备注 生活用水 30L/d·人 10人 0.3 0.3 0.24 / 配料用水 0.2m3/t产品 825.9t/d 165.2 156.83 0 8.37来自于搅拌机冲洗废水 养护用水 5m3/d / 5.0 5.0 0 / 设备冲洗用水 0.5m3/次 每日一次 1.5 1.5 1.35 / 洗车用水 0.2m3/次 39车次/d 7.8 7.8 7.02 / 绿化用水 0.28m3/m2·a 400m2 0.75 0.75 0 / 非采暖期合计 180.55 172.18 8.61 / 采暖期合计 179.8 171.43 8.61 / 图2-2 本项目非采暖期水平衡图 单位（m3/d） 图2-3 本项目采暖期水平衡图 单位（m3/d） （3）供电 本项目供电由河边镇供电系统提供，厂区设80KVA和150KVA变压器各一台，可以满足项目用电需求。 （4）采暖 项目生产无需供热，办公采暖使用电暖气采暖。 2.11 劳动定员及工作制度 本项目共有职工10人，每年工作270天，每天8h。 2.12 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表2-7。 表2-7 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标 1 规模 新型环保砖 万块/年 6000 2 总投资 万元 1350 3 环保投资 万元 125 4 职工人数 人 10 5 年生产天数 d 270 6 每班工作时间 h 8 7 班制 班 1 8 厂区占地面积 m2 2171 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.13 营运期工艺流程简述 图2-4 生产工艺流程图及产污环节 工艺流程简介 1、原料制备 本项目钢渣、碎屑等固废原料种类根据市场行情进行选择性购买。由汽车运至全封闭仓储库后，先进入筛分机进行筛分，粒径小于5mm的直接由装载机运至搅拌机与水泥、沙子等进行配料搅拌；粒径大于5mm分别经破碎机、干磨机粉碎至5mm以下待用。 水泥为袋装水泥，沙子来源于区域有正规手续沙场购入，由汽车运入厂内后贮存于全封闭仓储库内。 2、配料搅拌工段 搅拌的作用是使物料混合均匀。它是产品获得预期质量和质量均勾的基础。此工段是将制备好的原料，按照工艺配方，通过自动控制系统进行恰当而准确的配合，即：备用的钢渣、碎屑、沙子、水泥等通过计量皮带秤计量，备用的物枓经计量称斗称量后依次加入搅拌机内，搅拌5〜7分钟制成符合工艺要求的料浆进行挤压成型。 3、成型 经混合后的坯料送至全自动制砖机中进行压制成型，然后码放在小车上。码好砖的小车经叉车送入养护场地进行养护。 4、养护 养护：养护的作用是使混合料中的钙质成分与硅质成分等发生作用，生成水化产物，获得一定强度和各种性能，最终形成产品。本项目采用遮阳棚自然养护，自然养护周期为7天。 5、成品检验与堆放 养护好的产品码放到仓储库。成型及养护过程中产生的不合格品可外售用于铺路等。 2.14 运营期主要污染工序 （1）大气污染物 ①原料储存及装卸粉尘 ②物料转载、输送过程中产生的粉尘； ③破碎、筛分、干磨产生的粉尘； ④搅拌过程产生的粉尘； ⑤运输扬尘。 （2）水污染物 ①生活污水 ②设备冲洗水 ③车辆冲洗废水 （3）固体废物 ①生活垃圾 ②除尘灰 ③沉淀池沉渣 ④不合格砖坯 （4）噪声 设备运行过程产生的噪声及车辆运输产生的交通噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于山西省忻州市定襄县河边镇青石一村，租赁定襄县青石龙飞机械加工厂土地进行建设，青石龙飞机械加工厂因资金不到位退出，仅建设有构筑物，主要为办公用房和车间，但未进行过生产运行。 经现场踏勘，场地现状为闲置空地，留有部分构筑物，无遗留设备和生产痕迹,本次新建，将保留原有办公用房作为本项目办公用房使用，原有车间作为本项目仓库使用，本次无拆除工程。故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 3.1.1达标区判定 本次评价收集了忻州市定襄县例行监测点2020年全年环境空气质量监测数据，具体监测结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 35μg/m3 60μg/m3 58.33 达标 NO2 年平均质量浓度 29μg/m3 40μg/m3 72.50 达标 PM10 年平均质量浓度 85μg/m3 70μg/m3 121.43 超标 PM2.5 年平均质量浓度 34μg/m3 35μg/m3 97.14 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.6mg/m3 4mg/m3 40.00 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 148μg/m3 160μg/m3 92.50 达标 由监测数据可以看出，项目区域仅PM10未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，为不达标区。 3.1.2特征因子 本项目特征因子为TSP，委托山西嘉源环境检测有限公司对本项目特征因子进行监测。 （1）监测布点 本次环境空气质量现状具体监测点的方位、距离及监测点布置原则见表3-2。 表3-2 环境空气监测点方位、距离 编号 监测点名称 相对厂区方位 相对厂区距离 布点原则 1# 厂址下风向 NE 280m 下风向 （2）监测项目 根据建设项目排污特征、环境影响因子识别结果和评价级别，选取TSP作为环境空气质量现状的特征监测因子。监测过程中同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。 （3）监测时间、频率 TSP：监测频率为连续七天，监测时应使用空气自动监测设备，每天监测1次，持续采样时间24h，监测同时记录风速、风向、气温、气压和天气状况等常规气象要素。 （4）监测结果 监测日期为2021年4月3日-2021年4月9日为期7天，监测结果见下表： 表3-3 环境空气质量现状监测结果表 监测点位 监测日期 TSP（μg/m3） 厂址下风向 4月3日 196 4月4日 171 4月5日 167 4月6日 204 4月7日 188 4月8日 180 4月9日 180 根据监测结果，本项目场址下风向处TSP浓度在171μg/m3-204μg/m3之间，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明本项目周围环境空气质量现状较好，未受到特征因子TSP的影响。 3.2水环境质量现状 本项目地表水水体为项目西北侧3.1km处的滹沱河，根据忻州市2020年6月地表水水质月报，滹沱河定襄桥断面1-6月主要是氨氮超标，氨氮目标值总和应≤9mg/L，实际监测数据总和为13.65mg/L，月均值为2.275mg/L（目标值为≤1.5mg/L），超标0.517倍；牧马河陈家营断面1-6月主要是氨氮、总磷超标，氨氮目标值总和应≤3mg/L，实际监测数据总和为5.03mg/L，月均值为0.838mg/L（目标值为≤0.5mg/L）；总磷目标值总和应≤0.6mg/L，实际监测数据总和为1.1mg/L，月均值为0.183mg/L（目标值≤0.1mg/L）。 3.3声环境质量现状 项目厂界外周围50m范围内不存在声环境保护目标，无需开展现状监测。 3.4生态环境现状 本项目不属于新增用地，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目的主要环境保护目标是保护好项目所在地周边评价区域环境质量，采取有效的环保措施，使该项目在建设开展和生产运行中能够保持区域原有的大气质量、声环境质量、地下水环境质量、生态环境质量。 3.5 大气环境 本项目所在区域环境空气质量不因本项目的建设而下降，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，主要的敏感目标为青石一村，详见下表所示，环境保护目标见附图8。 表3-4 大气环境敏感点保护目标 环境要素 名称 坐标/m 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 保护对象 保护内容（人） 环境功能区划 X Y 环境空气 青石一村 685790.53 4018515.26 E 132 居民 720 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3.6声环境 确保本项目所在区域声环境在本项目营运后不受明显的影响，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.7 地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准，确保周围地下水环境不因本项目的建设而使其水质变差。项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目与定襄县集中式饮用水源地分布图见附图9。距离最近的河边镇集中供水水源地2.9km。 3.8 生态水环境 本项目新增用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.9 大气污染物排放标准 本项目颗粒物有组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的新建企业大气污染物排放限值，颗粒物无组织排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3企业边界大气污染物浓度限值，详见下表。 表3-5 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） 污染物名称 标准值 有组织 无组织 颗粒物 30mg/m3 企业边界浓度最高点：1.0mg/m3 3.10 环境噪声排放标准 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见下表3-6。 表3-6 噪声标准值一览表 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 施工期 昼间 夜间 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 营运期 昼间 夜间 60 50 3.11 固体废物排放标准 本项目运营期产生的固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。危险废物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号）文件规定，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中采矿业，制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目属于制造业。结合工程分析，本项目总量指标为粉尘：0.994t/a。 按照环办[2014]30号文件相关要求，项目所在区为不达标区，企业目前正在办理区域环境治理改善倍量削减方案的手续。本项目排放污染物主要为颗粒物，建设单位应在环境管理部门做出倍量削减后，报请批复生产。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析： 本项目租用定襄县青石龙飞机械加工厂土地进行建设，施工期无拆除工程，施工活动包括新建车间的土建工程、设备安装工程等。 本项目施工人员全部为附近村庄村民，不设施工营地。本项目在建设期间各项施工活动不可避免的会对周围环境产生影响。施工期的主要污染源有：施工机械及运输车辆噪声、施工扬尘、施工人员生活污水、建筑垃圾及废设备等，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 4.1.1施工期大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： ①建筑材料（灰土、砂、水泥等）的现场搬运及堆放； ②建筑材料的运输，装卸产生的扬尘； ③施工垃圾的清运过程中产生扬尘； ④车辆及施工机械往来引起的道路扬尘。 该项目所在区域出现大风天气较多，易引起扬尘污染。用于场区地面硬化的土石料产生的扬尘可能会对周围环境造成一定的污染，因此，根据《山西省大气污染防治2018年行动计划》、《忻州市打赢蓝天保卫战2020年决战计划》及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），应满足工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输符合“六个百分之百”要求，即：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： ①工地周边围挡：施工场地周边采用2.5m彩钢板进行围挡。 ②物料堆放覆盖：使用水泥、石灰、沙石等易产生扬尘的建筑材料，在工地内堆放时，需采用防尘布苫盖。 ③土方开挖湿法作业：进行土方开挖等土建施工时，采用湿法作业。 ④路面硬化：厂内运输道路应进行硬化，不开发土地进行绿化或苫盖。 ⑤渣土车辆密闭运输：及时清运建筑垃圾、工程渣土，渣土车辆密闭运输。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 4.1.2施工期声环境影响分析 本项目施工期的主要噪声源为施工现场的各类机械设备噪音、运输车辆产生的噪声，噪声值可达65-110dB（A）。 （1）施工场地噪音 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声，各施工阶段主要声源及声级类比情况见下表。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与降噪措施，故传播较远，影响范围较大。 表4-1 各施工阶段主要噪声源源强 施工阶段 主要噪声源 噪声级[dB（A）] 土石方阶段 推土机、挖掘机等 100~110 基础阶段 打夯机等 120 结构阶段 混凝土搅拌机、振捣棒等 95~110 安装阶段 无长时间操作的主要噪声源 85~90 （2）物料运输的交通噪声 各阶段的车辆类型及声级见下表。 表4-2 各阶段的车辆类型及声级 施工阶段 运输内容 车辆类型 噪声级[dB（A）] 土石方阶段 物料运输 载重车 100~110 基础阶段 基础材料运输 载重车 120 结构阶段 钢筋混凝土 混凝土罐车、载重车 95~110 安装阶段 各种装修材料及必要的设备 大型载重卡车 85~90 本环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响： ①降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； ②对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； ③按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ④运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛； ⑤企业必须严格按照评价规定的噪声治理措施进行施工，尤其是采用低噪声设备，合理安排作业时间，尽量减少夜间混凝土浇注时间，可有效降低噪声对环境的影响，并减少社会影响； ⑥施工机械噪声影响较大的范围主要在100m以内，施工期间应注意合理安排施工布局，同时高噪声作业应安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设施。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 4.1.3施工期水环境污染影响分析及防治措施 本项目施工期产生的废水主要为含有水泥沙浆成份的冲洗设备废水，会对施工场地产生一定的影响。本报告要求建设单位设置简易集水沉淀池将施工废水收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘。因此，产生的施工废水不会对周围环境产生影响。施工期会产生少量的生活废水，主要为盥洗废水，这部分用于施工场地泼洒抑尘，不会对周围环境产生影响。 4.1.4施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施 本项目施工期间产生的固体废物主要是场内各项施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。本报告要求建设单位采取以下防治措施： （1）施工垃圾 本报告要求建设单位对施工产生的建筑垃圾及时运至环卫部门指定的地点进行处理，运输车辆应加盖篷布防止扬尘。对运输路线应保持路面平整，经常洒水，防止运输扬尘对周围环境产生不利影响。 （2）生活垃圾 本项目施工期将产生少量的生活垃圾，平均每天每人0.5kg左右，建设单位要将此部分生活垃圾收集后运至当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响分析 4.2.1大气环境影响分析 （1）源强核算及保护措施 本项目钢渣、碎屑、沙子、水泥等原料均在全封闭仓储库堆存。仓储库大小为30m×10m×15m。原料仓库物料装卸、堆存有无组织颗粒物产生，污染物产生及排放情况根据环境保护部发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号）中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的堆场颗粒物源排放量计算方法进行计算 堆场风蚀颗粒物排放系数EW的计算公式如下： （1） （2） 式中：Ew为堆场风蚀颗粒物的排放系数，kg/m2； ki为物料的粒度乘数； n为料堆每年受扰动的次数； Pi为第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，由公式（2）计算得到； η为污染控制技术对颗粒物的去除效率，%； u*为膜材风速，m/s，由公式（3）计算得到； ut*为阈值摩擦风速，m/s，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表15，取1.02； （3） 式中：u（z）为地面风速，m/s； z为地面风速检测高度，m，为10m； z0为地面粗糙度，m，区0.2m。 计算结果如下表。 表4-3 堆场风蚀颗粒物排放系数Ew计算参数及结果 项目 u（z）（m/s） z（m） z0（m） u*（m/s） ut*（m/s） Pi（g/m2） Ew（kg/m2） 参数 7 10 0.2 0.79 1.02 0 0 装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算公式如下 （4） 式中：Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t； ki为物料的粒度乘数，参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表10中TSP的粒度乘数为0.74； u为地面平均分速，2.02m/s； M为物料含水率，项目对堆场进行洒水抑尘，堆场表面含水率保持在15%左右； η为污染控制技术对扬尘的去除效率，项目料场入库储存并采用洒水抑尘，控制效率按95%计。 表4-4 颗粒物排放系数Eh计算参数及结果 项目 ki M（%） η（%） u（m/s） Eh（kg/t） 排放参数 0.74 15 95 2.02 0.002 堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下： （5） 式中：WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a； Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t； m为每年料堆物料装卸总次数，本项目装卸总次数为10314次； GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，40t/次； Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2； AY为料堆表面积，m2； 根据上述公式及相关参数，计算项目原料堆场产生颗粒物。 表4-5 堆场颗粒物排放量计算参数及结果 项目 Eh（kg/t） m（次） GYi（t） Ew（kg/m2） WY（t/a） 排放参数 0.002 10314 40 0 0.825 综上，本项目原料堆存及装卸全部在全封闭砖混结构车间内，且原料均为编织袋状，同时在仓储库设置能覆盖全库的雾炮机一台，全封闭仓储库粉尘无组织排放量约0.825t/a。 ②车辆运输扬尘 本项目物料的运输会产生运输扬尘，起尘采用下述经验公式进行计算： 式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆； V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h） M—汽车载重量或卸料量，t；（40t/辆） P—道路表面物料量，kg/m2。（0.05kg/m2） QPˊ—总扬尘量（kg/a）； L—运输距离（考虑厂区路段为1.21km）； Q—运输量（189550t/a）。 根据以上估算方法，项目汽车运输起尘量为2.42t/a。 为减少运输扬尘产生量，评价要求建设单位对厂区路面硬化并采取定时洒水抑尘措施，定期对道路清理，保持清洁；在厂区进出口处设置1座洗车平台，洗车平台下方建设20m3的沉淀池，车辆出厂区时在洗车平台上清洗轮胎后出厂；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布，防止物料洒落。对于经过村庄的车辆，要求经过村庄时减速慢行。 采取如上措施后，综合降尘率可达到90%，起尘排放量为0.242t/a。 洗车平台设置方案如下： 根据项目生产规模，每日平均运输车次，估算项目每日洗车次数为39车次/d。冲洗用水量约为0.2m3/次，冲洗废水量约7.8m3/d。为此，建议建设单位设置一个20m3沉淀池和一个20m3循环水池，洗车平台采用高压水流自动洗车设备，洗车槽尺寸为2.7m×2.5m×1.2m。 ③破碎、筛分、干磨产生的粉尘 本项目原料制备环节设1台筛分机、2台破碎机和1台干磨机，均布置在全封闭生产车间内。筛分机入料采用装载机入料，筛分机至破碎机、破碎机至干磨机进出料均采用皮带输送机进行转运。 环评要求：在筛分机进料口上方设1个集气罩，在破碎机的进、出料口各设1个集气罩，在干磨机的进、出料口各设1个集气罩，共安装7个集气罩，收集效率不小于95%，各集气罩收集到的粉尘共用一套布袋除尘器后经一根15m高排气筒排放，除尘器风量为30000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积833m2，滤袋为覆膜滤袋，经袋式除尘器除尘后浓度为10mg/m3。除尘器工作时间为2160h/a，车间全封闭。 本项目筛分、破碎及干磨工序原料为钢渣和碎屑，该工序出料粒度为小于5mm，根据《逸散性工业粉尘控制技术》数据，一级破碎粉尘产生系数为0.25kg/t（破碎料），二级破碎粉尘产生系数为0.75kg/t（破碎料），筛分粉尘产生系数为0.75kg/t（破碎料）。项目原料年用量为156100t，则一级破碎（2台破碎机）工序粉尘产生量为39t/a，二级破碎（干磨机）工序粉尘产生量为117.1t/a，筛分（筛分机）工序粉尘产生量为117.1t/a，则筛分、破碎及干磨工序粉尘产生量共计273.2t/a。 经计算，破碎、筛分、干磨工序有组织粉尘产生浓度为4216mg/m3，产生量为273.2t/a，有组织排放浓度为10mg/m3，排放量为0.648t/a；无组织粉尘产生量为14.38t/a，经全封闭车间隔离后抑尘率约为95%，则无组织粉尘排放量为0.72t/a。 ④搅拌产生的粉尘 本项目设1台搅拌机，工作时间为2160h/a。搅拌机置于全封闭生产车间内，水泥、沙子、碎屑和钢渣通过转载机送入称料计量斗。 评价要求在称料计量斗处和搅拌进料口设置集气罩，集气罩三周设置围挡，收集效率不小于95%，设一套布袋除尘器，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放，除尘器风量为16000m3/h，过滤风速0.6m/min，过滤面积445m2，滤袋为覆膜滤袋，经袋式除尘器除尘后浓度为10mg/m3。 搅拌工序粉尘产生浓度类比同类型项目《定襄县银城建材供应有限公司新建年生产350万块新型环保格兰面包砖建设项目》，搅拌设备型号均为30型，原料均为水泥、沙子、碎屑和钢渣，本项目与类比项目生产工艺、设备种类以及原料种类均相同，因此具有可类比性，则类比的搅拌工序粉尘产生浓度为2422mg/m3。除尘器工作时间为2160h/a，车间全封闭。 经计算，搅拌工序有组织粉尘产生浓度为2422mg/m3，产生量为83.70t/a，有组织排放浓度为10mg/m3，排放量为0.346t/a；无组织粉尘产生量为4.41t/a，经全封闭车间隔离后抑尘率约为95%，则无组织粉尘排放量为0.221t/a。 ⑤物料转载、输送过程产生的粉尘 项目原料及产品在输送及转载过程中会产生一定量的粉尘，粉尘产生量约为2.5t/a。环评要求：输送使用皮带并全封闭廊道结构设置，且在全封闭生产车间内进行，以此降低粉尘浓度，减轻环境污染。 采用以上措施后，输送转载粉尘排放量可减少95%，经计算，该工序粉尘排放量约为0.125t/a。 （2）排放量核算及达标排放可行性可靠性分析 本项目大气污染物产排情况汇总见下表。 表4-6 本工程大气污染物产排情况一览表 产生工序 污染因子 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 治理措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 原料储存及装卸 无组织粉尘 16.5 / 位于全封闭砖混结构车间内，且原料均为编织袋状，同时在仓储库设置能覆盖全库的雾炮机一台，其抑尘效率为95％左右 0.825 / 车辆运输 无组织粉尘 2.42 / 厂区路面硬化，定时洒水抑尘；在厂区进出口处设置1座洗车平台，洗车平台下方建设20m3的沉淀池，车辆出厂区时在洗车平台上清洗轮胎后出厂；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布。 0.242 / 破碎、筛分、干磨工序 有组织粉尘 273.2 4216 在筛分机进料口上方设1个集气罩，在破碎机的进、出料口各设1个集气罩，在干磨机的进、出料口各设1个集气罩，共安装7个集气罩，收集效率不小于95%，各集气罩收集到的粉尘共用一套布袋除尘器后经一根15m高排气筒排放 0.648 10 无组织粉尘 14.38 / 0.72 / 搅拌工序 有组织粉尘 83.70 2422 在称料计量斗处和搅拌进料口设置集气罩，集气罩三周设置围挡，收集效率不小于95%，设一套布袋除尘器，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放。 0.346 10 无组织粉尘 4.41 / 0.221 / 皮带输送及转载 无组织粉尘 2.5 / 输送使用皮带并全封闭廊道结构设置，且在全封闭生产车间内进行 0.125 / 综上所述，本项目各工序产生的粉尘采取上述措施后，排放浓度可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、表3排放标准限值要求，污染物达标排放具有可行且可靠。 （3）大气监测计划 表4-7 大气环境监测计划 监测项目 监测点位 监测因子 监测频率 废气 破碎、筛分、干磨工序排气筒DA001 颗粒物 每半年1次，每次1天 搅拌工序排气筒DA002 颗粒物 无组织厂界浓度监测 （上风向1个、下风向4个） 颗粒物 每年1次，每次2天 4.2.2地表水环境影响分析 本项目废水包括初期雨水、生活污水、设备冲洗废水和车辆冲洗废水。 初期雨水 本项目采用雨污分流的方式，厂区低洼地势处设置初期雨水收集池一座，初期雨水容积按项目所在地区域暴雨流量公式计算： Q=φ×q×F×t 其中：Q——初期雨水量（m3） q——设计暴雨强度（L/S●公顷） φ——径流系数（取0.9） F——汇水面积（项目占地面积0.18hm2） T为重现期，单位:年，本次计算取T=2年； t——收集时间（15分钟） 计算得出q=188.59（L/S●公顷），Q=33.95（m3） 根据以上公式计算得出15分钟最大降雨量为33.95m3，本项目设计在厂区低洼地势处设置50m3初期雨水收集池一座，能够满足初期雨水收集要求。项目初期雨水收集后，在初期雨水中沉淀，用于道路洒水抑尘和厂区绿化，不外排。 生活污水 本项目劳动定员10人，全部为周边村庄居民，厂区无食宿，职工生活用水按照30L/（人·d）进行计算，则职工生活用水量为0.30m3/d，生活污水产生量按照用水量的80%进行计算，生活污水产生量为0.24m3/d，设旱厕，定期清掏。 生产废水 ①设备冲洗废水 搅拌机和制砖机为本项目的主要生产设备，在其暂时停止生产时必须冲洗干净。本项目设1台搅拌机和2台制砖机，根据项目实际运行情况，每天对这三台设备冲洗一次，每台设备冲洗用水约0.5m3，设备的冲洗用水量为1.5m3/d，冲洗废水量为1.35m3/d。设备冲洗废水产生量较少，铺设管道，将设备冲洗水输送至洗车平台沉淀池沉淀，然后暂存于循环水池中，回用于制砖配料，不外排。 ②车辆清洗废水 本项目产品生产规模合计223000t/a，原料入厂运输量为189550t/a，运输车辆运输量为40t/次，运输车次为39车次/d。冲洗用水量约为0.2m3/次，则运输车辆冲洗用水量为7.8m3/d，冲洗废水量约7.02m3/d。洗车废水经沉淀处理后暂存于循环水池，回用于制砖配料，不外排。 项目废水全部回用不外排的保证性分析： 本项目不设食堂、宿舍、浴室，厂区设旱厕，生活污水排入旱厕，定期清掏；生产废水为洗车废水和搅拌机、制砖机等设备冲洗废水，经沉淀处理后回用于制砖配料，不外排。 综上所述，本项目废水不外排，废水不会对环境产生不良的影响。 4.2.3噪声环境影响分析 1、主要噪声源及防治措施 本项目运营期噪声主要来自于生产过程中各种设备产生的噪声，本项目运营期主要噪声源特征分析一览表见表4-8。 表4-8 噪声源特征分析一览表 序号 设备名称 分布位置 数量（台） 噪声值（dB(A)） 拟采取措施 衰减后噪声（dB(A)） 1 破碎机 生产车间 2台 80~85 所有设备置于全封闭的车间内，选用低噪设备，对一些振动较大的设备设置防振基础 65-70 2 筛分机 1台 70~80 60-65 3 干磨机 1台 80~85 70-75 4 搅拌机 1台 75~85 70-75 5 全自动制砖机 2台 70~80 60-65 噪声治理措施 （1）治理噪声源 项目设备选型时，在保证工艺的情况下优先采用低噪产品，订货时要求制造厂方配套提供相应降噪设施。 （2）传播途径控制 ①对门、窗考虑隔声处理。 ②对工程合理布局、合理配套防止噪声的叠加和干扰。 ③对工人采取个人防护措施，为一线工人发放具有良好耐热性及透气性的耳塞、耳罩，避免工作人员长期置身高噪声环境中造成的慢性损害。 ④加强管理：在采取措施的基础上，必须严格按照操作规程操作，定期对产噪设备进行维修、检查。 2、噪声预测 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4—2009)中推荐的工业噪声计算模式进行预测。 （1）室外点声源噪声计算公式 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； △L—额外衰减值，dB(A)（取8dB(A)）。 根据上式计算某个声源在预测点产生的A声级LA(r)。 （2）室内声源计算公式 式中：LP1、LP2——靠近开口处（或窗户）室内、外某倍频带的声压级，dB； TL——隔窗（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 （3）噪声贡献值计算 结合本项目的设备运行噪声，计算各预测点的等效声级，各测点的声压级分别按下列公式进行计算： 式中：Leqg——拟建声源对预测点产生的贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； ——在T时间内j声源工作时间，s； ——在T时间内i声源工作时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （4）噪声预测结果 按上述噪声衰减模式对评价区域内噪声源对厂界的影响进行预测，新建项目以贡献值为评价量，项目投产后厂界四周噪声影响预测结果见下表。 表4-9 厂界噪声预测值 单位：dB(A) 监测时段 预测点位 贡献值 标准值 达标情况 昼间 1#厂界北侧 43.4 60 达标 2#厂界东侧 44.7 3#厂界南侧 46.8 4#厂界西侧 42.5 本项目昼间运行，夜间不运行，厂界四周可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区要求，因此，本项目营运期噪声不会对周围环境质量产生明显的不利影响。 4.2.4固体废弃物环境影响分析 本项目营运期产生的固废包括生活垃圾、一般固体废物、危险废物。 （1）固体废物产生及处置情况 ①生活垃圾 员工办公、生活产生一定的生活垃圾，按人均产生量0.5kg/d计，本企业员工共有10人，预计总产生量为1.35t/a。 环评要求：设置垃圾桶收集生活垃圾，再由当地环卫部门清运并处理，可以满足环保要求。 ②除尘灰 本项目除尘器收集的粉尘为，产生量约331.65t/a。收集后作为原料使用，不外排。 ③沉淀池沉渣 本项目洗车废水和搅拌机冲洗废水经沉淀池处理后会在池底产生少量沉渣，产生量约4.0t/a，收集后作为原料使用，不外排。 ④不合格砖坯 本项目检验过程产生的不合格砖坯约5.0t/a，可作为铺路材料外售。 ⑤废机油 本项目设备维修过程中会产生一定量的废机油，产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。评价要求项目建设一间10m2危废暂存间，废矿物油集中收集后定期送有资质单位处理。 （2）危废暂存间建设要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理和转运提出如下要求： ①暂存要求： a.废矿物油必须装入符合标准的容器内；废机油桶须在库房内整齐堆存。 b.装载废矿物油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签，具体如图4-2。 d.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。 e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 图4-1 危险废物标签 管理台账记录要与企业经营情况相互佐证，至少保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h.危废间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)；危废暂存库建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。另外必须做好防渗措施，目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。建议采用下述防渗结构作为基础，具体做法见下图4-2和图4-3。 ②转移要求： 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 图4-2 危废间防渗措施平面图 图4-3 危废间防渗措施剖面图 b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求：环评要求送交有资质的单位进行处置。 综上所述，在保证对固体废物进行综合利用、及时外运并完善其在厂内暂存措施的前提下，本项目固体废物不会对外环境产生二次污染。 本项目固体废物产生及排放情况一览表见下表。 表4-10 本项目固废排放一览表 类别 名称 排放源 产生量 排放量 处置措施 一般固废 生活垃圾 办公生活 1.35t/a 0t/a 设垃圾桶收集，再由当地环卫部门清运并处理 除尘灰 除尘器 331.65t/a 0t/a 收集后作为原料使用 沉渣 沉淀池 4.0t/a 0t/a 不合格砖坯 检验过程 5.0t/a 0t/a 作为铺路材料外售 危险废物 废机油（HW08） 设备维修 0.2t/a 0t/a 设10m2危废暂存间，收集后送有资质单位处理 综上所述，在采取以上措施后，项目产生的固体废物对周围环境和人员产生的影响较小，在可接受范围内。 4.2.5土壤环境影响分析 根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降和垂直入渗，大气沉降是由颗粒物引起的，垂直入渗是由于项目危废暂存间未做好“防渗、防风、防雨、防晒”引起的不正常情况，导致污染物下渗污染土壤。本项目采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对废气（颗粒物）采用相应的治理措施后，通过排气筒排放；废水全部回用不外排；危废暂存间按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实各种污染控制措施的情况下，可以保证废气达标排放、无废水外排、危废暂存间做好“四防”措施，可以防止颗粒物的大气沉降以及污染物的垂直入渗，有效阻断土壤环境污染途径，使项目的建设对土壤环境的影响降至最低，不改变区域土壤环境质量现状，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。同时，本项目不含重金属，且四周及场内均为建设用地，无土壤环境敏感保护目标，故本项目无需开展现状调查作为背景值。 4.2.6环境风险影响分析及防范措施 本项目涉及到的危险物质为废机油，项目在运行过程中存在着发生火灾、爆炸等突发风险事故的可能性。 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表4-11 危险物质数量和临界量比值表 类别 化学品名称 储存方式 物质存在量 临界量 该种危险物质Q值 环境风险潜势 易燃液体 废矿物油 桶装 0.2t 2500t 0.00000008 Ⅰ 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。进行简单分析即可。 废机油储量较小，且桶装储存于为废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 本项目建设项目环境风险简单分析内容表见下表： 表4-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （定襄）区 （河边）乡 （/）园区 地理坐标 经度 113°5′10.005″ 纬度 38°34′8.183″ 主要危险物质与分布 本次工程涉及到有毒有害物质、易燃易爆物料主要为废机油。废机油桶装储存于危废暂存间内。 环境影响途径及危害后果 1、存储设施密封不严、储罐裂缝等造成废机油泄漏，引发火灾、爆炸等； 2、装卸作业时产生火灾爆炸，或废机油泄漏危害地表、地下水等； 3、事故伴生/次生的消防污水、液体废物料以及燃烧烟气等。 风险防范措施要求 1、选址、总图布置和建筑安全防范措施项目厂区与周围居民区、工况企业、公路等保持足够的防护距离。总平布置遵循分区布置的原则，生产区、生活区、危废暂存间分开设置，各建构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计，符合规范要求。 2、工艺、设备风险防范措施设计采用防爆仪表，爆炸危险场所选用相应等级的隔爆型电气设备；系统内所有法兰、阀门、仪表接头、泵密封等以及设备本体的设计，均按规范要求进行，消除跑冒滴漏。 3、消防系统：库内设置多个手提式灭火器。本项目建设单位应严格按照消防、安全等相关规范及部门要求设置消防系统，办理相关手续取得相关证书等。 填表说明 本项目为山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目，根据风险源、环境敏感目标等调查，以及风险潜势初判，本项目风险潜势为Ⅰ，本项目评价工作等级为：简单分析。本次风险评价对评价依据、环境敏感目标概况、风险识别、风险分析、风险防范措施以及应急要求，分析结论等几个方面做出概述。 4.2.7 非道路移动机械的环境管控要求及防治措施 本项目非道路移动机械只有1台装载机，根据《非道路移动机械污染防治技术政策》要求，本次环评提出如下要求。 ①需加强对在用非道路移动机械的排放检测和维修。A、定时对转载机进行维修、保养，使其保持良好的技术状态；B、对经检测排放不达标的转载机，应强制进行维修、保养，保证装载机及其污染控制装置处于正常技术状态。 ②加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或者个人擅自拆除弃用装载机的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料储存及装卸 | 粉尘 | 位于全封闭砖混结构车间内，且原料均为编织袋状，同时在仓储库设置能覆盖全库的雾炮机一台，其抑尘效率为95％左右 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、表3排放标准限值要求 |
|  | 车辆运输 | 粉尘 | 厂区路面硬化，定时洒水抑尘；在厂区进出口处设置1座洗车平台，洗车平台下方建设20m3的沉淀池，车辆出厂区时在洗车平台上清洗轮胎后出厂；在运输过程中要求运输车辆遮盖篷布。 |  |
|  | 破碎、筛分、干磨工序(DA001) | 粉尘 | 在筛分机进料口上方设1个集气罩，在破碎机的进、出料口各设1个集气罩，在干磨机的进、出料口各设1个集气罩，共安装7个集气罩，收集效率不小于95%，各集气罩收集到的粉尘共用一套布袋除尘器后经一根15m高排气筒排放 |  |
|  | 搅拌工序(DA002) | 粉尘 | 在称料计量斗处和搅拌进料口设置集气罩，集气罩三周设置围挡，收集效率不小于95%，设一套布袋除尘器，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放 |  |
|  | 皮带输送及转载 | 粉尘 | 输送使用皮带并全封闭廊道结构设置，且在全封闭生产车间内进行 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、 NH3-N | 设旱厕，定期清掏 | 回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 在厂区低洼地势处设置50m3初期雨水收集池一座 |  |
|  | 设备清洗废水 | SS | 经沉淀（20m3）处理后回用于制砖配料，不外排 |  |
|  | 车辆清洗废水 | SS |  |  |
| 声环境 | 设备运行过程产生的噪声 | 噪声 | 选用低噪设备，基础减震、设置软连接、定期维护、厂房隔声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集，再由当地环卫部门清运并处理 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后作为原料使用 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 |  |  |
|  | 检验过程 | 不合格砖坯 | 作为铺路材料外售 |  |
|  | 设备维修 | 废机油（HW08） | 设10m2危废暂存间，收集后送有资质单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设单位运营期应加强对废气处理设施的维护和保养，做好危废暂存间的防渗工作，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对周边土壤和地下水环境造成影响。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 本项目风险物质为废机油，储量较小，且桶装储存于为废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 |
| 其他环境管理要求 | 无 |

# 六、结论

本建设项目按照环评中规定的污染治理措施实施后，对周围环境影响较小，不会恶化当地的环境质量。因此通过本项目工程分析以及环境影响分析后认为，本项目各污染物采取各项治理措施后对周围环境影响较小。项目生产工艺简单，在严格落实各项环保措施的前提下，各污染物可稳定达标排放。 因此，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 0.994t/a |  |  | +0.994t/a |
| 废水 | / |  |  |  | / |  |  | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.35t/a |  |  | +1.35t/a |
|  | 除尘灰 |  |  |  | 331.65t/a |  |  | +331.65t/a |
|  | 沉渣 |  |  |  | 4.0t/a |  |  | +4.0t/a |
|  | 不合格砖坯 |  |  |  | 5.0t/a |  |  | +5.0t/a |
| 危险废物 | 废机油（HW08） |  |  |  | 0.2t/a |  |  | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①