定审管环保发〔2021〕25号

定襄县行政审批服务管理局

关于山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目环境影响报告表的批复

山西诚尔堃材料科技有限公司:

你单位报送的《关于〈山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》和报告表技术审查意见收悉。经专家评审会研究，现批复如下：

一、你单位拟在定襄县河边镇青石一村进行《山西诚尔堃材料科技有限公司年生产6000万块新型环保免烧砖建设项目》，主要建设内容有：租赁场地2171平方米，新建厂房1200平方米，利用旧办公室300平方米，绿化面积400平方米，新增全自动制砖机2台，装载机1台，洒水车1台，搅拌机1台，破碎机2台，干磨机1台，输送皮带3条，筛分机1台，80KVA变压器1台，150KVA变压器1台。项目总投资1350万元，其中环保投资125万元。本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2103-140921-89-01-829324。根据“报告表”结论，在落实各项环境保护措施的前提下，污染物能够达标排放，并符合总量控制要求，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工期间噪音实施严格控制；场地周边设围挡，物料堆放覆盖，土方开挖采用湿法作业，出入车辆进行冲洗，渣土运输车辆密闭运输，设置简易集水沉淀池，施工废水收集沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不得外排；建筑垃圾、生活垃圾及时清运，送环卫部门指定地点处置。

2、落实运营期污废水污染防治措施。设初期雨水收集池，初期雨水收集后，用于道路洒水抑尘和厂区绿化；生活污水排入旱厕，定期清掏，不得外排；生产废水经沉淀处理后回用于制砖配料，不得外排。

3、落实运营期大气污染防治措施。原料堆存及装卸全部在全封闭砖混结构车间内，且原料均为编织袋状，同时在仓储库设置覆盖全库的雾炮机；厂区路面硬化，定时洒水抑尘；厂区进出口处设洗车平台，洗车平台下方设沉淀池，出入车辆进行冲洗；运输车辆遮盖篷布；在筛分机进料口上方设1个集气罩，在破碎机的进、出料口各设1个集气罩，在干磨机的进、出料口各设1个集气罩，各集气罩收集到的粉尘共用一套布袋除尘器后经一根15m高排气筒排放；在称料计量斗处和搅拌进料口设置集气罩，集气罩三周设置围挡，设一套布袋除尘器，收集的粉尘经布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒排放；输送使用皮带并全封闭廊道结构设置，且在全封闭生产车间内进行；各工序产生的粉尘排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2、表3排放标准限值要求；确保污染物达标排放。

4、落实运营期噪声污染防治措施。使用低噪设备，设置隔声、减振基础等，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、落实运营期固废污染防治措施。生产过程中产生的除尘灰、沉渣，收集后作为原料使用；不合格砖坯作为铺路材料外售；废机油收集后按危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

6、落实污染物排放总量控制要求。总量控制要求为：粉尘：0.994t/a。

7、落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告表》提出的规定程序实施竣工环境保护验收备案；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局定襄分局负责项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

定襄县行政审批服务管理局

2021年6月15日

抄送：忻州市生态环境局定襄分局、 山西新蓝环境咨询有限公司

定襄县行政审批服务管理局               2021年6月15日印发

共印10份