# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：      定襄县振鑫法兰有限公司

年加工4000吨法兰锻件制造项目

建设单位（盖章）：定襄县振鑫法兰有限公司

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县振鑫法兰有限公司年加工4000吨法兰锻件制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-140921-89-02-435006 |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 忻州市定襄县神山乡崔家庄村 |
| 地理坐标 | （ 112 度 57 分 44.995 秒， 38 度 30 分 40.368秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业-68铸造及其他金属制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2103-140921-89-02-435006 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 22.5 |
| 环保投资占比（%） | 4.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2027.25 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与城市总体规划符合性分析 项目位于定襄县神山乡崔家庄，不在定襄县城区总体规划范围内。本项目的建设并不违背定襄县总体规划的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 2、产业政策 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，限制“锻造用燃油加热炉、锻造用燃煤加热炉、手动燃气加热炉”，本项目锻造用加热设备由燃煤加热炉技改为天然气加热炉，天然气加热炉用高效蓄热式高温空气燃烧技术，自动化程度较高，不属于鼓励类、限制类及淘汰类设备，为允许类。目前，定襄县行政审批服务管理局对本项目进行了备案，项目代码为：2103-140921-89-02-435006。 因此，项目符合国家产业政策的要求。 3、项目选址分析 项目选址位于定襄县神山乡崔家庄村，租赁定襄县刘氏锻业有限公司土地进行建设，租赁协议见附件3，土地性质为建设用地。 项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内。 与环大气[2019]56号、[2019]164号文件符合性的分析： 项目建设完成后，以天然气为燃料技改新增天然气加热炉，对燃烧废气建设SCR脱硝设施一套，做到污染物达标排放；并对废气排气筒安装在线监测实施，按照排污许可管理名录规定按期完成污许可证申请。因此，项目建设符合相关政策规定。 4、“三线一单”符合性分析 1）生态保护红线 本项目位于神山乡崔家庄村，建设区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区等区域。因此，该项目的建设不逾越生态保护红线。 2）环境质量底线 大气环境质量：本次评价收集了忻州市定襄县例行监测点2020年全年环境空气质量监测数据，由监测数据可以看出，项目区域PM10未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，为不达标区。 本项目运营期产生的各项大气污染物在采取环评提出的污染防治措施后可以做到达标排放，对周边环境空气影响较小。 本项目无生产、生活废水排放，对区域环境影响很小。 在采取严格的降噪措施后，厂界噪声可达标排放，不会恶化区域环境质量。 因此本项目的建设不会对区域环境产生明显影响，符合环境质量底线要求。 3）资源利用上限 本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日），项目生产工艺、生产规模和生产设备均不属于淘汰类、限制类，因此本建设项目符合国家产业政策，不违背环境准入负面清单要求。 综上所述，项目的建设不违背三线一单的要求。 5、与“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控及忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”的意见符合性分析 根据晋政发〔2020〕26号文，将山西省划分三类生态环境管控单元；忻州市人民政府依据晋政发〔2020〕26号文，实施“三线一单”生态环境分区管控： 优先保护单元:以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 重点管控单元:重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 一般管控单元:以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据山西省生态环境管控单元图，本般项目位于一管控单元，见附图4。 本项目为锻件法兰制造项目，符合国家及我省相关产业准入条件，可做到达标排放，本项目符合文件要求。 5、与定襄县生态功能区划的符合性分析 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。 （1）该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价 该区域植被覆盖在10%-40%，大部分区域为轻微度侵蚀。土壤侵蚀敏感程度除滹沱河、牧马河沿岸为不敏感外，大部分区域为轻度敏感，生境敏感性除滤沱河、牧马河沿岸为中度敏感外，其余区域为不敏感，生态环境综合敏感程度敏感。该区生物多样性除滤沱河、牧马河沿岸为极重要外，大部分为一般重要，水源涵养大部分区域为一般重要，营养物质保持除滹沱、牧马河沿岸两侧为极重要外，其他区域为比较重要。 （2）该区的主要生态环境问题 ①滤沱河及其支流两侧植被覆盖度低，工业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土，滤沱河和地表水环境产生不利影响；②滤沱河及各支流河谷区农业生产、居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对涛沱河及各支流地表水质影响；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染。 （3）该区生态系统的保护措施 ①在滤沱沿岸加强植草、植树护岸林带建造；②加快区内排污管网和垃圾无害化处置建设；③建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；④科学实施种植养殖业，秸秤机械粉碎后还回；经生物菌腐化秸秤后沤制有机肥，秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 （4）本项目与生态功能区划的符合性分析 评价对拟建项目提出了较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持或改善现有生态环境。因此，本项目可满足《定襄县生态功能区划》要求。 6、与定襄县生态经济功能区划的符合性分析 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于：Ⅳ2定襄县中部工业与旅游业综合经济区。 （1）分布范围与面积 该区位于定襄县中东部，涉及神山乡、蒋村乡的北中部，面积约200km2。 （2）生态环境特征 该区海拔在700-800m之间，地貌类型主要为平原区；年平均降水量在350-450mm；土壤类型为淡褐土；土地利用现状主要为旱地、农耕地；该区域植被状况一般，植被覆盖度在30%以下，植被类型主要以栽种植被为主。 经济发展基础以工业为主。 生态功能区：滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区、东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区、定襄盆地水土保持生态功能小区。 （3）生态环境保护要求 ①对现有锻造产业，应加紧以推进技术改造、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善生态环境；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林、实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土一体的生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实现绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。 （4）本项目与生态经济区划的符合性分析 本项目是在原有工业场地内建设，不新增占地，不改变土地使用性质，本项目建设后使用清洁能源天然气，符合该区域生态环境保护要求，因此，本项目建设合定襄县生态经济区划要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 工程概况 项目名称：定襄县振鑫法兰有限公司年加工4000吨法兰锻件制造项目 建设性质：技改 建设单位：定襄县振鑫法兰有限公司 建设地点：山西省忻州市定襄县神山乡崔家庄村 2.2 工程投资及来源： 项目总投资500万元人民币，全部为企业自筹。 2.3 建设地点 本项目位于忻州市定襄县神山乡崔家庄村，场区中心地理坐标为东经112°57′44.995″、北纬38°30′40.368″。项目四周为加工企业。 2.4、项目产品方案 本项目设计规模为年加工4000吨法兰锻件，具体产品方案见表2-1。 表2-1 项目产品方案 序号 产品名称 产品规格 生产规模 备注 技改前 技改后 1 锻钢法兰盘 1m～2.4m 1000t/a 4000t/a 新增产能3000t/a 2.5、工程内容 本项目工程内容主要为：拆除原有燃煤加热炉1台，技改天然气加热炉2台，正火炉1台，配套脱硝设备，1.5米碾环机1台，配套调压柜2台及其他配套设施，安装250KVA变压器1台；新增产能3000吨，总产能达到4000吨。 表2-2 工程项目组成表 项目 名称 现有工程 技改工程 与原有工程衔接情况 主体工程 加热工序 1台燃煤加热炉 拆除现有的1台燃煤加热炉，新增2台天然气加热炉 新增2台天然气加热炉 锻造工序 3部空气锤， 新增碾环机1台， 空气锤利旧，新增碾环机1台 加工车间 1座机加工车间，建筑面积为200m2 利用现有生产车间 利旧 辅助工程 天然气辅助设施 / 配套天然气压柜2台，调压后厂内输送支管采用PEdn160和无缝钢管，送至天然气加热炉 新建 办公室 一层砖混结构，建筑面积140m2 / 利旧 临时休息室 一层砖混结构，建筑面积75m2 / 利旧 公用工程 供水 由附近村庄自来水提供 / 利旧 供气 / 由山西国新定襄燃气有限公司统一供给，厂区配备2台天然气调压柜 新建 供电 由附近变电站供电线路接引至厂区，厂区设有1台100KVA变压器 新增250KVA变压器1台 新增1台 供暖 办公室采暖使用电采暖 / 利旧 储运工程 原料场 原料钢材堆放场地位于厂区东侧 / 利旧 成品存放 生产得到的产品随即外售，不设成品库 / 利旧 铁屑暂存 铁屑等一般固废设置工棚暂存，位于加工车间内 / 利旧 危废暂存 车间内设置有一个10m2的危废暂存间，设有危废标识，定期交由有资质单位处理 / 改造现有，车间内地面防渗，暂存于符合标准的密闭容器内 环保工程 废气 加热废气 / 配套建设一套SCR脱硝设施 新增 废水 生活污水 职工日常洗漱废水，产生量很少，随即厂区洒水抑尘 / 利旧 固体废物 废铁屑、废边角料、氧化铁皮 厂区内设一般工业固体废物暂存点，出售给废品回收站 / 利旧 废机油 废乳化液 分类收集后，暂存于危险废物暂存间（10m2），设有危废标识，定期交由有资质单位处理 / 改造现有，车间内地面防渗，暂存于符合标准的密闭容器内 生活垃圾 暂存在垃圾桶中，由环卫部门统一清运 / 利旧 噪声治理 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 / 利旧，并对空气锤半封闭 2.6、项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 空气锤 1台 1000kg 利旧 2 空气锤 1台 750kg 利旧 3 空气锤 1台 400kg 利旧 4 锯床 1台 DN60 利旧 5 车床 1台 160立式 利旧 6 车床 1台 30 利旧 7 车床 1台 法兰专用 利旧 8 车床 3台 橡胶DN160 利旧 9 车床 1台 橡胶DN180 利旧 10 车床 1台 20 利旧 11 钻床 1台 DN50立式 利旧 12 桁车 1台 16T 利旧 13 桁车 1台 5T 利旧 14 燃煤加热炉 1台 / 拆除 15 碾环机 1台 1.5m 新增 16 正火炉 1台 新增 17 天然气 热炉 2台 3.1m×2.5m 新增 18 脱硝设施 1台 SCR 新增 19 调压柜 2台 RX-200/0.4Mpa 新增 2.7、主要原辅材料 本项目改造完成后生产规模为4000吨/年法兰盘，本项目生产主要原辅材料为钢材和天然气，钢材由太钢和包钢供应，天然气由山西国新定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气管道已经覆盖本项目厂区，本项目天然气可以直接从管道接入。 项目的原辅材料用量情况见表2-4。 表2-4 原辅材料用量情况 序号 名称 改造前用量 改造后用量 备注 1 钢材 1080t/a 4450t/a 太钢、包钢等 2 天然气 / 40万m3/a 山西国新定襄燃气有限公司 4 水 72m3/a 136m3/a 5 机油 0.06t/a 0.24t/a 6 乳化液 0.06t/a 0.24t/a 2.8、生产制度和职工定员 项目职工定员15人，工作制度为1班工作制，8h/班，300d/a。 2.9、项目平面布置 根据生产工艺流程等要求，本项目厂门设于厂区西南侧，办公区设置于厂区北侧，生产区设置于厂区西侧，库房位于厂区东侧。 厂区平面布置示意图见附图2. 2.10、公用工程 1）给水 （1）给水水源 由厂区现有机井供应，可满足本项目需求。 （2）项目用水 a.职工生活用水：本项目共有15名员工，职工生活用水主要为洗漱用水，年工作日为300d，本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1048.3-2020）中的第3部分城镇生活用水定额，农村居民生活用水定额：通用值不大于70L/人·d，因厂区使用旱厕，故本次评价用水定额取30L/人·d，则职工生活用水量为0.45m3/d，135m3/a。 b.生产用水： 本项目生产用水主要为乳化液配比用水。 根据项目生产工艺，乳化液与水的配比比例为乳化液：水=1:3，乳化液年用量为400kg/a，则乳化液配比用水量为0.0037m3/d ，1.1m3/a。 2）排水 a.生活污水按使用量的80%计，则生活废水产生量0.36m3/d（108m3/a）。 产生的生活污水经旱厕收集后定时清掏。 b.生产废水 本项目生产用水主要为乳化液的配比用水，配比好的乳化液循环使用，部分乳化液随产品带出，部分蒸发空气中，无生产废水产生. 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 3）供暖 本项目办公生活区采用电暖气供暖，车间不供暖。 4）供电 本项目供电由附近变电站供电线路接引至厂区，新增一台250KVA变压器。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目工艺流程简述 本项目生产工艺流程见图2-2。 本项目技改完成后生产规模达到年产4000t锻件法兰，项目利用天然气为热源，使得高效蓄热式高温空气燃烧技术(High Temperature Air Combusition)得以应用和推广。 高效蓄热式高温空气燃烧技术 工作原理：蓄热式燃烧法是采用蓄热式热交换方式预热燃烧介质的燃烧方法。其基本原理是，利用多孔介质高效蓄热体作为高效换热器，通过周期性换向，使高温烟气和常温空气交替流经蓄热体，连续不断地吸热和放热，从而把高温烟气迅速冷却成低温烟气，并将常温空气加热到燃料的着火温度以上，进入燃烧室内燃烧，形成“超焓燃烧”。 技术参数：炉膛尺寸2200×1800×1000 额定温度：650~1300℃ 装载量：5t 烧嘴类型：蓄热式烧嘴 燃料类型：天然气 蓄热式加热炉的炉体结构如下图所示： 高效蓄热式高温空气燃烧技术（HTAC）即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术（HTAC）的优越性主要有： ①余热回收率85%。 ②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。 ③炉体升温时间快，大大缩短了开炉升温时间。 ④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。 ⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 本项目采用的天然气蓄热式锻造炉，工作原理：蓄热式加热炉是高效蓄热式换热器与常规加热炉的结合体，主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系统构成。蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体，它是填满蓄热体的室状空间，是烟气和空气流动通道的一部分。蓄热式余热回收的优点炉温更加均匀，由于炉温分布均匀，加热质量大大改善，产品合格率大幅提高。 工艺控制参数：炉膛温度1250度。 生产工艺比较简单，主要包括： （1）原料准备 本项目加工所需要的主要原材料为钢材，汽车运入厂区内存放，待检验下料。 （2）下料 检验合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。 （3）高温加热、锻造成型 下料工段生产的毛坯由叉车送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。加热炉使用自动测温控制系统，可及时控制炉温及坯料的加热速率，从而准确控制坯料的始锻温度和终锻温度，有效降低能耗。 锻造工段首先进行锻坯，初步锻造冲孔完成后的锻件送入天然气加热炉再次加热，将加热好的坯料送至辗环机碾扩成型。 （4）碾环成型 本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： A、数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 B、辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 C、辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向辗制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示辗制过程的工艺曲线。 锻造辗环工段完成后的锻件送入机加工车间进行精加工。 （5）热处理 法兰盘锻造成型后，需进行热处理，使锻件具有良好的机械性能，防止变形和裂开。热处理在正火炉中进行 （6）机加工 机加工车间是法兰生产过程中的重要部门，主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，锻造成型后的制品返回车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件法兰。 （7）检验、外售 检测的指标主要是锻件法兰的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 生产中所产生的对环境影响最大的污染物为天然气加热炉产生的SO2、烟尘、氮氧化物以及锻造打击钢材时发出的机械振动和噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 项目现有厂区及设备全部购买于定襄县刘氏锻业有限公司，定襄县刘氏锻业有限公司于2005年12月编制了《定襄县刘氏锻业有限公司1000吨/a法兰盘生产线新建项目环境影响报告表》，但未对其进行环境竣工验收。因项目于2008年9月停产至今，属于淘汰企业。 二、现有项目主要污染物排放量计算 2.1 现有废气产生及排放情况 原有工程产生的大气污染物主要为道路运输扬尘、燃煤加热炉产生的废气等。现有1台燃煤加热炉，运行时间为300d/a，8h/d。 现有工程未进行环境竣工验收监测，烟尘和SO2因此依据《定襄县刘氏锻业有限公司1000t/a法兰盘生产线建设项目环评影响报告》，NOX依据《山西通宇鑫达锻造股份有限公司500t/a法兰盘生产线技术改造项目竣工环境验收监测报告》计算确定。则现有工程污染物排放情况见表1-8。 表1-8 主要污染物排放浓度情况一览表 污染物 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 标准值（mg/m3） 达标 情况 烟尘 1.92 154~176 30 超标 SO2 8 437~466 200 超标 NOX 0.95 362~418 300 超标 根据上表可知，现有工程烟尘、二氧化硫排放浓度不符合《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值要求，氮氧化物排放浓度超过《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值要求。 2.2现有废水产生及排放情况 现有工程生活污水主要为办公生活污水。本项目厕所使用旱厕，生活污水主要为职工洗漱等产生的生活污水，产生量约0.24m3/d，污水产生量较小，且水质较为简单，直接排入旱厕，定时清掏。 现有工程生产用水主要用于乳化液的配置，生产用水大都在机加工时随乳化液散发空气中和随加工工件带走，设备保养时产生量少量废乳化液，废乳化液以危废计，生产过程不产生废水。 2.3现有噪声产生及排放情况 现有工程产噪产振设备主要为空气锤、风机、机加工设备等，其噪声级在70-110 dB(A)之间。针对各产噪环节，项目采取了隔声门窗、减振基础等治理措施。 2.4现有固废产生及排放情况 2.4.1生活垃圾 现有工程产生的固废为办公人员产生的生活垃圾。本项目现有员工10人，生活办公垃圾按照平均0.5kg/人·天计，产生生活垃圾为1.5t/a。 2.4.2危险性废物 现有工程在机加工等生产过程中由于各种加工机械的使用，会产生废机油及废乳化液等。机油、乳化液等可循环使用，但设备检修和保养时，仍有部分需外排，预计废机油产生量约为0.02t/a，废乳化液产生量约为0.023t/a。 三、目前存在的主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘结果，危废暂存间设置不规范，未设置围堰、防渗处理不规范；空气锤露天放置。 结合现有工程环评、实际情况和《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》中的“环保规范要求”，本次改扩建项目应完善以下“以新带老”措施，具体见表12： 表3-1 本厂存在的环境问题及提出的“以新带老”措施 序号 项目 现有工程的环境问题 环评确定的“以新带老”方案 1 噪声 空气锤未封闭，产生的噪声对周围环境影响较大 采取半封闭、减振隔音等措施。 2 危废 危废储存、转移、记录、管理等不完善 危废暂存库应有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触危险废物，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 3 管理 环保管理制度和运行台账不完善 推广6S管理；制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料；完善环保工程运行台账。 4 废气 燃煤加热炉超标排放 天然气加热炉安装一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过排气筒排放 厂区未硬化 厂区内地面硬化 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 厂址周围近距离范围内的环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标表 类别 保护对象 方位 距离 m 保护内容 坐标 保护级别及要求 环境空气 厂界外500m范围内无敏感目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准 地表水 滹沱河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类执行 地下水 项目区域第四系潜水 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准 噪声 厂界50m范围内无敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 评价区土壤、植被 保护原有生态环境不被破坏 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目天然气加热炉排放的烟（粉）尘、SO2、NOX按照《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）执行，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3”执行。 表3-4 山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案 生产设备 污染物 标准值 天然气加热炉 烟（粉）尘 30 SO2 200 NOX 300 厂界无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/Nm3 污染源 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声排放标准 营运期设备噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间：60dB；夜间：50dB）。 3、固废排放标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单中内容。 |
| 总量 控制 指标 | 需申请总量指标烟尘：0.16t/a、二氧化硫：0.018t/a、氮氧化物：1.44t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境防治措施 1）在施工过程中，施工单位应当合理安排工期，尽量避免在同一时段出现多个扬尘产生点，同时禁止在大风天气（风力4级以上）进行易产生扬尘的施工作业，并做好扬尘部位的覆盖。 2）定期对材料堆放区进行检查，当发现材料遮盖物破损或湿度不适宜时，应及时采取更换遮盖物或洒水润湿，避免扬尘产生。对工地附近道路实行保洁制度，一旦有弃土材料洒落应及时打扫。 3）建筑施工场地内道路和材料加工区应按规定进行硬化，运输车辆驶出施工场地前，必须进行除泥除尘处理。 4）施工场地内应合理设置建筑垃圾存放场地，并按规定及时收集、清运、处置垃圾；堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料时，应当采取遮盖、封闭、洒水等措施，以防治扬尘污染。 5）运输过程要严格限制车速、禁止超载，以避免沿途撒漏造成的扬尘污染。 6）施工场地周围设置围挡，物料堆放全部覆盖，土方开挖全部湿法作业，路面全部硬化、出入车辆全部清洗、渣土车辆全部密闭运输，实现6个100%。 施工车辆、运输车辆、电焊机产生的无组织废气量小，能够快速扩散，不会对周围环境产生明显不良影响。 2、施工期废水防治措施 1）施工废水 施工场地废水主要为各种施工机械设备运转的冷却、洗涤用水，以及运输车辆冲洗产生的洗涤废水。该类废水含SS大约在1000~3000mg/L左右，pH值呈弱酸性，并带有少量油污。评价要求施工场地内建设1座沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于运输车辆冲洗以及施工场地的洒水抑尘等，不得外排。 2）施工人员生活污水 本项目施工场地内不设施工生活营地，施工人员不在施工场地内食宿，施工人员生活污水主要为职工日常盥洗废水，水量小、水质简单，直接用于施工场地洒水抑尘。 因此，本项目施工期无废水外排，不会对周围环境产生明显影响。 3、施工期固体废物防治措施 1）施工垃圾 要求建设单位将建筑材料进行整理，对建筑垃圾进行分类收集，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的建筑垃圾要在合适地点收集，同时及时清运，不得长期堆存影响环境。运输建筑垃圾的车辆应用蓬布覆盖，避免沿途洒落，产生二次扬尘。 2）生活垃圾 本项目将产生少量的生活垃圾，建设单位要将此部分生活垃圾收集后送至环卫部门指定填埋场堆放，由环卫部门统一处理。 4、施工期噪声防治措施 1）施工场地严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的规定，加强管理，文明施工，减少人为噪声； 2）选用低噪声的施工机械设备和施工方法，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时作业； 3）夜间不得施工，车辆运输过程中要减少或杜绝鸣笛，特别是在经过居民区等敏感区时要限制车速，杜绝鸣笛。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1、源强核算 本项目新增2台天然气加热炉，项目的大气污染源为天然气加热炉，废气中主要污染物有烟尘、SO2、NOX（以NO2计）。 （1）用气量计算 本工程原料加热过程采用天然气加热炉，天然气由山西国新定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气是轻烃气体燃料，为清洁能源，主要成份是甲烷和乙烷，约占97％以上。 根据建设单位对项目扩建完成后的设备规模，本项目在满工况生产条件下，每台天然气加热炉燃气量约为100m3/h，项目年工作2400h， 则耗气量为：100m3/h×2400h×2=4.8×105m3/a。 （2）烟气量计算 根据天然气成分指标并结合加热炉的燃烧方式和燃烧温度，天然气加热炉烟气产生量经验值为13Nm3/m3天然气，本项目工作制度为8h/d，300d/a，则各天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量为： 4.8×105m3/a×13Nm3/m3=0.624×107Nm3/a （3）污染物计算 本次评价对氮氧化物和烟尘排放量计算采用类比法，对二氧化硫排放量计算采用物料衡算法。 a）NOx计算 技改后，本项目拟对然气加热炉安装一套SCR脱硝装置。 脱硝效率按照85%计算，烟气中NOx浓度取最大浓度1150mg/m3，处理后排放浓度约为230mg/m3。 经计算， 加热炉NOx产生量为：1150mg/m3×0.624×107Nm3/a×10-9t/mg=7.18t/a 加热炉NOx排放量为：230mg/m3×0.624×107Nm3/a×10-9t/mg=1.44t/a， 则项目NOx排放量为1.44t/a。 b）烟尘计算 根据对实例的类比分析可知，加热炉烟尘（颗粒物）排放浓度平均值约为12mg/m3，本次评价按照25mg/m3计算，则 加热炉烟尘排放量为：25mg/m3×0.624×107Nm3/a×10-9t/mg=0.16t/a， 则项目烟尘排放量为0.16t/a。 C）SO2计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本项目使用天然气各组分含量见下表。 表1 陕京二线天然气气质组分 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 表2 陕京二线主要物性参数（0℃，101.325kpa） CO2 H2S 水露点 低发热值 高发热值 相对密度 ≤3% ≤20mg/m3 ≤-13℃（4.5Mpa） 32.762MJ/m3 36.475MJ/m3 0.577 按照H2S的最大含量进行计算，即每m3天然气含H2S 20mg，则本项目天然气加热炉燃用天然气中H2S总含量为：4.8×105m3×20mg/m3×10-9=0.96×10-2t。 经计算，加热炉消耗天然气中H2S含量为0.0096t。 H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 则加热炉SO2排放量为=128/68×0.0096t/a=0.018t/a， SO2排放浓度为=0.018t/a×109÷6.24×106Nm3/a=2.88mg/m3； 综上分析，天然气加热炉SO2总排放量为0.018t/a。 经计算，本项目天然气炉产生的废气中烟尘浓度为25mg/m3，排放量为0.16t/a；SO2浓度为2.88mg/m3，排放量为0.018t/a；NOx浓度为230mg/m3，排放量为1.44t/a。各污染物排放浓度均可满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的排放限值要求。 2、保护措施 本项目拟对然气加热炉安装一套SCR脱硝装置。 SCR法的全称为选择性催化还原法(Selective Catalytic Reducation)，是用尿素作为还原剂，在一定的温度下通过催化剂的作用，还原废气中的NOx(NO、NO2)，将NOx转化非污染元素分子氮(N2)，SCR脱硝技术具有以下特点： 1）脱硝效率高，对NOx的脱除效果十分显著。选用的催化剂能高效满足初始NOx浓度高达500-2000mg/m³的烟气脱硝，不仅节约成本，而且节约了反应器空间占地位置。 2）自20世纪80年代初开始逐渐应用于燃煤锅炉烟气脱硝，经过几十年的理论研究和实际应用，SCR技术已经被公认为烟气脱硝的主流技术。 3）反应最终产物为无害的N2和H2O，没有废液产生，无二次污染。 4）脱硝装置性能可靠、稳定，设备可用率达98%以上，作为末端技术具有良好的可保障性。 5）工艺系统简单，自动化程度高，容易操作。 SCR脱硝技术中NOx与氨气的反应如下： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 本项目还原剂采用本项目还原剂采用尿素，需先将尿素固体颗粒在容器中完全溶解，然后将溶液泵送到水解槽中，通过热交换器将溶液加热至反应温度后与水反应生成氨气。 催化剂的型式采用两层蜂窝式催化剂模块，能满足烟气温度不高于380℃的情况下长期运行，本项目SCR脱硝为燃烧后脱硝，烟气脱硝系统安装在锻造炉的排烟出口之后，直接对接加热烟气的反应器，再经过脱硝塔里的催化剂进行反应，从而达到催化还原，工艺设计顺序为：升温—SCR脱硝—（余热回收）—排空。燃气炉排烟温度为80-100℃，而脱硝设备实现脱硝需要的反应温度为220-380℃，燃气炉烟气排出后经十米烟道进入烟气加热箱，烟气加热箱内通过燃烧少量天然气加热将烟气温度升至220℃以上，达到SCR烟气脱硝的适宜温度。升温后的烟气在管道中与来自还原剂喷枪的氨水溶液进行充分混合后流入SCR反应器，在SCR反应器的进口加设烟气导流挡板，使进入SCR反应器内的烟气气流分布均匀，之后混合烟气进去蜂窝式催化剂模块（1m×1m×1m），在模块中填充的二氧化钛，三氧化钨，五氧化二钒/三氧化钼等催化剂的催化下，NO、NO2与NH3发生氧化还原反应，形成无害的N2和H2O，实现烟气的达标排放。喷枪流量和还原剂浓度可适当调控，在NH3/NO=0.85的情况下，可以达到理想脱硝效率。还原剂喷枪位置及喷嘴形式是根据烟道的布置情况进行设计，从而达到保证脱硝效率和经济性，防止造成局部喷溶液过量腐蚀设备和空气的二次污染。 蜂窝式催化剂的优点：由于催化剂采用的是蜂窝式催化剂模块，相对于普通催化剂而言，模块中的蜂窝空隙紊流增加了混合气体与催化剂的接触面积和反应时间，转化率高，而且过量的氨水溶液会停留在模块中参与未反应尾气的转化，所以逃逸率低。 类比定襄县使用同类型天然气加热炉企业，天然气加热炉烟气中NOx浓度约为800~1150mg/m3，评价要求建设单位对加热炉烟气采用SCR脱硝一体化设备对加热炉烟气进行脱硝处理，根据化学工业出版社出版的《烟气脱硫脱硝技术手册》（中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第132835号），对SCR（选择性催化还原脱硝）技术的推荐实际操作效率为70%-90%，本项目要求采用两层蜂窝式催化剂模块，脱硝效率约为85%。 本项目大气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目大气污染物产生、排放情况一览表 污染源 污染物 产生量及产生浓度 治理措施 排放量、排放浓度、排放速率 排放标准 排气筒参数 天然气加热炉 颗粒物 0.16t/a 25mg/m3 SCR脱硝系统 0.16t/a 25mg/m3 0.067kg/h 30mg/m3 Φ0.3m 15m高 二氧化硫 0.018t/a 2.88mg/m3 0.018t/a 2.88mg/m3 0.0075kg/h 200mg/m3 氮氧化物 7.18t/a 1150mg/m3 1.44t/a 230mg/m3 0.6kg/h 300mg/m3 3、污染物排放量核算 大气污染物有组织排放量核算见下表 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 DA001 颗粒物 25 0.067 0.16 二氧化硫 2.88 0.0075 0.018 氮氧化物 230 0.60 1.44 有组织排放总计 颗粒物 0.16 二氧化硫 0.018 氮氧化物 1.44 4、大气监测计划 监测内容见下表。 表4-4 大气监测点位、监测项目及监测频率一览表 产生部位 监测项目 监测点位 监测频率 生产车间 厂界无组织粉尘 上风向1个点位，下风向4个点位 1次/年 天然气加热炉 排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度、废气量 进出口 1次/年 5、大气环境影响分析 本项目废气主要为天然气加热炉产生的天然气燃烧废气，废气经脱硝系统处理达标后经15m高排气筒排放，污染物排放浓度及速率均可达到相应的排放标准限值，项目对大气环境影响较小。 二、运营期水环境影响和保护措施 本项目无生产废水产生，生活污水按使用量的80%计，则生活废水产生量0.36m3/d（108m3/a）。生活污水量较小，产生的生活污水经旱厕收集后定时清掏。 1、地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），依据评价等级判定表注10：“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不直接排放到外环境，按三级B评价”，本项目地表水评价等级为三级B，地表水环境影响只进行不外排的保证性分析。 本项目生活污水排入旱厕后定期清掏用于施肥，不外排。因此本项目在执行环评提出的环保措施后可以保证废水不外排。 综上所述，本项目在正常情况下废水均能得到合理处置，因此本项目不会对地表水体产生不良影响。 2、地下水环境影响分析 项目生产过程中可保证无废水外排，因此无污染物会对地下水环境造成影响，本次环评不要求分区防控保护措施。 三、运营期噪声影响及保护措施 1）项目主要噪声源及防治措施 本项目运营期主要产噪设备为空气锤、天然气加热炉、辗环机、车床、锯床、钻床、风机等，其噪声值为70~100dB(A)。 噪声防治措施： 噪声源控制：评价要求在满足生产要求的条件下，选用低噪声、振动小的设备，并在安装时加装防震垫，设备均布置在车间内； 传播途径控制：安装性能良好的隔音门窗，产噪设备加设减震基础或减震垫； 加强厂区绿化；采取以上措施后再加上建筑物的吸收，噪声可减少10～20dB（A）。定期检修高噪声设备，保持设备正常运行，进一步减少对周围声环境的影响，噪声经衰减后对周围环境影响很小。 本项目运营期噪声产生、治理及排放情况见表4-5。 表4-5 本项目运营期噪声产生、治理及排放情况 序 号 声源位置 声源名称 噪声值 治理措施 治理后类 比噪声值 单日持续时间（h） 1 锻造车间 空气锤 95～110 空气锤布置于由隔声屏障围成的半封闭结构厂房内，厂房墙壁设吸声材料，同时选择低噪声设备、密封、减振 85～95 8 2 天然气加热炉 风机 70～80 选择低噪声设备，安装消声器 60～70 8 3 机加工车间 车床 70-85 选用低噪声设备，将设备置于车间内，设置减振基础 60～70 8 锯床 80-85 60～70 8 4 下料车间 操作机 70-85 选用低噪声设备，将设备置于车间内，设置减振基础 60～70 8 2）噪声监测计划 本项目噪声监测项目为等效A声级，监测点位为项目厂界四周，每季度监测一次。 3）采取措施后噪声影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ⑴声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ⑵预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A) ⑶户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 预测结果： 根据本工程运行后厂内主要噪声来源及声压等级，按照上述公式对距离声源不同距离处的噪声贡献结果进行预测，预测结果详见表4-6。 表4-6 噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 监测 点位 昼间 是否达标 贡献值 标准 昼间 1# 厂界东 50.0 60 达标 2# 厂界南 52.7 60 达标 3# 厂界西 53.7 60 达标 4# 厂界北 53.7 60 达标 由表4-6可知，本工程建成后，，厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。因此本项目对厂界四周声环境质量影响较小。 4）环境监测 表4-7 环境监测点位、监测项目及监测频率一览表 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周 等效A声级 每年1次（昼夜各1次） 四、运营期固废影响及保护措施 本项目固废主要为：运营期产生的固废主要包括生活垃圾、废乳化液、废机油。 1）S1生活垃圾 本项目共有职工15人，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为2.25t/a。评价要求建设单位在厂区设封闭式垃圾收集箱，收集后送至当地环卫部门指定地点统一处理。在采取环评规定的环保措施后，本项目生活垃圾全部得到妥善处置，不会对周边环境产生较大影响。 2）S2生产固废 项目生产过程中钢材在热处理及机加工过程中会产生一定的氧化铁皮，产生量约为450t/a，环评要求对其进行集中收集出售回收利用。 3）S3危险废物 本项目机加工过程中空气锤及碾环机等会产生废机油和废乳化液，产生量分别为0.08t/a、0.09t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油、废乳化液均属于危险废物，废机油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-249-08；废乳化液废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，行业来源为非特定行业，废物代码为900-007-09；评价要求依托并改造厂区现有的危废暂存间（厂区东侧，20m2），危废经收集后按要求进行储存，委托有资质单位定期运走处置。 表4-7 项目固体废弃物产生及排放情况 序号 产污环节 固废名称 固废属性 产生量（t/a） 处置方式 1 日常办公 生活垃圾 生活垃圾 2.25 环卫部门清运 2 机加工 氧化铁皮 生产固废 450 出售回收利用 3 加热炉 废乳化液 危险废物 0.09 统一收集暂存于危废间暂存最终送有资质单位最终处置 设备检修 废机油 危险废物 0.08 表4-8 项目本项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废乳化液 HW09 900-007-09 生产车间 20m2 专用桶密闭贮存 0.05t 14d 废机油 HW08 900-249-08 20m2 0.05t 14d 本项目设一个10m2危废暂存间，用于暂存危废。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)，本评价对危险废物贮存、管理提出如下要求： a.建危险废物贮存专用库房； b.危废暂存库建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒。贮存设施内应有安全照明设施及安全防护设施，环工部门应对贮存设施及危险废物进行定期检查； C.危废暂存间门口必须按规定设置警示标志，危废的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修订的标签； d.危险废物必须装入符合标准的容器内； e.容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； f.应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； g.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； h.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； i.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 j.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 k.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同 由上述可见，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对区域环境质量产生影响。 五、土壤环境影响分析 本项目为金属制品制造项目，对土壤环境的影响主要为：废乳化液及金属物质通过垂直入渗的方式对所在区域土壤造成不利影响。 根据土壤导则评价对项目建设提出以下相应的分区防控措施，具体如下： （1）本项目废油液存放于专用的密闭废油液储存容器，存放区域采取防渗措施和建设围堰，现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设。 （2）厂区生产车间、成品库、原料库等可能产生污染源区进行防渗处理。可采用天然材料或人工材料构筑防渗层。防渗层厚度应相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 综上所述，项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。 六、生态环境分析 项目占地为建设用地，无新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，因此本次环评不对生态环境进行评价。 七、环境风险分析 本项目涉及的风险物质为废机油、废乳化液以及厂内储存的少量天然气。 1、主要危险物质及分布情况 危险物质数量及分布见表4-9。 表4-9 本项目界区内主要危险化学品存储情况 危险物质名称 最大储存量（t） 存储方式 存储地点 天然气 0.5 管道 管道储存 机油和废机油 0.10 桶装 危废间 2、可能影响环境的途径 从本项目存在的危险有害因素来看，天然气泄漏时，遇火源就能引发火灾、爆炸事故，燃烧废气的大量浓烟将会向大气扩散，对周围人群及大气环境产生影响；机油、废机油发生泄漏污染周边土壤和地下水；若遇火发生燃爆事故，次生的消防废水如不能完全收集，将会对周围地表水和地下水环境产生影响。 3、环境风险防范措施及应急要求 1）风险防范措施 （1）在平面布置中各生产区域、装置及建（构）筑物间保留足够的防火安全间距，并布置相应的消防通道； （2）在生产工艺系统中，设备尽可能露天布置，防止有害气体积聚。在储存场所设置气体检测报警装置和事故排风设施； （3）生产装置均为防爆区域，区域内设计静电接地。在具有火灾爆炸危害的场所以及有静电危害的作业区内的金属用具等均设接地和跨接。有火灾爆炸危险的化工装置、电气设施设防雷装置； （4）具有火灾危险的生产设备和管道设计安全阀； （5）储存区采用相应的防爆电气设备，在安全通道、事故出入口等地方设事故照明。 （6）在厂房有强制通风措施； （7）按GB50140-2005标准对主要装置工段设置移动式灭火器，配置合理可靠； 为了防止废油液泄露对环境造成污染，应对废油液存放区的地面进行防腐防渗处理，严禁污染地表水、地下水及土壤； （9）配备相应品种和数量的消防器材。原料储存区、危废间应备有合适的材料收容泄漏物 2）生产管理防范措施 （1）加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （2）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 （3）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项规程规范。 （4）建立健全环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 （5）针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度； 八、“三本账”分析 本项目“三本账”分析见表7-16。 表7-10 工程技改前后污染物排放“三本账”汇总表 单位t/a 污染源 污染物 现有工程 排放量t/a 以新带老 削减量t/a 改建项目 排放量t/a 改建后全厂 排放量t/a 增减量 t/a 废气 烟尘 1.92 1.92 0.16 0.16 -1.76 SO2 8.0 8.0 0.018 0.018 -7.982 NOx 0.95 0.95 1.44 1.44 0.49 废水 生活污水 COD、 SS、氨氮 85 0 135 135 50 固废 生产 废料、铁屑 160 0 450 450 290 废机油 0.02 0 0.08 0.08 0.06 废乳化液 0.023 0 0.09 0.09 0.067 职工生活 生活垃圾 1.5 0 2.25 2.25 0.75 由上表可知，本项目在将燃煤加热炉技改为天然气加热炉后，可有效减少大气污染物的排放，同时在采取环评提出的降噪措施后，厂界四周噪声可达标排放。因此，本项目的实施对环境有明显的改善作用，对改善定襄大气环境质量具有积极的示范带动作用。 九、环境保护费用估算 本项目总投资为500万元，经统计估算，环保投资22.5万元，占总投资的4.5%。环保投资概算见下表。 表4-11 项目环保投资概算一览表 内容 排放源 污染物名称 防治措施 环保投资 （万元） 大气 污染物 1#、2# 天然气 加热炉 烟尘 1#、2#天然气加热炉安装一套SCR脱硝系统，燃烧废气经处理后通过一根15m高的排气筒（1#）排放 16.0 SO2 NOX 水污 染物 办公 生活 生活污水 回用于厂区地面洒水，不外排 —— 固体 废物 生活 垃圾 生活垃圾 经厂区垃桶集中收集后， 交由当地环卫部门统一处置 依托现有 加工 废料 经收集后外售炼钢厂 —— 加工 机械 废机油、 废乳化液 对现有危废暂存间（厂区东北侧，10m2）进行改造，危废经集中收集后按危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置 1.5 包装 废包装材料 经收集后外售废品回收站 —— 噪声 锻造区 空气锤 设置半封闭围挡 5.0 天然气 加热炉风机 选择低噪声设备， 设置隔声、减振基础 辗环区 辗环机 选择低噪声设备， 设置隔声、减振基础 机加 工车间 车床、锯床、 钻床、桁车等 选择低噪声设备， 设置隔声、减振基础 合计 —— 22.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加热炉燃烧天然气废气 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | SCR脱硝系统处理达标后经15m高排气筒排放 | 《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号 |
| 地表水环境 | 生活污水 | SS、COD、BOD | 产生的生活污水经旱厕收集后定时清掏 | 合理处置 |
| 声环境 | 空气锤 | 噪声 | 选低噪设备，置于室内，减震基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
|  | 碾环机 | 噪声 | 选低噪设备，置于室内，减震基础 |  |
|  | 车床、锯床等 | 噪声 | 选低噪设备，置于室内，减震基础 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾经统一收集后，由环卫部门定期清运，废乳化液油、废机油、危险废物统一收集暂存于危废间暂存最终送有资质单位最终处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | （1）项目实施的全过程，包括设计方案、施工建设方案的各个时期，充分体现环境友好理念，减少对区域生态环境的影响程度。 （2）建立规范化施工操作程序和制度，合理安排施工时间，避免因施工作业对生态敏感时段的影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 本项目风险物质为废机油，储量较小，且桶装储存于为废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.规范排污口设计和标志； 2.建立主要环保设备档案，保证其开工率和达到设计指标要求。 |

# 六、结论

综上所述，评价认为，建设单位只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，在项目设计、施工和投产运行中切实落实本报告中提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

旱厕定时清掏

生活用水

0.36

0.45

新鲜水

0.09

钢  材

噪声、固废（废边角料）

废乳化液

下  料

废气

天然气

加热炉加热

噪声、固废（废氧化铁皮）

锻造成型

电

热处理

噪声

固废（废乳化液等、废边角料）

机加工

产品入库

固废

图5-1  生产工艺流程图

天然气加热炉

负载信号