定审管环保发〔2021〕28号

定襄县行政审批服务管理局

关于定襄县第二污水处理厂建设项目(一期工程)项目环境影响报告表的批复

定襄县蒋村镇人民政府:

你单位报送的《关于〈定襄县第二污水处理厂建设项目(一期工程)项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》和报告表技术审查意见收悉。经专家评审会研究，现批复如下：

一、你单位拟在定襄县蒋村镇蒋村进行《定襄县第二污水处理厂建设项目(一期工程)项目》，主要建设内容有：污水厂主要建设内容包括调节池、曝气沉砂池沉淀池等建、构筑物及配套设施，污水处理工艺采用“格栅-曝气沉砂池-改良A2O-二沉池-混凝沉淀-过滤-消毒”，设计处理能力5000m3/d，除生化池外其余构筑物总变化系数为1.74，生化池总变化系数为1.1；设计建设污水收集管网29km，主要沿现状道路敷设，收集蒋村、砂村等村庄生活污水。项目总投资7023万元，其中环保投资70万元。本项目由定襄县发展和改革局以“定发改字（2020）10号”文进行了可行性研究报告批复，项目代码为2020-140921-77-01-003952。根据“报告表”结论，在落实各项环境保护措施的前提下，污染物能够达标排放，并符合总量控制要求，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工期间噪音实施严格控制；场地周边设围挡，物料堆放覆盖，土方开挖采用湿法作业，出入车辆进行冲洗，渣土运输车辆密闭运输，施工废水经沉淀处理后回用于运输车辆冲洗以及施工场地的洒水抑尘等，不得外排；建筑垃圾、生活垃圾及时清运，送环卫部门指定地点处置。

2、落实运营期大气污染防治措施。天然气锅炉经低氮燃烧器+8m高排气筒排放，污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)要求；恶臭气体经生物滤池+15m高排气筒排放；厂区进行绿化；运营期有组织排放的恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中15m排气筒污染物排放量限值要求。厂界恶臭气体排放执行《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918－2002)表4中二级标准。确保污染物达标排放。

3、落实运营期噪声污染防治措施。生产设备采用基础减震、墙体隔声，车辆减速行驶，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

4、落实运营期固废污染防治措施。栅渣、沉沙、污泥、生活垃圾送往生活垃圾填埋场；废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间，危废储存要求进行储存，定期送有资质的单位处置；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

5、落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告表》提出的规定程序实施竣工环境保护验收备案；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局定襄分局负责项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

定襄县行政审批服务管理局

2021年7月27日

抄送：忻州市生态环境局定襄分局、 山西忻欣环保科技有限公司

定襄县行政审批服务管理局               2021年7月27日印发

共印10份