定审管环保发〔2021〕30号

定襄县行政审批服务管理局

关于山西金瑞高压环件有限公司大兆瓦级风电法兰绿色制造生产线技术改造项目环境影响报告表的批复

山西金瑞高压环件有限公司:

你单位报送的《关于〈山西金瑞高压环件有限公司大兆瓦级风电法兰绿色制造生产线技术改造项目环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》和报告表技术审查意见收悉。经专家评审会研究，现批复如下：

一、你单位拟在定襄县晋昌镇南西力村本厂院内进行《山西金瑞高压环件有限公司大兆瓦级风电法兰绿色制造生产线技术改造项目》，主要建设内容有：拟在原有工程的基础上进行改扩建，新增天然气加热炉4台（原有6台，共10台），1套脱硝设施和2套低氮燃烧器，数控机床、起重设备及振动时效装置等，并对现有数控辗环机进行升级改造，年可新增大兆瓦级风电法兰6000吨。项目总投资2000万元，其中环保投资55万元。本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2020-140921-31-03-005260。根据“报告表”结论，在落实各项环境保护措施的前提下，污染物能够达标排放，并符合总量控制要求，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工期间噪音实施严格控制；场地周边设围挡，物料堆放覆盖，土方开挖采用湿法作业，出入车辆进行冲洗，渣土运输车辆密闭运输，施工废水经沉淀处理后回用于运输车辆冲洗以及施工场地的洒水抑尘等，不得外排；建筑垃圾、生活垃圾及时清运，送环卫部门指定地点处置。

2、落实运营期污废水污染防治措施。生活污水经市政污水管线，进入定襄县污水处理厂处理。

3、落实运营期大气污染防治措施。等离子切割机产生的废气经1台布袋除尘器+15m高排气筒排放，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中排放监控浓度限值，1#、2#天然气加热炉配置SCR脱硝+15m高烟囱有效防护措施，3#、4#天然气加热炉配置低氮燃烧器+15m高烟囱有效防护措施，污染物排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的标准；确保污染物达标排放。

4、落实运营期噪声污染防治措施。使用低噪设备，设置隔声、减振基础等，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、落实运营期固废污染防治措施。废边角料外售炼钢厂回收利用；废包装经收集后外售废品回收机构；生活垃圾交由环卫部门统一处置；废机油、废乳化液、废油桶、废棉纱手套在厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求。

6、落实污染物排放总量控制要求。总量控制要求为：烟尘：0.436t/a、氮氧化物：1.971t/a、二氧化硫：0.079t/a

7、落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告表》提出的规定程序实施竣工环境保护验收备案；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局定襄分局负责项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

定襄县行政审批服务管理局

2021年8月24日

抄送：忻州市生态环境局定襄分局、 山西浩天绿川生态环境科技有限公司

定襄县行政审批服务管理局               2021年8月24日印发

共印10份