# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目

建设单位（盖章）： 定襄县诚丰锻造有限公司

编制日期： 二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

| 办公区 | 厂区内现状 |
| --- | --- |
| 厂区大门 | 拟建危废暂存间 |

定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目环境影响报告表修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规范规划情况、规划环境影响评价情况、规划及规划环境影响评价符合性和其他符合性分析内容，附相关图件。 | 规范了规划情况、规划环境影响评价情况、规划及规划环境影响评价符合性和其他符合性分析内容，并附相关图件 | P3-4、P7-8 附图11 |
| 2 | 规范工程建设内容组成表，明确原有工程保留、拆除、新建工程内容。细化依托工程，分析依托工程的可靠性，核实主要设备设施技术参数，结合运行制度，核准生产规模、产品方案和规格，核实原辅材料、天然气等消耗量，说明工程原辅料及产品变化情况。规范厂区平面布置图，标出环保工程等所有工程内容，并标出比例尺。 | 规范了工程建设内容组成表，明确原有工程保留、拆除、新建工程内容。 | P11-13 |
|  |  | 细化依托工程，分析依托工程的可靠性 | P14、P16 |
|  |  | 核实了主要设备设施技术参数 | P14 |
|  |  | 结合运行制度，核准生产规模、产品方案和规格 | P11 |
|  |  | 核实原辅材料、天然气等消耗量，说明工程原辅料及产品变化情况。 | P13 |
|  |  | 规范了平面布置图 | 附图4 |
| 3 | 说明现有工程环评、环评批复、竣工环境保护验收、排污许可手续情况，核实现有工程污染物实际排放量，进一步梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。 | 说明了现有工程相关手续情况，核实现有工程污染物实际排放量，进一步梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。 | P22-24 |
| 4 | 规范大气现状评价内容，规范地表水现状评价内容。结合项目特点，分析项目存在土壤、地下水环境污染途径，污染源、保护目标分布情况明确是否开展现状调查以留作背景值，对应完善现状评价内容。规范各环境要素保护目标表和图。核准废气排放标准。 项目为扩建项目，应明确声环境现状监测期间运行工况，完善评价内容。 参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，理清集气、排气方案和治理措施及主要技术参数，核实有组织污染物产生和排放强度，核实天然气加热炉废气源强、脱硝设施主要技术参数，分析治理措施的可行性和达标情况。核实扩建工程“三本账”计算结果。 | 规范了大气现状评价内容 | P25 |
|  |  | 规范了地表水现状评价内容 | P26 |
|  |  | 已分析地下水和土壤现状内容 | P26-27 |
|  |  | 规范了各环境要素保护目标表和图 | P29、附图3 |
|  |  | 已核准废气排放标准 | P29 |
|  |  | 已明确声环境监测期间工况，并进行了评价 | P26 |
|  |  | 核实了有组织污染物的产生和排放，核实了脱销设施并分析了可行性和达标情况 | P35-39 |
|  |  | 核实了扩建工程的“三本账”计算 | P47 |
| 5 | 完善主要噪声源源项和源强表，重新进行影响预测并分析厂界噪声达标情况，提出监测要求。核实固体废物产生情况，说明现有危废暂存间建设情况及是否满足相关环保要求，完善固体废物处置方案。 | 完善了主要噪声源源项和源强表，重新进行影响预测并分析厂界噪声达标情况，提出监测要求 | P40-42 |
|  |  | 核实固体废物产生情况，说明现有危废暂存间建设情况及是否满足相关环保要求，完善固体废物处置方案。 | P42-45 |
| 6 | 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，完善地下水、土壤和环境风险相关评价内容。规范环境保护措施监督检查清单、结论。 | 完善了地下水、土壤和环境风险相关评价内容。规范环境保护措施监督检查清单、结论。 | P49-50 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-140921-33-03-023588 |
| 建设单位联系人 | 杜树田 | 联系方式 | 13935026161 |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区 |
| 地理坐标 | （113度28分42.414秒，38度31分0.387秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 68.铸造及其他金属制品制造339 “其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 27.5 |
| 环保投资占比（%） | 13.7 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目生产工艺、设备和产品均不在限制类和淘汰类之内。本项目不属于中华人民共和国国家和发展改革委员会29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，工艺、设备、规模均符合国家当前产业政策，且本项目已由忻州市定襄县行政审批服务管理局于2020年11月20日对该项目出具山西省企业投资项目备案证（项目代码：2020-140921-33-03-023588）。因此，本项目符合国家和地方的产业政策，备案证见附件2。 与定襄县县城总体规划符合分析 本项目选址位于山西省忻州市定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区，根据《定襄县县城总体规划（2012-2030）》，本项目不在定襄县县城总体规划范围内。本项目西侧距离城区规划边界大约1.5km。本项目不违背定襄县县城总体规划。本项目选址可行。定襄县总体规划图见附图7。 项目选址分析 定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目位于山西省忻州市定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区，在原有项目进行扩建，租赁协议见附件3，土地性质为工业用地，项目地理位置见附图1。 （1）《定襄县生态功能区划》 根据《定襄县生态功能区划报告》，依据定襄县地形、地貌、行政区划、土地利用、生态环境敏感性、生态系统服务功能等，将定襄县划分为四个功能小区。本项目位于：Ⅰ1定襄盆地水土保持生态功能小区。定襄县生态功能分区图见附图8。 该区分布在定襄县中北部和中南部，涉及晋昌镇中南部、杨芳乡大部分地区、神山乡南部、蒋村乡的大部分地区，以及河边镇的中部、受禄乡、季庄乡、宏道乡的中南部地势平坦的地区，总面积为353km2。植物类型主要以栽培植物为主。地貌类型为冲积平原，地下水主要为碳酸盐类岩溶水富水程度强含水岩组，地带土壤主要有淡褐土。系统主要服务功能为水土保持。 （1）该区的主要生态环境问题 ①农牧业生产活动仍存在蚕食植被现象，造成水土流失；②天然和人为的火灾烧毁草灌植被；③农牧业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对农村生态环境产生影响；④畜禽散养和农业生产活动破坏植被，造成水土流失现象，水土流失降低土壤的服务功能；⑤农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。水源保护区周边居民生活和农业生产过程中产生的废弃物随意乱倒和堆放对饮用水源的水质产生影响。 （2）该区生态系使的保护措施 ①对现有林地和草地进行补植补造，并加强管护进行合理的采伐和放牧；②对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；③科学实施种植养殖业，秸杆机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸杆后，沤制有机肥；秸杆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 （2）《定襄县生态经济区划》 根据《定襄县生态经济区划》，根据生态经济区划分原则、分区依据，中和考虑各方面因素，将定襄县生态经济区划分为一下区域： I 禁止开发区 I1集中式饮用水源一级保护区 I2交通干线 I3文物单位保护范围 II 限制开发区 II1受禄乡北部山区农牧业经济区 II2 河边镇南部山区农林业经济区 II3南王乡南部山区农牧业经济区 III重点开发区 III1滹沱河北部生态农业旅游业综合经济区 III2定襄县西部工业经济区 IV 优化开发区 IV1定襄县滹沱河南部商贸业经济区 IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区 本项目位于IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区，定襄县生态功能区划图见附图9。 （1）分布范围与面积 该区位于定襄县中东部，涉及神山乡、蒋村乡的北中部，面积约200km2。 （2）生态环境特征 该区海拔在700-800m之间，地貌类型主要为平原区；年平均降水量在350-450mm；土壤类型为淡褐土；土地利用现状主要为旱地、农耕地；该区域植被状况一般，植被覆盖度在30%以下，植被类型主要以栽种植被为主。 经济发展基础以工业为主。 生态功能区：滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区、东南部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能小区、定襄盆地水土保持生态功能小区。 （3）生态环境保护要求 ①对现有锻造产业，应加紧以推进技术改造、清洁生产为主要内容的治理整顿，并实施绿化美化工程，改善生态环境；②耕地资源实施以小流域治理为重点的生态建设。建立能增加林木覆盖度和草本植被为主的防护体系，重点营造水土保持林、水源涵养林、实行乔、灌、草相结合，增加地面覆盖度，形成保水保土一体的生态防护生物工程体系；③发展沼气、太阳能等清洁能源产业，为实现绿色、有机和生态农牧业奠定肥源基础。 本项目是在原有工业场地内建设，不新增占地，不改变土地使用性质，本项目建设后使用清洁能源天然气，符合该区域生态环境保护要求，因此，本项目建设合定襄县生态经济区划要求。 （3）与山西省主体功能区划符合性分析 本项目位于忻州市定襄县，位于省级农产品主产区。 功能定位：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向：①提升农业产业化水平，推进农业产业化、农产品品牌化经营，积极培育农产品加工企业，壮大以杏花村汾酒、山西老陈醋、平遥牛肉等为主的品牌食品加工业，推广标准化生产技术，提高农产品质量安全水平。②优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。③对加工工业较发达的地区，要以县城和重点开发的城镇为重点，推进城镇建设和非农产业发展，吸引农村居民点的人口集聚，培育县域经济新的增长点。④加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施。加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。⑤加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。⑥控制开发强度，对现有城镇要实行集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的中心城镇，防止工业开发成片蔓延式扩张。⑦加强生态保护，严格执行陡坡退耕政策，逐步退出已经占用生态用地的耕地，加强农田、灌渠周边防护林建设，维持稳定的山丘林草、盆地农田景观系统结构。 本项目为锻造项目，提出了较为完善的污染物防治措施，符合符合山西省主体功能区规划要求。本项目与山西省主体功能区划位置关系见附图10。 项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内。 因此，本项目的选址合理。 三线一单 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 ①生态保护红线 本项目建设地址为定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区。经调查，定襄县尚未划定生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号），本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 ②环境质量底线 本次评价引用《2020年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2020年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2020年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、CO、NO2均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是由于汽车尾气以及大风扬尘天气导致的。 本次收集了拟建项目附近的定襄县永昌锻造有限公司于2021年06月02日出具监测报告中的TSP的环境空气质量数据，监测数据合格，空气质量良好，引用监测报告见附件6。 本项目位于定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区，距离定襄县城约6km。项目产生的污染物在采取相应措施后，项目产生的各类污染物均能够做到达标排放，符合相应的污染物排放标准要求，不会对当地环境质量产生较大影响。本项目的建设能够满足环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 水环境：距离项目最近的地表水为项目西侧1.8km的牧马河。本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水。生活污水产生量较小，且水质较为简单，直接排入旱厕，定时清掏。 声环境：定襄县诚丰锻造有限公司于2021年07月委托山西泰之合环境监测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目厂区厂界四周昼间、夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好，监测报告见附件6。 土壤环境：定襄县诚丰锻造有限公司于2021年03月委托青岛康环检测科技有限公司对项目所在区域的土壤环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目厂区3个点位均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）中规定的标准限制，表明项目所在区域土壤环境质量现状良好，监测报告见附件6。 资源利用上线：本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、天然气、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 环境准入负面清单：本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。定襄县行政审批服务管理局对本项目进行了备案。 与忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”的意见符合性分析 根据忻州市人民政府依据晋政发〔2020〕26号文，实施“三线一单”生态环境分区管控： 优先保护单元:以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 重点管控单元:重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 一般管控单元:以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据忻州市生态环境管控单元图，本般项目位于一般管控单元，见附图11。 本项目为锻件法兰制造项目，符合国家及我省相关产业准入条件，可做到达标排放，本项目符合文件要求。 表1与《忻州市生态环境总体准入清单》符合性分析 管控类别 实际情况分析 是否符合 空间布局约束 本项目为锻造企业，不属于“两高”企业，不违背区域管控要求；项目选址不涉及环境敏感区，不在生态红线保护范围内； 符合 污染物排放管控 本项目为锻造企业，符合区域污染管控要求，本项目采用清洁燃料天然气，经脱销设施处理后排放 符合 环境风险防控 正在编制突发环境事件应急预案，环评手续完善后，根据要求对危险废物进行处置 符合 资源利用效率 项目利用原有场地进行建设，不新增用地；项目实施后，取消燃煤加热炉，减少燃煤量，符合能源 利用要求；项目各类水资源全部综合利用，不外 排，提高水资源利用效率 符合 本项目位于定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区，根据《忻州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域为一般管控单元。本项目为锻造建设项目，综上判断本项目的建设符合《忻州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》符合性分析 项目完成后，能够达到《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》相关环保内容，具体见下表1。 ①与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号）文的符合性分析。 2018年2月5日，中共定襄县委、定襄县人民政府发布《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号），其中环保规范要 求符合性分析见下表： 表2 与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号）文环保规范要求符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》环保规范要求 实际情况 是否符合 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，并具备完善的运行台账。 目前企业正在办理扩建工程环评手续； 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热。冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标。 本次扩建新增2台天然气加热炉 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续。 夹棒锤采用围挡半封闭，厂区危废处置规范，有危废处置协议 符合 4 企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料，此项工作在2018年3月底前完成。 目前企业正在办理重污染天气应急预案； 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气。厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准。此项工作在2018年6月20日前完成。 地面实施了硬化和绿化 符合 ②《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，见表3。 表3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 相关要求 项目建设情况 是否符合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为扩建项目，项目位于定襄县蒋村乡王家庄工业集聚区；项目新增2台天然气加热炉，并配1套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源 符合 3 推进工业炉窑全面达标排放。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配1套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 ③《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的相关要求，见表4。 表4 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目为扩建项目，项目位于定襄县蒋村乡王家庄工业集聚区；项目新增2台天然气加热炉，并配1套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。 本项目天然气加热炉不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类工业炉窑 符合 3 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源。 符合 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）规定：“改扩建项目应当对现有工程实施清洁生产和污染防治升级改造。加快落后产能、工艺和设备淘汰，集中供热项目必须同步淘汰供热范围内的全部燃煤小锅炉。”本项目新增2台天然气加热炉，实施清洁生产和污染防治技术改造，符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目基本情况 （1）项目名称 定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目 （2）建设性质 扩建。 （3）建设地址 本项目位于定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区。地理坐标为东经113°28′42.414″，北纬38°31′0.387″。项目地理位置图见附图1、项目四邻关系图见附图2。 （4）工作制度及劳动定员 项目总定员15人，其中管理人员2人，生产员工13人； 工作制度：全年运营300天，每天8h值班。 （5）工程投资及来源 项目投资200万元，全部企业自筹。 （6）主要建设规模 利用兼并工业用地5.4亩，新增3m*2.5m*2m天然气加热炉2台及配套的脱销设备，D52辗环机1台，2m操作机一台，出料机1台及相关配套设备，250KVA变压器1台，新建覆盖工棚1000平方米，厂房面积800平方米。 2、生产规模及产品方案 年新增锻件法兰产能3500吨，年产能达到5000吨。 表5 扩建后生产规模及产品方案表 序号 产品名称 规格及型号 规模 变化量 1 法兰锻件 Φ500-3800mm 5000t/a +3500t/a 3、项目组成及主要建设内容 本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程及配套设施，详见表6。 表6 项目组成及主要建设内容一览表 工程类别 现有工程情况 扩建后工程概况 与现有工程的关系 主体工程 锻造车间 设燃煤加热炉1台，6t锻锤1部，位于厂区东北方向，现燃煤加热炉已拆除 新建1000㎡锻造车间一座，位于厂区北部，新增2台天然气加热炉，新增1台调压柜、锻锤采用围挡实行半封闭 未建 机加工车间 建筑面积360㎡，位于厂区西北角，现已拆除 建筑面积360平方米，位于厂区西部 未建 下料车间 建筑面积240㎡，位于厂区东部偏南侧，现已拆除 建设面积800㎡，位于厂区东部 未建 辅助 工程 天然气辅助设施 -- 1台天然气调压柜，厂内输送管道采用PEdn160和无缝钢管，送至加热炉 新增 办公室及职工临时休息间 80m2砖混结构办公室及职工临时休息间 80m2砖混结构办公室及职工临时休息间 利用 现有 公用 工程 供水 由王家庄供水管网提供 由王家庄供水管网提供 依托 供气 -- 由山西国电定襄燃气有限公司统一供给 新增 供电 由王家庄变电所提供， 由王家庄变电所提供，新增1台250KVA变压器 依托 供暖 -- 办公室采用电暖，车间冬季不设采暖 利用 现有 储运工程 成品堆放 -- 产品随即外售，在机加工车间暂存 利用 现有 一般固废暂存 -- 暂存于机加工车间，外售废品回收站 利用 现有 危废暂存 -- 在厂区东南角建设5m2硬化防渗危废暂存间，废物暂时存放与符合标准的密闭容器内，并设立危险废物标识 新增 环保 工程 废气 燃煤加热炉设置1套脱硫除尘装置，燃烧废气经脱硫处理后通过18m高排气筒排放，现已拆除 新增天然气加热炉安装1套SCR脱硝装置，燃烧废气经脱硝处理后通过15m高排气筒排放 新增 生活污水 少量生活污水随地泼洒 少量生活污水排入旱厕，定期清掏用于农肥 利用 现有 固废 生活垃圾集中收集，定期清运，统一处置 生活垃圾集中收集，定期清运，统一处置 利用 现有 钢下角料作为废钢出售回收利用 废料、铁屑在一般机加工车间暂存，外售废品收购站 利用 现有 -- 废机油、乳化液分类暂存于危废暂存间，送有资质的单位合理处置 新增 噪声防治 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔音 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔音，锻造锤半封闭 改造 绿化 -- 绿化面积300m2 新建 4、平面布置 本项目厂区总占地面积3600m2。厂区西北侧为原有锻锤，锻锤东侧新建锻造车间，锻锤南侧为2台新建天然气加热炉，1台调压柜及1台脱销设施，加热炉南侧为机加工车间，项目东侧为下料车间，项目南侧为办公生活区，东南角为危废暂存间。本项目具体的平面布置见附图4。 5、能源消耗 本项目产品主要为锻件法兰，所需主要材料为方型钢材、天然气、电力等。具体原辅材料详见表7。 表7 能源消耗统计一览表 序号 名称 消耗量 单位 变化量 来源 1 电 50 万kWh +30 本项目供电由10KV 架空线路接入场地内独立变压器 2 钢材 7500 t/a +5500 包钢、太钢 3 天然气 48 万m3/a +48 -- 4 乳化液 0.7 t/a +0.7 就近购买（使用时乳化液：水=1:3） 5 机油 0.5 t/a +0.5 就近购买 （1）天然气来源 本项目加热炉设计使用天然气，天然气来源由山西国电燃气有限公司提供。目前，天然气管网已铺设至本项目厂区，完全具备为本项目供应天然气的能力和条件。 （2）天然气主要成分 燃料天然气成分见表8。 表8 燃料天然气成份表 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 -- Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 -- （3）天然气管线 本项目厂内天然气管线长50m，口径为DN90，采用地下敷设，敷设管网材质为PEDN219，埋于地下1.8m处，填埋后恢复原地貌。 6、主要生产设备 主要生产设备见表9。 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 与现有工程的关系 备注 1 天然气加热炉 3m*2.5m*2m 台 2 新增 燃用天然气 2 卧式辗环机 D52 台 1 新增 -- 3 立车 4.5m 台 2 新增 -- 4 数控钻床 3m 台 1 新增 -- 5 数控钻床 2m 台 1 新增 -- 6 锯床 600 台 2 新增 -- 7 锯床 800 台 2 新增 -- 8 锻锤 6t 部 1 利旧 -- 9 橡胶车床 1800 台 3 利旧 -- 10 立式辗环机 2000 台 1 利旧 -- 11 橡胶车床 2000 台 2 利旧 -- 12 车床 8018 台 2 利旧 -- 13 操作机 2m 台 1 新增 -- 14 出料机 / 台 1 新增 -- 表9 主要生产设备一览表 7、公用工程 7.1供排水 1）水源 本项目用水由王家庄供水管网提供，可以满足本工程用水量需求。 本项目用水主要包括：生产用水、生活用水、绿化用水、道路及场地洒水等。本项目不设宿舍、食堂。厂区厕所为旱厕。 2）供排水环节 （1）生活用水：现有工程共有15名员工，年工作日为300d，用水量按（30L/p·d）计算为0.45m3/d（135m3/a），生活污水按80%算，生活污水排放量为0.36m3/d（108m3/a），生活污水水质简单，排入厂区旱厕，定期清掏用于农肥。。 （2）生产用水：乳化液配比用水。乳化液配比比例为乳化液：水=1:3，乳化液年用量为0.7t/a，则乳化液配比用水量为0.007m3/d（2.1m3/a）。生产用水大都在机加工时随乳化液散发空气中和随加工工件带走，设备保养时产生量少量废乳化液，废乳化液以危废计，生产过程不产生废水。 （3）绿化、道路用水：本项目绿化用水、道路用水按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）计算，道路清洁用水以0.2L/(m2·次)计，项目道路面积为200m2，每天2次，全年210d，则道路冲洗用水为16.8m3/a。绿化用水以0.28m3/(m2·a)计算，绿化面积为300m2，年绿化天数210天，则绿化用水量为84m3/a。 用排水统计见表10，水平衡见图1、图2。 表10 用排水统计一览表 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3） 排水量（m3） 日用水量 年用水量 日排水量 年排水量 1 职工生活用水 30L/p·d 15人 0.45 135 0.36 108 2 乳化液配比用水 乳化液：水=1:3 0.7t/a 0.007 2.1 - - 3 道路洒水 0.2L/m2·d 200m2 0.08 16.8 - - 4 绿化用水 0.28m3/(m2·a) 300m2 0.4 84 - - 总计 采暖季 —— —— 0.457 237.9 0.36 108 非采暖季 —— —— 0.937 图1本项目非采暖期水平衡图 图2 本项目采暖期水平衡图 7.2供热 本项目办公室采用电采暖，生产区不供暖。 7.3供电 本项目供电由王家庄变电所供给，可以满足本项目使用。 8、主要技术经济指标 主要技术经济指标见表11。 表11 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一、基本指标 1 总占地面积 m2 3600 - 2 绿化面积 m2 300 - 3 项目总投资 万元 200 - 二、规模及方案 1 锻件法兰 t/a 5000 - 三、动力消耗 1 天然气 m3/a 48.0×104 - 2 电 Kwh/a 50.0×104 - 3 新鲜水 m3/a 237.9 - 四、工作制度及劳动定员 1 职工定员 人 15 - 2 工作制度 h/a 2400 300天/年，8小时/天 五 建设期 月 12 - |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目扩建完成后年产5000t法兰锻件，主要生产工段为原料检验、加热炉加热工序、锻造、辗环成型等工序。 由于利用天然气为热源，使得高效蓄热式高温空气燃烧技术(High Temperature Air Combusition)得以应用和推广。 高效蓄热式高温空气燃烧技术(HTAC)即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术(HTAC)的优越性主要有： ①余热回收率85%。 ②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。 ③炉体升温时间快，大大缩短了开炉升温时间。 ④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。 ⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 本项目采用的天然气蓄热式锻造炉工作原理：蓄热式加热炉是高效蓄热式换热器与常规加热炉的结合体，主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系统构成。蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体，它是填满蓄热体的室状空间，是烟气和空气流动通道的一部分。蓄热式余热回收的优点炉温更加均匀，由于炉温分布均匀，加热质量大大改善，产品合格率大幅提高。 技术参数： 规格：3m*2.5m*2m 台数：2台 工艺控制参数：炉膛温度1250度。 加热炉工作原理如下图所示。 图3 蓄热式加热炉工作原理 （1）原料检验下料 项目生产所需原料钢材进厂后，由检验人员对原料进行检测，检测不合格原料返回供应厂家，合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。锯切工序乳化液循环使用，不产生废乳化液。底部设置托盘，防止乳化液渗漏。 （2）加热工段 由下料工段生产的毛坯由起重机送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。将坯料加热到工艺所需温度，最高炉温为1250℃，最高锭坯温度为1230℃，终锻温度控制在700~750℃，最少保温时间为3.5h，普通保温时间为5.5h，送至锻压工段。本项目新增天然气燃烧产生的废气经SCR脱硝设备脱硝处理后，通过1根15m高排气筒排放。 （3）锻造工段 镦粗时要把毛坯轴心线不断转动，发生弯曲时必须立即校正，每次压缩量应少于材料塑性的允许范围。锤头每分钟打击次数100-180，毛坯高度应与设备空间一般不少于75mm，低于终锻温度时，应增加火次。冲孔前必须镦粗，端面平整，冲头必须放正，打击方向应与冲头端面垂直，先冲出初孔后扩孔。在心棒马架上扩孔，扩孔时要将毛坯绕轴心线不断转动，每次转动量和压缩量应尽可能一致，马架间距不宜过宽，还要在马架上加一垫铁，以控制壁厚，法兰圈扩孔后采用平砧校平。 锻造工序会产生无组织颗粒物，应彩钢全封闭，地面硬化，加强洒水抑尘，地面清扫，有效减少颗粒物对环境影响。 （4）辗环成型 本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： ①数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 ②辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 ③辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向辗制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示辗制过程的工艺曲线。 锻造辗环工段完成后的锻件送入机加工车间进行精加工。 （5）机加工 机加工车间主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，项目产品全部为法兰盘，只是型号规格不同。工位产生的废铁屑，废边角料定期清理，存放于一般固废暂存工棚。 车床日常运行过程中，为了冷却、润滑刀具和工件，需要使用一定量的机油和乳化液，因此，在机加工车间会产生一定量的废乳化液、废机油等危险废物。车床底部设置合适托盘，防止废液渗漏。废乳化液、废机油，存放于危废暂存间。 （6）检验、外售 项目检测的指标主要是法兰盘的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 本项目工艺流程见下图： 主要污染工序 （1）废气 主要为新建的2台天然气加热炉产生的烟尘、SO2、NOx。 锻造工序产生的无组织粉尘。 （2）废水 本项目用水主要为生活污水。 （3）噪声 主要为锻造打击噪声、机加工机械噪声、风机噪声。 （4）固废 ①生产固废：为下料及机加工过程产生的废边角料、铁屑及氧化铁皮； ②危险废物：机加工设备运行时将产生少量废机油、废乳化液等； ③生活垃圾：生产和办公人员产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1. 原有工程概况 定襄县鑫发锻造厂位于定襄县蒋村乡王家庄村工业聚集区。2007年5月，石家庄经济学院环境工程研究所完成《定襄县鑫发锻造厂1500吨/年高径及活套法兰生产线技术改造项目环境影响报告表》。2007年5月17日原定襄县环境保护局对该项目报告表进行了批复。2020年9月2日，定襄县鑫发锻造厂转让于定襄县诚丰锻造有限公司的法人和股东。 企业生产规模为年加工法兰锻件1500吨。有1台燃煤加热炉，1台夹棒锤。原有工程建设内容见表12。 表12 原有工程建设内容一览表 工程类别 原有工程情况 主体工程 下料车间 建筑面积为240m2 碾环车间 建筑面积为360m2 机加工车间 建筑面积为360m2 储运 工程 包装车间、成品库等 建筑面积为360m2 公用 工程 供水 厂区自备水井 供电 由定襄县电业局供给 经现场踏勘，原有工程已基本拆除，只剩余办公室及锻锤一部。 2.原有项目工艺流程 生产工艺主要包括： 锻造生产工艺较为简单，主要包括：下料、加热、轧坯成型、机加工等生产工序；产品为不同规格的法兰盘或其他金属锻件等；主要原辅材料是钢材、电、燃料等。 本项目采用炉窑加热，生产过程中产生主要污染因子是：工业炉窑和采暖锅炉产生的烟尘和二氧化硫以及生产设备产生的噪声。工艺流程和排污节点图如下图。 3. 原有工程生产环节排污情况 本项目原有工程规模为1500t/a法兰锻件，原有工程产污环节主要有：燃煤加热炉废气中的烟尘、二氧化硫；机加工时的各种车床、钻床等和锻锤产生的噪声。本项目现有工程污染物排放情况见表13。 表13 原有工程污染物排放情况 污染源 污染物 治理措施 排放量t/a 排放浓度mg/m3 备注 废气 燃煤加热炉 烟尘 使用煤，设置脱硫设施 0.44 58 达标 SO2 2.63 338 达标 废水 生活污水 生活 污水 生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥； 0 / 不外排 固废 生产区 钢渣 钢厂回收 / / 不外排 炉渣 用于民间建筑 / / 噪声（锻造及机加工设备） 噪声 选用低噪声设备、基础减振、消声、封闭 昼间最大值不超60dB（A） 夜间最大值不超50dB（A） / 厂界 达标 4.目前存在的主要环境问题及整改措施 原有工程在企业购买之前已经基本拆除，剩余1台夹棒槌及办公区，夹棒槌未半封闭，在后续建设过程中，对夹棒槌进行半封闭。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用了《2020年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2020年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等6项基本污染物日均监测数据，定襄县空气质量达标区判定见下表14。 表14 2019年忻府区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 评价标准(μg/m3) 占标率% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 18 60 30 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 PM10 年平均质量浓度 107 70 152.8 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 61 35 174.3 不达标 CO 百分位数日平均质量浓度 2.2mg/m3 4mg/m3 55 达标 O3(8小时) 百分位数8h平均质量浓度 162 160 101 不达标 由统计结果可知，定襄县属于不达标区域，超标因子为PM10、PM2.5、O3。根据现场调查，现场附近环境空气质量较好。 表15 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位 污染物 平均 时间 评价标准μg/Nm3 监测浓度范围μg/Nm3 最大浓度占标率% 超标率% 达标 情况 永昌锻造 TSP 24小时 300 102~110 37 0 达标 由以上分析可知，项目区补充监测污染物TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 2、地表水 项目所在区域最近地表水为厂区西侧1.8km的牧马河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域——滹沱河水系——支流牧马河——“智村桥至如滹沱河干流”段，地表水规划主导功能为农业与景观娱乐用水保护，地表水为Ⅱ类水域功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。根据忻州市人民政府公布的《2020年11月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，牧马河陈家营监测断面监测指标有：高锰酸盐CODMn、化学需氧量CODCr、氨氮NH3-N、总磷T-P，其中高锰酸盐CODMn3.9mg/L、化学需氧量CODCr18mg/L、氨氮NH3-N0.42mg/L总磷T-P0.18mg/L，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的限值要求，地表水轻度污染。 地下水 本项目属于殡仪馆建设项目，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610--2016）附录A、地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“V社会事业与服务业”中的“185、殡仪馆”，其地下水环境影响评价类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610--2016）中“4.1一般性原则-IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此本项目不开展地下水环境质量监测工作。 声环境 山西泰之合环境监测有限公司于2021年07月14日对项目厂界声环境质量现状进行了实测，因本项目原有设备设施已基本拆除，故监测期间不生产。结果统计见表16。 表16 声环境质量现状监测结果统计表 监测时间 监测位置 昼间dB（A） 夜间dB（A） Leq L90 L50 L10 Leq L90 L50 L10 2020.07.14 1#厂界北 55.4 52.6 55.0 57.4 44.7 40.8 44.0 47.2 2#厂界东 57.3 55.2 57.0 59.0 46.2 43.0 46.0 48.2 3#厂界南 54.6 51.6 54.2 56.6 45.5 41.8 44.8 48.0 4#厂界西 56.3 53.2 55.8 58.4 46.9 43.2 46.4 49.2 由监测结果可知，厂界1#～4#监测点昼间噪声监测值为54.6~57.3dB（A），夜间为44.7～46.9dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 土壤环境质量现状 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A、土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”中“其他”项目，项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2叙述可知，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3、表4企业周边为耕地，属敏感地块按照三级进行评价。 青岛康环检测科技有限公司于2021年04月04日对本次要求的因子检测1次，结果见表17。 表17 土壤环境质量现状监测结果一览表 样品编号 TKH2103149901 TKH2103149801 TKH2103150001 原样品编号 1# 2# 3# 检测项目 单位 检测结果 检测结果 检测结果 砷 mg/kg 9.44 9.36 7.26 镉 mg/kg 0.09 0.09 0.08 六价铬 mg/kg ND ND ND 铜 mg/kg 25 24 22 铅 mg/kg 18.3 17.0 18.3 汞 mg/kg 0.024 0.022 0.027 镍 mg/kg 32 33 32 四氯化碳 μg/kg ND ND ND 氯仿 μg/kg ND ND ND 氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 二氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯丙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷 µg/kg ND ND ND 四氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 三氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ND ND ND 氯乙烯 μg/kg ND ND ND 苯 μg/kg ND ND ND 氯苯 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯苯 μg/kg ND ND ND 1,4-二氯苯 μg/kg ND ND ND 乙苯 μg/kg ND ND ND 苯乙烯 μg/kg ND ND ND 甲苯 μg/kg ND ND ND 间,对-二甲苯 μg/kg ND ND ND 邻-二甲苯 μg/kg ND ND ND 硝基苯 mg/kg ND ND ND 2-氯酚 mg/kg ND ND ND 苯并[a]蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[a]芘 mg/kg ND ND ND 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND ND ND 䓛 mg/kg ND ND ND 二苯并[a,h]蒽 mg/kg ND ND ND 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND ND ND 萘 mg/kg ND ND ND 苯胺 mg/kg ND ND ND pH 无量纲 / 8.73 / 阳离子交换量 cmol/kg（＋） / 8.3 / 土壤渗透率（渗滤率） mm/min / 1.25 / 总孔隙度 % / 28.5 / 氧化还原电位 mV / 689 / 土壤容重 g/cm3 33 / 1.42 / |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区。根据本项目特点及周围环境调查，该项目环境保护对象为项目地所在区域的水、气、声环境，保护对象详见表18，环境保护目标见附图3。 表18 主要环境保护目标表 环境要素 保护 目标 坐标 方位 距离（km） 人口 （人） 保护标准 环境空气 王家庄村 N38.51866928E113.0537913 NE 0.3 584 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018修改单）二级标准 地表水 距离厂区西测1.8km处的牧马河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类 地下水 周围村庄地下水及区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界外50米范围 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态 厂区内植被、农作物、土壤 周边绿化，减小水土流失，降低生态影响 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目天然气加热炉排放的烟（粉）尘、SO2、NOX执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气（2019）164号文件中颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的排放限值，具体见表19。 表19 天然气加热炉大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物 颗粒物 SO2 NOx 标准值 30 200 300 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表20。 表20 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见表21。 表21 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 废机油、废乳化液等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发（2015）25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据总量核定现有加热炉废气排放总量为烟尘0.44t/a、SO22.5t/a。 本次扩建工程完成后排放总量为烟尘0.156t/a、SO2 0.018t/a、NOx0.998t/a。 根据2007年8月17日，定襄县环境保护局核定总量控制指标值：烟尘1t/a，二氧化硫2.5t/a，见附件7。 建设单位NOX现有总量控制指标不满足本次扩建工程，烟尘、二氧化硫总量需要核减，氮氧化物总量需要新增，见表22。 表22 项目各污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 序号 污染物 烟尘 SO2 NOX 1 现有项目排放量 0.44 2.5 / 2 扩建项目排放总量 0.156 0.018 0.998 3 全厂排放总量 0.156 0.018 0.998 4 建设单位现有总量控制指标 0.44 2.5 / 5 现有总量控制指标是否满足 是 是 否 根据核算的总量：烟尘总量0.156t/a、二氧化硫总量0.018t/a，氮氧化物总量0.998t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短。故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。 1.大气环境保护措施 施工期主要工作为在挖填方、平整场地、材料运输、装卸等过程会发生扬尘污染。 本工程施工过程中，对环境空气的影响主要表现为： ①由于材料的运输、装卸、拌合等作业，有大量尘埃散逸到周围环境空气中形成扬尘，尤其是在风速较大、装卸过程或车速较快的情况下； ②施工期间，物料堆场由于风吹等原因会引起扬尘污染； ③运输车辆以及施工机械在运行时，排出气体污染物； ④混凝土搅拌过程中，产生扬尘污染； 以上污染物均为无组织间歇排放。 （1）施工期扬尘防治措施 按照《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订版）、《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》、《忻州市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）相关要求落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”措施，具体如下： ①工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间； ②开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，甚至加盖苫布，避免产生扬尘； ③项目施工场地周围应当设置围挡设施，并定期检查围挡设施，发现破损及时补修； ④施工工地道路要全部硬化，工地出口处要设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地； ⑤施工场地内每天定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日还应增加洒水量及洒水次数或停止建设。 ⑥渣土运输车辆100%安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置和卫星定位系统并确保正常使用。 本次评价提出的具体防治措施见下表23。 表23 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%以上； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡施工工地100%围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地（含土方）覆盖 每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； 覆盖措施的完好率必须在100%以上； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘物料覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于100%； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆冲洗装置 出入车辆100%冲洗；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 采取上述措施后，可最大限度减少对周围环境的影响。 （2）道路扬尘 在施工道路局部地方积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘，影响范围一般在宽5～6m、高4～5m的空间内，3分钟后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（PM10）在空中飘浮时间较长。因此，车辆扬尘主要是污染道路空气质量。 施工中扬尘量的多少还取决于施工管理水平，管理严格，则可减少扬尘量；相反，如果水泥、土料大量洒落在道路上，又不及时清扫，则产生的尘土会大量增加。 为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 （3）机械车辆废气 施工期废气主要来自车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。 评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 2.水环境环境保护措施 施工过程废水影响主要包括：砂石骨料冲洗废水、施工机械清洗废水及施工人员的生活废水。 施工排放的主要废水要进行收集和处理，工地设废水收集池，对施工废水进行收集、沉淀等处理后复用于和沙浆；施工人员生活废水经沉淀处理后用于道路泼洒降尘，不会对当地水环境产生影响。 为防止施工过程中废水外排，评价要求： （1）砂石料加工和冲洗等施工废水设临时集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，循环利用，不得外排； （2）施工人员盥洗用水就地泼洒，用于厂区抑尘；旱厕定期清掏用于附近田地施肥，不外排。 3.噪声环境保护措施 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、夯实机、推土机等，噪声值为70-110dB（A）。 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： ①企业在施工过程要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； ②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况； ③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； ④在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 严格控制建设施工作业时间。对施工现场的强噪声设备须合理布局，远离边界和敏感区，确保噪声达标排放，减少噪声扰民。 4.固废环境保护措施 施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工产生的废旧水泥、废弃砖、废弃金属材料等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，货物不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约10人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约5kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，然后定期送至环卫部门指定位置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响分析 本次扩建3500t/a锻件法兰后，厂区生产规模达到5000吨锻件法兰，新增2台蓄热式天燃气加热炉，天燃气加热炉生产过程中将产生烟尘、SO2、NOX。 （1）用气量计算 本工程原料加热过程采用天然气加热炉，天然气由山西国新定襄燃气有限公司管道天然气提供，天然气是轻烃气体燃料，为清洁能源，主要成份是甲烷和乙烷，约占97％以上。 根据建设单位对项目扩建完成后的设备规模，本项目在满工况生产条件下，每台天然气加热炉燃气量约为100m3/h，项目年工作2400h， 则耗气量为：100m3/h×2400h×2=4.8×105m3/a。 （2）烟气量计算 根据天然气加热炉经验值，烟气产生量为13Nm3/Nm3天然气，则本项目天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量：48万Nm3/a×13Nm3/Nm3＝6.24×106Nm3/a。 污染物计算 本次评价对氮氧化物和烟尘排放量计算采用类比法，对二氧化硫排放量计算采用物料衡算法。 1）烟尘的计算 根据对实例的类比分析可知，加热炉烟尘（颗粒物）排放浓度平均值约为12mg/m3，本次评价按照25mg/m3计算，则 加热炉烟尘排放量为：25mg/m3×6.24×106Nm3/a×10-9=0.156t/a， 则项目烟尘排放量为0.156t/a。 2）SO2的计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，本项目使用天然气各组分含量见下表24。 表24 陕京二线天然气气质组分 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 -- Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 -- 表25 陕京二线主要物性参数（0℃，101.325kpa） CO2 H2S 水露点 低发热值 高发热值 相对密度 ≤3% ≤20mg/m3 ≤-13℃（4.5Mpa） 32.762MJ/m3 36.475MJ/m3 0.577 按照H2S的最大含量进行计算，即每Nm3天然气含H2S 20mg，则本项目H2S总含量为：48万Nm3/a×20mg/m3×10-9=0.0096t/a H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 则加热炉SO2排放量=128/68×0.0096t/a=0.018t/a SO2排放浓度=（128/68×0.0096t/a）t/a÷6.24×106Nm3/a×109=2.89mg/Nm3 NOx的计算 技改后，本项目拟对然气加热炉安装一套SCR脱硝装置。 依据类比氮氧化物监测结果（监测报告附后），（监测时进口氧含量为14.21%，出口氧含量为13.46%），进口NOX产生浓度折算为800mg/m3，出口NOX排放浓度折算为160mg/m3，则SCR设备实际脱硝效率为80%，则加热炉NOx排放量=160Nmg/m3×6.24×106Nm3/a×10-9=0.998t/a。 本项目拟对然气加热炉安装一套SCR脱硝装置。 SCR法的全称为选择性催化还原法(Selective Catalytic Reducation)，是用尿素作为还原剂，在一定的温度下通过催化剂的作用，还原废气中的NOx(NO、NO2)，将NOx转化非污染元素分子氮(N2)，SCR脱硝技术具有以下特点： 1）脱硝效率高，对NOx的脱除效果十分显著。选用的催化剂能高效满足初始NOx浓度高达500-2000mg/m³的烟气脱硝，不仅节约成本，而且节约了反应器空间占地位置。 2）自20世纪80年代初开始逐渐应用于燃煤锅炉烟气脱硝，经过几十年的理论研究和实际应用，SCR技术已经被公认为烟气脱硝的主流技术。 3）反应最终产物为无害的N2和H2O，没有废液产生，无二次污染。 4）脱硝装置性能可靠、稳定，设备可用率达98%以上，作为末端技术具有良好的可保障性。 5）工艺系统简单，自动化程度高，容易操作。 SCR脱硝技术中NOx与氨气的反应如下： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 本项目还原剂采用本项目还原剂采用尿素，需先将尿素固体颗粒在容器中完全溶解，然后将溶液泵送到水解槽中，通过热交换器将溶液加热至反应温度后与水反应生成氨气。 催化剂的型式采用两层蜂窝式催化剂模块，能满足烟气温度不高于380℃的情况下长期运行，本项目SCR脱硝为燃烧后脱硝，烟气脱硝系统安装在锻造炉的排烟出口之后，直接对接加热烟气的反应器，再经过脱硝塔里的催化剂进行反应，从而达到催化还原，工艺设计顺序为：升温—SCR脱硝—（余热回收）—排空。燃气炉排烟温度为80-100℃，而脱硝设备实现脱硝需要的反应温度为220-380℃，燃气炉烟气排出后经十米烟道进入烟气加热箱，烟气加热箱内通过燃烧少量天然气加热将烟气温度升至220℃以上，达到SCR烟气脱硝的适宜温度。升温后的烟气在管道中与来自还原剂喷枪的氨水溶液进行充分混合后流入SCR反应器，在SCR反应器的进口加设烟气导流挡板，使进入SCR反应器内的烟气气流分布均匀，之后混合烟气进去蜂窝式催化剂模块（1m×1m×1m），在模块中填充的二氧化钛，三氧化钨，五氧化二钒/三氧化钼等催化剂的催化下，NO、NO2与NH3发生氧化还原反应，形成无害的N2和H2O，实现烟气的达标排放。喷枪流量和还原剂浓度可适当调控，在NH3/NO=0.85的情况下，可以达到理想脱硝效率。还原剂喷枪位置及喷嘴形式是根据烟道的布置情况进行设计，从而达到保证脱硝效率和经济性，防止造成局部喷溶液过量腐蚀设备和空气的二次污染。 蜂窝式催化剂的优点：由于催化剂采用的是蜂窝式催化剂模块，相对于普通催化剂而言，模块中的蜂窝空隙紊流增加了混合气体与催化剂的接触面积和反应时间，转化率高，而且过量的氨水溶液会停留在模块中参与未反应尾气的转化，所以逃逸率低。 表26项目废气产生环节及处理措施一览表 序号 污染源 主要污染物 排放方式 治理措施 1 天然气加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织 加热炉燃用清洁能源天然气，废气脱硝后经1根15m高排气筒排放。 表27脱硝设施主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格参数 单位 数量 1 尿素（32.5%）溶液储罐 300L 座 1 2 排污阀 DN50（PE） 个 1 3 球阀 —— 套 1 4 过滤器 —— 个 1 5 截止阀 —— 个 1 6 加药泵 6L 台 2 7 止回阀 —— 个 1 8 压缩空气 —— 台 1 9 球阀 —— 个 1 10 油水分离器 —— 个 1 11 管道、附件及支吊架 所需的各种规格 套 1 12 分配管 —— 组 1 13 手动阀 —— 套 1 14 喷枪及其附件 双流体雾化喷枪 套 2 15 反应器 —— 台 1 16 催化剂 1-1.5 M3 1.5 17 烟道及保温 —— 项 1 18 压差变送器 —— 个 1 19 管道及其附件 —— 套 1 20 设备配件 —— 批 1 类比定襄县使用同类型天然气加热炉企业，天然气加热炉烟气中NOx浓度约为800mg/m3，评价要求建设单位对加热炉烟气采用SCR脱硝一体化设备对加热炉烟气进行脱硝处理，根据化学工业出版社出版的《烟气脱硫脱硝技术手册》（中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第132835号），对SCR（选择性催化还原脱硝）技术的推荐实际操作效率为70%-90%，本项目脱硝效率约为80%。 本项目大气污染物产生及排放情况见表28。 表28 本工程大气污染物产排情况一览表 产生工序 污染因子 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 治理措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 加热炉天然气燃烧工序 有组织烟尘 0.156 25 2台天然气加热炉配一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过排气筒排放 0.156 25 有组织二氧化硫 0.018 2.89 0.018 2.89 有组织氮氧化物 4.992 800 0.998 160 （4）污染物排放量核算 大气污染物有组织排放量核算见下表 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 DA001 颗粒物 25 0.065 0.156 二氧化硫 2.89 0.0075 0.018 氮氧化物 230 0.60 0.998 有组织排放总计 颗粒物 0.156 二氧化硫 0.018 氮氧化物 0.998 （5）大气监测计划 表30 本项目大气监测要求 项目 监测点位 点数 监控项目 监测频率 备注 废 气 加热炉脱销设备废气排气筒 1个 烟尘、SO2 、NOx 每年监测1次，每次1天，每天3次 由企业委托有资质的环境监测机构进行监测 （6）大气环境影响分析 本项目废气主要为天然气加热炉产生的天然气燃烧废气，废气经脱硝系统处理达标后经15m高排气筒排放，污染物排放浓度及速率均可达到相应的排放标准限值，项目对大气环境影响较小。 水环境影响分析 1.地表水环境影响分析 项目区生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥。不外排。 本项目最近的地表水为西侧1.8km处的牧马河，因此本项目对水环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。根据7.1.2水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。可知本项目可不进行水环境影响预测。 综上所述，本项目在正常情况下废水均能得到合理处置，因此本项目不会对地表水体产生不良影响。 2.地下水环境影响分析 项目生产过程中可保证无废水外排，因此无污染物会对地下水环境造成影响，本次环评不要求分区防控保护措施。 三、声环境影响分析 本项目新增碾环机1台，操作机1台，天然气加热炉2台产噪产振设备主要为锻造操作机、锯床、风机、钻床及车床等机加工设备，其噪声级在70-100dB（A）之间。新增主要噪声源见表31。 表31 本项目新增主要噪声源一览表 序 号 声源 位置 声源 名称 数量 噪声值 （dB（A）） 治理措施 治理后类比噪声值（dB（A）） 1 天然气加热炉 风机 1台 75～85 选择低噪声设备、密封、减振 55~65 2 锻造车间 碾环机 2台 85～95 选用低噪声设备，置于车间、减振 55~65 3 锻造锤 1台 95~110 采用钢筋砼基础，处于半封闭 60~80 4 下料车间 锯床 4台 75~85 选用低噪声设备，置于车间、减振 55~65 5 机加工车间 车床 7台 75~85 选用低噪声设备，置于车间、减振 55~65 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ⑴声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ⑵预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb —预测点的背景值，dB(A) ⑶户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。根据各车间有关噪声计算参数，可得出厂界噪声预测结果见表32。 表32 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 编号 预测点位 昼间 标准 （dB） 是否 达标 贡献值 现状值 1 1#厂界北 48.69 55.4 60 达标 2 2#厂界东 45.19 57.3 达标 3 3#厂界南 51.50 54.6 达标 4 4#厂界西 52.70 56.3 达标 根据预测结果，在经减震、消音、厂房、围墙、设隔声板等隔声和距离衰减后，厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类区标准。本项目距最近的村庄（王家庄村）距离为300m，项目噪声不会对声环境产生明显影响。 为进一步保障厂界噪声达标，针对各产噪环节，环评提出以下环保措施： ①进一步加强原有机加工车间窗户隔声效果，对噪声较大的设备采用减震、消声措施，可以降低噪声； ②减弱噪声：在厂区四周种上绿化带等措施来降低对外界的影响，并应加高厂区东侧围墙的高度，进一步减少噪声对外环境的影响； ③建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④对于锻锤在工作中所产生的振动应特别关注，根据调查了解到，为防止过大振动对设备基础、房屋基础和墙体产生不良影响，本项目锻锤均采用了钢筋砼基础，其质量体积应大于3m3；在基础四周采取了减振层等措施。根据现行环保要求，建设单位拟对锻锤采取半封闭措施，进一步减轻噪声对周围环境的影响。 表33 本项目噪声监测要求 分类 监测类别 监测计划 监测单位 噪声 因子 Leq、L10、L50、L90 委托有资质的单位监测 布点 厂界四周 频率 每季度测1次，每次1天，每天昼夜各1次 4、固体废物影响分析 （1）氧化铁皮、废边角料和铁屑 本项目在生产过程中会产生氧化铁皮、废边角料及铁屑，产生量约2500t/a，外售废品收购站。 （2）危险废物 本项目在机加工等生产过程中由于各种加工机械的使用，会产生废机油及废乳化液等。机油、乳化液等可循环使用，但设备检修和保养时会有少量废机油和废乳化液需收集处理，预计废机油产生量为0.05t/a，废乳化液产生量约为0.07t/a。全部分类暂存于现有危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 本项目危险废物利用处置方式见表34。 表34 危险废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-217-08 0.01t/a 厂区机械设备 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 全部分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 2 废乳化液 HW09 900-007-09 0.01t/a 锯切机加工 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 上述污染物尽管排放量不大，但属于《国家危险废物名录》范畴，因此必须认真加以处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： a.废矿物油必须装入符合标准的容器内；废机油桶须在库房内整齐堆存。 b.装载废矿物油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签，具体如图7。 d.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。 e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 图7 危险废物标签 管理台账记录要与企业经营情况相互佐证，至少保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h.危废间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)；危废暂存库建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。另外必须做好防渗措施，目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。建议采用下述防渗结构作为基础，具体做法见下图8和图9。 ②转移要求： a.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 图8 危废间防渗措施平面图 图9 危废间防渗措施剖面图 b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求：环评要求送交有资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾：项目劳动定员15人，生活垃圾产生约为2.25t/a，厂区设垃圾桶用于收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。 本项目固体废物产生及排放情况一览表见下表35。 表35 本项目固废排放一览表 类别 名称 排放源 产生量 排放量 处置措施 一般固废 生活垃圾 办公生活 2.25t/a 0t/a 设垃圾桶收集，再由当地环卫部门清运并处理 氧化铁皮、边角料、废铁屑 生产过程 2500t/a 0t/a 收集后作为原料使用 危险废物 废机油（HW08） 设备维修 0.05t/a 0t/a 设5m2危废暂存间，收集后送有资质单位处理 废乳化液（HW09） 锯切机加工 0.07t/a 0t/a 在采取以上措施后，各项固体废物均可得到有效处置，满足环境保护的要求。可将其对环境的不利影响减至最低。 5、土壤环境影响分析 根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降和垂直入渗，大气沉降是由颗粒物引起的，垂直入渗是由于项目危废暂存间未做好“防渗、防风、防雨、防晒”引起的不正常情况，导致污染物下渗污染土壤。本项目采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对废气（颗粒物）采用相应的治理措施后，通过排气筒排放；废水全部回用不外排；危废暂存间按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。 综上所述，项目运营期在落实各种污染控制措施的情况下，可以保证废气达标排放、无废水外排、危废暂存间做好“四防”措施，可以防止颗粒物的大气沉降以及污染物的垂直入渗，有效阻断土壤环境污染途径，使项目的建设对土壤环境的影响降至最低，不改变区域土壤环境质量现状，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 6、环境风险分析 本项目涉及到的危险物质为废机油，天然气，项目在运行过程中存在着发生火灾、爆炸等突发风险事故的可能性。 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表36 危险物质数量和临界量比值表 类别 化学品名称 储存方式 物质存在量 临界量 该种危险物质Q值 环境风险潜势 易燃 液体 废矿物油 桶装 0.2t 2500t 0.00000008 Ⅰ 易燃 气体 天然气 不储存，管道天然气 1.0kg 10t 0.0001 Ⅰ 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。进行简单分析即可。 废机油储量较小，且桶装储存于为废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 项目在厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，两个阀门间存在量远小于10t，即本次扩建项目不属于重大危险源。 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及储油箱周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。 本项目建设项目环境风险简单分析内容表见下表： 表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （定襄）区 （蒋村）乡 （/）园区 地理坐标 经度 113°28′42.414″ 纬度 38°31′0.387″ 主要危险物质与分布 本次工程涉及到有毒有害物质、易燃易爆物料主要为废机油。废机油桶装储存于危废暂存间内。厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉。 环境影响途径及危害后果 1、存储设施密封不严、储罐裂缝等造成废机油泄漏，引发火灾、爆炸等；2、装卸作业时产生火灾爆炸，或废机油泄漏危害地表、地下水等； 3、事故伴生/次生的消防污水、液体废物料以及燃烧烟气等。 风险防范措施要求 1、选址、总图布置和建筑安全防范措施项目厂区与周围居民区、工况企业、公路等保持足够的防护距离。总平布置遵循分区布置的原则，生产区、生活区、危废暂存间分开设置，各建构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计，符合规范要求。2、工艺、设备风险防范措施设计采用防爆仪表，爆炸危险场所选用相应等级的隔爆型电气设备；系统内所有法兰、阀门、仪表接头、泵密封等以及设备本体的设计，均按规范要求进行，消除跑冒滴漏。3、消防系统：库内设置多个手提式灭火器。本项目建设单位应严格按照消防、安全等相关规范及部门要求设置消防系统，办理相关手续取得相关证书等。 填表说明 本项目为定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目，根据风险源、环境敏感目标等调查，以及风险潜势初判，本项目风险潜势为Ⅰ，本项目评价工作等级为：简单分析。本次风险评价对评价依据、环境敏感目标概况、风险识别、风险分析、风险防范措施以及应急要求，分析结论等几个方面做出概述。 7、“三本账”计算 本次技术改造完成后，工程主要污染物变化情况见表38。 表38 工程污染物排放“三本帐”分析 单位：t/a 污染源 污染物 现有工程 排放量t/a 以新带老 削减量t/a 改建项目 排放量t/a 改建后全厂 排放量t/a 增减量 t/a 废气 烟尘 0.44 0.44 0.156 0.156 -0.284 SO2 2.5 2.5 0.018 0.018 -2.482 NOx 0 0 0.998 0.998 +0.998 废水 生活污水 COD、 SS、氨氮 516 0 108 108 -408 固废 生产 废料、铁屑 500 0 2000 2500 +2000 废机油 0 0 0.05 0.05 +0.05 废乳化液 0 0 0.07 0.07 +0.07 职工生活 生活垃圾 10.8 0 2.25 2.25 -8.55 8、环保投资及概算 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。 本项目总投资为200万元，环保投资为27.5万元，环保投资占总投资的13.8%。环保投资具体见表39。 表39 建设项目环保设施投资一览表 内容类型 污染源 污染物 名称 环保措施 环保投资 （万元） 废气 天然气加热炉 烟尘、SO2、NOx 天然气加热炉安装一套SCR脱硝装置，燃烧废气经脱硝处理后通过15m排气筒排放 15 废水 办公区 生活污水 厂区生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥。 利旧 固废 生产区 废料、铁屑 暂存机加工车间，外售废品收购站厂 利旧 废机油、 废乳化液 危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位处理 5 办公生活 生活垃圾 设置垃圾桶收集生活垃圾，定期送往环卫部门指定地点合理处置 1 噪声 锻锤、风机、钻床及车床等机加工设备 置于封闭车间内，设置基础减振等措施 5.0 生态 绿化面积300m2 1.5 合计 27.5 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加热炉 | 烟尘、NOx、SO2 | 2台天然气加热炉配一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过排气筒排放 | 满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气（2019）164号文件中颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、石油类 | 厂区生活污水水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 锻造车间 | 夹棒锤 | 置于封闭车间内，设置基础减振等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 加热炉 | 风机 | 选择低噪声设备、密封、减振 |  |
|  | 机加工车间 | 其它机加工设备 | 选用低噪声设备，置于车间、减振 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在生产过程产生的氧化铁皮、废边角料及铁屑，外售废品收购站；废机油及废乳化液全部分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；厂区设垃圾桶用于收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。在采取以上措施后，各项固体废物均可得到有效处置，满足环境保护的要求。可将其对环境的不利影响减至最低。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产区生活污水直接排入旱厕，不会通过废水排放而对土壤造成影响；固体废物均能得到妥善处置，不随意堆放。危废暂存间进行防渗处理，可采用天然材料或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5cm的粘土层的防渗性能。 |
| 生态保护措施 | 首先，做好厂内污染治理，最大限度减少污染物排放。其次，要做好厂绿 化工作。 |
| 环境风险 防范措施 | 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及储油箱周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本项目污染源。本项目污染源由公司委托有资质的环境监测机构进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。污染源监测应委托有资质的监测单位进行。根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86 号），本项目不属于重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819 2017）监测要求对本项目污染物进行监测。 |

# 六、结论

综上所述，定襄县诚丰锻造有限公司年新增3500吨锻件法兰生产线扩建项目位于定襄县蒋村乡王家庄工业聚集区，属于允许类项目，符合国家和地方的产业政策，项目选址合理，满足清洁生产要求，在严格执行本次环评提出的环保措施的基础上，项目建成后产生的污染物均能做到达标排放，对周围环境质量的影响很小，从环保角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.44 | 0.44 |  | 0.156 | 0.44 | 0.156 | -0.284 |
|  | 二氧化硫 | 2.5 | 2.5 |  | 0.018 | 2.5 | 0.018 | -2.482 |
|  | 氮氧化物 | / | / |  | 0.998 | / | 0.998 | +0.998 |
| 废水 | COD | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |
|  | 氨氮 | 0.0000 |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 10.8 |  |  | 2.25 | 10.8 | 2.25 | -8.55 |
|  | 废铁屑 | 500 |  |  | 2500 | 500 | 2500 | +2000 |
| 危险废物 | 废乳化液 |  |  |  | 0.07 |  | 0.07 | +0.07 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

图4  项目生产工艺流程及产排污环节图

原料

检验

下料

N、S

G、N

N、S、G

合格

返回供应厂家

不合格

图例：

G——废气

S——固废

N——噪声

天然气

锻造

加热

机加工

检验

外售

合格

不合格

N、S

辗环成型

钢材

下料

加热炉窑

G

N

N

N，S

轧环机

锻造成型

产品

N、S

机加工

图例：

G——废气

S——固废

N——噪声

图5  项目生产工艺流程及产排污环节图

永昌锻造

本项目厂址

大气监测点

2H2S+3O2

2SO2+2H2O

项目所在地