# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 定襄县田旺清洁煤供应站

洁净煤场建设项目

建设单位（盖章）：定襄县田旺清洁煤供应站

编制日期：  二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县田旺清洁煤供应站洁净煤场建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-140921-89-01-277009 |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县受禄乡白村东 |
| 地理坐标 | （112度48分38.690秒，38度36分28.926秒） |
| 国民经济 行业类别 | F5161煤炭及制品批发 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06 6.其他煤炭采选069 “煤炭储存、集运” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内，且为已批准的民用洁净煤销售点，见附件6。 距离最近水源地为项目西北侧2.1km处的受禄乡水源地，不在其保护范围内。 受禄乡集中水源地含水层类型为裂隙岩溶水，位置在白村定白路路边10m，服务范围包括北受禄、受禄（部分）、北庄、小南庄、大南庄、回凤（属季庄乡）约7400人。 供水水源为岩溶裂隙泉水，分布在白村北山山前，建有很大的长方形蓄水池，长30米，宽20米。顶蓬为兰色PVC材料，用钢材支撑，现水池深12米，水位8米。供水站建在距泉水约20公里的定白线路边。泉水出露于变质的结晶白云岩中。 泉水分布区地貌为低山区，山坡平缓，山顶浑圆开阔，植被稀少，岩层裸露。地层时代为下元古界—滹沱群，在五台山区范围划分三个群，其中东冶群是泉水出露的主要地层。处在滹沱复倾斜的南翼，即西起定襄县与原平县间的尤山、虎山，向东经五台县东冶镇，前村直至刘定寺一带。 大气降水入渗为主要补给源，东北大面积分布的白岩山区为主要补给范围。 ②环境质量底线 本次评价收集了2020年1-12月份全省县（市、区）环境空气质量主要污染物浓度及同比改善情况，根据监测结果可知，定襄县除SO2、NO2、CO达标外，PM10、PM2.5、O3均有一定程度的超标，由此可见，区域属于非达标区。 地表水：项目所在区域最近地表水为厂区南侧1188m的滹沱河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）规定，项目所在地的地表水体为滹沱河，控制断面为定襄桥，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 本次评价收集了忻州市地表水例行监测断面——定襄桥2020年7月份的地表水现状监测数据，从监测数据可以看出，定襄桥例行监测断面在监测时间水质较好。 噪声：山西泰之合环境监测有限公司于2021年7月9日噪声现状监测结果，厂界噪声监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准要求，区域声环境质量良好。 本项目建成后，在采取评价提出的防治设施和措施后，项目施工期和运营期不会恶化现有环境质量。因此，满足环境质量底线的原则要求。 ③资源利用上线 本项目新增量在区域可承受范围内，原料为外购煤炭等，满足资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。本项目不属于中华人民共和国国家和发展改革委员会29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中于鼓励类、限制类和淘汰类，为鼓励类项目，工艺、设备、规模均符合国家当前产业政策。 综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。 2、与“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控及忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”的意见符合性分析 根据晋政发〔2020〕26号文，将山西省划分三类生态环境管控单元；忻州市人民政府依据晋政发〔2020〕26号文，实施“三线一单”生态环境分区管控： 优先保护单元:以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 重点管控单元:重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 一般管控单元:以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据山西省生态环境管控单元图，本般项目位于一管控单元，见附图10。 本项目为民用洁净煤供应站工程，符合国家及我省相关产业准入条件，可做到达标排放，本项目符合文件要求。 3、与定襄县生态功能区划的符合性分析 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。 （1）该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价 该区域植被覆盖在10%-40%，大部分区域为轻微度侵蚀。土壤侵蚀敏感程度除滹沱河、牧马河沿岸为不敏感外，大部分区域为轻度敏感，生境敏感性除滤沱河、牧马河沿岸为中度敏感外，其余区域为不敏感，生态环境综合敏感程度敏感。该区生物多样性除滤沱河、牧马河沿岸为极重要外，大部分为一般重要，水源涵养大部分区域为一般重要，营养物质保持除滹沱、牧马河沿岸两侧为极重要外，其他区域为比较重要。 （2）该区的主要生态环境问题 ①滤沱河及其支流两侧植被覆盖度低，工业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土，滤沱河和地表水环境产生不利影响；②滤沱河及各支流河谷区农业生产、居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对涛沱河及各支流地表水质影响；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染。 （3）该区生态系统的保护措施 ①在滤沱沿岸加强植草、植树护岸林带建造；②加快区内排污管网和垃圾无害化处置建设；③建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；④科学实施种植养殖业，秸秤机械粉碎后还回；经生物菌腐化秸秤后沤制有机肥，秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 （4）本项目与生态功能区划的符合性分析 评价对拟建项目提出了较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持或改善现有生态环境。因此，本项目可满足《定襄县生态功能区划》要求。 4、与定襄县生态经济功能区划的符合性分析 根据《定襄县生态经济区划》，本项目位于：Ⅲ1滹沱河北部生态农业旅游业综合经济区。 本项目与生态经济区划的符合性分析 本项目为新建工程，土地为建设用地，不改变土地使用性质，本项目建设后只作为民用煤炭供应销售，符合该区域生态环境保护要求，因此，本项目建设合定襄县生态经济区划要求。 5、与山西省主体功能区划符合性分析 本项目位于忻州市定襄县，位于省级农产品主产区。 功能定位：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向：①提升农业产业化水平，推进农业产业化、农产品品牌化经营，积极培育农产品加工企业，壮大以杏花村汾酒、山西老陈醋、平遥牛肉等为主的品牌食品加工业，推广标准化生产技术，提高农产品质量安全水平。②优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。③对加工工业较发达的地区，要以县城和重点开发的城镇为重点，推进城镇建设和非农产业发展，吸引农村居民点的人口集聚，培育县域经济新的增长点。④加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施。加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。⑤加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。⑥控制开发强度，对现有城镇要实行集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的中心城镇，防止工业开发成片蔓延式扩张。⑦加强生态保护，严格执行陡坡退耕政策，逐步退出已经占用生态用地的耕地，加强农田、灌渠周边防护林建设，维持稳定的山丘林草、盆地农田景观系统结构。 本项目为民用煤供应点，服务周边村民采暖的利民项目，提出了较为完善的污染物防治措施，符合符合山西省主体功能区规划要求。本项目与山西省主体功能区划位置关系见附图9。 6、项目选址分析 定襄县田旺清洁煤供应站洁净煤场建设项目位于山西省忻州市定襄县受禄乡白村东，为新建项目，只用作民用洁净煤供应点，租赁协议见附件5，土地性质为建设用地，项目地理位置见附图1。 因此，本项目的选址合理。 7、与“山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划”中用于民用散煤的煤质要求的相符性。 根据山西省环境保护厅下发的“山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划”的通知，为了加快调整能源结构,构建清洁低碳高效能源体系，实施居民生活用煤清洁能源的替代，根据定襄县清洁取暖工作领导组办公室关于印发《定襄县2021年洁净煤供应实施方案》的通知，定襄县田旺清洁煤供应站为2021年认定的洁净煤合格供应企业。 本项目储售的洁净煤来源于内蒙古汇能集团尔林兔煤矿有限公司的洁净煤，煤种主要为块煤，其灰分为7.48%，硫为0.32%，符合“山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划”的通知中洁净煤的要求灰分低于16%，硫低于1%。 定襄县田旺清洁煤供应站洁净煤场建设项目不属于限制及淘汰类，属于允许类项目，且被列入定襄县洁净煤供应企业之一，本项目主要销售对象为周边乡镇的居民。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程建设内容 本项目为新建项目，主要工程内容：占地667平方米，站内场地硬化400平方米，新建储煤房350平方米，磅房1间，雨水收集池1个，沉淀池1个，购进除尘喷淋设施1套，电子磅1台，铲车1辆。主要建设内容见表2-1，主要设备见表2-2。 表2-1 工程主要建设内容表 工程类别 拟建工程情况 备注 主体工程 储煤房 1座，材质轻钢全封闭，长×宽×高为20m×17.5m×6m，内设喷淋除尘设施一套，面积350m2，设计储量500吨。 未建 办公用房 利用原有砖混结构房，建筑面积30m2，安装电子磅1台 利旧 洗车 平台 设自动洗车平台及1座2m3沉淀池，车辆冲洗废水循环使用不外排 未建 雨水收集池 在厂区东北低洼处修一座6m3雨水沉淀池 未建 公用 工程 供水 依托附近地下水井 未建 供电 由场外供电引入厂区内 未建 供暖 磅房冬季采用电采暖 未建 环保 工程 废气 轻钢全封闭储煤房内设除尘喷淋设施1套，厂区钢架围墙，厂内地面硬化，设洗车平台，厂区周围设置绿植屏障 未建 废水 少量生活污水排入旱厕，定期清掏用于农肥；洗车废水排入沉淀池处理后，循环使用；雨水经雨水收集池收集后洒水抑尘 未建 固废 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置；沉淀池煤泥定期清淘，作为产品外售； 未建 噪声 防治 基础减震、厂房隔声、绿化降噪 未建 绿化 绿化面积100m2 未建 表2-2 主要设备一览表 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注 1 铲车 -- 台 1 2 电子磅 10吨 台 1 环保设备说明： 储煤棚设置喷淋除尘： 设备特点：1、可全覆盖储煤棚，工作效率高；2、对煤堆场喷水除尘时，喷出的雾粒细小、与飘起的煤尘接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将尘埃抑制降沉。喷淋频次一般为一天一次，装卸时喷淋装置会一直在作业面上方开启，起到降尘抑尘作用。 厂区设置洗车平台： 设备特点：1、采用平面通过式清洗模式，可承重100吨，运输车辆经过设备停留30秒，触动感应开关，就可以做到零死角清洗底盘、轮胎上粘接的煤粉等，2、多角度的喷射可以抑制空气中的扬尘，防止空气污染，循环水系统使得清洗下来的煤粉便于清理，保证路面上的洁净，无需第二次人工清理。洗车平台旁设置1座2m3沉淀池，车辆冲洗废水流入沉淀池，经沉淀池沉淀处理后，循环使用不外排。 洗车平台样图 2.2原、辅料及能耗 本工程所需煤炭来自内蒙古汇能集团尔林兔煤矿有限公司，煤炭来源企业手续齐全合法，煤炭质检合格（见附件煤炭购销合同和煤质化验单）。严禁购买私挖滥采的煤炭。厂区周边交通十分便利，所有煤炭均由汽车运输入厂。本项目能耗详见表2-3。 表2-3 本项目能耗一览表 序号 名称 单位 用量 来源 1 水 m3/a 77 依托附近水井 2 电 度/a 150 依托白村供电 2.3 供应点服务范围 据调查供应点建成后可服务半径5公里范围内受禄乡及丘陵地区村民民用煤炭采购。 2.4 职工定员及工作制度 本工程职工定员2人，其中生产人员1人，管理、技术及后勤人员1人。工作制度为年工作150天（7月-11月），每天工作6小时。 2.5建设周期 工程建设周期为12个月。 2.6占地面积及总平面布置 本项目厂区总占地面积667m2。厂区西侧设置储煤棚，北侧为磅房；雨水收集池设置在厂区东北侧低洼处。本项目具体的平面布置见附图4。 2.7公用工程 （1）给排水 本项目用水由白村供水管网提供，可以满足本工程用水量需求。 本项目用水主要包括：生活用水、绿化用水、道路及场地洒水等。本项目不设宿舍、食堂。厂区厕所为旱厕。 ①生活用水 拟建工程计划有2名员工，年工作日为150d，用水量按（30L/p·d）计算为0.06m3/d（9m3/a），生活污水按80%算，生活污水排放量为0.048m3/d（7.2m3/a），生活污水水质简单，排入厂区旱厕，定期清掏用于农肥。 ②绿化、道路用水 本项目绿化用水、道路用水按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）计算，道路清洁用水以0.5L/(m2·次)计，项目道路面积为100m2，每天2次，全年150d，则道路冲洗用水为15m3/a。绿化用水以0.28m3/(m2·a)计算，绿化面积为100m2，年绿化天数150天，则绿化用水量为28m3/a。 ③洗车用水 本项目转运煤炭5000t/a，运输车辆运输量为40t/次。冲洗用水量约为0.2m3/次，则运输车辆冲洗用水量为25m3/a。洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 拟建项目用水量及排水量见表2-4，拟建项目非采暖期水平衡见图1。 表2-4 工程用水量及排水量一览表 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3） 排水量（m3） 日用水量 年用水量 日排水量 年排水量 1 职工生活用水 30L/p·d 2人 0.06 9 0.048 7.2 2 洗车用水 0.2m3/次 125辆 0.167 25 - - 3 道路洒水 0.5L/m2·d 100m2 0.1 15 - - 4 绿化用水 0.28m3/(m2·a) 100m2 0.186 28 - - 总计 非采暖季 —— —— 0.513 77 0.048 7.2 图1 项目非采暖期水平衡图 （2）供电 本项目供电由白村变电所供给。 （3）采暖 磅房采用电采暖。 2.8工程主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见表2-5。 表2-5 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标 一 设计规模 1 年转运量 t 5000 2 存储量 t 500 二 工作制度及劳动定员 1 年工作制度 150d 2 日工作制度 每天1班 6h 3 劳动定员 人 2 三 建筑面积 1 占地面积 m2 667 2 硬化面积 m2 400 四 工程投资 1 总投资 万元 100 2 环保投资 万元 20 3 环保投资比例 20% |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目营运期主体工艺为煤炭的转运，即煤炭由汽车运输至场地和煤炭外售的过程。煤炭转运过程中产生的主要污染物为煤尘。 本项目工艺流程见下图： 图3 工艺流程及排污节点图 2、主要污染工序 （1）废气 主要为堆场扬尘、煤炭装卸产生的扬尘及道路运输扬尘。 （2）废水 本项目用水主要为生活污水。 （3）噪声 主要为煤装卸跌落、运输车辆及煤场作业的装载机噪声。 （4）固废 ①沉淀池底部煤泥； ②生产和办公人员产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 目前存在的主要环境问题及整改措施 定襄县田旺清洁煤供应站位于山西省忻州市定襄县受禄乡白村东。租赁场地原为林场办公使用，为建设用地，原先办公用房作为项目电子磅房利旧使用，无遗留污染物，目前场地已平整，目前没有存在的主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 略。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 作业场所颗粒物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》，无组织监控点浓度不得超过表5规定的限值，具体标准值见表3-5。 表3-5 煤炭工业无组织排放限值 污染物 监控点 作业场所 煤炭工业所属装卸场所 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 无组织排放限值/(mg/Nm3) (监控点与参考点浓度差值) 无组织排放限值/(mg/Nm3) (监控点与参考点浓度差值) 颗粒物 周界外浓度最高点① 1.0 1.0 二氧化硫 -- 0.4 注①：周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。具体见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别 昼间 夜间 2类 55 45 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 危险废物废机油执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号）文件规定“实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业，其他行业的建设项目，由负责环境影响评价文件审批的环境保护主管部门在建设项目环境影响评价审批文件中对主要污染物防治及总量控制措施提出要求，暂不需要核定主要污染物排放总量指标”。 本项目为煤炭储运项目，为无组织粉尘排放，无组织颗粒物不需要申请总量，故项目不需申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短。故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。 1.大气环境保护措施 施工期主要工作为在挖填方、平整场地、材料运输、装卸等过程会发生扬尘污染。 本工程施工过程中，对环境空气的影响主要表现为： ①由于材料的运输、装卸、拌合等作业，有大量尘埃散逸到周围环境空气中形成扬尘，尤其是在风速较大、装卸过程或车速较快的情况下； ②施工期间，物料堆场由于风吹等原因会引起扬尘污染； ③运输车辆以及施工机械在运行时，排出气体污染物； ④混凝土搅拌过程中，产生扬尘污染； 以上污染物均为无组织间歇排放。 （1）施工期扬尘防治措施 按照《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订版）、《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》、《忻州市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）相关要求落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”措施，具体如下： ①工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间； ②开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，甚至加盖苫布，避免产生扬尘； ③项目施工场地周围应当设置围挡设施，并定期检查围挡设施，发现破损及时补修； ④施工工地道路要全部硬化，工地出口处要设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地； ⑤施工场地内每天定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日还应增加洒水量及洒水次数或停止建设。 ⑥渣土运输车辆100%安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置和卫星定位系统并确保正常使用。 本次评价提出的具体防治措施见下表4-1。 表4-1 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100% 以上； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡施工工地100%围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地（含土方）覆盖 每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； 覆盖措施的完好率必须在100%以上； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘物料覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于100%； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆冲洗装置 出入车辆100%冲洗；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 采取上述措施后，可最大限度减少对周围环境的影响。 （2）道路扬尘 在施工道路局部地方积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘，影响范围一般在宽5～6m、高4～5m的空间内，3分钟后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（PM10）在空中飘浮时间较长。因此，车辆扬尘主要是污染道路空气质量。 施工中扬尘量的多少还取决于施工管理水平，管理严格，则可减少扬尘量；相反，如果水泥、土料大量洒落在道路上，又不及时清扫，则产生的尘土会大量增加。 为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 （3）机械车辆废气 施工期废气主要来自车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。 评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 2.水环境环境保护措施 施工过程废水影响主要包括：砂石骨料冲洗废水、施工机械清洗废水及施工人员的生活废水。 施工排放的主要废水要进行收集和处理，工地设废水收集池，对施工废水进行收集、沉淀等处理后复用于和沙浆；施工人员生活废水经沉淀处理后用于道路泼洒降尘，不会对当地水环境产生影响。 为防止施工过程中废水外排，评价要求： （1）砂石料加工和冲洗等施工废水设临时集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，循环利用，不得外排； （2）施工人员盥洗用水就地泼洒，用于厂区抑尘；旱厕定期清掏用于附近田地施肥，不外排。 3.噪声环境保护措施 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、夯实机、推土机等，噪声值为70-110dB（A）。 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： ①企业在施工过程要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； ②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况； ③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； ④在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 严格控制建设施工作业时间。对施工现场的强噪声设备须合理布局，远离边界和敏感区，确保噪声达标排放，减少噪声扰民。 4.固废环境保护措施 施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工产生的废旧水泥、废弃砖、废弃金属材料等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，货物不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约10人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约5kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，然后定期送至环卫部门指定位置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目营运期产生的污染物主要是堆场扬尘、煤炭装卸产生的扬尘及道路运输扬尘，项目煤炭运输方式为汽运，汽车运输过程中会产生汽车尾气。 1）运输扬尘 煤炭的运输会产生运输扬尘，运输起尘量采用下述经验公式进行计算： 式中：Qp-交通运输起尘量，kg/km辆； V-车辆行驶速度，km/h； M-车辆载重，t/辆； P-路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； L-运输距离，km； 车辆速度10km/h，车辆载重40t/辆，路面灰尘覆盖量0.5kg/m2，经上述公式计算出道路扬尘量每辆每公里1.11kg。 为减轻车辆起尘污染环境，评价要求建设单位驶出汽车通道上设置1套自动感应洗车台（20×5m），具体参数见表4-2，同时洗车平台配设1个2m3洗车水沉淀池。拟建洗车平台能够满足来煤运输车辆前后车身及轮胎冲洗要求。 表4-2 洗车平台参数一览表 启动方式 自动感应 设备尺寸 20×6m 数量 1套 沉淀池体积 2m3 2）煤堆场堆存产生的扬尘 煤炭在堆放时随风产生扬尘。煤场起尘量可按下式计算： 煤场起尘： 式中：Q1—煤堆起尘量，mg/s； U—风速，m/s； S—煤堆表面积，m2; ω-空气相对湿度，%，取65%； W-煤物料湿度，取6%； 根据山西省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范》（晋环环评函[2017]102号）的要求，“储煤场应建设筒仓或其他密闭形式，现有的露天储煤场应限期改造。对于因地形、地质条件等原因不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2m的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染”。本项目场地四周为高4余米的围挡，为了进一步减轻堆煤场扬尘对区域环境的影响，项目储煤场设置成密闭结构。储煤场定期洒水，煤场产生的扬尘有限。 3）煤炭装卸产生的扬尘 煤炭在装卸时也会产生扬尘；评价中下列公式计算： 装卸扬尘： 式中： Q2-煤装卸扬尘，g/次； U-风速，m/s； ω-空气相对湿度，%，取65%。 W-煤物料湿度，取6%。 M-车辆吨位，t； H-煤装卸高度，m。 本项目装卸在封闭棚内，风速取0，一般运输车吨位40t，煤装卸高度按最大5m计算，则煤装卸扬尘量为5086g/次。 本项目建成后可实现年中转煤炭5000吨，则装卸煤炭产尘量为0.63t/a。本项目煤装载在储煤场封闭煤棚内进行，储煤场煤炭在装卸的同时设置水雾装置洒水抑尘，根据类比调查，在装卸时进行洒水抑尘，抑尘效率可达90%以上，则装卸煤炭产尘排放量为0.063t/a。 另外，煤场四周设置的绿化带对无组织粉尘有一定的抑尘效果。 棚内装卸作业可行性分析： 项目设计拟建储煤棚20×17.5×6m，棚高6m，经调查，运输煤炭车辆满载（40t）高3m，倒车入库，由人工分拣卸车，所用装载机高2.6m，抬升高度为3.2米，外售运输车辆装车高度为2.6米左右，在设计棚高区域内，满足在全封闭棚内作业要求。 4）汽车尾气 汽车运输煤炭过程中会产生尾气，产生的汽车尾气随着气流的扰动进行良好的扩散。 2.排放量核算及达标排放可行性可靠性分析 本项目大气污染物产排情况汇总见下表。 表4-3 本工程大气污染物产排情况一览表 产生工序 污染因子 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 治理措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 运输车辆 无组织粉尘 -- -- 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，路面定期清理、洒水降尘，车辆驶离厂区时进行轮胎清洗 少量 -- 煤堆场 无组织粉尘 -- -- 厂房全封闭，地面采用混凝土硬化，除尘喷淋装置抑尘，保持煤表面的湿度 少量 -- 煤炭装卸 无组织粉尘 -- -- 封闭煤棚内进行，装卸的同时开启除尘喷淋装置抑尘，装载机应尽量靠近车辆缩小装卸时的高差；规范人员操作技能 0.063 -- 综上所述，本项目煤炭转运产生的粉尘采取上述措施后，排放浓度可以满足满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）排放限值要求，污染物达标排放具有可行且可靠。 3.大气监测计划 表4-4 本项目大气监测要求 项目 监测点位 点数 监控项目 监测频率 备注 无组织废 气 厂界上风向1个参照点，下风向4个监控点 5个 粉尘、SO2 每年监测1次，每次1天，每天4次 由企业委托有资质的环境监测机构进行监测 2、地表水环境影响分析 本项目营运期无生产废水，生产用水主要是煤堆场及装卸喷洒抑尘用水，其次有厂区道路、绿化用水，这些水会随自然蒸发，不会有废水排放。另外，还有车辆和设备冲洗用水，这些水经沉淀处理后循环利用。雨水收集池废水经沉淀后于煤堆场洒水抑尘。本项目最近的地表水为南侧1188m处的滹沱河，因此本项目对水环境影响较小。 （1）雨水收集池 大气降水在厂区内形成的地表径流，在降雨后的15min内，污染物浓度较高，污染物主要以SS为主。项目场内降雨初期会产生初期雨水，对于初期雨水量，按下列公式进行计算： Q＝Ψ×q×F 式中：Q-雨水设计流量，L/s； q-设计暴雨强度，L/s·hm2； Ψ-径流系数，取0.90； F-汇水面积，hm2； T-重现期，1a； t-降雨历时，15min； 汇水面积按667m2计算，经计算，暴雨强度为104.55L/s·hm2，初期雨水量5.6m3。 经调查，项目东北侧为厂区最低处，在厂区东北侧低洼处建设一座容积至少6m3初期雨水收集池。收集的初期雨水经沉淀处理后，用于堆场抑尘洒水。 （2）车辆清洗废水 本项目转运煤炭5000t/a，运输车辆运输量为40t/次。冲洗用水量约为0.2m3/次，则运输车辆冲洗用水量为25m3/a。洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 3、声环境影响分析 本项目建成后，运营期产生的声环境影响主要是，煤装卸跌落噪声及装载机、运煤车辆产生的噪声，为了减轻噪声对周围环境产生的影响。评价要求：厂区合理布置，高噪声设备远离生活区及居民区；装载机在煤棚内工作，禁止在午间和夜间进行装卸运输；在厂房周围种绿植，形成隔声林带以阻止噪声传播，减少对周围环境的影响；车辆运输途中，经过距离住户较近的路段，尽量减少鸣笛，夜间应禁止鸣笛。主要噪声源见表4-5。 表4-5 本项目主要噪声源一览表 序 号 声源 位置 声源 名称 数量 噪声值 （dB（A）） 治理措施 治理后类比噪声值（dB（A）） 1 铲车 发动机 1台 70～80 合理布局，车辆减速慢行，禁止鸣笛；装载机室内操作；禁止夜间装卸运输 60~70 2 运煤车辆 发动机 1台 70～80 60~70 （1）预测模式 本项目声源除空调冷却塔外，均为室内点声源。本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中附录 A.1（工业噪声预测计算模式）推荐的 A.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法进行计算。 单个室外点声源在预测点产生的声级要考虑多方面的衰减，主要有几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减、屏障衰减和其他多方面原因引起的衰减。本次噪声预测模式中主要考虑了几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 噪声贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测步骤 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，简化为点声源。 ②根据获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LA）。 根据各车间有关噪声计算参数，可得出厂界噪声预测结果见表4-6。 表4-6 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 编号 预测点位 昼间 标准 （dB） 是否 达标 贡献值 预测值 1 厂界西 39.92 39.92 55 达标 2 厂界南 38.81 38.81 达标 3 厂界东 39.26 39.26 达标 4 厂界北 38.56 38.56 达标 根据预测结果，在经减震、消音、厂房、围墙和距离衰减后，厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）1类区标准。本项目距最近的村庄（上汤头村）距离为690m，项目噪声不会对声环境产生明显影响。 根据产噪源的特征提出以下要求： ① 要求运营期应加强调度管理，限制车速，夜间禁止鸣笛； ② 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高； ③对煤炭运输过程产噪的控制首先应根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 表4-7 本项目噪声监测要求 分类 监测类别 监测计划 监测单位 噪声 因子 Leq、L10、L50、L90 委托有资质的单位监测 布点 厂界四周 频率 每季度测1次，每次1天，每天昼夜各1次 4、固体废物影响分析 （1）沉淀池底部煤泥：产生量约0.5t/a，定期清理，作为产品外售。 （2）生活垃圾：项目劳动定员2人，生活垃圾产生约为0.15t/a，厂区设垃圾桶用于收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。 （3）危险废物 本项目在设备维修保养过程中，会产生废机油。预计废机油产生量为0.01t/a。全部暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 本项目危险废物利用处置方式见表4-8。 表4-8 危险废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-217-08 0.01t/a 厂区机械设备 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 上述污染物尽管排放量不大，但属于《国家危险废物名录》范畴，因此必须认真加以处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： a.废矿物油必须装入符合标准的容器内；废机油桶须在库房内整齐堆存。 b.装载废矿物油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签，具体如图4-2。 d.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。 e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 图5 危险废物标签 管理台账记录要与企业经营情况相互佐证，至少保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h.危废间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)；危废暂存库建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。另外必须做好防渗措施，目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。建议采用下述防渗结构作为基础，具体做法见下图4-2和图4-3。 ②转移要求： 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 图6 危废间防渗措施平面图 图7 危废间防渗措施剖面图 b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求：环评要求送交有资质的单位进行处置。 本项目固体废物产生及排放情况一览表见下表4-9。 表4-9 本项目固废排放一览表 类别 名称 排放源 产生量 排放量 处置措施 一般固废 生活垃圾 办公生活 0.15t/a 0t/a 设垃圾桶收集，再由当地环卫部门清运并处理 煤泥 生产过程 0.5t/a 0t/a 收集后作为产品外售 危险废物 废机油（HW08） 设备维修 0.01t/a 0t/a 设5m2危废暂存间，收集后送有资质单位处理 在采取以上措施后，各项固体废物均可得到有效处置，满足环境保护的要求。可将其对环境的不利影响减至最低。 5、土壤环境影响分析 项目运营期在落实各种污染控制措施的情况下，可以保证废气达标排放、无废水外排、固废合理处置，可以防止颗粒物的大气沉降，有效阻断土壤环境污染途径，使项目的建设对土壤环境的影响降至最低，不改变区域土壤环境质量现状，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。同时，本项目为煤炭储运，且四周及场内均为建设用地，无土壤环境敏感保护目标，故本项目无需开展现状调查作为背景值。 6、环境风险分析 通过对运营过程的分析，结合煤炭、机油的物性和特点，项目厂区涉及风险物质的生产设施为危废暂存间。项目在运行过程中，可能涉及到废机油泄漏而引起的土壤、地下水污染或火灾环境风险事件的发生。 危险废物暂存间内废机油存储于封闭油桶内，发生渗漏的可能性较低，废机油可能由于容器的倾翻而引起泄漏，泄漏的有毒有害物质可能通过土壤下渗造成环境污染。要求建设单位在危险废物暂存间内储存容器外围建设围堰，地面做防渗处理，确保一旦倾翻发生泄漏事故，不会发生漫溢。 7、环保投资及概算 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。 本项目总投资为100万元，环保投资为20万元，环保投资占总投资的20%。环保投资具体见表4-10。 表4-10 建设项目环保设施投资一览表 内容类型 污染源 污染物名称 环保措施 环保投资（万元） 废气 厂区 粉尘 地面硬化 2.0 运输 扬尘 粉尘 运输车辆遮盖篷布，洗车平台， 钢架围墙 3.0 储煤库 粉尘 储煤库彩钢全封闭 9.0 装卸 粉尘 封闭煤棚内进行，装载机应尽量靠近车辆缩小装卸时的高差；除尘喷淋抑尘 废水 办公区 生活污水 厂区生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥。 -- 生产区 车辆冲洗 洗车平台 1.0 雨水初期收集 雨水收集池 1.0 固废 生产区 沉淀池煤泥 当产品外售 -- 办公 生活 生活垃圾 设置垃圾桶收集生活垃圾，定期交有环卫部门处置 -- 危险废物 废机油 设5m2危废暂存间，收集后送有资质单位处理 1.0 噪声 运输车辆、装载机噪声、煤炭跌落噪声 车辆减速慢行，禁止鸣笛；装载机室内操作；禁止夜间装卸运输 3.0 合计 20 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输车辆 | 粉尘 | 运输车辆遮盖篷布，场内道路硬化，路面定期清理、洒水降尘，车辆驶离厂区时进行轮胎清洗 | 满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20246-2006）排放限值要求 |
|  | 储煤库 | 粉尘 | 厂房全封闭，地面采用混凝土硬化，除尘喷淋装置抑尘，保持煤表面的湿度 |  |
|  | 装卸工序 | 粉尘 | 封闭煤棚内进行，装卸的同时开启除尘喷淋装置抑尘，装载机应尽量靠近车辆缩小装卸时的高差；规范人员操作技能 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、石油类 | 厂区生活污水水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥 | 不外排 |
|  | 车辆及设备冲洗用水 | SS | 经沉淀池沉淀处理后循环利用 |  |
|  | 雨水收集池 | SS | 用于堆场洒水抑尘 |  |
| 声环境 | 运输车辆、装载机噪声、煤炭跌落噪声 | 噪声 | 合理布局，车辆减速慢行，禁止鸣笛；装载机室内操作；禁止夜间装卸运输 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目生活垃圾收集后定期交由环卫部门处置，沉淀池煤泥定期清理，作为产品外售。设备维护产生的废机油全部暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。在采取以上措施后，各项固体废物均可得到有效处置，满足环境保护的要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产区生活污水直接排入旱厕，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用。雨水收集池废水经沉淀后于煤堆场洒水抑尘。不会通过废水排放而对土壤造成影响；固体废物均能得到妥善处置，不随意堆放。 |
| 生态保护措施 | 随着厂内绿化建设和对厂内污染源的治理，可把工程建设对生态环境的影响降到最小。 |
| 环境风险 防范措施 | 危险废物暂存间内储存容器外围建设围堰，地面做防渗处理，确保一旦倾翻发生泄漏事故，不会发生漫溢。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照环评报告及批复要求进行建设，建设完成后根据《排污许可管理条例》及时进行排污登记，并进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产运营，运营期间做好环境设施保养与维护，处于正常状态下运营。 |

# 六、结论

综上所述，定襄县田旺清洁煤供应站洁净煤场建设项目位于山西省忻州市定襄县受禄乡白村东，从环保角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织粉尘 |  |  |  | 0.063 |  |  | +0.063 |
| 废水 | / |  |  |  | / |  |  | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.15 |  |  | +0.15 |
|  | 煤泥 |  |  |  | 0.5 |  |  | +0.5 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.01 |  |  | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①