# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 定襄县常顺锻件有限公司

年产3000吨法兰盘生产线建设项目

建设单位（盖章）：定襄县常顺锻件有限公司

编制日期：  二〇二一年九月

中华人民共和国生态环境部制

机加工车间                      现有锻造工序

现有脱硝塔                            现有危废间

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县常顺锻件有限公司年产3000吨法兰盘生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-140921-89-01-212114 |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区 |
| 地理坐标 | （112度59分58.638秒，38度33分16.720秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 铸造及其他金属制品制造339 “其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 530 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） | 4.9% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1980.1 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 ①生态保护红线 项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，距离最近水源地为项目东南侧2.8km处的神山乡水源地，不在其保护范围内。 根据《定襄县生态功能分区图》，本项目位于Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区 ，根据《定襄县生态经济区划图》，本项目位于IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区，项目位于企业现有厂区内，新增建设用地1980.1m2，不会产生植被破坏和水土流失，不违背定襄盆地水土保持生态功能小区功能区划要求，因此本项目建设不存在生态保护红线限制。 ②环境质量底线 本次评价收集了2020年1-12月份全省县（市、区）环境空气质量主要污染物浓度及同比改善情况，根据监测结果可知，定襄县除SO2、NO2、CO达标外，PM10、PM2.5、O3均有一定程度的超标，由此可见，区域属于非达标区。 地表水：项目所在区域最近地表水为厂区北侧1130m的滹沱河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019）规定，项目所在地的地表水体为滹沱河，控制断面为定襄桥，水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 本次评价收集了忻州市地表水例行监测断面——定襄桥2020年11月份的地表水现状监测数据，从监测数据可以看出，定襄桥例行监测断面在监测时间水质较好。 噪声：山西泰之合环境监测有限公司于2021年7月13日噪声现状监测结果，厂界噪声监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求，区域声环境质量良好。 本项目建成后，在采取评价提出的防治设施和措施后，项目施工期和运营期不会恶化现有环境质量。因此，满足环境质量底线的原则要求。 ③资源利用上线 本项目新增量在区域可承受范围内，原料为外购天然气及钢锭等，满足资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。本项目不属于中华人民共和国国家和发展改革委员会29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，工艺、设备、规模均符合国家当前产业政策。 综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。 2、与“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控及忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”的意见符合性分析 根据晋政发〔2020〕26号文，将山西省划分三类生态环境管控单元；忻州市人民政府依据晋政发〔2020〕26号文，实施“三线一单”生态环境分区管控： 优先保护单元:以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 重点管控单元:重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 一般管控单元:以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据忻州市生态环境管控单元图，本项目位于重点管控单元，见附图12。 本项目为锻造法兰扩建项目，符合国家及我省相关产业准入条件，可做到达标排放。本项目符合文件要求。 3、与定襄县生态功能区划的符合性分析 根据《定襄县生态功能区划报告》，定襄县共分为四个生态功能小区，本项目位于：Ⅰ2滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区。见附图13。 （1）该区的生态环境敏感性和生态服务功能重要性评价 该区域植被覆盖在10%-40%，大部分区域为轻微度侵蚀。土壤侵蚀敏感程度除滹沱河、牧马河沿岸为不敏感外，大部分区域为轻度敏感，生境敏感性除滤沱河、牧马河沿岸为中度敏感外，其余区域为不敏感，生态环境综合敏感程度敏感。该区生物多样性除滤沱河、牧马河沿岸为极重要外，大部分为一般重要，水源涵养大部分区域为一般重要，营养物质保持除滹沱、牧马河沿岸两侧为极重要外，其他区域为比较重要。 （2）该区的主要生态环境问题 ①滤沱河及其支流两侧植被覆盖度低，工业生产活动破坏植被，造成一定程度的水土流失，且地表径流冲刷表土，滤沱河和地表水环境产生不利影响；②滤沱河及各支流河谷区农业生产、居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对滹沱河及各支流地表水质影响；③农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。④农业耕作活动过程中过量的使用化肥、农药及农膜等残留及废弃物造成的面源污染，对滹沱河干流及其支流的水质产生影响；⑤生活废弃物的排放和畜禽散养及规模化养殖产生的粪便及其它废弃物，对农村生态环境的污染。 （3）该区生态系统的保护措施 ①在滤沱沿岸加强植草、植树护岸林带建造；②加快区内排污管网和垃圾无害化处置建设；③建立科学的上下游用水制度，推广应用节水措施，合理调节河流上下游用水，保证生态用水；④科学实施种植养殖业，秸秤机械粉碎后还回；经生物菌腐化秸秤后沤制有机肥，秸秆青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 （4）本项目与生态功能区划的符合性分析 评价对拟建项目提出了较为完善的污染物防治措施，可有效保持当地生态系统的稳定性，维持或改善现有生态环境。因此，本项目可满足《定襄县生态功能区划》要求。 4、与定襄县生态经济功能区划的符合性分析 根据生态经济区划分原则、分区依据，中和考虑各方面因素，将定襄县生态经济区划分为一下区域： I 禁止开发区 I1集中式饮用水源一级保护区 I2交通干线 I3文物单位保护范围 II 限制开发区 II1受禄乡北部山区农牧业经济区 II2 河边镇南部山区农林业经济区 II3南王乡南部山区农牧业经济区 III重点开发区 III1滹沱河北部生态农业旅游业综合经济区 III2定襄县西部工业经济区 IV 优化开发区 IV1定襄县滹沱河南部商贸业经济区 IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区 本项目位于IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区，定襄县生态经济区划图见附图14。 5、与山西省主体功能区划符合性分析 本项目位于忻州市定襄县，位于省级农产品主产区。 功能定位：保障农产品供给安全的重要区域，现代农业发展的核心区，社会主义新农村建设的示范区。 发展方向：①提升农业产业化水平，推进农业产业化、农产品品牌化经营，积极培育农产品加工企业，壮大以杏花村汾酒、山西老陈醋、平遥牛肉等为主的品牌食品加工业，推广标准化生产技术，提高农产品质量安全水平。②优化农业生产布局和品种结构，促进农产品向优势产区集中，建成若干特色农产品产业基地和农业标准化示范基地。③对加工工业较发达的地区，要以县城和重点开发的城镇为重点，推进城镇建设和非农产业发展，吸引农村居民点的人口集聚，培育县域经济新的增长点。④加强农业基础设施建设，新建和改造一批引水工程和大中型灌区配套设施。加强小流域治理和小型农田水利工程建设，推广节水灌溉，发展节水农业。强化农业防灾减灾体系建设，提高人工增雨抗旱和防雹减灾作业能力。⑤加强土地整理，加快中低产田改造，鼓励农民开展土壤改良，提高耕地质量，建设区域性商品粮生产基地。⑥控制开发强度，对现有城镇要实行集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的中心城镇，防止工业开发成片蔓延式扩张。⑦加强生态保护，严格执行陡坡退耕政策，逐步退出已经占用生态用地的耕地，加强农田、灌渠周边防护林建设，维持稳定的山丘林草、盆地农田景观系统结构。 本项目为锻造项目，提出了较为完善的污染物防治措施，符合符合山西省主体功能区规划要求。本项目与山西省主体功能区划位置关系见附图11。 项目建设不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，不在生态保护红线划定原则的范围内。 6、项目选址分析 定襄县常顺锻件有限公司年产3000吨法兰盘生产线建设项目位于山西省忻州市定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区，在原有项目进行扩建，新增建设用地1980.1m2，原有土地证见附件5，租赁协议见附件6，项目地理位置见附图1。 7、 与定襄县县城总体规划（2012-2030年）符合性分析 本项目定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区原有项目场地进行建设，土地性质为建设用地，新增建设用地1980.1m2，根据《定襄县县城总体规划（2012-2030）》，本项目不在《定襄县县城总体规划》规划范围内，距离县城规划区6.2km，因此，不违背定襄县城总体规划。定襄县城总体规划见附图10。 8、与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》符合性分析 项目完成后，能够达到《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》相关环保内容，具体见下表1-1。 ①与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号）文的符合性分析 2018年2月5日，中共定襄县委、定襄县人民政府发布《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号），其中环保规范要求符合性分析见下表： 表1-1 与《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》（定发〔2018〕6号）文环保规范要求符合性分析 序号 《定襄县法兰锻造行业整改规范三十条》环保规范要求 实际情况 是否符合 1 建设单位环评审批手续、技术资料与环境保护档案资料齐全，持有有效期内的排污许可证，企业的环保工程与主体工程同时运行，并具备完善的运行台账。 目前企业正在办理扩建工程环评手续；有完善运行台账 符合 2 全部拆除燃煤设施，加热炉采用电、天然气等清洁能源进行加热。冬季采暖采取集中供热或使用天然气、电等清洁能源供暖。加强管理，确保设施稳定运行、排放达标。 本次扩建新增1台天然气加热炉 符合 3 生产设施中的夹棒锤采用围挡实行半封闭，鼓励自动淘汰更新，不得新上夹棒锤；新建的企业机加工设备安装地下排屑系统；产生的废机油等危险物品必须有规范的贮存场所及转运地和转运处理手续。 夹棒锤采用围挡半封闭，厂区危废处置规范，有危废处置协议 符合 4 企业制定操作性强、针对性强、可查可控、便于监管的重污染天气应急预案。在重污染天气应急响应期间，按照预警等级要求减排到位，建立健全相关档案资料，此项工作在2018年3月底前完成。 已制定重污染天气应急预案 符合 5 企业要制定环境保护管理机制，厂区内除料场外地面实施硬化，裸露部分全部绿化，防止扬尘污染。厂界周边也要清理“三堆”，保持环境干净整洁，绿化要乔灌结合、花草搭配，栽植大乔大木，以便减轻噪音，净化空气。厂区外墙粉刷，以乡镇统一标准。此项工作在2018年6月20日前完成。 地面实施了硬化和绿化 符合 ②《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中的相关要求，见表1-2。 表1-2 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 相关要求 项目建设情况 是否符合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目为扩建项目，项目位于定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区；项目新增1台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源 符合 3 推进工业炉窑全面达标排放。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 ③《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号） 在采取评价提出的各项防治设施和措施前提下，本项目建成后能够达到《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中的相关要求，见表1-3。 表1-3 与《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 序号 《山西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相关要求 项目建设情况 是否符合要求 1 新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。 本项目为扩建项目，项目位于定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区；项目新增1台天然气加热炉，并配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放 符合 2 全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，加快推进限制类工业炉窑升级改造。 本项目天然气加热炉不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类和限制类工业炉窑 符合 3 2020年6月底前，现有以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑完成清洁低碳化燃料、技术和装备替代改造。 本项目加热炉燃料为天然气，为清洁能源。 符合 推进工业炉窑全面达标排放。加大工业炉窑治理力度，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施。 本项目天然气加热炉烟气排放执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的排放标准（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3）。本项目天然气加热炉配套SCR脱硝设施，能够保证烟气达标排放。 符合 9、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）规定：“改扩建项目应当对现有工程实施清洁生产和污染防治升级改造。加快落后产能、工艺和设备淘汰，集中供热项目必须同步淘汰供热范围内的全部燃煤小锅炉。”本项目新增1台天然气加热炉，实施清洁生产和污染防治技术改造，符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程建设内容 本项目在现有工程的基础上进行扩建，主要工程内容：利用建设用地2646.8m2，建设厂房1200m2，购进D52碾环机1台，电液锤1台，天然气加热炉2台及其配套设施，安装250变压器1台，年新增产能2000吨，总产能达到3000吨。主要建设内容与现有工程的关系见表2-1，生产设备见表2-2，2-3。 表2-1 工程主要建设内容表 工程类别 现有工程情况 扩建后工程概况 与现有工程的关系 主体工程 下料车间 1座，砖混结构，15m×10m，建筑面积150 m2，设锯床2台，位于厂区中部 -- 利用 现有 锻造车间 1台天然气加热炉，新增1台碾环机，新建200m2天然气加热炉覆盖工棚，新增1台调压柜，锻锤采用围挡实行半封闭 新增天然气加热炉（1.8m×2.5m×1.0m）1台 新增 碾环车间 -- 建设碾环厂房1200m2，购进D52碾环机1台，电液锤1台 新增 机加工车间 1座，砖混结构，15m×8m，建筑面积120m2，设车床9台，钻床2台，位于厂区西北侧 -- 利用 现有 辅助 工程 办公用房 砖混结构，8m×4m，建筑面积32 m2，位于厂区东南角 -- 利用 现有 库房 1座，砖混结构，10m×5m，面积50 m2，位于厂区北侧 -- 利用 现有 配电室 1座，砖混结构，3m×4m，建筑面积12m2，位于厂区南侧 -- 利用 现有 公用 工程 供水 由安寨村自来水供给管网能够提供 由神山乡镇安寨村供水管网提供 依托 供电 由神山乡变电站提供，厂区设2台80KVA变压器 安装250变压器1台，由神山乡镇安寨村变电所提供 改造 供热 办公区采暖使用空调采暖，车间不采暖 -- 利用 现有 供气 本项目加热炉燃料为天然气，由山西国电定襄燃气有限公司中压调压管道三通接口接入 由山西国电定襄燃气有限公司统一供给 依托 环保 工程 废气 1台天然气加热炉，安装1套SCR脱硝系统，经处理后通过一根15m高的排气筒排放 新增天然气加热炉，与现有1台天然气加热炉，共用1套SCR脱硝装置，燃烧废气经脱硝处理后通过15m高排气筒排放 新增 生活污水 生活污水水质简单，直接排放至化粪池，定时清掏 少量生活污水排入旱厕，定期清掏用于农肥 利用 现有 固废 废边角料、废铁屑暂存一般固废暂存工棚内，外售废品收购站 生活垃圾集中收集，定期清运，统一处置 利用 现有 经厂区垃圾桶集中收集后，交由当地环卫部门统一处置 氧化铁皮、废铁屑及边角料在一般固废暂存棚暂存，外售废品收购站 利用 现有 厂区西北角设置危险废物暂存间（15m2），定期交由有资质单位处理 废机油、乳化液分类暂存于危废暂存间，送有资质的单位合理处置 利用 现有 噪声防治 对锻锤采用围挡实行半封闭，针对高噪声设备，采取隔振、减振、消声等设施；各种风机进、出口加设消声器；各种泵类可设基础减振 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔音，锻造锤半封闭 改造 绿化 绿化面积50m2 新增绿化面积50m2 新增 表2-2 现有锻件法兰生产线主要工艺设备 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注 1 锯床 GB4240 台 1 原有 2 锯床 GB4235 台 1 原有 3 车床 6130 台 2 原有 4 车床 6120 台 1 原有 5 车床 61125 台 4 原有 6 落地车床 2m 台 2 原有 7 钻床 50 台 1 原有 8 锻锤 2.5t 台 1 原有 9 包装生产线 / 台 1 原有 10 变压器 80KVA 台 2 原有 11 钻床 50 台 1 原有 12 天然气加热炉 1800×1200×1000 台 1 原有 13 天然气调压柜 PX-200/0.4Mpa 台 1 原有 14 碾环机 1.5m 台 1 原有 表2-3 扩建生产线项目新增主要工艺设备 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 与现有工程的 关系 备注 1 天然气加热炉 1.8m×2.5m×1.0m 台 1 新增 燃用天然气 2 电液锤 -- 台 1 新增 -- 3 碾环机 D52 台 1 新增 -- 项目生产能力：项目设有2套锻造法兰生产线（每条生产线包括1台加热炉（风机量为2000m3/h），1台碾环机，1部夹棒锤（电液锤）），每天8h，2台加热炉最大钢材处理量为15t，经锻造产生氧化铁皮为1t，机加工每天产生4t废铁屑和边角料，生产的锻件法兰为10t，年生产300天，年产锻件法兰3000t。 2.2生产规模及产品方案 本项目新增生产规模及产品方案见表2-4。 表2-4 扩建后生产规模及产品方案表 序号 产品名称 规格及型号 规模 变化量 1 法兰锻件 Φ50-300mm 1000t/a +500t/a 2 Φ300-600mm 2000t/a +1500t/a 2.3 职工定员及工作制度 本工程职工定员18人，其中生产人员16人，管理、技术及后勤人员2人。工作制度为年工作300天，每天工作8小时。 2.4建设周期 工程建设周期为12个月。 2.5占地面积及总平面布置 本项目厂区总占地面积2646.8m2。厂区西侧现有1台加热炉，加热炉东侧为锻造区；西北侧为机加工车间，东南侧为办公区，新增碾环车间在厂区北侧，新增加热炉在现有加热炉北侧。本项目具体的平面布置见附图5，碾环车间布置见附图6。 2.6原材料及动力消耗 本项目产品主要为锻件法兰，所需主要材料为方型钢材、天然气、电力等。具体原辅材料详见表2-5。 表2-5 原有锻件法兰生产线主要原、辅材料、能源来源及用量 序号 原料名称 单位 年消耗量 供应商 1 方型钢材 t/a 1400 太钢、包钢 2 天然气 万m3/a 10 -- 3 电 千瓦时 12万 神山乡镇安寨村变电所 4 乳化液 t/a 0.15 就近购买（使用时乳化液：水=1:3） 5 机油 t/a 0.15 就近购买 表2-6 扩建项目生产线主要原、辅材料、能源来源及用量 序号 原料名称 单位 年消耗量 储存方式 最大存储量 供应商 相比现有项目变化量 1 方型钢材 t/a 3000 露天堆放 30t 太钢、包钢 +3000t/a 2 天然气 m3/a 20万 管道输送 1.0kg 山西国电燃气有限公司 +20万m3/a 3 电 千瓦时 24万 电网供给 / 由神山乡镇安寨村变电所提供 +24万千瓦时 4 乳化液 t/a 0.3 库房储存 1.0t 就近购买（使用时乳化液：水=1:3） +0.3t/a 5 机油 t/a 0.3 库房储存 1.0t 就近购买 +0.3t/a （1）天然气来源 本项目加热炉设计使用天然气，天然气来源由山西国电燃气有限公司提供。目前，天然气管网已铺设至本项目厂区，完全具备为本项目供应天然气的能力和条件。 （2）天然气主要成分 燃料天然气成分见表2-7。 表2-7 燃料天然气成份表 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组分 nC5 C6 C+7 N2 其它 -- Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 -- （3）天然气管线 本项目厂内天然气管线长80m，口径为DN90，采用地下敷设，敷设管网材质为PEDN219，埋于地下1.8m处，填埋后恢复原地貌。 2.7 公用工程 （1）给排水 本项目用水由神山乡镇安寨村供水管网提供，可以满足本工程用水量需求。 本项目用水主要包括：生产用水、生活用水、绿化用水、道路及场地洒水等。本项目不设宿舍、食堂。厂区厕所为旱厕。 ①生活用水 现有工程共有18名员工，年工作日为300d，用水量按（30L/p·d）计算为0.54m3/d（162m3/a），生活污水按80%算，生活污水排放量为0.43m3/d（129m3/a），生活污水水质简单，排入厂区旱厕，定期清掏用于农肥。 ②生产用水：乳化液配比用水。乳化液配比比例为乳化液：水=1:3，乳化液年用量为0.6t/a，则乳化液配比用水量为0.006m3/d（1.8m3/a）。 生产用水大都在机加工时随乳化液散发空气中和随加工工件带走，设备保养时产生量少量废乳化液，废乳化液以危废计，生产过程不产生废水。 ③绿化、道路用水 本项目绿化用水、道路用水按照《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2015）计算，道路清洁用水以0.5L/(m2·次)计，项目道路面积为300m2，每天2次，全年210d，则道路冲洗用水为63m3/a。绿化用水以0.28m3/(m2·a)计算，绿化面积为100m2，年绿化天数210天，则绿化用水量为28m3/a。 原有项目用水量及排水量见表2-8，原有项目非采暖期，采暖期水平衡见图1，图2。 表2-8 工程用水量及排水量一览表 用水类型 用水量指标 数量 用水量（m3） 排水量（m3） 日用水量 年用水量 日排水量 年排水量 1 职工生活用水 30L/p·d 18人 0.54 162 0.43 129 2 乳化液配比用水 乳化液：水=1:3 1.8t/a 0.006 1.8 - - 3 道路洒水 0.2L/m2·d 300m2 0.3 63 - - 4 绿化用水 0.28m3/(m2·a) 100m2 0.133 28 - - 总计 采暖季 —— —— 0.546 254.8 0.43 129 非采暖季 —— —— 0.979 图1 项目非采暖期水平衡图 图2 项目采暖期水平衡图 （2）供电 本项目供电由神山乡镇安寨村变电所供给。 （3）采暖 办公室采用电采暖，车间不供暖。 2.8工程主要技术经济指标 工程主要技术经济指标见表2-9。 表2-9 扩建后项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 一、基本指标 1 总占地面积 m2 2646.8 - 2 绿化面积 m2 100 - 3 项目总投资 万元 530 - 二、规模及方案 1 锻件法兰 t/a 3000 - 三、动力消耗 1 天然气 m3/a 30.0×104 - 2 电 Kwh/a 36.0×104 - 3 新鲜水 m3/a 254.8 - 四、工作制度及劳动定员 1 职工定员 人 18 - 2 工作制度 h/a 2400 300天/年，8小时/天 六 工程总投资 万元 530 - 七 建设期 月 12 - |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目扩建完成后年产3000t法兰锻件，主要生产工段为原料检验、加热炉加热工序、锻造、辗环成型等工序。 由于利用天然气为热源，使得高效蓄热式高温空气燃烧技术(High Temperature Air Combusition)得以应用和推广。 高效蓄热式高温空气燃烧技术(HTAC)即高效蓄热式燃烧和余热回收的技术，它具有高效烟气余热回收和预热空气温度以及噪音低、炉内温度均匀，过热过烧小等优越性，温度更易于控制，分离组合式燃烧器形成了各自独立通路，提高了每个区段的燃烧完全性，目前，这项技术已日趋成熟，处于大力推广的阶段，得到了国际工业界和科学界的广泛关注，节能效果十分显著，拥有广阔的前景，采用高效蓄热式燃烧技术(HTAC)的优越性主要有： ①余热回收率85%。 ②蓄热式技术为低氧燃烧，可减少炉气对锻件的氧化，过热烧损大大减少。 ③炉体升温时间快，大大缩短了开炉升温时间。 ④炉内火焰铺层性好，使工件加热均匀稳定，提高了加热质量，有自动监测火焰功能，操作方便，安全可靠，炉前操作条件优越，使用寿命比采用普通烧嘴培植金属换热器结构长，维护方便，维护量小。 ⑤采用蓄热式燃烧技术改变了还原炉加热方式，推动了锻造工业炉窑技术的发展，节约了能源。 本项目采用的天然气蓄热式锻造炉工作原理：蓄热式加热炉是高效蓄热式换热器与常规加热炉的结合体，主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系统构成。蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体，它是填满蓄热体的室状空间，是烟气和空气流动通道的一部分。蓄热式余热回收的优点炉温更加均匀，由于炉温分布均匀，加热质量大大改善，产品合格率大幅提高。 技术参数： 规格：1800×2500，1800×1200 台数：各1台 工艺控制参数：炉膛温度1250度。 加热炉工作原理如下图所示。 图3 蓄热式加热炉工作原理 （1）原料检验下料 项目生产所需原料钢材进厂后，由检验人员对原料进行检测，检测不合格原料返回供应厂家，合格原料依据订单确定尺寸下料，下料主要是将原料经过锯切、加工成规定尺寸的毛坯。锯切工序乳化液循环使用，不产生废乳化液。底部设置托盘，防止乳化液渗漏。 （2）加热工段 由下料工段生产的毛坯由起重机送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。将坯料加热到工艺所需温度，最高炉温为1250℃，最高锭坯温度为1230℃，终锻温度控制在700~750℃，最少保温时间为3.5h，普通保温时间为5.5h，送至锻压工段。本项目新增天然气燃烧产生的废气经SCR脱硝设备脱硝处理后，通过1根15m高排气筒排放。 （3）锻造工段 镦粗时要把毛坯轴心线不断转动，发生弯曲时必须立即校正，每次压缩量应少于材料塑性的允许范围。锤头每分钟打击次数100-180，毛坯高度应与设备空间一般不少于75mm，低于终锻温度时，应增加火次。冲孔前必须镦粗，端面平整，冲头必须放正，打击方向应与冲头端面垂直，先冲出初孔后扩孔。在心棒马架上扩孔，扩孔时要将毛坯绕轴心线不断转动，每次转动量和压缩量应尽可能一致，马架间距不宜过宽，还要在马架上加一垫铁，以控制壁厚，法兰圈扩孔后采用平砧校平。 锻造工序会产生无组织颗粒物，应彩钢全封闭，地面硬化，加强洒水抑尘，地面清扫，有效减少颗粒物对环境影响。初步锻造冲孔完成后的锻件送至加热炉加热后送到辗环机碾扩成型。 （4）辗环成型 本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： ①数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 ②辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 ③辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向辗制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示辗制过程的工艺曲线。 锻造辗环工段完成后的锻件送入机加工车间进行精加工。 （5）机加工 机加工车间主要是对锻件进行深加工，以达到法兰产品精确度的要求，项目产品全部为法兰盘，只是型号规格不同。工位产生的废铁屑，废边角料定期清理，存放于一般固废暂存工棚。 车床日常运行过程中，为了冷却、润滑刀具和工件，需要使用一定量的机油和乳化液，因此，在机加工车间会产生一定量的废乳化液、废机油等危险废物。车床底部设置合适托盘，防止废液渗漏。废乳化液、废机油，存放于危废暂存间。 （6）检验、外售 项目检测的指标主要是法兰盘的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合法兰标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验不合格产品返回生产下料工序，检验合格产品进行外售。 本项目工艺流程见下图： 图3 项目生产工艺流程及产排污环节图 2、主要污染工序 （1）废气 主要为2台天然气加热炉产生的烟尘、SO2、NOx。 锻造工序产生的无组织粉尘。 （2）废水 本项目用水主要为生活污水。 （3）噪声 主要为锻造打击噪声、机加工机械噪声、风机噪声。 （4）固废 ①生产固废：为下料及机加工过程产生的废边角料、铁屑及氧化铁皮； ②危险废物：机加工设备运行时将产生少量废机油、废乳化液等； ③生活垃圾：生产和办公人员产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1. 原有工程概况 定襄县常顺锻件有限公司位于定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区。2018年9月，河北德源环保科技有限公司完成《定襄县常顺锻件有限公司年产1000吨法兰盘生产线煤改气加热技改项目环境影响报告表》。2018年10月26日原定襄县环境保护局已定环评函{2018}232号文件对该项目报告表进行了批复。2020年3月1日，公司填报了固定污染源排污登记表，登记编号为91140921MA0H8XER61001X。 根据环评报告内容，企业生产规模为年加工法兰锻件1000吨。原有占地666.67m2，有1台天然气加热炉，1台夹棒锤，车床9台、钻床2台。原有工程建设内容见表2-10。 表2-10 原有工程建设内容一览表 工程类别 原有工程情况 主体工程 下料车间 1座，砖混结构，15m×10m，建筑面积150 m2，设锯床2台，位于厂区中部 锻造车间 1台天然气加热炉，新增1台碾环机，新建200m2天然气加热炉覆盖工棚，新增1台调压柜，锻锤采用围挡实行半封闭 机加工车间 1座，砖混结构，15m×8m，建筑面积120m2，设车床9台，钻床2台，位于厂区西北侧 辅助 工程 办公用房 砖混结构，8m×4m，建筑面积32 m2，位于厂区东南角 库房 1座，砖混结构，10m×5m，面积50 m2，位于厂区北侧 配电室 1座，砖混结构，3m×4m，建筑面积12m2，位于厂区南侧 公用 工程 供水 由安寨村自来水供给管网能够提供 供电 由神山乡变电站提供，厂区设2台80KVA变压器 供热 办公区采暖使用空调采暖，车间不采暖 供气 本项目加热炉燃料为天然气，由山西国电定襄燃气有限公司中压调压管道三通接口接入 2.原有项目工艺流程 生产工艺主要包括： （1）原料准备 本项目加工所需要的主要原材料为方型钢材，汽车运入厂区内存放，待检验下料。 （2）下料 对钢材进行检验，并使用金属带锯床下料切割。 （3）高温加热 下料工段生产的毛坯由叉车送至加热工段进行加热。项目加热工段采用天然气加热炉进行加热。将坯料加热到工艺所需温度，送至锻造工段。 （4）锻造成型 锻造工段首先进行锻坯，采用锻锤进行镦粗、冲孔，初步锻造冲孔完成后的锻件送至辗环机碾扩成型。初步锻造冲孔完成后的锻件送至加热炉加热后送到辗环机碾扩成型。 （5）碾环成型 本项目采用数控辗环成型技术。辗环工艺是采用的新型高效节能新工艺，其主要特点为： ①数控辗环机采用设计独特的组合模具，使工件加工余量很小，从而使钢材利用率大幅提高，节约原材料至少20%。 ②辗环机操作一次上机辗制成型，从而实现了短流程，高效节能，明显改善了产品的内部组织，提高了产品综合机械性能指标。 ③辗环机工艺技术参数全部由电脑自动化控制，产品质量稳定可靠。 辗环机为项目的主要工艺设备之一，主要特点有： a、采用径向辗制原理，锻件端面平直，棱角清晰。 b、采用数控技术，锻件尺寸精度高。 c、数控系统由计算机可编程控制等组成，通过分辨彩显，可对整个辗制过程实现适时监控，并直观显示辗制过程的工艺曲线。 锻造辗环工段完成后的锻件自然冷却后外运进行机加工，不进行机加工工序，碾环后的磨具则进入机加工序。 （6）机加工 经过碾环工序的模具进入车间内进行机加工生产工序，其产品为不同规格的锻件法兰。 （7）产品入库 加工好的产品入库暂存，外售。 生产工艺流程见图5。 图5 生产工艺流程图 3. 原有工程生产环节排污情况 本项目原有工程规模为1000t/a法兰锻件，原有工程产污环节主要有：1台天燃气加热炉废气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物；机加工时的各种车床、钻床等和锻锤产生的噪声。由于项目工程未建设完成，根据《定襄县常顺锻件有限公司年产1000吨法兰盘生产线煤改气加热技改项目环境影响报告表》污染物计算，本项目原有工程污染物排放情况见表2-11。 表2-11 原有工程污染物排放情况 污染源 污染物 治理措施 排放量t/a 排放浓度mg/m3 备注 废气 天然气加热炉 烟尘 使用天然气，未设置脱硝设施 0.033 25 达标 SO2 0.004 ＜3 达标 NOx 1.04 800 不达标 废水 生活污水 生活 污水 生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥； 0 / 不外排 固废 生产区 废氧化铁皮、边角料和废铁屑 全部出售 400 / 不外排 生活 生活垃圾 委托环卫部门处理 2.7 / 危险废物 废机油、废乳化液 委托有资质单位处置 0.02 / 噪声（锻造及机加工设备） 噪声 选用低噪声设备、基础减振、消声、封闭 昼间最大值不超60dB（A） 夜间最大值不超50dB（A） / 厂界 达标 4.原有工程环保手续履行情况 定襄县常顺锻件有限公司位于定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区。2018年9月，河北德源环保科技有限公司完成《定襄县常顺锻件有限公司年产1000吨法兰盘生产线煤改气加热技改项目环境影响报告表》。2018年10月26日原定襄县环境保护局已定环评函{2018}232号文件对该项目报告表进行了批复。2020年3月1日，公司填报了固定污染源排污登记表，登记编号为91140921MA0H8XER61001X。 原有工程环评批复要求的环保措施落实情况见下表。 表2-12 环评批复履行情况 序号 环评批复 实际建设情况 1 加强管理严格按照技术要求，使用该加热炉确保连续，稳定运行，污染物达标排放。 落实了环评报告提出的环境保护要求，污染物达标排放。 2 根据县政府对锻造行业的整体规划，待工业区启动后，应服从县政府的统一规划。 严格执行国家产业政策和环保规定，服从县政府的统一规划。 3 增加厂区绿化面积，按照清洁生产要求进行生产。 厂区地面硬化，已加强厂区及周围环境的绿化 6.目前存在的主要环境问题及整改措施 目前厂区没有存在的主要环境问题，还需完善绿化种植面积；项目原有工程未建设完成，环境保护竣工验收手续未落实，等建设完成后，补充完善该手续办理。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 略。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目天然气加热炉排放的烟（粉）尘、SO2、NOX执行《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气（2019）164号文件中颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的排放限值，具体见表3-5。 表3-5 天然气加热炉大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物 颗粒物 SO2 NOx 标准值 30 200 300 2、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别 昼间 夜间 2类 60 50 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 废机油、废乳化液等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发（2015）25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”等文件要求，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本次扩建完成后，工程排放总量为烟尘0.032t/a、SO2 0.004t/a、NOx0.624t/a。 根据2018年定襄县环境保护局核定总量控制指标值：烟尘0.033t/a，二氧化硫0.004t/a，NOX1.04t/a。 建设单位烟尘、SO2、NOX原有总量控制指标满足本次扩建工程，不需要申请总量。 表3-8 项目各污染物排放总量控制指标表（单位：t/a） 序号 污染物 烟尘 SO2 NOX 2 扩建完成后项目排放总量 0.032 0.004 0.624 3 建设单位原有总量控制指标 0.033 0.004 1.04 4 原有总量控制指标是否满足 是 是 是 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也将随之消失，且本项目施工期较短。故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。 1.大气环境保护措施 施工期主要工作为在挖填方、平整场地、材料运输、装卸等过程会发生扬尘污染。 本工程施工过程中，对环境空气的影响主要表现为： ①由于材料的运输、装卸、拌合等作业，有大量尘埃散逸到周围环境空气中形成扬尘，尤其是在风速较大、装卸过程或车速较快的情况下； ②施工期间，物料堆场由于风吹等原因会引起扬尘污染； ③运输车辆以及施工机械在运行时，排出气体污染物； ④混凝土搅拌过程中，产生扬尘污染； 以上污染物均为无组织间歇排放。 （1）施工期扬尘防治措施 按照《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订版）、《《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》、《忻州市2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）相关要求落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”措施，具体如下： ①工程开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间； ②开挖弃土堆存时遇干燥、大风季节要及时洒水，甚至加盖苫布，避免产生扬尘； ③项目施工场地周围应当设置围挡设施，并定期检查围挡设施，发现破损及时补修； ④施工工地道路要全部硬化，工地出口处要设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地； ⑤施工场地内每天定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日还应增加洒水量及洒水次数或停止建设。 ⑥渣土运输车辆100%安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置和卫星定位系统并确保正常使用。 本次评价提出的具体防治措施见下表4-1。 表4-1 建筑工地扬尘控制措施 序号 控制措施 环 评 要 求 1 道路硬化与管理 施工场所硬化率达100%以上； 任何时候车行道路上都不能有明显的尘； 道路清扫时都必须采取洒水措施。 2 边界围挡 围挡施工工地100%围挡，高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失； 围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。 任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 3 裸露地（含土方）覆盖 每一块独立裸露地面100%以上的面积都应采取覆盖措施； 覆盖措施的完好率必须在100%以上； 覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。 4 易扬尘物料覆盖 所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内； 防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于100%； 小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。 5 持续洒水降尘措施 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘。 6 运输车辆冲洗装置 出入车辆100%冲洗；运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路； 洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa； 洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 采取上述措施后，可最大限度减少对周围环境的影响。 （2）道路扬尘 在施工道路局部地方积尘较多的地方，载重车辆经过时会掀起浓密的扬尘，影响范围一般在宽5～6m、高4～5m的空间内，3分钟后较大颗粒即沉降至地面，微细颗粒（PM10）在空中飘浮时间较长。因此，车辆扬尘主要是污染道路空气质量。 施工中扬尘量的多少还取决于施工管理水平，管理严格，则可减少扬尘量；相反，如果水泥、土料大量洒落在道路上，又不及时清扫，则产生的尘土会大量增加。 为减少运输扬尘造成的二次污染，评价要求进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，同时设置一台洒水车进行道路洒水抑尘。 （3）机械车辆废气 施工期废气主要来自车辆运输过程中产生的汽车尾气，一般仅局限于施工区域以及施工通道，对施工区域以外的环境空气影响比较小。 评价要求施工单位选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。 评价要求施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达标，综上所述，按照以上措施进行防治后对施工场地周围环境空气影响较小。 2.水环境环境保护措施 施工过程废水影响主要包括：砂石骨料冲洗废水、施工机械清洗废水及施工人员的生活废水。 施工排放的主要废水要进行收集和处理，工地设废水收集池，对施工废水进行收集、沉淀等处理后复用于和沙浆；施工人员生活废水经沉淀处理后用于道路泼洒降尘，不会对当地水环境产生影响。 为防止施工过程中废水外排，评价要求： （1）砂石料加工和冲洗等施工废水设临时集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，循环利用，不得外排； （2）施工人员盥洗用水就地泼洒，用于厂区抑尘；旱厕定期清掏用于附近田地施肥，不外排。 3.噪声环境保护措施 施工噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、夯实机、推土机等，噪声值为70-110dB（A）。 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： ①企业在施工过程要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； ②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并树立公告牌向周边居民说明情况； ③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； ④在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 严格控制建设施工作业时间。对施工现场的强噪声设备须合理布局，远离边界和敏感区，确保噪声达标排放，减少噪声扰民。 4.固废环境保护措施 施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工产生的废旧水泥、废弃砖、废弃金属材料等应首先考虑回收利用，不能回收利用的，按照当地主管部门的要求送至指定地点集中处置，严禁乱堆乱放；垃圾等运输过程中，车辆要装载均衡，货物不得超出车厢体，要采取密闭措施，不得撒漏。 （2）生活垃圾 施工人员生活垃圾主要为生活中遗弃的废弃物，施工高峰期人员约10人，按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量约5kg/d。在施工区域内设临时集中收集点，然后定期送至环卫部门指定位置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、环境空气影响分析 本次扩建2000t/a锻件法兰后，厂区生产规模达到3000吨锻件法兰，新增1台蓄热式天燃气加热炉，天燃气加热炉生产过程中将产生烟尘、SO2、NOX。 （1）用气量计算 本项目天然气由山西国电燃气有限公司管道天然气提供，天然气是轻烃气体燃料，是清洁能源，主要成份是甲烷和乙烷，约占97％以上。 表4-2 天然气加热炉用气量一览表 序号 名称 规格及型号 小时耗气量/m3 年工作小时数/h 治理措施 锻造工序 新增天然气加热炉 1.8m×2.5m×1.0m 83.3 2400 现有和新增加热炉共用SCR脱硝+1根15m高烟囱排放 现有加热炉 1.8m×1.2m×1.0m 41.6 2400 用气量合计（万m3/a） 30 / 则项目年生产3000吨法兰锻件天然气消耗量为30万Nm3/a。 （2）烟气量计算 根据天然气加热炉经验值，烟气产生量为13Nm3/Nm3天然气，则本项目天然气加热炉燃烧天然气产生的烟气量：30万Nm3/a×13Nm3/Nm3＝3.90×106Nm3/a。 （3）污染物计算 1）烟尘的计算 根据收集到的验收监测报告，本次评价按照颗粒物8.1Nmg/m3计算，则加热炉烟尘排放量=8.1Nmg/m3×3.90×106Nm3/a×10-9=0.032t/a。 2）SO2的计算 本项目SO2的产生量与所使用的天然气中H2S的含量有关，按照H2S含量每Nm3天然气含H2S 6.7mg，则本项目H2S总含量为：30万Nm3/a×6.7mg×10-9=0.002t/a H2S经燃烧后生成SO2，化学方程式如下， 则加热炉SO2排放量=128/68×0.002t/a=0.004t/a SO2排放浓度=（128/68×0.002t/a）t/a÷3.9×106Nm3/a×109=1.0mg/Nm3 3）NOx的计算 评价要求在新增加热炉烟气出口处共用一套SCR脱硝系统对加热炉废气进行脱硝处理。 烟气脱硝采用SCR脱硝，SCR即为选择性催化还原法，NH3优先和NOx发生还原脱除反应，生成氮气和水，其主要反应式为： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 工艺设计顺序为：升温——SCR脱硝——（余热回收）排空。 经核实，燃气炉排烟温度为80℃左右，经过脱硝前加热补偿装置升温至220℃以上，采用低温SCR烟气脱硝技术。 尿素溶液先进入热解系统；热解后的氨与空气混合气经喷氨格栅与烟气在管道中充分混合后流入SCR 反应器。尿素溶液经热解系统会分解成NH3（氨）和 HNCO（异氰酸），HNCO再与水反应生成NH3 和CO2。尿素溶液热解工艺的主要反应如下： CO(NH2)2→NH3 + HNCO 尿素→氨 + 异氰酸 HNCO + H2O →NH3 + CO2 异氰酸 + 水 →氨 + 二氧化碳 尾气在管道中与尿素溶液进行充分混合后流入SCR 反应器。烟气导流挡板，使进入SCR反应器内的尾气气流分布均匀，流量可适当调控以保证催化剂的利用率。还原剂喷枪位置及喷嘴形式是根据烟道的布置情况进行设计，从而达到保证脱硝效率和经济性，防止造成局部喷氨过量腐蚀设备和空气的二次污染。 进入反应器内的尾气经过催化剂后，氮氧化物被分解达标后排放。由于催化剂采用的是蜂窝模式，所以紊流增加了混合气体与催化剂的接触，转化率高，而且过量的氨气会停留在模块中参与未反应尾气的转化，所以氨逃逸率低。 氨逃逸控制措施：合理设置吸收塔内部结构、液气比及喷淋层保证吸收液与烟气充分接触，对于储存尿素罐选择合适容器材料，加强密闭性检查，定期维护。 根据氨法烟气脱硫工程通用技术规范（HJ2001-2018），逃逸浓度小时均值低于3mg/m3。 本项目废气排放及治理情况见表4-3。脱硝设施主要设备见表4-4。 加热补偿装置为燃烧机，燃料为清洁能源天然气，安装于水气分离之后，脱硝设施之前，主要对烟气进行再加热，使温度达到220℃以上，满足低温SCR脱硝装置的反应条件。加热补偿装置主要设备见表4-5。加热补偿装置位置示意图见图7。 尿素溶液热解系统位于烟气加热补偿装置之后，SCR反应装置之前。尿素溶液经过计量分配装置精确的测量和控制输送至喷射器，经过雾化喷嘴喷入分解室后热解。采用电加热器将空气加热至约350℃后进入绝热分解室进行热解。尿素溶液热解系统主要设备见表4-6。尿素溶液热解系统位置示意图见图7。 表4-3项目废气产生环节及处理措施一览表 序号 污染源 主要污染物 排放方式 治理措施 1 天然气加热炉 颗粒物、SO2、NOx 有组织 加热炉燃用清洁能源天然气，废气脱硝后经1根15m高排气筒排放。 表4-4脱硝设施主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格参数 单位 数量 1 尿素（32.5%）溶液储罐 300L 座 1 2 排污阀 DN50（PE） 个 1 3 球阀 —— 套 1 4 过滤器 —— 个 1 5 截止阀 —— 个 1 6 加药泵 6L 台 2 7 止回阀 —— 个 1 8 压缩空气 —— 台 1 9 球阀 —— 个 1 10 油水分离器 —— 个 1 11 管道、附件及支吊架 所需的各种规格 套 1 12 分配管 —— 组 1 13 手动阀 —— 套 1 14 喷枪及其附件 双流体雾化喷枪 套 2 15 反应器 —— 台 1 16 催化剂 1-1.5 M3 1.5 17 烟道及保温 —— 项 1 18 压差变送器 —— 个 1 19 管道及其附件 —— 套 1 20 设备配件 —— 批 1 表4-5加热补偿装置主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格参数 单位 数量 1 燃烧机 —— 座 1 2 烧嘴 320KW 个 1 3 膜盒压力表 0-25Kpa 个 1 4 手动球阀 —— 个 1 5 执行器 —— 个 1 6 电磁阀 —— 个 1 7 风机 0.75KW 个 1 表4-6尿素溶液热解系统主要设备一览表 序号 设备名称 技术规格参数 单位 数量 1 计量分配装置 —— 套 1 2 喷射器 —— 个 1 3 雾化喷嘴 —— 个 6 4 电加热器 550KW 个 1 5 热解室 —— 个 1 6 风机 0.55KW 个 1 图7加热补偿装置及尿素热解系统位置示意图 本项目为SCR脱硝系统的，依据类比氮氧化物监测结果（监测报告附件8），（监测时进口氧含量为14.21%，出口氧含量为13.46%），进口NOX产生浓度折算为800mg/m3，出口NOX排放浓度折算为160mg/m3，则SCR设备实际脱硝效率为80%，则加热炉NOx排放量=160Nmg/m3×3.9×106Nm3/a×10-9=0.624t/a。 2.排放量核算及达标排放可行性可靠性分析 本项目大气污染物产排情况汇总见下表。 表4-7 本工程大气污染物产排情况一览表 产生工序 污染因子 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 治理措施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 加热炉天然气燃烧工序 有组织烟尘 0.032 8.1 新增的天然气加热炉和现有加热炉共用一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过排气筒排放 0.032 8.1 有组织二氧化硫 0.004 1.0 0.004 1.0 有组织氮氧化物 3.12 800 0.624 160 综上，本项目扩建完成后2台天然气加热炉污染物排放总量共为：烟尘0.032t/a、SO2 0.004t/a、NOx0.624t/a。排放浓度分别为：烟尘：8.1mg/Nm3，SO2：1.0mg/Nm3，NOx：160mg/Nm3，能够满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（晋环大气[2019]164号）中规定的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的排放限值要求。 3.大气监测计划 表4-8 本项目大气监测要求 项目 监测点位 点数 监控项目 监测频率 备注 废 气 加热炉脱销设备废气排气筒 1个 烟尘、SO2 、NOx 每年监测1次，每次1天，每天3次 由企业委托有资质的环境监测机构进行监测 2、地表水环境影响分析 项目区生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥。不外排。 本项目最近的地表水为北侧1130m处的滹沱河，因此本项目对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目新增碾环机1台，电液锤1台，天然气加热炉1台产噪产振设备主要为锻造操作机、锯床、风机、钻床及车床等机加工设备，其噪声级在70-100dB（A）之间。新增主要噪声源见表4-11。 表4-9 本项目新增主要噪声源一览表 序 号 声源 位置 声源 名称 数量 噪声值 （dB（A）） 治理措施 治理后类比噪声值（dB（A）） 1 天然气加热炉 风机 1台 70～80 选择低噪声设备、密封、减振 60~70 2 碾环车间 电液锤、碾环机 1台电液锤、1台碾环机 75～85 选用低噪声设备，置于车间、减振 60~70 本次环评选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4–2009）中的噪声预测模式，预测计算的基本公式为： LA（r）=LA（r0）—Adiv 式中，LA（r）—距声源r处的等效声级，dB（A）； LA（r0）—参考位r0处的等效声级，dB（A）； Adiv—声波几何发散所引起的声级衰减量，dB（A）。即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv=20lg（r/r0）； 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： Leq总＝10lg（100.1leqi） 式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中，Leq—预测点的预测等效声级，dB（A）； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景噪声值，dB（A）。 根据各车间有关噪声计算参数，可得出厂界噪声预测结果见表4-12。 表4-10 本项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 编号 预测点位 昼间 标准 （dB） 是否 达标 贡献值 现状值 预测值 1 厂界北 50.67 56.2 57.27 60 达标 2 厂界西 42.53 57.2 57.34 达标 3 厂界南 36.58 58.2 58.22 达标 4 厂界东 42.87 57.8 57.93 达标 根据预测结果，在经减震、消音、厂房、围墙、设隔声板等隔声和距离衰减后，厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类区标准。本项目距最近的村庄（镇安寨村）距离为160m，项目噪声不会对声环境产生明显影响。 为进一步保障厂界噪声达标，针对各产噪环节，环评提出以下环保措施： ①进一步加强原有机加工车间窗户隔声效果，对噪声较大的设备采用减震、消声措施，可以降低噪声； ②减弱噪声：在厂区四周种上绿化带等措施来降低对外界的影响，并应加高厂区东侧围墙的高度，进一步减少噪声对外环境的影响； ③建立设备定期维护、保养的管理制度，保证设备正常运转，以防止设备故障形式的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止噪声；强化行车管理制度，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④对于锻锤在工作中所产生的振动应特别关注，根据调查了解到，为防止过大振动对设备基础、房屋基础和墙体产生不良影响，本项目锻锤均采用了钢筋砼基础，其质量体积应大于3m3；在基础四周采取了减振层等措施。根据现行环保要求，建设单位拟对锻锤采取半封闭措施，进一步减轻噪声对周围环境的影响。 表4-11 本项目噪声监测要求 分类 监测类别 监测计划 监测单位 噪声 因子 Leq、L10、L50、L90 委托有资质的单位监测 布点 厂界四周 频率 每季度测1次，每次1天，每天昼夜各1次 4、固体废物影响分析 （1）氧化铁皮、废边角料和铁屑 本项目在生产过程中会产生氧化铁皮、废边角料及铁屑，产生量约1200t/a，外售废品收购站。 （2）危险废物 本项目在机加工等生产过程中由于各种加工机械的使用，会产生废机油及废乳化液等。机油、乳化液等可循环使用，但设备检修和保养时会有少量废机油和废乳化液需外排，预计全厂总废机油产生量为0.03t/a，废乳化液产生量约为0.03t/a。全部分类暂存于现有危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 本项目危险废物利用处置方式见表4-12。 表4-12 危险废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-217-08 0.03t/a 厂区机械设备 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 全部分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 2 废乳化液 HW09 900-007-09 0.03t/a 锯切机加工 液态 碳氢化合物 多环芳香烃 每3个月1次 T，I 上述污染物尽管排放量不大，但属于《国家危险废物名录》范畴，因此必须认真加以处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： ①暂存要求： a.废矿物油必须装入符合标准的容器内；废机油桶须在库房内整齐堆存。 b.装载废矿物油的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签。 d.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。 e.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回收后继续保留三年。 图8 危险废物标签 管理台账记录要与企业经营情况相互佐证，至少保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 f.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 g.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 h.危废间应满足“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)；危废暂存库建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。另外必须做好防渗措施，目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。建议采用下述防渗结构作为基础。 ②转移要求： 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 图9 危废间防渗措施平面图 图10 危废间防渗措施剖面图 b.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求：环评要求送交有资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾：项目劳动定员18人，生活垃圾产生约为2.7t/a，厂区设垃圾桶用于收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。 本项目固体废物产生及排放情况一览表见下表4-13。 表4-13 本项目固废排放一览表 类别 名称 排放源 产生量 排放量 处置措施 一般固废 生活垃圾 办公生活 3.0t/a 0t/a 设垃圾桶收集，再由当地环卫部门清运并处理 氧化铁皮、边角料、废铁屑 生产过程 1200t/a 0t/a 收集后外售废品收购站 危险废物 废机油（HW08） 设备维修 0.03t/a 0t/a 设5m2危废暂存间，收集后送有资质单位处理 废乳化液（HW09） 锯切机加工 0.03t/a 0t/a 在采取以上措施后，各项固体废物均可得到有效处置，满足环境保护的要求。可将其对环境的不利影响减至最低。 5、土壤环境影响分析 项目运营期在落实各种污染控制措施的情况下，可以保证废气达标排放、无废水外排、固废合理处置，可以防止颗粒物的大气沉降，有效阻断土壤环境污染途径，使项目的建设对土壤环境的影响降至最低，不改变区域土壤环境质量现状，从土壤环境影响的角度，项目建设可行。同时，本项目为锻造企业扩建，且四周及场内均为建设用地，无土壤环境敏感保护目标，故本项目无需开展现状调查作为背景值。 6、环境风险分析 本项目涉及到的危险物质为废机油，天然气，项目在运行过程中存在着发生火灾、爆炸等突发风险事故的可能性。 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表4-14 危险物质数量和临界量比值表 类别 化学品名称 储存方式 物质存在量 临界量 该种危险物质Q值 环境风险潜势 易燃 液体 废机油 桶装 0.03t 2500t 0.000012 Ⅰ 易燃 气体 天然气 不储存，管道天然气 1.0kg 10t 0.0001 Ⅰ 综上所述，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。进行简单分析即可。 废机油储量较小，且桶装储存于为废暂存间内，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）的相关要求，对项目产生的废机油进行贮存、管理和转运，对周围环境产生的风险影响较小。 项目在厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉，两个阀门间存在量远小于10t，即本次扩建项目不属于重大危险源。 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及储油箱周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。 本项目建设项目环境风险简单分析内容表见下表： 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 定襄县常顺锻件有限公司年产3000吨法兰盘生产线建设项目 建设地点 （山西）省 （忻州）市 （定襄）区 （神山）乡 （/）园区 地理坐标 经度 112°59′58.638″ 纬度 38°33′16.720″ 主要危险物质与分布 本次工程涉及到有毒有害物质、易燃易爆物料主要为废机油。废机油桶装储存于危废暂存间内。 厂区内配备天然气调压柜，外部输气管网天然气经调压柜调至低压后，经厂内支管网送至天然气加热炉。 环境影响途径及危害后果 1、存储设施密封不严、储罐裂缝等造成废机油泄漏，引发火灾、爆炸等； 2、装卸作业时产生火灾爆炸，或废机油泄漏危害地表、地下水等； 3、事故伴生/次生的消防污水、液体废物料以及燃烧烟气等。 风险防范措施要求 1、选址、总图布置和建筑安全防范措施项目厂区与周围居民区、工况企业、公路等保持足够的防护距离。总平布置遵循分区布置的原则，生产区、生活区、危废暂存间分开设置，各建构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计，符合规范要求。 2、工艺、设备风险防范措施设计采用防爆仪表，爆炸危险场所选用相应等级的隔爆型电气设备；系统内所有法兰、阀门、仪表接头、泵密封等以及设备本体的设计，均按规范要求进行，消除跑冒滴漏。 3、消防系统：库内设置多个手提式灭火器。本项目建设单位应严格按照消防、安全等相关规范及部门要求设置消防系统，办理相关手续取得相关证书等。 填表说明 本项目为定襄县常顺锻件有限公司年产3000吨法兰盘生产线建设项目，根据风险源、环境敏感目标等调查，以及风险潜势初判，本项目风险潜势为Ⅰ，本项目评价工作等级为：简单分析。本次风险评价对评价依据、环境敏感目标概况、风险识别、风险分析、风险防范措施以及应急要求，分析结论等几个方面做出概述。 7、“三本账”计算 本次技术改造完成后，工程主要污染物变化情况见表4-16。 表4-16 工程污染物排放“三本帐”分析 单位：t/a 序号 污染物 烟尘 SO2 NOX 1 现有工程排放量① 0.033 0.004 1.04 2 本次工程产生量② 0.032 0.004 3.12 3 本次工程处理后消减量③ 0 0 2.496 4 本次工程排放量④=②-③ 0.032 0.004 0.624 5 “以新带老” 消减量⑤ 0.033 0.004 1.04 6 最终排放量⑥=①+④-⑤ 0.032 0.004 0.624 7 前后变化量⑦=⑥-① -0.001 0 -0.416 8、环保投资及概算 为了加强建设项目的环境管理，防止环境污染，减轻或防止环境质量下降，根据“建设项目环境保护设计规定”的要求，建设项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，同时应保证环保投资的足额及时到位。 本项目总投资为530万元，环保投资为26万元，环保投资占总投资的4.9%。环保投资具体见表4-17。 表4-17 建设项目环保设施投资一览表 内容类型 污染源 污染物 名称 环保措施 环保投资 （万元） 废气 天然气加热炉 烟尘、SO2、NOx 新增天然气加热炉与现有加热炉共用一套SCR脱硝装置，燃烧废气经脱硝处理后通过15m排气筒排放 10 废水 办公区 生活污水 厂区生活污水，水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥。 利旧 固废 生产区 氧化铁皮、边角料、废铁屑 设一般固废暂存场所，外售废品收购站厂 1.0 废机油、 废乳化液 暂存于危废暂存间（厂区西北角，15m2），定期交有资质的单位处置 利旧 办公生活 生活垃圾 设置垃圾桶收集生活垃圾，定期送往环卫部门指定地点合理处置 利旧 噪声 锻锤、风机、钻床及车床等机加工设备 置于封闭车间内，设置基础减振等措施 15 合计 26 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加热炉 | 烟尘、NOx、SO2 | 新增天然气加热炉和现有加热炉共用一套SCR脱硝装置，燃烧废气经处理后通过排气筒排放 | 满足《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》晋环大气（2019）164号文件中颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、石油类 | 厂区生活污水水质简单，排入旱厕，定期清掏用于农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 锻造车间 | 夹棒锤 | 置于封闭车间内，设置基础减振等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 加热炉 | 风机 | 选择低噪声设备、密封、减振 |  |
|  | 机加工车间 | 其它机加工设备 | 选用低噪声设备，置于车间、减振 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在生产过程产生的氧化铁皮、边角料及废铁屑，外售废品收购站；废机油及废乳化液全部分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；厂区设垃圾桶用于收集生活垃圾，定期交由环卫部门处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目生产区生活污水直接排入旱厕，不会通过废水排放而对土壤造成影响；固体废物均能得到妥善处置，不随意堆放。危废暂存间进行防渗处理，可采用天然材料或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5cm的粘土层的防渗性能。 |
| 生态保护措施 | 首先，做好厂内污染治理，最大限度减少污染物排放。其次，要做好厂绿化工作。 |
| 环境风险 防范措施 | 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对天然气输送管道和阀门以及储油箱周边安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格按照环评报告及批复要求进行建设，建设完成后根据《排污许可管理条例》及时进行排污登记，并进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产运营，运营期间做好环境设施保养与维护，处于正常状态下运营。 |

# 六、结论

综上所述，定襄县常顺锻件有限公司年产3000吨法兰盘生产线建设项目位于定襄县神山乡镇安寨村工业集聚区，从环保角度分析，本项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0.033 | 0.033 | / | 0.032 | 0.033 | 0.032 | -0.001 |
|  | SO2 | 0.004 | 0.004 | / | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 |
|  | NOX | 1.04 | 1.04 | / | 0.624 | 1.04 | 0.624 | -0.416 |
| 废水 | 生活污水 | 不外排 |  |  | 不外排 |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 氧化铁皮、废边角料、铁屑 | 400 |  |  | 800 |  | 1200 | +800 |
|  | 生活垃圾 | 2.7 |  |  | / |  | 2.7 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.01 |  |  | 0.02 |  | 0.03 | +0.02 |
|  | 废乳化液 | 0.01 |  |  | 0.02 |  | 0.03 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

SCR脱硝

SCR脱硝

2H2S+3O2

2SO2+2H2O