定审管环保发〔2022〕1号

定襄县行政审批服务管理局

关于定襄鹏源能环科技有限公司废钢渣加工利用项目（一期）环境影响报告表的批复

定襄鹏源能环科技有限公司:

你单位报送的《关于〈定襄鹏源能环科技有限公司废钢渣加工利用项目（一期）环境影响报告表（以下简称《报告表》）〉报批的申请》和报告表技术审查意见收悉。经专家评审会研究，现批复如下：

一、你单位拟在定襄县季庄镇邱村工业集聚区进行《定襄鹏源能环科技有限公司废钢渣加工利用项目（一期）》，主要工程内容：项目租赁定襄县利民机械联合加工有限公司土地6666.7㎡，分两期建设，本项目只建设一期工程，一期投资3800万元：新建厂房5000㎡，新增破碎机1台、筛分机1台、球磨机1台、摇床6台、压滤机1台、脱水筛3台、装载机3辆、变压器1台。一期项目建成后年加工处理废钢渣5万吨。项目总投资3800万元，其中环保投资30万元。本项目由定襄县行政审批服务管理局予以备案，项目代码为2109-140921-89-01-919689。根据“报告表”结论，在落实各项环境保护措施的前提下，污染物能够达标排放，并符合总量控制要求，我局原则同意《报告表》中所列的建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、认真落实施工期污水、扬尘、噪声、固废等污染防治措施。施工期间噪音实施严格控制；场地周边设围挡，物料堆放覆盖，土方开挖采用湿法作业，出入车辆进行冲洗，渣土运输车辆密闭运输，施工废水经沉淀处理后回用于运输车辆冲洗以及施工场地的洒水抑尘等，不得外排；建筑垃圾、生活垃圾及时清运，送环卫部门指定地点处置。

2、落实运营期污废水污染防治措施。生活污水洒水抑尘，不得外排；洗车废水，设置二级沉淀池，循环利用。

3、落实运营期大气污染防治措施。原料及成品位于全封闭车间内，设置喷淋洒水装置抑尘，采用封闭运输车辆、设置洗车平台；上料口、破碎机、筛分机、球磨机入料口上方分别加装集气罩，废气经收集后共同引入1套布袋除尘器处理，采用涤纶针刺毡覆膜滤袋，处理后经1根15m高的排气筒外排；输送皮带走廊采取全封闭措施；厂区道路硬化并定期对进行清理和洒水抑尘，保持路面清洁；车辆进出厂时清洗轮胎；运输车辆全封闭。污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准；确保污染物达标排放。

4、落实运营期噪声污染防治措施。加强车辆运输管理、合理安排运输时间、限速；使用低噪设备，设置隔声、减振基础等，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

5、落实运营期固废污染防治措施。生产过程中产生的除尘灰定期收集后掺入尾渣外售；尾渣压滤收集后作为成品外售；底泥定期清掏后掺入尾渣外售；设备维修产生的废机油暂存于10㎡的危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理；危险废物暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关要求；生活垃圾收集后交由环卫部门处置。

6、落实污染物排放总量控制要求。总量控制要求为：粉尘：0.768t/a。

7、落实各项环境风险防范措施。建立健全各项环境管理制度，确保环境安全。

三、落实污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，须按《报告表》提出的规定程序实施竣工环境保护验收备案；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、忻州市生态环境局定襄分局负责项目的环境监督检查工作，确保各项环保措施按《报告表》及本批复要求落实到位。

（此页无正文）

定襄县行政审批服务管理局

2022年1月29日

抄送：忻州市生态环境局定襄分局、 山西天驰达环保科技有限公司

定襄县行政审批服务管理局             2022年1月29日印发

共印10份