# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批本）

项目名称：定襄县殡仪馆及火葬场建设项目

建设单位（盖章）： 定襄县民政局

编制日期： 二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

| 场地内现状 | 场区东南储煤场 |
| --- | --- |
| 场区南侧建筑 | 场地内现状 |
| 场区东侧道路 | 场区西侧井房 |

定襄县殡仪馆及火葬场建设项目环境影响报告表修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规范规划情况和规划符合性内容，完善项目与“三线一单”、相关行业环境保护技术规范等其他符合性分析内容。 | 规范了规划情况和规划符合性内容，完善了项目与“三线一单”、相关行业环境保护技术规范等其他符合性分析内容。P3-8 |
| 2 | 完善工程内容，核实柴油用量，明确柴油存储方式和容量，应符合相关规范要求，补充火化机、祭品焚烧废气治理采用的冷却、除尘、吸附设施具体工艺和主要技术参数，补充火化机炉膛温度、停留时间等运行措施管控要求。规范厂区平面布置图，应清晰标出所有工程和环保工程，并标出比例尺。 | 对工程内容进行了完善P10 |
|  |  | 核实柴油用量，明确柴油存储方式和容量，应符合相关规范要求，P36-37 |
|  |  | 补充火化机、祭品焚烧废气治理采用的冷却、除尘、吸附设施具体工艺和主要技术参数，补充火化机炉膛温度、停留时间等运行措施管控要求。P27-28 |
|  |  | 规范了厂区平面布置图，清晰标出所有工程和环保工程，并标出比例尺。见附图4 |
| 3 | 规范大气现状评价内容，补充大气现状监测布点图，规范地表水现状评价内容。结合项目特点，分析项目存在地下水环境污染途径，污染源、保护目标分布情况明确是否开展现状调查以留作背景值，对应完善现状评价内容。规范各环境要素保护目标表和图。 | 规范了大气现状评价内容，补充大气现状监测布点图P16 |
|  |  | 规范了地表水现状评价内容P17 |
|  |  | 结合项目特点，分析项目存在地下水环境污染途径，污染源、保护目标分布情况明确是否开展现状调查以留作背景值，对应完善现状评价内容。P17 |
|  |  | 规范各环境要素保护目标表和图。见附图3 |
| 4 | 参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，细化废气排放方案、废气治理措施及主要技术参数；核实有组织污染物产生和排放强度，进一步分析治理措施的可行性和达标情况。完善主要噪声源源项和源强表，说明声环境影响预测参数，核实预测结果。核实项目水平衡，结合项目特点，完善污水处理站规模和处理工艺的分析内容，细化污水回用途径，完善污水排放与定襄县污水处理厂对接方案。 | 参考源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，细化废气排放方案、废气治理措施及主要技术参数核实有组织污染物产生和排放强度，进一步分析治理措施的可行性和达标情况。；P27-28 |
|  |  | 完善主要噪声源源项和源强表，说明声环境影响预测参数，核实预测结果。P34-35 |
|  |  | 核实项目水平衡，结合项目特点P11-12 |
|  |  | 完善污水处理站规模和处理工艺的分析内容，细化污水回用途径，完善污水排放与定襄县污水处理厂对接方案P30-31。 |
| 5 | 细化焚烧飞灰、废活性炭产生情况及处置措施，核实废物类别、废物代码以及数量，落实合理的处置去向。 | 细化焚烧飞灰、废活性炭产生情况及处置措施，核实废物类别、废物代码以及数量，落实合理的处置去向。P31-32 |
| 6 | 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，完善地下水、土壤和环境风险相关评价内容，校核分区防控措施及土壤、地下水监测要求。规范环境保护措施监督检查清单、结论。 | 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，完善地下水、土壤和环境风险相关评价内容，校核分区防控措施及土壤、地下水监测要求。规范环境保护措施监督检查清单、结论。P41-43 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定襄县殡仪馆及火葬场建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-140921-89-01-138021 |
| 建设单位联系人 | 赵俊才 | 联系方式 | 18536469698 |
| 建设地点 | 山西省忻州市定襄县南王乡中霍村南1km处 |
| 地理坐标 | （112度56分6.450秒，38度23分8.519秒） |
| 国民经济 行业类别 | O8080殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业122殡仪馆、陵园、公墓 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定襄县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定发改字（2021）36号 |
| 总投资（万元） | 3050.00 | 环保投资（万元） | 685.85 |
| 环保投资占比（%） | 22.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目定襄县殡仪馆及火葬场建设项目。根据根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目未列入淘汰类或限制类项目，符合国家产业政策。因此，项目符合国家产业政策的要求。定襄县发展和改革局以定发改字（2021）36号文进行了批复。 与定襄县县城总体规划符合分析 本项目选址位于山西省忻州市定襄县南王乡中霍村南 1km 处，根据《定襄县县城总体规划（2012-2030）》，本项目不在定襄县县城总体规划范围内。本项目北侧距离城区规划边界大约7.5km。本项目不违背定襄县县城总体规划。本项目选址可行。定襄县总体规划图见附图7。 生态功能区划和生态经济区划 根据《定襄县生态功能区划报告》，依据定襄县地形、地貌、行政区划、土地利用、生态环境敏感性、生态系统服务功能等，将定襄县划分为四个功能小区。本项目位于：Ⅰ1定襄盆地水土保持生态功能小区。定襄县生态功能分区图见附图8。 该区分布在定襄县中北部和中南部，涉及晋昌镇中南部、杨芳乡大部分地区、神山乡南部、蒋村乡的大部分地区，以及河边镇的中部、受禄乡、季庄乡、宏道乡的中南部地势平坦的地区，总面积为353km2。植物类型主要以栽培植物为主。地貌类型为冲积平原，地下水主要为碳酸盐类岩溶水富水程度强含水岩组，地带土壤主要有淡褐土。系统主要服务功能为水土保持。 （1）该区的主要生态环境问题 ①农牧业生产活动仍存在蚕食植被现象，造成水土流失；②天然和人为的火灾烧毁草灌植被；③农牧业生产和居民生活过程中废弃物的随意乱倒和堆放对农村生态环境产生影响；④畜禽散养和农业生产活动破坏植被，造成水土流失现象，水土流失降低土壤的服务功能；⑤农村居民区生活废弃物的排放和畜禽养殖产生的粪便对农村生态环境的污染。水源保护区周边居民生活和农业生产过程中产生的废弃物随意乱倒和堆放对饮用水源的水质产生影响。 （2）该区生态系使的保护措施 ①对现有林地和草地进行补植补造，并加强管护进行合理的采伐和放牧；②对于水土流失相对较重的区域，实施小流域治理和植树造林等生态恢复工程，注重效果，对已完成的工程要加大管护力度；③科学实施种植养殖业，秸轩机械粉碎后还田；经生物菌腐化秸轩后，沤制有机肥；秸轩青贮，氨化后发展无粮饲料，利用畜牧业粪便生产、发展沼气、太阳能等清洁能源产业。以此解决流域内居民生产生活污染潜在的环境问题，保证流域能持续的维系良好的自然生态环境。 根据《定襄县生态经济区划》，根据生态经济区划分原则、分区依据，中和考虑各方面因素，将定襄县生态经济区划分为一下区域： I 禁止开发区 I1集中式饮用水源一级保护区 I2交通干线 I3文物单位保护范围 II 限制开发区 II1受禄乡北部山区农牧业经济区 II2 河边镇南部山区农林业经济区 II3南王乡南部山区农牧业经济区 III重点开发区 III1滹沱河北部生态农业旅游业综合经济区 III2定襄县西部工业经济区 IV 优化开发区 IV1定襄县滹沱河南部商贸业经济区 IV2定襄县中部工业与旅游业综合经济区 本项目位于III2定襄县西部工业经济区， 定襄县西部工业经济区位于定襄县西部，涉及杨芳乡和南王乡的中北部，面积约116km2。 生态环境特征：该区海拔在700~900m之间，地貌类型主要为平原；年平均降水量在350~450mm；土壤类型以淡褐土为主；土地利用现状主要为旱地，水浇地；该区域植被状况较差，植被覆盖度在30%以下，植被类型主要以栽培植被、低覆盖度草为主。 该区域地下水资源储量较丰富，该区域大气环境容量还有剩余，资源环境的承载力较小。 目前该区域内工业企业分布较少，经济发展基础以农牧业和工业为主。 生态功能区：滹沱河、牧马河沿岸营养物质与水土保持生态功能小区，定襄盆地水土保持生态功能小区。 生态服务功能：营养物质与水土保持。 生态环境敏感性：该区属土壤侵蚀轻度敏感区，生态环境敏感性为轻度敏感。 生态经济功能：生态农业、工业经济开发； 发展方向：鼓励①鼓励发展有本地特色的锻造加工制造业；②鼓励发展农牧产品加工业。打造特色农业品牌； 生态环境保护要求：①合理布局优化组合发展集约化、规模化、生态化的建材、铸造等产业经济。②对滹沱河沿岸实施高标准的绿化美化、加强植草、植树护岸林带建设；③加快区内排污官网和垃圾无害化处置场建设。项目为社会服务业，属于该区鼓励类项目，符合定襄县生态功能区划，定襄县生态功能区划图见附图9。 三线一单 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 ①生态保护红线 本项目建设地址为定襄县南王乡中霍村。经调查，定襄县尚未划定生态保护红线。根据《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号），本项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等，重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。 ②环境质量底线 本次评价引用《2020年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2020年环境空气质量例行监测数据中主要污染物年均值数据，对项目所在区域环境空气质量进行分析，从监测数据可以看出，定襄县2020年1-12月的环境空气质量主要污染物中SO2、CO、NO2均达标，PM10、PM2.5、O3均超标，超标原因可能是由于汽车尾气以及大风扬尘天气导致的。 本次收集了拟建项目附近的定襄县驿宏洁净煤供应站年储售洁净煤2万吨建设项目2020年06月3日出具监测报告中的TSP的环境空气质量数据，监测数据合格，空气质量良好，监测报告见附件6。 本项目位于定襄县南王乡中霍村南1km处，距离定襄县城约7km。项目产生的污染物在采取相应措施后，项目产生的各类污染物均能够做到达标排放，符合相应的污染物排放标准要求，不会对当地环境质量产生较大影响。本项目的建设能够满足环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 水环境：距离项目最近的地表水为项目北侧7km的牧马河。本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水、食堂废水和生产废水。生产废水经污水处理间消毒工序、食堂废水经隔油池后与生活污水一同进入污水处理设施。 声环境：定襄县民政局于2021年03月委托山西泰之合环境监测有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目厂区厂界四周昼间、夜间噪声值均可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准，表明项目所在区域声环境质量现状良好，监测报告见附件6。 土壤环境：定襄县民政局于2021年1月委托江苏信谱检测技术有限公司对项目所在区域的土壤环境质量现状进行了监测，由监测结果可知，项目厂区3个点位均可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）中规定的标准限制，表明项目所在区域土壤环境质量现状良好，监测报告见附件6。 资源利用上线：本项目施工运营过程会消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对于区域可利用资源总量较小，符合资源利用上线的原则要求。 环境准入负面清单：本项目所在地暂无环境准入负面清单，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类项目，属于允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。定襄县发展和改革局对本项目进行了备案。 与忻州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”的意见符合性分析 根据忻州市人民政府依据晋政发〔2020〕26号文，实施“三线一单”生态环境分区管控： 优先保护单元:以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线管控原则上按照禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 重点管控单元:重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 一般管控单元:以生态环境保护与适度开发相结合为主，主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、省、市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。 根据忻州市生态环境管控单元图，本般项目位于一般管控单元，见附图11。 本项目为殡仪馆及火葬场建设项目，符合国家及我省相关产业准入条件，可做到达标排放，本项目符合文件要求。 表1与《忻州市生态环境总体准入清单》符合性分析 管控类别 实际情况分析 是否符合 空间布局约束 本项目为社会服务业，不属于“两高”企业，不违背区域管控要求；项目选址不涉及环境敏感区，不在生态红线保护范围内； 符合 污染物排放管控 本项目为殡仪馆及火葬场建设项目，符合区域污染管控要求，本项目采用轻柴油作为燃料，经一体化尾气处理设施处理后排放 符合 环境风险防控 环评手续完善后，进行突发环境事件应急预案的编制，根据要求对危险废物进行处置 符合 资源利用效率 项目实施后，采用轻柴油作为燃料，符合能源利用要求；项目各类水资源全部综合利用，不外排，提高水资源利用效率 符合 项目选址可行性分析 根据《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）和《关于印发<山西省殡葬基础设施建设指南>的通知》（晋民发〔2020〕60号）要求，殡仪馆的选址应满足下列要求： 表2 与《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）规范要求符合性分析 序号 《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）规范要求 实际情况 符合情况 1 符合用地分类原则和规划管理、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定。 定襄县火葬场及殡仪馆建设项目位于山西省忻州市定襄县南王乡中霍村南1km处（其地理坐标112度56分6.450秒，38度23分8.519秒），用地属于区域公用设施用地，项目符合国家产业政策和供地政策，2021年4月15日定襄县自然资源局出具了“关于对定襄县殡仪馆及火葬场建设项目选址研究报告的审查意见”同意该项目选址（见附件3） 符合 2 具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件。 满足工程建设条件 符合 3 不占用永久基本农田，避开“三沿六区”以及各类自然保护地。 不占用基本农田，并且不在“三沿六区”以及各类自然保护地范围内 符合 4 殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。 定襄县常年主导风向为西南风，中霍村、东霍村、西霍村位于殡仪馆选址侧风向，殡仪馆选址有利于排水和空气扩散常年主导风向下风向 符合 5 交通、给排水、供水有保障。 项目位于县域内有沧榆高速，交通、给排水、供水等均具有一定保障 符合 6 考虑到殡葬工作的特殊性，尽量选择周围单位和居民较少、相对独立、交通便利的地域，并处理好与周边单位及居民的关系，符合现行国家标准《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）的规定 本项目年焚尸量为2000具，风向为西南风，年平均风速为1.1m/s，区域居民较少，西霍村至殡仪馆火化区距离为620m（见附件7），参考《火葬场卫生防护距离标准》（GB/T18081-2000）中卫生防护距离为500m以上的要求，卫生防护距离指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，火葬场卫生防护距离见表2 符合 表3 火葬场卫生防护距离 规模 所在地区近5年平均风速 年焚尸量 ＜2 2~4 ＞4 ＞4000 700 600 500 ≤4000 500 400 300 本项目厂址可行性分析结果见表4。 表4厂址可行性分析 项目 分析结果 结论 城镇总体规划 项目厂址不在规划范围内，项目建设与定襄县县城总体规划不冲突 可行 环境功能区划 符合当地环境功能区划 可行 土地利用 区域公共设施用地 可行 特殊敏感目标 本项目厂址所处区域范围内没有国家及重点文物保护单位，风景名胜保护区、旅游资源和珍稀动、植物 可行 火葬场卫生防护距离 西霍村至殡仪馆火化区距离约为620m，参考《火葬场卫生防护距离际准》（GB/T18081-2000）中卫生防护距离为500m以上的要求 可行 总结论 厂址选择合理可行 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目基本情况 （1）项目名称 定襄县殡仪馆及火葬场建设项目 （2）建设性质 新建。 （3）建设地址 本项目位于定襄县南王乡中霍村南1km处。地理坐标为东经112°56′6.450″，北纬38°23′8.519″。项目地理位置图见附图1、项目四邻关系图见附图2。 （4）工作制度及劳动定员 项目总定员25人，其中管理人员5人，生产员工20人； 工作制度：全年运营365天，每天24h值班。 （5）工程投资及来源 工程分殡仪馆及火葬场项目，殡仪馆投资2375万元，火葬场投资625万，共计3000万元，资金来源：资金来源为政府自筹解决及申请上级资金。 （6）主要建设规模 本项目总占地22048.97平方米（33.07亩），其中建筑基底面积为2898.27㎡，绿地面积7894.01㎡，道路及场地硬化面积11256.69㎡。该项目总建筑面积为4465.41㎡，其中：殡仪馆建筑面积2964.13㎡，后勤管理用房建筑面积554.44㎡，火化间建筑面积634.79㎡，连廊建筑面积58.5㎡，公厕建筑面积60.43㎡，门卫建筑面积60㎡，车库建筑面积66.56㎡，焚烧间建筑面积66.56㎡，并配套建设水、电、暖、道路、绿化等基础配套设施及购置相应火化炉、殡仪馆、遗体冷藏柜等设施设备。 2、生产规模 定襄县殡仪馆服务范围为全县，服务人口约为22.78万人，死亡率为7‰，年遗体处理量为1600具，考虑远期发展，按年遗体处理量2000具考虑。故本项目年殡殓服务能力为 2000 具。 3、项目组成及主要建设内容 本项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程及配套设施，详见表5。 表5 项目组成及主要建设内容一览表 项目 主要建设内容 备注 名称 建筑面积 主体工程 殡仪馆 2层，建筑面积2964.13m2 未建 火化间 1层，建筑面积634.79m2 未建 焚烧间 1层，建筑面积66.56m2 未建 辅助工程 卫生间 1层，建筑面积60.43m2 未建 门卫 门卫 1层，建筑面积60.00m2 未建 车库 车库 1层，建筑面积66.56m2 未建 连廊 连廊 建筑面积58.50m2 后勤管理用房 1层，建筑面积554.44m2 未建 公用工程 给水 项目区自备水井 未建 排水 本项目采取雨污分流制。 未建 供电 本项目供电由 10KV 架空线路接入场地内独立变压器 未建 采暖 本项目采用空调采暖 未建 环保工程 废水 生产废水 由污水处理间经过消毒工序处理，再进入一体化污水处理设施 未建 生活污水 设置地埋式一体化污水处理设施，位于场地东北角，采用生物接触氧化法处理工艺，含消毒设施，污水经处理后洒水抑尘 未建 食堂废水 设置3m³的隔油池处理，再进入一体化污水处理设施 雨水排水 场地雨水经雨水管网收集后排出场地。 未建 废气 设置尾气净化装置2套，对废气进行冷却、除尘、吸附处理，由15m高排气筒排放 未建 油烟废气经油烟净化系统处理后排放 未建 噪声 采用隔声、基础减震；加强人员管理 未建 固废 生活垃圾 厂区内设有垃圾桶，收集后统一送至环卫部门指定地点 未建 焚烧灰渣 定期清理收集后统一送至环卫部门指定地点 未建 废水处理污泥 定期清理收集后，统一送至环卫部门指定地点 未建 食堂垃圾 定期清理收集后，统一送至环卫部门指定地点 未建 除尘灰 设危废暂存间，位于收集后交由有资质单位处理 未建 废活性炭 设危废暂存间，收集后交由有资质单位处理 未建 生态 绿化 绿化面积7894.01m2 未建 4、平面布置 本项目占地面积为22048.97㎡。平面布置如下：场地北部从西到东依次为焚烧间、火化间及殡仪馆；厂区中部从西到东依次为外来人员停车场、广场；厂区东南方向为工作人员停车场、后勤管理用房。场地设有两个出入口，拟建场地的东侧和西侧各一个出入口，与拟修建道路相连；场地内道路宽 7 米，转弯半径符合消防等相关规范要求。场地内区域功能分区清晰明确，布局紧凑、安全有效、交通便捷、 管理方便，建构筑物之间连接顺畅。在满足消防、环保要求，考虑绿化用地的同时注意美化场地，创造良好的环境。并严格按照国家有关规范的规定，满足防火间距和消防通道的要求。平面布置图见附图4。 5、能源消耗 能源消耗情况见表6。 表6 能源消耗统计一览表 序号 名称 消耗量 单位 来源 1 电 65.02 万kWh 本项目供电由 10KV 架空线路接入场地内独立变压器 2 柴油 82 m3 外购 3 新鲜水 15.23 m3/d 自备水井 6、主要生产设备 主要生产设备见表7。 表7 主要生产设备一览表 序号 名称 单位 数量 1 殡仪车 辆 6 2 遗体冷冻冷藏设备 台 2 3 遗物祭品焚烧炉、室内空气净化消毒专用设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、遗体清洗消毒设备、推尸车和悼念用影音设备等 项 1 4 大门 项 2 5 变压器及柴油发电机组 项 1 6 监控设备 套 1 7 火化炉 台 2 8 火化炉环保设备 套 2 9 火化管理系统 套 1 7、公用工程 7.1供排水 1）水源 本项目全部用水由项目区供水官网供给，可以满足生产、生活及消防用水的需要。 2）供排水环节 （1）生活用水：生活用水量参照《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）中表8.2.2中的用水定额，本项目职工定员为25人，职工用水按60L/人·d计，则职工用水量为547.5m3/a（1.5m3/d），产污系数按0.8计算，则污水产生量为438m3/a（1.2m3/d）。经类比，每天接待外来人员约180人，外来人员用水按40L/人·d计，则外来人员用水量为2628m3/a（7.2m3/d），产污系数按0.8计算，则污水产生量为2102.4m3/a（5.76m3/d）。 （2）食堂用水：根据《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）中表8.2.2中的用水定额，职工定员25人，职工食堂用水按20L/（人次·d）计，每天提供三餐，食堂用水量为547.5m3/a（1.5m3/d），以用水量的90%计算，则污水产生量为492.75m3/a（1.35m3/d） （3）道路洒水：道路洒水用水参照《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015）浇洒道路用水定额，水泥或沥青路面按0.25L/（m2•次）计算。本项目厂区、道路面积为11256.69m2，每天一次，则道路洒水用水量为2.81m3/d（非采暖期210d）。 （4）绿化用水：根据《山西省用水定额第3部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），冷季型草坪二级养护用水定额为0.28m3/（m2.a）。本项目绿化面积为7894.01m2，则绿化用水量为2210m3/a（即10.5m3/d，非采暖期210d）。 （5）尸体清洗用水：根据建设单位提供的资料，殡仪馆年处理2000具遗体，每具遗体清洗用水量约为50L，遗体清洗用水量为100m3/a。以用水量的90%计算，则废水产生量为90m3/a。 用排水统计见表8，水平衡见图1。 表8 用排水统计一览表 用水类别 用水标准 用水量（m3/a） 废水产生量（m3/d） 废水产生系数 用水单位 参数 新鲜水 循环水 管理人员 25人 60L/人•d 547.5 / 438 0.8 流动人员 180人 40L/人•d 2628 / 2102.4 0.8 食堂用水 25人 20L/人•次•d 2餐/d 547.5 / 492.75 90% 道路洒水 11256.69m2 0.25L/（m2•次） ①590.1 / / / 绿化用水 7894.01m2 0.28m3/（m2.a） / 2210 / / 遗体清洗 2000具 50L/具 100 / 90 90% 总计 ①4413.1 / 8.55 / ②3823 注：①为非采暖期用水，非采暖期210d；②为采暖期用水； 图1 本项目水平衡图 7.2供热 本项目冬季采用分体空调取暖。 7.3供电 引 10KV 架空线路接入区内独立变压器。 10、主要技术经济指标 主要技术经济指标见表9。 表9 主要经济技术指标 序号 项目 单位 数量 备注 一 总用地面积 m2 22048.97 33.07亩 1.1 建筑物基底面积 m2 2898.27 1.2 道路及场地硬化面积 m2 11256.69 1.3 绿地面积 m2 7894.01 二 总建筑面积 m2 4465.41 2.1 殡仪馆建筑面积 m2 2964.13 二层 2.2 后勤管理用房 m2 554.44 一层 2.3 火化间建筑面积 m2 634.79 一层 2.4 连廊建筑面积 m2 58.5 一层 2.5 公厕建筑面积 m2 60.43 一层 2.6 门卫建筑面积 m2 60 一层 2.7 车库 m2 66.56 一层 2.8 焚烧间建筑面积 m2 66.56 一层 三 技术指标 3.1 容积率 / 0.20 3.2 建筑密度 % 13.14 3.3 绿地率 % 35.80 四 停车位 辆 105 4.1 对外停车区 辆 70 4.2 员工停车区 辆 30 4.3 殡葬车停车区 辆 5 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 工艺流程简述： 遗体处置：首先将遗体接入殡仪馆内，需要进行遗体清洁的，可在遗体冷藏间洗浴台上进行遗体清洁，正常情况下遗体处置为淋浴、化妆和更衣； 遗体暂存：对于无法立即进行火化的遗体，需在遗体冷藏柜中进行停放，停放温度为-5℃，停放时间最长不超过5天。 告别仪式：遗体进行火化前可在家庭式灵堂进行告别仪式。 火化：遗体由推车推入火化机进行火化。火化机采用轻柴油作为燃料，将尸体等在燃烧室里充分燃烧氧化分解。 骨灰验装：尸体燃烧完成后，剩余的骨灰主要是含有钙、镁、磷等氧化物的灰渣，拣灰床配有自动收集装置对灰渣进行收集，收集后放入骨灰盒，由逝者亲属领走或寄存。 遗物、祭品焚烧：项目设置了遗物祭品焚烧炉，主要焚烧逝者衣物等随身用品和迷信纸等祭奠用品。 主要污染工序 1、废气 火化机火化遗体和遗物祭品焚烧设备产生的废气设置有尾气净化设备，经过“二次燃烧、急冷、半干式除酸塔、活性炭吸附、布袋除尘器”工艺处理。在除尘器前的烟气管道中加入活性炭，用于加强对二噁英和汞等重金属去除效率的目的。处理后的烟气符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）排放限值后经15米高烟囱排放。食堂油烟设置油烟净化一体机处理后符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的最高允许排放限值后排放。 废水 排水系统采用雨污水分流的排水体制，遗体处理区产生的污水经过污水处理间处理后、食堂废水经过隔油池预处理后，同生活污水一起送至一体化污水处理设施处理，采用生物接触氧化法处理。处理达标后采暖期回用于绿化及场地洒水，采暖期排入场内设置的100m3的污水池中，每周清运至定襄县污水处理厂处理。 噪声 对于项目火化机、水泵、音响等设备产生噪声。采取将设备放置室内，基础减震的措施。祭悼人群噪声加强人员管理。同时加强厂区及周围绿化，减少噪声影响。 固废 场区内设有垃圾桶收集生活垃圾、祭品焚烧产生的灰渣、食堂垃圾和污水处理设施产 生的污泥统一收集后由环卫部门统一清运；项目需设置危废存放间，尾气净化处理设备的除尘飞灰和吸附产生的废活性炭分别暂存于危废暂存间，再交由有资质的单位进行处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于定襄县南王乡中霍村，项目规划为区域公用设施用地，根据现场踏勘，目前为荒地，不存在原有污染情况问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本次评价引用了《2020年县（市、区）环境空气质量状况年报》中定襄县2020年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等6项基本污染物日均监测数据，定襄县空气质量达标区判定见下表10。 表10 2019年忻府区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 评价标准(μg/m3) 占标率% 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 18 60 30 达标 NO2 年平均质量浓度 35 40 87.5 达标 PM10 年平均质量浓度 107 70 152.8 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 61 35 174.3 不达标 CO 百分位数日平均质量浓度 2.2mg/m3 4mg/m3 55 达标 O3(8小时) 百分位数8h平均质量浓度 162 160 101 不达标 由统计结果可知，定襄县属于不达标区域，超标因子为PM10、PM2.5、O3。根据现场调查，现场附近环境空气质量较好。 表11 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位 污染物 平均 时间 评价标准μg/Nm3 监测浓度范围μg/Nm3 最大浓度占标率% 超标率% 达标 情况 储煤厂 TSP 24小时 300 219-229 76 0 达标 由以上分析可知，项目区补充监测污染物TSP达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。 2、地表水 项目所在区域最近地表水为厂区北侧7km的牧马河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目所在区域属于海河流域——滹沱河水系——支流牧马河——“智村桥至入滹沱河干流”段，地表水规划主导功能为农业与景观娱乐用水保护，地表水为Ⅱ类水域功能区水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。根据忻州市人民政府公布的《2020年11月忻州市地表水监测断面水质情况月报》，牧马河陈家营监测断面监测指标有：高锰酸盐CODMn、化学需氧量CODCr、氨氮NH3-N、总磷T-P，其中高锰酸盐CODMn3.9mg/L、化学需氧量CODCr18mg/L、氨氮NH3-N0.42mg/L总磷T-P0.18mg/L，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的限值要求，地表水轻度污染。 地下水 本项目属于殡仪馆建设项目，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610--2016）附录A、地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“V社会事业与服务业”中的“185、殡仪馆”，其地下水环境影响评价类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610--2016）中“4.1一般性原则-IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此本项目不开展地下水环境质量监测工作。 4、声环境 山西泰之合环境监测有限公司于2021年03月26日对项目厂界声环境质量现状进行了实测，结果统计见表12。 表12 声环境质量现状监测结果统计表 监测时间 监测位置 昼间dB（A） 夜间dB（A） Leq L90 L50 L10 Leq L90 L50 L10 2020.03.26 1#厂界西 49.7 47.6 49.4 51.2 41.1 39.8 40.6 42.4 2#厂界北 51.4 49.2 51.2 53.0 40.7 40.0 40.6 41.4 3#厂界东 50.2 47.8 49.8 52.0 42.3 40.6 42.0 44.0 4#厂界南 51.7 49.4 51.4 53.4 41.7 40.4 41.4 43.2 由监测结果可知，厂界1#～4#监测点昼间噪声监测值为49.7~51.7dB（A），夜间为40.7～42.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 5、土壤环境质量现状 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A、土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业”中“其他”项目，项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2叙述可知，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3、表4企业周边为耕地，属敏感地块按照三级进行评价。 江苏信谱检测技术有限公司于2021年01月28日对本次要求的因子检测1次，结果见表13。 表13 土壤环境质量现状监测结果一览表 样品编号 T2101062S01 T2101062S02 T2101062S03 原样品编号 1# 2# 3# 检测项目 单位 检测结果 检测结果 检测结果 砷 mg/kg 12.0 11.7 11.5 镉 mg/kg 0.126 0.140 0.134 六价铬 mg/kg ND ND ND 铜 mg/kg 27 29 26 铅 mg/kg 16.7 17.4 16.1 汞 mg/kg 0.052 0.042 0.050 镍 mg/kg 35 36 36 四氯化碳 μg/kg ND ND ND 氯仿 μg/kg ND ND ND 氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg ND ND ND 二氯甲烷 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯丙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷 µg/kg ND ND ND 四氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg ND ND ND 三氯乙烯 μg/kg ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg ND ND ND 氯乙烯 μg/kg ND ND ND 苯 μg/kg ND ND ND 氯苯 μg/kg ND ND ND 1,2-二氯苯 μg/kg ND ND ND 1,4-二氯苯 μg/kg ND ND ND 乙苯 μg/kg ND ND ND 苯乙烯 μg/kg ND ND ND 甲苯 μg/kg ND ND ND 间,对-二甲苯 μg/kg ND ND ND 邻-二甲苯 μg/kg ND ND ND 硝基苯 mg/kg ND ND ND 2-氯苯酚 mg/kg ND ND ND 苯并[a]蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[a]芘 mg/kg ND ND ND 苯并[b]荧蒽 mg/kg ND ND ND 苯并[k]荧蒽 mg/kg ND ND ND 䓛 mg/kg ND ND ND 二苯并[a,h]蒽 mg/kg ND ND ND 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg ND ND ND 萘 mg/kg ND ND ND 苯胺 mg/kg ND ND ND |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于定襄县南王乡中霍村南1km处。根据本项目特点及周围环境调查，该项目环境保护对象为项目地所在区域的水、气、声环境，保护对象详见表14，环境保护目标见附图3。 表14 主要环境保护目标表 环境要素 保护 目标 坐标 方位 距离（km） 人口 （人） 保护标准 环境空气 厂界外500米范围 （范围内未涉及村庄） 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018修改单）二级标准 地表水 距离厂区北测7km处的牧马河 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类 地下水 周围村庄地下水及区域浅层地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界外50米范围 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 生态 厂区内植被、农作物、土壤 周边绿化，减小水土流失，降低生态影响 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 遗体火化的废气排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2中的排放限值，遗物祭品焚烧的废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中的排放限值，具体标准限值如下： ①遗体火化废气排放标准限值见表15。 表15 新建单位遗体火化大气污染物排放限值 单位：mg/m3 （二噁英类、烟气黑度除外） 序号 控制项目 排放限值 污染物排放监控位置 1 烟尘 30 烟囱 2 二氧化硫 30 3 氮氧化物（以NO2计） 200 4 一氧化碳 150 5 氯化氢 30 6 汞 0.1 7 二噁英类（ng-TEQ/m3） 0.5 8 烟气黑度（林格曼黑度，级） 1 烟囱排放口 ②遗物祭品焚烧废气排放标准限值见表16。 表16 遗物祭品焚烧大气污染物排放限值 单位：mg/m3（二噁英类、烟气黑度除外） 序号 控制项目 排放限值 污染物排放监控位置 1 烟尘 80 烟囱 2 二氧化硫 100 3 氮氧化物（以NO2计） 300 4 一氧化碳 200 5 氯化氢 50 6 二噁英类（ng-TEQ/m3） 1.0 7 烟气黑度（林格曼黑度，级） 1 烟囱排放口 污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，见表17。 表17 恶臭污染物排放标准 GB14554-93 序号 污染物 允许排放浓度 单位 排放方式 1 氨 1.5 mg/m3 无组织 2 硫化氢 0.06 mg/m3 3 臭气浓度 20 无量纲 食堂油烟参考执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型油烟排放标准限值。 表18 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 污染物 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m³） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、噪声： 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表19。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，见表20。 表19 建筑施工场界噪声限值 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 70 55 表20 厂界噪声排放标准 类别 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 2类 60 50 3、废水： 项目运营期废水通过拟建设的污水处理站处理后，回用于项目区绿化用水，执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中的绿化标准限值，见表21。 表21城市杂用水水质标准 序号 项目指标 绿化 1 pH -- 6.0~9.0 2 色度（铂钴色度单位） ≤ 30 3 嗅 -- 无不快感 4 BOD5（mg/L） ≤ 10 5 氨氮（mg/L） ≤ 8 6 阴离子表面活性剂（mg/L） ≤ 0.5 7 总余氯（mg/L） ≤ 1.0（出厂）0.2（官网末端） 4、固体废物： 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。 5、卫生防护距离 本项目建设完成后，年遗体火化能力2000具，项目所在地的多年平均风速 1.1m/s。参考《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）确定卫生防护距离，见表22。 表22 火葬场卫生防护距离标准 规模（年焚尸量，具） 所在地区近五年平均风速（m/s） ＜2 ≤4000 500m |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环发[2015]25号文“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”等文件要求，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业等3个门类39个行业）的建设项目，故不需申请污染物排放总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期大体分为工程准备期和工程建设期。该阶段主要的环境问题：一是施工过程中土方的挖掘填埋、物料运输、材料堆存产生的扬尘；二是运输和施工机械噪声；三是施工废水；四是对生态环境的影响。施工阶段会对周围环境产生一定程度的不利影响，但是在施工结束后，这种影响也随之消失。故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆的影响。 1、施工期大气环境影响分析 1.1施工期大气污染源分析 （1）施工期间的主要工序为场地平整、设备安装、车辆运输等。对环境空气影响最大的是施工扬尘、运输扬尘和施工机械尾气。主要污染物为粉尘、CO、氮氧化物、碳氢化合物、硫氧化物等，一般采取对车辆定期检修，采用合格燃油作燃料，运输车辆加盖篷布，道路作业面适时洒水等措施降低其废气污染物的产生与排放。 （2）防治措施 施工期间产生的大气污染物主要为扬尘、施工机械和汽车运输时所排放的尾气。扬尘主要产生于施工材料的运输和堆放以及地基开挖等工序，针对项目施工期的特点，评价要求参照《关于对扬尘污染源进行综合整治的通知》（晋环发〔2014〕8号）建筑工地扬尘控制措施及达标要求加以规范： ①土方工程防尘措施:土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。同时作业处覆以防尘网和围挡。 ②施工过程中使用水泥、石灰、石粉、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取防尘布苫盖。 ③施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；车辆轮胎进出场都需进行清洗。 ④多尘物料应使用帆布覆盖，采用封闭的运输车进行运输。 ⑤对于地基处理时的挖方、填方及剩余方的暂存场，在大风天气极易产生扬尘，评价要求将临时处置、堆放点设在施工场地内，严禁超界；在建筑施工场地四周建设围墙；对暂存场进行洒水抑尘，同时对物料进行覆盖；采取防尘布苫盖。 ⑥制定项目建设施工全过程污染防治实施方案：建设单位应向所辖区环保部门如实申报排放污染物的种类、数量等，并向社会公示项目建设期间的环境保护措施，得到环保部门审查认可后，方可开工建设。 ⑦本项目混凝土采用商品混凝土施工，不得现场搅拌。 由于施工时间短，采取之上防治措施之后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响较小。 2、施工期水环境影响分析 2.1施工期水污染源分析 施工阶段产生的废水主要为施工废水和生活污水。 施工期间的生产用水主要为设备及车辆冲洗水等，主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场溢流，排放量很小，评价要求建设集中水池对这些废水进行收集、沉淀，处理后用于场内洒水降尘。 3、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要来源于高噪声的施工机械设备。由于施工阶段一般为露天作业且无隔声与降噪措施，影响范围较大。 由于本项目施工地点距离村庄较远，因此本项目施工对该村庄产生影响较小，因此本次评价要求建设单位在施工中应使用性能好、低噪声的设备，加强施工人为噪声管理，并且根据施工场地附近保护目标不同，合理安排施工时间。 施工期噪声影响是间断的、局部的、短期的，它会随着施工的结束而消失。 针对施工期噪声，可采取以下噪声控制措施： （1）从声源上控制 建设单位在与设备安装单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备，对产噪设备采取基础减震措施，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识 实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。 （3）合理安排施工时间。 负责安装设备的单位应严格遵守相关规定，合理安排好施工时间，尽量不在夜间（22:00-6:00）进行产生强噪声污染的安装作业。合理安排施工计划和进度。 （4）施工场地合理布局 施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，尽可能避免高噪设备同时同地施工。 （5）降低施工设备噪声 要定期对设备安装机械进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。 （6）降低施工交通运输噪声 车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。 4施工期固体废物 本工程地基开挖及建设工程中存在取弃土问题，若不采取任何措施，乱挖乱堆不仅影响城市景观环境，而且破坏了区域内原有的地貌、扰动了表土结构，使土壤抗蚀能力降低。同时因弃土临时堆放、施工结束前后一段时间内及地表绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时尤其是暴雨时，将会造成水土流失，对周围生态环境产生一定的不利影响。本工程建设中不需取土，故不需设置取土场。 本项目建筑垃圾拟由施工队采用封闭式渣土运输车及时清运，将其运到环卫部门指定的废渣堆存地点妥善处置，不得随意抛弃、转移和扩散，更不得向周围环境转移。 生活垃圾主要来源于施工人员生活过程中遗弃的废弃物，其成分与城市居民生活垃圾成分相似，环评要求施工场地应设立垃圾桶，集中收集施工人员的生活垃圾，并及时清运。 综上所述，按照上述环保措施，产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境的影响不大。 5、施工期生态环境影响分析 本项目在建设过程中对生态的影响主要是厂址内及近距离的生态环境的影响。为了减少施工过程对生态环境的影响，环评要求采取以下生态保护措施： 1、在项目建设施工期，要采取尽量少占地，少破坏植被的原则，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被不必要的破坏； 2、对于临时占地，竣工后要进行土地复垦和植被重建工作。在开挖地表土壤时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。对于在施工中植被破坏的地段，施工结束后，必须及时进行植被恢复工作，减轻水土流失； 3、划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失； 4、施工建设时段应及时硬化运输道路，建筑施工材料应堆放在指定的地点，产生的建筑垃圾应堆放于指定的地点，严禁乱丢乱弃，施工结束后及时绿化地表。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1.影响分析 根据工艺流程和产污环节分析，项目运营期主要废气为遗体火化废气、遗物祭品焚烧废气。 遗体火化废气 火化机焚烧废气中的污染物包括酸性气体（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢等）、颗粒物（粉尘）和有机毒性污染物（二噁英类）等。为了防止火化机焚烧处理过程对环境造成二次污染，项目采用的废气处理方式为主动控制以及被动减排两个阶段。 主动控制阶段是将遗体火化过程中主燃室产生的废气经排烟管道进入再燃室进行二次燃烧，主燃室废气在再燃室停留2s以上，使可燃物完全燃烧。然后再将废气经过被动减排阶段进行处理。 被动减排分别采用高效降温除酸塔、脉冲式布袋除尘、活性炭吸附塔进行除酸、降尘、除二噁英等。 为了使产生的废气达到排放要求，火化机烟气进入配套尾气净化处理设备进行进 一步处理，该系统由二次燃烧室、急冷塔、半干式除酸塔、活性炭吸附以及布袋除尘器装置组成。处理工艺流程为：二燃室设置燃烧器助燃，配置二次供风装置，以保证烟气在高温同氧气充分接触。二燃室内温度控制在1000℃~1200℃，并确保停留时间＞3s，使烟气在炉内充分分解焚烧，燃烧氧化所有有机物质。二次燃烧后1000℃以上的烟气进入急冷塔通过热交换使其迅速降至200℃，跳过了二噁英生产空间，避免有害物质的产生。降温后的烟气在通过半干式除酸装置、活性炭吸附、布袋除尘装置等，去除其中含有的异味、二氧化硫、重金属、颗粒粉尘等物质，经除尘后达标烟气由引风机经烟囱达标排放。 火化炉使用柴油作为燃料，燃烧遗体时会产生部分烟气，由于殡仪馆未建设，故污染物浓度根据类比得来。 表23火化机主要参数 主燃烧室工作温度 800℃~900℃ 再燃烧室工作温度 850℃~900℃ 炉膛压力 -5~-30pa 燃料 0#柴油 火化时间 60min 使用寿命 ＞10年 火化一具遗体需耗油41L柴油，火化时间约为1h，产生烟气量为6000m3/h，火化废气中污染物主要有烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、Hg、二噁英等。本次分析引用《火葬场大气污染物排放标准编制说明》的数据进行，说明中的数据由国家环境检测分析测试中心全国大范围大量的调查数据而来，非常具有类比性和代表性，本次取说明中火化烟气污染物源强平均值，项目火化烟气污染物产排情况如下表24所示，根据编制说明中长期的监测数据，Hg基本上很难测出，本次就不予考虑了。火化机烟气经由一根排气筒排放，排气筒高15m。 表24 项目大气污染物排放情况一览表 污染物名称 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 治理 效率 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 烟尘 141 0.846 1.69 95% 7.05 0.042 0.084 SO2 10.9 0.065 0.131 80% 2.18 0.013 0.026 NOx 75.5 0.453 0.906 30% 52.85 0.317 0.634 CO 66.77 0.401 0.802 / 66.77 0.401 0.802 HCl 35.02 0.210 0.420 85% 5.25 0.032 0.064 二噁英 1.93ngTEQ/m3 11.6μgTEQ/h 23.2mgTEQ/a 90% 0.193ngTEQ/m3 1.158μgTEQ/h 2.32mgTEQ/a 备注 ①废气量6000m3/h，②治理措施：二次燃烧--急冷--半干式除酸塔--活性炭吸附--布袋除尘器--排放 由上表可知，本项目遗体火化废气经尾气处理设施（二次燃烧--急冷--半干式除酸塔--活性炭吸附--布袋除尘器）进行处置后通过15米高的排气筒排放，排放浓度达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2要求。 遗物祭品焚烧废气 本项目祭扫区设置1个焚烧炉并配套一套尾气净化处理设备，用于故人亲属悼念的花圈、挽联等物品的焚烧。项目年火化遗体2000具，每位故人悼念花圈、挽联等平均按20个计算，则年处理花圈、挽联近40000个，焚烧后会产生污染物。运行时间按2000h/a 计，风量为5000 m3 /h，除尘效率为 95%，焚烧炉采用二次燃烧工艺，产生的废气经尾气净化处理设备处理后由15m高烟囱排放，尾气处理工艺与火化机尾气处理工艺相同，均采用“二次燃烧、急冷、半干式除酸塔、活性炭吸附、布袋除尘器” 工艺处理。 焚烧产生的主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢和二噁英等，类比同类型项目，各项污染物的产生浓度为烟尘300mg/m3，二氧化硫50mg/m3， 氮氧化物15.6mg/m3，一氧化碳为2.5mg/m3，氯化氢为5.02mg/m3，二噁英类为 1.11ng-TEQ/m3。 表 25污染物产生排放情况一览 污染物 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 治理措施及效率 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 烟尘 300 3 二次燃烧、急冷、半干式除酸塔、活性炭吸附、布袋除尘器 95% 15 0.15 二氧化硫 50.0 0.5 80% 10 0.1 氮氧化物 15.6 0.156 30% 10.92 0.109 一氧化碳 2.5 0.02 / 2.5 0.02 氯化氢 5.02 0.05 85% 0.753 0.0075 二噁英类 1.11ng-TEQ/m3 11.1mg-TEQ/a 90% 0.11ng-TEQ/m3 1.1mg-TEQ/a 由上表可知，本项目遗物祭品焚烧废气经尾气处理设施（二次燃烧--急冷--半干式除酸塔--活性炭吸附--布袋除尘器）进行处置后通过15米高的排气筒排放，排放浓度达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3要求。 油烟废气 本项目食堂提供职工的用餐，厨房设置两个灶头，规模为小型，为25名职工提供用餐，食堂油烟通过集气收集后通过油烟净化一体机处理，最大处理风量为2000m3/h。通过类比调查，一般耗油量取15g/（人次·餐），每人每天三餐，烹饪过程中挥发损失为2%左右，由此计算得出本项目食用油用量为1.125kg/d，因此油烟的产生量为22.5g/d（8.2kg/a），每天烹煮时间按3h计，则油烟的产生量为7.5g/h，根据风量可以得出油烟的产生浓度为3.75mg/m3。油烟去除率按照80%计，则油烟的排放浓度为0.75mg/m3，排放量为1.64kg/a。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的标准。 2.大气监测计划 表26 本项目大气监测要求 项目 监测点位 监控项目 监测频率 备注 废 气 火化机排气筒 烟尘、SO2 、NOx、CO、HCl、二噁英类 每年监测1次，每次1天，每天3次 由企业委托有资质的环境监测机构进行监测 祭品焚烧炉排气筒 二、水环境影响分析 本项目运营期废水为生活污水、遗体清理废水。 1）生活污水 运营过程中职工用水、外来人员用水会产生生活污水。产生量按生活用水量 3175.5m3 /a的80%计，则生活污水量为2540.4m3 /a。 在厂区东北侧设地埋式一体化污水处理设施，设计日处理规模10m3 /d，采用生物接触氧化法处理工艺。废水经过收集处理后，非采暖期经处理后的污水符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求限值，回用于绿化及场地洒水；采暖期经处理后的污水符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，定期运送至定襄县污水厂。污水处理设施工艺流程图见下图。 工艺说明： 进水经格栅井将污水中较大的悬浮物和漂浮物截流，经潜污泵提升后进入污水调 节池，调节池主要用于削减高峰负荷，利于下一步处理。 在A级生物池中，将污水进一步混合，充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌 载体，靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解，同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。 O级生物池分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。 出水流至二沉池进行固液分离后，进入消毒池杀灭水中有害菌种后，去除率可达 到95%。 2）食堂废水本项目设有职工食堂会产生食堂废水。食堂用水总量为547.5m3/a，以用水量的90%计算，则污水量为492.75m3/a。废水进入3m3的隔油池处理后，再进入一体化污水处理设施处理。 3）遗体处理污水 在遗体处理过程中遗体清洗化妆需要用水，按用水量的90%计，污水量为90m3 /a，经污水处理间经消毒杀菌处理后，进入一体化污水处理设施。 本项目废水非采暖期经处理后符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 （GB/T18920-2020）要求限值，均回用于绿化及场地洒水；采暖期经处理后的污水符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，定期运送至定襄县污水厂。 本项目没有废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）， 本项目地表水评价等级为三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测。 4）污水进入定襄县县污水处理厂可行性分析 定襄县污水处理厂位置：定襄县污水处理厂位于定襄县北关村。废水处理工艺及 规模：定襄县污水处理厂设计规模为日处理污水2万m3，采用生物膜法A2/O处理工艺，处理后的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。污水处理厂建设及运营情况：定襄县污水处理厂2009年9月投产运行，设计规模为日处理污水2万m3，现该污水处理厂日处理污水量约为9600m3，本工程日排污量为8.55m3，定襄县污水处理厂具有能力接纳本工程污水量。本项目位于南王乡，交通便利，现状定襄县污水处理厂还未满负荷运行，本项目产生的废水可全部接收，不会对定襄县污水处理厂负荷造成影响，因此，本项目采暖期废水运送至定襄县污水厂合理可行。 本项目采用罐车的形式定期把污水运往定襄县污水处理厂处理，在运输途中对环境的影响很小。 综上所述，本项目废水对当地地表水体的影响较小。 表27 本项目污水监测要求 项目 监测点位 监控项目 监测频率 备注 一体化污水处理设施 出水口 氨氮、五日生化需氧量 每季1次 由企业委托有资质的环境监测机构进行监测 三、固废环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为： 1、职工及悼念人员产生的生活垃圾。场区内设有垃圾收集桶，生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。职工生活垃圾按每人0.5kg/d 计，悼念人员生活垃圾按每人 0.1kg/d计，职工25人，悼念人员按180人次/天计，则生活垃圾产生量为11.1t/a。 2、祭奠物品如花圈等均由焚烧设备焚烧，参考同类项目及项目自身特点，灰渣 的产生量为0.8t/a，焚烧设备定期清理，产生的灰渣收集后由环卫部门统一清运。 3、污水处理设施产生的污泥，污泥量一般根据污水处理量的0.1%计算，污水处理量为3120.75m3 /a，则污泥产生量约为3.12t/a。污泥定期清理，收集后由环卫部门统一清运。 4、职工食堂产生的餐厨垃圾，食堂提供25人的用餐，根据《城镇生活源产排污系数手册》相关内容，垃圾产生量定额为0.56kg/餐位·天，则垃圾产生量为15.33t/a， 泔水桶收集后交由环卫部门统一清运。 5、项目尾气净化设备中除尘器收集的飞灰需要定期清理、处置，根据《国家危险废物名录》，飞灰属于危险废物。根据尾气净化设备对烟尘的处理效率，飞灰收集量约为4.5t/a，飞灰收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。 6、项目尾气净化设备处理废气过程中产生的废活性炭，根据《国家危险废物名录》属于危险废物，产生量约为0.6t/a，要求项目单位设置15m2危废暂存间，由专用容器进行分类贮存收集，危废暂存间内设围堰并进行防渗处理，定期交由有资质的单位进行处置。 表28 危险废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 废物类别 废物代码 产生量 产生工序 形态 转移周期 危险特性 污染防治措施 1 飞灰 HW18 772-004-18 4.5t/a 燃烧产生废气 固体 每6个月1次 T 全部分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 2 废活性炭 HW18 772-005-18 0.6t/a 尾气净化装置处理废气过程 固体 每6个月1次 T 7、危险废物的暂存及管理 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南（2017）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》修改单（环境保护部公告2013年第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的规定，环评对本项目中危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： 1）危废暂存办法 ①要求1座16m2 的危险废物暂存间，用于存放危险废物（废活性炭、飞灰）； ②危废必须分类装入符合标准要求的容器内； ③装载危废的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）附录 A 所示的标签。 2）危险废物日常管理 健全危险废物管理制度，并按照当地危险废物规范化管理须知的规定执行：危险废物由专人管理，制定危险废物管理的产生、收集、贮存、处置和交接等制度，明确责任人，定期检查危险废物暂存间的地面硬化情况。 建立危险废物登记台账：包括危险废物名称、产生车间或工序、产生量、产生时间、交接人、交接时间等； 建立危险废物转移登记台账：包括危险废物名称、转移数量、转移时间、去向、运营工具、交接人、交接时间等。对于可综合利用的，也应登记台账，以便跟踪去向。 3）危险废物暂存场要求 ①按 GB15562.2《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》设置贮存场设置明显的贮存危险废物种类标识和警示标识、标牌、标志，并在贮存场周围显著处标记“严禁烟火”的禁示牌。 ②危废暂存间必须进行基础防渗处理，有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；暂存间库设计有堵截泄漏的裙脚、围堰、排水沟等设施，暂存间地面与裙角要用坚固的防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，防渗层为至少1m厚的黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数 ≤10-10cm/s。 ③堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；贮存设施内应有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签；设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ④暂存间中设置安全照明设施和观察窗口；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；危废储存间为封闭空间，以防风、防雨、防盗、防晒、防渗漏。 ⑤配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 ⑥定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时清理更换。 ⑦厂内要有专人管理危险废物，建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况；危险废物出入贮存场前，应登记造册，做好记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、出库日期、接受单位等。 ⑧危险废物应按照国家有关规定向当地环境保护行政主管部门申报登记，接受当地环境保护行政主管部门监督管理。 4）危险废物的转移管理要求 ①危险废物的转移过程中应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定实施，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 ②联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移 出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 ③联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 因此，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成较大影响。 四、声环境影响分析 1）噪声影响因素 本项目运营期噪声主要来源于设备噪声和悼念人群噪声。 根据工程分析，本项目主要噪声源噪声级见表29。 表29 本项目主要噪声源噪声级一览表 单位：dB（A） 噪声源 位置 声压等级 噪声类型 特点 治理措施 火化机 火化间 -90 机械性 连续 现置于室内，基础减震 水泵 净化间 -80 机械性 连续 音响 音响室 -90 机械性 连续 祭悼噪声 悼念区 -85 社会生活性 间断 加强管理 采取的防噪减振措施有：①尽量选用低噪设备，从声源控制噪声；②加强管理，合理安排作业时间，制定操作规程；③加强厂区及周围绿化，特别是厂区与办公区的绿化隔离带，减少噪声对办公区工作人员及周围人群的影响；④加强场区绿化率。 2）声环境影响预测 （1）预测模式 本项目声源除空调冷却塔外，均为室内点声源。本次预测采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中附录 A.1（工业噪声预测计算模式）推荐的 A.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法进行计算。 单个室外点声源在预测点产生的声级要考虑多方面的衰减，主要有几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减、屏障衰减和其他多方面原因引起的衰减。本次噪声预测模式中主要考虑了几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减。 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1-（TL+6） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 噪声贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 （2）预测步骤 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，简化为点声源。 ②根据获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LA）。 ③评价标准 本次场界噪声预测评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）预测结果分析 表 30 噪声预测结果（单位：dB(A)） 分类 监测点 贡献值 标准值 达标情况 厂界 1# 44.63 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) 达标 2# 42.27 达标 3# 40.57 达标 4# 45.89 达标 因此，根据上表可知，本项目在采取治理措施后，厂界四周噪声贡献值昼间预测值范围：40.57～45.89dB(A) ， 均 满 足 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标准 》 （GB12348-2008）2 类标准要求。 3）声环境影响分析 项目距离周围村庄等敏感目标较远，产噪设备较少，声环境不敏感。厂界四周噪声贡献值昼间预测值范围：40.57～45.89dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。因此，评价认为项目建成后运营期噪声采取环评提出的噪声防治措施后，不会对周围声环境造成明显影响。 表31 本项目噪声监测要求 分类 监测类别 监测计划 监测单位 噪声 因子 Leq、L10、L50、L90 委托有资质的单位监测 布点 厂界四周 频率 每季度测1次，每次1天，每天昼夜各1次 五、生态环境影响分析 为保护环境，建设单位应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。 本项目为殡仪馆及公墓项目，为了给逝者安息及家属祭奠提供肃穆的环境，评价要求建设单位加强区域绿化，绿化面积不小于占地面积的35%。 （1）绿化植物种类选择 为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性 强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。据调查，此类作物适宜在当地生长。 （2）绿化植物的布置实施 该厂应结合厂区平面布局，从减少工厂本身地环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区周围及办公区栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，减少烟粉尘的污染。 （3）绿化系数及效果 企事业应积极实施厂区绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率。 六、风险评价 （一）评价依据 1、建设项目风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 A.1 中表 1“物质危 险性标准”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），结合各物质的理化性质对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定。 项目运营过程中使用活性炭产生的废活性炭属于危险废物，但不属于危险化学品，不进行风险评价。 本项目设有储油间，柴油储存罐2个，设计每个容量为1.5m3，柴油属于危险化 学品，根据 0#柴油密度为 0.835g/mL，两个储罐最大储存量为2.505t，为本项目主要风险源。 2、风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），应根据危险物质数量与临界量的比值（Q），计算所涉项目的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录 B 中对应临界量的比值 Q。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中：q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t 当Q<1时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 Q的确定见下表32。 表32 建设项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 柴油 / 2.505 2500 0.001 项目Q值 0.001 经计算，本项目 Q＜1（Q=0.001）。因此，该项目环境风险潜势为 I。 3、风险评价等级 本项目危险物质数量与临界量的比值 Q＜1（Q=0.001），该项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 表33 风险评价工作级别划分 环境风险潜势 Ⅳ+ 、Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 （二）项目风险分析 1、风险因子识别 本项目涉及的危险物质为柴油，在储存及使用过程中由于各种原因泄漏，可能会发生突发性事件或事故，为此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）的要求，对本项目在生产运行过程中可能产生的环境风险进行评价，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受的水平。 2、物质风险识别 本项目油类物质（柴油）的危险特性和理化性质等如下表34所示。 表34 柴油的理化性质 标 识 中文名: 柴油 英文名：Diesel oil；Diesel fuel 分子式：/ 分子量：/ 分子式：/ 危规号：/ RTECS号： 危规号：/ 理 化 性 质 性状：稍有粘性的棕色液体 熔点(℃)：-18 溶解性：/ 沸点(℃)：282-338 饱和蒸气压(kPa)：/ 临界温度(℃)： / 相对密度：(水=1)：0.84-0.9，（0＃柴油0.84～0.86）； (空气=1)：/ 燃 烧 爆 炸 危 险 性 燃烧性：助燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 闪点(℃)：38 最小引燃能量(mJ)： 爆炸极限(V％)：/ 稳定性：稳定 爆炸极限(V％)：/ 自燃温度(℃)：257 禁忌物：强氧化剂、卤素。 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 标准 车间卫生标准：中国MAC(mg／m3)/；短时接触容许浓度限值 (mg／m3)：/ 毒性 LD50：/ LC50：/ 对人 体危害 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急 救 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 防 护 工程控制：密闭操作，注意通风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄 漏 处 理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 贮 运 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 3、环境风险分析 柴油储油罐泄漏后可能导致项目区域地表水、地下水、土壤等被污染；当柴油泄漏引发火灾事故时，环境风险物质燃烧过程中会产生烟尘、二氧化硫和氮氧化物等多种大气污染物，会对大气造成负面影响。 4、环境风险防范措施 ①为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。 ②选择优质的设备、材料，保证工程质量，确保生产安全、正常。杜绝不正常的泄漏。 ③在储油罐区建设事故围堰。当发生泄漏事故时，可容纳事故状态下大罐区泄漏的柴油。 5、环境风险事故应急 ①项目设计、施工、运行必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案。包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等。 ②制定事故类型、等级和相应的应急响应程序，确定救援组织、队伍和联络方式。 ③配备必要的救灾防护器具及防护用品。 ④对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及启动报警联锁保护程序。 ⑤岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 6、分析结论 综上分析，本项目风险物质柴油作为燃料储存于储油间，从储存方面积极采取防护措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的风险可防控。 表 35 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 定襄县殡仪馆及火葬场项目 主要危险物质及分布 柴油、储油间 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水、 地下水等） 柴油储油罐泄漏后可能导致项目区域地表水、地下水、土壤等被污染； 当柴油泄漏引发火灾事故时，环境风险物质燃烧过程中会产生烟尘、二 氧化硫和氮氧化物等多种大气污染物，会对大气造成负面影响。 风险防范措施要求 为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充 分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。选择优质的设备、材料，保证工程质量，确保生产安全、正常。杜绝 不正常的泄漏。在储油罐区建设事故围堰。当发生泄漏事故时，可容纳事故状态下大 罐区泄漏的柴油。 填表说明（列岀项目相关信息及评价说明）： 本项目风险物质柴油作为燃料储存于储油间，从储存方面积极采取防护措施，在采取有效的风 险防范措施后，项目的风险可防控。 八、环保措施及投资分析 本项目环保措施及投资情况见表36。 表36 环保投资一览表 序号 类别 治理工序 环保设施及工作内容 投资(万元) 1 遗体火化 尾气净化处理设施2套，完成烟气的冷却，脱酸和除尘，在除尘器前的烟气管道中加入活性炭。处理后的烟气后经15米高烟 囱排放。 272.85 2 大气 祭品焚烧 尾气净化处理1套，完成烟气的冷却，脱酸和除尘，在除尘器前的烟气管道中加入 活性炭。处理后的烟气后经15米高烟囱 排放。 3 食堂油烟 油烟净化一体机1套 10 4 废水 生活污水 一体化污水处理设施，设计日处理规模10m3,采用生物接触氧化法处理工艺，含消毒设施 30 5 食堂废水 隔油池进行预处理 5 6 遗体处理废水 污水处理间进行杀菌消毒处理 10 7 固废 生活垃圾 垃圾桶集中收集，由环卫部门定期处置 1 8 焚烧灰渣 集中收集，由环卫部门定期处置 9 污泥 定期清理，由环卫部门定期处置 10 餐厨垃圾 处理泔水桶收集，定期交由有资质的单位处理 2 11 焚烧飞灰 建16m2危废暂存间存放，定期交由有资 质的单位处理 25 12 废活性炭 13 噪声 处理设备 室内安装，基础减震 10 14 生态 绿化 绿化面积7894.01m2 320 合计 685.85 本项目新增环保投资为685.85万元，占工程总投资的22.5%。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 遗体火化 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类等 | 尾气净化处理系统处理，15m高排放筒达标排放 | 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2排放限值 |
|  | 祭品焚烧 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、二噁英类等 | 尾气净化处理系统处理，15m高排放筒达标排放 | 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3排放限值 |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 油烟净化一体机处理 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水、食堂废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入一体化污水处理设施处理，处理能力10m3/d | 不外排 |
|  | 遗体处理废水 |  |  | 不外排 |
| 声环境 | 火化机、水泵、风机、音响等设备；悼念人员 | 噪声 | 采用室内安装，基础减震；加强人员管理 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 办公生活垃圾、祭品焚烧灰渣、污水处理设施污泥、食堂垃圾收集后由环卫部门统一清运；尾气净化设备的除尘飞灰、废活性炭：设危废暂存间，定期 交由有资质单位进行处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目污水采暖期送定襄县污水处理厂，非采暖期绿化，不会通过废水排放而对土壤造成影响；固体废物均能得到妥善处置，不随意堆放。危废暂存间进行防渗处理，可采用天然材料或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于 渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5cm的粘土层的防渗性能。 |
| 生态保护措施 | 首先，做好厂内污染治理，最大限度减少污染物排放。其次，要做好厂绿 化工作。 |
| 环境风险 防范措施 | 该项目在日常运行过程中应加强安全防范意识，保障生产设施稳定运行，定期对柴油罐进行安全环境进行巡检，建立健全安全生产和环境管理制度，防 止跑冒滴漏等现象，同时杜绝火源，防止火灾。 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目环境监测计划以污染源监控性监测为主，监测内容主要为本项目污染源。本项目污染源由公司委托有资质的环境监测机构进行。监测时必须保证所有装置稳定运行，并记录操作工况。环境监测计划的制定依据项目内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。污染源监测应委托有资质的监测单位进行。根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86 号），本项目不属于重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819 2017）监测要求对本项目污染物进行监测。 |

# 六、结论

综上所述，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，企业在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理情况下，污染物的排放可以满足达标排放的要求；厂址的选择可行。因此，本项目的建设从环保角度是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.234 |  | 0.234 |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.126 |  | 0.126 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.743 |  | 0.743 |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 11.1 |  | 11.1 |  |
|  | 灰渣 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |
|  | 污泥 |  |  |  | 3.12 |  | 3.12 |  |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 15.33 |  | 15.33 |  |
| 危险废物 | 飞灰 |  |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

大气监测点

废水

调节池

格栅

A级生物池

回用

储水池

消毒

二沉池

O2级生物池